## Slide 1
Mecanica
Lecția 14. OSCILAȚIILE LIBERE ALE PUNCTULUI MATERIAL.

## Slide 2: Introducere
• Ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor mecanice fără rezistenţă
oscilatorul cu arc elastic
pendulul matematic
pendulul fizic
• Caracteristicile principale ale oscilaţiilor armonice (amplitudinea, frecvenţa ciclică, frecvenţa, perioada).
• Energia oscilaţiilor armonice.
• Exemple.

## Slide 3: Introducere
Dintre diferite tipuri de mișcări mecanice, există un tip caracterizat prin repetarea periodică a stării mecanice a sistemului. Astfel de mișcare se numește oscilație mecanică.
În această categorie de mișcări pot fi atribuite oscilațiile pendulelor, strunelor, diferitor detalii ale mașinilor și mecanismelor, construcțiilor, podurilor, temeliilor, corăbiilor, automobilelor și altele.
În funcție de forța care asigură mișcarea oscilatorie deosebim oscilații liniare și neliniare.
În funcție de caracterul deformației elementului rigid deosebim oscilații: longitudinale, transversale, de indoire, de răsucire...

## Slide 4: 14.1 Oscilațiile libere ale punctului material
Oscilațiile libere (sau proprii), sunt mișcări mecanice care au loc sub acțiune unei forțe, care este liniar dependentă de deplasare. Această forță se mai numește de restabilire
Spre exemplu, forța de elasticitate, care satisface legea lui Hooke, acționează ca forță de restabilire și crează condiții pentru apariția oscilațiilor în sistem.
Fie un corp de masă m suspendat de un arc elastic. Asupra corpului acționează forța de greutate și forța de reacțiune a arcului elastic , unde c este coeficientul de elasticitate, iar λ – alungirea arcului.
Vom alege axa x orientată în jos, cu originea în poziția de echilibru static (adică în punctul O, unde forța de greutate este echilibrată de reacțiunea statică a arcului ;
– alungirea statică a arcului).

## Slide 5
Deosebim 2 poziții:
Echilibru static (greutatea stă nemișcată). În acest caz , sau în proiecții pe x:
(1.1)
Presupune o altă poziție a corpului, când acesta este deplasat la distanța x
de la starea de echilibru static.
. (1.2)
reacțiunea arcului va fi
(1.3)
În această stare, coprul nu este în echilibru, iar rezultanta forțelor asigură
o mișcare accelerată. Conform legii II a lui Newton:
(1.4)
x)
sau (1.5)
14.1 Oscilațiile libere ale punctului material

## Slide 6: Ecuaţia diferenţială a oscilaţiilor mecanice fără rezistenţă. Oscilatorul armonic
Așadar,
Vom nota ,
(1.6)
Ecuația diferențială liniară de ordinul doi cu coeficienți constanți, omogenă.
Rezolvarea ecuației (1.6) poate fi realizată cu ajutorul ecuației caracteristice:
(1.7)
! Rădăcinile complexe deja indică la faptul că procesul este oscilatoriu.
Soluția generală a ecuației (1.6) poate fi scrisă sub mai multe forme:
Forma complexă
(1.8 a)
unde C1 și C2 sunt constante de integrare, care se determină din condițiile inițiale
Forma reală
(1.8 b)
Forma comodă pentru aplicări tehnice
(1.8 c)
-Ecuația oscilațiilor armonice

## Slide 7: Caracteristicile principale ale oscilațiilor armonice
Faza oscilațiilor
,
unde se numește faza inițială
(în momentul t = 0. În acest caz, )
Frecvența ciclică (sau pulsația)
reprezintă numărul de oscilații în secunde
Perioada
intervalul de timp în decursul căruia faza oscilațiilor variază cu
Frecvența
mărimea inversă perioadei. Se măsoară în Hz

## Slide 8: Caracteristicile principale ale oscilațiilor armonice
Amplitudinea și elongația
A0 – amplitudinea oscilațiilor (valoarea maximă a deviației de la starea de echilibru)
x – elongația (poziția curentă a punctului material)
Dacă oscilațiile libere sunt caracterizate prin frecvență ciclică k sau perioadă T, care nu depinde de condițiile inițiale, atunci acestea (oscilațiile) se numesc izocrone.
Viteza punctului în mișcare de oscilație
vom deriva (8c) după timp.
Accelerația punctului în mișcare de oscilație

## Slide 9: 14.2 PLANUL FAZIC
De regulă, mișcarea unui sistem cu un singur grad de libertate poate fi descrisă prin dependența de timp a coordonatei x = x(t).
Există însă anumite cazuri, cum ar fi studiul oscilațiilor mecanice neliniare, când este mai convenabil de utilizat reprezentarea mișcării în planul fazic.
Starea sistemului în orice moment dat de timp t este determinată de o pereche de valori pentru elongație x și viteză .
Dacă vom alege un sistem de coordonate cartezian cu axele x și v, fiecare pereche de valori (x, v) poate fi reprezentată ca un punct pe acest plan.
În acest caz, planul (x, v) se numește plan fazic.
În procesul de mișcare valorile (x, v) variază, deci, se schimbă și poziția punctului pe planul fazic.
Astfel locul geometric al tuturor punctelor prin care trece sistemul se numește traiectorie fazică
Exemplu
Fie un proces oscilatoriu descris prin ecuația
Viteza punctului
Vom exclude timpul din aceste ecuații:
ecuația traiectoriei fazice (elipsă). Semiaxele elipsei depinde de amplitudine și pulsație

## Slide 10: 14.3 SISTEME OSCILANTE
Oscilațiile mecanice liniare sunt mișcările punctului material (sa ale unui sistem de puncte materiale, rigid) care au loc sub acțiune unei forței de restabilire liniară
De exemplu, un ponton (corp care plutește pe suprafața apei).
În acest caz, forța de restabilire este rezultanta forțelor Arhimede și de greutate , . Astfel, corpul va realiza oscilații mici în vecinătatea stării de echilibru

## Slide 11: SISTEME OSCILANTE. Pendulul elastic
Fie cunoscute: rigiditatea arcului elastic c = 19.6 N/m și masa corpului suspendat m = 0.1 kg.
Determinați oscilațiile libere verticale ale acestui corp
Anterior am determinat ecuația diferențială a mișcării punctului suspendat liber de un arc elastic:
unde – frecvența ciclică. Calculăm:
Atunci ecuația diferențială devine:
Ecuația caracteristică
Deci, soluția generală a ecuației diferențiale poate fi scrisă în forma:

## Slide 12: SISTEME OSCILANTE. Pendulul elastic
Pentru determinarea constantelor de integrare și vom ține cont de condițiile inițiale:
În cazul nostru, condițiile inițiale sunt:
Dacă înlocuim aceste valori în ecuațiile pentru elongație și viteză, se obține:
! Amintim că
Răspuns:
Corpul va realiza oscilații armonice descrise de ecuația ,
cu frecvența ciclică ,
perioada și cu
amplitudinea

## Slide 13: Cazuri particulare de conectare a arcurilor elastice
Conectare paralelă
În acest caz, coeficientul de elasticitate echivalent este
Conectare în serie
În acest caz, coeficientul de elasticitate echivalent este

## Slide 14: Cazuri particulare de conectare a arcurilor elastice
Exemplu
Determinați coeficientul de elasticitate echivalent pentru configurația din desen
sau

## Slide 15: SISTEME OSCILANTE. Pendulul matematic
În acest caz, forța de restabilire este proiecția forței de greutate pe direcția tangentei la
traiectorie.
Legea a II a lui Newton:
(3.1)
În proiecții pe axele sistemului de coordonate naturale :
(3.2)
Unde este unghiul de deviație a firului față de verticală.
În prima ecuație, vom realiza substitui , unde s este coordonata curbilinie.
Dacă unghiul de deviație se exprimă în radiani,
atunci și .

## Slide 16: SISTEME OSCILANTE. Pendulul matematic
Astfel, se obține ecuația diferențială a oscilațiilor pendulului:
Aplicăm aproximația armonică, :
(3.3)
unde
Soluția ecuației (3.3) poate fi scrisă în forma:
(3.4)
unde constanta se determină din condițiile inițiale ale mișcării:
Perioada oscilațiilor
(3.5)
! Aproximația armonică este aplicabilă pentru deviații mici de la starea de echilibru. În acest context, se estimează că pentru , eroarea perioadei T este de ~ 0.8%, iar pentru – de 3%.

## Slide 17: SISTEME OSCILANTE. Pendulul fizic
Numim pendul fizic orice corp care, sub acțiunea forței de greutate, poate realiza
oscilații în jurul unei axe orizontale O, care nu trece prin centrul său de greutate C.
Notăm:
OC = l = a – distanța de la axa de rotație până la centrul de greutate
φ – unghiul de deviație de la starea de echilibru
m – masa pendulului.
Fie un moment aleatoriu de timp, în care pendulul este scos din starea de echilibru.
Asupra pendulului acționează momentul forței:
(4.1)
Momentul M tinde să readucă pendulul la starea de echilibru.
Ecuația diferențială a mișcării de rotație a rigidului are forma:
, (4.2)

## Slide 18: SISTEME OSCILANTE. Pendulul fizic
Ecuația diferențială a mișcării de rotație a rigidului are forma:
, (4.2)
unde – accelerația unghiulară, iar I0 – momentul de inerție
al pendulului în raport cu axa de suspendare O.
Astfel, pentru (4.2) se obține
(4.3)
Pentru deviații mici de la starea de echilibru, putem aplica aproximația armonică,
Atunci (4.3) devine:
(4.4)

## Slide 19: SISTEME OSCILANTE. Pendulul fizic
(4.4)
Soluția ecuației (4.4) are forma:
(4.5)
unde
Perioada pendulului fizic:
(4.6)
Perioada pendulului matematic:
Introducem noțiunea de lungime redusă a pendulului fizic:
(4.7)
Atunci, formula (4.6) poate fi reprezentată ca:

## Slide 20: 14.4 ENERGIA OSCILAȚIILOR ARMONICE
Exemplu
Vom analiza un corp material legat de un resort, după cum este arătat în desen.
La extinderea resortului cu x, acesta va răspunde cu o forță de elasticitate orientată în sens opus extinderii:
Conform legii a II a lui Newton:
Dacă vom proiecta pe axa x:
sau sau
unde – pulsația proprie a sistemului.
Soluția ecuației diferențiale este:
. (ecuația oscilatorului armonic)

## Slide 21: 14.4 ENERGIA OSCILAȚIILOR ARMONICE
Exemplu
Viteza punctului material care realizează această mișcare:
.
Energia cinetică:
! Se observă că energia cinetică variază între
0 și cu frecvența ciclică
Energia potențială:

## Slide 22: 14.4 ENERGIA OSCILAȚIILOR ARMONICE
Așadar :
Dacă vom aplica transformările trigonometrice
Obținem:

## Slide 23: 14.4 ENERGIA OSCILAȚIILOR ARMONICE
Observații:
Energia cinetică și potențială variază de la 0 la valoarea maximă cu pulsația
Energia potențială este defazată în retard cu față de energia cinetică
Energia totală a oscilatorului poate fi scrisă ca:
Energia totală a sistemului oscilant este o mărime constantă.

## Slide 24: 14.4 ENERGIA OSCILAȚIILOR ARMONICE

## Slide 25: EXEMPLE
Exemplul 1. Oscilațiile libere ale pendulului fizic
Determinați perioada oscilațiilor unui pendulului fizic reprezentat în desen.
Se cunoaște m = 0,5 kg, l = 1m. Pendulul efectuează oscilații armonice
în jurul axei O. Forțele de frecare și rezistență se neglijează.
Rezolvare
Formula de lucru:
Vom determina masa totală a sistemului (masa bilelor + masa barei) (mt)
Poziția centrului maselor
Momentul de inerție total:

## Slide 26: EXEMPLE
Exemplul 1. Oscilațiile libere ale pendulului fizic
Determinați perioada oscilațiilor unui pendulului fizic reprezentat în desen.
Se cunoaște m = 0,5 kg, l = 1m. Pendulul efectuează oscilații armonice
în jurul axei O. Forțele de frecare și rezistență se neglijează.
Rezolvare
4. Vom utiliza formula dedusă pentru perioadă:

## Slide 27: EXEMPLE
Exemplul 2. Oscilațiile libere ale pendulului fizic
Determinați perioada oscilațiilor unui pendulului fizic reprezentat în desen.
Se cunoaște m = 0,5 kg, l = 1m. Pendulul efectuează oscilații armonice
în jurul axei O. Forțele de frecare și rezistență se neglijează.
Rezolvare
Vom determina masa totală a sistemului (masa bilelor + masa barei) (mt)
Poziția centrului maselor
Momentul de inerție total:
unde I– momentul de inerție al barei în raport cu axa O.
Teorema Huygeens Steiner:
I

## Slide 28: EXEMPLE
Teorema Huygeens Steiner:
I
– momentul de inerție al bilei m în raport cu axa O
- momentul de inerție al bilei 2m în raport cu axa O
Vom utiliza formula dedusă pentru perioadă:

## Slide 29: EXEMPLE
Exemplul 3. Oscilațiile libere ale unui corp plutitor
Fie un corp de masă m, care plutește liber în apă.
Determinați perioada de oscilație a corpului în plan vertical.
Rezolvare
Asupra corpului acționează forța de greutate și forța Arhimede ().
În stare de echilibru, aceste două forțe formează un sistem echilibrat
(.
Dacă corpul este scos din această stare (de ex. este scufundat puțin),
forța Arhimede va crește, generând o rezultantă în sus.
Vom considera corpul paralelipiped. Forța suplimentară (Arhimede) care apare la scufundarea lui cu x va fi orientată în sens opus vectorului unitar i (vezi desenul):
unde – densitatea apei, S – suprafața secțiunii corpului la linia de plutire (waterline).

## Slide 30: EXEMPLE
Legea a II a lui Newton:
– în stare de echilibru
– la deviația cu x de la echilibru
Din primul caz și obținem ecuația:
, sau
Ambele proiecții sunt pe axa x. sau
Aducem ecuația diferențială la forma oscilatorului armonic:
,
unde – frecvența ciclică
Așadar, corpul plutitor, va realiza oscilații armonice cu perioada
De exemplu, un pod plutitor cu S = 20 m2 și m = 3*104 kg va oscila cu o periodă T = 2.45 sec

## Slide 31: EXEMPLE
Exemplul 4. Oscilațiile libere ale unui corp
Determinați frecvența oscilațiilor proprii ale greutății Q de masă m, suspendată la capătul unei bare elastice de lungime l. Corpul este suspendat de un resort cu elasticitate c. Coeficientul de elasticitate la capătul bare se determină conform formulei (unde E este modulul de elasticitate, iar J – momentul de inerție). Bara se consideră imponderabilă.
Rezolvare
Construim schema echivalentă a sistemului:
Înlocuim bara cu un resort echivalent,
cu coeficient de elasticitate .
Se obține un sistem format din două resorturi
c1 și c, conectate în serie.

## Slide 32: EXEMPLE
Exemplul 4. Oscilațiile libere ale unui corp
Determinați frecvența oscilațiilor proprii ale greutății Q de masă m, suspendată la capătul unei bare elastice de lungime l. Corpul este suspendat de un resort cu elasticitate c. Coeficientul de elasticitate la capătul bare se determină conform formulei (unde E este modulul de elasticitate, iar J – momentul de inerție). Bara se consideră imponderabilă.
Rezolvare
Coeficientul de elasticitate echivalent va fi:
Sistemul efectuează oscilații armonice. În acest caz, frecvența proprie de pulsație este:

## Slide 33: EXEMPLE
Exemplul 5. Oscilațiile libere ale unui corp scufundat
Un cilindru de greutate P, rază r și înălțime h este suspendat de resortul AB, fixat în punctul de sus B. În poziția de echilibru cilindrul este scufundat în apă până jumătate din înălțimea sa. Apoi, fiind scufundat la 2/3 din h, este lăsat, fără viteză inițială, să oscileze în direcție verticală.
Coeficientul de elasticitate a resortului este egal cu c.
Considerând că acțiunea apei se rezumă doar la apariția forței Arhimede, determinați ecuația de mișcare a cilindrului în raport cu poziția de echilibru.
Densitatea apei se va considera

## Slide 34: EXEMPLE
Setăm axa de coordonate x în direcția mișcării. Originea sistemului de coordonate se va considera în poziția de echilibru static al centrului maselor cilindrului (C).
2. În poziție de echilibru static:
3. Forța de elasticitate:
unde este deformarea resortului în poziție de echilibru static, iar x este deviația (elongația) cilindrului în timpul oscilației.
Forța Arhimede:
In proiecții pe axa x:
Din această ecuație se determină deviația statică

## Slide 35: EXEMPLE
Fiin deviat cu x în jos de la poziția de echilibru, cilindrul se va mișca accelerat, sub acțiunea rezultantei celor trei forțe. Ecuația diferențială va fi:
unde , .
Înlocuind în ecuația diferențială, ținând cont de starea de echilibru static și împărțind la m obținem:
, unde
Soluția ecuației diferențială va fi căutată în forma:
Condițiile inițiale: Se obține . Atunci soluția devine:
, unde

## Slide 36: Bibliografie
Butenin N. V. I. L. Lunţ, D. R. Merkin Curs de mecanică teoretică. Vol. 1, 2. Chişinău 1993.
Caraganciu V. M. Colpajiu, M. Ţopa Mecanica teoretică. Chişinău 1994
I. V. Meşcerskii. Culegere de probleme la MT, Chişinău, 1991.
Caraganciu V. MT, Compendiu şi probleme, 2008
С. М. Тарг Краткий курс теоретической механики. Наука, Москва, 1967
V. Szolga. Mecanica teoretică. Vol. 1. Statica, Divers-press, Bucureşti, 1994