## Slide 1: Tema: Întroducere în micro-optoelectronică noțiuni din fizica corpului solid ȘI cristalofizica
Dr.h., Artur Buzdugan

## Slide 2: Structura cursului DMOE

## Slide 3: FILE DE ISTORIE
…. Tuburi cu vid (lămpi cu vid), componente discrete
1947 Primul tranzistor integrat (Bell Telephone Lab.)
1959 Primul tranzistor bipolar planar
1958 Primul circuit integrat sub forma de chip monolit (flip-flop)
1965 Primul amplificator operațional
1971 Primul 4bit microprocesor (Intel 4004)
1972 Primul 8bit microprocesor (Intel 8008)
1981 Primul IBM PC
O replică a tranzistorului cu contact punctiform elaborat de John Bardeen și Walter Brattain sub conducerea lui William Shockley in 1947

## Slide 4: Inventarea Tranzistorului
Decembrie, 23, 1947 (point contact)
Iunie, 30, 1948, presa era aproape indiferenta (T bipolar)
Invenția tranzistorului se atribuie William Shockley, John Bardeen și Walter H. Brattein. 1956 - Nobel Prize în Fizică
Licența Bell Laboratories se desecretizează și publicată și diseminată în presă
1935 – patentă eliberată către O. Heil pentru TEC
1945: Bell Labs decide limitarea cercetărilor cu semiconductori elementari germanium și silicium

## Slide 5: INVENȚIA EuropeanĂ A « Transistron »
Povestea ciudată și necunoscută, raportată în Spectrum noiembrie 2005,
Transistron, foarte asemănător cu tranzistorul Bell Labs, a fost inventat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial la Paris, de doi oameni de știință germani Herbert Mataré și Heinrich Welker. Au lucrat la Westinghouse, Paris
În 1948, un mic radio a folosit acest „tranzitron” (14 mai 1948)
Dar guvernul francez și Westinghouse nu au reușit să valorifice „tranzitronul” (fizica nucleară mai importantă)

## Slide 6: FAZA DE COMERCIALIZARE A TranZistoArELOR
1958, primul TEC lucrează. Este numit "Tecnitron" (Franța).
Inginerii preferau tuburile cu vid Prima atragere a pieței a venit de pe piața aparatelor auditive, pentru care miniaturizarea a fost obligatorie.
La mijlocul anilor cincizeci, mai multe companii proiectau tranzistoare - Raython, General Electric, Sylvania, RCA ,Texas Instruments in 1953
RCA introduce modelul 2N109 in 1955 (Germanium PNP Alloy Junction) ca tr-r de Ge pentru aparate radio. In 1956 costa cca $2CK722 unul din cele mai bune tr-re implementat in 1953 de Raytheon. Primul tr-r produs in serie.

## Slide 7: Silicon Valley- Fairchild
William Shockley, care a abandonat Bell Labs in 1954 a lansat propria companie in Palo Alto, CA. --> Silicon Valley
Tineri ingineri ca G. E. Moore și R. N. Noyce, au aderat la Shockley Company
Moore și Noyce, "trădătorii", cum i-a numit Shockley au înființat în1957 Fairchild
Fairchild: in 1959 - technologie planară nouă
Jack Kilby și Robert Noyce nu au apreciat circuitul integrat în 1959 ca "as the most significant development by Texas Instrument since ... the commercial silicon transistor"

## Slide 8: Circuite integrate
Primul care a expus teoretic(1952) ideea a fost britanicul Geoffrey Dummer
La 12.09.58 Jack St. Claire Kilby, un tanar inginer de 25 ani de la Texas Instruments, a prezentat pentru prima oară un circuit integrat. El a folosit o placă de Ge pe care a conectat un tranzistor, rezistoare și un condensator. A denumit tot ansamblul “circuit integrat”.
În 2000 – Premiul Nobel
Inginerul Robert Noyce isi construia propriul sau circuit integrat, in paralel, in cadrul companiei Fairchild Semiconductor, dar lansarea sa a avut loc abia 6 luni mai tarziu. Circuitul lui Noyce era construit pe Si. Astfel, in istorie, atat Noyce cat si Kilby sunt recunoscuti co-inventatori ai CI integrat care a transformat lumea electronicii.
Primul test al circuitului functional a fost facut prin realizarea unei sinusoide pe un ecran al unui osciloscop.

## Slide 9: Dispozitive MICROELECTRONICe:
Microelectronica este o parte a electronicii, dezvoltată la nivel micro- tehnologic. Ea se bazează pe dezvoltarea tehnologiei circuitelor integrate, rezultând în apariţia circuitelor integrate VLSI (Very Large Scale Integration) şi ULSI (Ultra Large Scale Integration), cât şi la apariţia unor dispozitive care sunt traductoare mecano/electrice, opto/electrice, chemo/opto/electrice, integrate la scară micro-nanotehnologică cu circuitele integrate deja realizate (senzori şi actuatori, în tehnologia MEMS, MOEMS).

## Slide 10: MOS Transistor
Chiar înainte ca Teszner, în Franța, să producă un tranzistor TEC de joncțiune în 1958, multe studii au fost deja în curs în SUA despre posibilitățile unui astfel de dispozitiv. În 1959, RCA lucra la TEC-uri
În 1962, RCA producea un bloc logic multifuncțional cuprinzând 16 TEC MOS pe un singur cip, DAR sensibilitatea la încărcarea statică, tensiunea de alimentare, efectele oxidului au condus la cocnluzii pripite….
Fairchild a abandonat procesul, chiar RCA și-a schimbat accentul înapoi la bipolar
La mijlocul anului 1965, doar două companii produceau MOS Ics, ---> P-MOS, N- MOS, CMOS
1972 CMOS

## Slide 11: PROLIFERAREA MICROELECTRONICII
De la invenția circuitelor integrate în 1958:
Confecționarea tranzistoarelor cel puțin este dublă anual în ultimii 20 ani (Legea lui Moor) cu încetinire prezentă de dublare la 2-3 ani.
Astfel în fiecare an se produc tranzistori mai mulți ca în toți anii precedenți sumar.
În prezent se produc tranzistori cca 1022 transistori anual.
Pentru comparație :
  Celule umane în corpul uman total - 1014
  nr. de secunde de când a fost presupusă nașterea Big Bang – 1017 s

## Slide 12: Direcții de perspectivă în microelectronică
Dispozitive microelectronice tradiționale discrete și analogice
Microelectronica cu vid
Electronica tradițională cu vid

## Slide 13
Microoptoelectronica
Fizică
Tehnică/Inginerie
Studiază metode optime de aplicații a DMOE
Studiază procesele fizice în dispozitive MOE
Tehnologie

## Slide 14: Unele definiții și terminologii
Dispozitiv – aparat ce permite operațiuni diverse, cum ar fi transformarea influențelor fizice în semnale electrice, transformarea energiei sau informației, modificarea, reglarea, controlul parametrilor și caracteristicilor obiectelor sau proceselor, ș.a.m.d.
Dispozitiv electronic – aparat, principiul lucrului căruia este bazat pe utilizarea fenomenelor ce apar în procesul obținerii fluxului de electroni sau altor purtători de sarcină, dirijarea cu mișcarea acestor fluxuri și transformarea energiei lor.
Altfel spus, termenul de electronic derivă din utilizarea electronilor (dar și altor particule purtătoare de sarcini electrice) și interacțiunii lor cu câmpuri electrice sau magnetice.

## Slide 15
Principiul funcționării dispozitivelor electronice sunt bazate pe mișcarea purtătorilor de sarcină întrun volum de lucru, gestionarea cu aceste fluxuri și transformări de energii
prin acțiunea unor:
Câmpuri electrice;
Câmpuri magnetice;
Câmpuri electromagnetice;
Oricăror bariere în calea mișcării sarcinilor.

## Slide 16
Rezultat al influenței asupra mișcării purtătorilor de sarcină pot fi:
Accelerarea;
Frânarea;
Schimbarea direcției;
Modificarea densității fluxului purtătorilor de sarcină;
Modificarea secțiunii transversale a fluxului purtătorilor de sarcină;
Transformarea energiei cinetice în potențială a sarcinilor.
Difuzia – mișcarea purtătorilor de sarcină în volumul de lucru , ce conduce la transferul și
uniformizarea concentrației purtătorilor de sarcină. Difuzia este cauzată de mișcarea termică.
Driftul – mișcarea ordonată a purtătorilor de sarcină în mediul dat sub acțiunea influențelor
externe (diverse câmpuri).
Purtătorii de sarcină pot în rezultatul difuziei sau driftului să se miște de la emitor spre alt
electrod, formând astfel un curent electric în circuitul extern.

## Slide 17
STRUCTURA , CONSTRUCȚIA unui dispozitiv electronic tipic
Corpul – element ermetic din metal, masă plastică, metaloceramică, sticlă cu electrode și contacte cu funcții de……..
Electrodul - (electricitate + hodos (cale, drum)) – element constructiv în interiorul corpului dispozitivului electronic, cu funcții de contact electric a mediului activ cu circuitul electric extern
Contacte - conductoare metalice pentru conexiunea electrodelor cu circuitul extern.
Emitor (catod) – electrod cu funcția de a emite electroni (purtători de sarcină) cauzată de influențe externe.
Colector (anod) – electrod cu funcția de a colecta fluxul purtătorilor de sarcină

## Slide 18: Care este cheia electronicii moderne?

## Slide 19: Clasificarea dispozitivelor electronice
Dispozitivele electronice au menirea să realizeze diverse funcții, ce soluționează două probleme de bază: transformarea energiei și transformarea semnalelor.
În dependență de factorul extern (de energia influenței la intrare) și energia la ieșire, sau de metoda de transformare a semnalului distingem
4 clase de bază de dispozitive electronice:
  Electrice - semnale electrice la intrare și la ieșire
  Fotoemitoare - semnale electrice la intrare și optice la ieșire;
  Fotoelectrice - semnale optice la intrare și semnale electrice la ieșire
  Termoelectrice - semnale termice la intrare și electrice la ieșire

## Slide 20: Clasificarea dispozitivelor electronice
După principiul acțiunii:
Active:
Semiconductoare (diode, tranzistoare, tiristoare…);
Cu vid (lămpi electronice, tunuri electronice, magnetroane….);
De descărcări electrice;
Microelelectronice, nanoelectronice (elemente discrete, circuite integrate…)
Pasive:
Rezistoare, condensatoare, inductanțe, transformatoare

## Slide 21: De ce anume electronica semiconductoare ?
Acțiuni externe fără contact direct asupra particulelor cu sarcină
Viteza mare a răspândirii semnalului de dirijare
с = 3 × 1010 cm/sec
3) Masa foarte mică a particulelor cu sarcină dirigate
pentru electroni - me = 9 × 10-28 grame
4) Valoarea mică a sarcinii electrice elementare q e = 1.6 × 10-19 C
5) Energia mică a mișcării termice a sarcinii elementare
la Т = 3000К 1 eV = 1.6 × 10−19 J
6) Energia mică necesară de a înregistra un bit de informații ~
100 × 1 eV = 1.6 × 10−17 J

## Slide 22
Există două clase mari de dispozitive optoelectronice:
Dispozitive care transformă energia radiaţiei luminoase în semnale electrice - acestea au ca scop
măsurarea fluxului luminos sau transmisia de informaţie, caz în care este vorba de fotodetectoare sau
conversia energiei luminoase în energie electrică, caz în care sunt celule fotovoltaice.
b) Dispozitive care transformă energia electrică în energie luminoasă – cazul diodelor electroluminescente şi al laserilor cu joncţiuni semiconductoare.

## Slide 23: De la electronica clasică în vid – spre nanoelectronica în vid
Care mediu este ideal pentru transportul purtătorilor de sarcină ( electronilor de ex.?

## Slide 24: Nanocanal în structură MOS. Lungimea canalului = grosimea stratului de oxid
Aceste dispozitive combină prioritățile transportului balistic al electronilor în vid cu nanostructurarea, prețul mic și compatibilitatea cu tehnologia pe Si.
Cum se asigură vidul în astfel de structuri? Nicicum! Canalele sunt cu aer!
Soluția constă în aceea, că lungimea canalului este (150 nm-20 nm) deci comparabilă și chiar mai mică ca parcursul liber în aer a electronilor (100 nm). Astfel electronii în parcursul liber practic nu se disipează (similar comportării lor în vid) .
Rezervoar pentru emiterea de electroni este stratul metalic, iar micșorarea barierei de emisie Me-Sc se asigură de respingerea Coulonică dintre electroni întrun sistem 2D electronic
Aceasta asigură o densitate mare a curentului de emisiei (105 A/cm2) la tensiuni mici (1 V). Raportul curentului la deschidere și închidere este de 5 102 ori (depășește deja curenții în tr-re din grafen, dar încă cedează celor din Si.)………………….
1. Jin-Woo Han et al., Appl. Phys. Lett. 100, 213505 (2012).
2. D.S Srisonphan et al., Nature Nanotech. 7, 504 (2012).

## Slide 25: Introducere
Priorități
  Abilități de manipulare a puterii
  Transport de sarcină balistic și coherent
  Rezistența la defecte induse de radiații
Neajunsuri
  Dificultăți tehnologice
  Probleme de ambalare / constructive

## Slide 26: noțiuni din fizica corpului solid. Clasificarea

## Slide 27
Sunt 3 categorii de corpuri solide bazate pe proprietăți de conductivitate
  conductori
  semiconductori
  dielectrici

## Slide 28: Conductori și Izolatori. Modelul benzilor energetice
banda interzisă poate
fi trecută numai în
condiții de străpungere
Banda interzisă este relativ
mică și poate fi trecută
la absorbția unui foton
Banda de conducție și
banda de valență se suprapun,
deci nu este banda interzisă

## Slide 29: Rezistența vs Temperatura

## Slide 30: 1833
Resistance (Ohms)
Temperature (ºC)
Michael Faraday
Descoperirea dependenței inverse a rezistivității cu temperatura în Ag2S. Este prima cercetare a semiconductorilor

## Slide 31: Siliciu și Germaniu

## Slide 32: Semiconductor?
Un conductor cu rezistența înaltă?
Un izolator cu rezistența joasă ?
sau un corp solid cu rezistența intermediară metalelor și izolatoarelor ?
  În general pentru DMOE – cristaline, dar………………

## Slide 33: materiale SC în industrie
După apariţia tranzistorului (1950), Ge era principalul material semiconductor, Dezavantaj - curent rezidual ridicat la temperaturi mari, proprietăţi modeste ale oxidului de germaniu.
După 1960, Si devine înlocuitorul practic al Ge, datorită:
curenţilor reziduali mult mai mici,
proprietăţilor remarcabile ale oxidului de siliciu,
considerente economice (costul siliciului monocristalin destinat dispozitivelor semiconductoare şi a circuitelor integrate este cel mai scăzut).
În ultimii ani, Si devine şi el de multe ori inutilizabil datorită limitelor de performanţă la frecvenţe ridicate sau în domeniu optic. Astfel, au apărut materiale semiconductoare compuse, compuşii intermetalici: SiC, GaP, GaAs, InSb, CdS etc.

## Slide 34: Clasificarea SC
În general, MSC sunt rezistenţe neliniare puternic influenţată de defectele existente în structura cristalină a materialelor şi de factorii externi (tensiunea aplicată, iluminarea la care sunt supuse, temperatura etc.), în timp ce la conductori acestea n-au practic nici o influenţă.
Coeficientul de temperatură al rezistivităţii semiconductoarelor este negativ în domeniul de temperaturi ce interesează în tehnică, asemănându-se din acest punct de vedere izolatorilor.
Clasificarea MS poate fi făcută după diferite criterii:
chimic,
fizic
funcţional.

## Slide 35: Funcție de nR elementelor chimice, MS:
Elementare, 12
Compuse,
câteva sute
Gr. III: B
gr. IV:–Si, Ge, C, Sn
Gr. V: P, As, Sb
Gr. VI: S, Se, Te
Gr. VII: I
Binari
Ternari
Cuaternari
Soluții solide
A3B5, A4B4,
A2B4, A2B5,
A2,B6, A1B5,
A1B6, A3B6…
A1B3C5,
A2B4C5,
A1B4C6,
A1B2C6….
A1B4C5D6….
Ge-Si, InAs-InSb
PbSe-PbTe
…..

## Slide 36: În funcţie de natura legăturii interatomice
Cu legătura covalentă
Cu legătura hibridă covalent - ionică
Direcționată,
Rigiditate și duritate deosebită
(Si, Ge, Se, Te)
Grad de ionicitate divers
(Si -18%, CdS -69%, GaAs – 32%)

## Slide 37: … al (dez)ordinii cristaline…
Monoclinică,
LiAs
Ortorombică,
CdAs2, SnS, SnSe, Ag2Te
Trigonală, Bi2Se, Sb2Te3
Hexagonală, GaSe, ZnSb, CdSb
Cubică
Si, Ge, SiC, GaP, GaAs, InSb
Policristalină,
As2Se3, As2S3
Amorfe /necristaline
As2S3, As2Se3…

## Slide 38: …funcțiilor de utilizare…
conducţie comandată în tensiune electrică (câmp electric);
conversie optoelectronică;
conversie mecanoelectrică (efectul piezosemiconductor).
conversie electrooptică;
conversie termoelectrică;
detecţie a radiaţiilor nucleare;
conversie magnetoelectrică (efectul Hall şi efectul magnetorezistiv);

## Slide 39: Componente Active și pasive
Materialele SC pot fi folosite pentru confecționarea atât elementelor electronice pasive, cât și active (D, TB, TEC, Tiristoare..).
Prin însăși dependențele conductibilității SC de factori externi SC este un element rezistiv neliniar.
Componentele pasive ca rezistori, capacități și inductanțe sunt foarte răspândite.
  Rezistor – o piesă de tip N ori P- SC dopată cu concentrații necesare pentru anume rezistivitate.
  Capacitate – 2 plăci din SC cu conductivitate foarte înaltă separate de un SC cu puritate înaltă sau alt izolator ca ex. SiO2).
  Inductanță – din spirală din SC cu conductivitate foarte înaltă.

## Slide 40
Comportarea Materialelor SC ca:
Dielectrice (izolatoare bune): SC intrinsec cu puritate înaltă (Si)
Conductoare: SC puternic dopate

## Slide 41: 1873
William Smith
Descoperă fotoconductivitatea Se și a inventat fotometru pe selen
1874
Ferdinand Braun
Primul dispozitiv semiconductor redresor pe PbS
Radioreceptoarele necesită un redresor pentru detectarea semnalului

## Slide 42: Elemente de cristalofizică

## Slide 43: Celula elementară și rețeaua cristalină
Celula cristalina: unitatea structurala care pastreaza caracteristicile cristalului 3D.
Prin repetare pe cele 3 axe se genereaza cristalul.
Celula elementara: cea mai mica formatiune 3D de atomi care prin repetare genereaza reteaua.
(diferente la sistemul hexagonal)

## Slide 44
(rețelele BRAVAIS)

## Slide 45: Sisteme cristalografice
Diferenţierea dintre sisteme se realizează conform axelor de simetrie ale cristalelor şi unghiurilor în care se intersectează aceste axe.
Axa de simetrie reprezintă o linie imaginară trasată prin centrul cristalului de la mijlocul feţelor opuse.
Forma structurii determină atât sistemul cristalografic căruia îi aparţine un mineral, cât şi toate proprietăţile sale fizice şi aspectul său exterior. Fiecare din cele şapte sisteme cristalografice prezintă o reţea cristalină distinctă.
Mai sunt 7 sisteme cristalografice derivate de bază (atomii în centrele volumelor sau fețelor) + alte sisteme derivate (atomii plasați în alte poziții)

## Slide 47: Influența structurii cristaline
Plan de alunecare: plan cu numar maxim de atomi in interiorul celulei (= plan de densitate atomica maxima)
deformatiile in cristal - in principal in planele de alunecare
numar mare de plane de alunecare → plasticitate buna
cfc (8) cea mai buna plasticitate, rezistenta / duritate mica
cvc (6) plasticitate mai scazuta, rezistenta / duritate mare
hc (2) (planele de baza) – plasticitate scazuta

## Slide 48: Modalități de cristalizare

## Slide 49: Structura cristalelor reale
Defecte ale cristalelor:
1. Punctiforme simple vacante, atomi interstitiali
complexe
2. LINIARE dislocatii
Dislocatie marginala Dislocatie elicoidala
Dislocatiile – determina plasticitatea metalelor
Se deplaseaza in planul de alunecare sub actiunea eforturilor de forfecare
In cristal – numar mare de dislocatii (de la solidificare sau prin deformare)
Rezistenta teoretica >1000 x Rezistenta reala a metalelor
3. De suprafata defecte de impachetare

## Slide 50: Legături interatomice