## Slide 1: Arhitectura Calculatoarelor T.5 –Procesorul
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: De a face cunoștință cu istoricul dezvoltării microprocesoarelor. Caracteristicile lor de bază și Schema generală a microprocesorului i8086
Cipul microprocesorului. Unităţi funcţionale. Unitatea centrală de prelucrare. Caracteristicile microprocesorului. Istoric al evolutiei microprocesoarelor. Caracteristicile ultimelor microprocesoare. Exemple de microprocesoare – Intel. UltraSPARC II. INTEL 8086. ARHITECTURA ŞI FUNCŢIONAREA UCP. Descrierea unităţilor funcţionale. Caracteristici arhitecturale. Schema generală a unui microprocesor 8086 Modelul programatorului de asembler. Ciclul instrucţiune. Registrele microprocesorului Adresarea memoriei. Segmentarea memoriei. Formatul instrucţiunii. Moduri de adresare
Studentul trebuie să cunoască:
§ Noțiunea de microprocesor
§ Caracteristicile microprocesoarelor
§ Arhitectura și funcționarea i8086
§ Modelul programatorului asembler
§ Registrele microprocesorului i8086
§ Segmentarea memoriei. Formatul instrucţiunii. Moduri de adresare

## Slide 2
Cipul microprocesorului Microprocesorul este “creierul” calculatorului. El este o unitatate centrală de procesare încorporată într-o singură pastilă de circuit integrat (un cip sau chip) care citeşte instrucţiunile unui program depus în memoria principală, le decodifică şi le execute secvenţial (una după alta).
Cipurile microprocesor comunica cu lumea exterioara prin pini. In functie de directia pe care circula semnalele acestia se clasifica in: - pini de intrare – prin care microprocesorul primeste semnale de la celelalte unitati functionale ale sistemului de calcu - pini de iesire – prin care microprocesorul transmite semnale celorlalte unitati functionale - pini de intrare/iesire – prin care microprocesorul poate primi si transmite semnale.
In functie de tipul datelor vehiculate prin pini avem: - pini de adresa - pini de date - pini de control (magistrala, intreruperi, semnalizare, etc.) pini de stare - pini de alimentare si masa

## Slide 3
Unităţi funcţionale Unitatile functionale componente ale microprocesoarelor actuale sunt:
CPU (Central Processing Unit) – unitatea centrală de prelucrare. Reprezintă unitatea de procesare (execuţie) a instrucţiunilor, aritmetica numerelor întregi şi de coordonare a întregului sistem.
FPU (Floating Point Unit) – unitatea în virgulă mobilă, specializată în aritmetica numerelor reale reprezentate în format virgulă mobilă (standard IEEE 754)
MMU (Memory Management Unit) – unitatea de gestiune a memoriei, realizează automat gestiunea memoriei.
MMX (MultiMedia eXtension) – unitate multimedia specializată în prelucrări grafice
Notes: Reprezentarea in virgule Mobila Setul de instructiuni

## Slide 4
Unitatea centrală de prelucrare CPU include următoarele unităţi funcţionale:
- UAL (Unitatea Aritmetica si Logica) reprezinta o unitate combinaţională cu două intrări şi o ieşire care executa operaţii aritmetice si logice. - UC (Unitatea de Comanda) este unitatea functionala care programează execuţia secvenţială a tuturor operaţiilor necesare efectuării instrucţiunilor, generând semnale de comandă pentru tot sistemul, dirijând fluxul de date, corelând viteza de lucru a unităţii centrale de prelucrare cu memoria, etc.. Activitatea unităţii de comandă este pilotată de un semnal de ceas a cărui frecvenţa este acum de ordinul sutelor de MHz.
- Registrii Aceştia reprezintă elemente de memorare în care se stochează temporar date sau adrese. Unii sunt folosiţi pentru urmărirea execuţiei instrucţiunilor (registrul contor de program), alţii sunt folosiţi în calcule (regiştri cu scop general), altul păstrează starea programului în execuţie (registru de stare), alţii pentru calculul adreselor de memorie (regiştri de adresă). Aceştia reprezintă cea mai rapidă formă de memorie din sistem fiind direct conectaţi la UAL.
Efectuarea transferurilor de date şi comenzi intre unitatile functionale ale microprocesorului se face pe magistrala internă de date a microprocesorului. Semnalele electrice prin care microprocesorul dă comenzi de execuţie către memorie şi către celelalte componente din sistem se numesc semnale de comandă. Semnalele electrice prin care microprocesorul culege informatii privind starea componentelor din sistem se numesc semnale de stare.

## Slide 5
Lungimea (numărul de biţi) regiştrilor interni se corelează de obicei cu lăţimea (numărul de linii) ale magistralei de date. Aceasta e măsura numărului de biţi ai microprocesorului. Microprocesoarele cu structură fixă sunt de 8,16,32,64 biţi. Lungimea de cuvânt a microcalculatoarelor realizate cu microprocesoare « bit slice » (felii de bit), a căror structură e flexibilă, va fi un multiplu întreg al numărului de biţi ai unei felii. Registrul de adrese, respectiv lăţimea magistralei de adrese defineşte spaţiul de memorie adresabil direct de microprocesor. O magistrală de adrese de 16 biti permite adresarea a 216=65536 celule distincte, iar 20 linii de adresă ne duc în lumea megaocteţilor: 220=1.048.576 celule adresabile.
Memoria adresata direct de microprocesor se poate impartii in memorie program si memorie de date. Memoria program contine instructiuni executabile de catre microprocesor, iar memoria de date date utilizate de instructiunile programului. Datele utilizate in program pot fi adrese (de adresare) sau date stocate in memorie (adresate).
Caracteristicile microprocesorului :
Frecventa ceasului
Laţimea magistralei de date
Laţimea magistrala de adrese
Setul de instructiuni
Arhitectura UCP

## Slide 6
Istoric al evolutiei microprocesoarelor
Microprocesoare INTEL
1964 | Gordon Moore – enunt lege “numarul de tranzistori planari pe pastiala de siliciu se dubleaza anual”
⇒1986 | primul CI pe 222 elemente (de 4 biti)
1968 | firma Intel a luat fiinta (Robert Noyce  Gordon Moore) inventator al CI
1969 | primul RAM static – INTEL
1970 | primul RAM dynamic – INTEL
1971 | primul microprocessor – INTEL 4004 pe 45 date, 125 adrese, ceas de 740 KHz, PMOS primul EPROM – avantajul posibilitatii stergerii informatiei cu raze ultraviolete TED HOFF - inventator al microprocesorului microprocesorul a fost privit ca un circuit programabil ce poate inlocui logica cablata
1972 | - microprocesorul 8008 Intel: - 8 biţi date, 14 biţi adrese (16 Koct memorie adresabila), ceas 800 KHz - set de instructiuni simple pentru operatii aritmetice (adunare, scadere) si logice pentru operanzi pe 85 - stiva implementare hardware, mica

## Slide 7
1973-1977
- perioada specifica microprocesorului pe 8 biţi si adrese 16 biţi - set de instructiuni extins pentru manipulare date pe 16 biţi (se pot evalua adrese) - stiva mutata din CPU in memorie ⇒ posibilitatea de manipulare a subrutinelor imbricate - limbaj de programare  limbaj de asamblare - posibilitate de utilizare a perifericelor specializate in aritmetica intregilor extinsa pe axa numerelor reale in format VM  dar acestea aveau viteza mica ⇒ consumuri suplimentare (overhead) mari - reprezentant tipic microprocesorul 8080 (1974) : - domenii de aplicatie : sisteme in timp real, sisteme pentru conducerea proceselor industriale - tehnologii de realizare NMOS ⇒ viteza mare ceas 2- 4 MHz ⇒ viteza mare de executie a instructiunilor - alte microprocesoare – Intel 8085, Z80 (ZILOG) - Intel 8086 - 16 biţi date, 20 biţi adrese, ceas 4 – 8 MHz - intel 8088 - compatibil cu circuite existente la acea vreme(1979)⇒ idem 8086 dar date pe 8 biţi
Caracteristicile microprocesoarelor de la inceputul anilor ’80
- extinderea lungimii cuvintelor de date la 16 biţi si adrese 20 biţi (1 Moct adresabil) - aritmetica numerelor intregi extinsa la 32 biti (usurinta in manipularea adreselor) - s-au introdus instructiuni pentru manipularea sirurilor cu lungime variabila de biti - s-a perfectionat mecanismul CALL/ RETURN, cu posibilitati sporite de implementare a limbajului HLL si recursive - au aparut noi tipuri de coprocesoare pentru prelucrarea in VM - avans in tehnologia de realizare CMOS

## Slide 8
1982 | - Intel 286 –16 biţi date, 24 biţi adrese (16 Moct), ceas 6 ÷ 16 MHz
1984 | - apare primul calculator PC AT cu microprocesor 286 la baza - cea mai importanta facilitate – cea legata de protectia memoriei ceea ce presupune o organizare hardware speciala destinata oferirii de suport pentru taskuri specifice sistemului de operare - s-au dezvoltat noi tipuri de aplicatii : - legate de calculatoarele personale - statii de lucru CAD - sisteme functionand cu divizarea timpului (time sharing) - aplicatiile datorita gradului de paralelism oferite in executia instructiunilor se scriu in limbaje de nivel inalt (HLL) - posibilitatea accesarii de memorie virtuala – implementat deocamdata software ptr MMU
1985 | - Intel 386 - 32 biţi date - cu FPU integrat pe cip - cache – incorporat
1989 | - Intel 486 - viteza > 386 - cu FPU integrat pe cip - cache – incorporat
1993 | - Pentium - frecventa 60 – 233 MHz - 2 benzi de asamblare - componenta MMX – unele modele mai noi
1995 | - Pentium Pro - memorie intermediara pe 2 nivele incorporata 150 – 200 MHz

## Slide 9
1997 | - Pentium II - Pentium PRO+ MMX - >233 MHz → Celeron – performanta scazuta → Xeon – profesional
1999 | - Pentium III - 400 - 700 MHz
2000 | - Pentium IV (Itanium) - frecventa > 1,4 GHz - arhitectura Netburst (suport pentru Internetul vizual) - ALU – se numeste Rapid Execution Engine - se prelucreaza comenzi la jumatate de ciclu de tact - Pentium IV la 1,4 GHz = 3x mai rapid la Pentium III la 1000 MHz = 7% mai rapid ca Pentium III la 1400 MHz (29 milioane tranzistori) - 42 milioane tranzistori - support Internet → schimburi de date direct intre PC- urile utlizatorului Internet → strategia Nepster

## Slide 10
Caracteristicile ultimelor microprocesoare - bazate pe existenta a 4unitati majore :
CPU (unitatea centrala de prelucrare)
FPU (unitatea de prelucrare in VM)
MMU (unitatea de gestiune a memoriei)
MMX (unitatea multimedia)
CPU - pentru executarea lucrarilor de uz general FPU - specializata in operatii aritmetice in VM MMU - suport pentru functii de memorie virtuala si suport hard pentru protectia memoriei MMX - suport pentru functii multimedia de prelucrare video si sunet - pe langa acestea, ultimele microprocesoare mai cuprind pe placheta circuite ce inainte erau
exterioare : - controller de memorie cache - coprocesor de periferice pentru operatii rapide de I/O - suport pentru grafica de mare viteza - suport pentru multiprocesare
Aria disponibila a pastilei de siliciu s-a utilizat in 2 scopuri : 1. oferirea de suport pentru implementarea sistemelor complexe de operare prin introducerea de harware specializat si instructiuni specifice 2. executia eficienta a programelor scrise in HLL prin utilizarea unor moduri de adresare si a unor instructiuni mai complexe.

## Slide 11
Exemple de microprocesoare – Intel
Facilitati speciale: | 286 | - gestiunea memoriei virtuale - implementarea de medii protejate pentru executie - gestiunea task-urilor in regim de multiprocesare - gestiunea memoriei - se face de MMU integrata cu implementări speciale pentru cod, date, stiva, date suplimentare - teste implementate hard - privind corectitudinea accesului la memorie : - limita segmentelor - separarea task-urilor de cele privilegiate - validitatea indicatorilor si operatiilor cu subrutine
 | 386 | - viteza mai mare - facilitati de optimizare in regim multitasking si suport SO - spatiu de adresare marit - posibilitati de testare si depanare
 | 486 | - conducta de execuţie (pipeline) - cache pentru date - coprocesor aritmetic pe chip

## Slide 12
 | Pentium | - integrare inalta (3 milioane tranzistori si trasee ≈ 0,5 µm) - arhitectura superscalara – prin executarea instructiunilor cu tehnologie pipeline 2 conducte in 5 trepte → prefetch → de code1 → de code2 → executie → writeback ⇒ mai multe instructiuni pe ciclu instructiuni sunt executate - anumite instructiuni sunt cablate nu microcodate - cache suportat pentru cod si date de cate 8 Koct. – ascoiative cu 2 cai pentru cautarea datelor pe 32 biti fara a baleia intreaga memorie cache de date – foloseste 2 tehnici: → writeback – ce transfera datele in memoria principala numai cand sunt solicitate prin metoda write though – se transferau de cate ori erau rescrise in cache ⇒ performanta sistemului prin reducerea utilizarii magistralelor → protocolul MESII (Modified Exclusive Shared Invalid) – pentru consistenta datelor - predictia Branch – ce se refera la salturile pentru continuarea executiei unei branch sau iesirea din el si se bazeaza pe predictia ca branch-ul anterior se va folosi din nou. Se folosesc doua buffere de prefetch → unul realizeaza prefetch-ul pentru urmatoarea instructiune → altul pentru adresa de la inceputul buclei

## Slide 13
 |  | - FPU incorporat de mare performanta cu 8 trepte de conducta (3 trepte pentru instructiuni in VM sunt adaugate celor 5 trepte ale conductelor intregilor) - functiile comune + , *, / sunt cablate - magistrale de date de 64 biti - e implementat ciclul de magistrala in conducta (bus cycle pipeling) – pentru cresterea latimii de banda a magistralei permite inceperea unui al doilea ciclu cand primul nu s-a terminat ⇒ memoria are mai mult timp pentru decodificarea adresei → se poate folosi cu componente mai lente - are 2 buffere pentru scriere corespunzator fiecarei conducte - integritatea datelor prin protejarea si asigurarea integritatii lor. E asigurata de integrarea a doua caracteristici → detectia erorilor interne – prin biti de paritate in memoria interna → testarea redundantei functionale FRC (Functional Redundancy Check) – prin folosirea a 2 Pentium, unul master, altul checker (verificator), iesirile sunt comparate si diferit anuntate - suport pentru multiprocesare sporit prin: → controller de intreruperi pe chip → modul de lucru dual procesor - in care doua procesoare impart memoria cache secundara - suport de paginare sporit (4 Koct. sau mai mult) pentru scaderea swapping-ului

## Slide 14
Arhitectura | - unitati componente : CPU - IU – Instruction Unit - decodificare instructiuni si stocare in sirul de instructiuni decodificate - EU – Execution Unit – 8 registrii de uz general pentru manipulare date, adrese …… MMU Memory Manager Unit - SU – Submit Unit - PU – Page Unit – pagina de 4 Koct. suprapuse peste segmente BIU Bios Interface Unit FPU Float Point Unit
Registre | - de uz general - segement - flag-uri - IP - comanda CR∅ ÷ CR3 - adresa interna - depanare - testare TR6, TR7
Moduri de lucru | → real → protejat

## Slide 15
Tipuri de date | - bit - camp de biti - intreruperi pe 16, 32, 64 biti - offset 16, 32 biti - indicator : selector + offset - ASCII - BCD impartit , neimpartit VM
Moduri de adresare | directa prin registrii G(g) cu autoincrementare M(M(PC)) ; PC=PC+1 imediata M(PC) ; PC=PC+1 indirecta prin registrii M(G(g)) indirecta bazata cu deplasare M(G(g)+d) indirecta bazata indexata M(G(g1 )+ G(g2)*Sb*N) unde N= 0, 1, 2, 4

## Slide 16
UltraSPARC II
1970 | - Andy Bachtolsheim – la Univerisitatea Stanford a realizat prima statie de lucru in retea numita SUN 1 (Standford University Network) → cu microprocessor
1982 | - fondare Sun Microsystem SUN2, SUN3 – folosesc microprocessor Motorola - cu placa de retea conexiune Ethernet, soft TCP/ IP
1987 | - Sun realizeaza primul UCP propriu cu tehnologii RISC II numit SPARC (Scalable Processor ARChitecture = arhitectura scalabila de procesor) masina pe 32 biti la 36 MHz instructiuni pentru intregi
1995 | - UltraSPARC – versiunea 9 (V9) - pe 64 biti - prelucrare, imagini si semnale audio/video - set de noi instructiuni numite VIS = Visual Instruction Set - destinat aplicatiilor profesionale ca servere Web mulltiprocesor cu zeci de UCPuri si memorie fizica de ordinul 2 TB (1 terabyte = 1012 octeti)
UltraSPARC I – UltraSPARC II – | cu frecventa crescuta de ceas

## Slide 17
Cipuri PicoJava
- Sun defineste o masina virtuala numita JVM cu memorie de 32 biti, 226 instructiuni. - exista compilator care compileaza ptr JVM. - exista interpretor pentru masina compilatoare (compilare + executie)
majoritatea browserelor au interpretor Java pentru a executa appleturi - exista cipuri JVM hardware – pe care lucreaza direct programe executabile JVM fara a necesita interpretare sau compilare
firma Sun – PicoJava II

## Slide 18
ARHITECTURA ŞI FUNCŢIONAREA UCP
Componente funcţionale
UCP include următoarele unităţi funcţionale:
- UAL (Unitatea Aritmetica si Logica) reprezinta o unitate combinaţională cu două intrări şi o ieşire care executa operaţii aritmetice si logice.
- UC (Unitatea de Comanda) este unitatea functionala care programează execuţia secvenţială a tuturor operaţiilor necesare efectuării instrucţiunilor, generând semnale de comandă pentru tot sistemul, dirijând fluxul de date, corelând viteza de lucru a unităţii centrale de prelucrare cu memoria, etc.. Activitatea unităţii de comandă este pilotată de un semnal de ceas a cărui frecvenţa este acum de ordinul sutelor de MHz.
- Registrii Aceştia reprezintă elemente de memorare în care se stochează temporar date sau adrese. Unii sunt folosiţi pentru urmărirea execuţiei instrucţiunilor (registrul contor de program), alţii sunt folosiţi în calcule (regiştri cu scop general), altul păstrează starea programului în execuţie (registru de stare), alţii pentru calculul adreselor de memorie (regiştri de adresă). Aceştia reprezintă cea mai rapidă formă de memorie din sistem fiind direct conectaţi la UAL.
Efectuarea transferurilor de date şi comenzi intre unitatile functionale ale microprocesorului se face pe magistrala internă de date a microprocesorului. Semnalele electrice prin care microprocesorul dă comenzi de execuţie către memorie şi către celelalte componente din sistem se numesc semnale de comandă. Semnalele electrice prin care microprocesorul culege informatii privind starea componentelor din sistem se numesc semnale de stare.
INTEL 8086

## Slide 19
Lungimea (numărul de biţi) regiştrilor interni se corelează de obicei cu lăţimea (numărul de linii) ale magistralei de date. Aceasta e măsura numărului de biţi ai microprocesorului. Microprocesoarele cu structură fixă sunt de 8,16,32,64 biţi. Lungimea de cuvânt a microcalculatoarelor realizate cu microprocesoare « bit slice » (felii de bit), a căror structură e flexibilă, va fi un multiplu întreg al numărului de biţi ai unei felii. Registrul de adrese, respectiv lăţimea magistralei de adrese defineşte spaţiul de memorie adresabil direct de microprocesor . O magistrală de adrese de 16 biti permite adresarea a 216=65536 celule distincte, iar 20 linii de adresă ne duc în lumea megaocteţilor: 220=1.048.576 celule adresabile. Cuvantul instuctiune contine un numar de biti ce exprima cimpul codului operatiei (OPCODE) si un cimp corespunzator valorii sau adresei operandului.
Funcţionarea UCP
Programul executat de microprocesor se află stocat în memorie în format codificat. Fiecare instrucţiune este codificată corespunzător formatului anterior specificat (OPCODE şi operand). Instrucţiunile sunt memorate în ordinea de execuţie. Un registru special păstrează ordinea de execuţie a instrucţiunilor prin adresa urmatoarei instrucţiuni de executat. Acesta este registrul contor de instrucţiuni, numit şi PC (Program counter) sau numărător de adrese. Pentru executarea unui program, PC se încarcă cu adresa primei instrucţiuni de executat. Acestă adresă este trimisă către memorie pentru a se obţine codul instrucţiunii de executat. Pentru menţinerea liniilor de adresă pe durata citirii memoriei se foloseşte un registru tampon de adrese AB (Address Buffer). Informaţia codificată, citită din memorie este depusă într-un registru tampon de date DB (Data Buffer). Liniile electrice pe care se generează cuvântul binar de adresă formează magistrala de adrese, iar cele dedicate datelor citite/scrise din memorie magistrală de date.

## Slide 20
Din bufferul de date, instrucţiunea de executat se încarcă în registrul de instrucţiuni (RI) şi PC se incrementează/actualizează automat păstrând adresa următoarei instrucţiuni de executat. RI păstrează instrucţiunea pe toată durata ei. Codul operaţiei (OPCODE) se transmite decodificatorului de instrucţiuni pentru identificare şi apoi unităţii de comandă pentru execuţie. Câmpul operand conţine valoarea operandului, adresa sau alte informaţii necesare pentru obţinerea valorii acestuia. In funcţie de necesităţi valoarea din acest camp este transmisă în sistem sau unităţii de comandă. Când toate informaţiile necesare sunt disponibile, unitatea de comandă execută instrucţiunea şi adresa urmatoarei instrucţiuni este transmisă din PC pentru executare.

## Slide 21
Descrierea unităţilor funcţionale
UAL este circuitul din structura microprocesorului care proceseaza informatia realizând operatii aritmetice si logice. Este un circuit combinational cu doua intrari si o iesire si necesita registre de memorare temporara atât pentru intrari cât si pentru iesire. Rezultatul operatie este stocat in tot intr-unul din registrii de intrare. Acesti registrii se numesc de tip acumulator.
Numaratorul de adrese (program counter, PC) pastreaza adresa locatiei care contine urmatoarea instructiune executat. Programul este stocat in memorie ca o succesiune de instructiuni ce trebuie executate secvential de catre microprocesor. La executarea unei instructiuni, continutul PC este automat marit cu o unitate pentru a indica urmatoarea instructiune de executat. Exista posibilitatea de prescriere a registrului PC, i.e. se introducere a altor valori decât celor obtinute prin ordinea naturala (salturi in program necesare in decizii si bucle). Pentru initierea unui program H incarcat PC cu adresa de inceput corespunzatoare .Prin comanda de RESET aplicata MICROPROCESORULUI, numaratorul de programe este incarcat cu o adresa fixata de catre producator, in general aceasta este OOOOH. Comanda RESET ( initializare) se da automat la punerea in functiune a microprocesorului dupa conectarea tensiunii sau se aplica din exterior.
Registrul de adresare a memoriei. Acest registru tampon de adresare denumit buffer de adresare e conectat la magistrala de adresare a memoriei, sau a posturilor de I/O. Continutul registrului PC e transferat in bufferul de iesire care va aplica pe magistrala exterioara de adresare un cuvant binar de un bit ce reprezinta adresa unei locatii de memorie sau adresa unui port de I/E. Dar incarcarea buffului de adresare se poate face nu numai la PC, cât si de la alte elemente ale microprocesorului rezulta ca pe magistrala de adresare se pot aplica si cuvinte de adresa diferite de continutul registrului PC. Unele instructiuni pot incarca registrele de iesire cu o adresa rezultata din continutul lui PC la care se adauga sau se scade un numar rezultat in urma anumitor calcule (adesea generind multiple variante de adresare).

## Slide 22
3. Registrul de I/O (buffer I/O). Prin acest buffer de I/O se realizeaza legatura dintre magistrala de date interioara a microprocesorului si magistrala de date exterioara a sistemului, deci vehiculeaza curentele de date si instructiuni.
4. Registrul de instructiuni, RI. Dupa ce un cuvant instructiune e adus din memorie prin bufferul de I/O pe magistrala interna a microprocesorului. O copie a acestui cuvant va fi inscrisa in registrul de instructiuni. Registrul RI pastreaza instructiunea pe durata executarii acesteia. O data copiata instructiunea in RI continutul numaratorului de adrese este automat incrementat cu o unitate PC+1. Instructiunea este divizata in 2 câmpuri: câmpul codului operatiei, OPCODE si câmpul operandului(sau adresei operandului). Bitii din codul operatiei se aplica decodificatorului instructiunii care, apoi prin unitatea de control, va genera toate semnalele de control necesare executiei instructiunii reprezentata de codul operatiei. Câmpul adresa operandului se aplica bufferului de adresare pentru a forma adresa din memorie unde se afla operandul necesar operatiei.
5. Regiştri de tip acumulator Acesştia sunt regiştri, din structura µp, cu cea mai frecventa utilizare. În acestia se pătrează operanzii expresiilor aritmetice sau logice. Rezultatul operaţiei efectuate de UAL se depune in unul din registrii de intrare, alterand continutul vechi al registrului. Microprocesorul permite efectuarea unor operatii (cu un singur operand ) folosind aceşti regiştri: stergerea acumulatorului (toti bitii pusi pe 0), inscrierea tuturor bitilor cu valoarea 1 , deplasarea dreapta , stânga, complementarea continutului etc.
6. Registrul indicatorilor de conditii.Prin aceastã denumire se intelege un grup de bistabile (flaguri, fanioane) asamblate sub forma unui registru si citite simultan vor genera împreuna cuvântul de stare al programului PSW (Program Status Words). Bitii cuvântului de stare sunt înscrisi la valoarea 1 in urma unor teste din timpul executiei operatiilor aritmetice si logice ale programului. Setul de instructiuni contine si instructiuni condiţionale (instructiunea se execută numai dacã fanionul respectiv e setat). O instrucţiune condiţională e utilizată pentru realizarea unei ramificaţii (salt) in program, adică se schimbă succesiunea de citire din ordinea naturala a instructiunilor de memorie, prin încarcarea PC cu o anumitã adresă .

## Slide 23
Unitatea de control - e partea care supervizeaza functionarea corecta a sistemului de calcul. Comenzile generate de unitatea de control se obtin in urma decodificarii instructiunilor, a cererilor de intrerupere (primite de la elementele microsistemului) si a impulsului de ceas. Modalitatile de implementare a unitatii de control sunt: - prin microprogramare. Instructiunile reprezintă microprograme, alcătuite din microinstructiuni (inscrise intr-o memorie speciala) executate prin interpretare. - Hardware – instructiunile sunt direct executate de harware. Se spune ca unitatea de comanda este cablata.
Caracteristici arhitecturale. Caracteristicile ahitecturale cu cele mai puternice influenţe asupra eficienţei de execuţie a programelor scrise în limbaje de nivel înalt sunt: • tipurile de date – deoarece ele pot fi aceleaşi su cele ale maşinii • modurile de adresare – ele definesc mecanismul de access la date şi pot fi utilizate eficient pentru reprezentarea structurilor complexe de date • setul de instrucţiuni – reflectă operaţiile tipice cerute de execuţia programului Alte caracteristici arhitecturale ale microprocesoarelor sunt: • organizarea registrelor • aritmetica numerelor în virgulă mobilă • întreruperi şi capcane • mijloace de depanare.

## Slide 24
Schema generală a unui microprocesor 8086 Modelul programatorului de asembler
Microprocesorul 8086 are două componente:
-Unitatea de execuţie (UE);
-Unitatea de interfaţă cu bus-urile(UI)
Structura acestui microprocesor este de tip pipeline, adică este o structură în bandă de asamblare cu două segmente: UE şi UI.
UE decodifică instrucţiunile numerice, elaborează comenzi interne pentru efectuarea calculelor şi comenzi externe către cea de-a doua unitate. UE conţine 8 locaţii de memorie internă numite registre de uz general.
UI calculează adresele de memorie şi de intrare/ieşire, transferă datele între UE şi memorie, între UE şi I/O şi transferă către UE codurile numerice ale instrucţiunilor citite în memorie.
Cele două segmente efectuează autonom secvenţe de operaţii proprii, transferându-şi în acelaşi timp informaţii. Secvenţele de operaţii efectuate de cele două unităţi ale microprocesorului pentru a executa instrucţiunile se numesc cicluri de instrucţiune, pentru UE şi cicluri maşină de bus, pentru UI.
a)Structura UE
UE are componentele:
-Unitatea aritmetică-logică (UAL), în engleză Arithmetic-Logic Unity (ALU), care execută operaţii aritmetice şi logice, deplasări şi rotaţii.
-Registrele temporare (RT), care preiau operanzii de pe bus-ul intern şi îi oferă unităţii UAL. Împreună cu UAL formează un automat.
-Registrul de flaguri, F, care conţine indicatorii de stare ALU ai ultimei operaţii; registrul este actualizat de către ALU.
-Blocul de comandă, care decodifică codul instrucţiunii curente, preluată din coada de aşteptare Q, execută operaţia şi elaborează comenzi externe pentru UI.
UE este complet separată de exterior, toate sarcinile privind transferul cu exteriorul revenind UI-ului.

## Slide 25
b)Structura UI
UI conţine componentele date în continuare.
1)Blocul de interfaţă între bus-uri, care face transferurile UE.
Are următoarele cicluri:
-cicluri de scriere memorie sau I/E (UC→MEM , I/E)
-cicluri de citire memorie sau I/E (UC←MEM , I/E)
2)Coada de aşteptare a codurilor de instrucţiuni (Q), care:
-este încărcată de către UI cu coduri de instrucţiune, numai în momentele de timp când UE nu are transferuri de date;
-este inactivă dacă este plină sau se cer transferuri pe bus;
-este ştearsă complet dacă instrucţiunea este de salt.
3)Blocul de calcul al adreselor fizice, care include:
-registrele de segment ce conţin componenta segment a adresei locaţiei de memorie accesată;
-registrul indicator al instrucţiunii curente (IP) cu componenta offset a adresei instrucţiunii curente;
-unitate de deplasare-adunare pentru calculul adresei fizice din componentele segment şi offset

## Slide 26
Ciclul instrucţiune Executia instructiunilor se realizeaza intr-o secventa de pasi numita ciclu instructiune. Un ciclu instructiune este compus din mai multe cicluri masina. Ciclul esential in functionarea oricarei instructiuni este ciclul extrage-decodifica-executa (fetch-decodeexecute). Secventa de pasi este urmatoarea: 1. Se transfera instructiunea urmatoare (indicata de PC) in registrul de instructiuni. 2. Se schimba PC a.i. sa contina adresa urmatoarei instructiuni de executat. 3. Se determina timpul instructiunii extrase. 4. Daca in instructiune se foloseste continutul unei locatii de memorie, se gaseste. 5. Se executa instructiunea - prin interpretare - microprogram – care este continut in memorii rapide numai pentru citire numite memorii de control in care se stocheaza microinstructiunile) sau - direct de catre hardware (cablat). 6. Se reia pasul 1. Microprocesorul mai executa si alte cicluri masina: - ciclul de citire din memorie - ciclul de scriere in memorie - ciclul de calcul.

## Slide 27
Registrele microprocesorului
Registrele microprocesorului 8086 au o capacitate de 16 biţi şi pot fi clasificate în patru grupe, în funcţie de rolul pe care îl au în execuţia instrucţiunilor.
-Registre generale.
-Registre segment.
-Registru indicator al adresei instrucţiunii curente IP.
-Registru de flaguri,F, şi registrul IP.
Registre generale
Registrele generale se impart în două seturi de registre:
-Registre de date: Ax,Bx,Cx,Dx.
-Registre de adresare: SP, BP, SI, DI.
a)Registre de date
Există patru registre de date de 16 biţi:
Ax-acumulator;
Bx-baza în adresarea datelor;
Cx-contor;
Dx-date.
Fiecare din aceste registre pot fi împărţite în două registre de 8 biţi:
16 biţi | 8 biţi | 8 biţi
Ax | AH | AL
Bx | BH | BL
Cx | CH | CL
Dx | DH | DL

## Slide 28
Registrele de date sunt utilizate în majoritatea instrucţiunilor aritmetice şi logice. Majoritatea instrucţiunilor aritmetice utilizează în acelaşi mod toate registrele. Există şi instrucţiuni aritmetice pentru care anumite registre generale au întrebuinţări speciale. De exemplu:
Ax - operaţii de intrare/ieşire pe 16 biţi, înmulţiri şi împărţiri pe 16 biţi;
AL - operaţii de intrare/ieşire pe 8 biţi, translaţii, aritmetice BCD, înmulţiri şi împărţiri pe 8 biţi;
AH – înmulţiri şi împărţiri pe 8 biţi;
Bx – operaţii cu memoria, adresare indirectă, translaţii;
Cx – operaţii cu şiruri, bucle program;
CL – operaţii de deplasare sau rotaţie cu mai mult de o poziţie;
Dx – operaţii de intrare/ieşire, adresare indirectă, înmulţiri şi împărţiri pe 16 biţi.
b)Registre de adresare
Sunt de două tipuri:
1)Registre indicatoare de adresă în stivă (pointer):
-SP (Stack Pointer), care conţine adresa curentă a vârfului stivei;
-BP (Base Pointer), care conţine adresa bază pentru adresarea indirectă a stivei.
2)Registre indicatoare de adrese pentru şiruri (index):
-DI (Destination Index)–conţine adresa curentă pentru şirul destinaţie;
-SI (Source Index)–conţine adresa curentă pentru şirul sursei.
Registrele de adresare pot fi utilizate şi pentru anumite instrucţiuni aritmetico-logice.
Registrele pointer conţin componente offset ale adreselor de stivă (adresele relative în segmentul de stivă curent) .
Registrul BP poate fi utilizat şi pentru adresarea în cadrul altor segmente.
Registrele index conţin componente offset ale adreselor variabilelor (adrese relative în segmentul de date curent). Ele sunt utilizate ca registre de adresare şi instrucţiunile de transfer sau prelucrări de şiruri de caractere. În acest ultim caz registrul SI conţine adresa relativă curentă a şirului destinaţie în cadrul segmentului de date curent (DS), iar DI conţine adresa relativă curentă a şirului sursă în cadrul segmentului de date suplimentar (ES).

## Slide 29
Registrele segment
Spaţiul de memorie pe care poate să-l adreseze un microprocesor 8086 este împărţit în segmente logice de lungime 64KO. Există patru registre segment:
-CS (Cod Segment), care conţine componenta segment a adreselor codului (instrucţiunile programului);
-DS (Data Segment), care conţine componenta segment a adreselor variabilelor (segment date curent);
-ES (Extra Segment), care conţine componenta segment a adreselor variabilelor (segment suplimentar);
-SS (Stack Segment), care conţine componenta segment a adreselor datelor din segmentul stivă.
Instrucţiunea care urmează să fie executată se găseşte în segmentul a cărui adresă se află în registrul CS, la adresa relativă conţinută în IP.
Conţinutul registrului DS defineşte segmentul de date curent. Toate referirile la datele din memorie, cu excepţia celor prin registrele BP şiSP sau registrul DI în instrucţiunile pentru şiruri, utilizează în mod implicit segmentul referit de DS.
Conţinutul registrul ES defineşte segmentul de date suplimentar. Referirile la date în instrucţiunile pentru şiruri utilizează în mod implicit segmentul referit de ES.
Conţinutul registrului SS defineşte segmentul curent al stivei. Toate referirile la datele din memorie prin registrele BP şi SP utilizează în mod implicit segmentul referit de registrul SS.

## Slide 30
Registrele IP şi F
Registrul indicator al adresei curente, IP (Instrucţion pointer), este un registru de 16 biţi care conţine componenta ofset a adresei instrucţiunii în segmentul de cod curent. Programele nu au acces direct la IP, dar există instrucţiuni care îl modifică şi îl încarcă sau îl descarcă prin stivă. Registrul de flaguri F cuprinde biţii indicatori de stare şi control, numiţi şi flaguri. Aceste flaguri sunt utilizate pentru a memora informaţii referitoare la rezultatul unor operaţii aritmetice şi logice (OF, SF, ZF, AF, PF, CF) şi pentru memorarea unor informaţii de control al microprocesorului (TF, DF, IF). Semnificaţiile acestor flaguri sunt date în continuare.
-CF (Carry Flag) reflectă transportul în exterior al bitului cel mai semnificativ al rezultatului operaţiilor aritmetice. CF=1 înseamnă un transport la operaţia de adunare. CF mai este modificat la operaţiile de rotaţie şi deplasare.
-PF (Parity Plag) este indicator de paritate, el fiind 1 dacă rezultatul are paritate pară; de asemenea acest indicator este utilizat şi de instrucţiunile de aritmetică zecimală.
-AF (Auxiliary Cary Flag) este indicator de transport auxiliar şi este 1 dacă a fost transport de la jumătatea de octet inferioară la jumătatea de octet superioară; este utilizat la instrucţiunile de aritmetică zecimală;. -ZF (Zero Flag) este indicatorul de zero, având valoarea 1 dacă rezultatul operaţiei a fost zero;
-SF (Sign Flag), indicatorul de semn, este 1 dacă cel mai semnificativ bit al rezultatului este 1, adică, în reprezentarea numerelor în complement faţă de 2, rezultatul este negativ.
-OF (Overflow Flag), indicatorul de depăşire aritmetică, a gamei de valori posibil de reprezentat, este 1 dacă dimensiunea rezultatului depăşeşte capacitatea locaţiei memoriei.
-IF (Interrupt Flag), indicatorul de validare a întreruperilor, este 1 dacă se pot valida întreruperile externe mascabile şi 0 dacă întreruperile externe sunt invalidate. De remarcat că acest flag nu afectează întreruperile interne sau pe cele externe nemascabile.
DF (Direction Flag) este utilizat de instrucţiunile pe şiruri de caractere şi specifică direcţia de parcurgere a lor:
0 – de la adrese mici spre adrese mari; 1 – de la adrese mari spre adrese mici.
-TF (Trace Flag) este utilizat pentru controlul execuţiei instrucţiunilor în regim pas cu pas în scopul depănării programelor. Dacă este 1, după execuţia fiecărei instrucţiuni se va genera un semnal de întreruperi intern.

## Slide 31
Adresarea memoriei. Segmentarea memoriei.
Intel 8086 poate adresa un spaţiu de memorie din memoria principală (MP) de 1 Moctet. Conform convenţiei INTEL, datele formate din mai mulţi octeţi sunt memorate cu octetul cel mai semnificativ la locaţia de adresă cea mai mare, adică octetul cel mai puţin semnificativ este memorat la adresa cea mai mică.
Intel 8086 vede memoria principală organizată ca un grup de segmente. Un segment este un bloc de memorie de dimensiune 64 Kocteţi. Fiecare segment poate fi accesat, în scriere sau în citire, în mod independent.
Procesoarele pot lucra în două moduri: modul real şi modul protejat.
În modul real procesoarele adresează memoria principală printr-o adresă fizică directă.
În modul protejat, procesoarele adresează memoria principală ca pe o memorie virtuală. O adresă virtuală este, de fapt, un nume pentru o locaţie de memorie pe care procesorul o translatează într-o adresă fizică corespunzătoare. O adresă virtuală are două componente: o adresă de bază (segment) şi un deplasament (ofset). Notaţia consacrată pentru adresa logică este:
Segment : offset
Trecerea de la adresa logică la adresa fizică se face astfel:
Adresa logică → adresă fizică
Adresă fizică = segment x 10(+) + offset
Înmulţirea cu zece a unui număr în …. înseamnă deplasarea spre stânga cu o poziţie. Exemple:
  adresa logică ABC4 : EFB8
adresa fizică = ABC40 + EFB8 = BACF8
  adresa logică AB00 : CD00
adresa fizică = AB000 + CD00 = B7D00
Această adresă fizică este calculată în UI în funcţie de modul de adresare.
Structura pe segmente a memoriei face posibilă scrierea unor programe care sunt independente de poziţia lor în memorie, adică sunt relocabile dinamic. Pentru ca un program să fie relocabil trebuie să fie scris astfel încât să nu altereze registrele sale segment şi să nu facă transferuri directe de la o locaţie în afara segmentului de cod. Aceasta permite programului să fie mutat oriunde în memoria disponibilă, atâta timp cât registrele segment sunt actualizate cu noua adresă de bază.

## Slide 32
Formatul instrucţiunii
Instrucţiunile, codificate în binar, pot ocupa în memorie de la 1 la 6 octeţi. Codul instrucţiunii este format din:
-codul operaţiei care ocupă 1 sau 2 octeţi şi care specifică:
-tipul operaţiei;
-tipul operanzilor (8 sau 16 biţi);
-sursa operanzilor (internă sau externă);
-destinaţia rezultatelor operaţiilor ALU;
-modul de calcul al EA;
-operanzii de tip imediat: date şi adrese.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | OFFSET
COD OPERAŢIE |  |  |  |  |  | D | W | MOD |  | REG |  |  | R/M |  |  | 
Formatul instrucţiunii cu cod pe un octet.
Semnificaţiile câmpurilor din figura. sunt date în continuare.
D – destinaţie. Specifică direcţia rezultatului în combinaţie cu câmpurile MOD şi R/M.
W – word. Specifică tipul de transfer. W = 0 înseamnă transfer pe un octet iar W = 1, transfer pe 2 octeţi (1 cuvânt).
MOD este o codificare a modului de calcul al adresei efective sau lungimea deplasamentului. Este utilizat pentru a determina adresa efectivă împreună cu câmpul r/m.
MOD = 1 1, câmpul r/m este un câmp de registru cu următoarele semnificaţii:
MOD = 00, câmpul deplasament nu este prezent
MOD = 01, câmpul deplasament are 8 biţi (low)
MOD = 10, câmpul deplasament are 16 biţi.
r/m | registru | 
 | (w=0) cuvânt | (w=1) octet
000 | Ax | AL
001 | Cx | CL
010 | Dx | DL
011 | Bx | BL
100 | SP | AH
101 | BP | CH
110 | SI | DH
111 | DI | BH

## Slide 33
R/M conţine:
-adresa unui registru (pentru MOD=11)
-o codificare utilizată pentru calculul adresei efective.
R/M | Adresa efectivă
000 | BX + SI + deplasament
001 | BX + DI + deplasament
010 | BP + SI + deplasament
011 | BP + DI + deplasament
100 | SI + deplasament
101 | DI + deplasament
110 | BP + deplasament
111 | BP + deplasament
Unitatea de execuţie (UE) are acces la operanziiimediaţi şi de registre; când este nevoie de un operand de memorie, se transmite la UI deplasamentul acestuia şi registrul de segment IC determină adresa fizică a operandului în funcţie de modul de adresare.

## Slide 34
Moduri de adresare
Există, în principal, cinci moduri de adresare.
Adresare directă
Adresa efectivă (AE) a operandului este reprezentată de deplasamentul conţinut în instrucţiune.
deplasament
AE
AS
AF
OPERAND
+
MEMORIE
Adresare directă. AE, adresă efectivă. AS, adresă segment. AF, adresă fizică.

## Slide 35
      Adresare indirectă prin registre
În câmpul calculat nu se află operandul, ca la adresarea directă, ci o altă adresă de operand.
Cod operaţie
Deplasament
BX
BP
SI
DI
AE
AS
AF
+
OPERAND
Adresare indirectă prin registre.
Sintaxa instrucţiunilor în limbajul de asamblare utilizează pentru adresarea indirectă operatorul [ ]. De exemplu: mov ax, [bx], se deplasează la adresa conţinută de bx.

## Slide 36
      Adresare indexată
La calculul adresei participă şi un registru index (SI sau DI în cazul procesoarelor 8086).
AE
AS
AF
+
OPERAND
SI
DI
COD OP
MOD R/M
DEPLASAMENT
+
7 07 015
Adresare indexată
Adresa se obţine din suma registrului index şi deplasamentul din instrucţiune.
Acest mod de indexare este utilizat, în cele mai multe cazuri, pentru referirea elementelor unui vector. Deplasamentul marchează începutul vectorului iar registrul index selectează elementul prin poziţia sa relativă în cadrul vectorului. Deoarece toate elementele vectorului sunt de aceeaşi lungime, prin operaţii aritmetice elementare asupra registrului index se va selecta orice element. De aceea se poate specifica un factor de scală (1,2,3,4) pentru index, pentru a referi vectori cu componente de lungime fixă de 1,2,3,4 octeţi.
Adresare efectivă
Deplasament
Registru index
+
V[2 ]
V[1 ]
V[0 ]
V[3 ]
V[4 ]
V[5 ]
V[6 ]
Memorie
Referirea vectorilor de lungime fixă în adresarea indexată.

## Slide 37
      Adresare imediată
În acest caz operandul se află chiar în instrucţiune.
OPERAND
AE
Adresare imediată.
      Adresarea porturilor de intrare/ieşire
Porturile de intrare/ieşire se adresează unde aceeaşi adresă se găseşte în instrucţiune, pe 8 biţi, cu 256 de adrese.
COD OP
SI
AE sursă
DI
AE destinaţie
Adresarea porturilor intrare/ieşire