## Slide 1
Titularul Cursului “Arhitectura Calculatoarelor” (AC )
Postovan Dumitru
Lector Universitar
Grade stiintifice(ex USSR):
Candidat in stiinte tehnice (1986)
Doctor in Stiinte Tehnice (1992)
Specialitatea 05.13.13:
Masini electronice de calcul,
Sisteme si retele de masini.
Posta electronica (e-mail):
dumitru.postovan@isa.utm.md

## Slide 2: Arhitectura Calculatoarelor
Prelegerea #1
“Introducere in curs”

## Slide 3
Organizarea și arhitectura calculatoarelor.
Unități de măsură, aplicate sistemelor informatice.
Computerul ca sistem stratificat.
Componentele arhitecturii von Neumann și funcția componentelor de bază ale computerului.
Structura prelegerii #1
Despre curs

## Slide 4
De ce se studiază organizarea și arhitectura calculatoarelor?
Proiectați programe mai bune, inclusiv programe de sistem cum ar fi: compilatoare, sisteme de operare și drivere de dispozitive.
Optimizați comportamentul programului.
Evaluați performanța sistemului informatic (benchmark).
Înțelege compromisurile de timp, spațiu și preț.
Despre curs

## Slide 5
Organizarea calculatoarelor
Aspectele fizice ale sistemelor informatice.
De exemplu, proiectarea circuitelor, semnale de control, tipuri de memorie.
Cum funcționează un computer?
Arhitectura calculatorului
Aspecte logice ale sistemului, văzute de programator.
De exemplu, seturi de instrucțiuni, formate de instrucțiuni, tipuri de date, moduri de adresare.
Cum pot proiecta un calculator?

## Slide 6
Computer Design
Instruction Set Design
° Machine Language
° Compiler View
° "Computer Architecture"
° "Instruction Set Processor"
"Building Architect"
Computer Hardware Design
° Machine Implementation\
° Logic Designer's View
° "Processor Architecture"
° "Computer Organization"
“Construction Engineer”
Few people design computers! Very few design instruction sets!
Many people design computer components.
Very many people are concerned with computer functions, in detail.

## Slide 7
COMPONENTELE CALCULATORULUI
Principiul echivalării hardware-ului și a software-ului:
Tot ce se poate face cu software-ul se poate face și cu hardware, iar orice lucru care se poate face cu hardware-ul se poate face și cu software-ul.

## Slide 8
La nivelul cel mai de bază, un computer este un dispozitiv format din trei parti:
Un procesor pentru interpretarea și executarea programelor
O memorie pentru stocarea datelor și a programelor
Un mecanism de transfer de date către și din lumea exterioară.
COMPONENTELE CALCULATORULUI

## Slide 9: Major Components of a Computer
Central Processing Unit (CPU)
Random Access Memory (RAM)
Hard Drive / Disk

## Slide 10: Measurement and Evaluation
Architecture is an iterative process
-- searching the space of possible designs
-- at all levels of computer systems
Creativity
Good Ideas
Mediocre Ideas
Bad Ideas
Cost /
Performance
Analysis

## Slide 11
Exemplu de Publicitate
L1 Cache??
MHz??
MB??
USB??
PCI??

## Slide 12
Prefixe pentru
Măsuri de capacitate și viteză:
Kilo (K) = 1 mie = 10e3 și 2e10
Mega- (M) = 1 milion = 10e6 și 2e20
Giga- (G) = 1 miliard = 10e9 și 2e30
Tera - (T) = 1 triliu = 10e12 și 2e40
Penta- (P) = 1 cvadrilion = 10e15 și 2e50
Exemplu de Publicitate

## Slide 13
Hertz = clock cycles per second (frequency)
  1MHz = 1,000,000Hz
  Processor speeds are measured in MHz or GHz.
Byte = a unit of storage
  1KB = 210 = 1024 Bytes
  1MB = 220 = 1,048,576 Bytes
  Main memory (RAM) is measured in MB
  Disk storage is measured in GB for small systems, TB for large systems.

## Slide 14
Prefixe a Unitatilor de Măsura de timp și spațiu:
Milli- (m) = 1 miime = 10 -3
Micro- () = 1 milionime = 10-6
Nano- (n) = 1 miliardime = 10-9
Pico- (p) = 1 trillionime = 10-12
Femto- (f) = 1 quadrillionime = 10 -15

## Slide 15
Millisecunda = 1 miime de secundă
Durata accesului la unitatea hard disk este adesea între 10 și 20 de milisecunde.
Nanosecunda = 1 miliardime dintr-o secundă
Momentele de acces ale memoriei principale sunt deseori de la 50 la 70 de nanosecunde.
Micron (micrometru) = 1 milionime de metru
Circuitele pe chip-uri pentru computer sunt măsurate în microni.

## Slide 16
Timpul ciclului este cel reciproc al frecvenței ceasului.
Magistrala
care funcționează la 133MHz are un ciclu de timp de 7.52 nanosecunde:
133,000,000 cycles/second = 7.52ns/cycle
Acum sa ne intoarcem la publicitate ...

## Slide 17
O magistrală de sistem transferă date în interiorul computerului. Cu cât magistrala este mai rapida cu atât mai bine. Aceasta rulează la 400MHz.
Microprocesorul este "creierul" sistemului. Execută instrucțiuni de program. Acesta este un procesor Pentium (Intel) care rulează la 4.20GHz.

## Slide 18
Capacitatea mare a memoriei principale înseamnă că puteți rula programe mai mari cu viteză mai mare decât computerele care au memorii mai mici.
RAM = Random Access Memory (memorie cu acces arbitrar - aleator). Timpul de accesare a conținutului este independent de locația sa.
Cache-ul este un tip de memorie temporară care poate fi accesată mai rapid decât memoria RAM.

## Slide 19
This system has 256MB of (fast) synchronous dynamic RAM (SDRAM) . . .
… and two levels of cache memory, the level 1 (L1) cache is smaller and (probably) faster than the L2 cache. Note that these cache sizes are measured in KB.

## Slide 20
Evoluția mașinilor de calcul a avut loc de-a lungul mai multor secole.
Evoluția computerelor este, de obicei, clasificată în generații diferite în funcție de tehnologia epocii.
EXCURS ISTORIC

## Slide 21
Generation Zero: Mechanical Calculating Machines (1642 - 1945)
  Calculating Clock - Wilhelm Schickard (1592 - 1635).
  Pascaline - Blaise Pascal (1623 - 1662).
  Difference Engine - Charles Babbage (1791 - 1871), also designed but never built the Analytical Engine.
  Punched card tabulating machines - Herman Hollerith (1860 - 1929).

## Slide 22
Pascaline a. 1642

## Slide 28
Prima generatie decalculatoare electronice (1945 - 1953)
Elementul comutator realizat pe lampi cu emisie de electroni in vacuum
  Atanasoff- Berry Computer (1937 - 1938) solved systems of linear equations.
  John Atanasoff and Clifford Berry of Iowa State University.

## Slide 29
Electronic Integrator Numeric și Calculator (ENIAC) de John Mauchly și J. Presper Eckertat de la Universitatea din Pennsylvania, 1946
IBM 650 primul computer produs în masă.

## Slide 31
The Second Generation: Transistorized Computers (1954 - 1965)
  IBM 7094 (scientific) and 1401 (business)
  Digital Equipment Corporation (DEC) PDP-1
  Univac 1100
  Control Data Corporation 1604.
  . . . and many others.

## Slide 32
PDP-1

## Slide 33
IBM 7094

## Slide 35
The Third Generation: Integrated Circuit Computers (1965 - 1980)
  IBM 360
  DEC PDP-8 and PDP-11
  Cray-1 supercomputer
  . . . and many others.
By this time, IBM had gained overwhelming dominance in the industry.
  Computer manufacturers of this era were characterized as IBM and the BUNCH (Burroughs, Unisys, NCR, Control Data, and Honeywell).

## Slide 36
IBM 360 /100

## Slide 38: 1.5 Historical Development
The Fourth Generation: VLSI Computers (1980 - ????)
  Very large scale integrated circuits (VLSI) have more than 10,000 components per chip.
  Enabled the creation of microprocessors.
  The first was the 4-bit Intel 4004.
  Later versions, such as the 8080, 8086, and 8088 spawned the idea of “personal computing.”

## Slide 40: 1.7 The von Neumann Model
The control unit fetches the next instruction from memory using the program counter to determine where the instruction is located.

## Slide 41: 1.7 The von Neumann Model
The instruction is decoded into a language that the ALU can understand.

## Slide 42: 1.7 The von Neumann Model
Any data operands required to execute the instruction are fetched from memory and placed into registers within the CPU.

## Slide 43: 1.7 The von Neumann Model
The ALU executes the instruction and places results in registers or memory.