## Slide 1: Proiectarea Asistată de Calculator L.1 – Introducere Noțiuni de bază
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: de a face cunoștință cu conceptele de bază utilizate în cursul dat
Notes: Notite la lectie

## Slide 2: Scurt Istoric
1902 Albert Parker Hanson patentează prototipul ideie de circuit imprimat. Metoda presupunea formarea unui model pe folie de cupru sau de bronz, decuparea ei ulterioară. În continuare elementele formate se lipeau pe suprafața unui dielectric uzual hîrtie parafinată sauceva similar
1906 T.A. Edison propune
  Modelul se formează cu ajutorul polimerilor adezivi prin aplicarea pe suprafața lor ne întărită a prafului de grafit sau de bronză
  Modelul este format direct pe dielectric. Lapis (azotat de argint) este folosit pentru a aplica imaginea, după care argintul este pur și simplu restabilit din sare.
  Conductorul este folie de aur decupată sub o anumită formă.
  1948 Paul Eisler patentează tehnologia de obținere a cablajelor imprimate (depunerea galvanică a peliculei de cupru si corodarea cu FeCl3)
  1963 Compania Bendix în judecată demonstrează că Eisler nu are dreptul la patente
  1950 începutul utilizării pe scară largă a Circuitelor Imprimate

## Slide 3: Noţiuni de bază
Conductor imprimat – o porţiune a acoperirii conductoare, depuse pe un suport izolant.
Element/component imprimat – rezistor/condensator/bobină/etc, realizate pe un suport izolant cu ajutorul tehnologiilor cablajelor imprimate, sub forma unor acoperiri metalice sau sau de alte materiale.
Cablaj imprimat – ansamblu de conductoare plasate în 1,2 sau mai multe plane, fixate pe un suport rigid sau flexibil.
Circuit imprimat – ansamblu format din suport izolant, conductoare imprimate şi componentele utilizate definitiv pe un suport.
PCB, din engleză Printed Circuit Board

## Slide 4: Avantaje/Dezavantaje ale tehnologiei cu cablaj imprimat
Avantaje:
  asigură un grad de integrare mare
  se reduce volumul şi complexitatea operaţiilor de montare a cablajului
  montarea are loc automat
  asigură poziţionarea precisă şi fixă a componentelor electronice
  se simplifică identificarea pieselor şi traseelor
  facilitează verificarea schemelor electrice
  conductoarele pot fi construite după necesităţile electrice
  face posibilă unificarea şi standardizarea constructivă a modulelor şi blocurilor schemelor electronice
Dezavantaje:
  pentru a pune în valoare toate avantajele tehnologiei de circuit imprimat e nevoie de automatizarea şi mecanizarea tuturor operaţiilor
  orişice modificări în circuitul imprimat iniţial, sunt greu de introdus
  majoritatea circuitelor imprimate nu sunt rezistente la şoc

## Slide 5
În prezent progresul tehnologic determină ieftinirea cablajelor imprimate prin următoarele:
  diversificarea tipurilor de cablaj imprimat(multi-strat, cu sport flexibil)
  diversificarea şi ieftinirea tehnologiilor de asamblare(montarea cu elemente de suprafaţă)
  ieftinirea tehnologiilor specifice cablajelor imprimate la realizarea componentelor

## Slide 6: Clasificarea cablajelor imprimate
după însuşirile mecanice ale suportului izolant: - suport rigid - suport flexibil
după numărul de plane ce formează circuitul: - mono-strat - dublu-strat - multi-strat
după modul de realizare a contactelor dintre conductoarele aflate în diferite plane: - circuite cu găuri metalizate - cu găuri nemetalizate

## Slide 7
după tehnologia de fabricare se împart în: - cablaje realizate prin tehnologii substractive(folia de cupru se înlătură unde e necesară izolarea) - cablaje realizate prin tehnologii aditive(în care metalul se depune pe suport sub formă de cablaj imprimat) - cablaje realizate prin tehnologii de sinteză, în care conductoarele şi suportul izolant intermediar se obţin prin depuneri succesive de metal şi dielectric

## Slide 8
Monostrat | Dublu-strat | Multi-strat | Suport flexibil
Cele mai vechi şi frecvent utilizate, destinate în special aparaturii electronice de larg consum. Au cel mai simplu proces tehnologic de fabricare şi cele mai reduse costuri. Nu permit obţinerea unor densităţi mari de monatj, motiv pentru care ponderea lor pe ansamblul de producţie de cablaje imprimate este în reducere. | Sunt cele mai utilzate la momentul actual în echipamentele electronice profesionale. Asigură o densitate mare de montaj la un preţ de cost relativ scăzut. Procesul de realizarea este mai complex. | Sunt destinate exclusiv echipamentelor electronice profesionale întrucît asigură o densitate mare de montaj şi proprietăţi electrice superioare tuturor celorlalte tipuri, permiţînd interconectarea mai simplă a numeroase circuite integrate de tip VLSI. Procesul de producere e complex şi e costisitor deoarece e destul de dificilă metalizarea găurilor. | Au tendinţe de a înlocui în ultimul timp, atît cablajele imprimate rigide , cît şi cablurile de interconectare a sub-ansamblelor de echipamente electronice.
Clasificarea economica