## Slide 1: Bionanometrologia
Company Name

## Slide 2: Din istoria biometrologiei
1975 - Primele rezoluții ce oferă rezultate de măsurare fiabile în bioștiințe - la a 15-a Conferință Generală pentru Greutăți și Măsuri (CGPM), desfășurată în 1975: autoritățile metrologice au încorporat în SI becquerel (Bq) și gray (Gy).
1979 - CGPM a integrat sievert-ul (Sv), care este asociat cu efectul biologic al radiațiilor ionizante, și a adoptat o mărime fotobiologică legată de interacțiunea luminii cu ochiul uman pentru a redefini candela (cd).
1995 - după crearea în 1993 a Comitetului Consultativ pentru Cantitatea de Substanță (CCQM), importanța analizei chimice cantitative pentru protecția mediului, sănătatea și siguranța umană au fost discutate la a 20-a CG, evidențiind relevanța asigurării trasabilității metrologice pentru rezultatele măsurătorilor bioștiințifice și clinice.

## Slide 3
1999 - CGPM este importantă pentru progresul în biomăsurători prin 4 rezoluții direct asociate cu biometrologie, subliniind, de asemenea, necesitatea de a asigură trasabilitatea la SI pentru rezultatele măsurătorilor efectuate în domeniile sănătății umane, protecției mediului, farmaceutice și științei alimentelor.
2000 - CCQM a creat un grup de lucru ad-hoc pentru a aborda metrologia în biomăsurători.
2002 - înființarea unui Comitet mixt pentru trasabilitate în medicina de laborator (JCTLM) și colaborarea indusă între BIPM și OMS pentru eforturi comune privind standardele de măsurare adecvate pentru a asigura trasabilitatea metrologică a rezultatelor în medicina de laborator.

## Slide 4
2017, 2018 - al III-lea și al IV-lea Forum global privind dispozitivele medicale au pus accentul pe metrologie pentru a asigura fiabilitatea tehnologiilor electromedicale.
2020 - în documentul publicat de OMSO este atenție mai cuprinzătoare la cerințele de trasabilitate metrologică asociată cu toate cantitățile implicate în biometrologie.Acest Ghid enumeră dispozitivele medicale prioritare pentru managementul COVID-19, de la diagnosticare in vitro (IVD) până la echipamente electromedicale bazate pe cantități fizice, definind, de asemenea, cerințe minime de calitate, inclusiv parametri metrologici.

## Slide 5
Ca răspuns la pandemia globală, tema Zilei Mondiale a Metrologiei din 2021 a fost „Măsurarea pentru sănătate” ce a demonstrat recunoașterea relevanței cerințelor metrologice în reglementări și pentru echipamentele medicale mecanice sau electrice.
Angajamentul de a construi un cadru de metrologie internațional organizat pentru abordarea și depășirea provocărilor de măsurare asociate cu ciclul de viață al unei pandemii a fost asumat de CCQM așa cum este descris în foaia de parcurs pentru pregătirea metrologiei pentru răspunsul la pandemie de boli infecțioase, publicată în august 2022.

## Slide 6
Agenda pentru Dezvoltare Durabilă publicată în septembrie 2022 poziționează tema sănătății printre cele 3 priorități majore ale evoluției în metrologie. Raportul a luat în considerare natura orizontală și multidisciplinară a noilor provocări, evidențiind cerința integrării în multe discipline, cu o cooperare mai mare între diferitele domenii ale metrologiei.
Cel mai relevant este conștientizarea importanței trasabilității metrologice a măsurătorilor în bioștiințe, generând o agendă în creștere a BIPM cu privire la o infrastructură internațională de standarde de măsurare legate de biometrologie.

## Slide 7: Metrologia în evaluarea conformității tehnologiei sănătății
Încrederea măsurătorilor efectuate în biomedicină care permite comparabilitatea lor internațională și acceptarea globală este asigurată în primul rând prin asigurarea trasabilității metrologice și a incertitudinilor estimate asociate acestora.
Includerea acestor elemente metrologice printre standardele tehnice și cerințele directivelor este esențială pentru a deveni o cerere obligatorie în abordările de evaluare a conformității.

## Slide 8: Evaluarea conformității înainte de introducere pe piață
Majoritatea țărilor au autoritate responsabilă de implementarea reglementărilor privind dispozitivele medicale (DM).
Conform clasificării bazate pe risc, aprobarea înainte de introducere pe piață impune ca DM să îndeplinească mai multe cerințe de siguranță și performanță, sistem de calitate și etichetare înainte de lansarea produselor pe piață. Standardele tehnice emise de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) și Organizația Internațională de Standardizare (ISO) oferă cerințe ample pentru DM biomedicale. Aceste standarde sunt utilizate de autoritățile de reglementare pentru evaluarea conformității și contribuie la armonizarea globală a legislației și reglementărilor.

## Slide 9
Seria 60601 de standarde emise de IEC TC62 din 1977 conține cerințe pentru evaluarea conformității echipamentelor electrice medicale care acoperă siguranță și performanță, inclusiv din 2007 cerințe pentru proiectare conștientă de mediu (IEC 60601-1-9:2007+AMD1:2013+). AMD2:2020 CSV). O inserare a parametrilor metrologici precum calibrarea în standardele tehnice pentru protecția sănătății a avut loc din 2002, în special în ceea ce privește expunerea la radiații ionizante, electroacustice și magnetice, câmpuri electrice și electromagnetice (IEC 61676:2002, IEC 60645–5:2004, IEC 61786–). 1:2013).

## Slide 10
Cele mai recente sunt IEC 60645–3:2020, IEC 60601-2-1:2020 și, respectiv, IEC/IEEE 62209–1528:2020, pentru echipamente audiometrice, acceleratoare de electroni și rata de absorbție a expunerii umane la câmpuri de radiofrecvență de la dispozitivele de comunicare fără fir de mână și purtate pe corp.
Incertitudinea de măsurare este în IEC 61786–2:2014 pentru măsurătorile expunerii la câmpuri magnetice și electrice și în IEC/IEEE 62209–3:2019 și IEC/IEEE 62209–1528:2020 - pentru expunerea umană la câmpuri de radiofrecvență.
ISO, care are o gamă largă de TC care vizează biomăsurarea și problemele de îngrijire a sănătății, contribuie la calitatea tehnologiei medicale, oferind, e.g. cerințe pentru gestionarea eficientă a riscurilor asociate cu utilizarea DM (ISO 14971:2019

## Slide 11
Atributele metrologice reflectate în ISO, în special pentru IVD-uri, trasabilitatea metrologică a fost abordată de ISO încă de la publicarea, în 2003, a ISO 17511:2020 și ISO 18153:2003, specificând modul de asigurare a trasabilității metrologice a valorilor atribuite calibratorilor. și materiale de control.
Pentru aplicare în biotehnologie, ISO 20395:2019 oferă cerințe pentru evaluarea performanței metodelor utilizate pentru cuantificarea secvențelor specifice de acid nucleic.
În 2020 DM IVD au primit alt standard tehnic, ISO 21151:2020, care tratează un aspect particular al trasabilității metrologice a valorilor atribuite și măsurate descrise în ISO 17511:2020.

## Slide 12
Standardele ISO privind calibrarea sunt limitate la DM asociate cu IVD (ISO 17511:2020), medicina de laborator (ISO 15195:2018), biotehnologie (ISO 20395:2019), protecția împotriva radiațiilor ionizante (ISO 14152:2001, ISO 21439:2009, ISO/ASTM 51261:2013, ISO 7503–1:2016, ISO 13304–2:2020, ISO/ASTM 51631:2020, ISO/ASTM 52628:2020) și calibrarea echipamentelor audiometrice (ISO 389–2:1994), și revizuite în 2020.
Pentru domeniul dozimetriei radiațiilor OMS și AIEA au înființat, în 1976, o rețea de laboratoare de dozimetrie standard secundară (Rețeaua SSDL IAEA/WHO).
Primele inițiative de încorporare a cerințelor metrologice în standardele tehnice IEC și ISO au implicat dispozitive care se ocupă cu radiațiile ionizante.

## Slide 13
OIML publică recomandări, pe care autoritățile naționale le pot adopta ca reglementări metrologice, promovând astfel armonizarea reglementărilor pentru măsurători și instrumente de măsurare.
Cerințele OIML includ specificarea metodelor și echipamentelor utilizate pentru evaluarea conformității și iau în considerare trasabilitatea la unitățile SI.
Recomandările OIML acoperă caracteristicile operaționale înainte de comercializare și după comercializare ale unui dispozitiv, solicitând verificarea inițială și, respectiv, ulterioară.
În iulie 2021, dintre cele 150 de recomandări OIML publicate, 21 au contribuit direct la sectorul sănătății.

## Slide 14
Dintre acestea:
12 au fost furnizate de TC18, TC OIML pentru instrumente de măsurare medicală și nouă recomandări de la alte TC ca: Măsurarea cantităților de fluide, Measuring Instruments for Acoustics and Vibration, Instrumente utilizate în optică, Instrumente de măsurare utilizate în radiații ionizante, Instrumente pentru măsurători fizico-chimice.
Recomandările OIML 148 (sfigmomanometre non-invazive neautomatizate) și 149 (sfigmomanometre automate non-invazive) sunt cele mai recent publicate (februarie 2021), înlocuind.
Deși numărul de recomandări OIML pentru aplicații biomedicale este în evoluție, acesta trebuie extinse în continuare pentru a răspunde cererii în creștere din sănătate.

## Slide 15: Evaluare post-piață
Studiile efectuate cu DM în uz clinic pentru care sunt deja disponibile standarde tehnice speciale IEC au demonstrat neconformități importante ale acestor DM care ar putea fi responsabile de incidente grave, punând sănătatea pacienților în pericol.
În 2007, Standardul IEC 62353, înlocuit în 2014, a fost publicat pentru testarea în funcțiune a DM, cuprinzând procedurile, metodele și intervalele de testare care trebuie efectuate în timpul fazei de întreținere post-comercializare și după reparații. Mai recent, IEC a publicat două standarde specifice pentru sistemele de kinetoterapie cu ultrasunete (IEC 62462:2017) și echipamente chirurgicale de înaltă frecvență (IEC 61289:2019).

## Slide 16
Caracteristicile considerate în mod convențional care contribuie la rezultatele adverse includ eșecul de a asigura întreținerea de rutină a produsului, iar aceste standarde stimulează strategia de evaluare preventivă pe parcursul ciclului de viață al DM.
Totuși, această procedură nu include trasabilitatea la unitățile SI ca parte a analizei sale, ceea ce indică faptul că soluția este insuficientă pentru a evita incidentele adverse. În plus, reglementările naționale care impun respectarea ST tehnice aplicabile evaluării post-piață nu sunt adoptate la nivel mondial.
Pe de altă parte, atunci când recomandările OIML pentru DM sunt adoptate la reglementare națională, ele prevăd cerințe metrologice și pentru evaluările în timpul utilizării. Cu toate acestea, puține recomandări OIML sunt specifice tehnologiilor de sănătate și doar unele sunt adoptate la nivel mondial.

## Slide 17
O alternativă relevantă pentru asigurarea siguranței și performanței echipamentelor biomedicale este acreditarea voluntară a unităților de sănătate. Acreditarea include cerințe pentru calibrarea periodică.
În faza post-comercializare, un alt element care trebuie luat în considerare pentru a asigura buna funcționare a DM este utilizarea și gestionarea corectă a acestuia prin încorporarea profesioniștilor cu expertiză în inginerie clinică și metrologie în rândul personalului medical.

## Slide 18
Provocări suplimentare care trebuie depășite sunt:
insuficiența laboratoarelor acreditate pentru teste de conformitate a DM;
eventualele inadecvări dintre eroarea maximă admisă de măsurare și precizia cerută în procedurile specifice de diagnostic și terapeutice;
lipsa măsurilor de incertitudine de măsurare și trasabilitate metrologică printre cerințele standardelor tehnice;
lacunele existente în disponibilitatea standardelor de măsurare pentru a stabili trasabilitatea metrologică
Prin urmare, pentru a preveni în mod eficient rezultatele adverse ale practicii clinice, trebuie îmbunătățite mai multe elemente ale abordărilor utilizate pentru a garanta fiabilitatea DM în post-piață.

## Slide 19
Supravegherea post-piață a fost tratată pe scară largă în al treilea și al patrulea forum global al OMS privind DM, care s-a adresat, de asemenea, incipient la metrologia legală, trasabilitatea metrologică și calibrarea.
Aceste elemente au marcat caracteristica promițătoare a discuțiilor purtate în cele mai recente două foruri globale ale OMS pentru a asigura dispozitive biomedicale fiabile.

## Slide 20: Principii de biometrologie și bioetică
Încrederea în rezultatele măsurătorilor, este asigurată în primul rând prin trasabilitatea metrologică, inclusiv prin estimări și tratarea incertitudinii de măsurare.
Acești parametri ar trebui să fie încorporați în standardele sau directivele tehnice și în cerințele de evaluare a conformității.
Definind termenul „biometrologie” ca metrologie aplicată bioștiințelor și având în vedere relevanța pentru sănătate a aplicării științei măsurării la toate problemele din bioștiință, sunt propuse următoarele „principii biometrologice” raționale, care ar trebui urmărite prin cercetare, dezvoltare și inovatori în științele vieții:

## Slide 21
de înaltă acuratețe, de înaltă precizie, trasabilitate la unitățile SI, estimarea incertitudinii de măsurare și proceduri validate;
cost redus pentru producție/exploatare;
complexitate operațională scăzută;
portabilitate;
sustenabilitatea socială, ecologică și economică;
non-invazivitate; și
inocuitate.

## Slide 22: Bioetica
Bioetica este un domeniu academic interdisciplinar recent, care cuprinde o investigare sistematică a comportamentului uman, preocupată de practicile umane, cercetarea și dezvoltările tehnologice care pot afecta viața ființelor vii și echilibrul ecologic.
Se aplică cel mai frecvent în domeniul științelor vieții și eticii sănătății, având în vedere preocupările privind implicațiile etice ale noilor progrese tehnologice, descoperiri biologice și progrese biomedicale

## Slide 23
La începutul anilor 1970, Van Rensselaer Potter a inventat cuvântul „bioetică”, folosindu-l în două publicații: „Bioetica: știința supraviețuirii” (1970) și „Bioetica: Podul către viitor” (1971).
Potter a conceput bioetica ca un domeniu interdisciplinar de cunoaștere cu perspectiva apărării în linii mari a mediului natural, având ca scop asigurarea supraviețuirii umanității și îmbunătățirea calității vieții prin științe biologice.
Potter afirmă că „trebuie să punem un accent mai mare pe valorile umane și pe etica”, subliniind astfel legătura esențială dintre faptele biologice și valorile etice: „Supraviețuirea omului poate depinde de etica bazată pe cunoașterea biologică, deci bioetică.”
Dar, a fost un articol (1927) al teologului german, Fritz Jahr, intitulat: „Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze”

## Slide 24: 4 principii ale bioeticii
Cadrele și procedurile etice dezvoltate de Tom Beauchamp și James Childress constau dintr-un grup de principii fundamentale ale bioeticii (1979):
binefacere,
non-malefință,
respect pentru autonomie și
justiție,
aplicate în mod obișnuit în științele vieții și practicile de asistență medicală.
Respectarea acestora contribuie la menținerea demnității umane, la protejarea pacientului de rezultate nedorite, la protejarea profesioniștilor de implicațiile etice sau legale date de complicații inevitabile și la protejarea mediului în general

## Slide 25
Să analizăm corespondența dintre principiile biometrologice și bioetice, a căror conformitate încorporată în proiectarea noilor tehnologii biomedicale poate contribui la dezvoltarea dispozitivelor medicale de înaltă fiabilitate.

## Slide 26: Principiul binefacerii
se caracterizează prin a maximiza beneficiul pentru pacient, necesitând o contribuție activă la bunăstarea individului. Jurământul lui Hipocrat privind comportamentul corect al medicilor include acest principiu al binefacerii „Salus aegroti suprema lex” - bunăstarea bolnavilor este legea supremă.
Principiul include: livrarea de instrumente valoroase, protejarea și apărarea drepturilor celorlalți, promovarea intereselor pacienților, prevenirea vătămărilor, acordarea de ajutor în ceea ce privește dizabilitățile și salvarea persoanelor în pericol.

## Slide 27: Principiul binefacerii. Cont.
O procedură medicală sigură și eficientă, care îndeplinește principiul biometrologic de înaltă acuratețe, precizie înaltă, trasabilitate la unitățile SI și incertitudinea de măsurare, permite unui DM să respecte principiul beneficiului prin atingerea obiectivului principal de diagnosticare și terapie foarte precisă.
Preceptul de înaltă precizie reduce incertitudinile în proceduri și face ca efectul dorit să prepondereze asupra riscurilor previzibile.
În plus, pilonul biometrologic al portabilității, care extinde aplicabilitatea DM și costul scăzut pentru producție și exploatare, garantează posibilitatea extinderii obiectivului la populația în general.

## Slide 28: Principiul non-malefinței
consacrat universal de aforismul hipocratic Primum non nocere, - furnizarea de beneficii propusă nu este însoțită de vătămare, se referă la profilul de risc asociat (e.g. tratament vs niciun tratament).
Aspectele relevante luate în considerare în acest principiu sunt proporția dintre nivelul de rău și binele obținut prin intervenția medicală și dacă alte opțiuni pot oferi aceleași rezultate fără a provoca rău.
Principiile biometrologice previn daunele și incidentele adverse prin includerea acurateței, preciziei, trasabilitatea, estimarea incertitudinii de măsurare, sustenabilitatea, complexitatea operațională scăzută, non-invazivitatea și inocuitatea procedurilor și tehnologiilor biomedicale.

## Slide 29: Principiul non-malefinței. Cont.
Aceste precepte contribuie la înaltă performanță și siguranță, reducând evenimentele adverse precum diagnosticele greșite, sechelele tratamentelor, accidentele și leziunile iatrogene (rezultate din intaxicația urmare a eroriimedicale), care sunt încă frecvente în practica biomedicală.

## Slide 30: Principiul respectării autonomiei
presupune alocarea puterii pacientului de a lua decizii cu privire la probleme medicale, constituind baza practicării „consimțământului informat” în relația medic/pacient cu privire la asistența medicală.
Înainte de implementarea planului de îngrijire clinică, acum este de obicei acceptat că pacientului trebuie să i se permită să facă o alegere informată.
În îngrijirea clinică, pacienții se găsesc adesea într-o stare vulnerabilă înconjurați de specialiști, cu riscul ca decizia lor autonomă să fie nerespectată.
Autonomia este o proprietate a agenților, iar o alegere nu poate fi autonomă decât atunci când este făcută de un agent care este autonom în privința ei.

## Slide 31: Principiul respectării autonomiei
Beauchamp și Childress subliniază că, pentru ca autonomia să existe, nu se poate face obiectul restricțiilor de control de către alții și necesită dezvăluirea unor informații suficiente pentru a-i împuternici pacienții să ia propriile decizii în mod competent.
Aceste informații trebuie să menționeze în mod explicit nivelul de incertitudini asociate, o bază de date esențială pentru luarea deciziilor corecte și furnizarea consimțământului liber și informat.
Disponibilitatea informațiilor referitoare la fiabilitatea procedurilor și tehnicilor de asistență medicală cu acuratețea, precizia, trasabilitatea metrologică la unitățile SI, incertitudinea de măsurare și adecvarea corespunzătoare pentru scopul dat este o contribuție oferită de principiul biometrologic în promovarea deciziei autonome de pacientul.

## Slide 32: Principiul respectării autonomiei
Conștientizarea riscurilor-beneficii asociate cu orientarea diagnostică și terapeutică, cu informații dezvăluite despre comparabilitatea calității între rezultatele biomăsurătorilor obținute de diferite unități, contribuie la autoritatea de decizie a pacienților

## Slide 33: Principiul bioetic al justiției
stabilește urmărirea echității ca o condiție fundamentală. Se referă la acțiuni echitabile în ceea ce privește interesele diferitelor persoane sau grupuri, promovând alocarea echitabilă a resurselor de îngrijire a sănătății.
Principiul dreptății conceput de Beauchamp și Childress sugerează câteva teorii filozofice care trebuie luate în considerare în contextul căutării unei distribuții echitabile a resurselor.
Astfel, decizia poate depinde de instrumentul teoretic folosit. Într-o strategie consecințială, accentul se va pune pe cele mai bune rezultate; folosind abordarea lui John Rawls (echilibrul reflectiv), care este o alternativă relevantă la utilitarism, duce la concluzii despre justiție care sunt foarte diferite de utilitarism prin evidențierea a ceea ce ar putea fi de acord fiecare persoană, adică cei care au cea mai mare nevoie ar fi prioritizați.

## Slide 34: Principiul bioetic al justiției
În acest fel, multe critici la adresa acestui principiu provin din faptul că este necesară o definire mai precisă a conduitei pentru fiecare situație, având în vedere exigențele practicii de zi cu zi, nu doar în mediul medical, ci și în domeniul deciziilor de politici publice.
Cu toate acestea, flexibilitatea necesară poate fi explicată prin: „Principiile noastre se corelează cu drepturile fundamentale ale omului și stabilesc ceea ce este acceptabil din punct de vedere etic pentru toate societățile.
Cu toate acestea, principiile permit diferențe justificate în etica practicii profesionale în societăți și culturi prin procese de specificare și echilibrare.”

## Slide 35: Constituția OMS
adoptată în 1946, delimitează pentru prima dată în mod oficial dreptul la sănătate în dreptul internațional.
definește dreptul la sănătate ca fiind „a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate posibil”, incluzând, printre alte principii ale acestui drept, diseminarea echitabilă a cunoștințelor medicale și a beneficiilor acesteia.
articolul 25 din „Declarația Universală a Drepturilor Omului” (1948) prevede că orice persoană are dreptul la asistență medicală.
Lipsa accesului la tehnologie medicală de înaltă calitate, accesibilă, afectează un număr mare de oameni, problema fiind mai acută în țările cu venituri mici și medii.

## Slide 36: OMS + ISO
Din 2013, OMS publică documente intitulate „Compendium of Innovative Health Technologies for Low-Resource Settings”; aceste publicații au întărit conștientizarea necesității de a respecta principiul etic al justiției.
a 25-a reuniune a CGPM (2014) a subliniat importanța metrologiei pentru inovare, recomandând facilitarea participării la activitățile BIPM a acelor țări fără o infrastructură metrologică bine dezvoltată.

## Slide 37
Întregul grup de precepte recomandate de biometrologie contribuie la accesul universal și echitabil la beneficiile din progresele științelor vieții și, în consecință, la îndeplinirea principiului justiției.
Pilonii biometrologici ai portabilității, costurilor reduse și complexității reduse pentru producția și operarea dispozitivelor încurajează dezvoltarea inovației ale cărei beneficii pot fi accesate pe scară largă.

## Slide 38
Pe de altă parte, aspectele de performanță metrologică, cum ar fi acuratețea, precizia, trasabilitatea metrologică la unitățile SI și dezvăluirea incertitudinii de măsurare contribuie, de asemenea, la principiul justiției prin reducerea costurilor legate de rezultatele „fals pozitive” și „fals negative”.
Cheltuielile datorate unui „fals pozitiv” sunt cauzate de tratamente greșite sau de tratamente de afectare a sănătății cauzate de tratamente greșite.
În schimb, rezultatele „fals negative” includ costurile tratării complicațiilor bolilor care nu sunt diagnosticate suficient de devreme și necesitatea de a repeta testele și procedurile clinice.

## Slide 39
Legăturile dintre respectarea DM la „Principiile de biometrologie” propuse și asigurarea corespunzătoare a conformității cu liniile directoare etice ale „Principiilor de bioetică”.

## Slide 40: Aplicarea principiilor biometrologiei (exemplificare)
prin prezentarea analizei de conformitate a cercetărilor în curs pentru dezvoltarea unui traductor cu sensibilitate ridicată și cu costuri reduse (senzorul) pentru măsurătorile câmpuluiultraslab biomagnetic.
Câmpurile biomagnetice sunt generate de activitatea bioelec-trică a țesuturilor excitabile sau a particulelor magnetice plasate în organism. Detectarea câmpului biomagnetic permite clinicianului să obțină informații despre distribuția temporală și spațială a surselor de câmp, făcând posibilă identificarea locației și propagării activității bioelectrice în țesuturile excitabile, așa-numitele surse primare de curent, fără a fi perturbate. prin neomogenitatea conductorului de volum al trunchiului. Această metodă este atractivă deoarece măsurătorile sunt non-invazive, fără contact și inofensive.

## Slide 41
În plus, măsurarea biomagnetică are un avantaj relevant față de măsurarea convențională neinvazivă a diferenței de potențial electric folosind electrozi de suprafață, cum ar fi Electrocardiografie (ECG), Electroencefalografie (EEG), Electromiografie (EMG), printre altele, care se bazează pe curenții generați în conductorul de volum, curenții secundari, fiind, așadar, puternic influențați de neomogenitatea conductivităților țesuturilor corpului
Măsurarea câmpului biomagnetic permite, de exemplu, acces neinvaziv la propagarea activității bioelectrice în țesutul cardiac, care constă în curent primar nedetectabil de ECG de suprafață. .

## Slide 42
Pentru a defini strategiile de tratament adecvate, este fundament-tal de obținut informații despre acești curenți bioelectrici primary ca: distribuția densității curentului în timpul ischemiei miocardice; anomalii ale fazei „în repaus” în angina pectorală; propagarea în spirală a regiunii apicale ventriculare; propagarea atrială care caracterizează mecanismele de bază ale tahiaritmiilor; diagnostic-cul activității bioelectrice fetale, chiar și în cazul sarcinii multiple.
De asemenea, în alte aplicații biomedicale, măsurătorile biomag-netice oferă informații valoroase, unice și suplimentare pentru diagnosticul medical și cercetarea fiziologică de bază, inclusiv localizările surselor de teren pentru decizia și planificarea adecvată a procedurilor invazive, cum ar fi tratamentul chirurgical al epilepsiei; ablația focarului cardiac al aritmiilor; îndepărtarea chirurgicală a corpurilor străine.

## Slide 43
Tehnica permite localizarea de înaltă rezoluție a surselor de câmp biomagnetic, reducând timpul procedurii cu un factor semnificativ, expunerea la radiații în timpul intervenției și șansele de eșec, asigurând rezultate de succes ale tratamentului.
Densitățile de flux magnetic ale câmpurilor biomagnetice cuprind valori de la femtotesla la nanotesla, cu frecvențe în intervalul DC până la 1 kHz. Numai dispozitivul de interferență cuantică supraconductivă (SQUID) este singurul capabil să atingă sensibilități ale câmpului magnetic care permit măsurători biomagnetice. Dar aceste sisteme supraconductoare au nevoie de răcire criogenică, prezentând costuri mari de fabricație, instalare și exploatare ca dezavantaj. Aceste caracteristici ale SQUID împiedică răspândirea largă a instrumentului de diagnostic neinvaziv bazat pe măsurătorile câmpului biomagnetic.

## Slide 44
Noii senzori Giant Magnetoimpedance (GMI) sunt studiati ca o noua posibilitate de masurare a campurilor magnetice ultra-slabe. Fenomenul GMI cuprinde o variație uriașă a impedanței atunci când o probă dintr-un material feromagnetic amorf este supusă unui câmp magnetic extern și excitată de un curent alternativ. Taductoarele bazate pe caracteristicile de fază de impedanță ale elementelor de detectare GMI prezintă o sensibilitate mai mare decât traductoarele magnetice GMI obișnuite bazate pe magnitudine. Având în vedere caracteristicile sale de producție și operare la costuri reduse, dezvoltarea acestor senzori GMI bazați pe fază de înaltă sensibilitate ar permite urmărirea măsurării câmpurilor biomagnetice ultra-slabe. Un dispozitiv biomagnetic cu costuri reduse ar facilita diseminarea, aplicarea și utilizarea acestui instrument de diagnostic neinvaziv și inofensiv în clinice.

## Slide 45
Vizualizarea adecvării caracteristicilor magnetometrului GMI de înaltă sensibilitate la principiile biometrologice și bioetice, putând măsura câmpurile biomagnetice într-un mod ieftin și simplu operațional. Prin contrast, deși este cel mai sensibil, sistemul SQUID nu îndeplinește cerințele esențiale pentru a fi încorporat într-un mediu clinic la scară largă.

## Slide 46
Efortul de cercetare de a dezvolta strategii larg accesibile și inofensive pe cât posibil este exemplificat pentru o anumită aplicație și ilustrat în urm[toarea Fig. pe exemplul localizarii neinvazive a corpului străin pentru ghidarea procedurii sale chirurgicale de îndepărtare.

## Slide 47
O comparație între strategia non-invazivă bazată pe instrumente de imagine cu raze X și abordările non-invazive și inofensive dezvoltate prin măsurarea biomagnetică de înaltă rezoluție a câmpului generat de obiectul străin de localizat.
Conexiunile între fiecare instrumentar şi principiile biometrologice şi bioetice pe care le respectă sunt reprezentate.

## Slide 48
Metodele disponibile în prezent pentru localizarea acestor obiecte includ radiografia, tomografia computerizată și radioscopia.
Pe lângă dezavantajele lor privind expunerea la radiații ionizante, aceste tehnici imagistice nu oferă informații precise despre poziția obiectului, ceea ce duce la intervenții chirurgicale de lungă durată și nereușite.
Într-un studiu clinic preliminar folosind un sistem SQUID pentru a construi hărți de câmp magnetic, a fost dezvoltată o tehnică de localizare a corpurilor străine la oameni pentru a ghida procedura de îndepărtare chirurgicală.

## Slide 49
Metoda a fost aplicată în 7 cazuri în care ace mici de metal au fost introduse din neatenție în corp. Conduse de locația exactă a corpului străin furnizată de măsurătorile de cartografiere magnetică, toate intervențiile au avut succes, timpul chirurgical total redus semnificativ la doar aproximativ 10 minute.