## Slide 1: 1.Field Effect Transistors 2.MOSFETs

## Slide 2: FET is a three terminal device used for applications similar to BJTs However , there are important differences between the two
FETs

## Slide 3
  Similarities in Applications:
    -Amplifiers
    -Oscillators
    -Switching devices
-Impedance matching circuits
  Differences:
  -FETs are unipolar devices where as BJTs are bipolar
-FETs are voltage controlled devices. BJTs are current controlled devices.
-FETs have a higher input impedance. BJTs have higher gains.
-FETs are less sensitive to temperature variations and are more easily integrated on ICs.
-FETs are generally more static sensitive than BJTs.
-FETs are less noisy than bipolar devices as they have only one type of charge carriers
FETs vs. BJTs

## Slide 4
JFET: Junction FET
MOSFET: Metal–Oxide–Semiconductor FET
  D-MOSFET: Depletion MOSFET
  E-MOSFET: Enhancement MOSFET
FET Types

## Slide 5
JFET Construction
There are two types of JFETs
  n-channel
  p-channel
The n-channel is more widely used.
There are three terminals:
  Drain (D) and Source (S) are connected to the n-channel
  Gate (G) is connected to the p-type material

## Slide 6
JFET Operating Characteristics
There are three basic operating conditions for a JFET:
  VGS = 0, VDS increasing to some positive value
  VGS < 0, VDS at some positive value
  Voltage-controlled resistor

## Slide 7
Grosimea canalului W depinde de adâncimea de penetrare în canal a sarcinilor electrice din volumul joncțiunii p-n ale porții.
Debitul de curent în regiunea sarcinilor spațiale ale p-n joncțiunii este practic imposibil, deoarece concentrația purtătorilor liberi în această regiune este foarte mică și rezistența ei este foarte mare.
Aplicarea la poartă a tensiunii inverse permite creșterea regiunii p-n în canal, asigurând astfel micșorarea canalului și creșterea rezistenței lui.
În rezultat se modifică valoarea curentului drenei la aplicarea tensiunii VDS

## Slide 8
Să luăm în considerare caracteristicile de ieșire ale TEC, determinând dependenţa curentului ID de tensiunea VDS la un dattensiunea de poartă VGS.
Fie VGS = 0. Când se aplică potențial pozitiv VDS ia naștere un curent ID, dar în același timp p-n joncțiunile vor fi polarizate invers, regiunile sărăcite se vor extinde, iar canalul se va îngusta. Cu cât este mai aproape de drenă, cu atât este mai mare extinderea joncțiunilor p-n și cu atât mai mult canalul este mai subțire în acest loc (fig. 1).
Pe măsură ce VDS crește, curentul de ieșire crește, dar în același timp și grosimea canalului scade, prin urmare dependența curentului de tensiune nu respectă legea lui Ohm. Când VDS atinge o anumită valoare numită tensiunea de saturație, straturile de epuizare ale joncțiunilor p-n sunt practic unite între ele lângă drenă.
Cu toate acestea, blocarea completă a canalul prin VDS este imposibilă.

## Slide 9
Cu toate acestea, blocarea completă a canalul prin VDS este imposibilă.
Într-adevăr, creșterea VDS atrage după sine o îngustare a canalului și o scădere a curentului ID, dar acest lucru duce la o scădere a căderii de tensiune pe rezistența ohmică a canalului.
Aceasta, la rândul său, va duce la o scădere a polarizării inverse la joncțiunile p-n, la extinderea lățimii canalului și creșterii curentului ID.
Ca urmare a unei astfel de autoreglementări, o anumită lățime minimă a canalului se stabilește, iar curentul de drenei ID va atinge valoarea saturației, după care nu va mai crește.
L o creștere ulterioară a VDS se va produce străpungerea p- joncțiunii cu creșterea necontrolată a curentului drenei

## Slide 10
Dacă la poartă aplică polarizare inversă atunci saturația apare la un potențial VDS mai mic. Evident, și curentul de saturație în circuitul extern va fi mai mic.
La polarizare inversă a porții canalul este practic blocat chiar și la VDS=0. Această tensiune se numește tensiunea de tăiere, care este practic egală /în valoarea absolută/ cu tensiunea de saturație pentru potențialul nul de polarizare a porții.
Iar curentul max de saturație:

## Slide 11
The transfer characteristic of input-to-output is not as straightforward in a JFET as it is in a BJT.
In a BJT,  indicates the relationship between IB (input) and IC (output).
In a JFET, the relationship of VGS (input) and ID (output) is a little more complicated:
JFET Transfer Characteristics

## Slide 12
Eficiența porții pentru gestionarea TEC se determină prin caracteristica de transfer
Iar rezistența de intrare a TEC se determină de rezistența p-n joncțiunii la polarizare inversă:

## Slide 13
JFET Transfer Curve
This graph shows the value of ID for a given value of VGS.
13

## Slide 14
Using IDSS and Vp (VGS(off)) values found in a specification sheet, the transfer curve can be plotted according to these three steps:
Solving for VGS = 0V ID = IDSS
Step 1
Solving for VGS = Vp (VGS(off)) ID = 0A
Step 2
Solving for VGS = 0V to Vp
Step 3
Plotting the JFET Transfer Curve
14

## Slide 15
p-Channel JFETS
The p-channel JFET behaves the same as the n-channel JFET, except the voltage polarities and current directions are reversed.

## Slide 16
p-Channel JFET Characteristics
Also note that at high levels of VDS the JFET reaches a breakdown situation: ID increases uncontrollably if VDS > VDSmax.
As VGS increases more positively
  The depletion zone increases
  ID decreases (ID < IDSS)
  Eventually ID = 0 A

## Slide 17
Avantajele tranzistorului cu efect de câmp de joncțiune (JFET)
Tehnologia modernă depinde de tranzistori pentru gama lor largă de avantaje, care sunt:
Stabilitate: Oferă stabilitate bună în diferite condiții de funcționare.
Consum redus de energie: consumă puțină energie, ceea ce îl face eficient din punct de vedere energetic.
Impedanță mare: impedanțe mari de intrare pot fi potrivite pentru circuitele amplificatoare.
Simplitate: sunt relativ simplu de utilizat și nu necesită aranjamente complexe de polarizare întâlnite adesea în alte tranzistoare.
Fără curent de poartă: JFET-urile nu au flux de curent de poartă, ceea ce simplifică proiectarea circuitelor în aplicațiile în care fluxul de curent trebuie evitat.

## Slide 18
Dezavantajele tranzistorului cu efect de câmp de joncțiune (JFET)
Deși tranzistorii sunt utilizați pe scară largă, ei se confruntă în continuare cu unele dezavantaje, care sunt enumerate mai jos:
Dispozitiv unipolar: JFET-urile sunt dispozitive unipolare, deoarece fluxul de curent poate fi controlat prin mișcarea unui singur tip de purtător de sarcină (fie electroni, fie găuri).
Scurgeri la sursă de poartă: JFET-urile pot prezenta curenți de scurgere la sursă de poartă, ceea ce este necesar în aplicațiile stricte de curent de scurgere.
Disponibilitate limitată: disponibilitatea este mai mică, găsirea unor JFET specifice cu caracteristici specifice poate fi o provocare
Câștig scăzut: are un câștig scăzut în comparație cu alte tipuri de tranzistoare și nu poate fi utilizat în aplicații cu câștig mare.
Cost: este scump, ceea ce poate afecta costul total al dispozitivelor electronice.

## Slide 19
Aplicații ale tranzistorului cu efect de câmp de joncțiune
Amplificatoare cu zgomot redus: sunt ideale pentru aplicații de amplificator cu zgomot redus în procesarea semnalelor de înaltă frecvență și circuite audio.
Preamplificatoare de înaltă impedanță: sunt utilizate în preamplificatoare pentru senzori de înaltă impedanță, cum ar fi accelerometrele piezoelectrice și anumite tipuri de microfoane, pentru a menține integritatea semnalului.
Circuite de comutare: pot fi utilizate ca comutatoare electronice în aplicații de putere redusă și de înaltă frecvență unde este necesară comutarea rapidă, cum ar fi în circuitele de comutare RF.
Circuite de eșantionare și reținere: în circuitele de prelevare și reținere, JFET-urile pot eșantiona semnalul de intrare și pot păstra valoarea acestuia până la următoarea perioadă de eșantionare.
Regulatoare de tensiune: pot fi utilizate și în regulatoarele de tensiune pentru a menține o ieșire stabilă.
Oscilatoare: sunt importante în realizarea oscilatoarelor care creează forme de undă repetate. De asemenea, pot controla frecvența, pentru a genera forme de undă stabile.

## Slide 20
MOSFETs
20

## Slide 21
The Drain (D) and Source (S) connect to the to n-doped regions. These n-doped regions are connected via an n-channel. This n-channel is connected to the Gate (G) via a thin insulating layer of SiO2.
The n-doped material lies on a p-doped substrate that may have an additional terminal connection called Substrate (SS).
De regulă Substratul este conectat la Sursă. Astfel Drena cu Sursa
formează o diodă
STRUCTURA

## Slide 22
Principiul functionarii
Admitem initial că poarta nu este conectata nicaieri
Pentru a asigura fluxul de electroni de la Sursa la Drena conectam o sursa de alimentare cu polarizarea aratata.
Dioda 2 este invers
Polarizata – curent nu este!
SURSA POARTA DRENA

## Slide 23
INDUCEREA CANALULUI IN MOSFET
Dacă alimentăm Poarta cu potențial pozitiv în raport cu Drena – în regiunea sub Poartă apare un câmp electric.
Deoarece stratul izolator de dielectric este foarte subțire, câmpul electric format va avea acțiune și asupra substratului, în care golurile sunt dominante (deoarece substratul este de p-tip).
Electronii sunt atrași de câmpul electric în regiunea sub dielectric (prin dielectric nu pot trece) formând un n canal conductor între Sursă și Drenă.

## Slide 24
Aplicând între Sursă și Drenă un potențial cu polaritatea indicată vom obține tabloul de mai jos.
Cu cât este mai mare câmpul electric format (potențialul aplicat la Poartă) cu atât mai mulți electroni se vor acumula sub poartă și canalul va fi mai lat, deci conductivitatea lui mai mare. Astfel, gestionând cu potențialul Porții noi gestionăm rezistența canalului și curentul prin canal.

## Slide 25
PRINCIPIUL FUNCTIONARII TECMOS CU CANAL P

## Slide 26
Transconductanța:

## Slide 27
Depletion-Type MOSFET Construction
The Drain (D) and Source (S) connect to the to n-doped regions. These n-doped regions are connected via an n-channel. This n-channel is connected to the Gate (G) via a thin insulating layer of SiO2.
The n-doped material lies on a p-doped substrate that may have an additional terminal connection called Substrate (SS).
27

## Slide 28
Basic MOSFET Operation
A depletion-type MOSFET can operate in two modes:
  Depletion mode
  Enhancement mode
28

## Slide 29
D-Type MOSFET in TWO ModeS
  When VGS = 0 V, ID = IDSS
  When VGS < 0 V, ID < IDSS
  The formula used to plot the transfer curve still applies:
Depletion Mode
The characteristics are similar to a JFET
29
Enhancement Mode
VGS > 0 V
ID increases above IDSS
The formula used to plot the transfer curve still applies:
Note that VGS is now a positive polarity
Note that VGS is now a NEGATIVE polarity

## Slide 30
p-Channel D-Type MOSFET
30

## Slide 31
D-Type MOSFET Symbols
31

## Slide 32
Basic Operation of the E-Type MOSFET
VGS is always positive
As VGS increases, ID increases
As VGS is kept constant and VDS is increased, then ID saturates (IDSS) and the saturation level, VDSsat is reached
The enhancement-type MOSFET operates only in the enhancement mode.
32

## Slide 33
E-Type MOSFET Transfer Curve
To determine ID given VGS:
Where:
  VT = threshold voltage or voltage at which the MOSFET turns on
k, a constant, can be determined by using values at a specific point and the formula:
VDSsat can be calculated by:
33

## Slide 34
p-Channel E-Type MOSFETs
The p-channel enhancement-type MOSFET is similar to the n-channel, except that the voltage polarities and current directions are reversed.
34

## Slide 35
MOSFET Symbols
35

## Slide 36
Advantages
Useful in logic circuit designs
Higher input impedance
Faster switching speeds
Lower operating power levels
CMOS Devices
CMOS (complementary MOSFET) uses a p-channel and n-channel MOSFET; often on the same substrate as shown here.
36

## Slide 37
Additional Reading
37
Field Effect Transistors
MOSFETs