## Slide 1: Suport curricular
Instruirea și certificarea utilizatorilor în domeniul ingineriei fabricației pentru Industria 4.0 – Ianuarie 2025

## Slide 2: Modulul 4 – Comunicații industriale și sisteme Industrial Internet of Things (UTM-I40-004)
Mihai-Daniel Pavel
daniel.pavel@astiautomation.com

## Slide 3: Agenda – Modulul 4
Prezentarea, evoluția și exemplificarea conceptelor de Industrial Internet of Things (IIoT) și Sisteme Ciber-Fizice (CPS)
Protocoalele OPC-UA și MQTT și integrarea multi-protocol industrială cu sisteme Profinet și ModBus TCP
Vedere artificială industrială prin sisteme de camere 3D și module embedded de procesare Nvidia Jetson
Studiu de caz: Automatizare integrată, ierarhică, pentru o linie flexibilă de fabricație

## Slide 4: Obiective
Obiectiv principal: Introducerea în conceptele fundamentale ale comunicațiilor industriale și IIoT
Scop: Dezvoltarea competențelor pentru proiectarea și implementarea soluțiilor IIoT
Rezultate așteptate: Înțelegerea protocoalelor, securității și aplicabilității IIoT

## Slide 5: Importanța comunicațiilor industriale
Transformarea digitală a industriei folosind echipamente IIoT.
Creșterea eficienței operaționale și reducerea costurilor.
Integrarea senzorilor și dispozitivelor conectate în rețea.
Impactul asupra deciziilor bazate pe date (data-driven decisions).
Contribuția IIoT la dezvoltarea sustenabilă.

## Slide 6: Evoluția comunicațiilor industriale: de la automatizare tradițională la IIoT
Automatizarea tradițională: concentrată pe control local.
Dezvoltarea rețelelor industriale și a sistemelor distribuite.
Apariția standardelor de comunicații deschise.
Integrarea cloud și analiza datelor în timp real.
Rolul IIoT în interconectivitate și interoperabilitate.

## Slide 7: Sisteme Ciber-fizice (CPS)
Combina hardware-ul (senzori și actuatoare) cu software și rețele de comunicație pentru a oferi funcționalități avansate
Utilizarea senzorilor și algoritmilor avansați pentru analiza și controlul proceselor fizice în timp real
Rețelele IoT și tehnologiile cloud permit schimbul de date între componentele distribuite
Se regăsesc în domenii precum industria 4.0, transporturi autonome, sănătate, energie și orașe inteligente
Interconectivitatea ridicată crește riscul atacurilor cibernetice
Favorizează optimizarea proceselor, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității vieții

## Slide 8: Teme abordate
Introducere în comunicații industriale.
Protocoale utilizate în IIoT.
Securitatea comunicațiilor industriale.
Aplicații practice și studii de caz.
Tehnologii emergente în IIoT.

## Slide 9: Bazele comunicațiilor industriale
Definiții și concepte de bază
Protocoale de comunicație industriale (Modbus, Profibus, CAN)
Topologii de rețea utilizate în industrie
Caracteristici ale comunicațiilor industriale
Exemple practice din industrie: monitorizare, control, raportare

## Slide 10: Definiții și concepte de bază
Ce sunt comunicațiile industriale?
Rețele industriale: componente și roluri.
Tipuri de rețele: cablate și wireless.
Caracteristici specifice: determinism și fiabilitate.
Exemple de rețele utilizate în industrie.

## Slide 11: Modelul OSI
Acronim pentru Open Systems Interconnection
Model ierarhic de protocoale de comunicație
Descompunerea comunicației în rețea în
părți mai mici și mai simple
Standardizarea componentelor din rețea
Comunicarea între diferite tipuri de hardware
și software
Comunicarea dintre 2 participanți începe de la
nivelul aplicație și, parcurgând nivelele inferioare,
mesajul ajunge la cel de-al doilea participant,
unde este recompus de la nivelul inferior, până la
nivelul aplciație

## Slide 12: Model de comunicație prin internet
Modelul pe 7 nivele a fost revizuit sub forma unui model pe 5 nivele TCP/ IP

## Slide 13: Modelul OSI

## Slide 14: Nivel 1 – Fizic
Nivelul fizic reprezintă mediul prin care se transmite mesajul în rețea
Este primul nivel și cel mai important, neavând un mediu prin care să se poată transmită mesajul, comunicarea nu există
Tipuri de medii de transmisie:
  Perechi răsucite (cablu cu 8 fire de cupru)
  Cablu coaxial (format dintr-un conductor de cupru)
  Fibra optica
  Wi-Fi

## Slide 15: Spectrul de frecvență a undelor electromagnetice

## Slide 16: Nivelul 2 – Legătura de date
Modul în care sunt transmise datele
Există 3 moduri în care se pot transmite mesajele:
  Simplex (o singură direcție)
  Half-duplex (o singură direcție la un moment dat)
  Full-duplex (în ambele direcții, simultan)

## Slide 17: Nivelul 2 – Legătura de date
Pachet = denumirea generică a datelor transmise prin rețea
Pachetul generat la nivel “Data Link” se numește Frame
  Header
  Date
  Trailer
Caracteristici transmisie frame în rețea
  Diferite medii de transmisie
  Diferite protocoale de transmisie

## Slide 18: Nivelul 2 – Legătura de date
Media Access Control (MAC) = adrese de 48 biți la nivel Data Link
Reprezentate uzual sub formă hexazecimală
Fiecare interfață de rețea are asociată o astfel de adresă unică
Conține 2 părți:
  Prima jumătate a adresei alcătuiește OUI-Organizationally Unique Identifier (producătorul plăcii de rețea)
  A doua jumătate denumită Device ID reprezintă codul unic alocat

## Slide 19: Nivelul 3 – Rețea
Internet Protocol (IP) permite crearea unei rețele virtuale suprapusă peste rețeaua fizică
Adresele IP se reprezintă pe 32 de biți
Sunt folosite în cadrul
protocolului IP pentru a
identifica în mod unic o
interfață

## Slide 20: Nivelul 4 - Transport
TCP (Transport Control Protocol)
Conexiune full duplex între sursă și destinație (adresare pe porturi)
Mesajele sunt transmise în secvență
Permite controlul erorilor
Admite mecanisme de gestiune al fluxului de mesaje și al congestiilor

## Slide 21: Nivelul 4 - Transport

## Slide 22: OPC UA – protocol standard pentru IIoT
Standarde deschise pentru interoperabilitate.
Model de date scalabil și sigur.
Integrarea cu diverse platforme industriale.
Avantaje față de protocoale tradiționale.
Exemple de aplicații practice.

## Slide 23: OPC UA – protocol standard pentru IIoT
Model client-server și pub-sub.
Suport pentru criptare și autentificare.
Comunicare între dispozitive eterogene.
Scalabilitate pentru implementări mari.
Configurare și administrare simplificată.
opcfoundation.org

## Slide 24: Protocoale de comunicație industriale: MQTT
Protocol ușor pentru comunicații IoT.
Funcționare pe baza principiului "publish-subscribe".
Consum redus de resurse.
Compatibilitate cu rețele intermitente.
Exemple: monitorizare de la distanță, control senzori.

## Slide 25: Protocoale de comunicație industriale: MQTT
Simplitatea implementării.
Latență scăzută.
Limitări: securitate și scalabilitate redusă.
Integrarea cu alte protocoale industriale.
Utilizare în scenarii specifice.
mqtt.org

## Slide 26: Protocoale de comunicație industriale: Profinet
Standard pentru comunicații în timp real. profinet.com
Profiluri pentru aplicații specifice.
Integrare cu rețele wireless.
Redundanță și reziliență.
Comparativ cu Ethernet/IP: avantaje și limitări.

## Slide 27: Protocoale de comunicație industriale: Modbus
Introducere: protocol master-slave.
Variante: Modbus RTU și Modbus TCP.
Aplicabilitate și avantaje.
Limitări: securitate scăzută.
Exemple de utilizare.
plc247.com

## Slide 28: Protocoale de comunicație industriale: CAN
Protocol pentru aplicații în timp real.
Comunicație peer-to-peer.
Domenii de aplicare: automotive și industrie.
Reziliență la interferențe.
Extinderea la CANopen.
CAN bus

## Slide 29: Topologii de rețea utilizate în industrie
Topologie liniară: simplă și economică.
Topologie inel: redundanță și toleranță la erori.
Topologie stea: scalabilitate.
Avantaje și dezavantaje ale fiecărei topologii.
Alegerea topologiei potrivite aplicației.
types of network topology

## Slide 30: Topologii de rețea utilizate în industrie
Structuri logice bazate pe protocoale.
Bus logic versus punct-la-punct.
Impactul topologiei asupra performanței.
Exemple de implementări logice.
Interconectarea rețelelor diferite.
topology options

## Slide 31: Caracteristici ale comunicațiilor industriale
Latență minimă și predictibilitate.
Fiabilitate și redundanță.
Capacitate de transfer și scalabilitate.
Interoperabilitate cu standarde diferite.
Uptime ridicat în aplicații critice.

## Slide 32: Provocări și soluții
Gestionarea zgomotului și interferențelor.
Probleme de compatibilitate.
Asigurarea securității datelor transmise.
Optimizarea costurilor operaționale.
Monitorizare și diagnosticare în timp real.

## Slide 33: Exemple practice din industrie
Studiu de caz: Automatizarea unei fabrici
Implementarea unei rețele Modbus pentru monitorizarea echipamentelor.
Beneficii: reducerea timpului de inactivitate.
Provocări și soluții tehnice.
Date colectate și analiza lor.
Integrarea cu sisteme ERP.

## Slide 34: Exemple practice din industrie
Studiu de caz: Rețea wireless în logistica industrială
Utilizarea roboților mobili pentru logistică și transport.
Avantaje față de rețelele cablate.
Integrarea cu dispozitive mobile.
Analiza costurilor implementării.
Rezultate și impact.

## Slide 35: Exemple practice din industrie
Controlul proceselor într-o fabrică de automobile
Monitorizarea liniilor de producție în industria alimentară
Utilizarea comunicațiilor pentru mentenanță predictivă
Soluții integrate pentru lanțul de aprovizionare
Exemple de rețele mixte: cablu + wireless

## Slide 36: Exemplu practic
Exemplificarea comunicațiilor industriale
TIA Portal pentru configurarea PLC-ului
PLC SIM pentru simularea unui PLC
Node-RED pentru schimburile de date
Configurarea serverelor și clienților pentru diferite protocoale industriale
  OPC UA
  Modbus
  Profinet

## Slide 37: Adăugare PLC în proiectul de TIA

## Slide 38: Setarea adresei IP a PLC-ului

## Slide 39: Activare server OPC UA

## Slide 40: Crearea blocului de date

## Slide 41: Adăugarea interfeței OPC UA pe server

## Slide 42: Download to PLCSIM

## Slide 43: Node-RED: conectare

## Slide 44: Node-RED: OPC UA scriere/citire

## Slide 45: Adăugare bloc Modbus TCP server

## Slide 46: Adăugare bloc de date pentru Modbus

## Slide 47: Adăugare bloc date server
Conectare bloc Modbus TCP ->

## Slide 48: Node-RED: conexiune

## Slide 49: Node-RED: citire/scriere Modbus

## Slide 50: S7 communication
We need to enable PUT/GET communication
Then create an un-optimized block

## Slide 51: Node-RED: configurare S7

## Slide 52: Node-RED: scriere/citire S7

## Slide 53: Industrial Internet of Things (IIoT)
Ce este IIoT? Diferențe față de IoT
Arhitectura IIoT (Edge devices, Fog, Cloud)
Rolul senzorilor și acționărilor în IIoT
Impactul IIoT asupra proceselor industriale
Beneficii și provocări în implementarea IIoT

## Slide 54: Ce este IIoT?
Diferențele principale între IoT și IIoT: concentrat pe consummator vs. industrie; scalabilitate și robustețe.
Integrarea IIoT în mediile industriale pentru a îmbunătăți eficiența proceselor.
Exemple de aplicații practice: fabrici inteligente, întreținere predictivă, optimizare logistică.
Beneficii principale: reducerea costurilor operaționale, creșterea productivității, reducerea timpilor morți.
Standardele și protocoalele specifice utilizate în IIoT (OPC UA, MQTT).

## Slide 55: Ce este IIoT?

## Slide 56: Arhitectura IIoT
Modelul pe straturi (device layer, edge layer, platform layer, application layer).
Topologiile comune utilizate în arhitecturile IIoT (centralizată vs. distribuită).
Conexiunea între nivelurile OT (Operational Technology) și IT (Information Technology).
Rolul digital twins (gemeni digitali) în simularea și optimizarea proceselor industriale.
Importanța interoperabilității între dispozitive și sisteme, folosind standarde deschise.

## Slide 57: Rolul senzorilor și acționărilor în IIoT
Sensori și actuatori industriali: colectarea datelor și interacțiunea cu mediul fizic.
Rolele și importanța gateway-urilor în agregarea și transmiterea datelor către cloud.
Platformele cloud specifice IIoT: servicii de stocare, procesare și analiză a datelor.
Dispozitive edge și computing-ul de margine pentru timpi de răspuns mai mici și securitate sporită.
Actorii principali din industrie: Siemens, GE, Bosch, și alți lideri ai IIoT.

## Slide 58: Impactul IIoT asupra proceselor industriale
Importanța colectării datelor în timp real pentru optimizarea proceselor.
Tehnologii de stocare și procesare a datelor: big data și data lakes.
Analiza predictivă bazată pe machine learning pentru prevenirea defecțiunilor.
Integrarea datelor de la multiple surse pentru o vedere holistică a proceselor.
GDPR și alte reglementări legate de protecția datelor în context industrial.

## Slide 59: Beneficii și provocări în implementarea IIoT
Monitorizarea condiției echipamentelor pentru întreținere predictivă.
Automatizarea și optimizarea proceselor de producție în fabricile inteligente.
Logistică și managementul lanțului de aprovizionare optimizat prin IIoT.
Sistemele de control al calității bazate pe date colectate în timp real.
Detectarea și răspunsul rapid la defecte sau anomalii folosind analize avansate.

## Slide 60: Protocoale utilizate în IIoT
Protocoale industriale utilizate pe scară largă: OPC UA, Modbus, și PROFINET.
Protocolul MQTT pentru comunicații rapide și eficiente în medii industriale.
Rolul 5G în facilitarea aplicațiilor IIoT cu latență scăzută și lățime mare de bandă.
Conceptul de interoperabilitate și integrarea diferitelor protocoale într-o rețea unificată.
Rolul securității în protocoalele de comunicare pentru protecția datelor critice.

## Slide 61: Industrial Ethernet și variantele sale
Ce este Industrial Ethernet: caracteristici principale
PROFINET: integrarea automatizării și a comunicațiilor IT
EtherCAT: viteza mare pentru aplicații în timp real
Alte variante: Modbus TCP, Ethernet/IP
Exemple de rețele Industrial Ethernet în industrie

## Slide 62: Importanța securității în IIoT
Creșterea atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor industriale.
Protecția datelor transmise în rețele industriale.
Asigurarea continuității operaționale.
Impactul unui incident de securitate asupra producției.
Cerințe legislative și reglementări.

## Slide 63: Cazuri de utilizare și aplicații ale IIoT
Securizarea datelor prin tehnologia blockchain.
Trasabilitatea tranzacțiilor industriale.
Exemple de aplicații: logistică și lanțuri de aprovizionare.
Limitări și provocări actuale.
Perspective de viitor.
builtin.com

## Slide 64: Cazuri de utilizare și aplicații ale IIoT
Definiția Smart Manufacturing: producție automatizată și conectată
Elemente esențiale ale Industriei 4.0: digitalizare, conectivitate
Rolul IIoT în optimizarea proceselor de fabricație
Exemple de fabrici inteligente: automatizare completă și analiza datelor
Beneficii: reducerea timpului de producție și creșterea calității

## Slide 65: Cazuri de utilizare și aplicații ale IIoT
Vedere artificială industrială
Sistem de camere 3D
Module embedded de procesare Nvidia Jetson
Site oficial: ifm3d
Unitate de procesare video: ovp800
Cameră 3D (wide): o3r225
Cameră 3D: o3r222

## Slide 66: Conectare to OVP
Setăm adresa IP statică pe calculatorul loca – portul ETH0 al OVP-ului are setată adresa statică 192.168.0.69

## Slide 67: Ecran principal Visual Assistant
Folosind cea mai recentă variantă a programului Visual Assistant, ne conectăm la OVP

## Slide 68: Identificarea echipamentului
Odată conectat în aceeași rețea, calculatorul local poate identifica modulul OVP

## Slide 69: Monitorizare camere 2D/3D
Imaginile de la camere pe baza portului

## Slide 70: Setări disponibile ale porturilor
Meniu vizualizare setări porturi

## Slide 71: Setări conexiune rețea
Modificarea setărilor globale se realizează din meniul VPU settings

## Slide 72: Exemplu de aplicație - segmentare
Aplicație dezvoltată pe OVP800 folosind tehnologii populare: Docker, Python, OpenCV, ROS2
Detecția pieselor procesului: paleți (albastru), schelet (verde), capac (portocaliu), componente (albastru, verde, portocaliu)
Identificarea pieselor pe baza configurației din HMI

## Slide 73: Exemplu aplicație - segmentare
Folosind datele primite de la PLC, identificăm pozițiile pieselor pentru a realiza configurația dorită
Procesarea imaginilor brute primite de la camere folosind algoritmi și biblioteci open-source
Studiul interferențelor (lumină) asupra algoritmului, dezvoltarea algoritmilor de inteligență artificială pentru creșterea performanțelor și eliminarea zgomotelor

## Slide 74: Aplicație IIoT de monitorizare și control
Imaginile procesate de către OVP sunt transmise la distanță pentru monitorizare și control

## Slide 75: Monitorizarea echipamentelor și mentenanța predictivă
Utilizarea senzorilor pentru monitorizarea stării echipamentelor
Mentenanța predictivă: identificarea problemelor înainte de a apărea defecțiuni
Reducerea timpilor de nefuncționare prin planificare eficientă
Analiză în timp real pentru detectarea anomaliilor
Exemple de economii de costuri prin mentenanță inteligentă

## Slide 76: Smart Manufacturing și Industrie 4.0
Exercițiu: Proiectarea unei rețele IIoT
Obiectivele implementării IIoT: eficiență și reducerea costurilor
Arhitectura utilizată: Edge, Cloud și dispozitive conectate
Monitorizarea în timp real a producției și optimizarea proceselor
Rezultatele implementării: reducerea timpilor de inactivitate
Lecții învățate și provocările întâmpinate

## Slide 77: Proiectarea unei rețele IIoT
Analiza cerințelor operaționale.
Dispozitive și senzori integrați.
Alegerea protocoalelor și a topologiei rețelei.
Implementarea soluțiilor cloud pentru stocarea datelor.
Măsuri de securitate aplicate.

## Slide 78: Beneficiile obținute
Eficiență operațională crescută.
Reducerea timpului de oprire a echipamentelor.
Analiza predictivă pentru mentenanță.
Optimizarea consumului de energie.
Flexibilitate în adaptarea la cerințe noi.

## Slide 79: Exemple din diverse industrii
Energie și utilități
  Monitorizarea și optimizarea consumului de energie.
  Detectarea scurgerilor în rețelele de apă.
  Controlul la distanță al stațiilor de energie regenerabilă.
  Reducerea costurilor operaționale.
  Creșterea fiabilității serviciilor.
Logistică și transport
  Sisteme de urmărire în timp real a flotelor.
  Optimizarea rutelor și economisirea combustibilului.
  Integrarea senzorilor pentru siguranța transportului.
  Gestionarea depozitelor inteligente.
  Exemple de soluții implementate.

## Slide 80: Exemple din diverse industrii
Agricultură inteligentă
  Monitorizarea condițiilor de sol și climă.
  Automatizarea irigațiilor și a fertilizării.
  Utilizarea dronelor pentru analiza terenurilor.
  Reducerea risipei și creșterea producției.
  Studii de caz: ferme conectate.

## Slide 81: Provocări întâlnite
Gestionarea complexității soluțiilor IIoT.
Costurile ridicate de implementare.
Integrarea sistemelor vechi cu tehnologii noi.
Lipsa standardizării în unele domenii.
Rezolvarea problemelor de interoperabilitate.

## Slide 82: Tehnologii emergente: AI, Digital Twins, Edge AI
Inteligența artificială (AI): automatizare și luarea deciziilor inteligente
Digital Twins: simularea proceselor industriale în timp real
Edge AI: procesarea rapidă a datelor la nivel local
Beneficiile combinării acestor tehnologii cu IIoT
Exemple de aplicații viitoare în industrie

## Slide 83: Direcții viitoare
Creșterea utilizării AI și ML în IIoT.
Avansuri în comunicațiile wireless (5G și următoarele generații).
Dezvoltarea standardelor globale pentru IIoT.
Integrarea soluțiilor bazate pe blockchain.
Extinderea aplicațiilor în sectoare emergente.

## Slide 84: Tendințe și direcții de dezvoltare
Integrarea roboticii și automatizării
  Colaborarea dintre roboți și IIoT pentru procese avansate
  Automatizarea liniilor de producție prin dispozitive conectate
  Roboți autonomi: decizii bazate pe date în timp real
  Exemple de roboți utilizați în fabrici inteligente
  Beneficii: precizie, consistență și eficiență sporită

## Slide 85: Tendințe și direcții de dezvoltare
Creșterea utilizării rețelelor 5G pentru comunicații rapide
Integrarea blockchain pentru securitatea datelor industriale
Dezvoltarea de protocoale standardizate pentru IIoT
Accentul pe sustenabilitate și reducerea consumului energetic
Rolul IIoT în economia circulară și reutilizarea resurselor

## Slide 86: Recapitulare
Cele mai importante lecții despre comunicațiile industriale
Rolul IIoT în transformarea proceselor industriale
Protocoalele și tehnologiile esențiale pentru IIoT
Provocările și soluțiile de securitate discutate
Aplicațiile practice și viitorul tehnologiilor industriale

## Slide 87: Concluzii
Protocoale de comunicație industriale
Rețele și topologii
Arhitecturi IIoT
Implementări reale în automatizările industriale
Tehnologii emergente: 5G, edge computing, cloud computing
Beneficii IIoT: optimizarea proceselor, reducerea costurilor și creșterea productivității
Provocări și soluții: Securitatea cibernetică, standardizare și scalabilitate
Perspective viitoare și direcții de cercetare

## Slide 88: Q&A
Invitarea participanților să pună întrebări suplimentare
Clarificarea punctelor neînțelese sau complexe
Discuții deschise despre implementări reale ale IIoT
Mulțumiri pentru participare și încurajarea aprofundării temei

## Slide 89: Bibliografie
Industrial communication – From fieldbus through to Industrial Ethernet – phoenixcontact.com
Siemens – Industrial Communication – siemens.com
Industrial Internet of Things – techtarget.com
Industrial Communication Protocols - springer

## Slide 90: Feedback

## Slide 91: Vă mulțumim!