## Slide 1: Suport curricular
Instruirea și certificarea utilizatorilor în domeniul ingineriei fabricației pentru Industria 4.0 – Ianuarie 2025

## Slide 2: Modulul 5 – Securitatea rețelelor și sistemelor de conducere industriale (UTM-I40-005)
Grigore Stamatescu
grigore.stamatescu@astiautomation.com

## Slide 3: Agenda – Modulul 5
Concepte generale de securitate cibernetică pentru sistemele de conducere industriale (ICS); principii de asigurare a confidențialității, integrității și disponibilității în cadrul ICS și analiza comparativă IT/OT
Modelul Purdue pentru securitatea ICS și ghidul NIST SP 800-82r3 pentru securitatea tehnologiei operaționale (OT)
Aspecte de standardizare: familiile de standarde ISO27001 – Sistem de management pentru securitatea informațiilor și ISA/IEC 62443 – Securitate cibernetică industrial
Cadrul European actual de reglementare și certificare pentru securitatea cibernetică pentru operatori esențiali și de infrastructuri critice (elemente cheie ale directivelor NIS2, CSA, CRA și schema Europeană de certificare EUCC pentru produse, sisteme și servicii informatice)
Studiu de caz: Proiectul ELECTRON. Demo: Configurarea și testarea echipamentelor dedicate pentru securitate cibernetică în mediul industrial. Exemplificare Siemens SCALANCE XC208/S615 cu PLC din seria S7-1500.

## Slide 4: Atacuri cibernetice – Stuxnet (2010)

## Slide 5: Atacuri cibernetice – Stuxnet
Notes: https://spectrum.ieee.org/the-real-story-of-Stuxnet
https://www.wired.com/2014/11/countdown-to-zero-day-stuxnet/

## Slide 6: Atacuri cibernetice – Black Energy (2015)
Notes: On December 23, 2015, the power grid in two western oblasts of Ukraine was hacked, which resulted in power outages for roughly 230,000 consumers in Ukraine for 1-6 hours. The attack took place during the ongoing Russo-Ukrainian War (2014-present) and is attributed to a Russian advanced persistent threat group known as "Sandworm".[1] It is the first publicly acknowledged successful cyberattack on a power grid.
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_Ukraine_power_grid_hack

## Slide 7: Atacuri cibernetice – Black Energy
Notes: The cyberattack was complex and consisted of the following steps:[4] prior compromise of corporate networks using spear-phishing emails with BlackEnergy malware
seizing SCADA under control, remotely switching substations off disabling/destroying IT infrastructure components (uninterruptible power supplies, modems, RTUs, commutators)
destruction of files stored on servers and workstations with the KillDisk malware
denial-of-service attack on call-center to deny consumers up-to-date information on the blackout.
At last the emergency power at the utility company’s operations center was switched off.[6] In total, up to 73 MWh of electricity was not supplied (or 0.015% of daily electricity consumption in Ukraine
https://www.threathunting.se/2020/05/13/black-out-in-ukraine-blackenergy-in-power-grid-cyberattack/

## Slide 8: Atacuri cibernetice – Colonial (2021)
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack
Overseen by the FBI, the company paid the amount that was asked by the hacker group (75 bitcoin or $4.4 million USD) within several hours

## Slide 9: Atacuri cibernetice – Colonial
J. Beerman, D. Berent, Z. Falter and S. Bhunia, "A Review of Colonial Pipeline Ransomware Attack," 2023 IEEE/ACM 23rd International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing Workshops (CCGridW), Bangalore, India, 2023
Notes: The attackers gained access to the system by means of a compromised password for a disused VPN account.[20][21] The account did not have Multi-factor authentication enabled.
In total, DarkSide cost Colonial Pipeline company:
• 4.4 million dollars in ransom money
• Over 100 gigabytes of data breached
• Professional standing as a company
• Knowledge to other hacker groups that their network was
vulnerable
• Millions in product that had to stop moving during
shutdown

## Slide 10: Sisteme de conducere industriale
Industrial Control Systems (ICS) sau Industrial Automation and Control Systems (IACS)
Automatizarea echipamentelor pe liniile de asamblare înainte de sistemele de conducere bazate pe calculatoare era realizată cu scheme logice bazate pe relee.
Acestea erau asamblate manual, fiind costisitoare și orice modificare în logica de comandă implica recablarea (anevoioasă!)
Panou
cu relee
Releu individual cu rol de
comutator logic automat

## Slide 11: Automate programabile
În anul 1968, General Motors a dorit înlocuirea sistemelor de automatizare costisitoare cu relee
Propunerea câștigătoare a provenit de la Bedford Associates - MOdular Digital CON (MODICON) sub forma primului PLC
A permis modificări ieftine și rapide în minute în loc de zile
PLC din Seria Siemens S7-300
cu CPU și module I/O

## Slide 12: Sisteme ierarhizate
Un PLC (Programmable Logic Controller) controlează de regulă procese relativ mici e.g. o stație dintr-un proces de asamblare cu până la câteva sute de semnale de I/O
Sistemele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) include PLC-uri conectate pentru controlul mai multor procese de mici dimensiuni, inclusiv aflate în zone izolate
Un sistem DCS (Distributed Control System) este utilizat pentru procese de mari dimensiuni e.g. centrale electrice sau rafinării, folosind unități DPU (Distribute Processing Units) și o rețea - fiecare DPU gestionează mii de puncte de I/O

## Slide 13: Sisteme de conducere industriale
Sistemele PLC, DPU, SCADA și DCS sunt cuprinse în categoria ICS
Arhitectura unui PLC este teoretic similară cu cea a unui DPU, astfel încât considerăm un PLC ca fiind reprezentativ pentru categoria ICS
Arhitectura PLC:
  Memoria de program conține logica de comandă
  Memoria de stare conține variabilele de proces
  Registrul de intrare conține intrările de la senzorii de câmp sau de la elementele de control manual ale procesului
  Registrul de ieșire conține ieșirile către elemente de acționare cum sunt lămpile indicatoare, motoare și valve care operează asupra echipamentelor de proces

## Slide 14: Sisteme de conducere industriale
PLC-ul colectează datele de proces, execută logica de comandă și transmite comenzi către echipamentele de câmp
Componente suplimentare într-un ICS
  Interfața om-mașină (HMI – Human Machine Interface)
  Permite operatorului uman să verifice starea procesului
  și să acționeze local direct asupra procesului
  Stația de inginerie (ENG – Engineering workstation)
  Permite modificări și actualizări ale sistemului ICS
  Arhiva datelor de proces (HIST - Historian)
  Colectează datele de proces într-o bază de date pentru
  analiza ulterioară și depanare

## Slide 15: Configurații ICS tipice
Pentru procese distribuite geografic în locații izolate, e.g. SCADA

## Slide 16: Configurații ICS tipice
Pentru procese mari, centralizare e.g. DCS

## Slide 17: Provocări de securitate cibernetică
Aspectele de securitate cibernetică specifice ICS
Mediul de operare ICS
  Conectarea directă la procesul fizic și conducerea în timp real
  Motivațiile și considerațiile utilizatorilor și ale organizațiilor
Configurații de rețea unice și protocoale de comunicații industriale

## Slide 18: Terminologie
Amenințare: Un potențial de încălcare a securității, care există atunci când există o circumstanță, o capacitate, o acțiune sau un eveniment care ar putea încălca securitatea și poate cauza prejudicii.
Vulnerabilitate: O slăbiciune într-un sistem IT (ICS) care poate fi exploatată cu succes de către un atacator
Riscul: Produsul dintre nivelul amenințării și nivelul vulnerabilității, care stabilește probabilitatea unui atac de succes
Evaluarea riscurilor: Procesul prin care riscurile sunt identificate și impactul acelor riscuri este determinat
Notes: RISC = PROBABILITATE x CONSECINTE

## Slide 19: Mediul de operare ICS
Aplicațiile ICS controlează un proces fizic și operează într-un mediu de timp real
  Datele pot deveni inutile într-o perioadă foarte scurtă de timp (secunde) și pot conduce la scăderea eficienței procesului, daune sau oprire
  Fiabilitatea ICS este critică și este necesară operarea continuă și în cazul unui atac cibernetic
Mediile de operare ICS sunt dificile, zgomotoase, murdare, cu variații extreme de temperaturi, etc.
Ineficiențele și opririle de proces sunt adesea foarte costisitoare în special pentru procesele foarte mari (Mio. USD)
În infrastructurile critice, pierderea unui sistem ICS poate avea efecte negative asupra sănătății publice, siguranței și protecției mediului

## Slide 20: Utilizatorii ICS și securitatea cibernetică
Tradițional sistemele ICS au fost izolate fizic de lumea exterioară (securitatea = control acces personal)
În prezent sistemele sunt interconectate cu rețelele WAN ale companiilor și către Internet pentru monitorizarea și mentenanța la distanță
Inginerii automatiști, tehnicienii și operatorii nu au cunoștințe de securitate cibernetică
  Din perspectiva opusă, specialiștii IT nu au cunștințe de proces și automatizare
  Rezultă roluri și obiective diferite și uneori opuse în structura companiei
Justificarea investițiilor în securitatea cibernetică este dificilă
Notes: No attacks = no problems !

## Slide 21: Securitatea cibernetică în ICS
Obiectivul este menținerea funcționării procesului
Măsurile de securitate cibernetică pot crea puncte de defectare, afecta performanța procesului și îngreunează mentenanța
În sistemele IT, informația este obiectivul în timp ce în ICS informația este cuplată cu și relevantă doar în contextul procesului fizic
  Datele de proces sunt valori de temperatură, presiune, comenzi, etc. și sunt rareori confidențiale*
  Validarea informației și autentificarea sunt însă foarte importante
ICS utilizează hardware și software proprietar
  Reacții incompatibile sau necunoscute la actualizările de securitate cibernetică – ICS operează adesea cu software ne-actualizat
  Soluțiile bazate pe IT e.g. firewalls nu sunt adaptate pentru protocoalele de comunicații industriale

## Slide 22: Securitatea cibernetică în ICS
Confidențialitate: Protejarea infomațiilor la accesul neautorizat
Integritate: Datele sunt de încredere, complete și nu au fost modificate, accidental sau de către un utilizator neautorizat
Disponibilitate: Datele sunt accesibile atunci când sunt necesare

## Slide 23: Interfețe de rețea în ICS
Sistemele moderne sunt bazate pe Ethernet, 10M – 1G baud
  Suficient de rapide pentru a evita probleme de latență, fără a opera în timp real sau cu acces garantat
  Disponibilitatea largă a Ethernet reduce costul sistemelor noi de automatizare
Conexiuni seriale, 9600 – 57k baud
  Acces punct la punct și legături directe RS232 / RS485
  Protocolul Modbus serial, timp real, acces garantat
  Utilizate în continuare pentru conexiuni simple la instrumentație și sisteme legacy
Interfețe proprietare, bucle sau daisy chain, 1– 4M baud
  Tipic token ring cu multiplexare în timp real și acces garantat, în curs de înlocuire

## Slide 24: Protocoale de rețea în ICS
Ethernet TCP/IP
  Utilizat pentru beneficiile componentelor COTS și suficient de rapid pentru emularea accesului în timp real
Modbus și Modbus TCP
  Protocol comun utilizat în comunicații seriale încă de la MODICON
  Rețea master-slave în care nodul master trimite comenzi/cereri de date de la noduri slave și primește un răspuns. Nodul slave nu inițiază comunicații.
  Accesul este pe bază de adrese. Fără autentificare, criptare sau alte măsuri de securitate încorporate în standard
  Modbus TCP – o versiune Modbus actualizată peste Ethernet, fără securitate. Comunicația Modbus este încapsulată în pachete Ethernet.

## Slide 25: Protocoale de rețea – Modbus

## Slide 26: Alte protocoale utilizate în ICS
Rețelele cu pasare de jetoane (token ring)
  E.g. Siemens PROFIBUS, utilizează un tip de rețea deterministă prin partajarea și pasarea unui jeton virtual care determină nodul cu prioritate în rețea
  Posesorul jetonului poate iniția comunicația. La expirarea timpului de deținere a jetonului, se trece la următorul nod dintr-o listă.
  Sunt înlocuite treptat cu protocoale bazate pe Ethernet e.g. Siemens SIMATIC NET, Allen Bradley Ethernet/IP

## Slide 27: Arhitectura Siemens PCS7

## Slide 28: Amenințări cibernetice ICS
Numărul în creștere de atacuri stimulate de utilizarea în creștere a Windows și a altor soluții COTS (Commercial-off-the-Shelf)
Atacurile pot împiedica accesul sau serviciul furnizat, pot extrage date sensibile sau insera informații și comenzi false și cod malițios în rețea

## Slide 29: Viermele Stuxnet
Atac direct asupra ICS. Moment de referință din care infrastructura critică a devenit un obiect de referință pentru teroriști.
Foarte sofisticat și adresat specific, proiectarea acestuia indică resurse vaste implicate la nivel național
Nu afectează calculatoarele generice, se activează doar atunci când este utilizat într-o rețea ICS cu anumite PLC-uri Siemens
Realizează anumite acțiuni pentru a induce în eroare operatorii asupra stării procesului (afectează reprezentarea datelor și logicii de proces
PC-urile pot fi actualizate dar nu și PLC-urile – ICS rămâne vulnerabil și după ce atacul este cunoscut

## Slide 30: Infectarea cu viermele Stuxnet

## Slide 31: Infectarea cu viermele Stuxnet

## Slide 33: Mod de acțiune Stuxnet
Identifică și infectează stațiile de programare Siemens STEP 7
Înlocuiește rutinele DLL STEP 7 pe stații (împiedică vizualizarea ulterioară a modificărilor efectuate asupra PLC-urilor)
Caută modele specifice de PLC-uri Siemens (6ES7-315-2 și 6ES7-417)
Identifică PLC-ul victimă prin căutarea unor configurări specifice
Injectează una dintre cele trei componente de cod STEP 7 în PLC pentru a modifica operarea procesului
Notes: Ilustrare seria S7-315 si S7-400

## Slide 34: Modificări PLC Stuxnet
Înlocuirea driverului PROFIBUS al PLC-ului
Principalul bloc de program al PLC-ului (OB1) și principalul bloc watchdog (OB35) sunt modificate semnificativ
Sunt injectate între 17 și 32 de blocuri de funcții suplimentare în PLC
Componentele de cod ‘A’ și ’B’ modifică frecvențele de operare ale convertizoarelor de frecvență și astfel viteza motoarelor
Componenta de cod ‘C’ este proiectată pentru a controla un sistem master – posibil un sistem safety

## Slide 35: Stuxnet – Lecții învățate
Un exemplu de virus care poate prelua controlul asupra unui PLC
Nu sunt disponibile actualizări de securitate pentru logica PLC
Atacurile sunt concentrate și particularizate profesionist pe sisteme și locații specifice
  Nu mai sunt vizate sistemele cele mai uzuale
  Atacurile precedente reprezintă tipare (modificate!) pentru atacuri viitoare
  Prevalența ICS în infrastructuri critice conduce la daune societale majore
  Motivația financiară și de reputație pentru atacuri este înlocuită treptat de națiuni ostile și acte de terorism

## Slide 36: Măsuri de reducere a riscurilor
Noi metode de autentificare și protocoale
Noi politici și reglementări și abordări hardware și software
Formare profesională și validarea sistemelor de automatizare
ICS includ elemente specifice de securitate cibernetică cum ar fi sistemele de detecție ale intruziunilor (IDS), pe echipamente sau la nivelul interfețelor de rețea

## Slide 37: Autentificarea în ICS
Problema autentificării în protocoalele existente e.g. Modbus
Securizarea Modbus poate conduce la incompatibilitate cu standardul și cu echipamentele existente
Durata de viață a sistemelor de automatizare de 15-20 ani impune interoperabilitatea peste diferitele generații ICS

## Slide 38: Protocoale ICS noi
DNP3 - https://www.dnp.org
  Efort amplu de a implementa interoperabilitatea deschisă, bazată pe standard, între echipamentele de proces: PLC, RTU (Remote Terminal Unit), IED (Intelligent Electronic Devices) și calculatoarele din camera de comandă: HMI, ENG, servere
  Proiectat pentru a fi mai robust, eficient și compatibil față de vechile protocoale cum este Modbus, cu un cost de complexitate mai mare
  Include îmbunătățiri de securitate
Notes: IEEE Standard for Electric Power Systems Communications-Distributed Network Protocol (DNP3). 2012. IEEE 1815-2012

## Slide 39: DNP3

## Slide 40: Autentificarea în DNP3
Inițializare: Atunci când o stație master inițiază o sesiune DNP3 cu o stație la distanță, Secure DNP3 va autentifica atât stația master cât și clientul. Este generată o cheie de sesiune unică și aceasta este partajată în timpul inițializării folosind chei partajate anterior.
Periodică: Stația master și clientul realizează reverificări periodice pentru a evita deturnarea comunicației (hijacking) și alte atacuri. Este generată și schimbată o nouă cheie de sesiune în timpul acestei actualizări periodice.
Cereri de funcții critice: Cererile critice sunt definite prin protocol și de către aplicație.
Specifice implementării: Furnizorii și utilizatorii finali pot implementa cerințe speciale de autentificari pentru funcții suplimentare.

## Slide 41: DNP3
În prezent DNP3 include autentificare sigură, managementul cheilor și îmbunătățiri criptografice

## Slide 42: IEC 61850
Standard internațional care definește protocoale de comunicație pentru IED în stațiile electrice
Modele de date abstracte și asocieri cu protocoale: MMS, GOOSE, SV, SMV
Extensii de securitate cibernetică prin IEC 62351 – Managementul sistemelor energetice și schimbul de informații asociat – Securitatea datelor și a comunicațiilor
Notes: GOOSE = Generic Object Oriented Substation Event
IEC 61850 is an international standard defining communication protocols for intelligent electronic devices at electrical substations. It is a part of the International Electrotechnical Commission's (IEC) Technical Committee 57 reference architecture for electric power systems.
https://syc-se.iec.ch/deliveries/cybersecurity-guidelines/security-standards-and-best-practices/iec-62351/

## Slide 43: Protocoale ICS noi - OPC
OPC – original OLE for Process Control, folosind componentele Microsoft OLE COM/DCOM
  Necesită de regulă a configurație DCOM total deschisă, foarte permisivă. Probleme cu depășiri de buffer ș.a. exclusiv Windows.
  Noua specificație, Unified Architecture (OPC UA) este bazată pe servicii web pentru utilizarea și include îmbunătățiri de securitate și stabilitate
  Model client-server implementat prin Ethernet
Folosit în prezent pe scară largă în ICS
Proiectat ca un standard deschis - https://opcfoundation.org

## Slide 44: OPC UA
Notes: OPC UA as standardized communication protocol in industrial IoT solutions.
https://www.mathworks.com/discovery/opc-ua.html

## Slide 45: OPC-UA
OPC-UA include măsuri de securitate cibernetică și de autentificare
Notes: The routine work of a Client application and a Server application to transmit information, settings, and commands is done in a Session in the Application Layer. The Application Layer also manages the security objectives user Authentication and user Authorization. The security objectives that are managed by the Application Layer are addressed by the Session Services that are specified in OPC 10000-4. A Session in the Application Layer communicates over a Secure Channel that is created in the Communication Layer and relies upon it for secure communication. All of the Session data is passed to the Communication Layer for further processing.
Although a Session communicates over a Secure Channel and has to be activated before it can be used, the binding of users, Sessions, and Secure Channels is flexible.
Impersonation allows a user to take ownership of an existing Session.
If a Secure Channel breaks, the Session will remain valid for a period of time allowing the Client to re-establish the connection to the Session via a new Secure Channel.Otherwise, the Session closes after its lifetime expires.
The Communication Layer provides security mechanisms to meet Confidentiality, Integrity and application Authentication as security objectives. One essential mechanism to meet these security objectives is to establish a Secure Channel (see 4.13) that is used to secure the communication between a Client and a Server. The Secure Channelprovides encryption to maintain Confidentiality, Message Signatures to maintain Integrity and Certificates to provide application Authentication. The data that comes from the Application Layer is secured and passes the “secured” data to the Transport Layer. The security mechanisms that are managed by the Communication Layer are provided by the Secure Channel Services that are specified in OPC 10000-4.
The security mechanisms provided by the Secure Channel services are implemented by a protocol stack that is chosen for the implementation. Mappings of the services to some of the protocol stack options are specified in OPC 10000-6 which define how functions in the protocol stack are used to meet the OPC UA security objectives.
The Communication Layer can represent an OPC UA connection protocol stack. OPC UA specifies alternative stack mappings that can be used as the Communication Layer. These mappings are described in OPC 10000-6.
If the OPC UA Connection Protocol (UACP) is used, then functionality for Confidentiality, Integrity, application Authentication, and the Secure Channel are similar to the SSL/TLS specifications, as described in OPC 10000-6.
The Transport Layer handles the transmission, reception, and the transport of data that is provided by the Communication Layer.
To survive the loss of the Transport Layer connections (e.g. TCP connections) and resume with a new connection, the Communication Layer is responsible for re-establishing the Transport Layer connection without interrupting the logical Secure Channel.
The transport layer can also be used to implement Confidentiality and Integrity by using HTTPS as described in OPC 10000-6. It is important to note that HTTPS certificates can be (and often are) shared by multiple applications on a platform and that they can be compromised outside of the OPC UA usage of them. All applications on the platform that use the same shared certificate have the same settings, such as disabling of SSLv2.
OPC UA provides a session-less Service invocation (see OPC 10000-4 overview and see OPC 10000-6 for details). The session-less communication provides User Authentication. The communication channel provides Confidentiality and Integrity. The communication channel might be an OPC UA Secure channel (without a session). It might be a communication channel, such as HTTPS, which relies on transport protocols to provide security. In addition, User Authentication and/or Application Authenticationcan also be established by the use of an Access Token which is obtained from an AuthorizationService (see OPC 10000-6 for details).
Additional communication mappings are described in OPC 10000-6. These mappings may rely on transport protocols to provide Confidentiality and Integrity. One example is Websockets, which utilizes HTTPS transport layer security to provide Confidentiality and Integrity.

## Slide 46: Autentificarea în OPC-UA

## Slide 47: Comparație IT/OT
În sistemele IT, informația este obiectivul principal
În ICS, informația este cuplată cu procesul industrial extern, care este obiectivul principal
  Datele colectate în timp real de la echipamentele din procesul fizic
  Siguranța fizică a personalului și a instalațiilor este critică
Hardware și software proprietar
  Reacții incompatibile sau necunoscute la actualizări de securitate cibernetică. Adesea sistemele nu sunt actualizate perioade lungi de timp.
  Protocoale de comunicații specifice, necunoscute soluțiilor COTS de securitate
Mod fail open – sistemul trebuie să rămână disponibil în timpul atacurilor cibernetice

## Slide 48: Comparație IT/OT
Un număr foarte redus de utilizatori
  De regulă un singur operator la un moment dat cu toți operatorii partajând un cont comun. Operare 24/7.
  Tehnicienii și inginerii au acces
  Utilizatorii din companie accesează baza de date în mod read only
Fluxuri de date constante de mici dimenisiuni
  Nu sunt transferate fișiere mari în rețeaua ICS – transferuri de date mici și continue între toate nodurile rețelei
  Actualizări la fiecare secundă și importanța ordinii de actualizare pentru fiecare echipament fizic
Autentificarea și fiabilitatea sunt critice
Confidențialitatea este mai puțin importantă (spre deosebire de informațiile financiar-bancare de exemplu)

## Slide 49: Comparație IT/OT
Securitatea cibernetică în ICS este cu atât mai importată decât în sistemele IT generice deoarece poate afecta siguranța personală și funcții critice ale societății
Depindem de ICS pentru operarea majorității infrastructurilor critice (energie, utilități, telecomunicații, sănătate, transporturi/logistică ș.a.)
Dezvoltarea soluțiilor de securitate ICS mai lentă dar în creștere
Grupurile responsabile de securitate cibernetică IT și ICS provin din zone diferite și au obiective diferite dar trebuie să colaboreze

## Slide 50: Rezumat IT/OT
CATEGORIE | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (IT) | TEHNOLOGIA OPERAȚIONALĂ (OT)
Cerințe de performanță | Fără cerințe de timp real Răspunsul consistente. Rată mare de transfer. Latența și jitter ridicate pot fi acceptabile. Controlul stric al accesului poate fi implementat conform cerințelor de securitate. | Operate în timp real. Timp de răspuns critic. Rata redusă de transfer acceptabilă Latență mare / jitter inacceptabile Răspunsul la interacțiuni umane sau de urgență este critic. Accesul la OT controlat strict, fără a împiedica interacțiunea om mașină.
Cerințe disponibilitate (fiabilitate) | Răspunsuri precum resetarea sunt acceptabile Deficiențe de disponibilitate pot fi uneori acceptate | Resetarea sistemelor poate să nu fie acceptabilă datorită cerințelor de disponibilitate Se poate impune redundața sistemelor
Managementul riscurilor | Gestiunea datelor și asigurarea confidențialității și integritării Întârzierea operațiilor de afaceri | Control asupra lumii fizice Siguranța umană urmată de protejarea procesului Toleranță la defecte
Notes: NIST pag. 30 table

## Slide 51: Rezumat IT/OT
CATEGORIE | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (IT) | TEHNOLOGIA OPERAȚIONALĂ (OT)
Operarea sistemelor | Utilizează sisteme de operare comune, de uz general Actualizările se fac direct prin instrumente automate | Utilizează sisteme diferite, proprietare, fără funcții de securitate integrate Schimbările software se fac controlat, de către furnizori, considerând impactul asupra algoritmilor de control, hw/sw
Constrângeri de resurse | Sistemele sunt proiectate cu suficiente resurse pentru a suporta adăugarea unor aplicații terțe e.g. soluții de securitate | Sistemele sunt proiectate pentru procesul industrial și pot avea limitări de calcul și/sau memorie pentru funcții noi
Comunicații | Sunt folosite protocoale de comunicație IT standard Rețele cu fir și rețele wireless locale Bune practici de administrate a rețelelor IT | Protocoale de comunicație multiple, eterogene, proprietare și/sau standardizate* Mix de medii de comunicație prin legături cu fir și la distanță Rețele complexe care necesită expertiza inginerilor automatiști
Notes: NIST pag. 30 table

## Slide 52: Rezumat IT/OT
CATEGORIE | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI (IT) | TEHNOLOGIA OPERAȚIONALĂ (OT)
Managementul schimbărilor | Modificări software aplicate la timp, alături de politici și proceduri clare de securitate (automate de multe ori) | Modificările software trebuie testate riguros și implementate gradual pentru a asigura integritatea sistemului OT Deconectarea OT trebuie planificată cu zile/luni în avans. OT poate folosi software care nu mai este suportat și multe aplicații particularizate
Gestionare suport tehnic | Modalități diversificate de asigurare a suportului | Suportul tehnic oferit de regulă printr-un singur furnizor
Durata de viață a componentelor | De 3-5 ani | De 10-15-20 de ani
Localizarea componentelor | Locale și ușor de accesat | Pot fi izolate, la distanță și impun effort fizic semnificativ pentru a fi accesate
Notes: NIST pag. 30 table

## Slide 53: Soluții de securitate cibernetică
Există o serie de produse pentru infrastructuri IT și care pot fi aplicate în ICS dar foarte puține specifice pentru ICS (e.g. “diode de date” Waterfall)
Limitări hardware și software care nu permit implementarea unor algoritmi sau metode complexe
  Sisteme legacy cu resurse de calcul și de memorie limitate, sisteme de operare obscure
  Necesită adesea un server exter – externalizarea securității de pe echipamente
Multe protocoale de comunicații nu includ funcții de securitate
Formarea personalului este esențială

## Slide 54: CISA
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – S.U.A.
Obiective:
  Apărarea mediilor ICS împotriva amenințărilor urgente
  Identificarea și neutralizarea adversarilor înainte de a putea provoca daune
  Echiparea proprietarilor și operatorilor de infrastructuri (critice) cu tehnologii și instrumente eficiente
  Susținerea rezilienței operaționale
Portal de învățare (VLP):
Igienă cibernetică +
Conștientizare
Notes: We must defend ICS environments against the most urgent threats.
Find and defeat adversaries before they cause harm. CISA and its partners will work together to improve visibility in OT environments so that we identify and defeat malicious activity quickly before it causes wide-spread harm.
We must equip critical infrastructure owners and operators and cyber defenders with the technologies and tools required to dramatically raise adversary time, costs, and technical barriers.
Finally, we must sustain operational resilience by addressing systemic weaknesses to better enable control systems to withstand cyber incidents with minimal impact to critical infrastructure.

## Slide 55: CISA VLP

## Slide 56: NERC CIP
North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection
Set de standarde pentru reglementarea, respectarea, monitorizarea și gestionarea aspectelor de Securitate cibernetică în sistemele energetice: https://www.industrialdefender.com/blog/what-is-nerc-cip

## Slide 57: National SCADA Test Bed - DoE
Facilități de testare într-un mediu controlat pentru validarea securității cibernetice și a rezilienței ICS
Concentrat pe securitatea sistemelor de automatizare în energie
Permite partenerilor industriali să își testeze soluțiile
Partenerii de cercetare pot organiza experimente și sesiune de formare
Fact sheet: https://www.energy.gov/ceser/articles/national-scada-test-bed-enhancing-control-systems-security-energy-sector-september

## Slide 58: Etape atac cibernetic

## Slide 59: NIST Cybersecurity Framework 2.0
Notes: The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 provides guidance to industry, government
agencies, and other organizations to manage cybersecurity risks. It offers a taxonomy of high-
level cybersecurity outcomes that can be used by any organization — regardless of its size,
sector, or maturity — to better understand, assess, prioritize, and communicate its
cybersecurity efforts. The CSF does not prescribe how outcomes should be achieved. Rather, it
links to online resources that provide additional guidance on practices and controls that could
be used to achieve those outcomes. This document describes CSF 2.0, its components, and
some of the many ways that it can be used.
https://www.nist.gov/cyberframework

## Slide 60: Zero Trust
Zero Trust este un cadru de securitate care necesită ca toți utilizatorii, fie din interiorul sau din afara rețelei organizației, să fie autentificați, autorizați și validați continuu pentru configurarea și poziția de securitate înainte de a li se acorda sau de a păstra accesul la aplicații și date

## Slide 61: Ghidul NIST 800-82r3
NIST Guide to Operational Technology (OT) Security Disponibil on-line: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final
Acoperă următoarele tematici:
  Bune practici pentru securizarea OT considerând caracteristicile specifice de performanță, fiabilitate și siguranță în operare
  Prezentarea topologiilor tipice de sisteme OT
  Identificarea amenințărilor și vulnerabilităților
  Contra-măsuri de securitate pentru reducerea riscurilor
ICS este un subset al OT

## Slide 62: Tipuri de incidente OT
Fluxul de infomații prin rețelele OT este blocat sau întârziat cu posibil impact asupra operării: pierderea vizbilității și pierderea controlului
Modificări neautorizate ale instrucțiunilor, comenzilor sau pragurilor de alarmă care pot distruge, dezactiva sau opri echipamentele, punând în pericol viața umană și mediul înconjurător
Informații incorecte transmise operatorilor, fie pentru a obfusca modificările neautorizare, fie pentru a provoca acțiuni nepotrivite cu efecte negative
Modificarea software-ului sau a setărilor de configurare sau infectarea cu malware OT
Interferența cu buna funcționare a sistemelor de protecție a echipamentelor care cauzează daune semnificative
Interferența cu sistemele safety care poate pune în pericol viața umană

## Slide 63: Obiectivele securității OT
Restricționarea accesului logic la rețeaua OT, la activitatea de rețea și la sistemele OT
Restricționarea accesului fizic la echipamentele și rețeaua OT
Protejarea la exploatare a componentelor OT individuale
Restricționarea modificării neautorizate a datelor
Detectarea evenimentelor și incidentelor de securitate cibernetică
Menținerea funcționalităților în condiții adverse
Restaurarea și recuperarea sistemului după un incident
Notes: Restrict logical access to the OT network, network activity, and systems. This may
include using unidirectional gateways, utilizing a demilitarized zone (DMZ) network
architecture with firewalls to prevent network traffic from passing directly between the
corporate and OT networks, and having separate authentication mechanisms and
credentials for users of the corporate and OT networks. The OT system should also use a
network topology that has multiple layers, with the most critical communications
occurring in the most secure and reliable layer.
• Restrict physical access to the OT network and devices. Unauthorized physical access
to components can seriously disrupt the OT’s functionality. A combination of physical
access controls should be used, such as locks, card readers, and/or guards.
• Protect individual OT components from exploitation. This includes deploying security
patches in as expeditious a manner as possible after testing them under field conditions,
disabling all unused ports and services and ensuring that they remain disabled, restricting
OT user privileges to only those that are required for each user’s role, tracking and
monitoring audit trails, and using security controls such as antivirus software and file
integrity checking software where technically feasible to prevent, deter, detect, and
mitigate malware. Keys of OT assets like programmable logic controllers (PLCs) and
safety systems should be in the “Run” position at all times unless they are being actively
programmed.
• Restrict unauthorized modification of data. This includes data in all states (e.g., at rest,
in transit, in use) including data flows crossing network boundaries.
• Detect security events and incidents. Detecting security events that have not yet
escalated into incidents can help defenders break the attack chain before attackers attain
their objectives. This includes the capability to detect failed OT components, unavailable
services, and exhausted resources that are important to provide proper and safe
functioning of the OT system.
• Maintain functionality during adverse conditions. This involves designing the OT
system with the ability to ensure delivery of critical operations through disruption.
Critical components should have a redundant counterpart. Additionally, if a component
fails, it should fail in a manner that does not generate unnecessary traffic on the OT or
other networks nor causes another problem elsewhere, such as a cascading event. The OT
system should also allow for graceful degradation, such as moving from “normal
operation” with full automation to “emergency operation” with operators more involved
and less automation to “manual operation” with no automation.
• Restore and recover the system after an incident. Incidents are inevitable, and an
incident response plan is essential. A major characteristic of a good security program is
how quickly the system can be recovered after an incident has occurred.

## Slide 64: Structura unui sistem OT
Notes: As Fig. 1 depicts, a typical OT system contains numerous control loops, human-machine
interfaces, and remote diagnostics and maintenance tools. The system is built using an array of
network protocols on layered network architectures. Some critical processes may also include
safety systems.
A control loop utilizes sensors, actuators, and controllers to manipulate some controlled process.
A sensor is a device that produces a measurement of some physical property and then sends this
information as controlled variables to the controller. The controller interprets the measurements
and generates corresponding manipulated variables based on a control algorithm and target set
points, which it transmits to the actuators. Actuators – such as control valves, breakers, switches,
and motors – are used to directly manipulate the controlled process based on commands from the
controller.
In a typical monitoring system, there are generally no direct connections between the sensors and
any actuators. Sensor values are transmitted to a monitoring station to be analyzed by a human.
However, these types of systems can still be considered OT systems (albeit with a human in the
loop) because the objective of the monitoring system is likely to identify and ultimately mitigate
an event or condition (e.g., a door alerting that it has been forced open, resulting in security
personnel being sent to investigate; an environmental sensor that detects high temperatures in a
server room, resulting in control center personnel activating an auxiliary air conditioning unit).
Operators and engineers use human-machine interfaces (HMIs) to monitor and configure set
points, control algorithms, and adjust and establish parameters in the controller. The HMI also
displays process status information and historical information. Diagnostics and maintenance
utilities are used to prevent, identify, and recover from abnormal operation or failures.
Sometimes, control loops are nested and/or cascading, whereby the set point for one loop is
based on the process variable determined by another loop. Supervisory-level loops and lower-
level loops operate continuously over the duration of a process with cycle times ranging in the
order of milliseconds to minutes.

## Slide 65: Exemplificare – BAS/BMS
Notes: A building automation system (BAS) is a type of OT used to control the many systems used in a
building, including heating, ventilation, and air conditioning (HVAC); fire; electrical; lighting;
physical access control; physical security; and other utility systems. Most modern buildings
contain some form of a BAS when they are constructed. However, older buildings and
equipment may have to be retrofitted to take advantage of the benefits that a BAS provides.
Some of the most common functions of a BAS include maintaining environmental conditions for
occupant comfort, reducing energy consumption, reducing operating and maintenance costs,
increasing security, recording historical data (e.g., temperature, humidity), and performing
general equipment monitoring (e.g., provide alerts to building personnel of device failure or an
alarm condition).
An example of a BAS is shown in Fig. 9. A BAS may communicate over wired or wireless paths
to controllers or gateways. For example, environmental control sensors can provide the
temperature and humidity to a building controller. If the sensor values are outside of the set
points, the controller can signal a variable air volume (VAV) box to increase or decrease airflow
and bring the temperature to the desired state. Similarly, a building occupant scanning their
identification badge at a badge reader can result in the credentials being sent to the access control
controller and application control server to determine whether access should be granted.

## Slide 66: Exemplificare – IIoT
Industrial Internet of Things (IIoT) compus din senzori, instrumentație, echipamente și alte componente interconectate care folosesc conectivitatea la Internet pentru îmbunătățirea proceselor și aplicațiilor industriale și de fabricație
Model pe trei niveluri definit de Industry IoT Consortium
Arhitectură distribuită de sistem și moduri de colaborare și interoperabilitate diferite
Exploatarea resurselor locale de calcul și comunicație prin edge computing
Notes: The enterprise tier implements domain-specific applications and decision support systems,
provides interfaces to end users, receives data flows from the other tiers, and issues control
commands to the other tiers.
The platform tier receives, processes, and forwards control commands from the enterprise tier to
the edge tier. It consolidates processes and analyzes data flows from the other tiers, provides
management functions for devices and assets, and offers non-domain-specific services, such as
data query and analytics. Based on the specific implementation, these functions can be
implemented on the IIoT
The edge tier collects data from the edge nodes using the proximity network. The architectural
characteristics of this tier vary depending on the specific implementation (e.g., geographical
distribution, physical location, governance scope). It is a logical layer rather than a true physical
division. From a business perspective, the location of the edge depends on the business
objectives.

## Slide 67: Strategia de apărare în profunzime
Defense-in-depth (DiD)
Dezvoltarea de politici de securitate, proceduri, formare, materiale educaționale
Abordarea securității pe întregul ciclu de viață al sistemelor OT
Implementarea unei topologii de rețea OT cu straturi multiple
Separarea logică între rețelele companiei și rețelele OT
Identificarea zonelor unde este necesară separarea fizică
Notes: Arhitectura, proiectare, achizitie, instalare/pif, operare, mentenanta si scoatere din uz
Comunicatiile critice in cel mai sigur si fiabil strat

## Slide 68: Strategia de apărare în profunzime
Utilizarea unei arhitecturi de rețea DMZ pentru prevenirea traficului direct între rețeaua companiei și cea OT
Utilizarea autentificării multi-factor pentru accesul la distanță la sistemele OT
Asigurarea redundanței pentru componentele critice, în rețele redundante
Proiectarea pentru degradare grațioasă (toleranță la defecte) pentru prevenirea evenimentelor catastrofice în cascadă
Dezactivarea porturilor și serviciilor nefolosite pe echipamentele OT după testarea că acestea nu vor influența operarea
Limitarea privilegiilor utilizatorilor OT la cele minime RBAC

## Slide 69: Strategia de apărare în profunzime
Utilizarea de mecanisme de autentificare și credențiale separate pentru utilizatorii rețelei OT și a celei a companiei (e.g. conturile din rețeaua OT nu sunt aceleași cu cele din rețeaua companiei)
Implementarea controalelor de securitate e.g. sisteme de detecție și prevenire a intruziunilor, software antivirus, verificare integritate pentru a preveni, descuraja, detecta și remedia acțiunile software-ului malițios
Aplicarea unor tehnici de securitate, cum este criptarea la comunicațiile și stocarea datelor OT, acolo unde este posibil
Aplicarea de actualizări software după testarea acestora pe un sistem dedicat în condiții realiste

## Slide 70: Arhitectura Defense-in-Depth
Inițiativele de transformare digitală din industrie implementează noi arhitecturi informaționale care asigură de regulă:
  Mentenanța echipamentelor, telemetrie, sisteme de conducere integrate
  Colectarea pe scară largă a datelor și diseminarea acestora
  Accesul la distanță
Integrarea IT-OT necesită niveluri multiple de securitate cibernetică
Straturile unei arhitecturi DiD sunt următoarele:
  Nivelul 1 – Managementul securității
  Nivelul 2 – Securitatea fizică
  Nivelul 3 – Securitatea rețelelor
  Nivelul 4 – Securitate hardware
  Nivelul 5 – Securitate software

## Slide 71: Modelul Purdue
Williams, Theodore J. "The Purdue enterprise reference architecture." Computers in industry 24.2-3 (1994): 141-158.
Modelul Purdue a fost conceput ca model de referință pentru fluxurile de date în fabricația integrată în computer (CIM).
Ulterior, acest model a ajuns să definească standardul pentru construirea unei arhitecturi de rețea ICS care acceptă securitatea OT prin separarea straturilor rețelei.
Comitetul ISA99
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-standards-committees/isa99

## Slide 72: Modelul Purdue

## Slide 73: Comparație Purdue – ISA/IEC62443
Notes: A good practice for network architectures is to characterize, segment, and isolate IT and OT
devices. For example, devices may be segmented based on management authority, level of trust,
functional criticality, data flow, location, or other logical combinations. Organizations may also
consider using an industry-recognized model to organize their OT network segmentation, such as
the Purdue model [Williams], ISA-95 levels [IEC62264], the three-tier IIoT system architecture
[IIRA19], or a combination of these models.
Additional, organizations may consider incorporating a DMZ as an enforcement boundary
between network segments, as depicted in Fig. 16. Implementing network segmentation utilizing
levels, tiers, or zones allows organizations to control access to sensitive information and
components while also considering operational performance and safety.

## Slide 74: Modelul SANS SCADA
Notes: https://www.sans.org/cyber-security-courses/ics-scada-cyber-security-essentials/

## Slide 75: Modelul SANS SCADA - Detaliere

## Slide 76: MITRE ATT&CK
Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge
Cadru, bază de cunoștințe și instrumente de evaluare pentru securitatea cibernetică a organizațiilor
Aplicabilitate și instrumente specifice pentru domeniul ICS
https://attack.mitre.org/matrices/ics/
Notes: https://attack.mitre.org/matrices/ics/

## Slide 77: Tipuri de atacuri - DDoS
(Distributed) Denial of Service (DDoS)
Atacatorii identifică sisteme, servere sau rețele pe care le indundă cu solicitări pentru a le epuiza resursele și lățimea de bandă
Serverele nu pot gestiona valul de cereri și se blochează
În versiunea distribuită, atacatorii folosesc multe sisteme compromise
Notes: A Denial-of-Service Attack is a significant threat to companies. Here, attackers target systems, servers, or networks and flood them with traffic to exhaust their resources and bandwidth.
When this happens, catering to the incoming requests becomes overwhelming for the servers, resulting in the website it hosts either shut down or slow down. This leaves the legitimate service requests unattended.
It is also known as a DDoS (Distributed Denial-of-Service) attack when attackers use multiple compromised systems to launch this attack.

## Slide 78: Tipuri de atacuri - Phishing
Cele mai răspândite atacuri
Atac de tip inginerie socială unde atactorul impersonează un contact legitim și transmite mesaje e-mail false victimei
Victima accesează link-uri compromise/atașamente și permite astfel accesul la informații confidențiale sau instalarea de malware
Variante: spear-phishing, whale phishing
Notes: UVA will never send a message like this. Even if you were to ask UVA to delete your account (highly unlikely), you would be communicating with UVA through verifiable channels and probably by voice communication with a verified UVA staff member, not in an email like this.
Notice the tone of urgency, indicated by a 24-hour deadline, along with an implied threat, indicated by the words "your account will be lost". A tone of urgency and an implied or veiled threat to those who do not act will generate fear, a key tactic phishers use to deceive us, and to push us to act without thinking. UVA will never threaten you; in fact, no reputable institution will ever threaten you in any communication.
Hover over any included links (i.e. hypertext, graphics, buttons) before clicking them. As seen above, the hyperlink text says it will "CANCEL REQUEST IMMEDIATELY", but when you hover over the link, you see that the actual URL takes you away from UVA servers. Clicking this link would make your information and data available to hackers — if there is no match between the apparent URL and the real URL, delete the message.
UVA will never send you a message to which you cannot reply. We will never have an "address that cannot be answered."
“Spear phishing” is a type of phishing campaign that targets a specific person or group and often will include information known to be of interest to the target, such as current events or financial documents.
Whale phishing, or whaling, is a type of phishing attack that targets high-level corporate officers with fraudulent emails, text messages or phone calls.

## Slide 79: Tipuri de atacuri – Man-in-the-Middle
MITM cunoscut și drept atac de ascultare
Atacatorul se interpune între două terminale care comunică e.g. între client și gazdă/master
Poate asculta pasiv pentru a colecta informații sau intervine activ pentru a modifica și manipula datele și comenzile
Notes: A Man-in-the-Middle Attack (MITM) is also known as an eavesdropping attack. In this attack, an attacker comes in between a two-party communication, i.e., the attacker hijacks the session between a client and host. By doing so, hackers steal and manipulate data.

## Slide 80: Tipuri de atacuri – Acces neautorizat
O persoană care nu are permisiune să se conecteze la sau să utilizeze un sistem, în accesează, de o manieră nedorită de către proprietarul sistemului (“hacking”)
Exploatarea unor greșeli software prin rutine automate
Utilizarea malware sau a atacurilor de tip ”phishing”

## Slide 81: Tipuri de atacuri – False Data Injection
FDI este un tip de atac cibernetic prin care sunt injectate date false într-un sistem de către o entitate malițioasă
Exemplu: modificarea estimărilor de stare într-o rețea electrică inteligentă
Se pot preveni prin mecanisme a validare a datelor/comenzilor e.g. consens distribuit

## Slide 82: MISP
Malware Information Sharing Platform
Inițiat de CIRCL Luxemburg în 2012
Un instrument software open-source pentru colectarea de informații de la parteneri, analiști și fluxuri de date de securitate cibernetică
Normalizează, corelează și îmbogățește datele
Permite colaboarea prin echipe și comunități
Alimentează instrumente de securitate cibernetică (e.g. SIEM)
https://github.com/MISP/MISP

## Slide 83: Interfața MISP

## Slide 84: Common Vulnerability Exposure
Misiunea Programului CVE este de a identifica, defini și cataloga vulnerabilitățile de securitate cibernetică dezvăluite public
Există o înregistrare CVE pentru fiecare vulnerabilitate din catalog
Vulnerabilitățile sunt descoperite, apoi atribuite și publicate de organizații din întreaga lume care au colaborat cu Programul CVE
Partenerii publică înregistrări CVE pentru a comunica descrieri consecvente ale vulnerabilităților
Profesioniștii în tehnologia informației și securitatea cibernetică folosesc înregistrările CVE pentru a se asigura că discută aceeași problemă și pentru a-și coordona eforturile de a prioritiza și aborda vulnerabilitățile
Notes: https://www.cve.org

## Slide 85: Exemplu: CVE-2014-2259

## Slide 86: Zero Day
Zero Day este o vulnerabilitate în software sau hardware care este de obicei necunoscută furnizorului și pentru care nu este disponibil niciun patch sau altă remediere
Vânzătorul are astfel zero zile pentru a pregăti un patch, deoarece vulnerabilitatea a fost deja descrisă sau exploatată

## Slide 87: CVSS
Common Vulnerability Scoring System
Metodă pentru generarea unei măsuri calitative a severității
Notes: CVSS calculator: https://www.first.org/cvss/calculator/4.0

## Slide 88: Standarde – ISO27001
Stabilește cerințe pentru Sisteme de Management al Securității Informațiilor (ISMS – Information Security Management Systems)
Asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității prin managementul riscurilor și oferirea de încredere către părțile interesate că informațiile cu gestionate adecvat
Cerințe generice, aplicabile oricărei organizații
Rolurile managementului, politici, planificare, conștientizare, evaluare și revizii periodice
Anexa A precizează controale de securitate a informațiilor, grupate pe 14 domenii: politici, organizație, resurse umane, active, control acces, criptografie, securitare fizică, securitatea operațiunilor, comunicații, sisteme, furnizori, managementul incidentelor, compliance
Notes: https://www.iso.org/standard/27001

## Slide 89: Standarde – ISO27001

## Slide 90: Standarde – ISA/IEC62443
Seria de standarde ISA/IEC 62443 definește cerințele și procesele pentru implementarea și menținerea sistemelor de automatizare și control industrial (IACS) securizate electronic
Aceste standarde stabilesc cele mai bune practici pentru securitate și oferă o modalitate de a evalua nivelul de performanță de securitate
Abordarea lor față de provocarea securității cibernetice este una holistică, reducând decalajul dintre operațiuni și tehnologia informației, precum și între siguranța proceselor și securitatea cibernetică
Notes: https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards
The ISA/IEC 62443 standards provide guidance that includes:
Defining common terms, concepts, and models that can be used by all stakeholders responsible for control systems cybersecurity
Helping asset owners determine the level of security required to meet their unique business and risk needs
Establishing a common set of requirements and a cybersecurity lifecycle methodology for product developers, including a mechanism to certify products and vendor development processes
Defining the risk assessment processes that are critical to protecting control systems
https://21577316.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/21577316/2023%20ISA%20Website%20Redesigns/ISAGCA/PDFs/ISAGCA%20Quick%20Start%20Guide%20FINAL.pdf

## Slide 91: Standarde – ISA/IEC 62443

## Slide 92: Reglementări Europene
“Regulation (eu) 2019/881 of the european parliament and of the council of 17 april 2019 on and on information and communications technology cybersecurity certification (cybersecurity act),” Official Journal of the European Union, 2019. Available on-line: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
“Directive (eu) 2022/2555 of the european parliament and of the council of 14 december 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the union (nis 2 directive),” Official Journal of the European Union, 2022. Available on-line: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555
Directive (EU) 2022/2557 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on the resilience of critical entities and repealing Council Directive 2008/114/EC (OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198). Available on-line: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020. Available on-line: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022PC0454 – Cyber Resilience Act
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents. Available on-line: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposed-regulation-cyber-solidarity-act - Cyber Solidarity Act

## Slide 93: Reglementări – NIS2
Impune și strategii naționale de Securitate cibernetică în UE
Stabilește cerințe și capacități tehnice pentru CSIRT naționale, cooperare și schimbul de informații
Stabilește obligații de management al riscurilor și de raportare pentru entități esențiale și importante
Face referire la scheme de certificare Europene și standarde

## Slide 94: Transpunerea NIS2 în România
OUG 155/2024 definește sectoarele de activitate și entitățile (publice și private) pentru care normele de securitate cibernetică sunt obligatorii, inclusiv în:
  sectoare critice (energie, transporturi, infrastructură digitală, sănătate, apă și apă uzată, administrație publică centrală, spațiu etc.)
  sectoare de importanță majoră (servicii poștale și de curierat, gestionarea deșeurilor, producția și distribuția de substanțe chimice, producția alimentară, industria de fabricare, cercetare, furnizori digitali ș.a.)
Sfera de aplicare este împărțită între:
  entitățile esențiale: cele din administrația publică centrală, furnizorii de servicii DNS, prestatorii de servicii de încredere calificate și orice entitate clasificată drept „esențială” prin încadrările din anexe (energie, transporturi, sector bancar, infrastructuri de piață financiară, sănătate, alimentare cu apă, infrastructură digitală ș.a.)
  entitățile importante: organizate după criteriul de mărime (întreprinderi mari și mijlocii) și care furnizează servicii considerate critice, dar care nu se încadrează la entități esențiale; exemple - operatori de gestiune a deșeurilor, servicii poștale și de curierat, producție alimentară, anumite fabrici etc.
Notes: https://www.linkedin.com/posts/dan-cimpean_nis2-transposed-in-romanian-law-2024-activity-7280229251184824320-VuD7?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

## Slide 95: Transpunerea NIS2 în România
Impune realizarea unei analize de risc și implementarea măsurilor tehnice, organizaționale și operaționale corespunzătoare pentru protecția rețelelor și sistemelor informatice
Organizarea unui sistem intern de management al securității cibernetice revine entităților esențiale și entităților importante, astfel cum acestea sunt definite și încadrate în actul normativ (în funcție de domeniul de activitate, criteriile de mărime și importanță sau de impactul serviciilor furnizate), care include
  numirea unei persoane responsabile de securitatea rețelelor și sistemelor informatice;
  aprobarea și monitorizarea de către organele de conducere a politicilor de securitate;
  instruirea periodică a personalului, inclusiv membri din conducere.
Sunt prevăzute obligații de audit și raportare a incidentelor, mai exact, un audit de securitate cibernetică periodic (sau ad-hoc, la cererea DNSC) pentru entitățile identificate ca fiind esențiale sau importante, precum și obligația de a raporta imediat incidentele semnificative (în maximum 24-72 de ore, în funcție de natura evenimentului) prin Platforma națională pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică (PNRISC)

## Slide 96: Entități esențiale NIS2 - Exemplu
Notes: Anexa la NIS2

## Slide 97: EU Cyber Resilience Act
Obiective specifice:
  să se asigure că producătorii îmbunătățesc securitatea produselor cu elemente digitale încă din faza de proiectare și dezvoltare și de-a lungul întregului ciclu de viață
  să asigure un cadru coerent de securitate cibernetică, facilitând conformitatea pentru producătorii de hardware și software
  îmbunătățirea transparenței proprietăților de securitate ale produselor cu elemente digitale
  permite întreprinderilor și consumatorilor să utilizeze în siguranță produsele cu elemente digitale
Notes: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act
Anexele II si III

## Slide 98: EUCC
Notes: https://www.enisa.europa.eu/news/an-eu-prime-eu-adopts-first-cybersecurity-certification-scheme
Voluntary-based, the new EUCC scheme allows ICT suppliers who wish to showcase proof of assurance to go through an EU commonly understood assessment process to certify ICT products such as technological components (chips, smartcards), hardware and software. The scheme is based on the time-proven SOG-IS Common Criteria evaluation framework already used across 17 EU Member States. It proposes two levels of assurance based on the level of risk associated with the intended use of the product, service or process, in terms of probability and impact of an accident.

## Slide 99: STUDIU DE CAZ
Proiectul ELECTRON
https://electron-project.eu
Notes: - Clip video introducere
Prezentare proiect si studii de caz
Aspecte tehnice: misp, cti platform, fl-idps

## Slide 100: DEMO
Monitorizare trafic rețele industriale cu Wireshark
Configurare rețea industrială SIEMENS S7-1500 cu XC208/S615
Notes: Specificatii echipament AA Network Security si componente retea
Parcurgere documentatie tehnica Siemens de configurare a solutiei

## Slide 101: Network Security Training Panel
AA054.400.01
Include:
  Siemens SCALANCE XC208
  Siemens SCALANCE S615
Router LAN SCALANCE S615; pentru protecția dispozitivelor/rețelelor în tehnologia de automatizare și pentru protecția comunicațiilor industriale prin VPN și firewall; Alte funcții: conversie adrese (NAT/NAPT), conexiune la SINEMA RC, comutator cu 5 porturi, 1x dig. intrare, 1x ieșire digitală.
Notes: https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/sce-education-training/learning-training-documents.html
SCALANCE XC208 manageable Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 8x 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +70 °C; assembly: DIN rail/S7 mounting rail/wall Office redundancy functions features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device Ethernet/IP-compliant C-plug slot;

## Slide 102: Portalul de Training Siemens SCE
Notes: https://www.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/sce-education-training/learning-training-documents.html

## Slide 103: Laboratorul AISENSE - ASTI
Artificial Intelligence for Sensing, Low-power Networking and ICS Cybersecurity
Infrastructură de cercetare pentru securitate cibernetică OT
Colaborare dintre Asti Automation și Institutul de Cercetări PRECIS al UPB

## Slide 104: Vă mulțumim!