## Slide 1: Suport curricular
Instruirea și certificarea utilizatorilor în domeniul ingineriei fabricației pentru Industria 4.0 – Ianuarie 2025

## Slide 2: Modulul 2 – Sisteme integrate de conducere (UTM-I40-002)
Viorel Mihai
viorel.mihai@astiautomation.com

## Slide 3: Agenda – Modulul 2
Structuri moderne de automate programabile - PLC (Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Phoenix Contact, Bosch Rexroth)
Dezvoltarea aplicațiilor PLC pentru managementul unei celule robotice (standard IEC 61131-3)
Interfețe HMI (Human Machine Interface) pentru monitorizarea și conducerea proceselor industriale
Aspecte de integrare și comunicații industriale in vederea gestionarii unei celule robotice
Studiu de caz:
  Modelarea unei aplicații de automatizare cu ajutorul diagramelor de stare
  Implementarea unui program de conducere automat cu tehnologii Siemens

## Slide 4: Recapitulare

## Slide 5: Unde găsim PLC-uri?
Automatizări Industriale
Laboratorul Industry 4.0

## Slide 6: PLC: Structură

## Slide 7: PLC: Recapitulare
Componenta cheie in Industry4.0
Sistem de conducere integrat hardware si software
Structura modulara
Comunicatii industriale
IEC61131-3
Program / Function /
Function Block
LD / FBD / ST / IL / SFC

## Slide 8: PLC: S7-1200C

## Slide 9: PLC: S7-1200C: Cablare

## Slide 10: PLC: S7-1200C: Ciclu automat

## Slide 11: TIA Portal: Project view

## Slide 12: PLC: S7-1200C: Organizare soft

## Slide 13: Organizare program (OB, FB, FC)
OB – Organization Block
FB – Function Block
FC – Function

## Slide 14: PLC: S7-1200C: Memorie

## Slide 15: PLC: S7-1200C: Variabile

## Slide 16: PLC: S7-1200C: Tipuri de date uzuale

## Slide 17: PLC: S7-1200C: Tipuri de date uzuale

## Slide 18: PLC: S7-1200C: Programare
LAD – ladder logic
FBD – function block diagram
SCL – structured control text

## Slide 19: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Contact NO
Contact NC

## Slide 20: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
AND
XOR
OR

## Slide 21: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
NOT
(negatia)

## Slide 22: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Atribuirea

## Slide 23: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Setare
Resetare

## Slide 24: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Bistabil RS
Bistabil SR

## Slide 25: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TP genereaza un puls de lungime PT

## Slide 26: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TON intarzie aclansarea lui Q cu o perioada presetata PT

## Slide 27: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TOF intarzie declansarea lui Q cu o perioada presetata PT

## Slide 28: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
TONR intarzie aclansarea lui Q cu o perioada presetata PT (cu acumulator)

## Slide 29: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza

## Slide 30: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza

## Slide 31: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza

## Slide 32: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
Comparatie

## Slide 33: PLC: S7-1200C: Instructiuni de baza
In domeniu
In afara domeniului

## Slide 34: S7-1200C: Instructiuni matematice

## Slide 35: S7-1200C: Instructiuni matematice

## Slide 36: S7-1200C: MOVE

## Slide 37: Primul program PLC

## Slide 38: Primul program PLC – Cerinte
Prima iesire digitala este activa daca avem cel putin o conditie de mai jos adevarata:
Prima intrare este activa si a doua intrare nu este activa
A treia intrare nu este activa
Trec 5 secunde de la activarea intrarii digitale 4

## Slide 39: Primul program PLC – TIA Portal
TIA Portal (Totally Integrated Automation)
Selectare PLC
Setări de securitate (Industry 4.0)
Configurare hardware
Definire intrări / ieșiri (Tag Table)
Organizare soft (OB, FB, FC, DB)
Simulare program (online view)
Programare Ladder Diagram (LAD) in OB1
Programare Function Block Diagram (FBD) in bloc FC
Programare Structured Control Language (SCL) in bloc FB

## Slide 40: TIA Portal – proiect nou

## Slide 41: Selectare PLC

## Slide 42: Setari de securitate

## Slide 43: Configurare hardware

## Slide 44: Definire intrari / iesiri

## Slide 45: Definire intrari / iesiri

## Slide 46: Organizare soft (OB, FB, FC, DB)

## Slide 47: Simulare program (online view)
Download
Start Simulare
Online Monitoring

## Slide 48: Programare LAD in OB1
Simulare I/O
Program LAD in OB1

## Slide 49: Programare FBD in bloc FC
Limbaj de programare
Tip bloc (FC)
Denumire FC

## Slide 50: Programare FBD in bloc FC
Apelare FC in OB1
Simulare I/O
Program FBD in FC
Instanta DB

## Slide 51: Programare SCL in bloc FB
Limbaj de programare
Tip bloc (FB)
Denumire FC

## Slide 52: Programare SCL in bloc FB
Apelare FB in OB1
Simulare I/O
Program SCL in FB
Instanta locala
Instanta FB

## Slide 53: Primul program HMI

## Slide 54: Primul program HMI – Cerinte
Prima iesire digitala este activa daca avem cel putin o conditie de mai jos este adevarata:
Prima intrare este activa si a doua intrare nu este activa
A treia intrare nu este activa
Trec 5 secunde de la activarea intrarii 4

## Slide 55: Primul program HMI – TIA Portal
TIA Portal (Totally Integrated Automation)
Selectare HMI
Configurare hardware
Simulare HMI
Pregatire variabile PLC
Controlul unei variabile digitale
Afisarea unei variabile digitale
Controlul unei variabile analogice
Afisarea unei variabile analogice

## Slide 56: Selectare HMI

## Slide 57: Configurare hardware

## Slide 58: Simulare HMI

## Slide 59: Pregatire variabile PLC
Adaugare DB
Definire variabile

## Slide 60: Controlul unei variabile digitale
Buton cu revenire
Eveniment “Press” pentru setarea variabilei bool
Eveniment “Press” pentru resetarea variabilei bool

## Slide 61: Controlul unei variabile digitale
Adaugarea variabilei in logica PLC
Testarea aplicatiei

## Slide 62: Afisarea unei variabile digitale

## Slide 63: Controlul unei variabile analogice

## Slide 64: Afisarea unei variabile analogice

## Slide 65: Primul program: Extindere
Gestionarea ecranelor HMI folosind butoanele fizice
Adaugarea unei alarme digitale generata de intrarea digitala 5
Limitarea valorii de input pentru “variabila_analogica_1”
Animatia schimbarea vizibilitatii unui obiect
Deplasarea unui obiect grafic pe ecranul HMI

## Slide 66: Primul program: Extindere
Gestionarea unei intrari analogice (0-27548)

## Slide 67: Studiu de caz
Modelarea unei aplicații de automatizare cu ajutorul diagramelor de stare
Implementarea unui program de conducere automat cu tehnologii Siemens

## Slide 68: Materiale utilizate:
PLC Siemens S7-1214C DC/DC/DC
HMI Siemens KTP700
Servodrive V90 cu servomotor 1FK6
Cilindru pneumatic FESTO cu dublă acțiune
Distribuitor pneumatic 5/2 bistabil pentru comanda cilindrului
Senzori inductivi IFM pentru detecția poziției paletei pe conveyor
Senzori de poziție pentru cilindrul pneumatic
Piesă de lucru
TIA Portal

## Slide 69: Materiale utilizate:
192.168.0.32
192.168.0.31
Digital Input | 
Name | Address
conveyor_limita_stanga | %I0.0
conveyor_limita_dreapta | %I0.1
Input |  | Output | 
Name | Address | Name | Address
conveyor_control_status | IW100 | conveyor_control | QW100
conveyor_speed_status | IW102 | conveyor_viteza | QW102
192.168.0.30
Digital Input |  | Digital Output | 
Name | Address | Name | Address
conveyor_pozitie_lucru | %I0.2 | index_cmd_retragere | %Q0.0
index_retras | %I0.4 | index_cmd_extindere | %Q0.1
index_extins | %I0.5 |  | 
Digital Input | 
Name | Address
presiune_ok | %I0.3

## Slide 70: Descriere aplicație
La apăsarea butonului “Start” de pe HMI piesa trebuie deplasata spre limita din stânga a conveyor-ului
Atunci când piesa a ajuns la limita din stânga, conveyor-ului se oprește si sta oprit pentru 2 secunde
După 2 secunde piesa pornește spre poziția de lucru
Atunci când piesa a ajuns la poziția de lucru, conveyor-ul se oprește si index-ul ridica piesa. Piesa sta ridicata 5 secunde
După 5 secunde indexul se retrage
Atunci când indexul este retras complet piesa este transportata spre limita din dreapta a conveyor-ului
In orice stare a sistemului, la apăsarea butonului “Stop” conveyor-ul se oprește si indexul se retrage

## Slide 71: Configuratie hardware

## Slide 72: Configuratie driver

## Slide 73: Driver: Telegrama 1
Control Word |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  | PLC Control |  |  | Ack | Enable setpoint | Continue | Op condition | Enable | OFF3 | OFF2 | OFF1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16#047E
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16#047F
Speed SetPoint Word |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
- 16384 ... 16384 (-100 % … 100 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Feedback Word |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
No Alarm | Dir | Overtemp | Brake | Lim reached | f/n | Control requested | Run | Alarm | Sw ON Inhibited | OFF3 act | OFF2 act | Fault | Op enabled | Ready | Servo On
1 = No alarm, thermal overload, power unit | 1 = Motor rotates forwards | 1 = No motor overtemperature alarm | 1 = Open the holding brake | 0 = I, M, or P limit reached | 1 = target position reached | 1 = Control requested | 1 = Following error in range | 1 = Alarm present | 1 = Switching on inhibited active | 1 = No fast stop active (OFF3 inactive) | 1 = No coast down active (OFF2 inactive) | 1 = Fault present | 1 = Operation enabled | 1 = Ready for operation | 1 = Ready for power up
Actual Speed Word |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
- 16384 .. 16384 (-100 % … 100 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 74: Modelare aplicație

## Slide 75: Bibliografie
S7-1500/ET 200MP Automation system
S7-1500/ET 200MP Digital input module DI 16x24VDC BA
S7-1500/ET 200MP Digital input module DI 64x24VDC SNK/SRC BA
S7-1200 Programmable controller

## Slide 76: Vă mulțumim!