## Slide 1: Arhitectura Calculatoarelor T.2 – Краткая история развития компьютеров
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Цель лекции: ознакомление с основными этапами развития вычислительных систем, обусловленными технологической эволюцией, а также развитием, вызванными новыми концепциями в архитектуре вычислительных систем.
Краткая история развития компьютеров, влияние технологического прогресса на развитие компьютеров, новые концепции в эволюции компьютеров
Студент должен знать:
§ Основные этапы развития ЭВМ , представленные в виде поколений § Ученых, внесших вклад в развитие вычислительных систем и формирование понятия компьютера.
§ Основные идеи компьютерной архитектуры, которые привели к развитию компьютеров.

## Slide 3
С течением времени, от появления первого компьютера до наших дней, развитие в этой области было обусловлено двумя основными факторами:
-техническим прогрессом и
-введением новых концепций в компьютерную архитектуру.
Влияние технического прогресса на развитие компьютеров
Нулевое поколение, механические компьютеры (1642–1945)
Первым, кто построил работоспособную компьютерную машину, был Блез Паскаль (1623–1662), который в 19 лет сконструировал механическую машину. Машина могла только складывать и вычитать

## Slide 4
Готфрид фон Лейбниц (1646-1716) внес теоретический и практический вклад в зарождение информатики. Он усовершенствовал машину Паскаля, причем новая машина могла выполнять, помимо сложения и вычитания, умножение и деление..

## Slide 5
Чарльза Бэббиджа (1792-1871) можно считать предшественником современного компьютера.
Вычислитель разностей (дифференциал) (разностная вычислительная машина) представлял собой специализированную машину, которая на основе алгоритма вычисляла числовые таблицы, полезные в морской навигации, методом конечных разностей. Наиболее интересной особенностью этого станка была запись результатов на выгравированной латунной пластине со стальным штампом, предсказывающая сегодняшние периферийные средства гравировки.
Аналитическая машина состояла из четырех компонентов: -хранилище (память);
-мельница (расчетная единица);
секция ввода (считыватель перфокарт);
секция вывода(перфорированная и печатная продукция).
Хранилище состоит из 100 слов по 50 знаков после запятой, каждое из которых используется для хранения переменных и результатов. Мельница могла принимать из хранилища операнды, которые могла складывать, вычитать, умножать или делить и, наконец, возвращать результат обратно в хранилище.
Ada de Lovelace
Адаа Лавлейс-первый программист в истории. В ее честь язык программирования был назван ADA.

## Slide 6
В 1930 году немецкий студент Конрад Цузе построил серию вычислительных машин с использованием электромагнитных реле.

## Slide 7
В Соединенных Штатах Джон Атанасов из Государственного колледжа Айова, исходя из идей Бэббиджа, создал машину, логически сходную, но использующую иную технологию. Память была реализована на конденсаторах, которые периодически перезаряжались - идея, применяемая сегодня в динамической памяти RAM с обновлением (refresh). Как и машина Бэббиджа, машина Джона Атанасова была ограничена уровнем технологий и не функционировала полноценно. Однако история, похоже, сохранила прототип ABC (Atanasoff-Berry-Computer), срзданный в 1939 году; Берри был студентом Атанасова.
Джордж Стибиц из Bell Laboratories создал более примитивную машину, чем машина Атанасова, но обладающую большими достоинствами в ее работе, демонстрация которой состоялась в 1940 году в Дартмутском колледже.В 1944 году Говард Айкен построил машину из машины Бэббиджа, которую он долго изучал, создав новую машину на основе электромагнитных реле. В машине было 72 слова, каждое с 23 знаками после запятой (десятичные цифры), а время инструкции составляло 6 секунд. Вход и выход были сделаны из перфорированной бумаги.

## Slide 8
Электронные ламповые машины первого поколения (1945–1955)
Логические схемы первого поколения выполнялись на электронных лампах и потребляли очень много энергии. Основными особенностями этих компьютеров были:
-память на магнитном барабане;
-использование устройств чтения/перфорации бумажных носителей;
-наличие 10-20 простых инструкций, которые легли в основу языка машинного кода.
С логической точки зрения различия по сравнению с машиной Бэббиджа были невелики, однако технологически начиналась электронная эра.
Основными компьютерами этого поколения были:
ENIGMA-машина, созданная в Германии во время Второй мировой войны для передачи зашифрованных сообщений.
COLOSSUS-машины, изготовленные в Великобритании для расшифровки сообщений ENIGMA. Стоит упомянуть, что Аллан Тьюринг, впоследствии известный как создатель машины Тьюринга, также внес свой вклад в их изготовление.

## Slide 9
ENIAC (электронный числовой интегратор и компьютер), созданный Джоном Мокли и Джоном Эккертом (Пенсильванский университет) при участии Джона фон Неймана. Он был разработан для решения дифференциальных уравнений в частных производных и нашел применение в военной сфере, при расчете баллистических траекторий и даже при создании атомной бомбы в Манхэттенском проекте. Он имел следующие характеристики:
-19000 электронных ламп и 1500 реле;
-30 отдельных блоков обработки данных;
-20 регистров по 10 десятичных разрядов для окончательных и частичных результатов;
-выполнять 5000 операций в секунду.
EDVAC (электронный автоматический компьютер с дискретными переменными), компьютер, содержавший около 4000 электронных ламп. Важно, что в команду, разработавшую его, входил и Джон фон Нейман, опубликовавший в 1947 году принципы современного компьютера, действующие и сегодня. Машина фон Неймана - универсальная, неспециализированная модель вычислительной машины со следующими элементами:
-память, содержащая программы (инструкции) и данные;
-арифметико-логическое устройство (УАЛ);
-блок, позволяющий осуществлять обмен информацией с периферийными устройствами -устройство ввода/вывода (УВВ)(U I/E)
- блок управления (ЦП)-устройство управления (УУ).Эти устройства реализуют основные функции компьютера.

## Slide 10
Основы современной компьютерной архитектуры были заложены Джоном фон Нейманом, который разработал IAS. Он предложил заменить последовательную десятичную арифметику параллельной двоичной арифметикой. Машина фон Неймана была реализована Морисом Уилксом и называлась EDSAC, имея встроенную концепцию хранимой программа

## Slide 11
Второе поколение, транзисторные компьютеры (1955-1965)
Джон Бардин, Уолтер Браттейн и Уильям Шокли изобрели биполярный транзистор с p-n переходом в 1948 году, который принес им Нобелевскую премию по физике 1956 года. Транзистор выполняет те же функции, что и электронные вакуумные лампы, однако обладает преимуществом миниатюризации.
Компьютеры, основанные на транзисторной технологии, обладают следующими характеристиками:
использование диодов и транзисторов на германиевой, а затем на кремниевой основе, что привело к меньшему тепловыделению (рассеивание мощности), уменьшению габаритов и повышению надежности работы;
память на ферритовых кольцах, в 1000 раз быстрее, чем у предыдущего поколения, со временем доступа 2-12 мкс.;
появление печатных плат;
появление периферийных устройств, таких как диски, магнитные ленты, принтеры;
появление языков высокого уровня, таких как Fortran, Cobol, Algol.
Среди компьютеров этого поколения наиболее известны:
TX-0 (Транзисторный экспериментальный компьютер 0), сделанный в Массачусетском технологическом институте (MIT).

## Slide 12
PDP-1 (Programmable Data Processor) разработан DEC (Digital Equipement Corporation), с внутренней памятью 4k слов по 18 бит и циклом команд (инструкицй) 5µs. был оснащен консолью с ЭЛТ-монитором (электронно-лучевой трубкой) с возможностью контроля каждой точки на экране.
PDP-8, с одной шиной и следующими модулями: ЦП, память, консоль, устройства ввода/вывода. Это был первый крупномасштабный коммерческий (серийный) цифровой компьютер, проданный тиражом 5000 штук.

## Slide 13
CDC 6600, произведенный DEC и разработанный Сеймуром Крэем, будущим разработчиком компьютеров Cray 1 и Cray 2.
IBM 7094 с 32-битной памятью на 36 слов и циклом команд 2 мкс.

## Slide 14
Третье поколение, компьютеры на интегральных схемах (1965–1980)
Интегральная схема была изобретена в 1958 году Робертом Нойлом или, по другим источникам, Джеком Килби из Texas Instruments. Речь идет о размещении на одном кремниевом кристалле тысяч, а затем и миллионов компонентов.Главные особенности компьютеров этого поколения:
использование интегральных схем малой степени интеграции - по 100 транзисторов на кристалл;
появление полупроводниковых ЗУ (памяти), со временем доступа 0,5-75мкс;
внешняя память большой емкости -дисковые накопители и магнитные ленты.
Вычислительные системы этого поколения были созданы:IBM, наиболее представительной моделью из которых является IBM 360;
Миникомпьютер IBM 360 имел следующие особенности:
цикл инструкции 250мкс.;
адресное пространство 216 байт (19 Мбайт);
32-битные рабочие регистры;
появление мультипрограммирования.
DEC, с миникомпьютерами серии PDP 11/XX.
Миникомпьютеры PDP 11/XX имели схожие с IBM характеристики, но слово было 16-битным (а затем 32-битным для серии VAX); соотношение цена/качество было очень высоким, лучшим с 80-х годов.

## Slide 15
Четвертое поколение. В.Л.С.И. (VLSI) (1980-2005)
Появление этого поколения стало возможным благодаря совершенствованию технологий интегральных схем. Интегральные схемы VLSI (Very Large Scale Integration) достигли уровня до 1 миллиарда транзисторов на чип. Компьютеры этого поколения характеризуются следующим:
-использование схем СБИС (VLSI);
-появлением и развитием микропроцессоров;
-разработкой новых типов памяти (МОП, магнитной голографической) и периферийных устройств, ориентированных на первичное восприятие данных;
объединением компьютеров в сети, сопровождавшимся взаимопроникновением компьютерной и телекоммуникационной отраслей;
появлением и развитием сложных программных сред с мощными графическими возможностями.
В этом поколении сначала появились персональные компьютеры типы Home Computer, а затем широко известные Personal Computer, основанные на микропроцессорах; двумя из наиболее важных компаний-производителей микропроцессоров являются INTEL и AMD.

## Slide 16
Пятое поколение
Была предпринята попытка определить пятое поколение путем формулировки требований, стоящих в настоящее время перед компьютерами. Эти требования, которые включают следующее:
-интеллектуальный интерфейс, позволяющий вести диалог на естественном языке (голос, звуки, изображения, графическая информация);
-создание машины, способной осуществлять рассуждения для решения задачи без предварительного знания алгоритма;
- огромные базы данных с очень быстрым поиском.

## Slide 17
квантовый компьютер

## Slide 18
Новые концепции в эволюции компьютеров
Помимо технологического прогресса, новые концепции привели к быстрому развитию вычислительных систем. Новые идеи в первую очередь связаны с архитектурой компьютеров. Ниже упомянуты лишь самые важные из них.
Микропрограммирование
В 1951 году Морис Уилкс, исследователь из Кембриджского университета, предложил построить вычислительную машину с тремя уровнями вместо двух, существовавших ранее. Новый уровень, предложенный Уилксом, должен был обеспечивать интерпретацию набора инструкций микропрограммой, а не их прямую реализацию на электронном уровне. Эта концепция, называемая микропрограммированием, стала доминирующей начиная с 1970-х годов.
Изобретение операционной системы
Операционная система была спроектирована и внедрена с целью автоматизации задач оператора компьютера. Операционная система - это программа, которая действует как посредник между пользователем и аппаратной частью вычислительной системы и позволяет эффективно использовать компоненты компьютера. Первая операционная система была разработана в 1955 году программистами исследовательского центра General Motors, которые написали ​​программу под названием «программа-монитор для IBM 701» («a monitor program for the IBM 701»).
Важным этапом в развитии вычислительных систем стало создание систем разделения времени (time-sharing) в MIT в начале 1960-х годов. В конце 1960-х годов выделяется ряд разработок, среди которых операционная система UNIX, уже обладавшая развитой файловой системой, управлением процессами, интерфейсом с системой и набором специализированных инструментов для выполнения конкретных задач. Как следует из названия, зарегистрированная марка UNIX обозначила начало семейства совместимых систем.
Кэш-память
Кэш-память стала простой, но чрезвычайно эффективной идеей, которая увеличила скорость вычислений системы примерно в десять раз.

## Slide 19
Закон Мура-закон аппаратного обеспечения (Hardware Law) В 1965 году Гордон Мур, сооснователь Intel, заметил, что количество транзисторов неуклонно растет, и предсказал, что их количество будет ежегодно удваиваться. Это стало законом Мура, выраженным в удвоении числа транзисторов каждые 18 месяцев. Очевидно, что этот технический прогресс привел к увеличению производительности системы и снижению их стоимость.
Закон о программном обеспечении, сформулированный Натаном Мирвольд, утверждает, что «программное обеспечение подобно газу, увеличивающемуся в объеме до такой степени, что оно занимает все пространство, находящееся в его распоряжении». Этот закон указывает на то, что имеющиеся аппаратные ресурсы немедленно потребляются программным обеспечением, причем существует постоянный спрос на дополнительные ресурсы.
ТИПЫ КОМПЬЮТЕРОВ
В развитии ЭВМ существуют два важных направления:
CISC (компьютеры с комплексным набором инструкций), соответствующие компьютерам, реализованным на базе микропроцессоров с архитектурой CISC.
RISC (компьютеры с сокращенным набором инструкций), соответствующие компьютерам, реализованным на микропроцессорах архитектуры RISC, представителем которых является микропроцессор SPARC разработынный компанией Sun Microsystems.
Параллельно развиваются альтернативные направления:
Параллельные компьютеры. Представительным примером является Стэнфордский университет, где была разработана архитектура MIPS (Millions of Instructions Per Second) с особой параллельной структурой.
Компьютеры, ориентированные на язык: новое направление развития - чипы Java Virtual Machine (JVM)

## Slide 20
Примеры типов компьютеров:
Персональные компьютеры - это настольные компьютеры и электронные органайзеры. Обычно являются однопроцессорными и называются ПК (если микропроцессор CISC) либо рабочими станциями(если процессор RISC). Их вычислительная мощность возрастает по мере развития технологий. Они могут быть оснащены модемами для удаленной передачи данных.
Электронные серверы - относятся к компьютерам повышенной мощности в сети, на которых установлено соответствующее программное обеспечение и которые обслуживают рабочие станции.
Совокупность рабочих станций - также называемые сетями рабочих станций (NOW) или кластерами рабочих станций (COW) - состоят из нескольких рабочих станций, соединённых высокоскоростными сетями и использующих распределённое программное обеспечение для совместного решения специализированных задач.
Большие компьютеры - характерны для курпных систем с очень большой емкостью памяти (порядка терабайт, 1Tбайт = 1012 байт).
Суперкомпьютеры - обладают очень быстрым центральным процессором, большими ресурсами памяти (памятью) и высокоскоростными соединениями, используются для выполнения чрезвычайно сложных научных вычислений. Все эти компьютеры имеют центральный процессор(или центральное процессорное устройство-ЦПУ) (ЦП), интегрированное на одном кристалле, называемом микропроцессором.