## Slide 1: Архитектура компьютера Т.4 - Структура и характеристики центрального устройства
доц. Доктор Крету Василий
Цель занятия: ознакомление с понятием центрального устройства, его структурой и зарактеристиками. Функции АЛУ, УУ и ОР.
Структура центрального устройства. Арифметико-логическое устройство (UAL/АЛУ), Командное устройство (устройство управления-УУ) (UCd), Общие регистры (RG/ОР ). Характеристики центрального блока. Длина слова, тактовая частота, количество инструкций, выполняемых в единицу, степень параллелизма, параллелизм на уровне процесса
Студент должен знать:
§ Концептуальную схему ЦУ
§ Функции компонентов ЦУ
§ Структуру компонентов ЦУ
§ Понятие длины слова
§ Влияние тактовой частоты на производительность
§ Параллелизм на уровне инструкций (конвейеризация, pipeline)

## Slide 2
ЦП ( центральный модуль ЦП или центральное устройство, с английского CPU-Central Processing Unit) - это часть компьютера, предназначенная для интерпретации и выполнения инструкций программы, чтения и записи результатов в память, а также для обмена данными с устройствами ввода-вывода. Все эти действия синхронизируются тактовым генератором с постоянной частотой, который делит время на равные интервалы, называемые тактами (циклами)..
Центральный блок состоит из:
-Арифметико-логическое устройство (АЛУ);
-Блок управления (УУ);
-Общие регистры (ОР).

## Slide 3
Арифметико-логическое устройство (АЛУ)
АЛУ выполняет арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деление, дополнение до 1, дополнение до 2 и т. д.), логические операции (отрицание и, или, сложение по модулю 2), сдвиги и повороты. АЛУ имеет два n-разрядных входа данных, один n-разрядный выход результата операции, при необходимости - выход флагов состояния, устанавливаемых в результате выполнения операции, а также управляющий вход, задающий выполняемую операцию.
Вся структура АЛУ организована вокруг параллельного сумматора, который может складывать содержимое двух регистров, подаваемых через мультиплексоры на его входы. Операции умножения и деления реализуются с помощью различных алгоритмов на основе последовательных операций сложения и сдвигов влево/вправо. Вычитание выполняется как сложение с дополнением вычитаемого.
Набор
Регистров
Буферный регистр
Регистр -аккумулятор
Σ Сумматор

## Slide 4
Командный блок (Устройство управления - УУ)
Блок управления состоит из:
-Генератора фаз (ГФ);
-Тактового генератора (ТГ);
-Блока управляющих схем (БУС).
Блок управляющих схем(БУС) управляет всеми операциями, выполняемыми в рамках инструкции. Существуют микрооперации, которые являются основными операциями, выполняемыми в инструкции, и микрокоманды, которые представляют собой сигналы, генерируемые БУС для выполнения микроопераций. Микрокоманды передаются исполнительным элементам структуры компьютера: регистрам, АЛУ, памяти, портам и т.д. Инструкция - это, по сути, последовательность микроопераций.
Все микрооперации, выполняемые одновременно, образуют состояние выполнения инструкции, называемое фазой.
Генератор фаз (ГФ) строит последовательность фаз, необходимую для выполнения инструкции.
Тактовый генератор (TГ) задает ритм изменения состояний всех последовательных цепей.
Общие регистры (ОР)
Общие регистры (RG) считаются очень быстрой памятью с очень малой емкостью. Структурно они входят в состав ЦУ и в большинстве архитектур адресуются через системную шину.
Существует два способа подключения общих реестров:
-регистры, напрямую связанные друг с другом:
-регистры, подключенные к шинам.

## Slide 5
Характеристики центрального устройства
Производительность центрального блока определяется следующими характеристиками:
-длина слова;
-тактовая частота;
-число инструкций, выполняемых в единицу времени;
-степень параллелизма.
Длина слова
Компьютеры работают с кодовыми словами, объем информации в которых измеряется в битах. Количество битов определяет длину слова и обычно является степенью двойки. Одно слово может означать:
-инструкцию;
-сегмент данных.
В компьютере длина слова часто отождествляется с числом битов инструкции. Современные компьютеры используют 64-разрядные инструкции. Это одна из основных характеристик Центрального устройства.
Длина слова не обязательно совпадает с разрядностью шины памяти, по которой инструкции передаются из оперативной памяти (ОЗУ) в ЦУ. Например, компьютер может иметь длину инструкции 64 бита и ширину шины 32 бита; в этом случае для загрузки одной инструкции из памяти требуется два обращения к памяти.

## Slide 6
Тактовая частота
Любой компьютер имеет генератор импульсов, называемый тактовым генератором Центрального устройства. Он реализуется на основе кварцевого резонатора, который формирует импульсы фиксированной частоты.
Исходный тактовый сигнал подвергается двум видам операций:
- делению частоты (изменение частоты кварцевого генератора);
- усилению тактового сигнала.
По этому тактовому сигналу, являющемуся «сердцем» компьютера, происходят все аппаратные события в Центральном устройстве.
Количество инструкций, выполняемых в единицу времени
Если мы введем следующие обозначения:
f = тактовая частота, в Гц
N = среднее количество тактов, в течение которых выполняется инструкция
n = число инструкций, выполняемых за одну секунду
тогда
Например, для компьютера с тактовой частотой 2 ГГц, который выполняет две инструкции за такт, количество инструкций, выполняемых в единицу времени, равно:
миллиарды инструкций в секунду

## Slide 7
Для современных компьютеров принята единица измерения под названием MIPS (Million Instructions Per Second - миллионы инструкций в секунду). В предыдущем примере параметр n будет равен 4000 MIPS.
Следует отметить, что этот параметр ( n) ближе к реальной производительности, чем тактовая частота (f) . Существуют компьютеры с меньшей частотой, которые при этом превосходят по производительности компьютеры с большей частотой - именно за счёт величины N (среднего числа тактов на инструкцию). Например, процессор Intel 586 с частотой 100 МГц и Pentium I с частотой 66 МГц. Было бы лучше отображать параметр n вместо параметра f, но трудность заключается в практическом вычислении N. Это сложно, потому что в наборе инструкций у каждой разный N и даже у одной и той же инструкции может быть разный N в зависимости от текущего контекста выполнения.

## Slide 8
Степень параллелизма
Различают два вида параллелизма:
-параллелизм на уровне инструкций (конвейеризация, pipeline)
-параллелизм на уровне процессора.
Параллелизм на уровне инструкций (pipeline)
а) Принцип работы конвейера аналогичен сборочной линии:
-разделение задачи на несколько подзадач одинаковой продолжительности, называемых стадиями (этапами);
-одновременное выполнение различных подзадач из нескольких задач.
Таким образом, увеличивается пропускная способность системы. Система характеризуется двумя параметрами: индивидуальной продолжительностью стадии( T ) и количеством стадий ( l ) в конвейере. Задержка/латентность L - это общее время выполнения задачи: L = lT
Пропускная способность d конвейера зависит от числа выполняемых n задач. Время, необходимое для выполнения n задач в конвейере, равно времени выполнения первой задачи, L = lT, плюс время, необходимое для завершения следующих n - 1 задач:
Главный вывод: при большом числе задач пропускная способность зависит не от латентности, а от длительности отдельной стадии. Следовательно, оптимальная производительность достигается при максимально возможном дроблении задачи на подзадачи. Однако такое дробление имеет технические ограничения.

## Slide 9
б) Классический конвейер выполнения инструкций
В компьютерах конвейеризация заключается в разделении выполнения инструкции на несколько модулей, каждый из которых аппаратно реализует часть инструкции. Концепция конвейера на самом деле означает сборочную линию с сегментами, каждый из которых выполняет определенную часть инструкции.
Например, 5-сегментная сборочная линия. Эти 5 сегментов:
S1 - блок извлечения/выборки инструкций
S2 - блок декодирования инструкций
S3 - блок вычисления и извлечения/выборки операндов
S4 - блок непосредственного выполнения операции;
S5 - блок записи результатов
S1
S2
S3
S4
S5
S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
S2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
S3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
S4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
S5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Время выполнения сегмента | т 1 | т 2 | т 3 | т 4 | т 5 | т 6 | т 7 | т 8 | т 9 | т 10 | т 11
Схема 5-сегментной сборочной линии; (а) схема работы; б) временная диаграмма выполнения сегментов.

## Slide 10
В каждый момент времени каждый сегмент выполняет свою часть одной из пяти различных инструкций. Если время выполнения сегмента равно 1 секунде, (t 1 = t 2 = ……. = T 10 = t 11 = 1 с), то время выполнения 7 инструкций составляет, как показано на рисунке, 11 секунд. На обычной (неконвейерной) машине время выполнения 7 инструкций, каждая из которых требует 5 секунд, составит 35 секунд. Эффект виден в увеличении пропускной способности выполнении инструкций.
S1
S2
S3
S4
S5
S2
S3
S4
S5
Конвейер с двумя сборочными линиями.
Такая система имеет один блок извлечения инструкций (S1), который извлекает пары инструкций и распределяет их по двум конвейерам. Условием параллельной работы является то, что две инструкции не оспаривают один и тот же ресурс и не зависят от результатов друг друга. Это условие обеспечивается либо компилятором, либо дополнительным аппаратным обеспечением, оснащенным системой предсказания.
Процессоры Pentium I были оснащены двумя сборочными линиями (2-мя конвейерами):
-U-конвейер - главный, по которому можно было выполнить любую инструкцию;
-V сборочная линия (V конвейер), которая могла выполнять только простые целочисленные инструкции и одну простую операцию с плавающей запятой.
Были довольно сложные правила сопряжения инструкций. Извлекались две инструкции, и если они были совместимы, они выполнялись параллельно, если нет, то только первая выполнялась в U-конвейере, а вторая сохранялась и объединялась со следующей. Было установлено, что Pentium I при одинаковой частоте был примерно вдвое быстрее, чем 586.

## Slide 11
в) Суперскалярные архитектуры
Исходя из идеи конвейерных линий, был сделан вывод, что выгоднее иметь одну сборочную линию, но с несколькими функциональными узлами/устройствами. Такая архитектура называется суперскалярной - термин, введенный Agerwals и Cocke в 1987 году. На рис. 2.4. дана такая архитектура.
S1
S2
S3
S5
л НАГРУЗКА
слепой
ЗАПЯТАЯ
поплавок
УАЛ
УАЛ
Суперскалярный процессор с 5 функциональными блоками.
Идея суперскалярной архитектуры заключается в том, что сегмент S3 может выдавать инструкции значительно быстрее, чем их может выполнять S4, поэтому в простом конвейере возникает временное «узкое место» между S3 и S4.. В суперскалярной архитектуре исполнительный блок S4 разделен на функциональные устройства/блоки по типам инструкций (загрузка, LOAD, память, STORE, с плавающей запятой).

## Slide 12
Параллелизм на уровне процессора
Конвейерная сборка или суперскалярная архитектура не увеличивают производительность существенно. Гораздо более эффективным является увеличение количества процессоров. Это происходит в:
- SIMD-машинах, векторных компьютерах;
-MIMD-машинах, мультипроцессорных системах;
-MIMD-машинах, мультикомпьютерных системах.

## Slide 13
Режимы адресации
В зависимости от способа нахождения операндов существуют следующие режимы адресации:
-непосредственная адресация;
-прямая адресация;
-косвенная адресация;
-индексная адресация.
Непосредственная адресация
Операнд находится непосредственно в поле инструкции.
Значение 20000 передается в регистр R.

## Slide 14
Прямая адресация
Операнд находится по адресу, указанному в инструкции
МОВ Р 100
100 20000
В адресном поле инструкции находится адрес (100), по которому находится операнд.
Косвенная адресация
В адресном поле инструкции содержится адрес. По этому адресу находится другой адрес. Число уровней косвенности зависит от конкретного компьютера
МОВ Р 100
100 200
200 2000
По адресу 100 в поле инструкции находится другой адрес - 200, и по этому адресу расположен операнд

## Slide 15
Индексная адресация
В индексной адресации участвует регистр, называемый индексным регистром (INDEX). Адрес операнда вычисляется по формуле:
Адресный операнд = значение АДРЕСНОГО ПОЛЯ + значение ИНДЕКСНОГО РЕГИСТРА
MOV R 100
RINDEX 600
100 700
Расчетный адрес: 600 + 700 = D00
D00 20000