## Slide 1: Компьютерная архитектура T.5 –процессор
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Цель урока: Ознакомиться с историей развития микропроцессоров. Их основные особенности и общая схема микропроцессора i8086
Чип микропроцессора. Функциональные единицы. Центральное процессорное устройство. Характеристики микропроцессора. История эволюции микропроцессоров. Особенности новейших микропроцессоров. Примеры микропроцессоров - Intel. УльтраСПАРК 2. INTEL 8086. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ UCP. Описание функциональных блоков. Архитектурные особенности. Общая схема микропроцессора 8086 Модель программатора сборки. Цикл инструкций. Микропроцессор регистрирует адресацию памяти. Сегментация памяти. Формат инструкции. Способы адресации
Студент должен знать:
§ Понятие микропроцессора
§ Характеристики микропроцессора
§ Архитектура и работа i8086
§ Модель программиста сборки
§ Регистры микропроцессора i8086
§ Сегментация памяти. Формат инструкции. Способы адресации

## Slide 2
Микропроцессорный чип Микропроцессор — это «мозг» компьютера. Это центральный процессор, встроенный в единую микросхему интегральной схемы (микросхему или чип), который считывает инструкции программы, хранящиеся в оперативной памяти, декодирует их и выполняет последовательно (одну за другой).
Чипы микропроцессора взаимодействуют с внешним миром через контакты. В зависимости от направления, в котором протекают эти сигналы, они классифицируются на:
входные контакты - через которые микропроцессор получает сигналы от других функциональных блоков компьютерной системы
выходные контакты - через которые микропроцессор передает сигналы другим функциональным блокам
входные пины/выход — через которые микропроцессор может принимать и передавать сигналы.
В зависимости от типа данных, передаваемых через выводы, у нас есть:
адресные выводы
выводы данных
выводы управления (шина, прерывания, сигнализация и т. д.) выводы состояния
выводы питания и заземления

## Slide 3
Функциональные блоки Функциональные блоки, из которых состоят современные микропроцессоры:
CPU (Central Processing Unit) — центральный процессор. Представляет блок обработки (исполнения) инструкций, целочисленной арифметики и координации всей системы..
FPU (Floating Point Unit) — модуль с плавающей запятой, специализирующийся на арифметике действительных чисел, представленных в формате с плавающей запятой (стандарт IEEE 754).
MMU (Memory Management Unit) — блок управления памятью, автоматически выполняет управление памятью.
MMX (MultiMedia eXtension) — мультимедийное устройство, специализирующееся на обработке графики.
Notes: Reprezentarea in virgule Mobila Setul de instructiuni

## Slide 4
История эволюции микропроцессоров
Микропроцессоры INTEL
1964 | Гордон Мур - закон гласит, что «количество планарных транзисторов на кремниевой подложке ежегодно удваивается».
⇒1986 | первая ИС на 222 элемента (4-битная)
1968 | Компания Intel была основана (Роберт Нойс и Гордон Мур), изобретателем CI.
1969 | первая статическая оперативная память - INTEL
1970 | первая динамическая оперативная память - INTEL
1971 | первый микропроцессор - INTEL 4004 на 45 данных, 125 адресов, тактовая частота 740 кГц, PMOSпервая СППЗУ преимущество возможности стирания информации ультрафиолетовыми лучами ТЭД ХОФФ изобретатель микропроцессорамикропроцессор рассматривался как программируемая схема, которая может заменить проводную логику
1972 | Микропроцессор Intel 8008: 8 бит данных, 14 бит адреса (16 бит адресной памяти), тактовая частота 800 кГц простой набор инструкций для арифметических операций (сложение, вычитание) и логика для операций над 85 стек аппаратной реализации, маленький

## Slide 5
1973-1977
8-битный период, зависящий от микропроцессора, и 16-битные адреса
расширенный набор инструкций для 16-битной обработки данных (адреса могут быть оценены)
стек перемещен из ЦП в память ⇒ возможность обработки вложенных подпрограмм
язык программирования  язык ассемблера
возможность использовать периферийные устройства, специализирующиеся на целочисленной арифметике, расширенной по оси действительных чисел в формате VM
 но они имели низкое быстродействие ⇒ дополнительное потребление (высокие накладные расходы)- типичный представитель микропроцессора 8080 (1974 г.):
- области применения: системы реального времени, системы управления производственными процессами
- технологии реализации NMOS ⇒ высокая тактовая частота 2-4 МГц ⇒ высокая скорость выполнения команд
- другие микропроцессоры - Intel 8085, Z80 (ZILOG) - Intel 8086 - 16 бит данных, 20 бит адреса, 4 такта - 8 МГц - Intel 8088 - совместим с существующими на тот момент схемами (1979 г.) em тот же 8086, но с 8-битными данными
Особенности микропроцессора начала 1980-х
- расширение длины слова данных до 16 бит и 20-битных адресов (1 адресуемый байт)
целочисленная арифметика расширена до 32 бит (простота обработки адресов)
введены инструкции для обработки строк переменной битовой длины
улучшен механизм CALL/RETURN, с расширены возможности реализации языка HLL и рекурсивности
появились новые типы сопроцессоров для обработки ВМ - прогресс в технологии CMOS

## Slide 6
1982 | - Intel 286 – 16-битные данные, 24-битный адрес (16 Moct), тактовая частота 6 ÷ 16 МГц
1984 | появляется первый компьютер PC AT с микропроцессором 286 в основе важнейшая особенность - связанная с защитой памяти, предполагающая особую аппаратную организацию, предназначенную для обеспечения поддержки конкретных задач операционной системы разработаны новые типы приложений : относящиеся к персональным компьютерам рабочие станции САПР системы разделения времени приложения благодаря степени параллелизма, предлагаемой при выполнении инструкций, написаны на языках высокого уровня (HLL) возможность доступа к виртуальной памяти - реализовано на данный момент программное обеспечение для ММУ
1985 | - Intel 386 - 32-битные данные - со встроенным чипом FPU - кэш - встроенный
1989 | - Intel 486 - скорость > 386 - с интегрированным чипом FPU - кэш - встроенный
1993 | - Pentium - частота 60 - 233 МГц - 2 линии сборки - компонент MMX - некоторые более новые модели
1995 | - Pentium Pro - встроенный двухуровневый буфер 150 - 200 МГц

## Slide 7
1997 | - Pentium II - Pentium PRO + MMX -> 233 МГц → Celeron - низкая производительность → Xeon - профессиональный
1999 | - Pentium III - 400 - 700 MHz
2000 | Pentium IV (Итаниум) частота > 1,4 ГГц Архитектура Netburst (поддержка визуального интернета) ALU - называется Rapid Execution Engine - обрабатывает команды за полтакта Pentium IV на частоте 1,4 ГГц = в 3 раза быстрее на Pentium III на 1000 МГц = на 7% быстрее, чем Pentium III на частоте 1400 МГц (29 миллионов транзисторов) 42 миллиона транзисторов - поддержка Интернета → прямой обмен данными между компьютерами пользователей Интернета → стратегия Nepster

## Slide 8
Особенности новейших микропроцессоров - на основе существования 4 основных единиц:
CPU (центральное процессорное устройство)
FPU (блок обработки в ВМ)
MMU (блок управления памятью)
MMX (мультимедийный блок)
CPU - на выполнение работ общего пользования FPU - специализируется на арифметических операциях в VM MMU - поддержка функций виртуальной памяти и жесткая поддержка защиты памяти MMX - поддержка мультимедийных функций обработки видео и звука - кроме того, новейшие микропроцессоры также включают в себя схемы на плате, которые раньше были
внешние:
контроллер кэш-памяти
периферийный сопроцессор для быстрых операций ввода-вывода
поддержка высокоскоростной графики
поддержка многопроцессорности
Имеющаяся площадь кремниевого планшета использовалась для 2-х целей:
обеспечение поддержки реализации сложных операционных систем за счет внедрения специализированного оборудования и конкретных инструкций
эффективное выполнение программ, написанных на HLL, за счет использования методов адресации и более сложных инструкций .

## Slide 9
Примеры микропроцессоров - Intel
Специальные объекты: | 286 | управление виртуальной памятью реализация защищенных сред исполнения управление задачами в многопроцессорном режиме управление памятью - осуществляется интегрированным MMU со специальными реализациями для кода, данных, стека, дополнительных данных жестко реализованные тесты на корректность доступа к объем памяти: лимит сегментов отделение задач от привилегированных допустимость индикаторов и операций с подпрограммами
 | 386 | более высокая скорость средства оптимизации многозадачности и поддержка ОС увеличенное адресное пространство возможности тестирования и отладки
 | 486 | конвейер кэш данных чиповый арифметический сопроцессор

## Slide 10
 | Pentium | высокая степень интеграции (3 миллиона транзисторов и путей ≈ 0,5 мкм) суперскалярная архитектура - за счет выполнения инструкций с конвейерной технологией 2 конвейера за 5 шагов → предварительная выборка → код1 → код2 → выполнение → обратная запись ⇒ выполняется больше инструкций за цикл инструкций некоторые инструкции проводной, не микрокодированный кэш поддерживается для кода и данных по 8 килобайт каждый. - 2-сторонний поиск 32-битных данных без сканирования всего кеша данных - использует 2 метода: → обратная запись которая передает данные в основную память только по запросу методом записи через передавалась всякий раз, когда она перезаписывалась в системном кеше производительность за счет сокращения использования шин → протокол MESII (Modified Exclusive Shared Invalid) — для согласованности данных — предсказание ветвления — которое относится к переходам для продолжения выполнения ветвления или выхода из него и основано на предсказании того, что предыдущая ветвь будет использовать снова. Используются два буфера предварительной выборки → один выполняет предварительную выборку для следующей инструкции → другой для адреса в начале цикла

## Slide 11
 |  | - Высокопроизводительный встроенный FPU с 8 шагами пайпа (к 5 шагам целых пайпов добавлено 3 шага для инструкций в ВМ) распаяны общие функции +, *, / - 64-битные шины данных - цикл шины реализована в конвейерной обработке шинных циклов - для увеличения пропускной способности шины позволяет запустить второй цикл, когда первый не закончен ⇒ память имеет больше времени для декодирования адреса → может использоваться с более медленными компонентами имеет 2 буфера для записи, соответствующих каждый конвейер целостность данных путем защиты и обеспечения их целостности. Обеспечивается интеграцией двух функций → обнаружение внутренних ошибок – по битам четности во внутренней памяти → тестирование функциональной избыточности FRC (Functional Redundancy Check) – с помощью 2 Pentium, один мастер, другой чекер (верификатор), выходы объявлено о сравнении и отличии - расширенная поддержка многопроцессорности с: → контроллером прерывания чипа → двухпроцессорным режимом, в котором два процессора совместно используют вторичный кэш - расширенная поддержка подкачки (4 Кбайта или более) для уменьшения свопинга

## Slide 12
Архитектура | составные блоки: CPU - IU - Instruction Unit - инструкции декодирования и хранение в строке декодированных инструкций EU - Execution Unit - 8 регистров общего назначения для обработки данных, адреса ……Блок управления памятью MMU SU - Отправить блок УЕ - Паж Единица - 4 Кост с. накладывается на сегментыБлок интерфейса BIU BiosБлок FPU с плавающей запятой
регистры | общее назначение сегмент - флаги - IP команда CR∅ ÷ CR3 внутренний адрес устранение неполадок тестирование TR6, TR7
Способы работы | → реальный → защищенный

## Slide 13
Типы данных | Бит битовое поле 16, 32, 64 битные прерывания 16, 32-битное смещение индикатор: селектор + смещение ASCII BCD разделенный, не разделенныйВМ
Способы адресации | прямой через регистры G(g) с автоинкрементом M(M(PC)); ПК = ПК + 1 немедленная М (ПК); ПК = ПК + 1 непрямой по регистрам М(Г(ж)) косвенный со смещением М(Г(г)+д) косвенный по индексному М(Г(г1)+Г(г2)*Сб*Н) где N= 0, 1, 2, 4

## Slide 14
UltraSPARC II
1970 | - Энди Бехтольшейм - в Стэнфордском университете сделали первую рабочую станцию ​​в сети под названием SUN 1 (Standford University Network) → с микропроцессором
1982 | - основание Sun Microsystem SUN2, SUN3 - с использованием микропроцессора Motorola - с сетевой картой Ethernet, программным обеспечением TCP/IP
1987 | - Sun создает свой первый ЦП с технологиями RISC II под названием SPARC (Scalable Processor ARChitecture).32-битная машина на 36 МГц инструкции для целых чисел
1995 | UltraSPARC - версия 9 (V9) - 64-битная обработка изображений и аудио/видео сигналов набор новых инструкций под названием VIS = Visual Instruction Set для профессиональных приложений в качестве многопроцессорных веб-серверов с десятками процессоров и физической памятью 2-го порядка ТБ (1 терабайт = 1012 байт)
UltraSPARC I – UltraSPARC II – | с повышенной тактовой частотой

## Slide 15
Чипы PicoJava
Sun определяет виртуальную машину под названием JVM с 32-битной памятью и 226 инструкциями.
есть компилятор, который компилирует для JVM.
есть интерпретатор для машины компилятора (компиляция+исполнение)
в большинстве браузеров есть интерпретатор Java для запуска апплетов
— есть аппаратные чипы JVM
— на которых исполняемые программы JVM работают напрямую без необходимости интерпретации или компиляции
подпись Sun - PicoJava II

## Slide 16
АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ UCP
Функциональные компоненты
Центральный процессор включает в себя следующие функциональные блоки
- UAL (Arithmetic and Logic Unit) — комбинаторный блок с двумя входами и одним выходом, выполняющий арифметические и логические операции
- UC (Control Unit) - функциональный блок, который программирует последовательное выполнение всех операций, необходимых для выполнения инструкций, вырабатывая управляющие сигналы для всей системы, направляя поток данных, соотнося скорость работы центрального процессора с памятью и т.д. .блока управления управляется тактовым сигналом, частота которого теперь составляет порядка сотен МГц..
- Регистры — это элементы памяти, в которых временно хранятся данные или адреса. Одни используются для отслеживания выполнения инструкций (регистр счетчика программ), другие используются в вычислениях (регистры общего назначения), третьи хранят статус запущенной программы (регистр состояния), третьи используются для вычисления адресов памяти (адресные регистры). . Это самая быстрая форма памяти в системе, напрямую подключенная к UAL..
Передача данных и команд между функциональными блоками микропроцессора осуществляется по внутренней шине данных микропроцессора. Электрические сигналы, посредством которых микропроцессор подает команды на выполнение в память и другие компоненты системы, называются управляющими сигналами. Электрические сигналы, с помощью которых микропроцессор собирает информацию о состоянии компонентов системы, называются сигналами состояния.
INTEL 8086

## Slide 17
Длина (количество битов) внутренних регистров обычно коррелирует с шириной (количеством строк) шины данных. Это мера количества битов микропроцессора. Микропроцессоры с фиксированной структурой имеют разрядность 8,16,32,64 бита. Размер слова микрокомпьютеров, выполненных с микропроцессорами «битового слайса» (битовые слайсы), структура которых является гибкой, будет целым числом, кратным количеству битов слайса. Адресная книга или ширина адресной шины определяет пространство памяти, к которому может напрямую обращаться микропроцессор. 16-битная адресная шина позволяет адресовать 216 = 65 536 отдельных ячеек, а 20 адресных строк переносят нас в мир мегабайтов: 220 = 1 048 576 адресуемых ячеек..
Память, адресуемая непосредственно микропроцессором, может быть разделена на память программ и память данных. Память программ содержит инструкции, исполняемые микропроцессором, и память данных, используемая программными инструкциями. Данные, используемые в программе, могут быть адресами (адресация) или данными, хранящимися в памяти (адресация).
Характеристики микропроцессора:
Тактовая частота
Ширина шины данных
Ширина адресной шины
Набор инструкций
UCP-архитектура

## Slide 18
Словесная инструкция содержит ряд битов, которые выражают поле кода операции (OPCODE) и поле, соответствующее значению или адресу операнда.
Работа процессора
Программа, исполняемая микропроцессором, сохраняется в памяти в закодированном виде. Каждая инструкция кодируется в соответствии с ранее указанным форматом (OPCODE и операнд). Инструкции хранятся в порядке их выполнения. В специальном регистре хранится порядок выполнения инструкций по адресу следующей выполняемой инструкции. Это регистр счетчика команд, также называемый ПК (счетчик программ) или адресный счетчик. Чтобы запустить программу, ПК загружает адрес первой инструкции для запуска. Этот адрес отправляется в память для получения кода инструкции, которая должна быть выполнена. Адресный буфер (AB-буфер) используется для хранения адресных строк во время чтения памяти. Закодированная информация, считанная из памяти, сохраняется в буферном регистре буфера данных (DB). Силовые линии, на которых формируется двоичное адресное слово, образуют шину адреса, а линии, предназначенные для чтения/записи данных, из памяти шины данных.

## Slide 19
Из буфера данных выполняемая инструкция загружается в регистр инструкций (RI), и ПК автоматически увеличивается/обновляется, сохраняя адрес следующей выполняемой инструкции. RI поддерживает обучение на протяжении всего срока его действия. Код операции (OPCODE) передается в декодер для инструкций по идентификации, а затем в блок управления для выполнения. Поле операнда содержит значение операнда, адрес или другую информацию, необходимую для получения его значения. В зависимости от требований значение в этом поле передается в систему или блок управления. Когда вся необходимая информация доступна, блок управления выполняет инструкцию и адрес следующей инструкции передается от ПК для выполнения.

## Slide 20
Описание функциональных блоковunităţilor funcţionale
UAL — это схема в структуре микропроцессора, которая обрабатывает информацию, выполняя арифметические и логические операции. Это комбинационная схема с двумя входами и одним выходом, требующая регистров временной памяти как для входов, так и для выходов. Результат операции сохраняется в одном из входных регистров. Эти регистры называются аккумуляторного типа.
Счетчик адресов (счетчик программ, ПК) хранит адрес ячейки, содержащей следующую исполняемую инструкцию. Программа хранится в памяти в виде последовательности инструкций, которые должны последовательно выполняться микропроцессором. При выполнении инструкции содержимое ПК автоматически увеличивается на одну единицу, чтобы указать следующую инструкцию для выполнения. Есть возможность прописать реестр ПК, т.е. введение значений, отличных от полученных в естественном порядке (программные переходы, необходимые в решениях и циклах). Чтобы инициировать программу H, загружаемую на ПК с соответствующим начальным адресом, командой RESET, подаваемой на МИКРОПРОЦЕССОР, счетчик программ загружается с адресом, установленным производителем, обычно это ООООН. Команда RESET подается автоматически при включении микропроцессора после подключения или подачи напряжения извне.
Регистр адреса памяти. Этот адресный буферный регистр, называемый адресным буфером, подключается к адресной шине памяти или станции ввода/вывода. Содержимое реестра ПК передается в выходной буфер, который подает на внешнюю адресную шину однобитное двоичное слово, представляющее адрес ячейки памяти или адрес порта ввода-вывода. Но загрузка адресного буфера может производиться не только на ПК, но и на других элементах микропроцессора, в результате чего на адресную шину могут подаваться адресные слова, отличные от содержимого регистра ПК. Некоторые инструкции могут загружать выходные регистры адресом, полученным из содержимого ПК, к которому добавляется или вычитается число, полученное в результате определенных вычислений (часто генерируя несколько вариантов адреса).

## Slide 21
3. Регистр ввода-вывода (буфер ввода-вывода). Этот буфер ввода-вывода соединяет внутреннюю шину данных микропроцессора с внешней шиной данных системы, поэтому он передает данные и инструкции в потоковом режиме.
4. Регистр инструкций, РИ. После командное слово выводится из памяти через буфер ввода-вывода на внутреннюю шину микропроцессора. Копия этого слова будет внесена в книгу инструкций. Регистр RI хранит инструкцию во время ее выполнения. Как только инструкция копируется в RI, содержимое адресного счетчика автоматически увеличивается на диск ПК + 1. Инструкция разделена на 2 поля: поле кода операции, OPCODE и поле операнда (или адреса операнда). Биты в коде операции подаются на декодер инструкций, который затем через блок управления будет генерировать все управляющие сигналы, необходимые для выполнения инструкции, представленной кодом операции. Поле адреса операнда применяется к адресному буферу для формирования адреса в памяти, где находится операнд, необходимый для операции.
5. Регистры типа батареи Это наиболее часто используемые регистры в структуре µp. В них находятся операнды арифметических или логических выражений. Результат операции, выполненной UAL, сохраняется в одном из регистров записей, изменяя старое содержимое регистра. Микропроцессор позволяет выполнять операции (с одним операндом) с использованием этих регистров: удаление батареи (все биты установлены в 0), ввод всех битов со значением 1, перемещение вправо, влево, дополнение содержимого и т. д.
6. Регистр индикаторов состояния Это название означает, что группа триггеров (флажков, вымпелов), собранных в виде регистра и одновременно считываемых, будет генерировать совместно слово состояния программы PSW (Program Status Words). Биты слова состояния записываются в значение 1 после проверки во время выполнения арифметических и логических операций программы. Набор инструкций также содержит условные инструкции (инструкция выполняется, только если установлен соответствующий флаг). Условный оператор используется для выполнения ветвления (перехода) в программе, то есть он изменяет последовательность чтения от естественного порядка инструкций памяти, загружая ПК с определенным адресом.

## Slide 22
Блок управления - это часть, которая контролирует правильную работу компьютерной системы. Команды, генерируемые блоком управления, получаются после декодирования инструкций, запросов на прерывание (полученных от элементов микросистемы) и тактового импульса.
Способы реализации блока управления:
микропрограммированием. Инструкции представляют собой микропрограммы, состоящие из микроинструкций (записанных в специальную память), выполняемых посредством интерпретации.
Аппаратное обеспечение - инструкции выполняются непосредственно аппаратным обеспечением. Говорят, что блок управления подключен.
Архитектурные особенности. Особенностями архитектуры, которые сильнее всего влияют на эффективность выполнения программ, написанных на языках высокого уровня, являются: • типы данных - потому что они могут быть такими же, как у машины • режимы адресации - они определяют механизм доступа к данным и могут эффективно использоваться для представления сложных структур данных • набор инструкций - отражает типичные операции, необходимые для выполнения программы Другими архитектурными особенностями микропроцессоров являются: • организация регистров
• арифметика чисел с плавающей запятой
• прерывания и ловушки
• средства устранения неполадок.

## Slide 23
Общая схема микропроцессора 8086 Модель программатора на ассемблере
Микропроцессор 8086 состоит из двух компонентов:
-Исполнение блока (ЕС);
Блок интерфейса шины (UI)
Структура этого микропроцессора относится к конвейерному типу, т.е. представляет собой конвейерную структуру с двумя сегментами: UE и UI.ЕС расшифровывает числовые инструкции, вырабатывает внутренние команды для вычислений и внешние команды для второго блока. ЕС содержит 8 ячеек внутренней памяти, называемых регистрами общего назначения.UI вычисляет память и адреса ввода/вывода, передает данные между UE и памятью, между UE и вводом-выводом и передает в UE числовые коды инструкций, считанных в памяти.Два сегмента выполняют свои собственные последовательности операций, одновременно передавая информацию. Последовательности операций, выполняемых двумя микропроцессорными блоками для выполнения инструкций, называются командными циклами для UE и машинными циклами шины для пользовательского интерфейса.
a) структура UE
ЕС состоит из следующих компонентов:
-Арифметико-логическое устройство (УАЛ), по-английски Arithmetic
-Logic Unity (ALU), выполняющее арифметико-логические операции, перемещения и повороты.
-Временные регистры (RT), которые принимают операнды от внутренней шины и передают их блоку UAL. Вместе с UAL он образует автомат.
флаговый регистр F, который содержит индикаторы состояния АЛУ последней операции; реестр обновляется ALU.
Блок управления, который декодирует код текущей инструкции, взятой из очереди Q, выполняет операцию и вырабатывает внешние команды для пользовательского интерфейса.ЕС полностью отделен от внешнего мира, и все внешние задачи по передаче ложатся на пользовательский интерфейс.

## Slide 24
b) Структура UI
Пользовательский интерфейс содержит следующие компоненты.
Интерфейсный блок между шинами, который осуществляет передачу ЕС.Он имеет следующие циклы:
-память или циклы записи ввода/вывода (UC → MEM, I/E)
-циклы чтения памяти или ввода/вывода (UC ← MEM, I/E)
Очередь кодов инструкций (Q), которая:- загружается UI с кодами инструкций, только в моменты, когда на UE нет передачи данных;
неактивен, если он заполнен или требуются пересадки шины;
-полностью удаляется, если инструкция пропущена.
Блок вычисления физического адреса, который включает в себя:
-сегментные регистры, содержащие сегментную составляющую адреса доступной ячейки памяти;
регистр индикатора текущей инструкции (IP) со смещением компонента адреса текущей инструкции;
Travel assembly unit для расчета физического адреса сегмента и компонентов смещения

## Slide 25
Цикл инструкций Выполнение инструкций осуществляется в виде последовательности шагов, называемой командным циклом. Командный цикл состоит из нескольких машинных циклов. Существенным циклом в работе любой инструкции является цикл извлечения-декодирования-выполнения (выборки-декодирования-выполнения). Последовательность шагов следующая:
Перенесите следующую инструкцию (обозначенную ПК) в регистр инструкций.
Смените ПК и.и. чтобы содержать адрес следующей инструкции, которая должна быть выполнена.
Определить время извлеченной инструкции.
Если в инструкции используется содержимое ячейки памяти, она найдена.
Выполнить инструкцию
интерпретацией
микропрограммой, которая содержится в быстродействующих запоминающих устройствах только для чтения, называемых памятью управления, в которых хранятся микроинструкции) или
непосредственно аппаратно (проводно).
6. Повторите шаг 1. Микропроцессор также выполняет другие машинные циклы:
- цикл чтения из памяти
цикл записи из памяти
вычислительный цикл.

## Slide 26
Регистры микропроцессора
Регистры микропроцессора 8086 имеют емкость 16 бит и могут быть разделены на четыре группы в зависимости от их роли в выполнении инструкций..
-Генеральный реестр.
Сегмент регистрации.
Регистрационный индикатор адреса текущей инструкции IP.
Регистр флагов, F и регистр IP.
Общий реестр
Общие регистры делятся на два набора регистров:
-Дата регистра: Ax, Bx, Cx, Dx.
-Адресные регистры: SP, BP, SI, DI.
а) Регистры данных
Имеется четыре 16-битных регистра данных:
Аккумуляторный вал;
Bx-база в адресации данных;
Cx-счетчик;
Dx-дата.
Каждый из этих регистров можно разделить на два 8-битных регистра:
16 biţi | 8 biţi | 8 biţi
Ax | AH | AL
Bx | BH | BL
Cx | CH | CL
Dx | DH | DL

## Slide 27
Регистры данных используются в большинстве арифметических и логических операций. Большинство арифметических инструкций используют все регистры одинаково. Существуют также арифметические инструкции, для которых определенные регистры общего назначения имеют особое назначение. Например:
Ax — 16-битные операции ввода/вывода, 16-битные умножения и деления;
AL — 8-битные операции ввода/вывода, трансляции, двоично-десятичная арифметика, 8-битные умножения и деления;
AH - 8-битные умножения и деления;
Bx - операции с памятью, косвенная адресация, трансляции;
Cx - операции со строками, циклы программы;
CL - операции перемещения или вращения с более чем одной позицией;
Dx — операции ввода/вывода, косвенная адресация, 16-битное умножение и деление.
б) Адресные регистры
Есть два типа:
Регистры регистров адреса указателя (указатель):
-SP (Stack Pointer), который содержит текущий адрес вершины стека;
-BP (базовый указатель), который содержит базовый адрес для косвенной адресации стека.
2) Регистры индикатора адреса для строк (индекс):
-DI (Destination Index) — содержит текущий адрес строки назначения;
-SI (Source Index) — содержит текущий адрес исходной строки.Адресные регистры также могут использоваться для некоторых арифметико-логических инструкций.
Регистры указателей содержат компоненты смещения адресов стека (относительные адреса в текущем сегменте стека).Регистр BP также можно использовать для адресации в других сегментах.Индексные регистры содержат компоненты смещения переменных адресов (относительные адреса в текущем сегменте данных). Они используются в качестве адресных регистров и инструкций по передаче или обработке строк. В последнем случае регистр SI содержит текущий относительный адрес строки назначения в текущем сегменте данных (DS), а DI содержит текущий относительный адрес исходной строки в дополнительном сегменте данных (ES).

## Slide 28
Сегментные регистры
Пространство памяти, которое может адресовать микропроцессор 8086, разделено на логические журналы размером 64 КБ. Имеется четыре сегментных регистра:
-CS (Segment Code), который содержит сегментную составляющую кода адреса (инструкции программы);
-DS (Data Segment), который содержит сегментную составляющую переменных адресов (текущий сегмент данных);
-ES (Extra Segment), который содержит сегментную составляющую переменных адресов (дополнительный сегмент);
-SS (сегмент стека), который содержит компонент сегмента адресов данных в сегменте стека.
Инструкцию, которую нужно выполнить, можно найти в сегменте, адрес которого находится в регистре CS, по относительному адресу, содержащемуся в IP.
Содержимое регистра DS определяет текущий сегмент данных. Все ссылки на данные в памяти, кроме ссылок через регистры BP и SP или регистр DI в строковых инструкциях, по умолчанию используют сегмент, на который ссылается DS.
Содержимое регистра ES определяет дополнительный сегмент данных. Ссылки на данные в строковых инструкциях по умолчанию используют сегмент, на который ссылается ES.Содержимое регистра SS определяет текущий сегмент стека. Все обращения к данным в памяти через регистры BP и SP по умолчанию используют сегмент, на который ссылается регистр SS.

## Slide 29
Реестры IP и F
Регистр индикатора текущего адреса, IP (указатель инструкции), представляет собой 16-битный регистр, который содержит компонент смещения адреса инструкции в текущем сегменте кода. Программы не имеют прямого доступа к IP, но есть инструкции, которые модифицируют его и загружают или скачивают через стек. Регистр F-флагов содержит биты индикатора состояния и управления, также называемые флагами. Эти флаги используются для хранения информации о результате арифметических и логических операций (OF, SF, ZF, AF, PF, CF) и для хранения управляющей информации микропроцессора (TF, DF, IF). Значения этих флагов приведены ниже.
-CF (флаг переноса) отражает внешний перенос старшего бита результата арифметических операций. CF = 1 означает транспортировку на операцию сборки. CF также модифицирован для операций вращения и перемещения.
-PF (Parity Plag) - показатель четности, он равен 1, если результат имеет четную четность; этот индикатор также используется десятичными арифметическими инструкциями.
-AF (Auxiliary Cary Flag) является вспомогательным индикатором транспорта и равен 1, если он был транспортирован из младшего полубайта в старший полубайт; используется в десятичных арифметических инструкциях;
-ZF (Zero Flag) – нулевой индикатор, имеющий значение 1, если результат операции был равен нулю;
-SF (Sign Flag), индикатор знака, равен 1, если старший бит результата равен 1, то есть в представлении чисел в дополнении до 2 результат отрицательный.
-OF (флаг переполнения), индикатор арифметического переопределения возможного диапазона значений, которые должны быть представлены, равен 1, если размер результата превышает емкость ячейки памяти.
-IF (флаг прерывания), индикатор подтверждения прерывания, равен 1, если маскируемые внешние прерывания могут быть проверены, и 0, если внешние прерывания недействительны. Обратите внимание, что этот флаг не влияет на незамаскированные внутренние или внешние прерывания.
DF (флаг направления) используется строковыми инструкциями и указывает направление их прохождения:0 - от маленьких адресов к большим адресам; 1 - от больших адресов к маленьким адресам.

## Slide 30
Адресация памяти. Сегментация памяти.
Intel 8086 может адресовать 1 байт оперативной памяти (MP). Согласно соглашению INTEL, многобайтовые данные хранятся со старшим байтом по старшему адресу, то есть младший байт хранится по младшему адресу.
Intel 8086 видит, что основная память организована как группа сегментов. Сегмент представляет собой блок памяти размером 64 байта. К каждому сегменту можно получить доступ в записи или чтении независимо.
Процессоры могут работать в двух режимах:
реальном режиме и защищенном режиме.В реальном режиме процессоры обращаются к основной памяти через прямой физический адрес.
В защищенном режиме процессоры обращаются к основной памяти как к виртуальной памяти. Фактически виртуальный адрес — это имя ячейки памяти, которое процессор переводит в соответствующий физический адрес. Виртуальный адрес состоит из двух компонентов: базового адреса (сегмента) и адреса смещения. Установленная нотация для логического адреса:
Сегмент: смещение
Переход с логического на физический адрес происходит следующим образом:
Логический адрес → физический адрес
Физический адрес = сегмент x 10 (+) + смещение
Умножить число на десять в …. означает перемещение влево на одну позицию. Пример:
логический адрес ABC4: EFB8физический адрес = ABC40 + EFB8 = BACF8
логический адрес AB00: CD00физический адрес = AB000 + CD00 = B7D00
Этот физический адрес вычисляется в пользовательском интерфейсе в соответствии с режимом адресации.
Сегментированная структура памяти позволяет писать программы, не зависящие от их положения в памяти, т. е. динамически перемещаемые. Чтобы программу можно было перемещать, она должна быть написана таким образом, чтобы она не изменяла свои сегментные регистры и не выполняла прямой передачи из места за пределами сегмента кода. Это позволяет перемещать программу в любое место в доступной памяти, пока регистры сегментов обновляются новым базовым адресом.

## Slide 31
Формат инструкции
Инструкции, закодированные в двоичном формате, могут занимать от 1 до 6 байт памяти.
Код инструкции состоит из:
-код операции, занимающий 1 или 2 байта и определяющий:
-тип операции;-тип операндов (8 или 16 бит);
источник операндов (внутренний или внешний);
назначение результатов операций АЛУ;
метод расчета ЭА;
операнды непосредственного типа: данные и адреса.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | OFFSET
COD OPERAŢIE |  |  |  |  |  | D | W | MOD |  | REG |  |  | R/M |  |  | 
Formatul instrucţiunii cu cod pe un octet.
Значения полей на рисунке. приведены ниже.
D - пункт назначения. Указывает направление результата в сочетании с полями MOD и R/M.
W - слово. Указывает тип передачи. W = 0 означает передачу одного байта, а W = 1 — передачу 2 байтов (1 слово).
MOD - это кодировка вычисления фактического адреса или длины пути. Используется для определения фактического адреса вместе с полем r/m.
MOD = 1 1, поле r/m является регистровым полем со следующими значениями:
MOD = 00, поле смещения отсутствует
MOD = 01, поле смещения имеет 8 бит (младшие)
MOD = 10, поле смещения имеет 16 бит.
r/m | registru | 
 | (w=0) cuvânt | (w=1) octet
000 | Ax | AL
001 | Cx | CL
010 | Dx | DL
011 | Bx | BL
100 | SP | AH
101 | BP | CH
110 | SI | DH
111 | DI | BH

## Slide 32
R/М содержит:
-адрес регистрации (для MOD=11)
-кодировка, используемая для вычисления фактического адреса.
R/M | Adresa efectivă
000 | BX + SI + deplasament
001 | BX + DI + deplasament
010 | BP + SI + deplasament
011 | BP + DI + deplasament
100 | SI + deplasament
101 | DI + deplasament
110 | BP + deplasament
111 | BP + deplasament
Подразделение правоприменения (ЕС) имеет доступ к средствам массовой информации и операциям реестра; когда требуется операнд памяти, его смещение передается в пользовательский интерфейс, а регистр сегмента IC определяет физический адрес операнда в соответствии с режимом адресации.

## Slide 33
Способы адресации
В основном есть пять способов решить эту проблему.
Прямая адресация
Фактический адрес (AE) операнда представлен смещением, содержащимся в инструкции.
deplasament
AE
AS
AF
OPERAND
+
MEMORIE
Прямая адресация. АЕ, фактический адрес. AS, адрес сегмента. AF, физический адрес.

## Slide 34
      Косвенная адресация через регистры
В вычисляемом поле нет операнда, как при прямой адресации, а адрес другого операнда.
Cod operaţie
Deplasament
BX
BP
SI
DI
AE
AS
AF
+
OPERAND
Косвенная адресация через регистры.
Синтаксис инструкций языка ассемблера использует оператор [] для косвенной адресации. Например: mov ax, [bx] перемещается по адресу, содержащемуся в bx.

## Slide 35
      Индексированный адрес
Индексный регистр (SI или DI для процессоров 8086) также участвует в вычислении адреса.
AE
AS
AF
+
OPERAND
SI
DI
COD OP
MOD R/M
DEPLASAMENT
+
7 07 015
Индексированный адрес
Адрес получается из суммы индексного регистра и движения в инструкции.Этот режим индексации используется в большинстве случаев для ссылки на элементы вектора. Смещение отмечает начало вектора, а индексный регистр выбирает элемент по его относительному положению в векторе. Поскольку все элементы вектора имеют одинаковую длину, любой элемент будет выбран элементарными арифметическими операциями над индексным регистром. Следовательно, для индекса можно указать масштабный коэффициент (1,2,3,4), чтобы он относился к векторам с компонентами фиксированной длины 1,2,3,4 байта.
Adresare efectivă
Deplasament
Registru index
+
V[2 ]
V[1 ]
V[0 ]
V[3 ]
V[4 ]
V[5 ]
V[6 ]
Memorie
Ссылка на векторы фиксированной длины в индексированной адресации.

## Slide 36
      Непосредственный адрес
В этом случае операнд находится в самой инструкции.
OPERAND
AE
Немедленный адрес.
      Адресация портов въезда/выезда
Порты ввода/вывода адресуются там, где такой же адрес находится в 8-битной инструкции с 256 адресами.
COD OP
SI
AE sursă
DI
AE destinaţie
Адресация входных/выходных портов