## Slide 1: Arhitectura Calculatoarelor T.6 –Эволюция процессоров INTEL
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Цель лекции: Понять архитектурное развитие процессоров Intel и ключевые этапы развития компьютерной архитектуры в эволюции процессоров Intel.
Первый микропроцессор 4004, микропроцессор 80286 (286), виртуальная память, микропроцессор 80386 (386), микропроцессор 80386SL, микропроцессор 80486 (486), локальная шина микропроцессора 486, процессор Pentium, микроархитектура семейства процессоров PENTI и выводы , микропроцессор Pentium Pro ( «P6»), микропроцессор Pentium MMX, микропроцессор Pentium II («Klamath»), микропроцессор Pentium III, микропроцессор Pentium 4, сопроцессоры, процессор DSP (Digital Signal Processor), расширения MMX (MultiMedia eXtension или Matrix Math eXtension)
Студент должен знать:
§ Архитектурную структуру процессора i80286
§ Архитектурную структуру и особенности процессора i80386
§ Архитектурную структуру и особенности процессора i80486
§ Архитектурную структуру и особенности процессора Pentium
§ Микроархитектуру процессоров Pentium
§ Микропроцессоры Pentium MMX, Pentium II, Pentium III
§ Математические сопроцессоры, DSP (процессор цифровой обработки сигналов)

## Slide 2
Первый 4-битный микропроцессор 4004 был изготовлен компанией Intel в 1971 г. Он был быстро модернизирован до микропроцессора 8008. Это был микропроцессор общего назначения, имевший особое значение для индустрии микрокомпьютеров. Микропроцессор Intel 8086 (представляющий третье поколение микропроцессоров) был выпущен в июне 1978 года, почти за 3 года до выпуска первого IBM PC, основанного на конструкции 8080/8085, с аналогичным набором регистров, но расширенным до 16 бит. . Именно тогда началась эволюция семейства x86. Блок интерфейса шины передавал поток инструкций в блок исполнения через очередь предварительной выборки, так что выборка и выполнение осуществлялись параллельно - примитивная форма конвейерной обработки (инструкции 8086 имели размер от 1 до 4 байтов).
Однако первый ПК, выпущенный в 1981 году, имел процессор Intel с частотой 4,77 МГц. Но это был не первый продукт IBM, использующий процессор x86 - система обработки текстов - IBM Displaywriter, разработанная в Остине, штат Техас, уже использовала микропроцессор x86 с тактовой частотой 5 МГц. На самом деле IBM не была ни первой, ни единственной компанией, которая использовала микропроцессор x86 в ПК. Небольшая компания Seattle Computer Products уже выпустила систему с процессором x86. Эта компания разработала первую версию операционной системы DOS для ПК, которая была куплена компанией Microsoft и позже получила название MS-DOS.
Для первого ПК был выбран менее производительный микропроцессор 8088 из-за необходимости поддерживать низкую цену компьютера. Микропроцессор 8088 поддерживал 16-битную внутреннюю шину, но внешняя шина имела только 8 бит. Это упростило подключение к 8-битным чипам периферийных устройств и позволило использовать меньший объем памяти в конструкции компьютера. Архитектура включала 4 16-битных регистра общего назначения, к которым также можно было обращаться как к 8-битным регистрам, и 4 16-битных индексных регистра (включая указатель стека). Регистры данных часто неявно использовались инструкциями, что приводило к сложным назначениям регистров для временных значений. Также было четыре сегментных регистра, которые могли устанавливаться из индексных регистров.

## Slide 3
Сегментные регистры позволяли процессорам получать доступ к 1 мегабайту памяти, используя технику, называемую сегментацией. Инструкции программы не могли напрямую обращаться к ячейкам памяти в адресном пространстве, но использовали двухэтапный процесс:сначала в сегментный регистр загружался адрес блока данных или инструкций размером 64 КБ, который мог быть размещён в любом месте памяти объёмом 1 МБ. Кроме того, любая инструкция микропроцессора имела прямой доступ к любым данным или инструкциям в блоке размером 64 Кб. Чтобы получить доступ за пределы блока 64 Кб, сегментные регистры загружались новым адресом, используя четыре сегментных регистра: один для доступа к данным, второй для доступа к командам, третий для доступа к стеку и специальный четвертый внесегментный регистр. Блок-схема микропроцессора 8088 показана на рисунке. Если для создания 8088 требовалось 29 000 транзисторов в 40-контактном корпусе, изготовленных по 3-микронной технологии, то сегодняшние микропроцессоры Pentium 4 состоят из 55 миллионов транзисторов, изготовленных по 0,13-микронной технологии! Относительно эволюции количества транзисторов, встроенных в чип, существует знаменитый закон Гордона Мура (сооснователя Intel), который 30 лет назад предсказал, что количество транзисторов в чипе (на кристалле) будет удваиваться каждые 18 месяцев.

## Slide 5
Микропроцессор 80286 (286)
Семейство x86 расширилось в 1982 году микропроцессором 80186, структурно идентичным 8086, но содержащим несколько системных устройств, интегрированных в один кристалл. В том же году был представлен 80286, который имел расширенную архитектуру по сравнению с 8086. Он может работать точно так же, как 8086, но с некоторыми дополнительными функциями. Начиная с этого микропроцессора, были введены виртуальная память, многозадачность и механизмы защиты.
Компьютер PC-AT (Advanced Technology) 286 был построен из 134 000 транзисторов, встроенных в 68-контактный корпус. Его важнейшей особенностью является увеличение адресного пространства до 16 МБ, что позволяет работать в защищенном режиме и использовать виртуальную память. Ниже мы более подробно рассмотрим эти концепции. Защищенный режим работы позволял использовать многозадачные операционные системы, такие как UNIX или различные варианты.
a) Вводятся два режима работы:
-модуль KERNEL;
-модуль USER.
В режиме KERNEL, который является защищенным режимом, могут выполняться все инструкции процессора, включая привилегированные. Это особый режим операционной системы.
В режиме USER не все инструкции могут быть выполнены. Это пользовательский режим.
b) Спектр адресов увеличивается до 16 МБ, что достигается добавлением четырех адресных линий. Таким образом, количество адресных линий равно 24.
16 MB = 24.220 B = 224 B
нр. адресные строки = log 2 224 = 24
c) Совершенствуется пипелаин техника. В версии 286 процессор имеет четыре функциональных блока:
-блок интерфейса шины;
-блок инструкций;
-исполнительный блок;
-блок адресации.
Notes: Есть информация о том, что не 14, а 24 адресных линий

## Slide 6
Блок интерфейса шины выполняет все операции передачи по шине, т.е. извлечение инструкций и чтение/запись операндов.
Инструкции читаются заранее и передаются в блок инструкций.
Блок инструкций декодирует инструкции и помещает их в очередь декодированных инструкций.
Исполнительный блок извлекает эти инструкции и выполняет их в соответствии с кодом каждой инструкции.
Блок адресации вычисляет адреса памяти в соответствии с различными режимами адресации.
Адреса памяти передаются в блок интерфейса шины для дальнейшей передачи.
Виртуальная память Виртуальная память - это условный тип памяти, используемый некоторыми операционными системами, такими как Windows (но не DOS), для компенсации нехватки оперативной памяти за счет использования жесткого диска компьютера. Виртуальную память можно рассматривать как множество адресов памяти; программы используют эти виртуальные адреса вместо физических для хранения инструкций и данных. Во время выполнения программы виртуальные адреса преобразуются в адреса реальной памяти, перенося данные из виртуальной памяти (с диска) в оператичную память. Цель использования виртуальной памяти - увеличить адресное пространство, то есть набор адресов памяти, которые может использовать программа.
Например, виртуальная память может содержать в два раза больше адресов, чем основная память. Из-за этого программа, использующая всю свое виртуальное адресное пространство, не может быть полностью загружена в память одновременно; однако компьютер может загружать в основную память только те части программы, которые необходимы в данный момент во время выполнения. Чтобы упростить копирование содержимого виртуальной памяти в оперативную память, операционная система делит виртуальную память на страницы, каждая из которых содержит фиксированное число адресов. Каждая страница хранится на диске до тех пор, пока она не понадобится. В этот момент операционная система копирует его с диска в реальную память в процессе преобразования виртуальных адресов в реальные адреса. Этот процесс трансляции (преобразования) также называется отображением, а механизм перемещения виртуальных страниц с диска в оперативную память называется свопингом.

## Slide 7
Микропроцессор 80386 (386)
Запущенный в октябре 1985 года, процессор 80386 сначала появился с 32-битной системной шиной, затем была выпущена его версия с 16-битной шиной - под названием 386SX, а 32-битная модель была переименована в 386DX. Процессор 386SX был очень популярен, потому что он мог использовать существующие архитектуры 286 с небольшими изменениями. Жесткая конкуренция со стороны AMD (Advanced Micro Devices), ведущего производителя микропроцессоров-клонов, привела к резкому падению цен на полные компьютерные системы, впервые за все время они были значительно ниже 1000 долларов. Микропроцессоры 80386DX и 80386SX были построены с использованием сначала 1,5-микронной, а затем 1-микронной КМОП-технологии и содержали 275 000 транзисторов, а версия 80386SL включала 855 000 транзисторов.
Характеристики процессора 80386
В микропроцессорах 386 реализован ряд существенных улучшений по сравнению с предыдущими микропроцессорами x86. Возможность обработки 32-битных данных и доступа к памяти через 32-битную шину позволила впервые напрямую адресовать 4 ГБ памяти и до 64 ТБ виртуальной памяти. Кроме того, производительность процессора была ограничена скоростью системной памяти, поэтому для повышения эффективности использовался ряд методов работы с инструкциями и данными, которые ранее применялись только в мейнфреймах и миникомпьютерах. Эти методы включали использование чередующихся банков памяти (системная память разделялась на блоки, к которым можно было обращаться одновременно для повышения скорости работы) и быстрых кэш-памятей. Также стало возможным использовать полностью линейную модель адресации без применения сегментных регистров, а также механизм страничной организации памяти (paging). Микропроцессор 386 можно использовать для эмуляции работы нескольких процессоров 8086, что обеспечивает многозадачность. Как и в случае с микропроцессором 286, программное обеспечение не сразу в полной мере использовало его возможности, поэтому лишь спустя примерно десять лет, с появлением 32-разрядной операционной системы Windows 95, возможности процессора 386 начали активно использоваться.
Системы на базе микропроцессора 386существенно отличались от предыдущих архитектур. Подсистемы памяти были подключены к локальной шине микропроцессора, а использование быстрых кэш-памятей и методов чередования памяти стало обычной практикой. Шина AT стала использоваться только как шина расширения для подключения периферийных адаптеров, которые не работали на тактовой частоте микропроцессора. Первые чипы работали на частоте 12,5 МГц, а затем быстро появились версии с частотами 16, 20, 25, 33, 40 и 50 МГц.

## Slide 8
В эти процессоры были внесены некоторые улучшения.
a) Базовая архитектура расширена до 32 бит. Как шина, так и внутренние регистры стали 32-битными.
b) Можно адресовать память объемом 4 ГБ, используя для этой цели 32 адресные линии.
4GB = 22.230 B = 232 B
адресных строк = log 2 232 =32
c) Введен микропроцессорный механизм пейджинга (страничной организации памяти). Чип Memory Management Unity (MMU), который в 8086 и 286 был отдельным от процессора, был интегрирован внутрь микропроцессора.
d) Конвейерная технология была дополнена двумя модулями: модулем подкачки и модулем предварительной выборки инструкций..
Блок сегментации
Блок пейджинга
Исполнительный блок
Блок интерфейса
Блок декодирования
Блок предварительной загрузки инструкций
Микропроцессор 80386SL
Версия 386SL, выпущенная Intel, представляла собой специальную модификацию 386, содержащую 855 000 транзисторов (в 3,1 раза больше, чем обычный 386), и была разработана для растущего рынка ноутбуков. Этот микропроцессор имел систему управления питанием (Power Management), кэш-память 8КБ, контроллер DRAM и был рассчитан на 3,3 вольта. У продукта был сильный конкурент версии AMD 386SX с ограниченным успехом, и в конечном итоге Intel сняла его с рынка.
Notes: Lectia 8

## Slide 9
Микропроцессор 80486 (486)
Intel представила процессор 486 в апреле 1989 года, который имел несколько улучшений по сравнению с 386. В него были интегрированы чип математического сопроцессора и кэш-память первого уровня (L1) объёмом 8 КБ. Процессор был изготовлен по КМОП-технологии и содержал около 1,2 миллиона транзисторов на кристалле. В первой версии, 486DX, использовалась технология производства 1 мкм для тактовых частот 25 и 33 МГц, затем в 486DX-50 она была уменьшена до 0,8 мкм. Уменьшение размера транзисторов имеет два основных преимущества, которыми воспользовались микропроцессоры 486: во-первых, будучи меньше, они потребляют меньше энергии, а во-вторых, они могут работать быстрее. Остальные технологические размеры изготовления были: для 486DX2 - 0,8 мкм (Intel), 0,5 мкм (AMD), 0,65 мкм (Cyrix), а для 486DX4 - 0,6 мкм (Intel - с 1,6 млн транзисторов), 0,5 мкм (AMD), 0,65 мкм. мкм (Cyrix).
В процессоры 486 были внесены следующие улучшения:
  a) В процессор встроен так называемый математический сопроцессор для вычислений с плавающей запятой..
  b) Встроена кэш-память уровня 1 объемом 8 КБ, а также блок управления кэшем.
  c) Структура конвейера была расширена, конвейер обработки инструкций был разделён на пять стадий. Каждая стадия может обрабатывать различные инструкции, передавая их на следующий уровень через определённый промежуток времени. d) Для оптимизации энергопотребления внедрен механизм управления, позволяющий переключать процессор в режим пониженного энергопотребления.

## Slide 10
Блок сегментации
Блок программирования
Процессор с фиксированной точкой
Процессор с плавающей запятой
Кэш-диск
Инструкции по расшифровке
Инструкции по предварительной загрузке
Блок интерфейса шины

## Slide 11
Локальная микропроцессорная шина 486
Эта шина значительно отличается от шины микропроцессора 386, что позволяет увеличить скорость передачи данных по шине. В то время как старая шина 386 отправляла адрес при каждом обращении к памяти, шина 486 передавала адрес для блока данных объёмом до 16 байтов. Таким образом, удалось увеличить скорость передачи на 50% по сравнению со скоростью передачи шины 386 при той же частоте и разрядности шины.
При передаче блоков данных отправляется только адрес начального блока, что идеально подходит для кэшированных систем, таких как 486. Передача блоков данных осуществляется операциями чтения и записи; требуется два тактовых импульса для первой 32-битной передачи и один тактовый импульс для последующих 32-битных передач. Количество последующих 32-битных передач равно трем, поэтому для 50-мегагерцового процессора передача блока объёмом до 16 байт выполняется за пять тактов, или со скоростью 160 Мб/с (по сравнению с максимальной скоростью передачи шины первого ПК - 1 МБ/с!).
Поскольку разница в цене между процессором 486 и быстрыми клонами 386 была очень большой, компания Intel решила выпустить более дешевую и менее мощную версию процессора 486 под названием 486SX. Основным отличием от обычного микропроцессора 486 было отсутствие функций, предоставляемых встроенным математическим сопроцессором, и его цена составляла примерно треть цены версии, позже названного 486DX. Пояснение к названию, требуемое компанией Intel: в то время как в семействе процессоров 386 SX является 16-разрядным процессором, в семействе процессоров 486 SX обозначает отсутствие математического сопроцессора!
Как и в случае с микропроцессором 386SL, Intel также выпустила версию 486 для ноутбуков под названием 486SL, которая предлагала расширенные функции управления питанием и возможность работы при напряжении 3,3 В; однако её успех был ограниченным, и эта модель вскоре была снята с производства.

## Slide 12
Процессор пентиум
Процессор Intel Pentium появился в 1993 году и имел суперскалярную архитектуру (две инструкции могли выполняться одновременно в одном такте) и раздельные кэши первого уровня объёмом 8 КБ для инструкций и 8 КБ для данных. Другое улучшение заключается в увеличении размера локальной шины процессора Pentium до 64 бит и тактовой частоты до 60 или 66 МГц. Технология изготовления биполярная КМОП (BiCMOS), 0,8 мкм (для первых Pentium с частотой 60 и 66 МГц), 0,6 мкм (для моделей, работающих на частотах 75, 90, 100 МГц) и 0,35 мкм (на частотах 120, 133, 150, 166, 200 МГц). Количество транзисторов варьировалось от 3,1 миллиона транзисторов (на первом Pentium) до 3,3 миллиона на более поздних моделях. Что касается названия, следует уточнить, что это был первый микропроцессор архитектуры x86, который отказался от числового обозначения серии x86 (он должен был называться 586), поскольку Intel не могла помешать другим компаниям, производящим микропроцессоры-клоны, использовать это имя.

## Slide 13
процессоры ПЕНТИУМ
Семейство процессоров PENTIUM основано на суперскалярной конвейерной архитектуре, что означает использование нескольких автономных конвейерных линий выполнения, работающих параллельно. В базовой версии есть две конвейерные линии (линии U и V). Более новые версии имеют три сборочные линии.
Усовершенствованный программируемый контроллер прерываний (APIC) был включен в структуру микропроцессора. С точки зрения разрядности внутренний процессор остался 32-разрядным, а основная внешняя шина данных имеет разрядность 64 бита. Однако некоторые внутренние шины имеют разрядность 128 или даже 256 бит.
Введен механизм предсказания переходов, основанный на запоминании последних переходов, выполненных в ходе выполнения программы. Предварительное чтение инструкций и их подача в конвейер осуществляется на основе вероятности выполнения тех или иных переходов.
Микроархитектура семейства процессоров PENTIUM
Принципиальная схема архитектуры PENTIUM

## Slide 14
Микроархитектура, специфичная для процессоров Pentium Pro, Pentium II и Pentium III, содержит три конвейерных блока, которые взаимодействуют через буфер инструкций (Instruction Pool): блок извлечения и декодирования инструкций, который занимается предварительной выборкой инструкций и их преобразованием в последовательности микроопераций; блок диспетчеризации и исполнения, который выбирает микрооперации, готовые к выполнению, и распределяет их для выполнения; модуль завершения, который собирает и фиксирует частичные результаты в порядке, заданном программой.
Эта архитектура основана на выполнении инструкций в порядке, определяемом наличием данных и исполнительных устройств. В этом смысле блок извлечения и декодирования, а также блок завершения являются блоками "с выполнением по порядку", т.е. блоками, которые соблюдают порядок обработки команд, заданный в программе. Блок диспетчеризации и исполнения является единицей «внеочередного выполнения», которая не соблюдает этот порядок. Благодаря блоку завершения, который восстанавливает порядок частичных результатов на основе исходного порядка, устраняются многие ситуации временной блокировки конвейера, вызванные ожиданиями, связанными с внешними передачами данных.
Концепция динамического выполнения введена в процессорах PENTIUM с появлением PENTIUM PRO. Это комбинация трех техник :
- предсказание переходов;
-спекулятивное выполнение;
-анализ потока данных.
Эти три метода устраняют большинство ситуаций блокировки конвейерных линий, и процессор может работать с максимальной производительностью до трёх инструкций за такт. Этому также способствует наличие нескольких исполнительных блоков, работающих параллельно.
Эта архитектура в значительной степени устраняет недостатки классической конвейерной архитектуры, позволяя избежать задержек конвейера. Задержка может быть вызвана разными причинами:
- конвейер очищается при выполнении команды перехода;
  требуемые операнды недоступны;
  отсутствует свободное исполнительное устройство.
Наличие буфера команд дает блоку диспетчеризации и исполнения определенную перспективу выполнения, позволяющую оптимизировать порядок выполнения инструкций, чтобы сократить время ожидания.
Исключить тайм-аут ЦП

## Slide 15
Блок извлечения и декодирования инструкций
Блок извлечения и декодирования инструкций.

## Slide 16
Инструкции извлекаются из кэша инструкций уровня 1 (L1). Адресация инструкций осуществляется с использованием режима Next IP, который использует для этой цели информацию, содержащуюся в буфере адресов последних переходов. Это позволяет извлекать последовательности инструкций, которые с наибольшей вероятностью будут выполняться в ближайшее время.
32-битная строка кэша извлекается за каждый такт. Начало каждой инструкции помечается, после чего фрагмент передается в три независимых модуля декодирования. Есть два простых модуля декодирования и один модуль для декодирования сложных инструкций.
После процесса декодирования инструкция преобразуется в последовательность троичных микроопераций. Троичная микрооперация - это элементарная операция, имеющая не более трех операндов: два операнда-источника и один операнд-результат.
Простые инструкции декодируются в одну–четыре микрооперации. Сложные инструкции декодируются в предопределенные последовательности микроопераций, хранящиеся в модуле последовательностей микроопераций. Декодер может генерировать до 6 микроопераций за такт.
Поскольку используется небольшое количество внутренних регистров, могут возникнуть ложные зависимости между переменными, которые временно используют один и тот же внутренний регистр. Эти зависимости приводят к задержкам в конвейере обработки. Чтобы избежать таких ситуаций, блок декодирования назначает микрооперациям псевдонимы регистров из набора регистров, невидимого для программиста. Псевдонимные регистры могут использоваться в арифметических и логических операциях. Биты состояния также формируются для каждой микрооперации, что необходимо в процессе выполнения.
Микрооперации помещаются в буфер команд, который соединяет три независимых блока обработки в этой суперскалярной архитектуре.

## Slide 17
Диспетчерско-исполнительный блок
UEI - исполнительный блок целочисленных операций; UEF - блок выполнения операций с плавающей запятой; UE-MMX - блок выполнения операций MMX; UES - устройство выполнения переходов/прыжков; UGA - блок генерации адресов для чтения операндов и записи результатов.
Станция резервирования/бронирования.
Диспетчерско-исполнительный блок.

## Slide 18
Станция резервирования извлекает из буфера инструкции микрооперации, условия выполнения которых удовлетворены, и назначает их соответствующим исполнительным блокам в соответствии со спецификой операции. Микрооперация может быть выполнена, если операнды, с которыми она работает, доступны и если исполнительный блок, который она требует, свободен. Для определения наличия операндов используется метод анализа потока данных, который строит граф зависимостей по порядку выполнения между несколькими операциями, использующими одни и те же переменные. Если одновременно доступно несколько микроопераций, то используется алгоритм планирования типа FIFO, который обеспечивает их выполнение в порядке поступления.
Станция резервирования имеет 5 портов, через которые она может взаимодействовать с исполнительными устройствами. Одновременно можно выполнять не более 5 микроопераций. Доступно несколько исполнительных блоков, которые могут работать параллельно:
- две исполнительные единицы для целочисленных операций;
  блок выполнения операций с плавающей запятой;
  блок выполнения переходов;
  два блока для операций ММХ;
  два блока для записи и чтения операндов.
Выполненные микрооперации вместе с полученными результатами помещаются обратно в буфер инструкций.
Для инструкций перехода проверяется правильность предсказания адреса перехода. В противном случае блок выполнения переходов делает недействительными все операции, следующие за инструкцией перехода, которые должны быть удалены из буфера.

## Slide 19
Блок вывода
Отводная единица.
Роль блока вывода состоит в том, чтобы восстановить первоначальный порядок (порядок исходной программы) между частичными результатами, полученными после выполнения микроопераций. Для этого из буфера команд извлекаются микрооперации, выполнение которых завершено и которые следуют в порядке их выполнения в программе. Результаты, хранящиеся в регистрах псевдонимов, переносятся во внутренние регистры процессора или в память. Блок вывода может извлекать три микрооперации за один такт.

## Slide 20
Микропроцессор Pentium Pro («P6»)
Микропроцессор Pentium Pro был представлен в 1995 году как преемник процессора Pentium, привнеся в микропроцессоры ПК некоторые ранее беспрецедентные функции. Микропроцессор Pentium Pro был первым микропроцессором, который радикально изменил способ выполнения инструкций, преобразуя их во внутренние микрооперации RISC-типа, а затем обеспечивая их более эффективное выполнение во внутренних блоках. Доступные в нескольких вариантах с частотами от 150 МГц (ноябрь 1995 г.) до 200 МГц (январь 1997 г.), микропроцессоры Pentium Pro изготавливались по технологии от 0,6 до 0,35 мкм и имели встроенную кэш-память второго уровня (L2).
Количество используемых транзисторов составляет около 5,5 млн, а размер кэш-памяти второго уровня варьируется от 256 КБ до 1 МБ для микропроцессоров, работающих на частоте 200 МГц. Несмотря на то, что процессору Pentium Pro уже более трех лет, он все еще используется в высокопроизводительных системах (в частности, в серверах), хотя процессоры Pentium II (а в последнее время и Pentium III) в некоторых случаях начинают занимать его место. Для таких серверов с несколькими процессорами Pentium Pro соотношение цена/производительность довольно хорошее, конкурируя с некоторыми серверными процессорами (не Intel) от DEC (Digital Equipment Corporation) Alpha.

## Slide 21
Основные характеристики процессора Pentium Pro следующие:
суперконвейерная обработка - архитектура в конвейере превосходит Pentium, увеличивая количество этапов выполнения с 5 до 12.; Кэш 2-го уровня встроен в чип - Вместо использования встроенного в материнскую плату кэш-памяти, работающего со скоростью шины памяти, используется встроенный в чип кэш L2, имеющий собственную шину и работающий на полной тактовой частоте (скорости) процессора, как правило, в три раза быстрее процессоров Pentium. Также архитектура кеша неблокирующая, а это значит, что когда мы имеем дело с "промахом кеша", процессор продолжает его выполнение, не дожидаясь (повторного) чтения данных из основной памяти;
32-битная оптимизация : Pentium Pro оптимизирован для запуска 32-битных программ (используемых большинством операционных систем и приложений), что обеспечивает лучшую производительность, чем Pentium, при использовании современного программного обеспечения;
Увеличенная адресная шина: Из-за того, что адресная шина 36-битная, максимальный размер адреса физической памяти составляет 64 ГБ.;
превосходная многопроцессорность : существуют многопроцессорные конфигурации с четырьмя процессорами Pentium Pro (четырехъядерные системы), максимум с двумя процессорами Pentium (двойные); Выполнение инструкций вне порядка (out-of-order execution), что означает, что инструкции на этапах конвейера могут выполняться в порядке, отличном от исходного порядка программы.; превосходное предсказание разветвлений: размер BTB (Branch Target Buffer) в два раза больше, чем у Pentium, а точность высокая (BTB — это небольшая ассоциативная память (обычно от 128 до 512 входов), которая отслеживает индекс I-кэша и пытается предсказать, какой индекс I-кэша будет дальнейший доступ на основе истории ветвления. Оптимизация текущего алгоритма, используемого для этой цели, является постоянной областью исследований, процессор Pentium Pro с использованием варианта алгоритма Йеха - 1991 г.);
Notes: Pag 56

## Slide 22
переименование регистров : это средство увеличения параллелизма конвейера;
спекулятивное исполнение : обобщенный механизм, который позволяет выполнять инструкции раньше обычного порядка выполнения. Результаты этих спекуляций (прогнозов) временно сохраняются (в буфере ROB — Reorder Buffer, который является функциональным блоком процессора Pentium Pro, где исходные микрооперации ожидают завершения, спекулятивные результаты собираются и затем фиксируются), потому что существует возможность их отмены из-за изменения хода выполнения программы. технология динамического исполнения , которую можно кратко представить как оптимизацию выполнения инструкций путем анализа программы, планирования (диспетчеризации) инструкций для выбора наилучшего порядка их выполнения, а затем возможность спекулятивного выполнения инструкций в выбранном порядке. Блок FETCH/DECODE - это компонент, который принимает в качестве входных данных поток инструкций пользовательской программы из кэша инструкций, а затем декодирует их в серию микроопераций (называемых uops), которые представляют поток инструкций.
Блок ОТПРАВКИ / ВЫПОЛНЕНИЯ является устройством выполнения вне очереди (out-of-order), которое принимает поток инструкций, планирует выполнение микроопераций в соответствии с зависимостями данных и доступностью ресурсов, временно сохраняя результаты этих спекулятивных выполнений. Блок RETIRE является компонентом «in-order», который определяет, как и когда применить («retire») временные спекулятивные результаты к постоянному архитектурному состоянию процессора.
Блок ШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА - это частично упорядоченный компонент, отвечающий за соединение трех внутренних блоков с внешней системой. Этот интерфейс шины взаимодействует напрямую с кэшем L2 и поддерживает до четырех одновременных обращений к кэшу.

## Slide 23
3 внутренних интерфейсных , связанных с подсистемой памяти, использующей унифицированную кэш-память объёмом по 8 КБ каждая.

## Slide 24
Микропроцессор Pentium MMX
Микропроцессор Pentium MMX (вариант P55C) был впервые представлен в январе 1997 года и является первым микропроцессором семейства Pentium, включающим инструкции MMX; за ним последовали AMD K6, Cyrix 686MX и Pentium II. Повышенная производительность по сравнению с процессором Pentium заключается в его способности значительно эффективнее работать с мультимедийными приложениями. Процессор был доступен с тактовыми частотами 166, 200 и 233 МГц для настольных систем, а также 133, 150, 166, 200 и 233 МГц для мобильных систем. Усовершенствования по сравнению с классическим микропроцессором Pentium:
Новые инструкции. Инженеры Intel добавили 57 новых инструкций, специально предназначенных для более эффективной обработки видео, графических и аудиоданных. Эти инструкции ориентированы на параллельные повторяющиеся последовательности, которые часто встречаются в мультимедийных операциях.
SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Современные мультимедийные и коммуникационные приложения обычно используют повторяющиеся циклы, которые занимают менее 10 % кода приложения, но потребляют около 90 % времени его выполнения. Технология SIMD позволяет одновременно выполнять одну инструкцию над несколькими наборами данных. Это значительно сокращает количество вычислительных циклов при обработке видео, аудио, графики и анимации. Кроме того, набор инструкций MMX позволяет выполнять до двух MMX-инструкций за один такт, поэтому две SIMD-операции могут обрабатываться с 16-битными данными за один такт.
Больше кеша. Intel удвоила объём кэш-памяти первого уровня до 32 КБ (16 КБ для данных и 16 КБ для инструкций), чтобы на кристалле можно было хранить больше данных и инструкций, что уменьшает количество медленных обращений к внешней памяти.
Усовершенствования, основанные на возможностях других микропроцессоров. Pentium MMX использует блок предсказания переходов, концепция, взятая из Pentium Pro, а также имеет реализацию стека возврата –концепцию, применявшуюся в микропроцессоре IBM/Cyrix 6x86.
Notes: Lectia 10

## Slide 25
Другие улучшения. Микропроцессор Pentium MMX имеет четыре буфера записи (write buffers) по сравнению с двумя у классического Pentium, а конвейеры U и V были увеличены на одну стадию. Параллельная производительность двух конвейеров также была улучшена. Это представляет собой реализацию технологии Intel MMX. Здесь можно увидеть два канала (MMX-канал U и MMX-канал V), добавленные параллельно к уже существующей внутренней архитектуре процессора Pentium.
Схема реализации технологии Intel MMX

## Slide 26
Микропроцессор Pentium II («Кламат»)
Выпущенный в мае 1997 года Pentium II под кодовым названием «Klamath» (в честь реки Кламат в штате Орегон, США) стал важным шагом в эволюции процессора Pentium Pro. Похоже, что цели компании Intel при создании процессора Pentium II заключались в первую очередь в том, чтобы снизить чрезвычайно высокую стоимость интегрированного кэша второго уровня, что являлось основной проблемой при разработке Pentium Pro. С архитектурной точки зрения Pentium II не сильно отличается от Pentium Pro, сохраняя внутреннее ядро выполнения x86-инструкций, и включает большинство его функций. Отличия в основном следующие :
Двойной кэш первого уровня: размер внутреннего кэша увеличен с 16 КБ до 32 КБ (16 КБ для инструкций, 16 КБ для данных);
Кэши сегментных регистров: это специальные кэш-буферы, которые помогают процессору Pentium II более эффективно обрабатывать 16-битный код, поскольку Pentium Pro был оптимизирован для выполнения 32-битного кода, из-за чего он менее эффективно работает с 16-битными программами. Вероятно, это было сделано для повышения производительности в условиях доминирования операционной системы Windows 95.
Увеличенные буферы записи: размер буферов записи увеличился, что привело к небольшому улучшению производительности.
Это архитектурные улучшения; основные реальные улучшения были достигнуты за счёт увеличения тактовой частоты и добавления расширений к набору инструкций MMX. Тактовые частоты варьировались от 233 МГц до 266 МГц, затем 300 МГц и 333 МГц. Однако самой большой новинкой стал не столько сам чип, сколько способ его исполнения (конструктивного оформления). Интегрированный кэш второго уровня в Pentium Pro, работающий на тактовой частоте микропроцессора, был значительным улучшением по сравнению с предыдущими архитектурами x86. В Pentium II компания Intel заменила эту схему модулем, содержащим сам процессор и 512 КБ кэш-памяти второго уровня, работающей на половине тактовой частоты микропроцессора Pentium II. Этот модуль, названный SEC (Single-Edge Cartridge), был разработан для установки в 242-контактный разъём Slot 1 на материнской плате Pentium II. Это изменение конструкции вызвало споры и не было использовано конкурентами - компаниями AMD и Cyrix в их новых процессорах.

## Slide 27
Микропроцессор Pentium III
Первоначально оригинальный микропроцессор Pentium III (кодовое название Katmai) мало чем отличался от Pentium II. Только в более поздней улучшенной версии Pentium III (под кодовым названием Coppermine) Intel смогла реализовать задуманную архитектуру, однако это было сделано с задержкой. Этот микропроцессор имеет кэш-память L2 объемом 256 Кбайт, встроенную непосредственно в кристалл процессора (on-die cache). В сочетании с новыми чипсетами 810/820/840 он предлагает поддержку AGP 4x, шины FSB 133 МГц и памяти RDRAM (Rambus). Процессоры Pentium III (кодовое название Coppermine) обычно имеют частоту от 800 до 1200 МГц.
Микропроцессор Pentium IV
Новейшая архитектура, доступная на данный момент, Pentium 4 имеет ряд преимуществ по сравнению с другими процессорами x86: меньшие задержки кэша L1 и L2, выполнение отдельных ассемблерных инструкций за полтакта, и выполнение до 126 микроопераций RISC-типа. Pentium 4 может обрабатывать несколько инструкций параллельно благодаря двойному арифметико-логическому устройству и связанным с ним буферам. Интегрированные планировщики могут найти несколько независимых инструкций, учитывая наличие до 126 микроопераций, которые могут одновременно находиться в очереди на выполнение. Арифметические устройства могут выполнять до четырёх микроопераций за такт. Процессор Intel Pentium 4 с технологией HT (Hyper-Threading) обеспечивает высокую вычислительную производительность для современных ресурсоёмких приложений. Технология Intel Hyper-Threading позволяет процессору выполнять два потока параллельно, поэтому программное обеспечение может работать более эффективно за счет улучшенной поддержки многозадачности. Pentium 4 имеет системную шину, работающую на частоте 800 МГц, и тактовую частоту в диапазоне от 2,4 до 3,2 ГГц. Микроархитектура Intel называется NetBurst и основана на 0,13-микрометровой технологии. Процессор Pentium 4 обеспечивает высокую производительность для цифровой обработки изображений, видео, цифровой музыки, трёхмерных игр, а также обработки DVD и видеоданных формата MPEG-4.

## Slide 28
Сопроцессоры
Математические сопроцессоры
В общем, сопроцессор — это специализированный процессор, который помогает центральному процессору выполнять различные типы операций. Например, математический сопроцессор может выполнять математические вычисления, в частности операции с плавающей запятой. Математические сопроцессоры также называют числовыми сопроцессорами или сопроцессорами с плавающей запятой. История микропроцессоров x86 тесно связана с историей математических сопроцессоров. Математический сопроцессор имеет несколько названий: просто сопроцессор, математический сопроцессор, процессор с плавающей запятой, NPX (Numeric Processor eXtension) — последнее название принято (и предпочтительно) компанией Intel. Это специальный чип, способный выполнять операции с плавающей запятой, вычислять математические функции — тригонометрические, логарифмические и другие — получившие код x87 (например, 8087). Следует отметить, что для использования преимуществ сопроцессора программа должна содержать инструкции для сопроцессора, иначе сопроцессор никогда не будет задействован. Первоначальные архитектуры первых персональных компьютеров имели свободный разъём, на который можно было подключить математический сопроцессор. Каждому микропроцессору в этом семействе был назначен соответствующий сопроцессор для повышения производительности вычислительной системы. Для микропроцессоров 8086, 80286, 80386 и 80486SX использовались соответственно сопроцессоры 8087, 80287, 80387 и 80487. Начиная с микропроцессора 486, конкретно версии 486DX, этот математический сопроцессор встроен непосредственно в кристалл микропроцессора. Но давайте подробнее объясним роль математического сопроцессора в повышении производительности вычислительной системы. По сути, основной процессор семейства x86 работает только с целыми числами, со знаком или без него. Однако в некоторых вычислениях, для быстрого выполнения математических операций, необходимо использовать числа в формате с плавающей запятой. Хотя существует специализированное программное обеспечение, эмулирующее работу с числами нецелого формата, это решение работает медленно и потребляет значительную часть ресурсов микропроцессора. Таким образом, необходимо использовать математический сопроцессор, чтобы увеличить скорость выполнения этих вычислений с числами в формате, отличном от целого.

## Slide 29
Разработчики процессоров x86 разработали метод подключения математического сопроцессора к основному микропроцессору через высокоуровневый интерфейс, который поддерживает различные типы сопроцессоров, особенно математический сопроцессор x87 (NPe). Представленные таким образом математические сопроцессоры способны выполнять числовые операции в 20–100 раз быстрее, чем программная эмуляция этих операций.
Приложения, которые включают в себя электронные таблицы, научные или технические приложения, мультимедийные приложения или приложения автоматизированного проектирования (CAD), а также некоторые игры (например, Quake), требуют высокоскоростных числовых вычислений и, следовательно, выигрывают от аппаратного ускорения математических функций, предоставляемого реализацией математических сопроцессоров.
Как я уже говорил, начиная с микропроцессоров 486DX, сопроцессор интегрируется в тот же кристалл, тогда как до этого персональные компьютеры поставлялись без установленного математического сопроцессора, с возможностью его установки в свободный разъём на материнской плате.
Следует также отметить, что производительность операций с плавающей запятой ПК на базе микропроцессора Intel x86 (с математическим сопроцессором, подключённым или интегрированным в основной процессор) была значительно ниже, чем у персональных компьютеров на базе RISC-процессоров. Вот почему Intel стремилась улучшить этот показатель, поэтому полностью переработала математический сопроцессор в микропроцессоре Pentium, добившись производительности вычислений с плавающей запятой до 10 раз выше, чем у микропроцессора 486, приблизившись к производительности сопроцессоров RISC-систем.
В дополнение к математическим сопроцессорам существуют также графические сопроцессоры (процессоры, специально разработанные для выполнения графических вычислений) для обработки графических изображений. Их часто называют графическими ускорителями (платами ускорителей).

## Slide 30
Типы данных, поддерживаемые математическим сопроцессором
Математический сопроцессор может работать с числами с плавающей запятой, а также с данными в полном формате BCD (двоично-десятичный код). В таблице 6 перечислены числовые типы данных, значения чисел и диапазоны, поддерживаемые сопроцессорами Intel. Также в таблице 7 приведены основные инструкции математического сопроцессора, алгебраические и трансцендентные функции, арифметические константы, входящие в состав сопроцессора и часто используемые при вычислениях в высшей математике.
Вычисление числовых данных внутри сопроцессора выполняется путем их преобразования в стандартное внутреннее представление, называемое форматом с плавающей запятой на 80 бит. Сопроцессор состоит из дополнительного набора регистров, состоящего из восьми регистров данных, фактически представленных 80 битами, которые могут действовать как стек данных или могут быть доступны независимо. С помощью инструкций сопроцессора можно выполнять вычисления и модификации этих восьми регистров данных.
Типы данных, с которыми работает математический сопроцессор, число значащих разрядов и приблизительный диапазон значений Таблица 6.

## Slide 31
Инструкции математического сопроцессора Таблица 7
Взаимодействие между основным микропроцессором и сопроцессором заключается в следующем: для активации математического сопроцессора микропроцессор передает ему специальную инструкцию, называемую ESCAPE. В этот момент инициируется процесс взаимодействия между двумя процессорами. Как только данные, отправленные в сопроцессор, достигают его, они начинают обрабатываться специфическими функциями сопроцессора, а основной микропроцессор подготавливает конфигурацию данных для следующей операции в сопроцессоре. Эти две операции выполняются одновременно, но в то же время различны.

## Slide 32
DSP (процессор цифровых сигналов)
Цифровые сигнальные процессоры являются одним из наиболее важных типов сопроцессоров в персональном компьютере.
Этот тип сопроцессора способен обрабатывать аналоговые сигналы в реальном времени (изображения, звуки и т. д.), которые были преобразованы в цифровую форму, содержащую инструкции для обработки этих сигналов.
Таким образом, сопроцессоры DSP используются в приложениях типа:
Синтез речи и её распознавание
Обработка видео и фотографических изображений
Синтез звуков и музыки
Сжатие и распаковка аудио- и видеоданных
Ускорение 2D- и 3D-графики
Функции модема
Таким образом, появились и продолжают появляться новые типы интерфейсов, позволяющие внедрять в систему сопроцессоры DSP. Примером такого интерфейса является Resource Manager Interface (RMI) - интерфейс диспетчера ресурсов, который позволяет переносить выполнение приложений с основного микропроцессора на сопроцессор DSP, который может их выполнять, пока микропроцессор занят другими операциями.

## Slide 33
Расширения MMX (MultiMedia eXtension или Matrix Math eXtension)
Необходимость повысить производительность микропроцессоров персональных компьютеров привела к стремлению Intel включить в функциональность процессора Pentium некоторые функции обработки сигналов, которые ранее выполнялись сопроцессорами DSP. Так появились инструкции MMX — первое значительное расширение набора инструкций x86 за последнее десятилетие. MMX определяет 57 новых инструкций и первое нарушение полной совместимости с момента появления микропроцессора 386. Все новые процессоры Intel, AMD и Cyrix включают поддержку этих инструкций.
Цель расширения инструкций MMX — обеспечить аппаратное ускорение для определённых типов мультимедийного программирования. В частности, инструкции MMX предназначены для обработки большого объема данных за короткое время с использованием одной инструкции. Этот процесс часто называют SIMD (Single Instruction, Multiple Data) — выполнение одной инструкции для нескольких разных наборов данных одновременно. На самом деле название MMX происходит от Matrix Math eXtension, поскольку эти инструкции работают с матрицей данных. Эти типы инструкций особенно полезны для расчётов, необходимых в случае, который привел ко второму источнику имени: MultiMedia eXtensions.
Поскольку MMX является расширением набора инструкций, это означает, что процессоры, поддерживающие это расширение, будут запускать все программные приложения, работающие на предыдущих процессорах, но не наоборот: процессоры MMX обратимо совместимы с более старыми процессорами, но старые процессоры не могут выполнять инструкции MMX.
Кроме того, чтобы воспользоваться инструкциями MMX, программное обеспечение должно быть написано с учётом этих расширений. Для этого необходимо определить, поддерживает ли процессор MMX, так как процессоры, не поддерживающие MMX, не могут обрабатывать инструкции MMX. Тогда программное обеспечение может быть написано для работы как с инструкциями MMX, так и без них, используя разные коды для областей с MMX.
Очевидно, поскольку MMX предназначен специально для мультимедийных приложений, другие приложения мало выигрывают от этого расширения. Обработка видео, редактирование звука, работа с графикой, игры и подобное программное обеспечение, безусловно, выигрывают от повышения производительности в рамках расширения MMX, в то время как стандартные приложения практически не получают преимуществ от технологии MMX.

## Slide 34
Кэш первого уровня и контроллер кеша
Все современные микропроцессоры содержат небольшую высокоскоростную память, встроенную непосредственно в кристалл, называемую кэш-памятью первого уровня (L1).
Эта память используется для хранения данных и инструкций, которые недавно использовались или будут использоваться в ближайшее время. Один из принципов компьютерных наук гласит, что если процессор недавно обращался к ячейке памяти, весьма вероятно, что он снова обратится к этой ячейке в ближайшем будущем. Использование сверхбыстрого кэша для хранения недавно использованных данных освобождает процессор от поиска этих данных в основной памяти и их повторной загрузки. Это особенно важно и значительно повышает производительность, поскольку основная память значительно медленнее кэш-памяти микропроцессора. Однако очевидно, что повышение производительности имеет свою цену: кэши — это очень дорогая память.
Кэш, встроенный в микропроцессор, называется кэшем первого уровня (L1, или первичным кэшем), потому что он находится ближе всего к ядру процессора. Каждый раз, когда процессор запрашивает информацию из памяти, контроллер кэша на чипе использует специальную схему, которая сначала проверяет, находятся ли данные уже в кэше. Если да, то сохраняется время доступа к основной памяти. Большинство ПК также используют кэш второго уровня (L2, или вторичный кэш), размещенный на материнской плате или внутри процессора, для хранения недавно использованных данных, которые не помещаются в кэш первого уровня (который намного меньше).
Типичный размер первичного кэша микропроцессора варьируется от 8 КБ (486) до 32 КБ (Pentium II) или 64 КБ (AMD K6), но может быть ещё больше в современных RISC-микропроцессорах, в то время как микропроцессоры до 486 не имели встроенного кэша первого уровня. Эти кэши очень быстрые, потому что они работают на полной тактовой частоте процессора и интегрированы непосредственно в ядро микропроцессора.

## Slide 35
Есть два способа организации первичного кэша процессором: некоторые процессоры имеют единый кэш, используемый как для данных, так и для инструкций; такой кэш обычно называют унифицированным кэшем. Другие процессоры используют два отдельных кэша: один для данных и один для инструкций, и режимы управления кэшированием могут различаться для этих двух типов памяти. Например, микропроцессор Pentium использует политику обратной записи для данных, в то время как для кэширования инструкций применяется только метод «сквозной записи». Политика записи в кэш определяет, как обновляются области памяти, которые кэшируются; с этой точки зрения различают два типа кэшей:
Кэш с обратной записью (write-back cache). Этот тип кэша работает следующим образом: когда система записывает данные в ячейку памяти, которая в данный момент кэширована, новая информация записывается только в кэш, а не в основную память. Затем, если другая область кэша должна быть использована, информация, хранящаяся в кэше, записывается обратно в основную память, после чего освобождённая область кэша может использоваться по новому адресу. Этот тип кэша работает эффективнее, чем кэш со сквозной записью, поскольку экономит время при записи в основную память.
Кэш со сквозной записью (write-through cache). В этом случае каждый раз, когда процессор выполняет запись в ячейку кэша, одновременно обновляются и кэш, и основная память, что приводит к дополнительным затратам времени на запись в системную память. Этот тип кэша работает менее эффективно, чем кэш с обратной записью, но его проще реализовать.