## Slide 1: REȚELE DE CALCULATOARE T.2 –Modele etalon ISO-OSI, TCP/IP
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: De a face cunoștință cu noțiunea de modele de referință și de a înțelege noțiunea de niveluri și stivă de protocoale.
Protocoale de comunicație, Modelul de reţea OSI, Avantajele folosirii OSI, Caracteristicile modelului OSI, Modelul TCP/IP, Compararea modelului ISO-OSI și TCP/IP.
Studentul trebuie să cunoască:
§ Noțiunea de protocol de comunicație
§ Noțiunea de model de referință
§ Nivelele modelului ISO-OSI
§ Modelul TCP/IP
§ Compararea modelelor de referinta

## Slide 2: Протоколы связи
стандартный набор правил и норм, позволяющий двум электронным устройствам соединяться и обмениваться информацией друг с другом
определяет формат и порядок обмена сообщениями между двумя или более общающимися субъектами, а также действия, предпринимаемые в связи с передачей и/или получением сообщения или другого события
соглашение между сторонами, осуществляющими коммуникацию, о порядке осуществления этой коммуникации.
niveluri (layer)
Набор протоколов (по одному для каждого уровня) образует стек протоколов.
Полный набор уровнеи и протоколов формирует архитектуру сети.
Самые известные эталонные модели, которые можно использовать для создания сетевой архитектуры, — это OSI и TCP/IP.

## Slide 3: Эталонная модель OSI-RM (Open Systems Interconnection-Reference Model) ISO (International Standards Organization)
определяет набор универсально действительных правил для проектирования протоколов связи, чтобы облегчить взаимосвязь аппаратных и программных устройств независимо от производителя.
Организовано иерархически на семи уровнях:

## Slide 4: Modelul de referinţă ISO-OSI
Прикладной уровень — реализует пользовательский и прикладной интерфейс, определяет рабочий интерфейс с пользователем и управляет коммуникацией между приложениями (Data Unit: сообщение)
Уровень презентации — преобразует данные в форматы, понятные каждому приложению и соответствующим компьютерам, обеспечивает сжатие и шифрование данных (Data Unit: сообщение)
Сесия— обеспечивает контроль коммуникации между приложениями. Устанавливает, поддерживает, управляет и закрывает соединения (сессии) между приложениями (Data Unit: Message)
Уровень транспорта — надёжная передача информации между двумя терминальными системами (конечными точками) связи. Обеспечивает контроль ошибок и контроль потока данных между двумя конечными точками, обеспечивая правильный порядок пакетов. (Единица данных: сегмент, дейтаграмма)
Сетевой уровень — определение оптимального способа передачи информации в сети, состоящей из нескольких сегментов, путём фрагментации и повторной сборки информации (Data Unit: пакет)
Уровень канала передачи данных — обеспечивает безопасную и надёжную передачу данных по физической линии, выполняя: контроль ошибок связи; Управление потоком данных; Управление связью; Синхронизация на уровне кадра (единица данных: кадр)
Физический уровень — передача строки битов по каналу связи. Указываются модуляторы, кодировки, синхронизация на уровне битов. (Единица данных: бит)

## Slide 5: Физический уровень
определяет 4 типа характеристик:
Механические (форма и размеры разъёмов, количество контактов)
Электрические (модуляция, потоки битов, кодирование, максимальная длина каналов связи)
Функциональная (функция каждого контакта)
Процедурный (последовательность процедур активации сервиса)

## Slide 6: Эталонная модельOSI (Open Systems Interconnection)

## Slide 7: Эталонная модель OSI
Это самая распространённая (в отрасли) модель протокола
Это абстрактная модель (представляет собой руководство) представления процесса коммуникации в компьютерных сетях
Был разработан ISO (International Standardization Organization)
Цель: создать доступ к сетевому рынку (занимаемому IBM) для всех производителей — через общую стандартизацию
Преимущества использованияOSI:
Разбивает явление сетевой коммуникации на более мелкие и простые части.
Стандартизирует компоненты сети, позволяя разрабатывать устроиства без привязки к конкретного производителя.
Обеспечивает связь между различными типами аппаратного и программного обеспечения.
Позволяет легче понять явления коммуникации.

## Slide 8: Modelul TCP/IP

## Slide 9: Модель TCP/IP
Прикладной уровень — обрабатывает протоколы высокого уровня, вопросы представления, кодировки и управление диалогом
Транспортный уровень — управляет передачей данных с одного компьютера на другой, обеспечивая качество коммуникационной службы, безопасность транспортной линии, управление потоком, обнаружение и исправление ошибок. Транспортный уровень включает протоколы TCP и UDP. - TCP (Transmission Control Protocol) — это протокол, ориентированный на соединение, который позволяет потоку байт, отправленным с одного компьютера, без ошибок достигать любого другого компьютера в Интернете. Если пакет поступает с ошибками на компьютере назначения, TCP запрашивает воспользоваться этим пакетом. - UDP (User Datagram Protocol) — это небезопасный, бесконтактный протокол, предназначенный для приложений, желающих использовать собственное секвенирование и управление потоком
Логическая адресация на уровне Интернета в стеке TCP/IP. Короче говоря, он может делать две вещи: 1. определяет лучший путь для доставки места назначения; 2. выполняет коммутацию этого пакета, то есть возможность отправки пакета через интерфейс, отличный от принимающего.
Уровень доступа к сети охватывает все вопросы, связанные с фактической передачей IP-пакета по физической линии, включая аспекты, связанные с технологиями и носителями передачи, то есть уровни OSI 1 и 2 (Data Link и Physical). Драйверы, модемы, сетевые карты и другие компоненты находятся в

## Slide 10: Сравнение
Сходства: 1. Обе модели данных описывают процесс сетевой передачи данных в слоях; 2. Оба содержат уровни приложений и транспорт с похожими функциями; 3. Обе используют технологию пакетной коммутации; 4. Сетевые администраторы должны знать и то, и другое.
Отличия: 1. В отличие от модели OSI, которая использует семь уровней, модель TCP/IP использует четыре уровня; 2. Уровни сессии и презентации OSI обрабатываются на уровне приложений TCP/IP; 3. Уровни канала передачи данных OSI и физические управления осуществляются уровнем доступа к сети TCP/IP. 4. Модель TCP/IP кажется простой, потому что у неё меньше уровней.

## Slide 11: Преимущества уровневых сетей
Стандартизация сетевых компонентов, что позволило создавать их различными производителями;
Обеспечить связь между различными типами программного и аппаратного обеспечения;
Предотвращает влияние изменений на одном уровне на другие, что позволяет им быстро развиваться;
Явление сетевой коммуникации разбито на более мелкие и простые части;
Сетевая коммуникация становится менее сложной, понимание и изучение того, как информация передаётся и принимается, становится проще;
Изучение этих уровней позволяет нам понять, как пакеты данных циркулируют из одной сети в другую и какое оборудование работает на каждом уровне, когда через него циркулирует информация.