## Slide 1: REȚELE DE CALCULATOARE T.5 RC –Уровень сети
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: De a face cunoștință cu funcțiile și caracteristicile Niveluli Rețea. De a înțelege noțiunea de Protocol IPv4 și masca de subrețea
Функции на уровне сети. Протокол IPv4. Заголовок протокола IPv4. IP-адресация. Классы IP-адресов. IP-адресация основана на классах адресов. IP-адреса – CIDR.
Studentul trebuie să cunoască:
§ Funcțiile și Caracteristicile nivelului Rețea
§ Utilizarea Protocolului IPv4
§ de a înțelege și a putea utiliza masca de subrețea.

## Slide 2: NIVELUL REŢEA

## Slide 4
обеспечивает связность и выбирает путь между двумя хост-системами, которые могут находиться в географически разделённых сетях. Это самый важный уровень в Интернете, обеспечивающий возможность соединения различных сетей
на этом уровне достигается логическая адресация всех узлов в Интернете
На уровне сети работают маршрутизаторы
На уровне сети происходит новый процесс инкапсуляции с добавлением собственного заголовка, который преобразует сегменты на уровне транспорта в пакеты
Самая важная информация, содержащаяся в этом заголовке, — это логические адреса источника, соответственно пункт назначения пакетного транспорта
В каждой однородной сети работают специальные протоколы сетевого уровня, обеспечивающие маршрутизацию в этой сети. Основной протокол, реализованный на этом уровне, — IPv4 (Internet Protocol версии 4)

## Slide 5
Основные функции, выполняемые на этом уровне, заключаются:
Выбор маршрутов для сообщений конечных пользователей и их изменение, если они есть, чтобы обеспечить оптимальную передачу. Другими словами, выбирается путь или маршрут, то есть последовательность физических каналов от отправки к принимающему компьютеру, по которой передаётся каждый пакет. Этот процесс называется маршрутизацией;
Назначчение логических компьютерных адресов и выполнение преобразования между этими адресами и физическими адресами этих компьютеров;
Устранение узких мест, возникающие из-за одновременного присутствия слишком большого количества пакетов в подсети, либо перевыбором путей, либо запросом транспортного слоя временно прекратить отправку сообщений;
Преобразование между разными протоколами в ситуации, когда сообщения проходят через разнородные сети, то есть с использованием различных технологий (Ethernet, FDDI, Token Ring и др.).

## Slide 6: Протокол IPv4
Это бесконтактный протокол, который обеспечивает ненадёжную передачу пакетов данных. Такой протокол характеризуется тем, что каждый пакет считается независимой сущностью, которая не связана с другими передаваемыми пакетами.
Уникальный адрес, присваиваемый каждому коммуникационному оборудованию в сети, называется IP-адресом длиной 4 байта или 32 бита.

## Slide 7
Значение информации, введённой в заголовок, следующее:
● Версия – 4-бит- версии используемого протокола IP.
● Длина заголовка- 4-бит - Длина заголовка, прикреплённого к сегменту (или дейтаграмме)).
● Тип сервиса– 8 бит (1 баит) – указывает информацию о приоритете пакета данных.
● Общая длина– 16 бит (2 баит) – — это значение, указывающее общую длину пакета (в байтах), включая заголовок
● Идентификация– 16 бит (2 баит) – позволяет (вместе с полями адреса и протокола) идентифицировать при сборке различных фрагментов пакетов
● Обозначения – 3 бит — это управляющее информационное поле, состоящее из 3 битов (один неиспользуемый бит), содержащее 2 индикатора:
◦ Установка DF на 1 запрещает фрагментацию; DF, установленный в 0, означает, что пакет фрагментирован;
◦ Набор MF 1 указывает, что появятся новые фрагменты; MF, установленный в 0, указывает на последний фрагмент пакета;
● Смещение фрагмента — 13 бит — указывает положение текущего фрагмента внутри пакета.
● Срок жизни — 8 бит (1 байт) — это счётчик, используемый для ограничения срока службы пакетов.
● Протокол — 8-битный (1 байт) — позволяет указывать тип верхнего уровня протокола (Transport Level) (TCP, UDP и др.);
● Контрольная сумма заголовка — 16 бит (2 байта) — проверяет только заголовок.
● Исходный IP-адрес — 32 бита (4 байта) — указывает логический адрес источника;
● IP-адрес назначения — 32 бита (4 байта) — указывает логический адрес получателя;

## Slide 8: IP-адресация
IP-адрес — это 32-битное двоичное число, представленное четырьмя десятичными числами, разделёнными точками, каждое из которых представлено 8 битами. Пример IP-адреса: 192.0.128.64. Эта нотация называется «пунктирной десятичной». IP-адрес представлен в компьютере в двоичной форме: 110000000 00000000 10000000 01000000.
Определено 5 различных классов IP-адресов: A, B, C, D и E.
Любой IP-адрес состоит из двух частей: одной идентифицирует сеть (Network ID), а другой — узел или хост (Host ID). Хотя это выражение значительно облегчает работу с IP-адресами, существуют некоторые ограничения, связанные с простотой различия между сетевой и станционной частями IP-адреса.

## Slide 9: Класс назначения, IP; IP-адресация на основе классов адресов(Classful IP Addressing)
Адреса класса A — это адреса, начинающиеся с 0xxx, от 1 до 126 до десятичных; Диапазон значений для адресов класса A составляет от 1 до 126, то есть адресов от 0.0.0.1 до 126.255.255.255.255.// 16 777 216 хостов
Адреса класса B — это адреса, начинающиеся с 10xx, от 128 до 191 до десятичных; Диапазон значений для адресов класса B составляет от 128 до 191, то есть адресов от 128.0.0.0 до 191.255.255.255.255. 65 534 хоста//16 324 сети
Адреса класса C — это адреса, начинающиеся с 110x, от 192 до 223 десятичных; 8 бит, используемых для идентификации хостов, позволяют адресовать 256 хостов// 2 097 152 сети
Адреса класса D — это адреса, начинающиеся с 1110, с 224 до 239 в десятичном знаке; Диапазон значений для адресов класса D составляет от 224 до 239, то есть адресов от 224.0.0.0 до 239.255.255.255.
Адреса класса E — это адреса, начинающиеся с 1111, с 240 до 254 в десятичной форме; Адреса класса E предназначены для экспериментального применения. Диапазон значений адресов классов варьируется от 240.0.0.0 до 254.255.255.255

## Slide 10
Как уже было сказано, протокол IPv4 определяет 32-битные адреса, что приводит к максимальному числу адресов в 232 (4 294 967 296).
Распределение адресных пространств осуществлялось неэффективно, что в настоящее время является причиной исчерпания IPv4-адресов.
Вторая проблема связана с увеличением размера таблиц маршрутизации.
Решение этих проблем заключается в внедрении нового протокола IPv6 (IP Next Generation – IPng), однако переход от IPv4 к IPv6 непрост, требующий консенсуса ведущих интернет-провайдеров по всему миру
Модель IP-адресации состояла из двух уровней: один из которых определял сеть, в которой находился хост, а другой — хост в этой сети.
Изначальные спецификации IP разделяли IP-адресное пространство на три основных класса: A, B и C (классовое адресование). Каждый класс по-своему определяет область префикса сети и область номера станции. Таким образом, каждый адрес содержит ключ, который точно определяет место разграничения между сетевым префиксом и номером станции. Ранее этот подход упрощал процесс маршрутизации, поскольку исходные протоколы маршрутизации не предоставляли ключ для расшифровки или сетевую маску, связанную с каждым маршрутом, для определения длины. Для разделения IP-адреса на сеть и номер хоста используется IP-маска, содержащая 32 бита.

## Slide 11
В бинарной форме маска сети состоит из:
последовательность битов со значением 1, соответствующая битовой площади сети IP;
последовательность битов значения 0, соответствующих битовой площади хоста IP;
Сетевая маска, связанная с IP-адресами, соответствующими классам A, B или C называются сетевой маской по умолчанию.
В заключение, любой IP сопровождается маской. Следующий пример показывает эту ассоциацию для трёх IP.

## Slide 12: Адреса IP – CIDR - clasaless inter-domain routing
Два ключевых вопроса:
Превышение количества доступных IP-адресов;
Превышение пропускной способности глобальных таблиц маршрутизации;
Для решения этой проблемы были разработаны два решения:
Иерархическая агрегация маршрутизации для минимизации количества записей в таблицах маршрутизации;
Реструктуризация распределения IP-адресов для повышения эффективности;
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) заменяет классическую систему выделения IP-адресов на основе классов, используя обобщённый сетевой «префикс». Вместо ограничения сетевых идентификаторов (или «префиксов») до 8, 16 или 24 бит, CIDR в настоящее время использует префиксы от 10 до 30 бит. Таким образом, можно выделить блоки адресов хостов от 2 до более чем 500 000.
Например, в адресе CIDR 192.168.0.4/26 «/26» означает, что первые 26 бит используются для идентификации сети, а остальные — 6 битов — для идентификации хоста.