## Slide 1: Tranzistoare Bipolare
Tranzistorul bipolar – este un dispozitiv electronic realizat din material semiconductor, format din trei regiuni (EMITOR, BAZĂ, COLECTOR) separate prin două joncţiuni pn. În funcţie de tipul regiunilor, tranzistoarele bipolare se împart în două categorii: NPN şi PNP

## Slide 2: Tranzistoare Bipolare
Tranzistorul de tip NPN este format din două regiuni N separate de o regiune P.
Tranzistorul de tip PNP este format din două regiuni P separate de o regiune N.
Regiunea bazei este mai subţire şi mai slab dopată în comparaţie cu regiunea emitorului(puternic dopată) şi cu regiunea colectorului( dopată moderat). Între două regiuni învecinate se formează o joncţiune. Între bază şi emitor este joncţiunea bază-emitor, iar între bază şi colector este joncţiunea bază-colector. Fiecare regiune are ataşată câte un terminal care se notează cu E(emitor) , B(bază), C(colector).
În structura tranzistorului bipolar, purtătorii de sarcină electrică sunt atât golurile cât şi electronii. Deoarece conducţia este realizată de două tipuri de purtători, tranzistorul se numeşte bipolar.

## Slide 3: Tranzistoare Bipolare
FUNCŢIONAREA TRANZISTORULUI BIPOLAR
Un tranzistor bipolar funcţionează corect, dacă joncţiunea bază-emitor este polarizată direct cu o tensiune mai mare decât tensiunea de prag, iar joncţiunea bază-colector este polarizată invers cu o tensiune mult mai mare decât tensiunea bază-emitor. Emitorul este sursa de purtători care determină curentul prin tranzistor, iar colectorul colectează purtătorii ajunşi aici. Baza controlează curentul prin tranzistor în funcţie de valoarea tensiunii de polarizare a joncţiunii bază-emitor. Joncţiunea emitor-bază (polarizată direct) injectează un curent de emitor IE care este colectat în cea mai mare parte de joncţiunea colector-bază (polarizată invers), acest proces definind efectul de tranzistor.

## Slide 4: Tranzistoare Bipolare
La acest tip de tranzistor purtătorii majoritari sunt electronii.
Funcţionarea tranzistorului NPN.
Regiunea de tip n a emitorului este puternic dopată cu electroni liberi. Regiunea de tip p a bazei este foarte subţire şi slab dopată cu goluri. Prin polarizarea directă a joncţiunii BE electronii din regiunea emitorului difuzează cu uşurinţă prin joncţiunea BE către regiunea bazei. Aici un procent foarte mic de electroni se combina cu golurile din bază şi formează curentul de bază. Prin polarizarea inversă a joncţiunii BC majoritatea electronilor difuzează prin joncţiunea BC şi sunt atraşi către regiunea colectorului de către tensiunea de alimentare a colectorului, formându-se astfel curentul de collector.

## Slide 5: Tranzistoare Bipolare
Regiunea de tip p a emitorului este puternic dopată cu goluri. Regiunea de tip n a bazei este foarte subţire şi slab dopată cu electroni. Prin polarizarea directă a joncţiunii BE golurile din regiunea emitorului difuzează cu uşurinţă prin joncţiunea BE către regiunea bazei. Aici un procent foarte mic de goluri se combina cu electronii din bază şi formează curentul de bază. Prin polarizarea inversă a joncţiunii BC majoritatea golurilor difuzează prin joncţiunea BC şi sunt atraşi către regiunea colectorului de către tensiunea de alimentare a colectorului, formându-se astfel curentul de colector.
Funcţionarea tranzistorului PNP.
La acest tip de tranzistor purtătorii majoritari sunt golurile

## Slide 6: Tranzistoare Bipolare
Factorul de amplificare în curent din bază în colector (βcc) – reprezintă raportul dintre curentul continuu prin colector (IC) şi curentul continuu prin bază (IB)
PARAMETRII ŞI CARACTERISTICILE TRANZISTORULUI BIPOLAR
β este o mărime statică de curent continuu, care indică de câte ori este mai mare curentul prin colectorul tranzistorului decât curentul prin baza tranzistorului. Acest parametru mai poartă denumirea de câştig în curent al tranzistorului. Valoarea acestui parametru este menţionat de către producător în foile de catalog, ca parametru echivalent hibrid hFE
Factorul de amplificare în curent din emitor în colector – reprezintă raportul dintre curentul continuu prin colector (IC) şi curentul continuu prin emitor (IE)
Valorile parametrului β sunt cuprinse între 10 şi 1000, valorile paramentului  sunt cuprinse între 0,95 şi 0,99

## Slide 7: Tranzistoare Bipolare
PARAMETRII ŞI CARACTERISTICILE TRANZISTORULUI BIPOLAR

## Slide 8: Tranzistoare Bipolare
Pe graficul caracteristicii de ieşire dacă se uneşte punctul de blocare (VCC) cu punctul de saturaţie (IC(sat)) se obţine dreapta de sarcină în curent continuu. De-a lungul dreptei de sarcină între cele două puncte se află regiunea activă normală de funcţionare a tranzistorului. La intersecţia unei caracteristici de ieşire cu dreapta de sarcină se află punctul static de funcţionare (PSF).

## Slide 9: Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile

## Slide 10: Tranzistoare Bipolare

## Slide 11: Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile

## Slide 12
Tranzistoare Bipolare

## Slide 13
Tranzistoare Bipolare

## Slide 14
Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile

## Slide 15
Tranzistoare Bipolare

## Slide 16
Tranzistoare Bipolare

## Slide 17
Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile
Problema 4

## Slide 18
Tranzistoare Bipolare

## Slide 19
Tranzistoare Bipolare

## Slide 20
Tranzistoare Bipolare

## Slide 21
Tranzistoare Bipolare

## Slide 22
Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile
Problema 5

## Slide 23
Tranzistoare Bipolare

## Slide 24
Tranzistoare Bipolare

## Slide 25
Tranzistoare Bipolare
Tranzistorul funcționează în regim activ normal deoarece joncțiunea emitor-bază este polarizată direct iar joncțiunea colector-bază este polarizată invers

## Slide 26
Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile
Problema 6

## Slide 27
Tranzistoare Bipolare

## Slide 28
Tranzistoare Bipolare

## Slide 29
Tranzistoare Bipolare

## Slide 30
Tranzistoare Bipolare
În circuitul din figura se cunosc valorile
Problema 7

## Slide 31
Tranzistoare Bipolare

## Slide 32
Tranzistoare Bipolare

## Slide 33
Tranzistoare Bipolare

## Slide 34
Tranzistoare Bipolare