## Slide 1: TEMA 1. DIALIZA ŞI DIALIZATOARELE MEDICALE Autor: Pocaznoi Ion, conf.univ.
Dializoare B BRAUN a companiei germane “B. Braun Avitum AG”.
Scopul TEHNOLOGIEI MEDICALE:
- eliminarea produşilor reziduali și excesul de lichid, din ?___
corectarea dezechilibrelor de electroliţi şi pH-ul organismului.
OBIECTIVELE temei:
METODE,
TEHNICI,
DISPOZITIVE.
Centrul de Excelență în Servicii de Dializă Amplasat în cadrul Spitalului Clinic Republican. http://dializa.md/centru-de-excelenta/

## Slide 2: Salon pentru dializă
16 aparate de dializă de ultima generație, Centrul de dializă din Cahul poate deservi circa 100 de pacienți cu insuficiență renală cronică în stadiul terminal.

## Slide 3: Secții de dializă
În Moldova sunt nouă secții de dializă: șapte în instituții publice și două în instituții private.
Instituțiile publice care au secții de dializă: Spitalul Clinic Republican (Chișinău), Institutul de Medicină Urgentă (Chișinău), Centrul Mamei și Copilului (Chișinău), Spitalul municipal „Sfânta Treime” (Chișinău), Spitalul municipal Bălți, Spitalul raional Cahul, Spitalul raional Comrat.
Private: Centrul BB Dializa (Chișinău) şi Secția de hemodializă „Dr.Pitel SRL” (Chișinău). ,

## Slide 4: Tipuri de tratamente de dializă
Hemodializa Conventionala:
Este cea mai comuna forma de dializa si implica filtrarea sangelui printr-un dializor, care actioneaza ca un rinichi artificial, pentru a elimina deseurile si lichidele in exces.
Hemodiafiltrare On-line
Tip avansat de hemodializa, care combina hemodializa conventionala si hemofiltrarea pentru a asigura o indepartare mai eficienta a deseurilor din sange. Aceasta metoda permite ca un volum mai mare de fluid sa treaca prin filtru, permitand o eliminare mai eficienta a toxinelor de dimensiuni mici si medii.
Dializa Peritoneala Continua (DPC)
Tip de dializa care se poate face acasa si implica folosirea membranei peritoneale a pacientului ca un filtru natural. Este o optiune buna pentru pacientii care doresc mai multa flexibilitate in programul lor de tratament.
Dializa Peritoneala Automata (DPA)
Foloseste un dispozitiv mecanic (cycler) pentru a efectua schimburile de dializa in timpul noptii, in timp ce pacientul doarme. Reprezinta o optiune excelenta pentru pacientii care doresc sa isi continue activitatile normale in timpul zilei.

## Slide 5: Metodele dializei
1. Hemodializa - eliminarea substantelor nefolositoare si a excesului de apa se face la nivelul unui aparat cu o membrana artificiala (“rinichi artificial”).
2.Dializa peritoneală - in care eliminarea substantelor nefolositoare si a apei se face la nivel peritoneal (in abdomenul pacientului) cu ajutorul unui lichid special care se introduce si apoi se scoate din peritoneu.
Dializa peritoneala foloseste o membrana peritoneala ca filtru pentru toxine si lichide suplimentare din organism pentru ca nivelurile de electroliti sa revina la normal. Procedeul implica inserarea unui cateter care va ramane permanent in abdomen. Operatiunea trebuie realizata de catre un medic de specialitate. Dializa peritoneala se poate realiza de mai multe ori pe timp de noapte in timpul somnului, inclusiv la domiciliu.

## Slide 6: Dializa
Aparatul de hemodializa preia sange din organism printr-o anumita cale de acces vascular si dupa epurare, returneaza organismului sangele printr-o alta cale. DIALIZORUL

## Slide 7: Transportul difuziv (conducția)- PROCESELE
Difuziunea
Ultrafiltrarea
Difuziunea este procesul prin care moleculele de solvit se repartizează uniform într-o soluţie, din cauza mişcării browniene.
Dializa este difuziunea printr-o membrană semiper meabilă. (orificii de la 200 mkm spre nanometrice).
Difuziunea prin membrana de dializă
Cantitatea de solvit transportată prin dializă depinde de:
Gradientul de concentraţie și masa moleculară a solventului

## Slide 8: Hemodializa – efectul combinat al difuziei și ultrafiltrării
Schema difuziei prin membrana semipermiabilă.
Ședinţa de hemodializă - cele două procese – difuziunea şi ultrafiltrarea au loc concomitent.
- Eliminarea moleculelor cu dimensiuni mici (uree, creatinină, unii ioni) se realizează în principal prin difuziune şi, numai într-o mai mică măsură, prin convecţie.
- Apa, moleculele cu masă moleculară mai mare şi unii ioni sunt eliminaţi prin ultrafiltrare.

## Slide 9: Ultrafiltrarea
Ultrafiltrarea - transferul simultan de solvent (apa, în cazul hemodializei) şi a unei fracţiuni de solvit printr-o membrană semipermeabilă, sub acţiunea unui gradient de presiune între cele două feţe ale membranei.
Gradientul de presiune poate fi hidro- static (în cazul hemodializei) sau osmotic (în cazul dializei peritoneale).
Dializor tubular cu capilare (10000-20000 tuburi), diam.100 mkm
Avantajele dializoarelor capilare :
  raportul volum/suprafaţă cel mai mare dintre dializoarele folosite în pre zent;
  volumul de umplere deosebit de mic (< 90 mL);
  rezistenţă redusă la trecerea sângelui şi dializantului;
  eficienţă de epurare mare;
  ultrafiltrarea uşor de controlat.
Dezavantajele dializoarelor capilare sunt:
  risc mare de coagulare în dializor;
  necesită adezivi pentru fixarea capilarelor de carcasă;
Biocompatibilitatea membranelor de dializa :
- cele din celuloza regenerata au cea mai mare capacitate de a activa complementul, in timp ce acelea din celuloza substituita sau celuloză sintetice il activeaza in o masură mai mică.
- Membranele sintetice fie nu activează semnificativ complementul, fie absorb fracțiile eliberate ale complementului, blocandu-le efectele secundare.

## Slide 10: Membrana de dializă
Membrane celulozice (membrane filtru) obţinute prin reprocesarea bumbacului. Sunt membrane “inerte”, nu intervin în schimburile dintre cele două compartimente ale dializorului. Sunt cunoscute trei tipuri de membrane celulozice:
- celuloză tratată cu cupramoniu (Cuprophan®);
  celuloză substituită cu acetat (acetat de celuloză – acetofan);
  celulo-sintetice (celuloză + compus aminoterţiar – Hemopham®, Cello- syn®) - au bicompatibilitatea cea mai mare dintre membranele celulozice.
Membrane sintetice (membrane soluţii) sunt membrane active,
intervin direct în schimburile dintre cele două compartimente ale dializorului prin adsorbţia şi dizolvarea anumitor substanţe.
Aceste membrane sunt formate din diverşi polimeri non-celulozici: poliacrilonitril (PAN), polisulfone (PS), policarbonat, poliamide, polimetilmetacrilat (PMMA), polivinilalcool etc;
3. Membrane “biologice” sunt obţinute prin prelucrarea colagenului şi au performanţe superioare faţă de membranele celulozice, dar sunt foarte scumpe.

## Slide 11: Performanțe, dializator de flux înalt și scazut tip FX, Fresenius Medical Care
- Evitarea zonelor de stagnare a lichidului în regiunea capacului,
Evitarea îndoelii magistralelor,
Flux radial al dializantului,
Densitate înaltă a capilarelor și structură specială evită canalizarea dializantului,
Geometrie radială și membrană nanostructurată crează influențează rentabilitatea, fluxul, siguranță și dirijare cu procedura de curățare a sîngelui.
Diametru scăzut al capilarelor și a grosimii pereților majorează procesul de filtrare internă.
Greutate scăzută, carcasa di polipropilen, FX60=105 gr.
Tehnologie specială de formare a nanotuburilor/capilarelor din polisulfin.
Porii netezi și cilindrici, crează o rezistivitate mică de mișcare a moleculelor.
Dimensiunea medie a a porilor: 1,8 nm (flux scăzut) și 3,3,nm (flux ridicat).

## Slide 12: Sterilizarea cu vapori INLINE
Asigură: lipsa de substanțe chimice reziduale, volum minim de lichid pentru spălare. Temepetatura=121 C, durata =15 min. Apă distilată.

## Slide 13: Curățirea cu vapori de aer

## Slide 14: Productivitatea la o unitate de suprafață (m.p.).

## Slide 15: Principiile funcționării /rezumat
Curăţirea sîngelui are loc prin micşorarea concentraţiei în el a substanţelor nocive. În dependenţă de metoda de dializă acest efect se atinge prin mai multe tehnici.
Hemodializa este procedura de filtrare a plazmei sîngelui printr-o membrană semipermiabilă, prin porii căreia trec moleculele cu o masă mai mică, iar moleculele mari de proteine rămîn în plazmă, care apoi se întoarce în fluxul de sînge a pacientului.
Suplinirea principalelor funcţii ale rinichilor pe parcursul procesului de dializă se bazează pe un schimb de substanţe între sângele pacientului şi o soluţie hidro-electrolitică numit lichid de dializă.

## Slide 16: Schema circuitului sanguin în hemodializă
Cateter venos pentru hemodializă cu dublu lumen paralel

## Slide 17: Monitorizarea Circuitului dializantului
Elementele componente:

## Slide 18: Dispozitivele componente a echipamentului de dializă
Dispozitivul de proporţionare a concentratului/ concentraţia în K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3
Monitorul de conductivitate.
Dispozitivul de proporţionare a bicarbonatului.
Camera de echilibrare.
Monitorul de presiune.
Monitorul prezenţei sângelui în dializant.
Dispozitivul de eliminare a aerului.
Dispozitivul de control al ultrafiltrării.
Spălarea şi dezinfecţia circuitului dializantului.

## Slide 19: Generații de dispozitive

## Slide 20: Tipuri de dispozitive
Aparate de uz casnic portabile

## Slide 21: Schema-bloc generală a unui echipament de dializă

## Slide 22: Controllerul TMS320F28335

## Slide 23: Schema-bloc a unui sistem general de măsurare

## Slide 24: Schema-bloc al unui echipament de dializă al companiei Texas Instruments

## Slide 25: Принцип аппарата гемодиализа
Диализ относится к процессу, при котором раствор с обеих сторон полупроницаемой мембраны протекает через диффузию, осмос и ультрафильтрацию, то есть растворенное вещество течет со стороны с высокой концентрацией в сторону с низкой концентрацией, а молекулы воды текут. из стороны с низким давлением осмоса в сторону с высоким давлением осмоса, наконец, достижение динамического равновесия. Гемодиализ достигает терапевтических целей за счет диспергирования раствора и ультрафильтрации между кровью и диализатом.
Жидкостный диализ включает перемещение растворенных веществ и воды, то есть обмен веществ крови и диализата через контакт полупроницаемой мембраны и градиент концентрации в диализаторе (искусственной почке), так что метаболические отходы и избыточные электролиты в крови перемещаются в диализат, и ионы кальция и основания в диализате перемещаются в кровь. Таким образом удаляются метаболические шлаки и яды из крови пациента; Отрегулировать водно-электролитный баланс;

## Slide 26: Monitorizarea procedurii de dializă, exemplu
Система гемодиализа 4008S позволяет проводить полноценные процедуры диализа. Система для гемодиализа обеспечивает и контролирует циркуляцию диализата и экстракорпоральное кровообращение.
Параметры необходимых процедур можно ввести, используя различные меню, на LC-экране высокого разрешения. На экране отображаются также данные очередной процедуры.
В части циркуляции диализата очищенная вода нагревается, освобождается от пузырьков, смешивается с концентратом гемодиализа и всасывается в диализатор. Заполняемые и освобождаемые емкости контролируются волюметрически. Давление диализатора зависит от скорости выбранной ультрафильтрации и используемого диализатора.

## Slide 27: Surse de informație
1. https://antiteck.com/ro/linia-de-asamblare-a-dializatorului.
2. https://www.slideserve.com/tiana/dializa-peritoneal-si-hemodializa.
3.https://medtehural.ru/oborudovanie/oborudovanie-dlya-gemodializa
5. https://www.youtube.com/watch?v=f_AI-qdsEn0
https://www.youtube.com/watch?v=oNHRjWnbMnE