## Slide 1: Electromiografia (EMG), electroneuromiografia (ENMG) și dispozitive EMG şi ENMG
Pocaznoi Ion, conf.univ.,dr.
Electromiograful SMS-6600 este un sistem inteligent de inregistrarea a activitatii bioelectrice la nivelul musculaturii.
EMG SMS-6600 are:
electrozi de culegere;
sistem de amplificare,
sistem de afisare (de inalta rezolutie),
difuzor si
sistem de stimulare (stimuli sonori, stimuli luminosi si stimuli electrici).
Dispozitivul are nivel de zgomot redus si este aplicat in toate sectiile de neurologie, spitale de neurologie, clinici specializate.

## Slide 2: Definiții: electromiografie, electroneuromiografie
Tehnică electrofiziologică în diagnosticările neurologice de evaluare și înregistrare a activității musculare, pe baza detectării semnalelor electrice produse de mușchi. Stimularea nervilor la nivelul pielii, cu un curent electric de intensitate mica. Raspunsul acestora este inregistrat prin intermediul unor electrozi.
Rezutatul investigarii se numeste electromiograma
ELECTROMIOGRAFUL
Înregistreaza activitatea electrica a nervilor si a muschilor. Atunci cand sunt activi, muschii produc impulsuri electrice direct proportionale cu nivelul contractiei musculare
Activitati electrice anormale la nivelul muschilor, cauzate de afectiuni precum:
inflamatii musculare,
distrofie musculara,
scleroza laterala amiotrofica,
leziuni ale sistemului nervos periferic,
hernie de disc
Afecțiuni
METODE
Prin evaluarea conducerii nervoase pe nervii senzitivi si motori
Prin introducerea unui ac cu functie de electrod in masa musculara

## Slide 3: Senzațiile
Ce simte pacientul?
La stimularea electrica pacientul va simti transmiterea impulsurilor electrice pe traiectul nervului stimulat;
În cazul nervilor motori, se va obtine si o scurta contractie a muschilor controlati de acel nerv, la nivelul carora se inregistreaza potentialul de actiune.
3. In momentul introducerii acelor (electrozilor) pana la nivelul muschilor este posibil ca pacientul sa resimta o usoara senzatie de discomfort fizic, asemanatoare unor punctii (injectii intramusculare).
4. Dupa efectuarea EMG se simte o usoare durere la nivelul muschilor testati, durere care va disparea dupa cateva zile.

## Slide 4: Riscuri pentru procedură şi pacient
1. Stimularea electrica este contraindicata la pacientii cu defibrilatoare implantabile; cei care au stimulator cardiac (pacemaker) nu vor primi impulsuri in zona respectiva.
2. Pacientii cu infectii cutanate, edem sever nu vor efectua examen cu ac la acel nivel.
3. Pacientii care urmeaza tratament anticoagulant (sintrom, trombostop, pradaxa, heparina sau echivalente) trebuie sa efectueze coagulograma cu 24h inainte, iar INR trebuie sa fie mai mic de 3; tratamentul trebuie intrerupt incepand cu ziua precedenta examinarii cu ac.
4. Pacientii care folosesc aspirina sau clopidogrel (Aspenter, Plavix sau echivalente) – adica antiagregante plachetare – nu necesita efectuarea coagulogramei

## Slide 5: METODE de EMG
1
Electrozi ca niste discuri de mici dimensiuni care se lipesc pe suprafata pielii.
Inregistrează posibilele probleme ale nervilor stimulati cu curent electric.
Computerul calculeaza viteza de conducere nervoasa, dar si alti parametri functionali ai activitatii nervoase
Procedura poate provoca o durere usoara sau moderata, precum si o mica sangerare
Electromiografia nu prezinta riscuri majore. Este posibila o usoara durere la nivelul muschilor.

## Slide 6: Procedura de investigație
1. https://www.neuroaxis.ro/services/emg/
2. https://youtu.be/6mPcbcfcZlI
𝑥(𝑛) = ∑ ℎ(𝑟)𝑒(𝑛 − 𝑟) + 𝑤(𝑛) 𝑁−1 𝑟=0
Descompunerea semnalului EMG de suprafață
x(n) este semnalul EMG modelat,
e(n) este punctul prelucrat, reprezintând impulsul de ardere,
h(r) reprezintă MUAP,
w(n) este zgomotul Gaussian alb de medie zero,
N este numărul unităților motorii de ardere

## Slide 7: Principiile colectării semnalului EMG
Electromiografia, EMG, este tehnica de explorare funcţională a activităţii electrice musculare. Semnalul EMG are amplitudini de 100 mV ... 4000 mV şi, frecvenţe în domeniul 0,5 Hz ... 5000 Hz.

## Slide 8: Procesarea semnalului
Descompunerea semnalului EMG cu mai multe unități constă din patru proceduri separate
procedura de decompoziție a semnalulu
procedura de detectare a vârfurilor
procedura de clasificare
procedura de separare

## Slide 9: Exemplu de realizare tehnică

## Slide 10: Realizări tehnice
Placa de dezvoltare OpenBCI Placa de dezvoltare ArduinoUNO
Senzor MyoWare
Plasarea senzorului MyoWare

## Slide 11: Conexiuni Senzor MyoWare – placa de dezvoltare ArduinoUNO

## Slide 12: Electrozii utilizați
De referință
Electrozi Ni, can.1-4
Electrozi Pt, can.1-4

## Slide 13: Înregistarea semnalelor EMG în softul OpenBCI

## Slide 14: Domenii de diagnosticare electromiografică
1. Ortodonție/stomatologie
- Electromiografia (EMG) este o metodă de diagnostic pentru studierea sistemului neuromuscular prin înregistrarea potențialelor electrice ale mușchilor masticatori, ceea ce face posibilă evaluarea stării funcționale a sistemului dentoalveolar.
- Activitatea electrică a mușchilor masticatori este înregistrată simultan de ambele părți. Electrozii de suprafață sunt utilizați pentru a elimina biopotențialele. Electrozii sunt fixați în zona punctelor motorii (zone cu cea mai mare tensiune musculară, care sunt determinate de palpare).
- Pentru a înregistra EMG, se utilizează teste funcționale: EMG este înregistrat în restul fiziologic al maxilarului inferior, atunci când maxilarele sunt comprimate în ocluzia obișnuită, mestecarea arbitrară și prescrisă.
- O EMG se efectuează înainte și după tratament pentru a evalua rezultatul tratamentului.
- Datele obținute sunt comparate cu indicatorii EMG normali - activitatea mușchilor de mestecat.

## Slide 15: Disfuncție musculo-articulară cu sindromul durerii si EMG în repaus. Prezența activității bioelectrice a mușchilor masticatori și temporali