## Slide 1: EMG si ENMG
Continuare

## Slide 2: Plasarea electrozilor

## Slide 3: Dispozitive pentru electromiografie și stimulare a mușchilor
Электромиограф (электронейро-миографический анализатор, миограф, нейромиограф) «Синапсис» предназначен для проведения рутинных и углубленных исследований биоэлектрической активности мышц и нервных структур.
-Электромиограф подключается к персональному компьютеру по интерфейсу USB, от него же и получает питание (не требует сети 220В).
- Взаимодействие с электромиографом осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения.
https://www.tiaramed.ru/catalog/elektromiografy-elektroneyromiografy/elektromiograf-sinapsis/
Нейромиограф для диагностики центральной и периферической нервной системы и заболеваний мышц.
Электромиограф 6 каналов NExT Station Advanced. Италия
8 каналов, 6 каналов, многоканальный
Электромиограф 2 канала TruTrace® Travelerб Чехия

## Slide 4: Electroneuromiografia
Studiu al stării funcționale a mușchilor și a nervilor periferici.
- În caz de boli sau leziuni însoțite de o încălcare a căii impulsurilor senzoriale, capacitatea unei persoane de a percepe informațiile primite se schimbă. Poate exista o senzație de târâre pe piele, o senzație de amorțeală, precum și tulburări de temperatură, sensibilitate la durere, auz, miros, vedere.
De la creier și măduva spinării, comenzile sunt transmise de-a lungul nervilor motori periferici către mușchii care execută. De aceea, în cazul bolilor sau leziunilor care apar pe calea mișcării impulsurilor nervoase motorii, capacitatea unei persoane de a efectua mișcări depline este afectată.
Se manifestă sub o formă de slăbiciune musculară, pareză (slăbirea mișcărilor), paralizie etc.
O metodă pentru studierea stării funcționale a mușchilor și a nervilor periferici folosind un aparat special - un electroneuromiograf.
În timpul electroneuromiografiei, nervul periferic este stimulat cu impulsuri electrice, urmat de înregistrarea răspunsului mușchiului inervat de acest nerv.
De exemplu, atunci când se studiază starea creierului, se efectuează stimularea zonelor auditive, vizuale și a altor zone și se înregistrează răspunsul sistemului nervos central.

## Slide 5: Activitatea nervoasă
Mecanismul de bază al activităţii nervoase îl constituie reflexul, adică răspunsul logic al organismului la acţiunea unui stimul din mediul extern sau intern, realizat cu participarea sistemului nervos.
Substratul morfologic al actului reflex este arcul reflex, format din:
receptor senzorial,
calea nervoasă aferentă,
centrul nervos din măduva spinării sau creier (acesta din urmă nu este reprezentat în figură),
calea nervoasă eferentă şi
organul efector (muşchi, glandă, etc), plăci motorii.
receptor senzorial
plăci motorii.
stimul
stimul
stimul
nerv
măduva spinării
nerv eferent
Arcul reflex

## Slide 6: Importanţa electronerografiei
Electroneuromiografia este esențială:
pentru diagnostic,
pentru ghidarea tratamentului bolilor neuromusculare.
Indicând exact locul unde apare disfuncția nervoasă sau musculară, medicii pot:
personaliza tratamentele,
monitoriza progresia bolii,
ajusta terapiile după cum este necesar.
Examenul este deosebit de valoros pentru pacienții care sunt luați în considerare pentru intervenții chirurgicale ortopedice sau tratamente de reabilitare, deoarece oferă date obiective privind funcția neuromusculară.

## Slide 7: Tehnici de realizare
Electroneuromiografia este o tehnică uimitoare pentru studiul activității creierului. Această procedură poate detecta activitatea electrică din creier folosind electrozi atașați la suprafața mâinii
Electroneuromiografia este una dintre cele mai utile tehnici în neuroștiința cognitivă. Este adesea folosit pentru a studia pacienții cu tulburări ale creierului, cum ar fi boala Alzheimer, accident vascular cerebral și epilepsie.
Electrodul care este folosit pentru efectuarea electroneuromiografiei este special deoarece este capabil să detecteze și să localizeze activitatea electrică în creier.
Modul în care se face acest lucru este prin utilizarea unui senzor electromiografic sau EMG.
Acest senzor detectează activitatea electrică în mușchiul atașat la mână.
Cantitatea de activitate detectată este legată de nivelul de activitate din creier.

## Slide 8: Procedura de electroneuromiografie
Înainte de a începe electroneuromiografia, se alege tipul de examen.
Electroneuromiografia se efectuează în două etape.
Prima - realizarea unui studiu al conducerii nervoase a pacientului, prin aplicarea unor impulsuri electrice asupra nervilor.
Deoarece sunt de intensitate redusă și durează rapid, este posibil să se obțină răspunsuri datorită stimulării acestor nervi, ducând la analizarea și înregistrarea corectă a informațiilor conținute în nervi.
- A doua: se introduc mici ace în mușchi sau în propria mână a pacientului, pentru a verifica activitatea electrică a creierului și, prin urmare, a verifica rădăcinile motorii, măduva spinării și fibra musculară, căutând semne sau dovezi ale unor boli localizate în aceste zone.

## Slide 9: Metoda de electroneuromiografie

## Slide 10: EMG SISTEM COMPUTERIZAT ELECTROMIOGRAF + POTENTIALE EVOCATE
PRINCIPALELE FUNCTII: - Electromiografie, - Neurografie (NCS Nerve Conduction Studies,) - Potentiale Evocate, - Posibilitate upgradare cu EEG 64 canale. CARACTERISTICI TEHNICE: 1. Unitatea de baza cu pupitru de comanda specializat : - 2 canale EMG si PE - Greutate maxima 4 kg - Impedanta de intrare peste 1.000 MΏ - CMRR minim 112 dB - Conversie A/D minim 16 biti - Stimulator Electric de curent constant pana la 100 mA - Stimulator Acustic pana la 135 dB SPL, inclusiv casti - Stimulator Vizual, inclusiv monitor 2. Transformator medical de izolare. Conform normelor Europene de protectie a pacientului. 3. Accesorii standard specifice Electromiografiei, Neurografiei si Potentialelor Evocate: Include: - electrozi de stimulare de suprafata, - electrozi de culegere de suprafata, - electrozi ac concentric si electrozi arc pentru deget, - electrod de masa, - pedale de comandă.

## Slide 11: Centru modern
Proceduri de electroneuromiografie. https://www.imagecentro.com.br/exame/eletroneuromiografia/