## Slide 1: Câmpurile electrice ale organismului uman

## Slide 2: Radiatia de la obiecte biologice – obiect informativ pentru studii
Orice obiect biologic, orice corp fizic, este o sursă de radiație electromagnetică de echilibru.
Pentru un corp cu o temperatură de aproximativ 300 K, o astfel de radiație termică este cea mai intensă în IR. În acest domeniu, un obiect biologic, de exemplu o persoană, emite o putere foarte mare - aproximativ 10 mW pe centimetru pătrat al suprafeței corpului său, în total aproximativ 100 W.
Această radiație se îndepărtează departe de o persoană, fiind în fereastra de transparență a atmosferei (8-14 mcm)
Este interesantă radiația electromagnetică care se îndepărtează de obiectele biologice deoarece oferă posibilitatea de a recepționa și obține informații legate de funcționarea organelor interne prin aceste canale.
Astfel, radiația IR poate fi modulată prin procese fiziologice care stabilesc distribuția și dinamica temperaturii suprafeței corpului.
Alt domeniu de undă este radiația radiotermică, care transportă informații despre temperatura și ritmurile temporale ale organelor interne umane. Cu cât lungimea de undă este mai mare, cu atât este mai mare adâncimea de la care se poate înregistra radiația. Astfel, în domeniul undelor decimetrice, este posibilă înregistrarea semnalelor de la o adâncime de până la 5-10 cm.
La lungimi de undă mai scurte, adâncimea de la care se obțin informații scade, dar rezoluția spațială crește. Pe baza imaginilor radiotermice la diferite lungimi de undă, utilizând o procesare digitală complexă, este posibilă reconstituirea distribuției spațiale a temperaturii în adâncimea unui bio-obiect
Alt spectru- câmpuri electrice de joasă frecvență (0 - 1 kHz) sunt asociate cu potențiale electrochimice, în principal transmembranare, care reflectă funcționarea diferitelor organe și sisteme ale unui bio-obiect (inimă, stomac etc.). În prezent, însă, aceste câmpuril electrice de joasă frecvență sunt aproape complet ecranate de țesuturile extrem de conductive ale unui bio-obiect. Acest lucru complică rezolvarea problemelor inverse de reconstrucție a surselor unor astfel de câmpuri pe baza măsurătorilor potențialului electric în apropierea suprafeței corpului.

## Slide 3
Câmpurile magnetice asociate cu curenții din țesuturile conductive care însoțesc procesele fiziologice ar trebui, de asemenea, observate la aceleași frecvențe. Pentru câmpurile magnetice (spre deosebire de cele electrice), țesuturile unui obiect biologic nu sunt un ecran, prin urmare, prin înregistrarea câmpurilor magnetice, sursele acestora pot fi localizate cu o precizie mai mare. Acest lucru este de mare interes pentru studierea activității cerebrale pentru diagnosticarea medicală.
Semnalele acustice care apar în timpul funcționării organelor interne, mușchilor etc. Acestea sunt semnale infrasonice care provin din orice punct al corpului. „Ascultarea” corpului poate oferi informații valoroase despre funcționarea sa mecanică.
Sunt interesante semnalele acustice de înaltă frecvență (de natură zgomotoasă), asociate cu posibile surse la nivel molecular și celular.
Prin măsurarea distribuției câmpurilor în spațiul din jurul bio-obiectului, este posibil să se obțină informații despre distribuția temperaturii și sursele câmpurilor electrice, magnetice, acustice în adâncimea bio-obiectului.
Acest lucru deschide posibilitatea diagnosticării de la distanță a activității funcționale a organelor interne.
Dacă vorbim despre frecvențe mai înalte, atunci în domeniile optic, IR și UV, pot fi observate semnalele de bioluminescență cauzate de reacțiile biochimice care au loc în organism. Această strălucire slabă este foarte informativă și permite controlul ratei proceselor biochimice.

## Slide 4
Pe lângă canalele numite, este important să se măsoare modificările compoziției și caracteristicilor fizico-chimice ale mediului înconjurător al obiectului biologic.
În procesul metabolismului, obiectul biologic introduce perturbări în el - modifică compoziția gazelor și aerosolilor, concentrația ionilor. În același timp, se modifică conductivitatea și permitivitatea, indicele de refracție al mediului.
Înregistrarea semnalelor pe toate canalele numite este sarcina ingineriei și fizicii.
Sarcina fiziologilor.
Starea bio-obiectului este în esență nestaționară. Din acest motiv, imaginea câmpurilor sale fizice poate fi studiată doar prin corelarea acesteia cu o stare psihofiziologică în rapidă schimbare. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să înregistreze simultan diverși parametri fiziologici ai bio-obiectului, împreună cu măsurătorile fizice.
În plus, orice bio-obiect este un sistem dinamic autoreglabil, astfel încât caracteristicile sistemelor de reglare a homeostaziei trebuie să se manifeste semnificativ în imaginea câmpurilor sale fizice. Studiul unor astfel de sisteme este, de asemenea, imposibil fără o cooperare fizicieni - fiziologi.

## Slide 5
Faza cercetărilor.
Echipamentul pentru studierea câmpurilor electrice ale unui obiect biologic: o cameră ecranată electric (cușcă Faraday), unde practic nu există câmp geofizic sau interferențe industriale, se înregistrează de la distanță o electrocardiogramă. Pentru a face acest lucru, este suficient să aduceți mâna la antenă (o sondă de potențial) la o distanță de aproximativ 10 cm. Așa-numitele balistograme sunt înregistrate de la distanță (până la 2 m).
Funcționarea organelor interne, cum ar fi plămânii și inima, provoacă vibrații ale suprafeței toracice, reflectând ritmurile mecanice caracteristice acestor organe. Și, deoarece există întotdeauna o sarcină statică la suprafața corpului, aceasta, mișcându-se odată cu pieptul, duce la apariția unor semnale electrice pe sonda de potențial.
Pot fi la distanță înregistrate semnale mai subtile - microtremor muscular (miogramă), variații ale câmpului de sarcină superficială asociate cu modificări ale parametrilor electrici ai pielii.

## Slide 6: Tipuri de câmpuri fizice ale corpului uman. Sursele lor
Există câmpuri electromagnetice și acustice în jurul unei persoane (câmpul gravitațional și particulele elementare rămân în afara considerentei noastre).
Distingem principalele 4 domenii de radiație electromagneticăși 3 domenii de radiație acustică, în care se desfășoară în prezent cercetări (Fig.)
Schema câmpurilor electromagnetice (dreapta) și acustice (stânga) naturale umane.
Câmpuri electromagnetice: E - câmp electric, B - magnetic, UHF - unde electromagnetice de ultra-înaltă frecvență în domeniul decimetric, IR - unde electromagnetice în domeniul infraroșu, vizibil - domeniul optical radiației.
Câmpuri acustice: LF - oscilații de joasă frecvență, CAE - emisie acustică cohleară,
US - radiație ultrasonică.
Cifrele reprezintă frecvențele (Hz) caracteristice ale radiației.
Zonele de radiație termică sunt umbrite.
Tipul senzorilor și dispozitivelor pentru înregistrarea câmpurilor corespunzătoare sunt indicate în dreapta și în stânga. E.g. SQUID - interferometru cuantic supraconductor, PMT - multiplicator fotoelectric.

## Slide 7: Caracteristicile și sursele câmpurilor electromagnetice generate de corpul uman

## Slide 8: Inducția (B) a corpului magnetic al unei persoane și a mediului înconjurător
Vedem, că câmpul magnetic creat de corpul uman este cu multe ordine de mărime mai mic decât câmpul magnetic al Pământului, fluctuațiile sale (zgomotul geomagnetic) sau câmpurile dispozitivelor tehnice.
Pentru a le depista, nu se măsoară câmpul magnetic în sine, ci gradientul său, adică schimbarea sa în spațiu. În fiecare punct din spațiu, inducția totală a câmpului magnetic B este suma inducțiilor câmpurilor de interferență Bp și ale inimii Bc, și anume B = Bp + Bc, unde Bp > Bc. Câmpul de interferență: generat de surse din ambiental - se schimbă lent în spațiu, în timp ce câmpul magnetic al inimii sau al creierului scade rapid odată cu distanța față de corp. Din acest motiv, inducțiile câmpului magnetic de interferență Bp1 și Bp2, măsurate direct pe suprafața corpului și la o distanță de, să zicem, 5 cm de acesta, sunt practic aceleași: Bp1 = Bp2, iar inducțiile câmpului Bc1 și Bc2 create de inimă în aceleași puncte diferă de aproape 10 ori: Bc1 » Bc2.
Prin urmare, dacă scădem două valori ale inducției câmpului magnetic măsurate B1 și B2, atunci semnalul diferențial B1 - B2 = Bc1 - Bc2 practic nu conține o contribuție din partea interferențelor, iar semnalul de la inimă va fi doar ușor distorsionat. Pentru a implementa - un gradiometru de ordinul întâi - putem utiliza două bobine paralele, situate una în spatele celeilalte la o distanță de câțiva centimetri și conectate una față de cealaltă. În prezent, se utilizează modele mai complexe - gradiometre de ordinul doi (senzorul lor conține mai mult de două bobine). Aceste dispozitive permit măsurarea magnetoencefalogramelor direct în clinică.

## Slide 9: Câmpuri acustice
Gama radiației acustice este limitată pe partea undelor lungi de vibrațiile mecanice ale suprafeței corpului uman (0,01 Hz), pe partea undelor scurte de radiațiile ultrasonice, în special, semnale cu o frecvență de aproximativ 10 MHz au fost înregistrate de la corpul uman.
Cele trei intervale ale câmpului acustic includ:
1) oscilații de joasă frecvență (frecvențe sub 10³ Hz); Radiația de joasă frecvență este creată de procese fiziologice: mișcări respiratorii, bătăi ale inimii, fluxul sanguin în vasele de sânge și alte procese însoțite de oscilații ale suprafeței corpului uman în intervalul de aproximativ 0,01 - 10³ Hz. Această radiație sub formă de oscilații de suprafață poate fi înregistrată prin metode de contact sau fără contact, dar este practic imposibil să o măsurăm de la distanță folosind microfoane. Acest lucru se datorează faptului că undele acustice provenite din profunzimea corpului sunt aproape complet reflectate înapoi de la limita dintre aer și corpul uman și nu ies în aer din corpul uman. Coeficientul de reflexie al undelor sonore este apropiat de unu datorită faptului că densitatea țesuturilor corpului uman este apropiată de densitatea apei, care este cu trei ordine de mărime mai mare decât densitatea aerului.
2) emisie acustică cohleară (CAE) - radiație din urechea umană (v ~10³ Hz); Toate vertebratele terestre, însă, au un organ special în care se realizează o bună adaptare acustică între aer și mediul lichid - aceasta este urechea. Urechea medie și cea internă asigură o transmitere aproape fără pierderi a undelor sonore din aer către celulele receptoare ale urechii interne. În consecință, în principiu, este posibil și procesul invers - transmiterea de la ureche la mediu - și a fost detectat experimental folosind un microfon introdus în canalul auditiv.
3) radiație ultrasonică (v - 1-10 MHz). Sursa studiului acustic în domeniul MHz este radiația acustică termică - un analog complet al radiației electromagnetice corespunzătoare. Aceasta apare ca urmare a mișcării termice haotice a atomilor și moleculelor corpului uman. Intensitatea acestor unde acustice, la fel ca undele electromagnetice, este determinată de temperatura absolută a corpului.

## Slide 10: Radiația IR
Cele mai clare informații despre distribuția temperaturii suprafeței corpului uman și modificările acesteia în timp sunt furnizate de metoda imagisticii termice dinamice în IR.
În termeni tehnici, aceasta este un analog complet al televiziunii, doar că senzorul nu măsoară radiația optică reflectată de obiectul pe care ochiul uman îl vede, ca în cazul televizorului, ci propria radiație IR invizibilă pentru ochi.
Camera de termoviziune constă dintr-un scaner care măsoară radiația termică în intervalul de lungimi de undă de la 3 la 10 μm, un dispozitiv pentru colectarea datelor și un computer pentru procesarea imaginii.
Intervalul de 3-10 μm este ales deoarece, așa cum se poate observa din Fig. , în acest interval se observă cele mai mari diferențe de intensitate a radiației odată cu modificările temperaturii corpului.
Cele mai simple scanere sunt asamblate conform următoarei scheme: radiația termică din diferite părți ale corpului este proiectată succesiv, folosind oglinzi oscilante, pe un receptor de IR răcit cu azot lichid.
Imaginea are un format de 128 x 128 elemente sau 256 x 256, adică, în ceea ce privește claritatea, este doar puțin inferioară televiziunii.
Camerele de termoviziune transmit 16 cadre pe secundă. Sensibilitatea unei camere de termoviziune la măsurarea unui cadru este de aproximativ 0,1 K, dar poate fi crescută brusc prin utilizarea unui computer pentru procesarea imaginilor.
Densitatea spectrală a emisivității radiației electromagnetice termice a unui corp absolut negru în funcție de lungimea de undă. Diferențe vizibile din curbele 1 și 2 corespund unor modificări mari ale lui ԐλT.

## Slide 11: Imagistica termică în biologie și medicină.
Cel mai frapant rezultat al aplicării imagisticii termice în biologie (acesta este detectarea și înregistrarea distribuției spațiale a temperaturii cortexului cerebral al animalelor - s-a născut o nouă secțiune a fiziologiei - termoencefaloscopia).
Termoencefaloscopia a făcut posibilă „vederea” undelor care se răspândesc pe suprafața cortexului cerebral. Unul dintre tipurile de unde - unda de depresie răspândită (RD) - apare atunci când se injectează o soluție de KCI și se deplasează cu o viteză de 3-5 mm/min. S-a dovedit că unda RD, care anterior era înregistrată doar în puncte individuale ale cortexului folosind electrozi, este însoțită de o undă de căldură intensă. Aceasta din urmă este vizibilă ca o creștere locală a temperaturii (până la 1 K), durează semnificativ mai mult decât unda electrică și este cauzată de generarea de căldură în celulele cortexului cerebral.
Din păcate, hărțile termice ale creierului uman pot fi obținute doar în timpul operațiilor neurochirurgicale pe creier deschis,deoarece, din cauza absorbției puternice a radiațiilor IR, scalpul și craniul gros reprezintă o barieră insurmontabilă pentru semnalele din creier.

## Slide 12
Imagistica termică în IR a corpului uman oferă informații despre temperatura straturilor superioare ale pielii - stratul cornos al epidermeiși unele straturi subiacente cu o grosime totală de aproximativ 100μm, deoarece, așa cum arată măsurătorile speciale, undele electromagnetice din domeniul IR se atenuează după ce parcurg o distanță de doar aproximativ 100μm în țesuturile biologice.
Temperatura acestui strat este determinată de echilibrul dintre căldură datoratăeliberării acesteia în mediu și afluxului datorat fluxului sanguin care curge din miezul termic al corpului. Prin urmare, de fapt, imagistica termică în IR este o modalitate de a evalua fluxul sanguin al pielii în diferite părți ale corpului.

## Slide 13: Microunde electromagnetice
Intensitatea radiației microunde datorată mișcării termice este neglijabilă. Calculatî direct din formula lui Planck, cu o diferență de temperatură față de mediul înconjurător de 1 K, aceasta este de doar 2 • 10"13 W/m2 (echivalentă cu lumina lumânării la o distanță de cca 10 km.
Aceste unde din corpul uman sunt atenuate mai puțin decât radiația IR. Prin urmare, cu ajutorul dispozitivelor pentru măsurarea câmpurilor electromagnetice slabe din acest interval de frecvență, așa-numitele radiometre cu microunde, este posibil să se măsoare temperatura în adâncimea corpului uman. Undele din corpul uman sunt recepționate prin intermediul unei antene de contact- un aplicator. Măsurătorile la distanță în acest interval sunt practic imposibile, deoarece undele care ies din corp sunt puternic reflectate înapoi de la limita corp-aer.
Principala dificultate în analiza măsurătorilor temperaturii profunde prin radiație radiotermică la suprafața sa constă în dificultatea de a localiza adâncimea sursei de temperatură. Această problemă nu apare pentru radiația IR: radiația este absorbită la o adâncime de 100 µm, deci sursa sa este în mod clar suprafața pielii.
Microundele sunt absorbite la o distanță de câțiva cm. Adâncimea medie de la care se măsoară temperatura este determinată de adâncimea de penetrare d. Aceasta depinde de lungimea de undă și de tipul de țesut. Cu cât este mai multă apă (electrolit) în țesut, cu atât temperatura poate fi măsurată la o adâncime mai mică: în țesutul adipos cu conținut scăzut de apă d= 4 - 8 cm, iar în țesutul muscular (cu conținut ridicat de apă) această valoare scade la valori de d= 1,5 - 2 cm. Radiometrele cu o lungime de undă în spațiu liber λ = 20 - 40 cm sunt optime pentru măsurarea temperaturii în adâncime: dispozitivele cu unde mai scurte au o adâncime de penetrare de câțiva mm, deci măsoară de fapt temperatura pielii la fel ca camerele de termoviziune cu IR, iar radiometrele cu unde mai lungi (λ = 60 cm) au o antenă prea mare și o rezoluție spațială scăzută.
Deși metoda radiometriei cu microunde măsoară temperatura medie în adâncime în corpul uman, acum se știe care organe își pot schimba temperatura și, prin urmare, este posibil să se asocieze fără echivoc modificările de temperatură cu aceste organe. De exemplu, modificarea temperaturii în timpul lucrului muscular este evident asociată cu țesutul muscular, în timp ce modificările temperaturii în adâncime a creierului, care ajung la 1-2 K, sunt determinate de cortexul său.

## Slide 14: Radiometria cu microunde în medicină.
Principalele domenii de aplicare practică a radiometriei cu microunde în prezent sunt diagnosticarea tumorilor maligne ale diferitelor organe: glanda mamară, creierul, plămânii, metastazele, precum și starea funcțională a cortexului cerebral.
În acest caz, se utilizează așa-numitele teste funcționale: efecte care provoacă un anumit răspuns al organismului.
De exemplu, se utilizează un test de glucoză în această calitate - pacientul ia câteva grame de soluție de glucoză, după care începe să măsoare temperatura internă cu antene instalate în mai multe puncte de pe suprafața corpului, în apropierea organului examinat. Dacă există tumori maligne sau metastaze, atunci după testul de glucoză este vizibilă o creștere a temperaturii profunde a corpului în aceste zone.

## Slide 15: Radiația optică a corpului uman
Radiația optică a corpului uman este înregistrată în mod fiabil folosind tehnologia modernă de numărare a fotonilor. Aceste dispozitive utilizează fotomultiplicatori (PMT) de înaltă sensibilitate, capabili să înregistreze cuante de lumină individuale și să emită impulsuri de curent pe termen scurt, care sunt apoi numărate folosind contoare electronice speciale.
Măsurătorile efectuate în mai multe laboratoare au arătat că 1 cm2 de piele umană emite spontan 6-60 de cuante în toate direcțiile pe secundă, în principal în spectrul albastru-verde.
Luminozitatea diferitelor zone ale pielii diferă - cea mai puternică radiație provine de la vârful degetelor, mult mai slabă, de exemplu, de la abdomen sau antebraț. Această strălucire nu este asociată cu prezența murdăriei pe piele și depinde de starea funcțională a pacientului, scăzând în repaus și crescând odată cu creșterea activității.
Este posibil să se inducă strălucirea pielii, de exemplu, prin tratarea acesteia cu peroxid de hidrogen sau prin expunerea pielii la o expunere preliminară la lumină. Un efect secundar puternic - fosforescența - este cauzat de radiațiile la o lungime de undă de 254 nm, corespunzătoare vârfului de absorbție a ADN-ului. Iluminarea preliminară provoacă o creștere a luminescenței cu un factor de mii, care apoi scadeîn timp, de-a lungul unei curbe cinetice complexe cu mai multeconstante de timp, de la unități la zeci de minute.
Radiația optică a pielii nu este termică. Intensitatea radiației termice în domeniul optic este neglijabilă - de la 1 cm2 de suprafață a corpului, o cuantă poate fi emisă în medie doar în multe secunde.

## Slide 16: Activitatea electrică a organelor
După cum am discutat, funcționarea celulelor vii este însoțită de apariția potențialelor electrice transmembranare.
Celulele, formând un singur organ, formează o imagine complexă a activității sale electrice. Aceasta este determinată atât de activitatea electrică a celulelor individuale, cât și de interacțiunea dintre acestea, de structura organului în sine, de eterogenitatea structurii acestui organ, de procesele dereglare din cadrul acestuia și de o serie de alte motive.
Activitatea electrică reflectă în mare măsură starea funcțională a celulelor, țesuturilor și organelor.
Înregistrareași analiza activității electrice ne permit să efectuăm studii biofizice și medico-biologice pentru a studia funcționarea organelor și a efectua diagnostice clinice.

## Slide 17: Câmpuri electrice externe ale organelor. Principiul generatorului echivalent
Atunci când se trece de la nivelul celular la nivelul organelor (următorul nivel de organizare a sistemelor vii), apare problema descrierii distribuției potențialelor electrice pe suprafața acestui organ ca urmare a excitării secvențialea celulelor sale individuale.
În timpul vieții, starea unui organ și, prin urmare, activitatea sa electrică, se schimbă în timp. Acest lucru se datorează în principal propagării undelor de excitație de-a lungul fibrelor nervoase și musculare. În scopuri de cercetare, este posibil să se măsoare diferența de potențial direct pe suprafața sau pe structurile interne ale organului studiat (inimă, creier etc.). În practica clinică, o astfel de măsurare directă a diferenței de potențial pe un organ este dificil de implementat. Dar chiar și în cazurile în care este posibil să se măsoare diferențele de potențial direct pe organele interne, cartografierea acestora și descrierea modificărilor în timp reprezintă o sarcină dificilă.
Pentru a evalua starea funcțională a unui organ prin activitatea sa electrică, se utilizează principiul generatorului echivalent. Acesta constă în faptul că organul studiat, format din mai multe celule care sunt excitate în momente diferite în timp, este reprezentat de modelul unui singur generator echivalent. Se admite, că acest generator echivalent este situat în interiorul corpului și creează un câmp electric pe suprafața corpului, care se modifică în funcție de modificarea activității electrice a organului studiat. T
ermenul „echivalent” înseamnă că distribuția potențialelor pe suprafața corpului și modificarea lor în timp generate de organ ar trebui să fie apropiate de cele generate de un generator imaginar.
De exemplu, în teoria lui Einthoven, inima, ale cărei celule sunt excitate într-o secvență complexă, este reprezentată de un dipol de curent (generator echivalent). Mai mult, se crede că modificarea potențialelor câmpului electric de pe suprafața toracelui, cauzată de o modificare a momentului electric al dipolului, este aceeași cu cea a unei inimi funcționale.

## Slide 18
O metodă de studiere a funcționării organelor sau țesuturilor bazată pe înregistrarea potențialelor câmpului electric de pe suprafața corpului în timp se numește electrografie. Doi electrozi aplicați în puncte diferite de pe suprafața corpului înregistrează diferența de potențial care se modifică în timp. Dependența de timp a modificării acestei diferențe de potențial Acp(t) se numește electrogramă.
Denumirea electrogramei indică organele (sau țesuturile) a căror funcționare duce la apariția unor modificări înregistrate ale diferenței de potențial: inimă - ECG (electrocardiogramă), retină - ERG (electroretinogramă), creier - EEG (electroencefalogramă), mușchi - EMG (electromiogramă), piele - GSR (răspuns galvanic al pielii) etc.
Există două sarcini fundamentale în electrografie:
sarcina directă - calcularea distribuției potențialului electric pe o anumită suprafață a corpului în funcție de caracteristicile date ale generatorului echivalent;
sarcina inversă - determinarea caracteristicilor generatorului echivalent (organul studiat) în funcție de potențialele măsurate pe suprafața corpului. Sarcina inversă este o sarcină de diagnostic clinic: prin măsurarea și înregistrarea, de exemplu, a unui ECG (sau EEG), se determină starea funcțională a inimii (sau a creierului).

## Slide 19
Electrocardiografia - este un grafic al dependenței de timp a diferenței de potențial din conductorul corespunzător și, prin urmare, al dependenței de timp a proiecției EEVS pe linia conductorului
Electrocardiografia vectorială (VECG) este o tehnică ce permite evaluarea modificării EECS în spațiu. Proiecțiile unei curbe spațiale complexe descrise de capătul vectorului E sunt înregistrate pe planurile frontal, sagital și orizontal. Pentru a obține o electrocardiogramă vectorială se utilizează un osciloscop electronic. Două oscilații perpendiculare reciproc (figuri Lissajous) sunt adunate pe ecranul osciloscopului. Diferența de potențial a electrodului 1 este transmisă plăcilor de deviere orizontale ale osciloscopului, iar tensiunea celuilalt electrod este transmisă plăcilor de deviere verticale. Așa se obține o proiecție pe planul frontal. Pentru a obține proiecții pe alte planuri, se utilizează alți electrozi, în special un electrod plasat pe spate, lângă unghiul scapulei stângi.
Pozițiile diferite ale electrozilor permit obținerea VECG pe planuri diferite.
Electroencelografia - este un grafic al modificării diferenței de potențial dintre diferite zone (puncte de prelevare) ale suprafeței capului uman în timp. Numărul de puncte de prelevare poate varia semnificativ (de la 2 la câteva zeci) în funcție de obiectivele studiului.

## Slide 20
O electrocardiograma oferă informaţii despre:
• Ritmul inimii
• Originea impulsului şi propagarea (conducerea) acestuia prin masa miocardului
• Mărimea cavităţilor cordului
• Poziţia inimii
• Extensia şi localizarea unui infarct acut de miocard (IMA)
• Efectele modificării concentraţiei electroliţilor asupra proprietăţilor miocardului
• Efectele unor medicamente asupra activităţii cordului
• Funcţionarea unui pace-maker artificial implantat unui pacient
• NU oferă date despre contractilitatea miocardului şi despre funcţia de pompă.
Aceste informaţii se pot obţine prin cateterism cardiac sau prin ecocardiografie
• Reprezintă “standardul de aur” pentru diagnosticul tulburărilor de ritm şi de
conducere

## Slide 21
Bazele teoretice şi practice ale ECG au fost puse de Einthoven (premiul Nobel pentru aceasta).
El a plecat de la următoarele premise:
• cordul este un dipol;
• cordul este situat în centrul toracelui, iar acesta este situat în centrul corpului;
• toracele este sferic;
• articulaţiile radio-carpiene şi tibio-tarsiene sunt echidistante faţă de cord;
• rezistenţele electrice ale ţesuturilor sunt egale în orice direcţie.
Dintre acestea, singura premisă adevărată, exactă, este aceea că inima este un dipol, suficientă totuşi, pentru a putea explica formarea undelor ECG.

## Slide 22: Teoria dipolului
La nivelul ţesutului miocardic, excitaţia este iniţiată într-un punct, în condiţii fiziologice în nodulul sino-atrial şi se propagă cu rapiditate de la o celulă la alta. Porţiunea din miocard activată sau depolarizată devine electronegativă, iar cea neactivată, aflată încă în repaus rămâne electropozitivă, creânduse astfel un dipol care se propagă pe masură ce se desfăşoară ciclul cardiac.
Diferenţele de potenţial în câmpul electric creat sunt mai mari în apropierea polilor dipolului şi scad pe măsură ce ne îndepărtăm de ei. La egală distanţă între cei doi poli ai dipolului, diferenţa de potenţial este neglijabilă, iar în electrocardiografie se consideră a fi 0 (linia de “0” – zero potenţial). Linia imaginară care trece prin cei doi poli se numeşte axa dipolului. Pe ea înregistrăm cele mai ample diferenţe de potenţial, de un sens sau altul, după semnul plus sau minus al celor doi poli (figura).
Teoria dipolului constituie un mod extrem de simplu de a explica fenomenele electrice cardiace. Prin dipol se înţelege un cuplu de sarcini electrice: una pozitivă şi alta negativă. Această teorie a fost enunţată de Waller şi Craib şi compară câmpul electric creat de un dipol artificial într-un mediu conductor, cu câmpul electric generat de miocard.
Se observă că un electrod plasat în câmpul (polul) pozitiv va înregistra o undă pozitivă, iar cel plasat în campul (polul) negativ, o undă negativă, a cărei amplitudine scade pe măsură ce ne îndepărtăm de polul respectiv. Prin comparaţie, dacă se reduce activitatea electrică a inimii la numai două sarcini (una pozitivă şi alta negativă) deci, un dipol, acesta se mişcă, se deplasează în torace odată cu depolarizarea progresivă a miocardului, în faţa unor electrozi exploratori plasaţi în puncte fixe.
Dipolul electric se formează între segmentul depolarizat (negativ) şi cel aflat în repaus (pozitiv). Se observă că, dacă plasăm 2 electrozi cuplaţi la un galvanaometru pe suprafaţa unei fibre miocardice aflată în depolarizare, aceştia vor înregistra o diferenţă de potenţial de sens pozitiv, care se va inscrie pe un traseu ECG ca o undă pozitivă (condiţia A pe imagine). Dacă fibra miocardică este complet depolarizată sau complet repolarizată, cei 2 electrozi nu vor înregistra nicio diferenţă de potenţial. Pe ECG se va înscrie o linie izoelectrică (Figura) care exprimă situaţia de “0”potenţial) sau deflexiunea coboară către linia izoelectrică (condiţia B).

## Slide 23: Teoria vectorială
Un dipol poate fi reprezentat printr-un vector, orientat dinspre zona electronegativă înspre zona electropozitivă şi având o mărime determinată de diferenţa de potenţial dintre cei doi poli ai dipolului. Există vectori cardiaci care corespund dipolului unei fibre miocardice, numiţi vectori elementari, alţii sunt vectorii instantanei, care reprezintă grafic însumarea unor vectori elementari dintr-un anumit moment, din timpul activităţii cardiace.
Toţi aceşti vectori, se supun legilor matematice putând fi însumaţi, deplasaţi sau măsuraţi, prin proiecţiile lor ortogonale pe anumite axe, numite derivaţii ECG sau conduceri ECG. Un vector, este caracterizat de modul (mărime), punct de aplicare, direcţie şi sens.

## Slide 24: Teoria vectorială. Cont.
Înregistrarea vectorilor instantanei de depolarizare şi repolarizare în spaţiu reprezintă o vectocardiogramă. Prin unirea vârfurilor vectorilor multipli instantanei, în spaţiu, se obţine o buclă spaţială de vectocardiografie. Proiecţia desfăşurată a acestei bucle, în funcţie de timp, pe o dreaptă din corpul omenesc, corespunzătoare unei derivaţii, reprezintă electrocardiograma (ECG) înregistrată în aceea derivaţie.
Vectorul rezultant al depolarizarii ventriculare: este orientat de sus în jos şi de la dreapta la stânga. Urmareşte axul anatomic, longitudinal al cordului.

## Slide 25: Teoria unghiului solid
Presupunem o suprafaţă “S” explorată dintr-un punct E care este centrul unei sfere. Suprafaţa tăiată din sferă de conul unei suprafeţe "S" este unghiul solid, conceput în spaţiu, deci tridimensional.
Potenţialul electric cules din E are sensul polarităţii feţei care este orientată spre E (e.g.: dacă E este orientat spre faţa pozitivă, se va înregistra un potenţial electric pozitiv, adică unde pozitive). Amplitudinea potenţialului înregistrat din E, va fi cu atât mai mare cu cât unghiul solid va fi mai mare. Cu cât punctul E din care explorăm suprafaţa S este mai aproape de S (punctul E1), cu atât unghiul solid va mai mare - deci amplitudinea undei va fi mai mare, și invers (figura).
Acestă teorie ne ajută să înţelegem modul în care, electrozii plasaţi pe torace “privesc inima”. Prin electrozii aşezaţi pe torace în dreapta sau stânga inimii, se explorează două mase miocardice (dreapta mai mică şi stânga mai mare) ale căror suprafeţe endocardice au o polaritate diferită faţă de cele epicardice
Unghiul solid (după Kleinerman. În punctul E, unghiul solid este mai mic decât cel determinat din E’, deci unda înregistrată din E va avea o amplitudine mai mică decât cea din E’.
Unghiul solid este o noţiune matematică utilizată în ECG, pentru a ajuta înţelegerea mai bună a reprezentării fenomenelor electrice în conducerile unipolare, toracice. Semnalul cules dintr-o anumită regiune este invers proporţional cu pătratul distanţei de la sursă la electrod). Relaţia de definiţie este:
unde Ω - unghiul solid, S - suprafaţa considerată, iar r - distanţa dintre punctul de observaţie şi suprafaţa explorată.

## Slide 26: Să rezumăm.
Câmpurile fizice umane sunt în prezent una dintre secțiunile fizicii medicale și biologice.
Cea mai importantă aplicație a sa este studiul stării diferitelor organe umane folosind înregistrarea pasivă a radiațiilor electromagnetice sau acustice direct de la acest organ sau de la orice alte părți ale corpului, conectate cu organul studiat prin conexiuni neuronale sau umorale.

## Slide 27: Biomedical devices
Principalele surse de semnale bioelectrice sunt generate de mușchi, inimă sau creier. Semnalele chimice sau mecanice pot fi, de asemenea, măsurate după ce au fost convertite în semnale electrice.
Punctul inițial de măsurare se numește senzor. Ieșirile senzorului sunt semnale analogice, care sunt amplificate, filtrate, condiționate și convertite în semnale digitale prin intermediul unui procesor și al unui convertor digital. Odată ce semnalele analogice sunt convertite în semnale digitale, acestea pot fi stocate și procesate prin metode diferite.
Deși semnalele electrice pe care le măsoară diferite instrumente nu aratăla fel, ele au aceleași mecanisme de bază.
Toate sistemele de instrumente au, de asemenea, un dispozitiv de afișare a ieșirii, un dispozitiv de stocare, un sistem de calibrare și elemente de feedback.
Dispozitivul de afișare permite utilizatorilor să vizualizeze semnalele numeric sau grafic într-un mod discret sau continuu.
Dispozitivul de stocare permite operatorilor să efectueze analize suplimentare după obținerea datelor.