## Slide 1: Bazele Tehnologice ale microelectronicii T.1 – Tehnologia materialelor semiconductoare
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Scopul Lecției: Scopul acestei lecții este să ofere studenților o înțelegere solidă a tehnologiei materialelor semiconductoare, a clasificării circuitelor integrate (CI) din punct de vedere al procesului tehnologic și a noțiunilor de bază legate de tehnologia circuitelor integrate.
Studentul trebuie să cunoască:
§ Să înțeleagă conceptele de bază legate de semiconductori, cum ar fi structura lor atomică, bandele de energie și conductivitatea.
§ Să fie capabil să identifice și să descrie diferite tipuri de circuite integrate, cum ar fi CI analogice, CI digitale și CI analogice mixte.
§Să aibă cunoștințe despre etapele principale ale procesului de fabricație a CI, cum ar fi litografia, implantarea ionilor, depunerea straturilor, gravarea și testarea.
§ Să cunoască rolul fiecărei etape în producția unui CI funcțional.
§ Să poată face legături între materialele semiconductoare și tehnologia circuitelor integrate, înțelegând cum sunt utilizate semiconductoarele pentru a crea dispozitive electronice în cadrul procesului tehnologic.
§ Să folosească terminologia corectă și să fie capabil să comunice eficient despre subiectele legate de materialele semiconductoare, clasificarea CI și tehnologia circuitelor integrate.

## Slide 2: Introducere
Înțelegerea bazelor tehnologiei microelectronice este esențială pentru studenții care urmează să se specializeze în domenii precum electronică, inginerie electrică, inginerie electronică, inginerie informatică sau alte discipline legate de tehnologia microelectronică. Această cunoaștere este importantă, deoarece tehnologia microelectronică stă la baza dezvoltării și funcționării majorității dispozitivelor și sistemelor electronice pe care le folosim în viața de zi cu zi.
Bibliografie: Ion Pârvu – Produse anorganice semiconductoare (1997), Tehnologia materialelor semiconductoare Radu M. Bârsan – Fizica şi tehnologia circuitelor MOS integrate pe scară mare (1989) Paul Gray, Robert Mayer – Circuite integrate analogice – Analiză şi proiectare
Bibliografie adăugătoare: În română:
"Tehnologie microelectronică" de Radu Munteanu
"Semiconductoare și dispozitive electronice" de Dinu Moldovan
În rusă:
"Микроэлектроника: учебник" de В.А. Витковский
"Полупроводниковые приборы" de И. Ф. Веселаго și В. П. Вяльцев

## Slide 3: Cap.1 Tehnologia materialelor semiconductoare
În 1806 în Îndrumătorul de cuvinte se spunea că tehnologia include în sine aproape tot ce ştiu şi ce fac oamenii.
În Dicţionarul Enciclopedic Rus în 1877 se spunea că tehnologia este ştiinţa despre producerea uneltelor de muncă şi poate fi împărţită în două direcţii: mecanica şi chimia.
Mecanica se ocupă de prelucrarea materiae crude cu ajutorul meseriilor.
Chimia transformă materia pe baza reacţiilor chimice.
După Dicţionarul Politehnic din 1980, tehnologia provine de la două cuvinte din greacă: “tehne” – măiestrie şi “logos” – cuvânt, ştiinţă şi aceasta reprezintă metode de prelucrare, producere şi schimbarea proprietăţii formei materiei prime pt. Obţinerea producţiei finale.
Pentru a realiza un oarecare dispozitiv sau circuit integrat (C.I.) trebuie îndeplinită o succesiune de operaţii tehnice. Se numeşte operaţie tehnică un proces care este îndeplinit la un anumit loc de lucru.
Există operaţii tehnice:
principale(sunt acele operaţii datorită cărora operaţia devine un produs final);
secundare(creşterea epitaxială; purificarea H2).
Proces de producere – include toate lucrările care se îndeplinesc la firmă pt. A produce un produs finit.

## Slide 4
Primele utilizări ale materialelor semiconductoare în tehnică au fost redresoarele pe baza seleniului (1886 - Frits). În 1927 (Grondal şi Ghigher) au fost folosite redresoarele pe baza CuO (oxid de cupru). Ge şi Si au proprietăţi semiconductoare foarte bune. Proprietăţile principale ale Ge au fost descrise în 1870 de către Mendeleev. În 1886 Vinclev a sintetizar pentru prima oară Ge (în Germania, de unde vine şi numele).
În scoarţa pământului Ge există doar în valoare de 0.001% , pe când Si este foarte răspândit în sol sub formă de bioxid de siliciu (SiO2) şi el constituie 25% din greutatea pământului
Germaniu
Siliciu

## Slide 5
În 1951 N. Ganiunov a descoperit un şir de materiale semiconductoare:
Ga As
Dacă facem un aliaj din elementele din grupa a-V-a cu elemente din grupa a-III-a obţinem un material de forma AIIIBV- care are proprietăţi semiconductoare binare. Banda interzisă (Eg) pt. aceste semiconductoare este: GaAs=1.45eV, GaP=2.2eV, InP=1.35eV, InAs=0.24eV, InSb=0.16eV, AlAs=3eV. Banda interzisă pt. Ge şi Si: Eg Ge = 0.707eV; Eg Si = 1.1eV.
Lungimea de undă a ledurilor: - lumina infraroşie.
Led-urile roşii se fac pe bază de GaP. InSb are cea mai mare mobilitate a purtătorilor de sarcină. AlxGa1-xAs – amestec format din GaAs şi AlAs este folosit la lasere.
În 1963 pt. prima dată la Chişinău a avut loc o conferinţă de fizica semiconductoare – Laser pe baza semiconductorilor cu joncţiune pn.
N Ganiunov a mai arătat că elementele din grupa a-II-a şi a-VI-a formează elemente cu proprietăţi semiconductare: AIIBVI (Eg ZnTe = 2.4eV, ZnSe, Eg CdSe = 1.45eV, CdSe, Eg Hg ≅ 0, HgAs).
CdxHg1-xTe – pe baza acestui material se fac unele fotoreceptoare care au proprietatea de a vedea noaptea. Compuşi cuaternari – InxGa1-xAsyP1-y se folosesc pt. lasere cu lungime de undă între 1.3 şi 1.55μm.

## Slide 6
În 1939 pt. prima dată a fost stabilit din punct de vedere teoretic posibilitatea de formare a tranzistorului. În 1940 pt. prima dată a fost creată dioda punctiformă.
- frecvenţa de funcţionare normală.

## Slide 7
În 1948 savanţii americani Bardin, Bratain şi Shacly au realizat tranzistorul cu contacte punctiforme.
Realizat din germaniu cu contacte punctiforme la terminalele de Emitor și Colector
Primul tranzistor a fost inventat de către John Bardeen, Walter Brattain și William Shockley la laboratoarele Bell Telephone în decembrie 1947. Acest tranzistor a fost un tranzistor cu joncțiune bipolară (BJT), care a fost baza pentru dezvoltarea ulterioară a electronicii și a tehnologiei semiconductoare.
Tranzistorul cu joncțiune bipolară este un dispozitiv semiconductor care poate fi utilizat pentru amplificarea semnalelor electronice și pentru comutarea acestora. Acest dispozitiv a avut un impact imens asupra tehnologiei electronice, înlocuind vechile tuburi electronice mari și fragile cu dispozitive mult mai mici, mai eficiente și mai fiabile.
Invenția tranzistorului a deschis calea pentru dezvoltarea calculatoarelor și a tehnologiei informației, fiind fundamentala pentru dezvoltarea industriei microelectronice. Tranzistoarele BJT au fost ulterior îmbunătățite și au dat naștere unor variații, cum ar fi tranzistoarele cu efect de câmp (FET), care au jucat, de asemenea, un rol esențial în dezvoltarea electronicelor moderne.

## Slide 8
În 1955 a apărut tehnologia joncţiunii pn formată prin difuzia impurităţilor (primele tranzistoare formate prin difuzie). În 1957 s-a demonstrat că pelicula de SiO2 cu grosime de 1μm nu permite trecerea impurităţilor, iar în 1959 această peliculă a fost folosită în microelectronică.
Difuzia impurităților, în contextul științei materialelor și al semiconductorilor, este procesul de dispersie sau migrație a atomilor sau ionilor impurităților într-un material solid. Acest proces are loc din zonele cu concentrație mai mare către cele cu concentrație mai mică a impurităților în materialul gazdă. Scopul difuziei impurităților este de a modifica proprietățile materialelor într-un mod controlat pentru a le adapta utilizării în diverse aplicații, precum dispozitive electronice sau semiconductoare.

## Slide 9
În 1959 au apărut primele circuite integrate (CI) care conţineau tranzistoare bipolare (TB). În 1964 au fost confecţionate primele CI cu tranzistoare MOS. În 1968-1969 s-au făcut primele led-uri (diode luminescente). În 1970 deja un cristal conţinea câte 1000 tranzistoare MOS.

## Slide 10
Clasificarea CI din punct de vedere al procesului tehnologic
CI monolite ( din greacă “mono”- singular, unic, “ litos”- piatră) – în aceste circuite integrate toate elementele active ( D, T) şi pasive (R,C) sunt formate în placa de Si, iar conexiunile între aceste elemente sunt pe suprafaţa plachetei. În monolite fiecare element trebuie izolat unul de altul. CI hibride – pe suprafaţa unei plăci de ceramică se fac toate elementele pasive şi toate conexiunile, iar elemntele active se conectează la urmă. Hibridele pot funcţiona la frecvenţe mult mai înalte decât cele monolite. - cu pelicule subţiri – se formează prin depunerea vaporilor de Al în vid; - cu pelicule groase – la acestea se folosesc paste rezistoare, conductoare şi dielectrice. CI optoelectronice – există trei elemente de bază: - sursa de lumină (laser); - fotoreceptor (detectează această sursă de lumină); - calea de transmisie pe baza joncţiunii pn.

## Slide 11
Noţiuni de tehnologie a CI
În 1957 a apărut tehnologia tranzistorilor planari.
această plachetă introdusă într-un cuptor electric se realizează oxidarea: Si + O2 → SiO2
apoi se realizează un proces de fotolitografie; pe plachetă în pelicula de SiO2 se formează nişte ferestre:
apoi se face difuzia impurităților acceptoare pentru formarea semiconductorului de de tip p:
se mai face o oxidare, apoi din nou un proces de fotolitografie:
la npn purtătorii sunt electronii care se injectează în bază şi formează curentul prin bază, o altă parte de electroni se injectează în colector şi se formează curentul prin colector;
pt. a face contactele placheta se oxidează din nou şi din nou procesul fotolitografic ⇒că se deschid nişte ferestre de contact, după care se depune Al pe toată suprafaţa plachetei:
Această tehnică planară a tranzistorului a fost în principiu trecerea rapidă la tehnologia circuitelor integrate.

## Slide 12
În 1961 se realizează primele CI.
This 1958 prototype integrated circuit mounted on glass was designed by Nobel Prize Physics winner Jack Kilby at Texas Instruments.
Așa arăta primul circuitul integrat din lume, prezentat de Jack Kilby pe 12 septembrie 1958 colegilor săi de la Texas Instruments
Pt. a face acest circuit în cadrul unui CI trebuie ca: - structura lui Q trebuie să fie alta decât cea de la tranzistorul fabricat anterior; - capacitatea de barieră a joncţiunii pn o folosim ca o capacitate în CI monolite.
b = lăţimea; h = grosimea.

## Slide 13
Vrem să folosim cam aceeaşi metodă de realizare a tranzistorului planar şi pt. CI.
Următoarea operaţie este fotolitografia plus difuzia a impurităţilor de tip n (adică difuzia fosforului).
Următoarea operaţie este oxidarea pe toată suprafaţa plus fitolitografie plus difuzie a impurităţilor de tip p:
- pt. construcţia C vom folosi joncţiunea BC ⇒structura C este astfel realizată. - pt. construcţia R vom folosi regiunea bazei tranzistorului ⇒structura R este realizată. - pt. a realiza tranzistorul se face din nou oxidare plus fotolitografie, dar nu mai deschidem ferestre unde este C şi R, după care difuzia fosforului (n+) pt. E.

## Slide 14
- realizăm contactele ⇒
- tranzistorul Q are o joncţiune în plus faţă de cel realizat anterior (are conducţie de tip n înconjurată de p). Cum arată două tranzistoare la finalul procesului:

## Slide 15
Realizarea aceluiaşi circuit în tehnologia hibridă
- în hibride obţinem o precizie de 1/1000 (pt. R şi C); - pt. realizarea aceluiaşi CI ne trebuie o mască pt. C, o mască pt. Pelicula rezistivă, pt. contacte ⇒în total patru măşti.
Într-un cm3 de Si monocristalin se găsesc aproximativ 5*1022 atomi. Există plachete de Si-n care au n (concentraţia) = 5*1016 cm-3 atomi de impuritate ⇒ ⇒ la 1 milion de atomi de bază ai Si îi corespunde 1 atom de impuritate