## Slide 1: Tema 8. ILUMINATUL DE PRODUCȚIE
8.1. Sistemele şi tipurile de iluminat.
8.2. Mărimile fototehnice de bază şi unităţile lor de măsură.
8.3. Documentele normative în domeniul iluminatului natural și artificial.
8.4. Cerinţele de bază faţă de iluminatul de producţie.
8.5. Sursele de lumină electrică.
8.6. Normarea iluminatului natural și principiile de calcul.
8.7. Estimarea igienică a ambianței luminoase la LM.

## Slide 2: 8.1. Sistemele şi tipurile de iluminat
Una din problemele de bază a SSM - asigurarea LM cu iluminat sănătos. Un iluminat de calitate este important pentru activitatea profesională.
Iluminatul influențează asupra:
stării generale a OU;
asupra sistemul nervos;
asupra sistemului de schimb al substanțelor.
O mare influență are asupra productivității muncii. Cercetările științifice au demonstrat că la majorarea coieficientului de iluminare doar cu 100lx, se mărește productivitatea muncii cu 15-16 %. Iluminatul incorect sau prea luminos influențează negativ asupra OU.
Expunerea la lumină produce efecte fiziologice, psihologice şi impresia de distanţă în spaţiu.

## Slide 3: Lumina - radiație electromagnetică sub formă de unde în spectrul de undă 380÷740 nm, percepută de ochiul liber Lungimea de undă, nm și culorile 380-430 – violet; 430-485 – albastru; 485-570 – verde;570-600 – galben; 600-650 – portocaliu; 650-740 –roșu

## Slide 4: Efecte determinate de culori
  Roşu – creşte tensiunea arterială şi tonusul muscular, activează respiraţia, este stimulent general şi intelectual, cald, apropiat;
  Portocaliu – creşte frecvenţa cardiacă, favorizează secreţia gastrică şi digestia, cald, incitant, emoţional, foarte apropiat;
  Galben - efecte reglatoare cardiovasculare, stimulează vederea, cald, vesel, calmant, apropiat;
  Verde – scade tensiunea arterială, conduce la vasodilataţie capilară, este rece, liniştitor, proaspăt, relaxant, depărtare;
  Albastru – scade tensiunea arterială, scade tonusul muscular, reduce frecvenţa cardiacă şi frecvenţa respiratorie, este rece, liniştitor, în exces induce depresii, depărtare;
  Violet – creşte rezistența periferică şi pulmonară, este rece, descurajant, depresiv.

## Slide 5: Efecte nefavorabile asupra ochiului și stării generale ale OU
- oboseală vizuală;
- scăderea capacităţii de munca;
- senzații de înțepături sau corpi străini în ochi;
- apariţia unor tulburări de vedere sau chiar afecțiuni ca miopia;
- mărirea rebutului;
- pericol de traumatism.

## Slide 6: Cauzele efectelor nefavorabile ale iluminatului asupra OU
  - prezența numai a anumitor radiații în spectrul luminii (violete sau roșii);
- nivelul insuficient al iluminatului;
  - fenomenul de strălucire; - fenomenul de orbire;
  - umbre accentuate sau mobile; - lipsa de contrast;
  - căldura degajată de sursa de lumină; - poziția necorespunzătoare de lucru.
Scopul asigurării unui iluminat rațional la LM:
  evitarea suprasolicitărilor analizatorului vizual;
  stimularea proceselor activității nervoase superioare;
  creșterea capacității de muncă;
prevenirea bolilor profesionale, accidentelor de muncă și a oboselii cronice.

## Slide 7: Genuri de iluminat

## Slide 8: Tipuri de iluminat de producţie
La LM întălnim trei tipuri de iluminat de producţie:
– natural (creat de lumina directă şi reflectată a cerului);
artificial (când sunt folosite doar surse artificiale de lumină);
mixt (când iluminatul natural însuficient este completat de cel artificial).
În timpul luminos al zilei iluminatul încăperilor de producţie este efectuat de către sursa naturală de lumină (soare, bolta cerească).
Iluminatul natural poate fi lateral:
- prin ferestre în pereţii exteriori;
- superior - prin felinare (lucarne) de diferite tipuri şi construcţii;
- combinat - prin ferestre şi felinare (lucarne).

## Slide 9: Iluminatul artificial
După realizarea constructivă iluminatul artificial poate fi:
- general; - local; - combinat.
Iluminatul general - difuzarea fluxului luminos pe toată suprafața încăperii de lucru, fără o orientare precisă asupra unui anumit LM. Iluminatul general poate fi:
- direct – lumina dirijată direct spre suprafața de lucru;
- indirect – lumina este dirijată în proporție de 90-100% spre plafon și partea superioară a pereților.
- semidirect – 60-90% din fluxul luminos este dirijat spre suprafața de lucru, restul 40-10% fiind dirijat spre plafon;
- semiindirect – 60-90% din fluxul luminos este dirijat spre plafon și pereți, restul spre planul care trebuie iluminat;
- difuz – asigurâ o iluminare difuză uniformă în toate direcțiile datorită surselor luminoase mascate.

## Slide 10
Iluminatul local – este folosit în încăperile în care se efectuează lucrări ce necesită valori diferite ale intensității luminii.
În raport cu particularitățile sarcinilor, dispunerea și orientarea surselor de lumină trebuie astfel adaptate încât direcția cea mai frceventă a privirii să nu coincidă cu direcția luminii reflectate.
Notă: Conform normelor la proiectare nu se admite folosirea numai a iluminatului local în interiorul clădirilor.
După destinaţia funcţională iluminatul artificial se împarte în următoarele tipuri:
- de lucru;
- de avarie;
- de evacuare;
- de pază;
- de serviciu.

## Slide 11
iluminat de lucru – iluminat necesar pentru buna desfășurare a procesului de producere și de deplasare a oamenilor;
iluminat de avarie (siguranță) – necesar pentru continuarea lucrărilor, atunci când se produce o întrerupere bruscă a iluminatului de lucru (în accidente, pericol de explozie, incendiu, intoxicarea oamenilor, etc.);
iluminat de evacuare – necesar pentru a asigura evacuarea din încăperile de producție în caz de pericol iminent pentru viață sau sănătate;
iluminat de semnalizare – necesar pentru a stabili limitele zonelor periculoase;
iluminat de pază – iluminat amenajat într-o zonă păzită de către personal special;
iluminat de serviciu –asigură iluminarea în afara orelor de muncă.

## Slide 12: 8.2. Mărimile fototehnice de bază şi u/m
Iluminatul este caracterizat de indici cantitativi şi calitativi. Indicii cantitativi sunt:
- fluxul de lumină;
- intensitatea luminii;
- iluminarea;
- luminanţa.
Fluxul de lumină (Ф) - puterea iradierii luminoase apreciată după senzaţia de lumină de către ochiul în stare normală a omului.
Drept u/m a fluxului de lumină este acceptat lumenul (lm).

## Slide 13
Intensitatea luminii (I) - raportul dintre fluxul de lumină Ф şi unghiul ω, în limitele căruia fluxul de lumină se repartizează uniform:
I = Ф/ω. Drept u/m - este acceptată – kandela (kd), determinată de sursa de lumină etalon.
Iluminarea E – raportul dintre fluxul de lumină Ф şi aria suprafeţei iluminate S.
E = Ф/S. U/m a iluminării - luxul (lx), 1 lx = 1 lm/m2.
Luminanţa (B) - caracterizează iradierea suprafeţei ce luminează într-o anumită direcţie. Această valoare fotometrică este nemijlocit recepţionată de către ochi.
B = I/S. Drept u/m este acceptată luminanţa unei astfel de surse, care iradiază de pe 1m2 de suprafaţă luminoasă lumină cu puterea de o kandelă ( kd).

## Slide 14
Coeficientul de reflectare (p) - caracterizează capacitatea suprafeţei de a reflecta fluxul de lumină ce cade asupra ei. Se determină ca raportul fluxului de lumină reflectat către fluxul de lumină care cade pe suprafaţa dată.
P = Фref./ Фcad,
unde: Фref – fluxul de lumină reflectat de suprafaţă;
Фcad – fluxul de lumină ce cade pe suprafaţă.
Indicii calitativi ai iluminatului sunt: coeficientul de pulsaţie, indicele de orbire şi disconfort, componenţa spectrală a luminii.
Pentru aprecierea condiţiilor vizuale există următoarele caracteristici:
- fonul;
- contrastul obiectului cu fonul;
- vizibilitatea obiectului.

## Slide 15: 8.3. Actele normative în domeniul iluminatului natural și artificial
NCM C.04.02 – 2016 ”Iluminatul natural și artificial”;
  SM SR EN 12464 - 1:2013 ”Lumină și iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare”;
  SM SR EN 12464 - 2:2015 ”Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare”;
  ГОСТ 24940 – 96 ”Здания и сооружения. Методы измерения освещенности”;
  ГОСТ 26824 – 2010 ”Здания и сооружения. Методы измерения яркости”;
  Documente normative de ramură privind iluminatul natural și artificial la locurile de muncă;
  Indicaţii metodice ale Ministerului Sănătății nr.01.10.32.3−1 din 10.03.2008 „Evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a procesului de muncă. Criteriile igienice de clasificare a condiţiilor de muncă”.

## Slide 16: 8.4. Cerințe privind iluminatul la LM
LM trebuie să dispună de iluminat natural suficient şi să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor.
Cerințe:
- să asigure un nivel satisfăcător în întreg câmpul de vedere;
- să asigure un nivel optim pentru diverse activităţi;
- să fie relativ uniform;
- să protejeze ochii de radiaţiile provenite de la sursă sau reflectarea suprafeţelor;
- să asigure radiaţie adecvată pentru evitarea umbrelor;
- lumina de la sursele artificiale să posede un spectru cât mai apropiat de acel al luminii naturale;
- să fie realizat fiabil din punct de vedere al securității tehnice și securității la incendiu.

## Slide 17: 8.5. Normarea iluminatului natural și principiile de calcul
Iluminatul natural este caracterizat de faptul, ca iluminarea creată se schimbă în limite extrem de largi. Aceste schimbări sunt condiţionate de:
- perioada zilei, anului;
- caracterul nebulozităţii şi proprietăţile reflectoare ale scoarţei terestre;
- etc.
De aceea iluminatul natural nu poate fi redat prin valoarea iluminării. În calitate de valoare normală a iluminatului natural este acceptată o mărime relativă – factorul iluminatului natural (F.I.N.), care prezintă raportul exprimat în procente dintre iluminarea interioară în punctul dat (Einf) şi iluminarea exterioară (Eext) măsurată în acelaşi timp, creată de lumina boltei cereşti complet deschisă.

## Slide 18
F.I.N. apreciază dimensiunile ferestrelor, modul de montare a geamurilor, poluarea acestora, adică capacitatea sistemului iluminatului natural de a lăsa să pătrundă lumina.
Iluminatul natural în încăperi este reglementat de normativul în construcţii NCM C.04.02 – 2016 „Iluminatul natural şi artificial”. Valoarea normată a F.I.N., notată cu litera „e”
se stabileşte cu considerarea caracterului lucrului vizual, a sistemului de iluminat şi orientarea golurilor de lumină faţă de punctele cardinale, conform relaţiei:
eN = en · m,
unde: en – valoarea F.I.N. din NCM C.04.02 – 2016; m – coeficientul fotoclimei.

## Slide 19: Coeficientul fotoclimei, m

## Slide 20
Valorile iluminărilor prezentate corespund valorii iluminării de 4000 lx dată de bolta cerească complet acoperită din ziua de 22 decembrie, ora 9.30, respectiv 14.30 şi sunt valabile indiferent de poziţia planului de lucru (orizontal, vertical sau înclinat).
Caracterul lucrului vizual este determinat de dimensiunea obiectului de deosebire în mm. Sunt stabilite 8 categorii şi patru subcategorii ale lucrărilor în dependenţă de gradul de efort senzorial.
Începând de la lucrările de cea mai mare precizie – I categorie (dimensiunile obiectului de deosebire < 0,15 mm) şi terminând cu categoria a VIII-a care nu limitează dimensiunile obiectului de deosebire şi se stabileşte pentru lucrările unde procesele de producţie necesită o observaţie generală asupra desfăşurării lor.

## Slide 21: 8.6. Sursele de lumină electrică
Sursele de lumină sunt principalele părţi componente ale instalaţiilor de iluminat. Alegerea corectă a tipului şi puterii lămpilor exercită o influenţă decisivă asupra calităţii de exploatare şi eficacităţii economice a instalaţiilor de iluminat, asupra corespunderii iluminatului artificial a cerinţelor înaintate faţă de el.
La compararea surselor de lumină şi alegerea lor sunt folosite următoarele caracteristici:
1) electrice (tensiunea nominală şi puterea electrică a lămpii);
2) fototehnice (fluxul de lumină emis de lampă și puterea maximală a luminii);

## Slide 22
3) de exploatare (randamentul luminos al lămpii; termenul de lucru, inclusiv termenul complet de serviciu (τ) care prezintă timpul sumar de ardere a lămpii în ore din momentul conectării până în momentul arderii spiralei; termenul util de serviciu – timpul raţional din punct de vedere economic de exploatare al lămpii);
4) constructive (forma balonului lămpii, forma corpului de incandescenţă – rectiliniu, spiroidal, bispiroidal şi chiar trispiroidal la unele lămpi speciale; prezenţa şi componenţa gazului ce umple balonul; presiunea gazului).

## Slide 23: Tipuri de lămpi
Lămpile electrice transformă energia electrică în radiație luminoasă (ﬂux de lumină). Actualmente există o diversitate mare de surse electrice de lumină artiﬁcială. Toate sursele de lumină artiﬁcială se caracterizează prin următorii parametri:
- Putere electrică, P (Watt); - Tensiune, U (Volt); - Fluxuri de lumină (lumeni); - Eﬁciență luminoasă (lm/W); - Curba fotometrică; - Durata de funcționare.

## Slide 24
Lămpile cu incandescenţă - sunt surse de lumină cu emisie termică şi au o răspândire destul de largă. Acest lucru este explicat de următoarele lor priorităţi:
- sunt comode în exploatare;
- nu necesită dispozitive suplimentare pentru conectarea la reţea;
- sunt simple în exploatare.
Dezavantaje:
- randamentul luminos mic;
- termenul relativ mic de funcţionare (până la 2,5 mii ore);
- în spectrul luminii lor predomină razele galbene şi roşii, ceea ce se deosebeşte puternic de lumina solară.
În instalaţiile de iluminat sunt folosite lămpi cu incandescenţă de mai multe tipuri: cu vid, bispirale cu gaz, bispirale cu cripton-xenon), oglindă cu strat de difuzie-reflectare etc.

## Slide 25: Lămpile cu incadescență și luminescenţă
Lămpile cu luminescenţă (fluorescente) sunt aparate care produc fluxul luminos prin descărcări electrice în atmosfera gazelor inerte şi a vaporilor de metal, precum şi datorită fenomenului de luminescenţă.
Principala prioritate - randament luminos mare, termen de funcţionare mare (8...12 mii ore).
Dezavantajele lămpilor cu luminescenţă: pulsarea fluxului luminos ce poate duce la efectul stroboscopic; tensiunea de aprindere sporită faţă de cea a reţelei, ceea ce necesită dispozitive complicate de pornire; durată lungă de aprindere (10...15 min) etc.

## Slide 26
Cele mai răspândite lămpi fluorescente sunt lămpile în formă de tub cu suprafaţa interioară acoperită cu un strat de luminofor. Luminoforul serveşte pentru transformarea radiaţiilor ultraviolete ce se produc la descărcarea electrică în radiaţii vizibile (cuprinse în spectrul celor şapte culori vizibile: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet).
În dependenţă de repartizarea fluxului luminos în spectru prin folosirea a diferitor tipuri de luminofori se deosebesc lămpi: - lumină de zi (LD); - lumină de zi cu transmiterea culorilor îmbunătăţită (LDT); - lumină albă rece (LHB, lumină albă caldă (LTB) şi lumină albă (LB).
- Lămpi cu descărcare în formă de arc la presiune înaltă – sunt lămpi cu descărcare electrică în vapori de miercur, într-un tub cu gaz inert (Xenon, Argon sau Neon);
- Lămpi cu LED – lămpi cu diode electroluminiscente bazate pe obținerea radiației optice la joncțiunea a două semiconductoare omogene cu conductibilitate diferită.

## Slide 27: 8.7. Estimarea igienică a ambianței luminoase la LM
Evaluarea condițiilor de muncă la factorul „ambianța luminoasă” se efectuează în conformitate cu prevederile Indicațiilor metodice ale MS „Evaluarea igienică a factorilor mediului ocupaţional şi a procesului de muncă. Criteriile igienice de clasificare a condiţiilor de muncă” nr. 01.10.32.3-1 din 10.03.2008.
În cazul existenței suprafețelor cu niveluri diferite ale iluminatului, evaluarea iluminatului acestor suprafețe se efectuează separat și se înaintează diferite recomandări.
Clasa condițiilor de muncă în dependență de parametrii iluminatului se stabilește conform indicelui cu cea mai mare deviere de la normativele în vigoare.
Criteriile igienice de evaluare a clasei condițiilor de muncă în dependența de parametrii iluminatului sunt prezentate sub formă de tabele:

## Slide 28: Clasele condițiilor de munci în dependență de parametrii mediului de lumină

## Slide 29: Aprecierea condițiilor de muncă conform factorului „ambianța luminoasă”

## Slide 30: 8.8. Măsuri de asanare a mediului ocupațional la compartimentul iluminatului
În rezultatul evaluării condițiilor de iluminat la LM ca nefavorabile, se recomandă următoarele măsuri de asanare:
  respectarea nivelurilor iluminatului reglementate de documentele normative în vigoare;
  schimbarea în termen util a lămpilor uzate;
  respectarea raportului corect al iluminatului local pe planul de lucru și cel din în ambianţa luminoasa generală (între 100 și 300 lx);
  excluderea suprasolicitării acomodării din cauza nivelului iluminatului în zona învecinată sarcinii vizuale;
  respectarea nivelului de iluminare medie pentru scări şi coridoare alăturate încăperilor de lucru (minimum 20 lx);
  ecranarea lămpilor sau montarea lor în afara unghiului de vedere de 45 grade, măsurat faţă de orizontala privirii, în încăperile în care se efectuează lucrări din categoriile I-V (activități de precizie) etc.

## Slide 31
  asigurarea echilibrului de luminanţe în câmpul vizual;
  utilizarea de preferinţă a obiectelor mici sumbre pe un fon clar;
evitarea unui raport de luminanţe mai mare de 1:3 între câmpuri vizual directe şi zonele imediat învecinate;
amplasarea corectă pe planul de muncă a diferitor sarcini vizuale, în așa fel încât acomodarea să se facă ușor, pentru a asigura o imagine clară a obiectelor vizualizate;
efectuarea examenelor medicale la angajare și periodice a lucrătorilor cu suprasolicitări a analizatorului vizual;
  utilizarea materialelor de finisare pentru pereți, pardoseală și plafoane cu coeficienţii de reflexie prevăzuți de documentul normativ în vigoare în scopul evitării fenomenului de orbire etc.

## Slide 32: Vă mulțumesc pentru atenție