## Slide 1
Surse de alimentare
ce sunt și cum alegem una pentru un proiect

## Slide 2
Ce este o sursă de alimentare?
O sursă de alimentare este o componentă fundamentală a oricărui sistem electronic, având rolul de a converti energia electrică de la rețea într-o formă utilizabilă de către dispozitive.
Transformă curentul alternativ (AC) de înaltă tensiune (110V sau 230V) în diverse tensiuni de curent continuu (DC) precum 3.3V, 5V și 12V
Asigură o alimentare constantă și curată cu energie, protejând hardware-ul sensibil de fluctuațiile de tensiune
Fără o sursă de alimentare adecvată, chiar și cele mai performante componente pot funcționa instabil
AC
DC
Importanța surselor de alimentare:
O sursă de alimentare de calitate este esențială pentru stabilitatea, performanța și siguranța componentelor unui sistem. Asigură longevitatea și fiabilitatea întregului sistem electronic.
Surse de alimentare
Pagina 2 din 5

## Slide 3
Tipuri principale de surse de alimentare
Surse liniare vs. în comutație
Surse liniare
Stabilitate excelentă a tensiunii
Zgomot electric redus
Eficiență energetică redusă
Mai voluminoase și mai grele
Surse în comutație (SMPS)
Eficiență energetică ridicată
Dimensiuni compacte și ușoare
Potențial zgomot electric
AC/DC și DC/DC
Surse AC/DC
Transformă AC de la rețea (110V/230V) în DC la tensiuni mai mici
Utilizate în majoritatea dispozitivelor electronice
Convertoare DC/DC
Modifică un nivel de tensiune continuă într-un alt nivel
Esențiale în sistemele cu surse de curent continuu
Convertoarele DC/DC sunt folosite pentru a regla fin tensiunea sau pentru a alimenta componente cu cerințe diferite.
Surse neîntreruptibile (UPS)
Dispozitive care asigură energie electrică de rezervă în cazul întreruperilor.
Offline/Standby: Trece pe baterie la întreruperea curentului
Line Interactive: Include stabilizator de tensiune
Online (dublă conversie): Alimentare stabilă și curată
Surse de alimentare
Pagina 3 din 5

## Slide 4
Specificații cheie și parametri tehnici
Puterea (Wați)
Puterea nominală indică cantitatea maximă de energie electrică pe care o poate furniza sursa
Se recomandă o putere cu cel puțin 30% rezervă peste necesarul calculat al componentelor
Majoritatea sistemelor de calcul necesită o sursă cu putere nominală între 500 și 750 Wați
Tensiunea și Curentul (V/A)
Sursele furnizează curent continuu la diverse tensiuni (+3.3V, +5V și +12V)
Linia de +12V este esențială, alimentând componentele cu cel mai mare consum de energie
O valoare de 16A pe tronsonul de 12V este considerată bună pentru majoritatea calculatoarelor moderne
Eficiența energetică
Indică proporția de energie electrică de la intrare care este transformată în energie utilă
O eficiență mai mare înseamnă mai puține pierderi de energie, generarea unei cantități mai mici de căldură și costuri de operare reduse
Certificările 80 PLUS
Certificare
20% Sarcină
50% Sarcină
100% Sarcină
STANDARD
80%
80%
80%
BRONZE
82%
85%
82%
ARGENT
85%
88%
85%
AUR
87%
90%
87%
PLATINUM
90%
92%
89%
TITAN
92%
94%
90%
Certificările 80 PLUS atestă nivelul de eficiență al unei surse de alimentare la diferite sarcini.
Surse de alimentare
Pagina 4 din 5

## Slide 5
Cum alegem sursa potrivită pentru proiect
Calculul necesarului de putere
Pentru a alege o sursă de alimentare adecvată, este crucial să se estimeze corect necesarul total de putere al proiectului.
Pasul 1: Identificați consumul CPU și GPU (componentele cu cel mai mare consum)
Pasul 2: Adăugați o estimare pentru alte componente (placă de bază, ventilatoare, memorie, stocare)
Pasul 3: Includeți o rezervă suplimentară de cel puțin 30% pentru vârfuri de consum și stabilitate
Exemplu de calcul:
CPU: 100W
GPU: 250W
Alte componente: 150W
Rezervă (30%): 150W
Total necesar: 650W
Factori de decizie
Puterea necesară: Asigurați-vă că puterea nominală a sursei este suficientă pentru toate componentele, plus o rezervă de cel puțin 30%.
Eficiența energetică: Căutați surse cu certificări 80 PLUS (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium).
Modularitate: Non-modulară, Semi-modulară, sau Complet modulară - alegeți conform nevoilor de gestionare a cablurilor.
Factorul de formă: Majoritatea sistemelor utilizează surse ATX, dar pentru carcasele mici sunt disponibile standarde precum SFX și SFX-L.
Conectorii necesari: Verificați dacă sursa dispune de toți conectorii necesari pentru componentele proiectului.
Protecții integrate: O sursă de calitate trebuie să includă protecții la supratensiune, subtensiune, supracurent, scurtcircuit și supraîncălzire.
Surse de alimentare
Concluzie: Alegerea corectă a sursei de alimentare influențează direct fiabilitatea, performanța și longevitatea întregului sistem.
Pagina 5 din 5