## Slide 1: Ce înseamnă un semnal electric și cum îl măsurăm Introducerea în Osciloscope
Tema 6
Introducerea în Specialitate
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 2
“An oscilloscope (informally scope, oscope, or O-scope) is a diagnostic instrument that draws a graph of an electrical signal. "
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 3: Noțiuni de bază despre osciloscop
Osciloscoapele sunt instrumente electronice versatile, utilizate în mod obișnuit de ingineri pentru a efectua analize ale formelor de undă și semnalelor în circuitele electronice. Prin conectarea sondelor la diferite puncte dintr-un circuit, osciloscoapele pot afișa și măsura forme de undă de tensiune, analiza integritatea semnalului, depana problemele circuitului și analiza frecvența și faza semnalului. Având capacitatea de a captura și vizualiza semnale electronice în timp real, osciloscoapele sunt un instrument crucial pentru ingineri în optimizarea performanței circuitelor lor și în asigurarea funcționării acestora conform specificațiilor.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 4: Analiza formei de undă și a semnalului
Drafting & CAD Technology
Major for college
Aproape toate produsele de consum din ziua de azi au circuite electronice. Indiferent dacă un produs este simplu sau complex, dacă include componente electronice, procesul de proiectare, verificare și depanare necesită un osciloscop pentru a analiza numeroasele semnale electrice care dau viață produsului.
Acest grafic simplu vă poate oferi multe informații despre un semnal, cum ar fi:
Valorile de timp și tensiune ale unui semnal.
Frecvența unui semnal oscilant.
„Părțile mobile” ale unui circuit reprezentate de semnal.
Frecvența cu care apare o anumită porțiune a semnalului în raport cu alte porțiuni.
Dacă o componentă defectă distorsionează sau nu semnalul.
Cât din semnal este curent continuu (CC) sau curent alternativ (CA).
Cât din semnal este zgomot și dacă zgomotul se modifică în timp.

## Slide 5: The Osilloscope's Graph
La nivelul cel mai de bază, graficul unui osciloscop al unui semnal electric arată modul în care semnalul se modifică în timp.
Intensitatea sau luminozitatea afișajului este denumită uneori axa Z. În osciloscoapele digitale cu fosfor (DPO), axa Z poate fi reprezentată prin gradarea culorilor afișajului.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 6
Afișarea axei Z prin gradarea culorilor afișajului
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 7: Importanța integrității semnalului
Un avantaj cheie al unui osciloscop este capacitatea sa de a reconstrui cu precizie un semnal. Cu cât reconstrucția semnalului este mai bună, cu atât integritatea semnalului este mai mare. Iată o modalitate de a înțelege integritatea semnalului. Un osciloscop este similar cu o cameră foto care captează imagini ale semnalului pe care le observați și le interpretați apoi. La baza integrității semnalului se află câteva aspecte cheie:
Când faceți o fotografie, aceasta reprezintă cu exactitate ceea ce s-a întâmplat în realitate?
Fotografia este clară sau neclară?
Câte fotografii precise puteți face pe secundă?
Diferitele sisteme și capacități de performanță ale unui osciloscop contribuie la capacitatea acestuia de a oferi cea mai mare integritate posibilă a semnalului. Sondele afectează, de asemenea, integritatea semnalului unui sistem de măsurare.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 8: Semnale sinusoidale 01 Tipuri de Semnale Semnale pătrate și dreptunghiulare 03 Semnale în dinți de ferăstrău și triunghiulare 05 Forme de semnal în trepte și impulsuri 02 Semnale periodice și neperiodice 04 Semnale sincrone și asincrone 06
Drafting & CAD Technology
Major for college
Semnale complexe
07

## Slide 9: Înțelegerea formelor de undă și a măsurătorilor formelor de undă
Fenomenele fizice, cum ar fi vibrațiile, temperatura sau fenomenele electrice, cum ar fi curentul sau puterea, pot fi convertite în tensiune de către un senzor. Un ciclu al unui unde este porțiunea din undă care se repetă. O formă de undă de tensiune arată timpul pe axa orizontală și tensiunea pe axa verticală.
Formele undelor dezvăluie multe informații despre un semnal. De fiecare dată când observați o schimbare în înălțimea formei de undă, știți că tensiunea s-a modificat. De fiecare dată când există o linie orizontală plată, știți că nu există nicio schimbare pentru acea perioadă de timp.
Liniile drepte, diagonale, înseamnă o schimbare liniară; o creștere sau o scădere a tensiunii la o rată constantă. Unghiurile ascuțite pe o formă de undă indică o schimbare bruscă. Figura 4 prezintă forme de undă comune.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 10
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 11: Măsurători ale formei de undă
Frecvența și perioada
Drafting & CAD Technology
Major for college
Dacă un semnal se repetă, acesta are o frecvență. Frecvența se măsoară în Hertz (Hz) și reprezintă numărul de ori în care semnalul se repetă într-o secundă.
Aceasta este denumită și cicluri pe secundă.
Un semnal repetitiv are și o perioadă, care reprezintă timpul necesar semnalului pentru a parcurge un ciclu.Perioada și frecvența sunt reciproce, astfel încât:

## Slide 12: Amplitudinea
Amplitudinea este valoarea tensiunii între două puncte dintr-un circuit. Amplitudinea se referă de obicei la tensiunea maximă a unui semnal măsurată față de pământ sau zero volți. Forma de undă prezentată în figura 9 are o amplitudine de 1 V și o tensiune vârf-vârf de 2 V.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 13: Defazajul
Faza poate fi explicată cel mai bine prin observarea unei unde sinusoidale. Nivelul de tensiune al undelor sinusoidale se bazează pe mișcarea circulară. Având în vedere că un cerc are 360°, un ciclu al unei unde sinusoidale are 360°.
Folosind grade, puteți face referire la unghiul de fază al unei unde sinusoidale atunci când doriți să descrieți cât din perioadă a trecut.
Deplasarea de fază descrie diferența de sincronizare între două semnale altfel similare. Se spune că forma de undă etichetată „curent” este deplasată cu 90° față de forma de undă etichetată „tensiune”, deoarece undele ating puncte similare în ciclurile lor la exact 1/4 dintr-un ciclu distanță (360°/4 = 90°). Deplasările de fază sunt frecvente în electronică.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 14: Tensiunea
Tensiunea este cantitatea de potențial electric sau intensitatea semnalului între două puncte dintr-un circuit. De obicei, unul dintre aceste puncte este împământat sau are tensiune zero, dar nu întotdeauna. Este posibil să doriți să măsurați tensiunea de la valoarea maximă la valoarea minimă a unei forme de undă, denumită tensiune vârf-vârf.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 15: The End
Drafting & CAD Technology
Major for college