## Slide 1: Senzorii Cum "simte" un circuit mediul
Tema 9
Introducerea în Specialitate
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 2
Senzorii reacționează la diferite efecte din lumea reală, care sunt apoi convertite într-un semnal electric. Actuatoarele, pe de altă parte, preiau un semnal electric și îl convertesc într-o formă fizică. De exemplu, motoarele și difuzoarele sunt două dintre cele mai simple tipuri de actuatoare.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 3: Noțiuni de bază
Există o varietate atât de mare de senzori încât ar fi copleșitor să descriem în detaliu modul în care funcționează fiecare dintre ei. Așadar, în cadrul aceste perechi ne vom limita la cele mai comune tipuri de senzori utilizați în noile produse electronice.
Există multe moduri de a clasifica senzorii. Una dintre cele mai simple metode este clasificarea în senzori analogici și senzori digitali. Diferența dintre senzorii analogici și cei digitali ține de modul în care senzorul transmite datele măsurate.
De exemplu, mulți senzori furnizează o tensiune care variază proporțional cu cantitatea măsurată. Această tensiune este un semnal analogic care variază continuu între două praguri de tensiune.
Drafting & CAD Technology
Major for college
Când tensiunea analogică este introdusă într-un convertor analog-digital (ADC), aceasta va fi convertită într-un semnal digital. Dacă acest ADC este încorporat în senzorul propriu-zis, atunci senzorul respectiv este digital.

## Slide 4: Sunetul
Drafting & CAD Technology
Major for college
Unul dintre cele mai răspândite tipuri de senzori sunt senzorii de sunet, mai cunoscuți sub numele de microfoane. Un microfon transformă variațiile de presiune a aerului dintr-o undă sonoră într-un semnal electric.
Există mai multe moduri diferite de a realiza această conversie audio-electrică, dar cele mai comune tipuri de microfoane sunt: microfoane dinamice, microfoane condensator și microfoane piezoelectrice.
Un microfon dinamic utilizează o bobină suspendată într-un câmp magnetic. Un microfon condensator utilizează o membrană vibratoare ca placă a unui condensator, iar un microfon piezoelectric utilizează un cristal.
Unul dintre cele mai comune tipuri de microfoane condensator sunt microfoanele electret. Acestea sunt, de asemenea, unul dintre cele mai ieftine tipuri de microfoane.Microfoanele MEMS sunt microfoane extrem de mici fabricate pe un cip de siliciu și se bazează de obicei pe un design de microfon condensator.
Multe microfoane MEMS încorporează, de asemenea, un convertor analog-digital (ADC), oferind astfel o ieșire digitală.

## Slide 5: Temperatura
Senzorii de temperatură sunt cei mai utilizați senzori. Acest lucru se datorează în parte faptului că foarte multe microcipuri includ senzori de temperatură simpli, integrați, care opresc cipul în cazul în care acesta începe să se supraîncălzească.
Cele trei tipuri cele mai comune de senzori de măsurare a temperaturii sunt: termistoare, RTD-uri și termocupluri.
Un termistor este un dispozitiv fabricat dintr-un material din oxid metalic care își reduce rezistența pe măsură ce temperatura crește. Datorită acestui efect invers, termistoarele sunt denumite și senzori cu coeficient de temperatură negativ (NTC).
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 6: Forță / Greutate
Cel mai comun dispozitiv pentru măsurarea forței sau greutății se numește extensometru. Un extensometru este, în esență, o bucată de metal care se îndoaie ușor atunci când este supusă unei forțe. Această îndoire modifică rezistența metalului, care poate fi apoi măsurată și convertită în greutate.
Modificarea rezistenței unui extensometru atunci când este îndoit este extrem de mică, astfel încât extensometrele sunt configurate într-un circuit numit punte Wheatstone. Puntile Wheatstone sunt circuite electrice foarte precise utilizate pentru a măsura modificări foarte mici ale rezistenței.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 7: Distanță(Utrasonic)
Senzorii cu ultrasunete funcționează utilizând unde sonore cu o frecvență semnificativ mai mare decât cea percepută de urechea umană. Cele mai comune aplicații ale senzorilor cu ultrasunete sunt detectarea obiectelor și măsurarea distanței. Atunci când este utilizat pentru detectarea obiectelor sub apă sau pentru măsurarea adâncimii apei, un senzor cu ultrasunete este denumit sonar.
Spre deosebire de senzorii pasivi descriși anterior, un senzor ultrasonic este de fapt un traductor bidirecțional care include atât un senzor (microfon), cât și un actuator (difuzor).
Senzorii ultrasonici conțin un difuzor ultrasonic care emite unde sonore ultrasonice. Aceste unde se propagă de la difuzor până când lovesc un obiect. Apoi se reflectă înapoi către senzor.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 8: Sensor de curent
Drafting & CAD Technology
Major for college
Senzorii de curent sunt de obicei senzori interni utilizați pentru a măsura curentul în altă parte pe același PCB. Desigur, există excepții, cum ar fi un multimetru utilizat pentru a măsura curentul.
Metoda standard de măsurare a curentului este utilizarea unui rezistor mic de detectare. Curentul pe care doriți să îl măsurați trece prin acest rezistor și creează o cădere de tensiune în rezistor, care poate fi măsurată. Această cădere de tensiune poate fi apoi utilizată pentru a calcula curentul care trece prin rezistor folosind legea lui Ohm.

## Slide 9: Accelerometru
Accelerometrele măsoară accelerația proprie, care este accelerația în raport cu căderea liberă. De exemplu, un accelerometru în cădere liberă va măsura de fapt accelerație zero, în timp ce un accelerometru staționar va măsura 9,8 m/s2 datorită gravitației Pământului (definită ca 1-g).
Una dintre marile descoperiri ale lui Albert Einstein a fost că accelerația și gravitația sunt echivalente (de aici și denumirea de principiul echivalenței).
Majoritatea accelerometrelor măsoară accelerația de-a lungul a trei axe și pot determina orientarea în raport cu direcția verticală a gravitației.
Prin detectarea direcției gravitației Pământului, este posibil să se determine unghiul de înclinare al accelerometrului folosind trigonometria simplă. Astfel detectează smartphone-urile dacă țineți telefonul în modul portret sau peisaj.
Un accelerometru poate măsura doar orientarea verticală în raport cu gravitația, dar nu poate detecta orientarea laterală, așa cum este măsurată de o busolă.
Accelerometrele sunt utilizate și pentru a detecta vibrații, impacturi, schimbări de direcție sau orientare sau dacă dispozitivul este scăpat.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 10: The End
Drafting & CAD Technology
Major for college