## Slide 1: Semnalizatoare Inteligente LED
Tema 10
Introducerea în Specialitate
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 2
LED-urile sunt peste tot în jurul nostru: în telefoanele noastre, în mașinile noastre și chiar în casele noastre. De fiecare dată când un dispozitiv electronic se aprinde, există o mare probabilitate ca în spatele acestuia să se afle un LED. Acestea sunt disponibile într-o mare varietate de dimensiuni, forme și culori, dar indiferent de aspectul lor, au un lucru în comun: sunt esențiale pentru dispozitivele electronice. Se spune că îmbunătățesc orice proiect și sunt adesea adăugate la dispozitive neașteptate (spre bucuria tuturor).
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 3: Noțiuni de bază
LED-urile (adică „ell-ee-dees”) sunt un tip special de diode care transformă energia electrică în lumină. De fapt, LED înseamnă „Light Emitting Diode” (diodă emițătoare de lumină). (Face exact ceea ce spune și denumirea!) Acest lucru se reflectă în similitudinea dintre simbolurile schematice ale diodei și ale LED-ului.
Pe scurt, LED-urile sunt ca niște becuri minuscule. Cu toate acestea, LED-urile necesită mult mai puțină energie pentru a se aprinde în comparație cu becurile convenționale. De asemenea, sunt mai eficiente din punct de vedere energetic, astfel încât nu se încălzesc la fel ca becurile convenționale (cu excepția cazului în care le alimentați cu o putere foarte mare). Acest lucru le face ideale pentru dispozitive mobile și alte aplicații cu consum redus de energie. Totuși, nu le excludeți din categoria dispozitivelor de mare putere. LED-urile de intensitate mare și-au găsit locul în iluminatul de accent, spoturi și chiar faruri auto!
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 4: Conectarea Diodelor
Drafting & CAD Technology
Major for college
În electronică, polaritatea indică dacă o componentă a circuitului este simetrică sau nu. LED-urile, fiind diode, permit curgerea curentului într-o singură direcție. Și când nu există curgerea curentului, nu există lumină. Din fericire, acest lucru înseamnă și că nu puteți strica un LED conectându-l invers. Mai degrabă, pur și simplu nu va funcționa.
Partea pozitivă a LED-ului se numește „anod” și este marcată printr-un „conductor” sau picior mai lung. Cealaltă parte, negativă, a LED-ului se numește „catod”. Curentul circulă de la anod la catod și niciodată în direcția opusă. Un LED inversat poate împiedica funcționarea corectă a întregului circuit, blocând fluxul de curent. Așadar, nu vă speriați dacă adăugarea unui LED vă strică circuitul. Încercați să îl întoarceți.

## Slide 5: Mai mult curent înseamnă mai multă lumină
Luminozitatea unui LED depinde direct de cantitatea de curent pe care o consumă. Acest lucru înseamnă două lucruri. Primul este că LED-urile foarte luminoase consumă bateriile mai repede, deoarece luminozitatea suplimentară provine din energia suplimentară utilizată. Al doilea este că puteți controla luminozitatea unui LED controlând cantitatea de curent care trece prin el. Dar, crearea atmosferei potrivite nu este singurul motiv pentru a reduce curentul.
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 6: Limitarea puterei
Dacă conectați un LED direct la o sursă de curent, acesta va încerca să disipeze cât mai multă energie posibil și, la fel ca eroii tragici din vechime, se va distruge singur. De aceea este important să limitați cantitatea de curent care trece prin LED.
Pentru aceasta, folosim rezistențe. Rezistențele limitează fluxul de electroni în circuit și protejează LED-ul împotriva consumului excesiv de curent. Nu vă faceți griji, este nevoie doar de puțină matematică de bază pentru a determina cea mai bună valoare a rezistenței pe care să o utilizați. Puteți afla totul despre acest lucru în exemplele de aplicații din tutorialul nostru despre rezistențe!
Modelul de bază pentru un circuit LED este destul de simplu, trebuie doar să conectați bateria, rezistența și LED-ul în serie.
Drafting & CAD Technology
Major for college
O valoare bună a rezistenței pentru majoritatea LED-urilor este 330 Ohmi (portocaliu - portocaliu - maro). Așadar, începeți prin a introduce o rezistență de 330 Ohmi în circuitul și vedeți ce se întâmplă.

## Slide 7: Înțelegerea formelor de undă și a măsurătorilor formelor de undă
Ce e interesant la rezistențe e că ele consumă energie în plus sub formă de căldură, așa că, dacă ai o rezistență care se încălzește, probabil că trebuie să alegi una cu o rezistență mai mică. Dacă rezistența e prea mică, însă, riști să arzi LED-ul! Având în vedere că ai la dispoziție câteva LED-uri și rezistențe, iată un diagramă care te va ajuta să proiectezi circuitul LED prin încercări și erori:
Drafting & CAD Technology
Major for college

## Slide 8: Măsurători ale formei de undă
Drafting & CAD Technology
Major for college
O altă modalitate de a aprinde un LED este să îl conectați pur și simplu la o baterie tip pastilă! Deoarece bateria tip pastilă nu poate furniza suficient curent pentru a deteriora LED-ul, le puteți conecta direct între ele! Pur și simplu introduceți o baterie tip pastilă CR2032 între pinii LED-ului. Piciorul lung al LED-ului trebuie să atingă partea bateriei marcată cu „+”. Acum puteți înfășura totul cu bandă adezivă, adăuga un magnet și lipi de diverse obiecte! Ura pentru throwies!

## Slide 9: The End
Drafting & CAD Technology
Major for college