## Slide 1: Tema: ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ШУМА И ВИБРАЦИЙ
1. Физические и физиологические характеристики шума и вибраций.
2. Классификация шума и вибрации.
3. Воздействие шума и вибрации на организм человека.
4. Нормирование и контроль шума и вибраций на производстве.
5. Защита от шума и вибрации.

## Slide 2: 1. Физические и физиологические характеристики шума и вибраций
Звук - упругие колебания среды – газа, жидкости и твердого тела, распространяющиеся волнообразно в воздухе.
Сочетание звуков различной частоты и интенсивности представляет собой шум.
Звуки, распространяющиеся в воздухе, вызывают воздушный шум. При колебаниях, распространяющихся в твердых телах, возникает структурный шум.
Скорость распространения звука в воздухе при температуре 20°С и нормальном атмосферном давлении равна 340 м/с. Достигнув барабанной перепонки уха, звуковая волна вызывает ее колебания. Далее эти колебания воспринимаются слуховыми органами, передаются в слуховые центры головного мозга и создают ощущение звука.

## Slide 3
Характер шума зависит от вида источника. Шум можно подразделить:
• на механический - возникающий в результате движения отдельных деталей и узлов машины;
• ударный - возникающий в технологических процессах: ковке, штамповке, клепке;
• аэро(гидро)динамический - возникающий при больших скоростях движения газов, паров, жидкости, например шум газовых струй реактивных двигателей, шум, возникающий при всасывании воздуха компрессорными установками и др.

## Slide 4: Основные физические характеристики звука
- частота f (Гц);
- звуковое давление Р (Па);
- интенсивность или сила звука I (Вт/м2);
Частота – одна из основных характеристик, по которой мы различаем звук. Частота колебаний – это число полных колебаний за одну секунду. Частота колебаний, вызывающих слуховое ощущение звука, находится в пределах от 16 до 20 000 Гц. Ухо человека наиболее чувствительно от 1000 до 3000 Гц. Наибольшая острота слуха наблюдается в возрасте 15–20 лет. С возрастом слух ухудшается.
Колебания с частотой ниже 16 Гц называются инфразвуком, а свыше 20 000 Гц – ультразвуком. Инфразвук и ультразвук не вызывают слуховых ощущений, но оказывают биологическое действие на организм человека.

## Slide 5
Звуковым давлением Р - давление при прохождении в какой-либо среде звуковой волны. Распространение звуковой волны сопровождается и переносом энергии.
Интенсивностью звука I - количество звуковой энергии, проходящее в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярную к направлению распространения звуковой волны.
Минимальная интенсивность звука, которая воспринимается ухом, называется порогом слышимости. В качестве стандартной частоты сравнения принята частота 1000 Гц. При этой частоте порог слышимости I0 = 10–12 Вт/м2
. Максимальная интенсивность звука, при которой орган слуха начинает испытывать болевое ощущение, называется порогом болевого ощущения, равным 102 Вт/м2.

## Slide 6
Уровень звука – отношение среднего квадратического значения звукового давления, к стандартизованному исходному значению звукового давления; измеряется в дБА и определяется по формуле:
L=20lgPA/ Р0
Где: L – уровень звука, дБА; РА – среднее квадратическое значение звукового давления, Па; Р0 = 2 ⋅ 10–5 – исходное значение звукового давления в воздухе, Па.
При исследовании шумов весь диапазон частот разбивают на полосы частот. За ширину полосы принята октава - интервал частот, в котором высшая частота f2 в два раза больше низшей f1. В практике используют октавные и третьоктавные полосы частот. В качестве частоты, характеризующей полосу берется среднегеометрическая частота f=⋅f1 f2 .

## Slide 7: 2. Классификация шума и вибрации
Графическое изображение состава шума называется спектром и является его важнейшей характеристикой. Спектр шума показывает распределение колебательной энергии по звуковому диапазону частот.
1. По характеру спектра шум следует подразделять на широкополосный и тональный.
Широкополосный шум – шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
Тональный шум – шум, в спектре которого имеются выраженные тональные составляющие.
Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением уровня звукового давления в одной полосе не менее чем на 10 дБ.

## Slide 8: По временным характеристикам:
По временным характеристикам шума выделяют:
постоянный;
непостоянный шум.
Постоянный шум – шум, уровень звука которого за рабочую смену изменяется не более чем на 5 дБА.
Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за рабочую смену изменяется более чем на 5.
Непостоянный шум подразделяют на:
- колеблющийся;
- прерывистый; - импульсный.

## Slide 9
Колеблющийся шум – шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени.
Прерывистый шум – шум, уровень звука которого изменяется во времени (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более.
Импульсный шум – шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука, меняется на 7 дБА и более.

## Slide 10: По происхождению и по степени вредности на ОЧ
По происхождению:
Собственный шум на холостом ходу;
Шум машины возникающий при работе;
По степени вредности:
Повторяющие малые (ход часов, капли воды);
Кратковременные сигналы опасности;
Острый шум (резка тонких материаллов);

## Slide 11
По частоте спектра:
Инфразвуки до 16Гц;
Низкочастотные от 16 – 350Гц;
Среднечистотные от 350 – 1000 Гц;
Высокочистотные от 1000 – 20000Гц;
Ультразвуки выше 20000 Гц.
В зависимости от источника возникновения:
Механический;
Электрический и электромагнитный;
Аэрогидравлический;
Природный.

## Slide 12
Объективный уровень звукового давления не дает представления о его физиологическом восприятии. Ухо человека неодинаково чувствует различные частоты, поэтому звуки одной и той же интенсивности, но различной частоты субъективно оцениваются как неодинаково громкие. И, наоборот, звуки различной интенсивности и частоты могут восприниматься органом слуха при разном уровне их интенсивности как одинаково громкие.
Субъективное ощущение интенсивности звука оценивается уровнем его громкости.

## Slide 13
За единицу уровня громкости принимается разность уровней интенсивности в 1 дБ эталонного звука частотой 1000 Гц. На частоте 1000 Гц уровни громкости приняты равными уровням звукового давления.
Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах, воспринимаемые организмом человека как сотрясения.
Диапазон колебаний, воспринимаемый человеком как вибрации при непосредственном контакте с колеблющейся поверхностью, лежит в пределах 12–8000 Гц. Колебания с частотой до 12 Гц воспринимаются всем телом как отдельные толчки.

## Slide 14
По способу передачи на человека вибрация подразделяется на локальную и общую.
Общая вибрация – вибрация, передающаяся через опорные поверхности на тело стоящего или сидящего человека.
Локальная вибрация – вибрация, передающаяся через руки человека, воздействующая на ноги сидящего человека или предплечья, контактирующие с вибрирующими поверхностями.
Основные параметры, характеризующие вибрацию:
- частота f (Гц);
- амплитуда А (м) - величина наибольшего отклонения колеблющейся точки от положения равновесия;
- виброскорость v (м/с); виброускорение а (м/с2).

## Slide 15
Логарифмический уровень виброускорения, Lai, дБ, определяется по формуле:
Lai=20lgai/a0
где аi – средние квадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с2; а0 – исходное значение виброускорения, а0 = 3 ⋅ 10–4 м/с2.
Логарифмический уровень виброскорости , Lvi дБ, определяется по формуле:
Lvi=20lgvi/v0
где vi – средние квадратические значения виброскорости в октавных или третьоктавных полосах частот, м/с; v0 – исходное значение виброскорости, v0 = 5 ⋅ 10–8 м/с.

## Slide 16
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется:
• на общую вибрацию 1-й категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, транспортных средств при движении по местности и дорогам (в т. ч. при их строительстве). К источникам транспортной вибрации относятся: тракторы сельскохозяйственные и промышленные; грузовые автомобили землеройное, подъемное и другое подвижное погрузочно-разгрузочное оборудование;

## Slide 17
общую вибрацию 2-й категории – транспортно-технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок. К источникам транспортно-технологической вибрации относятся: экскаваторы, краны промышленные и строительные, путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт, легковые автомобили;
• общую вибрацию 3-й категории – технологическая вибрация, воздействующая на человека на рабочих местах стационарных машин или передающаяся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам технологической вибрации относятся: станки металло- и деревообрабатывающие, электрические машины, стационарные электрические установки, насосные агрегаты и вентиляторы и др.

## Slide 18
Общую вибрацию категории 3 по месту действия подразделяют на следующие типы:
а) на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий;
б) рабочих местах на складах, в бытовых, дежурных и других производственных помещениях, где нет машин, генерирующих вибрацию;
в) рабочих местах в административных и служебных помещениях, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, рабочих комнатах и других помещениях для работников умственного труда.
Локальная вибрация в зависимости от источника возникновения подразделяется на передающуюся от ручных машин с двигателем или ручного механизированного инструмента; органов управления машин и оборудования; ручных инструментов без двигателей и обрабатываемых деталей.

## Slide 19
По характеру спектра вибрация подразделяется:
• на узкополосную, для которой уровень контролируемого параметра в одной полосе частот превышает уровень в соседних полосах более чем на 15 дБ;
• широкополосную с непрерывным спектром шириной более одной октавы.
По частотному составу вибрация подразделяется:
– на низкочастотную (с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах частот 1–4 Гц – для общей вибрации, 8– 16 Гц – для локальной вибрации);
– среднечастотную (8–16 Гц – для общей вибрации, 31,5– 63 Гц – для локальной вибрации);
– высокочастотную (31,5–63 Гц – для общей вибрации, 125– 1000 Гц – для локальной вибрации).

## Slide 20
По временным характеристикам выделяют:
• постоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения (1 с);
• непостоянную вибрацию, для которой величина нормируемых параметров изменяется более чем в 2 раза (6 дБ) за время наблюдения (1):
а) колеблющуюся во времени вибрацию, для которой величина нормируемых параметров непрерывно изменяется во времени;
б) прерывистую вибрацию, при которой контакт человека с вибрацией прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, составляет более 1 с;
в) импульсную вибрацию, состоящую из одного или нескольких вибрационных воздействий, каждый длительностью менее 1 с при частоте менее 5,6 Гц.

## Slide 21: 3. Воздействие шума и вибрации на организм человека.
Производственный шум отрицательно действует не только на людей, работающих на шумных производственных участках, но и на весь контингент лиц, обслуживающих данное производство, и на население, проживающее вблизи территории предприятия. Установлено, что производственный шум, превышающий предельно допустимый уровень звукового давления, при длительном воздействии приводит к:
профессиональным заболеваниям органов слуха, вызывая частичную или полную глухоту;
к болезням нервной, сердечно-сосудистой систем и кишечно-желудочного тракта. Oбщее заболевание организма под воздействием шума называют шумовой болезнью.

## Slide 22
нарушение нервно-психического равновесия, повышает утомляемость, головную боль, головокружение, бессонницу, раздражительность, вялость и др. .
повышение или понижение артериального давления.
Появление утомляемости следует рассматривать как ранний симптом развития шумовой болезни. Рабочие профессий, связанных с шумом, страдают тугоухостью, в особенности, если общий уровень интенсивности шума достигает 90 дБ и более. Люди, работающие в условиях большого шума, быстро утомляются – следствием чего является значительное понижение производительности труда и увеличение брака. Нередко шум является косвенной причиной увеличения травматизма на предприятии вследствие притупления внимания и реакции работающих.
Некоторые виды вибрации оказывают неблагоприятное воздействие на нервную систему, вестибулярный аппарат и сердечнососудистую систему организма человека. С увеличением мощности двигателей и скоростей движения агрегатов параметры вибрации увеличиваются и гигиеническое значение их возрастает.

## Slide 23
Наиболее вредное воздействие на организм человека оказывает вибрация, частота которой совпадает с частотой резонанса отдельных частей тела человека (частота резонанса человека). При этом особенно неприятны колебания в области низких звуковых и инфразвуковых частот. И общая, и местная вибрации могут привести к развитию вибрационной болезни.
Эта болезнь характеризуется нарушением деятельности различных функций организма и, в первую очередь центральной нервной системы. Больные жалуются на головные боли, бессонницу, повышенную утомляемость, раздражительность.

## Slide 24
К числу характерных симптомов вибрационной болезни следует отнести также нервно-сосудистые нарушения, проявляющиеся в побелении кожи на руках. Кроме того, возникают изменения в мышцах и костно-суставные нарушения в кистях, реже в области локтевых и плечевых суставов.
У больных вибрационной болезнью отмечаются функциональные нарушения пищеварительного тракта, вызывающие гастриты и тому подобные заболевания.
Восстановление физиологических функций после одновременного воздействия шума и вибраций протекает более длительно, чем после раздельного их воздействия.

## Slide 25: 4. Нормирование и контроль шума и вибраций на производстве.
Условия труда по шуму нормируются в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»,
Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах и в транспортных средствах являются:
• уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;
• уровни звука в дБА. Оценка постоянного шума на рабочих местах на соответствие ПДУ должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по уровню звука.
Превышение хотя бы одного из указанных показателей должно квалифицироваться как несоответствие санитарным нормам.
Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума – уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 ч в неделю в течение всей трудовой деятельности, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

## Slide 26: 5. Защита от шума и вибрации.
При выборе способов и средств защиты следует использовать возможность замены шумного оборудования менее шумными, выносить шумное оборудование за пределы рабочего помещения, более широко использовать средства подавления шума на путях его распространения.
Рационально также применять дистанционное управление, ограничивать время работы шумного оборудования, предупреждать опасное маскирующее воздействие интенсивных источников, затрудняющих эффективную борьбу с шумом в отдельных производственных помещениях.
В последние годы разработано и внедрено на практике много весьма эффективных звукоизолирующих материалов, специальных конструкций и звукоизолирующих преград. Широкое использование их для изоляции, локализации, снижения уровня шума должно быть одним из важных профилактических направлений.

## Slide 27
К высоким уровням шума при работе технологического оборудования часто приводят:
1) конструктивные особенности машин (удары и трение узлов и деталей); недостаточная жесткость крепления отдельных частей машины, создающая вибрацию; изготовление механизмов из звенящих металлов и др.;
2) технические недостатки из-за низкого качества изготовления оборудования: плохая динамическая балансировка вращающихся деталей и узлов, неточное выполнение шага зацепления и формы профиля зуба.
3) некачественный монтаж оборудования на производственных площадках, приводящий к перекосам при работе деталей и узлов машин, а также к вибрациям несущих конструкций;
4) нарушение правил технической эксплуатации машин и агрегатов: отклонение в режиме работы оборудования по сравнению с паспортным, плохой уход за ним и др.;

## Slide 28
Комплекс мер по борьбе с шумом и вибрациями включает:
• жесткое крепление вибрирующих деталей и узлов;
• амортизацию, виброизоляцию с помощью рессор, упругих материалов (резина, войлок и др.), при которых невозможна передача собственных колебаний вибрирующих узлов и механизмов (за счет высокого внутреннего трения) основанию, другим частям оборудования.
• снижение уровня шума от вентиляционных и нагревательных установок путем уменьшения скорости движения воздуха (газа) в установках и воздуховодах (увеличения площади их поперечного сечения), а также уменьшения числа поворотов, разделения воздушных (газовых) потоков, устранения вибрации трубопроводов от пульсирующих потоков и др.

## Slide 29
Борьба с шумом должна быть направлена на устранение наиболее мощных высокочастотных источников, которые определяют условия труда по шуму на рабочих местах и маскируют большое количество других источников с более низким уровнем шума.
Если комплекс технических, организационных, архитектурно-планировочных и других мер не обеспечивает нормальных условий труда по шуму и вибрациям, используются различные средства индивидуальной защиты (антифоны, беруши, шумозащитные наушники и шлемы).
Применение антифонов снижает уровень шума средней частоты на 15–30 дБ. Противошумные наушники – на 10–40 дБ. Антифоны эффективнее защищают от наиболее вредного высокочастотного шума.
Для защиты от вибраций широкое применение находят виброизолирующие перчатки и обувь. Устранение отмеченных недостатков в технологии, технике, организации производства, комплексное использование современных методов борьбы с шумом позволят значительно снизить уровни шума и вибрации и улучшить условия труда на производстве.

## Slide 30: Vă mulțumesc pentru atenție