## Slide 1: PROTECȚIA DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII
1. Surse de zgomot şi vibraţii în activităţile profesionale.
2. Zgomotul și vibrațiile de producție, clasificări și caracteristici tehnice.
3. Acţiunea zgomotului şi a vibraţiei asupra organismului uman.
4. Normarea zgomotului şi vibraţiei la locurile de muncă.
5. Măsurile de combatere ale zgomotului şi vibraţiei şi mijloacele individuale de protecţie.

## Slide 2: 1. Surse de zgomot şi vibraţii în activităţile profesionale
La întreprinderi, instituții și organizații un şir de procese tehnologice şi lucrări sunt însoţite de zgomot şi vibraţii.
Surse de zgomot şi vibraţii:
- maşinile şi mecanismele neechilibrate în mişcare de turaţie;
- nodurile în care apar lovituri şi frecare;
- aparatele şi instalaţiile în care se deplasează gaze şi lichide cu mare viteză însoţite de pulsaţii.
Surse: compresoarele, pompele, elementele sistemelor de ventilaţie, conductele pentru transportarea lichidelor, gazelor şi pulberilor, motoarele electrice şi multe alte utilaje tehnologice.

## Slide 3
În multe cazuri nivelul sporit de zgomot şi vibraţii este:
- rezultatul proiectării incorecte a dispozitivelor de protecţie de zgomot şi vibraţii;
- încălcarea RE a utilajului tehnologic, maşinilor şi mecanismelor;
- balansarea insuficientă a pieselor în mişcare de turaţie etc.
Sursele principale de zgomot şi vibraţii în construcţii şi la uzinele din domeniul construcţiilor pot fi grupate:
1) maşini şi mecanisme mobile de construcţii – excavatoare, buldozere, macarale, compresoare mobile, poduri rulante, tăvăluge, automacarale etc.;
2) maşini pentru pregătirea, distribuirea şi compactarea betonului – malaxoare, dispozitive de dozare, vibroplatforme, instalaţii de fasonare a articolelor cu goluri etc.;
3) scule şi unelte mecanizate de mână acţionate electric sau pneumatic.

## Slide 4
Cele mai agresive, din punct de vedere al zgomotului şi vibraţiei, sunt considerate:
- uzinele de producere a articolelor din beton armat;
- producere a sticlei;
- prelucrare a metalului;
- industria alimentației publice, alte producții.
S-a stabilit că majorarea nivelului zgomotului de la 76 până la 95 dB reduce productivitatea muncii fizice cu circa 20 – 25 %, iar a celei intelectuale – cu peste 40 %.
La platformele de vibrare zgomotul poate atinge valori de 105 – 120 dB, ceea ce depăşeşte considerabil normele igienice (25 – 40 dB). Nivelurile sporite ale zgomotului şi vibraţiei influenţează negativ asupra OU.

## Slide 5: 2. Acţiunea zgomotului şi vibraţiei asupra organismului uman
- provoacă dezvoltarea oboselii precoce, reducerea capacităţii de muncă, creşterea numărului de îmbolnăviri şi invaliditate.
- influențează asupra organelor auditive și se manifestă în trei forme: obosirea auzului, traumă sonoră, hipoacuzie profesională.
- influențează asupra proceselor fiziologice prin îngustarea capilarelor, mărirea tensiunii arteriale și dereglarea activității cardiovasculare, mărirea conținutului de zahăr în sînge, provocarea spasmelor tractului intestinal, micșorarea contracțiilor stomacale, eliminări de suc gastric și salivă, ceea ce conduce la bolile de gastrită și ulcer stomacal.
- exercită o acțiune asupra scoarței cerebrale, mărește metabolismul, crește tensiunea musculară.

## Slide 6: Nivelul relativ al sunetului

## Slide 7: Boala principală
- hipoacuzia cronică;
durerile de cap, ameţeala, zgomotul în urechi, oboseala precoce, excitabilitatea, slăbiciunea generală, slăbirea memoriei;
tremurarea degetelor şi genelor, clătinarea, reducerea reflexelor în articulaţii, instabilitatea pulsului, creşterea tensiunii arteriale, dereglarea funcţiilor stomacului şi ale proceselor de metabolism.
Acţiunea vibraţiei provoacă „boala vibraţiei” – una din cele mai frecvent întâlnite îmbolnăviri profesionale. Ea poate fi provocată atât de vibraţia locală, cât şi de cea generală, se caracterizează prin afectarea sistemelor cardio-vascular şi nervos şi al aparatului locomotor. Boala vibraţiei, cauzată de vibraţia locală, apare la persoanele care lucrează cu unelte mecanizate de mână, în condiţii meteo nefavorabile şi la solicitări fizice sporite.

## Slide 8
Simptomele iniţiale ale bolii vibraţiei:
- amorţirea, înţepături şi dureri în palme;
- înălbirea degetelor la frig, palme umede şi reci chiar şi la cald;
- pielea palmelor se îngroaşă şi devine aspră, unghiile se deformează, palmele şi degetele se umflă, apare oboseala precoce şi slăbiciune în muşchii mâinilor şi în articulaţii.
Deasemenea se dereglează mişcările mâinilor, este afectat sistemul nervos central, se dezvoltă spasmele vaselor sangvine periferice şi cerebrale.
Sub acţiunea vibraţiei se înrăutăţeşte văzul, creşte consumul de oxigen şi de energie necesară pentru menţinerea poziţiei corpului, se modifică electrocardiograma, au loc schimbări în circuitul sangvin periferic şi cerebral.

## Slide 9: 3. Zgomotul și vibrațiile de producție, clasificări și caracteristici tehnice
Sunetul este o vibraţie a aerului ce se propagă sub formă de unde, cu viteza de 340 m/s. Zgomotul - ansamblu de sunete de diferită frecvenţă şi intensitate, neplăcute pentru auz, care afectează comunicarea, cu acţiune nefavorabilă asupra sănătăţii omului.
Sunetele propagate în aer se numesc zgomote aerodinamice, iar cele în corpurile solide – zgomote structurale. Zg se clasifică după criteriile:
După caracterul spectrului zgomotele pot fi:
- de bandă largă – zgomotul cu energia sonoră mai mare de o octavă de frecvenţe;
- tonal – zgomotul caracterizat de sunete de o anumită frecvenţă.
Conform caracteristicilor temporare zgomotele se împart în:
- zgomote constante – nivelul sunetului pe durata întregului schimb de lucru (8 ore) variază mai puţin decât cu 5 dB;
- zgomote variabile – nivelul sunetului pe durata schimbului de muncă se schimbă mai mult decât cu 5 dB.

## Slide 10
Zgomotele variabile pot fi:
- oscilatoare în timp – nivelul sunetului se schimbă permanent în timp;
- întrerupte – nivelul sunetului scade până la valoarea de fon, iar durata zgomotelor ce depăşesc valoarea de fon este mai mare de 1 secundă;
impulsive – zgomote ce constau din unul sau din câteva semnale sonore cu durata mai mică de 1 sec.
După genul sursei:
- mecanic - provocat în rezultatul mișcării unor detalii aparte și noduri de mașini și aparate;
- tehnologic- provocat în procesele tehnologice la diferite procese speciale: topire, sudare, asamblare;
- aerodinamic (hidro) – provocat la mișcările cu viteze mari a gazelor, vaporilor, lichidelor în diverse iinstalații.

## Slide 11: Caracteristicile fizice ale sunetului
frecvenţa, f (Hz) – numărul de cicluri de vibrații produse într-o secundă. Se deosebesc:
- infrasunete – frecvența mai mică de16 Hz;
- sunete auzite – 16 - 20000 Hz;
- ultrasunete – frecvența mai mare de 20000Hz. Urechea este sensibilă la zgomotul cu frecvența de la 1000 pînă la 3000 Hz. Sensibilitatea cea mai mare se observă la vîrsta de 15–20 ani, cu vîrsta auzul se înrăutățește.
intensitatea, I W/m2– fluxul energiei sonore ce trece într-o unitate de timp printr-o unitate de suprafață perpendiculară direcției propagării undei sonore.
Intensitatea minimă a sunetului recepționată ureche – pragul auditiv. În calitate de frecvență standardă este frecvența de 1000 Hz. La această frecvență pragul auditiv - I0 = 10–12 W/м2, iar presiunea sonoră Р0 = 2 ⋅ 10–5 Pа.

## Slide 12
Intensitatea maximă a sunetului - la care organul auditiv sensibilizează durere se numește pragul dureros egal cu 102 W/м2, iar presiunea sonoră Р = 2 ⋅ 102 Pа.
Între pragul auditiv și pragul dureros se află zona audibilă. Urechea reacționează la schimbările relative a intensității sunetului, deaceea sensibilitatea la sunet este proporțională cantității de energie sunetului.
În practică pentru caracterizarea zgomotului se utilizează aprecierea presiunii sonore și intensității sunetului în unități relative - bell. Dar, așa cum organul auditiv este capabil să deosebească schimbarea nivelului intensității sunetului cu 0,1 Bell, în practică se utilizează u/m de 10 ori mai mică -decibell.

## Slide 13
presiunea sonoră, p (Pa) - diferența dintre valoarea momentană a presiunii absolute la trecerea undei sonore prinntr-un punct al spațiului și presiunea medie a mediului neperturbat. Nivelul presiunii sonore – este exprimat ca raportul presiunii medii la presiunea pragului sensibil (auditiv): L=20*lgP/P0
în care L – nivelul presiunii sonore, dB; Р – presiunea sonoră într-un interval al frecvenței, Pа; Р0 = 2 ⋅ 10–5 – presiunea inițilă sonoră în aer, Pа.
Nivelul intensității sunetului se determină conform relației :
L=10lgI/I0, I – intensitatea sunetului, w/m2; I0 = 10–12 – intensitatea sunetului ce corespunde pragului sensibil, w/m2.

## Slide 14: Caracteristicile psihofiziologice
Intervalul de frecvenţă, tăria (volumul sonor), nivelul tăriei (volumului sonor).
Intervalul de frecvență perceptibil – împărțirea diapazonului de frecvențe ale sunetelor auzite în octave. Octava - diapazonul de frecvențe în care limita de sus a frecvenței fs întrece de 2 ori limita de jos a frecvenței fj. Octava se notează prin valoarea sa medie geometrică:
Fm.g.=fs*fj
Diapazonul auditiv al omului este împărțit în 8 octave cu valorile medii geometrice: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000Hz.
Volumul sonor – aprecierea subiectivă a sunetului prin valoarea senzațiilor perceptate de analizatorul auditiv.
Nivelul volumului sonor – aprecierea fiziologică a sunetului în dependență de frecvență.

## Slide 15: Vibraţia de producere
Vibraţia – oscilaţii mecanice ale corpurilor solide (construcţii, maşini, instalaţii etc.), precum şi pulsarea presiunii la transportarea lichidelor şi gazelor, recepţionate de om ca trepidaţii (zguduituri).
După modul de transmitere a oscilaţiilor asupra OU vibraţiile pot fi:
generale – se transmit asupra întregului corp prin suprafeţele de sprijin;
locale – se transmit prin mâini (de la uneltele de mână, acţionate electric sau pneumatic, panourile de comandă etc.)
Conform frecvenţei vibraţiile pot fi:
- de joasă frecvenţă: 8 şi 16 Hz (locală); 1 şi 4 Hz (generală);
- de frecvenţă medie 31,5 şi 63 Hz (locală); 8 şi 16 Hz (generală);
- de înaltă frecvenţă: 125,250,500 şi 1000 Hz (locală); 31,5 şi 63 Hz (generală).

## Slide 16: După sursa de provocare
- vibraţia de transport (categoria I), provocată de maşinile şi mecanismele mobile (mijloace de transport etc.);
- vibraţia de transport-tehnologică (categoria a II-a), provocată de instalaţiile care se deplasează pe căi tehnologice (macarale, poduri rulante, transportul intern din halele de producţie etc.);
- vibraţia tehnologică (categoria a III-a), provocată de instalaţiile staţionare (pompe, strunguri, ventilatoare, generatoare etc.).

## Slide 17: După locul de transmitere
Conform locului de transmitere, vibraţia tehnologică poate fi:
a) la locurile permanente de muncă din încăperile de producţie;
b) la locurile de muncă din încăperile de producţie, unde nu sunt amplasate utilaje care provoacă vibraţii;
c) la locurile de muncă din încăperile destinate muncii intelectuale.
Conform caracteristicilor de variaţii în timp:
- permanente (constante) – nivelul vibrovitezei variază mai puţin de 6 dB;
- variabile – nivelul vibrovitezei variază mai mult cu 6 dB.

## Slide 18: Caracteristicile vibraţiei
Vibraţiile variabile pot fi:
- oscilatoare în timp (se modifică permanent în timp);
- întrerupte (cu durata mai mult de 1s);
- impulsive (cu durata mai mică decît 1s).
Vibraţia este caracterizată de următoarele mărimi fizice:
- frecvenţa oscilaţiilor, f (Hz) - numărul de oscilații a unui corp solid într-o unitate de timp. 1Hz corespunde unei oscilații pe secundă;
- viteza vibraţiei, V (m/s) - produsul dintre amplitudine şi timp;
- acceleraţia vibraţiei, a (m/s2) - produsul dintre amplitudine şi timpul la pătrat;
- amplitudinea, A (m) - depărtarea maximă faţă de poziţia de echilibru, (m).

## Slide 19: 4. Normarea zgomotului şi vibraţiei la locurile de muncă
Scop: calcularea și alegerea valorilor admisibile ale parametrilor ce le caracterizează, care la acţiunea asupra lucrătorilor pe durata întregii activităţi de muncă nu provoacă îmbolnăviri profesionale.
Normarea zgomotului se efectuează în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare prin două metode:
- după spectrul-limită;
- după nivelul sunetului în dBA.
Spectrul – limită (SL) – ansamblul nivelurilor admisibile ale presiunii sonore în cele 8 game de frecvențe cu valorile medii geometrice 63, 125.250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000Hz. După spectrul limită – se normează nivelurile presiunii sonore, pentru zgomotul constant în timp, în octavele de frecvenţă cu media geometrică a frecvenţei de la 63 pînă la 8000 Hz inclusiv.

## Slide 20
Normarea zgomotului conform nivelului sunetului în dBA este bazată pe măsurările pe scara A a sonometrului, care imită sensibilitatea organului auditiv la zgomotul real – ca o îmbinare de sunete de diferită frecvență. Nivelul sunetului în dBA este folosit pentru aprecierea aproximativă și este legat de spectrul limită (SL) prin următoarea dependență:
LA (dBA) = SL + 5 (dB)
Valorile admisibile ale presiunii sonore în octavele de frecvenţă şi ale nivelului sunetului se stabilesc în dependenţă de forma de activitate şi locul de muncă, adică în funcţie de destinaţia încăperii.
Notă: Zonele cu nivelul sunetului mai înalt de 85 dBA trebuie să fie marcate cu semne de pericol.

## Slide 21
Evaluarea igienică se face în conformitate cu cerințele СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ”Vibrația de producție, vibrația în clădiri publice și de locuit”. Conform acestui document evaluarea se face prin trei metode:
- analiza spectrală a parametrului normat;
- evaluarea integrală a vrecvenței parametrului normat;
- evaluarea integrală cu evidența timpului de acțiune la energia parametrului normat.
Vibrația locală se normează în benzi de octavă cu frecvențele medii: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000Hz;
Vibrația generală – în benzi de octavă cu frecvențele geometrice 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0Hz.

## Slide 22: 5. Măsurile de combatere ale zgomotului şi vibraţiei şi mijloacele individuale de protecţie
- Măsurile sociale – aplicarea de norme și legi de interzicere sau limitare a nivelului sonor.
- Măsurile organizatorice:
- eliminarea utilajului vibroacustic din procesele tehnologice sau înlocuirea acestuia cu maşini şi utilaje mai performante din p/v vibroacustic (zgomot şi vibraţie reduse);
- amplasarea utilajului vibroacustic în încăperi separate;
- amplasarea secţiilor cu nivel vibroacustic sporit la distanţe mari;
- controlul automat şi dirijarea de la distanţă cu utilajul vibroacustic sau din cabine izolate contra acestor noxe;
- folosirea MIP antizgomot şi antivibraţie;
- stabilirea regimurilor raţionale de muncă şi odihnă pentru lucrătorii care deservesc utilaj, maşini, mecanisme cu nivel vibroacustic sporit;

## Slide 23: Măsurile tehnice
- proiectarea corectă a bazelor sub utilajul vibroacustic (mori, separatoare, compresoare etc.);
- izolarea fundaţiilor utilajului vibroacustic de elementele portante şi comunicaţiile inginereşti;
- fonovibroizolarea activă şi pasivă a utilajului vibroacustic şi a locurilor de lucru ale operatorilor;
- folosirea învelişurilor fonovibroabsorbante din cauciuc şi din diferite maşticuri pentru făţuirea suprafeţelor comunicaţiilor inginereşti;
- folosirea amortizoarelor (tobe de eşapament) la ieşirea din injectoare;
- fonoizolarea transmisiilor utilajului zgomotos cu capote;
- atenuarea zgomotului sistemelor de ventilaţie la gurile de aspirare-refulare.

## Slide 24: Mijloacele individuale de protecţie:
a) contra zgomotului – antifoane, căşti antizgomot, caschete (coifuri), costume speciale;
b) contra vibraţiilor:
- pentru mâini: mănuşi, garnituri, cuzinete;
- pentru picioare: încălţăminte specială, garnituri, genunchere;
- pentru corp: pieptare, centuri, costume speciale.

## Slide 25: Vă mulțumesc pentru atenție