## Slide 1: Tema : Protecţia de cîmpurile electromagnetice
1. Sursele şi caracteristica CEM.
2. Acţiunea cîmpurilor electromagnetice asupra organizmului uman.
3. Normarea CEM.
4. Metode de protecţie contra CEM.

## Slide 2: 1. Sursele şi caracteristica CEM.
Practic în toate domeniile economiei naţionale şi în activitatea cotidiană FU utilizează energia electromagnetică.
Energia electromagnetică se clasifică:
după provienenţă;
modul de creare a fonului electromagnetic: naturală şi tehnogenă.
Naturală: Către cea naturală se raportă CEM ale pămîntului, radiaţile soarelui, corpurilor cereşti şi a galaxiei.
Tehnogenă: Ca surse tehnogene pot fi sursele industriale şi cotidiene.
Sursele industriale a CEM: liniile de curent electric, mai ales de tensiune înaltă, aparatele de sudură, staţiile teleradio, antenele radio, TV etc.
Sursele cotidiene: În condiţii de uz CEM se crează la funcţionareea aparatelor electrice, a televizoarelor, a sobelor cu microunde, radiotelefoane, calculatoare etc. .

## Slide 3
Definiţie: Cîmpurile electromagnetice - o formă de materie, prin intermediul căreia se realizezaă interacţiunea între particulele încărcate. Se deosebesc următoarele spectre CEM:
- frecvenţă joasă sub 30 кHz;
- frecvenţă medie 30 кHz – 30 МHz;
- frecvenţă înaltă 30 МHz – 300 МHz;
- foarte înaltă 300 МHz – 300 GHz.
Factori care influenţează intensitatea CEM:
puterea generatorului;
distanţa pînă la el.

## Slide 4
Asupra caracterului de distribuţie a CEM influenţează:
prezenţa obiectelor metalice şi a construcţiilor care se consideră conductoare;
prezenţa elementelor dielectrice neprotejate care se află în CEM;
prezenţa FU. Inductarea FU cu curenţi de frecvenţă înaltă crează în mediul ambiant CEM de radiaţii dublă care se suprapun în CEM de bază.
Zonele: Împrejurul sursei de iradiere a CEM se evidenţiază trei zone:
zonă de inducţie - cea mai aproape;
zona de interferenţă –zona medie;
zona de iradiere, cea mai îndepărtată zonă.
În zona de inducţie - intensitatea CEM se apreciează separat prin componenta electrică V/м şi magnetică А/м. Oașa se apreciază pentru sursele de iradieri cu frecvență joasă, medie şi înaltă. Angajaţii care operează cu iradierile de frecvenţă foarte înaltă practic se află în zona undelor cele mai periculoase. Intensitatea cămpurilor în acest caz se apreciază de valoarea densităţii fluxului de energie – cantitatea de energie ce revine pe unitatea de suprafaţă şi se exprimă în W/m2.

## Slide 5: 2. Acţiunea CEM asupra OU
Acţiunea CEM depinde de lungimea de undă. Mai mult acţionează undele decimetrice, mai puţin cele milimetrice.
Undele în diapazonul milimetric se absorb de straturile exterioare ale pielii, cele centimetrice – de straturile şi ţesuturie sub piele, cele decimetruice – de către organele interne.
Gradul şi caracterul acţiunii CEM asupra OU se determină:
lungimea de undă; intensitatea iradierelor; regimul de iradiere (continuu sau variabil); durata de acţiune;
suprafaţa corpului supusă iradierelor;
partcicularităţile individuale ale FU; acţiunile combinate cu alţi factori ai mediului de producere (temperatură ridicată al aerului, prezenţa zgomotului etc.).
CEM pot provoca afecţiuni acute şi cronice. Afecţiunile se manifestă prin încălcarea sistemului nervos, cardiac, sistemului sanguin, a altor organe.
Afecţiuni acute în realitate se întîlnesc foarte rar. Mai frecvent se observă afecţiunile uşoare cronice. Manifestări – oboseală, dureri de cap, dereglarea somnului, vome, schimbarea frecvenţei pulsului, supraîncălzirea organizmului, reacţii în circulaţia sanguină etc. Aceste simptome sunt reparabile.
Simptomele mai evidenţiate pot conduce la reducerea completă a capacităţii de muncă.

## Slide 6
CEM are acţiune termică, conduce la modificări structurale şi funcţionale în OU. La acţiunea CEM asupra OU are loc absorbţia energiei de către ţesuturile corpului uman. La lungimea de undă, egală cu dimensiunea corpului uman sau cu un organ oarecare, se formează unde stătătoare în OU, ceia ce conduce la focusarea energiei termice. Acţiunea termică se caracterizează prin ridicarea temperaturii corpului, încălziri locale a ţesuturilor, precum şi a unor organe aparte şi celule. Deosebit de periculos este încălzirea organelor cu termoreglare slabă (creierul, ochii, organele sistemului digestiv).
Alte efecte: CEM:
modifică orientarea celulelor sau lanţurilor de molecule în corespundere cu direcţia puterii liniilor cîmpurilor;
slăbesc activitatea biochimică a unor organe;
conduce la schimbarea structurii ţesuturilor sanguine, a componenţei lor;
conduce la schimbări în sistemul endocrinic, provoacă apariţia cataractei;
iniţierea îmbolnăviri trofice (cădere de păr, îngroşarea şi înnegrirea unghilor), arsuri ale ţesuturilor organismului.

## Slide 7: 3. Normarea CEM.
Acte utilizate: Pentru controlul asupra gradului de securitate a acţiunii CEM asupra OU se utilizează următoarele documente:
Norme sanitare, reguli şi normative igienice «Cerinţe igienice către CEM în condiţii industriale», care stabilesc nivelul de CEM pentru LM, supuse în procesul activităţiii de muncă sub acţiunea cîmpurilor magnetice, CEM cu frecvenţa de (50 Hz), CEM în diapazonul de frecvenţă 10–30 кHz;
Normele sanitare şi regulile «Cerinţele către iradierile electromagnetice în diapazonul frecvenţei radio la acţiunea asupra FU»;
Normativul igienic «Nivelul admisibil al iradierilor electromagnitice în diapazonul frecveţei radio la acţiunea asupra OU» care stabileşte nivelul admisibil de acţiune asupra FU a CEM de diapazonul frecvenţei radio de la 30 кHz – 300 GHz.

## Slide 8
Cîmp magnetic continuu - cîmpul generat de curentul continuu (magneţi permanenţi, electromagneţi, generatoare magnito-ghidrodinamice, aparate fizioterapeutice etc.).
NLA al CEM – nivelul CEM acţiunea căruia în perioada zilei de muncă nu conduce la îmbolnăvire sau dereglări simţitoare a angajatului în starea sănătăţii în procesul de muncă.
Evaluarea şi normarea se efectuează după nivelul cîmpului magnetic în mod diferenţiat în dependenţă de timpul total (ce a acţionat asupra corpului) şi local (mănă, braţ, umăr) în timpul schimbului.
Nivelul cîmpului magnetic se apreciază în unităţi a intensiăţii cîmpului magnetic Н, А/м

## Slide 9
Evaluarea CEM cu frecvenţa industrială se efectuează separat după intensitatea cîmpului electric cu frecvenţa industrială (50 Hz) Е, кV/m, şi intensitatea cîmpului magnetic a frecvenţei industriale (50 Hz) Н, А/m.
Normarea CEM cu frecvenţă industrială la LM se face diferenţiat în dependenţă de timpul de aflare în zona CEM. NLA al intensităţii CEM la LM în perioada schimbului - 5 кV/m.
Evaluarea şi normarea CEM în diapazonul de frecvenţă 10–30 кHz se realizează separat după intensitatea electrică Е, V/m, şi magnetică Н, А/m, în dependenţă de timpul de acţiune. NLA al intensităţii cîmpurilor electrice şi magnetice la acţiunea în perioada unui schimb constituie 500 V/m и 50 А/m.
NLA al intensităţii cîmpului elecric şi magnetic la durata de acţiune pînă la 2 ore în schimb constituie 1000 V/m и 100 А/m.
Evaluarea şi normarea CEM în diapazonul frecvenţelor 30 кHz – 300 МHz intensitatea se apreciază de valorile intensităţii cîmpului electric Е, V/m, şi intensităţii cîmpului magnetic Н, А/m.

## Slide 10: 4. Metode de protecţie contra CEM.
Măsuri: Asigurarea protecţiei angajaţilor de acţiunile negative ale CEM se realizezază prin măsuri organizatorice şi tehnico-inginereşti.
    Măsurile organizatorice:
• alegerea regimurilor raţionale de lucru a utilajelor;
• alegerea zonelor de acţiune a CEM (zonele cu nivel ce depăşesc valorile admisibile, în care conform condiţiilor de exploatare nu se admite aflarea de scurtă durată a angajaţilor, trebuie să fie îngrădite şi marcate cu indicatoarele corespunzătoare de securitate);
• amplasarea LM şi a căilor de deplasare la distanţele de la sursele CEM ce ar asigura respectarea valorilor NLA al CEM;
• repectarea regimului de odihnă şi a regimului alimentar (eliberarea alimentaţiei de protecţie speciale).

## Slide 11
2. Măsuri tehnico-inginereşti
- reducerea nivelului CEM la LM pe calea implementării tehnologiilor moderne;
- utilizarea MIP – asigură reducerea acţiunii nevaforabile a CEM asupra OU şi nu influenţează negativ asupra sănătăţii angajaţilor. MIP utilizate se produc cu utilizarea tehnologiilor bazate pe ecranare (reflecţie, adsorbţie a energiei CEM) şi alte metode efective de protecţie a organizmului de acţiunea negativă a CEM.
- dirijarea la distanţă;
- separarea încăperilor prin îngrădiri de protecţie;
- ecranarea spaţiilor;
- efectuarea controlului medical la încadrare în cîmpul muncii, periodic.
- repararea utilajului, care este ca sursă CEM, trebuie să se realizeze în afara zonei de acţiune a CEM;
- respectarea regulilor de exploatare în siguranţă a surselor CEM.

## Slide 12: Vă mulțumesc pentru atenție