## Slide 1: Tema: ORGANIZAREA ERGONOMICĂ A MUNCII ȘI MĂSURI DE SECURITATE
1. Conţinutul şi problemele ergonomiei.
2. Interacțiunea om-MEC, patologii și cerințe de securitate și sănătate în muncă. 3. Cerințe de securitate în sistemele inginerești informaționale.
4. Reguli de securitate la mentenanța sistemelor informaționale.

## Slide 2: 1. Conţinutul şi problemele ergonomiei
Ergonomie - din greacă - ”ergos” – muncă și homos” – lege naturală.
Ergonomia ca știință şi disciplină ştiinţifică apare la sfîrșitul anilor 50 şi este în strînsă legătură cu toate domeniiile care studiază omul – psihologia, sociologia, fiziologia, filosofia, medicina muncii, științele tehnice, științele economice, andropogia etc.
Sarcini:
- studiază posibilităţile funcţionale ale omului în procesele de muncă;
- studiază legităţile creării condiţiilor de muncă confortabile;
- studiază problemele de optimizare a LM și are rolul de a armoniza elementele LM (mijloace, obiecte și forța de muncă) în vederea asigurării condițiilor confortabile executantului cu un consum minim de energie și cu senzații de bună stare fiziologică.

## Slide 3
Obiectul ergonomiei - activitatea în sistemul „omul – măşina - obiectul muncii – mediul de producţie”.
Persoanele care studiază legităţile ergonomice - ergonomiști.
Sarcini:
- utilizează informațiile despre factorul uman (abilitățile cognitive și motrice, dimensiunile antroprometrice, abilitățile de prelucrare a informațiilor și deciziilor, particularitățile proceselor senzoriale și perceptive, precum și a condițiilor ambianței de muncă).
Scop: Informațiile sunt folosite pentru proiectanții de echipamente în scopul asigurării că sistemele, produsele, încăperile clădirilor în care se desfășoară munca să ofere condiții de confort maxim, eficiență și siguranță.

## Slide 4: Factorii privind organizarea ergonomică
Factorii care au contribuit la apariția organizării ergonomice a LM:
- dezvoltarea progresului tehnico-științific;
- evoluția concepției omului despre muncă și viață;
- exigențe ridicate față de calitatea vieții, faţă de calitatea activității profesionale, de necesitatea creării confortului la locul de muncă;
- evoluţia științelor tehnice, umanistice, economice și sociale.
Probleme soluţionate:
- apreciază nivelul siguranţei, a acurateţei şi stabilităţii lucrului FU;
- studiază influenţa solicitărilor psihice, a gradului de oboseală, a factorilor emoţionali;
- studiază posibilităţille creative şi de acomodare a muncii faţă de om, faţă de spaţiul LM.

## Slide 5
LdM - zona, dotată cu mijloace tehnice necesare, în care FU își desfăşoară activitatea acționînd cu ajutorul mijloacelor de muncă asupra obiectelor muncii în vederea atingerii scopului urmărit.
LdM se clasifică după următoarele criterii:
a) după tipul de organizare a producției:
- loc de muncă pentru producția în serie mică; - loc de muncă pentru producția în serie medie;
- loc de muncă pentru producția în serie mare.
b) după gradul de automatizare a producției:
- loc de muncă cu procese manuale; - loc de muncă cu procese semiautomatizate;
- loc de muncă cu procese automatizate.
c) după numărul de angajați:
- loc de muncă individual; - loc de muncă colectiv.

## Slide 6
d) după natura activității:
- loc de muncă unde se desfășoară activități de bază; - loc de muncă unde se desfășoară activități auxiliare.
e) după poziția în spațiu:
- locuri de muncă fixe; - locuri de muncă mobile.
Etapele şi condiţiile organizării ergonomice a locurilor de muncă:
a) Etape:
- documentarea și înregistrarea datelor necesare proiectării unui LM sau alegerea LM care se justifică a fi analizat;
- proiectarea propriu-zisă ergonomică a LM prin calculele eficienței economice;

## Slide 7
- alegerea variantei optime, în baza dimensiunilor antropometrice a FU, regimul de muncă, de odihnă, poziția comodă de lucru, înălțimea de lucru etc.
b) Condiții de bază:
- prezenţa spaţiului suficient pentru executarea mişcărilor de lucru la executarea muncii, conducerea sau deservirea maşinii;
- asigurarea suficientă a legăturilor fizice, vizuale şi auditive dintre FU şi utilaj, precum şi dintre FU în procesul executării unui lucru comun;
- amplasarea optimă a LM în încăperea de producţie şi asigurarea trecerilor nepericuloase pentru FU;
- asigurarea iluminatului natural şi artificial în conformitate cu cerinţele normelor.

## Slide 8
LdM trebuie să fie acomodat pentru o muncă concretă cu considerarea particularităţilor antropometrice, fizice şi psihice ale FU.
Măsuri şi mijloace prevăzute la organizarea LdM:
- Mijloace necesare de protecţie faţă de factorii periculoşi şi nocivi: de natură fizică; chimică, biologică şi psihofiziologică.
- Măsuri care preîntâmpină sau reduc oboseala precoce a FU, care exclud apariţia stresului psihofiziologic, precum şi acţiunile incorecte.
Construcţia LdM trebuie să respecte cerinţele: securitatea, simplitatea şi economia deservirii tehnice în condiţii normale şi în situaţii de urgenţă, precum şi să corespundă cerinţelor funcţionale şi condiţiilor de exploatare.

## Slide 9
Principiile de organizare a LdM:
- alegerea poziţiei raţionale de lucru (stând, şezând, şezând- stând);
- amplasarea raţională a panourilor indicatoare şi a organelor de dirijare;
- asigurarea câmpului optim de vedere al elementelor LdM;
- asigurarea cu spaţiu suficient pentru picioare indiferent de poziţia de lucru;
- asigurarea cu spaţiu pentru odihnă în pauze, cănd se lucrează din picioare;
- asigurarea cu spaţiu pentru depozitarea materialelor şi pieselor nemijlocit la locurile de muncă.
Concluzie: Aprecierea situației organizării ergonomice a LdM se efectuează în cadrul certificării LdM care se realizează cel puțin o dată în 5 ani.

## Slide 10: 2. Interacțiunea om-MEC, patologii și cerințe de securitate și sănătate în muncă
Interacțiunea om-MEC - obiectul de studiu privind proiectarea, implementarea, monitorizarea şi deservirea sistemelor computerizate, informaționale, și a fenomenelor legate de utilizarea acestora.
Categoriile vizate:
- Factorul uman, caracterizat de procese psihice (percepție, memorare, luarea deciziei, motivație etc.);
- MEC, caracterizată de corespunderea nivelului de securitate.
Din pct. de vedere a SSM problemele de bază privind lucrul cu sistemele şi mijloacele informaționale constă în prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și a traumărilor accidentale.

## Slide 11: Patologiile provocate
1. Disfuncţionalitate vizuală (sensibilitate la lumină, oboseală oculară, iritaţii).
2. Artoză cervicală (se manifestă prin dureri mari de cap şi coloană vertebrală; senzaţii de ameţeală şi dureri insuportabile ale coloanei vertebrale).
3. Insomnii (lumina monitorului blocheaza secreţia de melatonină, hormonul somnului şi împiedică adormirea).
4. Oboseală.
5. Dependenţă;
6. Tulburări digestive datorate consumului de chipsuri, alune sau dulciuri în timpul lucrului la calculator.

## Slide 12
- Sindromul ochiului uscat - apare în rezultatul privitului îndelungat la monitor conducînd la scăderea clipitului din ochi, ochiul devenind uscat. Cînd ochiul privește fix, fără să clipească nu este umezit și apare sensația de uscăciune și iritare. Se recomandă folosirea de 3-4 ori pe zi administrarea lacrimilor artificiale pentru lubrifierea și protecția ochilor.
- Tulburări funcționale la nivelul ochilor – se manifestă sub formă de oboseală și spazm ocular. Această situație apare din cauza nerespectării distanței de siguranță de 50cm dintre ochi și monitor, ochiul rămînînd blocat în vederea de aproape, iar cînd privește în îndepărtare nu numai vede normal, ci și încețoșat.
-

## Slide 13
- Crampa scriitorului – reprezintă efectul aflării îndelungate în fața sistemelor informaționale, care se manifestă printr-o scădere a controlului mușchilor cefei și a spatelui. Se manifestă prin furnicări în degete.
- Tulburări musculare și osteoarticulare - fenomen provocat de poziția incorectă timp îndelungat. Consecințe: - devieri ale coloanei verterbrale, osteporoza, aspect ce conduce la fragilizarea oaselor.
- Probleme neurologice – provocate datorită utilizării îndelungate a MEC prin declanșarea crizelor de epilepsie.
- Stresul și dependența de MEC – este generat de bombardamentul informațional și suprasolicitarea la care este supus FU pentru selectarea informației.

## Slide 14: Cerinţele HG nr. 819 din 01.01.2017
Reieșind din patologiile menționate în baza HG nr. 819 din 01.01.2017 angajatorul LM a întreprinderilor și organizațiilor este obligat să efectuieze analiza posturilor de muncă pentru a evalua condițiile SSM pe care aceștea le crează lucrătorilor, în special cu privire la posibilile riscuri pentru vedere, probleme fizice și probleme de tensiune nervoasă.
Cerinţele faţă de angajator:
- să realizeze măsuri de protecţie la posturile de muncă create după 01 ianuarie 2017, să îndeplinească cerințele minime, iar cele existente să fie adaptate ca să corespundă cerințelor minime înaintate.

## Slide 15
- să asigure informarea lucrătorilor cu privire la toate aspectele SSM aferente postului de muncă, și în special cu privire la măsurile care sunt supuse în aplicare în conformitate cu cerințele minime de securitate.
- să asigure instruirea lucrătorilor cu privire la modalitățile de utilizare a postului de muncă înainte de a începe acest tip de activitate și ori de cîte ori este schimbată organizarea postului de lucru.
- să planifice activitățile lucrătorilor astfel încît activitatea zilnică cu sistemele informaţionale să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă riscurile la suprasolicitarea angajaţilor.

## Slide 16
- să asigure examinarea oftalmologică a angajaţilor: înainte de a începe lucrul; la cererea angajatului la angajare; la intervale stabilite de actele normative în vigoare; dacă lucrătorii simt dificultăți vizuale.
Dacă în rezultatul examenului oftalmologic au fost depistate dereglări vizuale, angajatorul este obligat să pună la dispoziție aparate de corecție normale sau de corecție speciale. Cheltuilile pentru examinare vor fi suportate de către angajator.
- să asigure cu echipamente de lucru ca să nu prezinte riscuri profesionale pentru angajați.

## Slide 17: Cerințe pentru monitor
1. Caracterele de pe monitor - să fie de dimensiuni corespunzătoare și cu spațiu suficient între caractere și litere.
2. Imaginea de pe monitor - să fie stabilă, fără licărire sau alte forme de instabilitate.
3. Luminozitatea dintre caractere și fon - să fie ușor de reglat în funcție de condițiile din jur.
3. Monitorul - să se rotească liber pentru a fi adaptat necesităților lucrătorului.
4. Monitorul - să nu aibă strălucire și reflexii care pot produce disconfort lucrătorului.
5. Poziția ochilor față de ecranul monitorului - la nivelul centrului ecranului sau la 2/3 din înălțimea acestuia.
6. Distanța optimă de la ochi pînă la monitor este de 600-700mm, cea admisibilă - 500mm.

## Slide 18: Cerințe față de tastatură:
1. Tastatura - să fie orientabilă și separată de monitor, să permită lucrătorului găsirea unei poziții confortabile de lucru, să evite oboseala din brațe sau mâini.
2. Spațiul din fața tastaturii - să fie suficient pentru a asigura sprijinirea mâinilor și a brațelor.
3. Tastatura - să aibă o suprafață mată pentru a evita strălucirea reflectoare.
4. Poziția tastaturii și caracteristicile tastelor - să faciliteze utilizarea acesteia.
5. Simbolurile de pe taste trebuie - cu contrast suficient și să fie vizibile din poziția concepută de lucru.

## Slide 19: Cerințe de securitate pentru suprafața de lucru, scaunul de lucru
1. Suprafața de lucru - să fie suficient de mare, să aibă un grad de reflexie mic și să permită o amplasare flexibilă a monitorului, tastaturii, documentelor și echipamentelor conexe.
2. Suportul pentru documente - să fie stabil, reglabil și poziționat încît să reducă la minimum necesitatea mișcării neconfortabile a capului și a ochilor.
3. Scaunul de lucru trebuie să fie stabil și să permită cu ușurință libertatea de mișcare și o poziție confortabilă.
4. Înălțimea scaunului trebuie să fie reglabilă.
5. Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat și reglat pe verticală.
6. La solicitarea lucrătorului se va acorda un suport pentru picioare.

## Slide 20: Cerințe față de mediul de muncă, iluminat:
Cerințe față de mediul de muncă:
1. Postul de lucru - să asigure lucrătorului un spațiu suficient care să îi permită să schimbe poziția și să varieze mișcările.
2. Suprafața la un loc de lucru la monitor cu tub electronic radiant - să fie de cel puțin 6m2, iar cu cristal lichid, cu plasmă – 4,5m2.
Cerințe față de iluminat:
3. Iluminatul general și local (lămpi de lucru) - să asigure condiții de iluminat satisfăcătoare și un contrast corespunzător între monitor și mediul de fon, ținînd seama de tipul de activitate și de necesitățile vizuale ale lucrătorului. Iluminatul suprafeței de lucru trebuie să fie de 300 – 500lx.

## Slide 21: Cerințe față de regimul de muncă și de odihnă
1. Durata zilei de muncă la monitor este de 8 ore, se admite activitatea în schimburi cu durata de 12 ore.
2. Pentru menținerea sănătății în afară de pauza obligatorie - pauze suplimentare reglementate care se includ în timpul de muncă.
3. Pentru ziua de muncă de 8 ore - pauzele se acordă după 2 ore la începutul schimbului și după 2 ore după prînz cu durata de 15 minute fiecare.
4. Pentru ziua de muncă de 12 ore - pauzele în primele 8 ore ca și pauzele din ziua de 8 ore, iar în ultimele 4 ore după fiecare oră cîte 15 minute.
5. Nu se admite activitatea la monitor mai mult de 2 ore fără pauze reglementate.

## Slide 22: Măsurile de ameliorare a sănătății
- Exerciţii fizice, pentru ochi și relaxare psihologică, (clipitul frecvent, privirea departe și de aproape, rotirea ochilor, acoperirea lor etc.).
- Pentru picioare – ridicarea în degete, rotirea.
- Pentru cap și coloană vertebrală – masare, rotiri etc.
- Exerciţiul de palming - frecarea palmelor una de alta până se încălzesc, apoi se acoperă ochii cu palmele deschise.
-Pentru relaxarea ochilor -lacrimile artificiale.

## Slide 23: Poziţia corectă la calculator

## Slide 24: 3. Cerințe de securitate în sistemele inginerești informaționale
a) Factori de risc:
- cîmpuri electromagnetice lîngă monitor;
- cîmpuri electrostatice la distanţa de 30cm de la monitor;
- radiaţii ultrafiolete;
- radiaţii roentgheh lîngă displee;
- curentul electric;
- temperaturile înalte;
- suprasolictare senzorială şi intelectuală;
- pericol de incendiu, etc.

## Slide 25
1. Amplasarea MEC - fluxul de lumină să fie din partea stîngă.
2. Distanţa între două locuri de muncă cu MEC amplasate în rînd (de la ecranul unui monitor pînă la partea din spate a celuilalt) - cel puţin 2,0 м; între limitele suprafeţelor monitoarelor – cel puţin 1,2m.
3. Durata de lucru pentru femeile însărcinate se reduce pînă la 3 ore în ziua de muncă.
4. Activitatea la MEC se împarte în 3 grupe: А — citirea informaţiei de pe monitor pînă la 60000 semne în timpul unui schimb; B — întroducerea şi prelucrarea informaţiei (nu mai mult de 40 000 semne în schimb); C — activitatea creativă în regim de dialog cu MEC nu mai mult de 6 ore în schimb.
5. În corespundere cu aceste grupe se rglementează pauze între activităţi. În timp de noapte (de la 22 pînă la 6 ore) timpul pauzelor reglementate se majorează cu 30%.

## Slide 26
b) Riscuri şi cerinţe la lucrul cu copiatoarele:
- intoxicare cu substanţe periculoase: oxid de azot, acetona, praful de hîrtie. Concentraţia acestora în mediu poate depăşi limita concentraţiei admisibilă. Deaceia ele sunt supuse unui monitoring continuu;
- acţiunea curentului electric static: din contul proceselor de frecare;
- radiaţii ultrafiolete (în cazul multiplicării prin metoda electrografică);
- radiaţii electromagnetice (în cazul utilizării materialelor tip videodisplee). La lucrul cu aparatele de multiplicat nu se admit persoane care au vîrsata mai puţin de 18 ani şi femeile însărcnate care au contraindicaţii.
  Suprafaţa minimă a încăperilor de cel puţn 6m2 ce revine la o singură persoană şi cel puţin 15m3 de volum la o persoană.

## Slide 27: 4. Reguli de securitate la mentenanța sistemelor informaționale
1. Exploatarea, repararea, reglarea, montarea, instalarea MEC – activitate cu pericol sporit.
Cerinţe generale: instruirea, atestarea, instructajele pe SSM, controlul periodic în domeniul SSM.
2. Personal calificat, vîrsta cel puţin 18 an, sănătoşi, instruiţi, instruirea întroductiv generală şi la locul de muncă.
3. Instruiţi şi în domeniul electrosecurităţii la grupa II sau III.
4. Factorii periculoşi :
— suprasolicitarea analizatorului vizual; — suprasolicitarea statică a muşchilor spatelui, gîtului, picioarelor şi mînilor;
— crentul electric; — arcul electric la scurtcircuitări;
— suprafeţe ascuţite ale instrumentelor, aparatelor etc.
— iluminat insuficient a zonelor de muncă, - pericol de incendiere.
5. Alegera corectă a echipamentului de protecţie şi a mijloacelor de muncă.
6. Verificarea locurilor de muncă, instrumentele, aparatele de măsură şi control etc.

## Slide 28
7. Cerințe de securitatea și sănătate în muncă în timpul lucrului – se realizează în conformitate cu instrucţiunile de exploatare a utilajului respectiv.
Nu se admite efectuarea lucrărilor sub tensiune. La deservirea MEC nu se admite de a conecta cu fire dezgolizte, nu se admite de a utiliza instrumente a căror termenul de elotare şi veridicare a expirat.
8. Cerințe de securitate și sănătate în muncă în situații de urgență.
5. Cerințe de securitate și sănătate în muncă la terminarea lucrului – deconectarea aparatelor, curăţarea locului de muncă, de schimbat echipamentul, de iniţiat conducătorul locului de muncă despre toate inadvertenţele depistate.

## Slide 29: Vă mulțumesc pentru atenție