## Slide 1
IPv6
ProiectareaRețelelor

## Slide 2
Cuprins
UniversitateaPolitehnicaBucureşti-Proiectarea
Reţelelor
3
De ce IPv6?
Antetul și adresarea IPv6
Neighbordiscoveryprotocol
Configurații de bază IPv6 și RIPng
Metode de tranziție IPv4-IPv6

## Slide 3
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
4
De ce IPv6?

## Slide 4
Ce s-a întâmplat cu IPv4?
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
5
IANA oferă
adrese către
fiecare RIR în
blocuri ce
reprezintă 1/8
din tot spațiul
IPv4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Clasa A
Clasa B
Clasa C
Clasa D & E

## Slide 5
21 Ianuarie, 2010; 24 de blocuri
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

## Slide 6
10 Aprilie 2010; 20 de blocuri
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

## Slide 7
8 Mai, 2010; 13 blocuri
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

## Slide 8
30 Noiembrie, 2010: 7 blocuri
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

## Slide 9
Dezavantaje IPv4
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
12
Ce dezavantaje lăsăm în urmă?
Adrese insuficiente pentru a face față creșterii
numărului de dispozitive cu acces la Internet
Antet complicat
Ruterelefac fragmentare
Suport redus pentru Multicastși IPsec
NAT introduce multe probleme

## Slide 10
Avantaje IPv6
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
13
Spațiu de adrese mult mai mare (128b)
Suport simplificat pentru multicast
Adrese autoconfigurabile
Suport pentru IPsec
Antet eficient
Ruterelenu mai fac fragmentare

## Slide 11
IPV6 –avantaje discutabile?
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
14
128 biți
Totuși, se fac alocări de /64 către fiecare end-host
Scăpăm de NAT?
Din păcate, nu
De-a lungul timpului NAT a reușit să se impună ca un fals
mecanism de securitate și confort –industria îl cere în
continuare
Autoconfigurare
Posibilitatea unui hostde a își putea configura automat o
adresă IPv6 globală pentru comunicarea într-un subnet
Există mari riscuri de securitate
Se pierde posibilitatea unui accountingeficient
(omg! IPsecend-to-end!)

## Slide 12
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
15
Antetul și adresarea IPv6

## Slide 13
Antetul IPv6
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
16

## Slide 14
Ce lipsește din antetul IPv6?
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
17
Headerchecksum
De ce s-a dorit înlăturarea câmpului de detecție a erorilor din
antetul IPv4?
Câmpurile legate de funcționalitatea fragmentării
Identification
Flags
Fragment offset
Atenție! În IPV6 ruterelenu mai fac fragmentare
Se face dropla pachet și se trimite un ICMP Packettoobig
Câmpul de paddingși options
Având antete de extensie, nu avem nevoie de paddingsau
câmp fix de opțiuni suplimentare

## Slide 15
Structura adreselor IPv6
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
18
RIR-urileprimesc /12
ISP-urileprimesc /32
Organizațiile primesc adrese /48 de la ISP
Următorii 16 biți pot fi subnetațipentru a obține maxim
2^16 subneturi
Ultimii 64 de biți sunt folosiți pentru partea de host
Prefix global de rutare Subnet Interface ID
64 biți
max48biți min 16biți

## Slide 16
Tipuri de adrese IPv6
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
19
Este o adresă ce începe cu FEB7 o adresă link-local?
R: Da. Doar primii 10 biți trebuie să fie aceiași.
Adresă Rol
Global unicast 2000::/3 Transmisii unicast
Link-local FE80::/10 Comunicații în același
segment de rețea
Multicast FF00::/8 Transmisii către un grup
Anycast
Poate fi orice adresă
unicast
Aceeași adresă se pune pe
mai multe dispozitive
Broadcast ??? Nici unul. Internetul urăște
broadcasturile

## Slide 17
Reprezentarea adreselor IPv6
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
20
Câmpurilesuccesivede 0 pot fireprezentateca :: , dar
numaio singurădatăîntr-o adresă
Zerouriledin câmpurilecelemaisemnificativedin fiecare
grupde 16 bițipot fiomise
Un grup de 4 zero-uri pot fi scrise ca unul singur
Exemplu:
2023:0000:34FA:0000:0000:09C1:4322:AA43
→2023:0000:34FA::09C1:4322:AA43 Corect
→2023:0:34FA::9C1:4322:AA43 Corect
→ 2023::34FA:0:0:9C1:4322:AA43 Corect
→2023::34FA::9C1:4322:AA43 Incorect

## Slide 18
Adresă de loopback
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
21
Echivalentă cu 127.0.0.1 în IPv4
Adresă folosită când un host
comunică cu el însuși
Servicii de rețea
Adresa de loopbackIPv6 este:
0:0:0:0:0:0:0:1/128
Sau?
::1/128

## Slide 19
SubnetareaIPv6
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
22
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000000
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000001
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101111111111111111111111111111111111111111111111111110
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111001001010001000000011111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111001001010001000000010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101011011010100000000000000000000000000000000000000
001001010001000000010111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000000
001001010000010010100000100101000100000001010010101010100100001010001010001011111011110101100010010000010101001010010100000000000000000000000000000000000000000000000000
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101111111111111111111111111111111111111111111111111110
001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000010010100010000000101001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001001010001000000010001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
001000100101000100000001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001000100101000100000001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000000
001001010001000000010100100100101000100000001001010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000001
001001010001000000010100100100101000100000001001010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101111111111111111111111111111111111111111111111111110
001001010001000000010100100100101000100000001001010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010100100100101000100000001001010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010100100100101000100000001001010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
001001010001000000010100100100101000100000001001010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000000
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101000000000000000000000000000000000000000000000000001
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101111111111111111111111111111111111111111111111111110
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000
001001010001000000010---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001001010001000000010100101010101001000010100010100010111110111101011000100100000101010010100101010101011111000010010101010011100000001101001001101

## Slide 20
Deci.. subnetareIPv6?
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
23
Pentru că spațiul de adrese e foarte mare, se alege o
convenție recomandată
Se va face subnetareîntre bitul 48 și bitul 64
Ultimii 64 de biți sunt folosiți pentru Host
Ifyoudon’thavea life
Se pot subnetafără probleme și cei 64 de biți din Interface-ID
pentru a se obține măști mai lungi
Totuși, există vreun motiv pentru a avea măști mai lungi?
Addresssweepcare duce la un DoSpentru că ruterulîncearcă
să translateze adrese MAC pentru un /64
Recomandarea utilizării /126 pentru legături point-to-point

## Slide 21
Procedeul EUI-64
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
24
Standardul IPv6 conține o metodă automată prin care un
hostîși poate determina, unic în rețea, Interface-ID-ul
Se folosește adresa MAC
ff.fe 00.d0.58.a9.19.01
2001:0000:0000:00A0
00.d0.58.ff.fe.a9.19.01
02.d0.58.ff.fe.a9.19.01
Adresă MAC
Biți adăugați
conform standarului
Adresa de rețea Inversare bit 7
2001:0000:0000:00A0:02D0:58FF:FEA9:1901

## Slide 22
Procedeul EUI-64 pe Windows
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
25
Din cauza unor probleme de securitate și
confidențialitate, hosturilepot crea un Interface-ID
randombazat pe adresa MAC
Aceasta e considerată o extensie de confidențialitate
pentru că EUI-64 permite track-ulunei adrese de la
realizarea conexiunii
Windows implementează această măsură
Îngreunează munca unui administrator de rețea în
rețeaua locală

## Slide 23
Universitatea Politehnica Bucureşti -Proiectarea
Reţelelor
26
Neighbordiscoveryprotocol

## Slide 24
NDP
NetworkDiscovery Protocol
Include următoarele funcționalități:
Autoconfigurarea adreselor
Descoperirea echipamentelor din rețea
Determinarea adreselor de nivel 2
Descoperirea gateway-ului
Descoperirea adresei de rețea (prefixului)
Descoperirea adreselor duplicat
Folosește mesaje ICMP pentru a îndeplini funcționalitățile
27

## Slide 25
ICMPv6
Protocol ce îndeplinește rolul ICMP pentru protocolul IPv6
5 mesaje ICMPv6 sunt folosite de NDP pentru a oferi
servicii automate în rețeaua locală
28
Router
Solicitation
(133)
• Folosit de stații pentru a cere informații tuturor ruterelor
din rețeaua locală
Router
Advertisement
(134)
• Trimise periodic de ruteresau ca răspuns la cererea unui
RS
• Pe baza acestor mesaje o stație își construiește dinamic
lista de ruteredefault(defaultgateway)
• Folosit în statelessautoconfigpentru descoperirea
prefixului rețelei

## Slide 26
ICMPv6
29
Neighbor
Solicitation
(135)
• Folosit pentru a descoperi adresele link-local ale vecinilor
când se cunoaște adresa IPv6 (similar ARP)
• Folosit pentru a determina dacă există conectivitate cu un
vecin
• Detectează adresele duplicate în timpul procesului de
autoconfigurare
Neighbor
Advertisement
(136)
• Trimise ca răspuns la un NS
• Trimise automat atunci când are loc o schimbare a
adresei de nivel 2
• La primirea unui NA fiecare nod își actualizează lista de
vecini
Redirect
(137)
• Folosite de ruterepentru a indica host-urilorcă pentru
destinația dorită este recomandată folosirea unui alt
ruterdin rețea

## Slide 27
Autoconfigurare(stateless)
RFC 2462
Nu necesită nicio configurare suplimentară în rețeaua locală
Oferă doar adresă IP globală și defaultgateway
Pentru DNS și alte informații este necesară instalarea unui server DHCPv6
Pași:
1. Se generează adresa link-local prin concatenarea FE80::/64 cu eui-64 (sau cu
un alt tokengenerat pe 64 de biți)
2. Se testează dacă adresa link-local este unică
3. Dacă e unică, se asignează adresa link-local interfeței fizice
4. Se încearcă descoperirea unui ruterlocal prin ascultarea RA-urilor sau
forțarea unui RA prin trimiterea unui RS
5. Ruterulrăspunde în RA cu tipul autoconfigurării din rețeaua locală (Câmpul
M din câmpul AutoconfigFlagsdin mesajul RA)
6. Dacă e folosită autoconfigurare stateless,se generează adresa unică prin
concatenarea prefixului primit în RA cu ultimii 64 de biți din adresa de la
pasul 1
30

## Slide 28
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
0. Stare inițială rețea
31
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Shutdown
Fa0/0
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:

## Slide 29
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
1. Generare adresă link-local la ridicarea interfeței Fa0/0
32
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Up
Fa0/0
Generat link-local:
FE80::02D0:58FF:FEA9:1901/64
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:

## Slide 30
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
2. Testarea unicității adresei link-local (DAD –Duplicate AddressDetection)
33
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Up
Fa0/0
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:
NS NA
NA
Un NA e trimis ca răspuns
doar dacă adresa e un
duplicat
Este unică adresa?
FE80::02D0:58FF:FEA9:1901/64

## Slide 31
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
3. Adresa link-local unică este asignată interfeței Fa0/0
34
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Up
Fa0/0
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:
FE80::2D0:58FF:FEA9:1901/64
Adresa este unică deci poate fi
adăugată pe interfață.
FE80::02D0:58FF:FEA9:1901/64

## Slide 32
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
4. Stația A cere un RA pentru a nu aștepta update-ulperiodic
35
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Up
Fa0/0
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:
FE80::02D0:58FF:FEA9:1901/64
RS

## Slide 33
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
5. Ruterulrăspunde cu un RA în care îi comunică stației prefixele din rețea,
adresa sa link-local și faptul că poate folosi statelessautoconfiguration
36
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Up
Fa0/0
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:
FE80::2D0:58FF:FEA9:1901/64
RA
2001:0:0:1234::/64
FE80::2D0:D3FF:FE25:C02/64

## Slide 34
Informații IPv6 pe A:
Autoconfigurare (stateless)
6. A generează adrese globale folosind prefixele obținute în pasul anterior și
ultima porțiune din adresa sa link-local
37
SW1
A
B
Ruter
(fără DHCP)
Adresă Fa0/0:
Stare Fa0/0: Up
Fa0/0
Listă prefixe:
FE80::/10
Listă ruteredefault:
FE80::2D0:58FF:FEA9:1901/64
RA
2001:0:0:1234::/64
FE80::2D0:D3FF:FE25:C02/64
2001::1234:2D0:58FF:FEA9:1901/64

## Slide 35
Autoconfigurare(stateful)
Necesită configurarea unui server de DHCPv6
DHCPv6 este util doar în asigurarea unor servicii suplimentare în rețea
(adresarea IP este rezolvată mult mai ușor de statelessautoconfig):
Servere DNS
Servere WINS
Domeniul DNS
Servere NTP
38
SW1
A
B
Ruter
(cu DHCP)

## Slide 36
Determinarea adresei de nivel 2
Operare similară cu ARP
Folosește NS și NA pentru a descoperi adresa de nivel 2:
NeighborSolicitation–pachet multicast(către o adresă specială numită
solicitednode-multicast) care conține cererea adresei de nivel 2
NeighborAdvertisement–răspunsul ce conține adresa
39
SW1
C
B
A
FE80::2D0:58FF:FEA9:1902/64
2001:0:0:1::B/64
FE80::2D0:58FF:FEA9:1902/64
2001:0:0:1::C/64
FE80::2D0:58FF:FEA9:1901/64
2001:0:0:1::A/64
1. NS
2. NA