## Slide 1
Liste de acces
ACL
10/28/2024 1
Curs 07

## Slide 2
10/28/2024 2
Cuprins
•Ce este un ACL?
•Funcționarea ACL-urilor
•Tipuri de liste de acces
•Exemple de configurare

## Slide 3
Ce este un Access List?
•Un set de condițiispecificate de cătreadministrator pentru
identificarea unor anumite tipuri de trafic
•Traficul identificat poate fi
•Filtrat
•Alterat
•Controlat
•Asociat cu alte acțiuni
•În funcție de acțiunea dorită, traficul trebuie identificat după
anumite criterii
10/28/2024 3

## Slide 4
Utilități ale ACL-urilor
•Filtrarea și monitorizarea traficului
•Cea mai des folosită aplicație a ACL-urilor
•Remember iptables–t filter
•Permiterea sau respingerea traficului
•Inspecția mai avansată a traficului identificat
10/28/2024 4

## Slide 5
Utilități ale ACL-urilor
•Marcarea și alterarea traficului
•Remember iptables-t mangleand-t nat
•QoS
•Pasul 1: traffictagging
•Pasul 2: trafficpolicingși trafficshaping
•NAT
•Criptare
10/28/2024 5

## Slide 6
Utilități ale ACL-urilor
•Asocierea cu accesul la alte servicii
•Accesul la terminale virtuale (ssh/telnet/http)
•Controlul actualizărilor protocoalelor de rutare
•Policybasedrouting(vom vedea în cursul următor)
10/28/2024 6

## Slide 7
Criterii de identificare a traficului
•Adresă IP
•Sursă
•Destinație
•Protocol
•IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk
•TCP, UDP
•ICMP
•Port sau tip
•Port sursă sau destinație la TCP sau UDP
•Tip de mesaj ICMP
10/28/2024 7

## Slide 8
Liste de acces
pentru filtrare
10/28/2024 8

## Slide 9
Dezavantaje?
•Timp de latență mai mare
•Încărcare suplimentară a echipamentului
10/28/2024 9
Router dedicat Firewall dedicat
Principala funcție Rutare Filtrare
Alte funcții Permite implementarea
funcțiilor de filtrare
Poate ruta, dar suportă
mult mai puține facilități
Criptare Nu oferă implicit Criptare HW la rate foarte
mari
Luare de decizii Protocoale de nivel 3 și 4 Protocoale de nivel 3-7
SSH - Server SSH integrat

## Slide 10
Dar ce este un Firewall?
•Un firewall constă în una sau mai multe mașini care au ca scop prevenirea accesului
neautorizat la o rețea.
•Acestea controlează accesul la servicii atât din cât și în rețeaua internă
•ACL-urile sunt folosite pentru a crea firewall-uri între rețeaua internă și cea externă
•DemilitarizedZone(DMZ) conține servicii disponibile din Internet
•Ruterelefirewall trebuie plasate între rețeaua internă și lumea exterioară
10/28/2024 10
This is it!

## Slide 11
Definiția unui ACL
•Olistădeaccesconțineintrări/regulipentrucontrolulaccesului
•Fiecareregulă
•Identificădiferitetipuridetraficpebazaunorcriterii
•Specificăacțiuneacaretrebuieluatăîncazulîncarecriteriulafostîndeplinit
(existămatch)
•Permitetraficul:permit
•Opreștetraficul:deny
10/28/2024 11

## Slide 12
Parcurgerea unui ACL
•Regulile sunt testate secvențial, linie cu linie, de sus în jos, până se
găsește o regulă care să facă match, sau până la sfârșitul listei
•La match, se aplică acțiunea, și restul ACL-ului nu se mai verifică
!Dacă nu se găsește niciun match, se ajunge la finalul fiecărui ACL , unde există
un implicit denyany
10/28/2024 12

## Slide 13
Aplicarea unui ACL
•ACL-urile de filtrare se pot aplica
•Pentru fiecare protocol rutat de layer 3(IP, IPv6 etc.)
•Pentru fiecare interfață
•Pentru fiecare direcție
•Inbound, pentru traficul ce intră
•Outbound, pentru traficul ce iese
10/28/2024 13

## Slide 14
Exercițiu: Aplicarea unui ACL
•Un rutercu 2 interfețe rulează dual stack(IPv4, IPv6)
•Care este nr. maxim de ACL-uri de filtarece pot fi aplicate?
10/28/2024 14

## Slide 15
Exercițiu: Aplicarea unui ACL
•Un rutercu 2 interfețe rulează dual stack(IPv4, IPv6)
•Care este nr. maxim de ACL-uri de filtarece pot fi aplicate?
•R: 2 (interfețe) x 2 (protocoale rutate) x 2 (in și out)
10/28/2024 15

## Slide 16
Funcționarea ACL-urilor
10/28/2024 16
Primesc un
frame pe
intefața de
intrare
Rutez pachet spre
interfața de ieșire
Default
Deny
Default
Deny
Trimit pachet
Se
potrivește
adresa
L2?
ACL pe
interfață?
Match? Permit?
ACL pe
interfață?
Match?
Permit?
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Da

## Slide 17
Tipuri de liste de acces
•Liste de acces standard
•Liste de acces extinse
•Liste de acces cu nume
•Standard
•Extinse
•Reflexive ACLs
•Time-based ACLs
10/28/2024 17

## Slide 18
Tipuri de liste de acces
•Liste de acces standard
•Liste de acces extinse
•Liste de acces cu nume
•Standard
•Extinse
•Reflexive ACLs
•Time-based ACLs
10/28/2024 18
•Identificateprintr-unnumăr între1și99,sau
1300-1999înIOS-urilemairecente
• Acceptă sau respinge o întreagă suită de
protocoale
• Verificădoarsursapachetului
•Trebuieplasateînrețeacâtmaiaproapede
destinație.

## Slide 19
Tipuri de liste de acces
•Liste de acces standard
•Liste de acces extinse
•Liste de acces cu nume
•Standard
•Extinse
•Reflexive ACLs
•Time-based ACLs
10/28/2024 19
• Identificateprintr-unnumăr între100și199,sau
2000-2699pentruIOS-urilerecente
•Potacceptasaurespingeunprotocolspecific
•Verificăsursapachetului,destinaţia, protocolul
sauchiarportul
•Trebuieplasatînrețeacâtmaiaproapedesursă.

## Slide 20
Tipuri de liste de acces
•Liste de acces standard
•Liste de acces extinse
•Liste de acces cu nume
•Standard
•Extinse
•Reflexive ACLs
•Time-based ACLs
10/28/2024 20
•Identificate printr-un nume configurat de
administrator
• Pot fi standardsau extinse
•Oferă flexibilitate mai mare decât listele clasice
standard sau extinse
•Recomandate să fie folosite față de cele clasice

## Slide 21
Wildcard mask
•OmascăcesesuprapunepesteoadresăIP
•IdentificăparteacomunăaunoradreseIP
•Reprezintăunșirde32debițide1și0
•Bitul0–facematch
•Bitul1–ignorăvaloareabituluidinIP
•Poatefiprivităcașiinversulmăștiiderețea,însăpoatefi
folositășipentruaidentificaaltfel
10/28/2024 21

## Slide 22
Wildcard mask
•Se pot folosi 2 cuvinte cheie în ACL-uri:
•any – înseamnă adresa IP 0.0.0.0 și WM 255.255.255.255,toateIP-
urilevorfacematch
•host – testează egalitatea cu o adresă de host, echivalent cu WM
0.0.0.0
10/28/2024 22

## Slide 23
Wildcard mask - exemplu
•Înacestexemplu,ruterulvaverificadoarprimii16bițidin
adreseleIPșiîivacomparacuceidinadresaIP.Această
declarațievapermitetraficulavândcasursă172.16.*.*
•Bițiide0–facmatch
•Bițiide1–suntignorați
172.16.0.0 10101100.00010000.00000000.00000000
0.0.255.25500000000.00000000.11111111.11111111
10/28/2024 23

## Slide 24
ACL-uri clasice
•Standarde sau Extinse
•Tipul este dat de numărul (ID-ul) listei
•Grupate în funcție de numărul (ID) comun
•Adăugate linie cu linie,dar întotdeauna la sfârșit
•Nu se poate șterge o singură linie din ACL
10/28/2024 24

## Slide 25
ACL-uri clasice standard
•Filtrează pachetele doar în funcție de sursă
•Numărul asociat unui astfel de ACL trebuie să fie între 1 și
99, sau, în versiunile mai recente de IOS, între 1300 și 1999
10/28/2024 25
R(config)# access-list 50 deny 172.16.1.1
R(config)# access-list 50 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
Deny sau
Permit Wildcard
Mask
Fără WM
specificat,
WM = 0.0.0.0
Număr între 1 și 99,
Sau între 1300 și1999

## Slide 26
ACL-uri clasice extinse
•Filtrează pachetele în funcție și de sursă și de destinație. De
asemenea, pot filtra pachete și în funcție de protocol și de
port
•Numărul asociat unui astfel de ACL trebuie să fie între 100 și
199; în versiunile mai recente de IOSse pot folosi și numere
între 2000 și 2699
10/28/2024 26
access-list 101 permit ip host 10.0.0.1 any
Permite în mod explicit tot traficul IP de la acest host către oricare altă destinație
Protocol IP Sursă IP Destinație

## Slide 27
ACL-uri clasice extinse
•Filtrează pachetele în funcție și de sursă și de destinație. De
asemenea, pot filtra pachete și în funcție de protocol și de
port
•Numărul asociat unui astfel de ACL trebuie să fie între 100 și
199; în versiunile mai recente de IOSse pot folosi și numere
între 2000 și 2699
10/28/2024 27
access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
Oprește tot traficul cu originea în rețeaua 10.0.0.0/24
Protocol IP Sursă IP Destinație

## Slide 28
ACL-uri clasice extinse
•Filtrează pachetele în funcție și de sursă și de destinație. De
asemenea, pot filtra pachete și în funcție de protocol și de
port
•Numărul asociat unui astfel de ACL trebuie să fie între 100 și
199; în versiunile mai recente de IOSse pot folosi și numere
între 2000 și 2699
10/28/2024 28
access-list 101 deny tcp host 172.16.6.1 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 23
Oprește în mod explicit accesul pe portul 23(Telnet) de la host-ul 172.16.6.1 la rețeaua 192.168.1.0/24
Protocol IP Sursă IP Destinație Port Destinație

## Slide 29
ACL-uri clasice extinse
•Filtrează pachetele în funcție și de sursă și de destinație. De
asemenea, pot filtra pachete și în funcție de protocol și de
port
•Numărul asociat unui astfel de ACL trebuie să fie între 100 și
199; în versiunile mai recente de IOSse pot folosi și numere
între 2000 și 2699
10/28/2024 29
access-list 101 permit tcp 172.16.6.0 0.0.0.255 any eq telnet
Permite Telnet-ul de la toate host-urile din rețeaua 172.16.6.0/24
Protocol IP Sursă IP Destinație Port Destinație

## Slide 30
Editarea unui ACL clasic
•Pentru a edita un ACLclasic standard sau extended:
•Copiați ACL-ul într-un fișier text
•Stergeți ACL-ul din fișierul de configurare al ruter-ului folosind ‘no’
și declarația ACL-ului
•Faceți modificările necesare în fișierul text
•Copiați pe ruter ACL-ul modificat, în global configuration mode
10/28/2024 30
sau...

## Slide 31
Named ACLs
•Nu mai sunt folosite numere pentru a diferenția ACL-uri, ci
nume
•Numele sunt mai intuitive decât numerele
•254 vs„DMZ_IN_FILTER”
•Este posibilă numerotarea regulilor ce sunt adăugate, pentru
ca apoi să se poată face modificări fără a șterge complet
lista
10/28/2024 31

## Slide 32
Named ACLs - Exemplu
10/28/2024 32
R(config)#ip access-list extended FILTER_LAN_IN
R(config-ext-nacl)#20 permit ip any any
R(config-ext-nacl)#5permit icmp host 10.0.0.0 any
R(config-ext-nacl)#10 deny icmp any any
Dacă am uitat 2 reguli ce trebuiau definite
înainte..
R config-ext-nacl)#no5
R config-ext-nacl)#5 permit icmp host 10.0.0.1 any
Dacă am greșit regula de pe linia 5...
R(config)#interface fastEthernet 0/1
R(config-if)#ip access-group FILTER_LAN_IN in
După definire, pot aplica ACL-ul pe interfață

## Slide 33
Exemple de ACL-uri
•O listă de acces care să permită doar traficul de la stația
193.230.2.1
•Soluție folosind ACL extins
10/28/2024 33
R(config)# access-list 1 permit host 193.230.2.1
sau
R(config)# access-list 2 permit 193.230.2.1 0.0.0.0
sau
R(config)# access-list 3 permit 193.230.2.1
R(config)# access-list 101 permit ip host 193.230.2.1 any

## Slide 34
Exemple de ACL-uri
•Construiți și aplicați pe interfața ethernet 1 o listă de acces
ce va permite doar traficul inițiat de la adresele 11.2.2.90 și
11.2.2.91.
10/28/2024 34
R(config)# acces-list 18 permit host 11.2.2.90
R(config)# acces-list 18 permit host 11.2.2.91
sau
R(config)# acces-list 18 permit 11.2.2.90 0.0.0.1
R(config)# interface ethernet 1
R(config-if)# ip acces-group 18 in

## Slide 35
Exemple de ACL-uri
•Care este efectul următoarelor linii?
R(config)# interface ethernet 4
R(config-if)# ip access-group 199 out
R(config)# access-list 199 permit ip any any
R(config)# access-list 199 deny ip 106.45.0.0 0.0.255.255 any
R(config)# access-list 199 deny tcp any 44.7.12.224 0.0.0.15 eq
ftp
R(config)# access-list 199 deny udp 23.145.64.0 0.0.0.255 host
1.2.3.4 eq rip

## Slide 36
Reflexive ACLs
•Problemă : Vrem să permitem accesul utilizatorilor din LAN 1
către Web Server, doar dacă traficul web a fost inițiat de o
stație din LAN 1.
10/28/2024 36
LAN 1
Fa 0/1
192.168.0.1/24
192.168.0.2/24
A
Web Server
141.85.241.51
Fa 1/0
91.212.101.1/24
R0

## Slide 37
Soluție: ,,established”
•established
•opțiune pentru o regulă dintr-o listă de acces extinsă
•filtrează pachete TCP care folosesc o conexiune deja stabilită (au bitul ACK sau RST setat)
10/28/2024 7
R0(config)#ip access-list extended ALLOW_HTTP_OUT
R0(config-ext-nacl)#10 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255
any eq www
R0(config)#ip access-list extended ALLOW_HTTP_IN
R0(config-ext-nacl)#10 permit tcp host 141.85.241.51 eq
www 192.168.0.0 0.0.0.255 established
R0(config)#interface Fa1/0
R0(config-if)#ip access-group ALLOW_HTTP_OUT out
R0(config-if)#ip access-group ALLOW_HTTP_IN in

## Slide 38
Dezavantaje ,,established”
•Se verifică doar ACK și RST
•Funcționează doar pentru TCP (nu le putem folosi, spre ex.
pt. a permite doar traficul ICMP care a originatîn LAN1)
•Nu îl putem folosi în cazul unor aplicații care alterează
dinamic portul sursă
10/28/2024 38

## Slide 39
Alternativa – Reflexive ACLs
•Filtrarea traficului pe baza informațiilor de sesiune de la
nivelurile superioare nivelului 3
•Se pot defini doar prin liste de acces extinse cu nume
•Utilizate în special pentru:
•permiterea traficului outbound și limitarea traficului inbound la
sesiunile care au originea în rețeaua ruteruluipe care se aplică ACL-
ulreflexiv
10/28/2024 39

## Slide 40
,,Reflect” și ,,Evaluate”
•ACL-urile reflexive –ACL-uri create dinamic pe baza unor
reguli dintr-un ACL extins care au keyword-ul„reflect”
•Reflect trebuie asociat cu o regulă ce conține keyword-ul
„evaluate”
•evaluate forțează parcurgerea regulilor cu reflect și construirea ACL-
ului dinamic care corespunde traficului ce vine ca răspuns la
acestea
10/28/2024 40

## Slide 41
•Problemă : Vrem să permitem accesul utilizatorilor din LAN 1
către server pentru trafic HTTP și ICMP, doar dacă traficul a
fost inițiat de o stație din LAN 1.
10/28/2024 41
Server
141.85.241.51
LAN 1
Fa 0/1
192.168.0.1/24
192.168.0.2/24
A
Fa 1/0
91.212.101.1/24
R0

## Slide 42
Reflexive ACLs – Exemplu
•Definirea ACL-urilor
10/28/2024 42
R0(config)#ip access-list extended OUTBOUND
R0(config-ext-nacl)#10 permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host
91.212.101.2 eq www reflect HTTPTRAFFIC
R0(config-ext-nacl)#20 permit icmp 192.168.0.0 0.0.0.255 host
91.212.101.1 reflect ICMPPTRAFFIC
R0(config)#ip access-list extended INBOUND
R0(config-ext-nacl)#20 evaluate HTTPTRAFFIC
R0(config-ext-nacl)#30 evaluate ICMPTRAFFIC

## Slide 43
Reflexive ACLs - Exemplu
•Aplicarea ACL-urilor pe interfață :
10/28/2024 43
R0(config)#interface FastEthernet1/0
R0(config-if)#ip access-group OUTBOUND out
R0(config-if)# ip access-group INBOUND in
LAN 1
Fa 0/1
192.168.0.1/24
192.168.0.2/24
A
Server
Fa 1/0
91.212.101.1/24
R0

## Slide 44
Time-based ACLs
•ACL-uri care se aplică în funcție de o constrângere
temporală
•Se definește un interval de timp în care ACL-ulrespectiv va
fi aplicat
•Atât ACL-urile clasice (numberedACLs),cât și cele cu nume
(namedACLs) acceptă definirea constrângerilortemporale
10/28/2024 44

## Slide 45
•Comenzi pentru crearea de ACL-uri time-based:
•Crearea unui interval de timp :
•Definirea intervalului temporal :
•sau
•Folosirea intervalului de timp într-un ACL (numberedsau named):
10/28/2024 45
time-range time_range_name
periodic day(s)_of_week hh:mm to [day(s)_of_week]hh:mm
absolute start hh:mm DD Month YYYY end hh:mm DD Month YYYY
access-list <number> <extended_definitions> time-range time_range_name
ip access-list extended <name>
<extended_definition> time-range time_range_name

## Slide 46
Time-based ACLs - exemplu
•Permiterea conexiunilor de telnetdoar în timpul zilelor lucrătoare:
•Verificarea unui time-entry:
10/28/2024 46
R(config)#time-range work_week
R(config-time-range)#periodic Monday 9:00 to Friday 18:00
R(config)#ip access-list ext timed_acl
R(config-ext-nacl)#10 permit tcp any 192.168.1.0
0.0.0.255 eq telnet time-range work_week
R(config-ext-nacl)#interface FastEthernet1/0
R(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R(config-if)#ip access-group timed_acl out
R#show time-range
time-range entry: work_week (active)
periodic Monday 9:00 to Friday 18:00
used in: IP ACL entry

## Slide 47
ACL remarks
•„Comentarii” introduse într-un ACL
•Identificarea mai rapidăa rolului regulilor ce compun ACL-ul
•Exemplu :
•Un comentariu este limitat la 100 de caractere
10/28/2024 47
R(config)# access-list 50 remark permit traficul spre A
R(config)# access-list 50 permit 172.16.0.0 0.0.255.255
R(config)# access-list 50 remark opresc traficul spre B
R(config)# access-list 50 deny 192.168.10.15

## Slide 48
Log-uri
•Genereazăun mesaj ce cuprinde
•nr. listei
•dacă a fost acceptat/respins pachetul
•sursa
•nr. de pachete
•Mesajul este generat pentru primul pachet care corespunde unei reguli,
iar apoi la intervale de 5 minute
•Keyword-ulopțional log la finalul unei intrări într-un ACL:
10/28/2024 48
R(config)# access-list 50 permit 172.16.0.00.0.255.255 log

## Slide 49
Verificarea ACL-urilor
•Comenzi de show pentru verificarea conținutului șipentru
poziționarea ACL-urilor:
10/28/2024 49
Comanda Descriere
show ip interface Informații privind numărul de ACL-
uri de intrare și ieșire
show access-list Afișează conținutulACL-urilor
configurate pe router
showip access-list Afișează conținutulACL-urilor IPv4
configurate pe router
show running-config Afișează, printre altele, poziționarea
șiconținutul ACL-urilor configurate

## Slide 50
Sumar
10/28/2024 50
Funcționarea
ACL-urilor Exemple de
configurare
Ce este un
ACL?
Tipuri de
liste de
acces