## Slide 1
Optimizarea rețelelor locale
VLAN
1
Curs 04
SYSTEMS
6X3 LABORATORY
RcruncLitconnected

## Slide 2
Obiective
•Rolul VLAN-urilor în rețele
•Stabilirea conectivității între VLAN-uri
•STP
•Etherchannel
2
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 3
VLAN
Provocări în LAN
Porturi acces
Porturi trunchi
3
SYSTEMS
6X3 LABORATORY
RcruncLitconnected

## Slide 4
Probleme în LAN-uri
4
Securitate
Broadcast-urile ajung la
toate dispozitivele din rețea
și pot conține date
confidențiale
Un host poate încerca să
acceseze orice alt host
din rețeaua sa
Soluție: blocarea accesului
direct între dispozitive din
departamente diferite
SYSTEMS
■:>£LABORATORY
RL

## Slide 5
Probleme în LAN-uri
5
Securitate
Eficiență
Într-o rețea cu multe switch-
uri, impactul unui broadcast
poate fi foarte costisitor
Soluție: limitarea
domeniilor de
broadcast
SYSTEMS
6# LABORATORY
R■ L
crunchit c&'inActed

## Slide 6
Probleme în LAN-uri
6
Securitate
Eficiență
Administrare
Într-o rețea pot exista politici
diferite (de securitate, de
adresare, de control al calității)
pentru departamente cu scop
diferit, dar locație comună
Soluție: aplicarea unor
politici per departament și
nu per switch
SYSTEMS
TXT LABORATORY
RL

## Slide 7
Probleme în LAN-uri
7
Securitate
Eficiență
Administrare
Calitate
(QoS)
Unele dispozitive (IP phones,
Videoconferencing) necesită
politici speciale pentru
asigurarea calității
Soluție: separarea
traficului pe o rețea
dedicată, cu o politică
proprie
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 8
Probleme în LAN-uri
8
Securitate
Eficiență
Administrare
Calitate
(QoS)
Cost
Echipamentele folosite trebuie
să asigure cerințele fără să
necesite investiții mult prea
mari
Soluție: găsirea unei
metode software pentru a
rezolva toate cerințele,
folosind echipamentele
existente
SYSTEMS
TXT LABORATORY
RL

## Slide 9
Soluția
9
Pentru unele lucruri există …
…pentru acestea există VLAN-uri.
Securitate
Eficiență
Administrare
Calitate (QoS)
Cost
SYSTEMS
fX? LABORATORV
RL

## Slide 10
De ce nu un ruter?
•Uneori dispozitive de la departamente diferite pot fi situate
în aceeași locație fizică
•Ruterele sunt mai scumpe
•Ruterele fac operații mai costisitoare deci impun o latență
mai mare
•Segmentează domeniile de broadcast și vrem ca stațiile unui
departament să fie în același domeniu
10
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 11
Ce este un VLAN?
•Virtual LAN
•Reprezintă un domeniu de broadcast compus doar din
anumite porturi ale unor switch-uri
•Un VLAN este definit prin porturile ce îi aparțin
11
A B C D
Fa0/1 Fa0/1
Fa0/3
Fa0/2 Fa0/2
Fa0/4 Fa0/3 Fa0/4
SYSTEMS
CK5 LABORATORY
RL

## Slide 12
Ce este un VLAN?
•Dispozitive din două VLAN-uri diferite nu pot comunica între
ele în absența unui dispozitiv de nivel 3 care să facă rutarea
•Un broadcast se va propaga doar în VLAN-ul respectiv:
12
A B C D
Fa0/1 Fa0/1
Fa0/3
Fa0/2 Fa0/2
Fa0/4 Fa0/3 Fa0/4
Broadcast
Broadcast
Broadcast
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 13
Ce este un VLAN?
•VLAN-urile sunt identificate prin numere numite VLAN ID
•Un VLAN ID este reprezentat pe 12 biți (1 –4096)
•Intern, fiecare switch asociază unui port un VLAN ID
•Pe switch-urile Cisco, toate porturile aparțin inițial VLAN-
ului 1
•Un port ce aparține unui singur VLAN poartă numele de
Access Port
•Pentru stațiile conectate la un Access Port, faptul că aparțin
unui VLAN este transparent
13
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 14
Configurarea VLAN-urilor
•Un VLAN trebuie creat pe un switch înainte să îi fie asociate
porturi
•Pentru a comuta trafic aparținând VLAN-ului <X>un switch
trebuie să aibă configurat VLAN-ul <X>
14
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 15
Trunking
•Ce se întâmplă când două switch-uri trebuie să transporte
date aparținând mai multor VLAN-uri între ele?
•Prea multe porturi folosite pentru a transporta toate VLAN-
urile
•Soluția: trunking
15
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
SYSTEMS
LABORATORY

## Slide 16
Trunking
•Porturile nu pot funcționa doar ca Access Ports, ci și ca
Trunk Ports
•Acestea au proprietatea că pot trimite trafic aparținând mai
multor VLAN-uri pe același port
•O linie trunk trebuie să aibă la ambele capete port-uri
configurate ca Trunk Ports
16
În loc de 3 port-uri, este folosit doar unul
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 17
Trunking
•Setul de VLAN-uri ce pot fi trimise pe o linie trunk este
configurabil și trebuie stabilit de administrator
•Implicit, setul va include toate VLAN-urile
•Problemă: dacă switch-ul 1 trimite un cadru aparținând
VLAN-ului 10, cum își dă seama switch-ul 2 în ce VLAN să-l
plaseze?
17
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 18
Formatul 802.1q
•Soluția: 802.1q
•Recapitulare –formatul Ethernet:
•Pentru a reține informația de VLAN, se introduce un câmp nou
format din 4octeți: 802.1qtag
•Noul format al cadrului poartă numele de formatul 802.1qși e
folosit pe legăturile trunk
18
Adresă
Destinație Adresă Sursă Lungime/Tip Date FCS
Adresă
Destinație
Adresă
Sursă 802.1Q Tag Lungime/Tip Date FCS
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 19
VLAN nativ
•O legătură trunk are un VLAN special numit VLAN nativ
•Cadrele aparținând VLAN-ului nativ circulă pe trunk în
format Ethernet standard (nu 802.1q)
•Porturile de la capătul legăturii trebuie să aibă configurat
același VLAN nativ
19
Nativ: 30
VLAN 20
VLAN 10
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 20
Topologia exemplu
20
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 21
Exercițiul 1: Broadcast A
21
•A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul
broadcast?
•Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?
•
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 22
Exercițiul 1: Broadcast A
22
•A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul
broadcast?
•R:B
•Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?
•R: A→SW1→SW0→SW2→B
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 23
Exercițiul 1: Broadcast A
23
•Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SW0 –SW1?
•Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SW0 –SW2?
•R: Ethernet
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 24
Exercițiul 1: Broadcast A
24
•Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SW0 –SW1?
•R: Ethernet
•Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura SW0 –SW2?
•R: Ethernet
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 25
Exercițiul 2: Unicast E → C
25
•Stația E trimite un unicast către stația C; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la
ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
•Ce format va avea cadrul pe legătura SW2 –SW1? Dar pe legătura SW0 –SW2
•R: Ethernet
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 26
Exercițiul 2: Unicast E → C
26
•Stația E trimite un unicast către stația C; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la
ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
•R: SW0, SW1, SW2, C (switch-urile fac flood)
•Ce format va avea cadrul pe legătura SW2 –SW1? Dar pe legătura SW0 –SW2
•R: Ethernet pe SW2 –SW1, 802.1q pe SW0 –SW2
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 27
Rutarea Inter-VLAN
Rutare clasică
Router-on-a-stick
27
SYSTEMS
6X3 LABORATORY
RcruncLitconnected

## Slide 28
Necesitatea rutării
•Avrea să comunice cu E; cum ar putea trimite un cadru
către E în topologia de mai sus?
•R: nu se poate, este necesar un Ruter
28
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A
SYSTEMS
LABORATORY
RLitcwinacted

## Slide 29
Ruterul
•Ruterul este un echipament ce funcționează la nivelul Rețea
al stivei OSI
•Ruterul dirijează traficul între domenii de broadcast distincte
29
SW1 R1
A
B
C
D
SW1
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 30
Rutare Inter-VLAN
•Putem folosi un ruter pentru a asigura conectivitatea între
VLAN-uri diferite
•Traficul va intra în ruter pe un VLAN și va ieși pe un altul
•Există două soluții:
•Soluția “clasică”
•Soluția “router-on-a-stick”
30
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 31
Soluția clasică
•Folosește multiple interfețe pe ruter
•fiecare interfață se va găsi într-un VLAN diferit
31
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A R1
Fa0/1
Fa0/3
Fa0/2
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
7x5 LABORATORY
RL

## Slide 32
Soluția clasică: Exemplu
•Aîi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
32
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A R1
Fa0/1
Fa0/3
Fa0/2
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
7x5 LABORATORY
RL

## Slide 33
Soluția clasică: Exemplu
•Aîi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
•A→SW1→Fa0/1R1
•Are loc procesul de rutare în R1: Fa0/1R1→ Fa0/2R1
•Fa0/2R1→SW1→SW2→E
33
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A R1
Fa0/1
Fa0/3
Fa0/2
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
7x5 LABORATORY
RL

## Slide 34
Soluția clasică
34
Avantaje:
•Apartenența la VLAN-uri este
transparentă ruterului
•Folosește eficient
capacitatea de transfer a
mediului
Dezavantaje:
•Interfețele pe rutere sunt
puține și abordarea consumă
un număr mare de interfețe
•Este necesară o cantitate
mare de cabluri pentru a
realiza legăturile
•Nu scalează
.SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 35
Soluția Router-on-a-stick
•Folosește o singură interfață fizică
•Interfața fizică este separată în mai multe interfețe logice numite
subinterfețe
35
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A R1
Fa0/1
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 36
Soluția Router-on-a-stick:
Subinterfețe
•O interfață fizică poate fi împărțită în mai multe subinterfețe
•Abordarea router-on-a-stick presupune crearea unei
subinterfețe pentru fiecare VLAN
•Fiecare subinterfață va avea adresa sa proprie de nivel 3
•Subinterfețele sunt identificate prin id-ul de subinterfață (de
exemplu Fa0/1 poate avea subinterfața cu id-ul 42: Fa0/1.42
36
R1
Aspect fizic
R1
Aspect logic
Fa0/1
Fa0/1.30
Fa0/1.10
Fa0/1.20
SYSTEMS
(XT LABORATORY
RL

## Slide 37
Soluția Router-on-a-stick:
Subinterfețe
•Legătura dintre switch și ruter va fi configurată ca trunk
•Fiecare subinterfață trebuie informată că traficul va veni în
format 802.1q și nu Ethernet
•Când se configurează încapsularea 802.1q se asociază și
VLAN-ul corespunzător subinterfeței
37
R1
Fa0/1 Fa0/1.30
Fa0/1.10
Fa0/1.20
Fa0/1.30 –802.1q; VLAN 30
Fa0/1.10 –802.1q, VLAN 10
Fa0/1.20 –802.1q; VLAN 20
SYSTEMS
Oe LABORATORY
RL
0

## Slide 38
Soluția Router-on-a-stick: Exemplu
•Aîi trimite un cadru lui E; switch-urile au tabele CAM complete
•A→SW1→Fa0/1R1
•R1vede în tag-ul 802.1q că VLAN-ul e 10și primește pe Fa0/1.10
•Are loc procesul de rutare în R1: Fa0/1.10→ Fa0/1.20
•R1trimite pe Fa0/1.20cadrul în format 802.1qcu VLAN-ul 20
•Fa0/1R1→SW1→SW2→E 38
Nativ: 10
SW0
SW1
SW2
C D E
B
A R1
Fa0/1
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
Trunk
SYSTEMS
LABORATORY
RL

## Slide 39
Soluția Router-on-a-stick
39
Avantaje:
• Este utilizată o singură
interfață a ruterului
• Este necesar un număr redus
de legături
• Scalează bine
Dezavantaje:
• Lățimea de bandă a interfeței
fizice este împărțită între cele
logice (poate apărea un
bottleneck)
• Funcționalitatea nu este
disponibilă pe toate ruterele
• VLAN-urile nu mai sunt
transparente ruterului
SYSTEMS
•:XTLABORATORY
RL

## Slide 40
Spaning Tree Protocol
40
SYSTEMS
6X3 LABORATORY
RcruncLitconnected

## Slide 41
ARP
•Când o stație vrea să trimită un pachet într-o rețea Ethernet,
aceasta dispune de adresa IP dar nu și de adresa MAC
•Pentru a putea transmite cadrul și a fi acceptat la destinație
este necesară determinarea acestei adrese
•Protocolul care determină adresa MAC pornind de la adresa
IP poartă numele de ARP (Address Resolution Protocol)
10/10/23 41
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 42
Redundanța în rețele
•Dacă legătura dintre SW1 și SW2 cade, stațiile nu mai pot
comunica între ele
•Soluția este introducerea unei legături alternative ca backup
în cazul căderii legăturii principale
42
SW3
SW1
Stația A
SW2
Stația B
.SYSTEMS
TXT LABORATORY
RcruncLitcorinac.t«d

## Slide 43
Redundanța în rețele
•Redundanța se poate implementa la niveluri diferite
•La nivel de link (2 uplink-uri)
•La nivel de dispozitiv de nivel 2 (multiple căi prin bucle fizice nivel
2)
•La nivel de dispozitiv de nivel 3 (multiple gateway-uri –HSRP, VRRP)
43
SW2
SW3
SW1
Stația B
Stația A
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 44
Probleme introduse de redundanță -1
44
•Cum va circula cadrul între switch-uri?
SW2
SW3
Stația A
SW1
Stația B
Stația A trimite un broadcast
Dacă TTL inițial e
40, la ce pas va fi
aruncat cadrul?
T 1 2 3 4 5 6 7
Cadre A → SW1 SW1→SW2
SW3 → SW2
SW2 → SW3
SW2 → B
SW2 → SW1
SW2 → B
SW3 → SW1
SW1 → SW3
SW1 → SW2
SW1 → A
SW1 → A
SW3 → SW2
SW2 → SW3
SW2 → B
…
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 45
Probleme introduse de redundanță -2
45
•Va ajunge pachetul la destinație?
•R: Da, de o infinitate de ori.
SW2
SW3
Stația A
SW1 Stația B
T 1 2 3 4 5 6 7
Cadre A → SW1 SW1→SW3
SW3 → SW2
SW2 → SW3
SW2 → B
SW2 → SW1
SW2 → B
SW3 → SW1
SW1 → SW3
SW1 → SW2
SW1 → A
SW1 → A
SW3 → SW2
SW2 → SW3
SW2 → B
…
Stația A trimite un broadcast
.SYSTEMS
<X> LABORA1ORV
RctuntiLit■zc«rinact«l

## Slide 46
Probleme introduse de redundanță -3
46
•După câteva secunde, pe ce port crede SW1 că este stația A?
SW2
SW3
Stația A
SW1
Stația B
Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
Stația A trimite un broadcast
T 1 2 3 4 5 6 7
Cadre A → SW1 SW1→SW3
SW3 → SW2
SW2 → SW3
SW2 → B
SW2 → SW1
SW2 → B
SW3 → SW1
SW1 → SW3
SW1 → SW2
SW1 → A
SW1 → A
SW3 → SW2
SW2 → SW3
SW2 → B
…
SYSTEMS
50 LABORATORY
RLitcwinacted

## Slide 47
Motivația pentru STP
•Avem nevoie de redundanță în rețea
•… dar creăm bucle (fizice și logice)
•Un broadcast storm este cauzat de buclele logice (din cauza modului în care
funcționează switching-ul într-o buclă fizică)
•trebuie deci eliminate buclele logice
•Ideea protocolului STP:
•se acceptă existența unei bucle fizice (redundanță)
•închiderea temporară a unei bucle logice prin închiderea la nivel logic a
unui port din buclă
•deschiderea portului blocat în cazul în care un uplink cedează
47
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 48
STP
•Spanning Tree Protocol
•Specificat în standardul 802.1d
•Operează pe o rețea de switch-
uri
•Elimină buclele din rețea prin
închiderea unor porturi
•Algoritmul STP poartă numele
de STA (Spanning Tree
Algorithm)
•Operație similară cu
determinarea arborelui de
acoperire pe un graf
48
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 49
Rolurile switch-urilor
•În terminologia STP, switch-ul
poartă numele de bridge
•Există două roluri pentru switch-uri:
•Root bridge –rădăcina arborelui
de switch-uri
•Non-root bridge –toate celelalte
switch-uri
49
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 50
Rolurile porturilor
•Există trei roluri pentru porturi:
•Designated port –trimite și primește trafic de date
•Root port –trimite și primește trafic de date reprezintă calea cea mai
eficientă spre root bridge
•Blocked port –nu trimite și nu primește trafic de date
•Pe o legătură, există următoarele două perechi de roluri:
•Designated–Root:
•Dacă legătura face parte din arborele de acoperire
•Designated–Blocked:
•Dacă legătura nu face parte din arborele de acoperire
50
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 51
Costurile legăturilor
51
Lățime de bandă Cost
10 Mbps 100
100 Mbps 19
1 Gbps 4
10 Gbps 2
Lățime de bandă Cost
10 Mbps 2,000,000
100 Mbps 200,000
1 Gbps 20,000
10 Gbps 2,000
Costul unei muchii din graful STA
este dependent de lățimea de
bandă a legăturii respective.
În cazul unor switch-uri cu
legături mult mai rapide, se pot
folosi alte sisteme de costuri.
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 52
Bridge ID
•Fiecare switch are un ID unic (BID)
•Valoare pe 64 biți
• 16 biți prioritatea
• 48 biți adresa MAC
•Prioritatea este implicit 32768
•Switch-ul cu BID-ul cel mai mic va deveni root bridge
52
BID = 8 bytes
Bridge Priority = 2 bytes MAC = 6 bytes
Bridge Priority MAC address
SYSTEMS
9C LABORATORY

## Slide 53
BPDU
•Mesajele folosite de STP pentru a comunica informații între
bridge-uri
•Transmise o dată la două secunde pe toate porturile
•Informații transmise:
•root bridge ID
•cost până la root bridge
•bridge ID
•port ID
•Observație: blocked ports încă primesc BPDU-uri
53
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 54
Pașii STA
54
1. Alegerea root bridge
2. Alegerea unui root port pe fiecare
bridge (cu excepția root bridge)
3. Alegerea designated ports
4. Alegerea și închiderea blocked
ports
SYSTEMS
StTLABORATORY
RL

## Slide 55
Pasul 1 –Alegerea Root Bridge
•Bridge-urile trimit BPDU-uri până când toate cunosc cel mai mic BID din rețeaua de bridge-uri
•Bridge-ul cu ID-ul minim devine Root Bridge
•Cine ar deveni root bridge în fiecare din situațiile următoare?
•R: Bîn prima situație. Eîn a doua situație.
55
Nume Prioritate MAC
A 32768 00E0.A3C9.6AB8
B 32768 0001.97DA.86E8
C 32768 00D0.BC0C.844D
D 32768 0003.E496.C80E
Nume Prioritate MAC
A 16384 00E0.A3C9.6AB8
B 32768 0001.97DA.86E8
C 8192 00D0.BC0C.844D
D 16384 0003.E496.C80E
E 8192 0060.2F07.EB2B
F 8192 0060.7058.D0A5
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 56
Pasul 2: Root ports
•Fiecare switch non-root trebuie să aibă un root port
10/10/23 56
A
Fa0/1
Fa0/2 Fa0/3
Root
Bridge
E
B C
Fa0/3
Fa0/2
Fa0/3
Eth0/4
D
Fa0/4
Fa0/5
Fa0/3 Fa0/2
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Costul via Fa0/2: 38
Costul via Fa0/3: 38
???
Root Port
Blocked Port
Designated Port
Costul via Fa0/3: 38
Costul via Eth0/1: 100
Fa0/5
Eth0/1
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 57
Pasul 2: tiebreaker
•Bridge-ul E va decide root port-ul pe baza BID-ul vecinului
10/10/23 57
A
Fa0/1
Fa0/2 Fa0/3
Root
Bridge
E
B C
Fa0/2 Fa0/3
Fa0/3
Eth0/4
D
Fa0/4
Fa0/5
Fa0/3 Fa0/2
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
Prioritate: 32768
MAC: BBBB.BBBB.BBBB
Costul via Fa0/2: 38
Costul via Fa0/3: 38
BID B < BID C
Prioritate: 32768
MAC: CCCC.CCCC.CCCC
Eth0/1
Fa0/5
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 58
Pasul 3: Designated ports
•Un root port este cuplat pe link cu un designated port
10/10/23 58
Root
Bridge
Root Bridge-ul are
întotdeauna numai
designated ports
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
A
Fa0/1 Fa0/1
Fa0/2 Fa0/3
E
B C
Fa0/5
Fa0/3
Fa0/2
Eth0/1
Fa0/3
Fa0/4
Eth0/4
D
Fa0/3 Fa0/2 Fa0/5
SYSTEMS
M LABORATORY
RL

## Slide 59
Pasul 3: Designated ports -tiebreaker
•Pe fiecare legătură trebuie să existe un designated port
10/10/23 59
Root
Bridge
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
A
Fa0/1 Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
E
B C
Fa0/5
Fa0/3
Fa0/2
Eth0/1
Fa0/3
Fa0/4
Eth0/4
D
Fa0/3 Fa0/2 Fa0/5
A e root bridge deci
portul lui va fi
designated
Costul via B: 19
Costul via C: 19
???
C trece portul în
designated, deoarece
are costul mai mic
către root bridge
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 60
Pasul 3: Designated ports -tiebreaker
•Pe fiecare legătură trebuie să existe un designated port
60
10/10/23
Root
Bridge
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
A
Fa0/1 Fa0/1
Fa0/2
Fa0/3
E
B C
Fa0/5
Fa0/3
Fa0/2
Eth0/1
Fa0/3
Fa0/4
Eth0/4
D
Fa0/5
Fa0/3 Fa0/2
Prioritate: 32768
MAC: BBBB.BBBB.BBBB
Prioritate: 32768
MAC: CCCC.CCCC.CCCC
B trece portul în
designated deoarece are
BID-ul mai mic pe link
SYSTEMS
TXT LABORATORY
RL

## Slide 61
Pasul 4: Blocked ports
•Toate porturile rămase sunt blocked ports
10/10/23 61
A
Fa0/1
Fa0/3 Fa0/2
Fa0/1
Fa0/2 Fa0/3
E
B C
Fa0/5
Fa0/2 Fa0/3
Eth0/1
Fa0/3
Fa0/4
Eth0/4
D
Fa0/5
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
Root
Bridge
SYSTEMS
50 LABORATORY
RLitcwinacted

## Slide 62
Topologie logică finală
10/10/23 62
A
Fa0/1 Fa0/1
Fa0/2 Fa0/3
E
B C
Fa0/5
Fa0/2
Fa0/3
Fa0/4
D
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
SYSTEMS
50 LABORATORY
RLitcwinacted

## Slide 63
Un ultim tiebreaker
•Poate apărea situația în care costurile și BID-urile sunt egale:
•Pentru această situație se definește conceptul de PID (Port ID), care
este un număr format din:
•prioritatea portului (configurată static de administrator)
•indexul portului (de exemplu 7 pentru Fa0/7)
•Va fi folosită legătura care are PID-ul mai mic pe bridge-ul mai prioritar
(root bridge, cost minim către root, BID mai mic)
•În cazul acesta, Fa0/9 devine root port deoarece Fa0/4 are un port id
mai mic decât Fa0/7
63
A B
Fa0/7
Fa0/4
Fa0/3
Fa0/9
Root
Bridge
Root Port
Blocked Port
Designated Port
SYSTEMS
9C LABORATORY

## Slide 64
Stări Porturi în STP
•În decursul STA, un port face tranziția între mai multe stări:
64
Stare port Acțiune la nivel de Switch Acțiune la nivel de Port
Disabled Nu se acceptă nici un fel de trafic Nu se transmit cadre
Nu se transmit BPDU-uri
Blocking Se primesc doar BPDU-uri Nu se transmit cadre
Se primesc BPDU-uri
Listening Se construiește topologia STP
Nu se transmit cadre
Se transmit BPDU-uri
Learning Se construiește tabela de adrese MAC
Nu se transmit cadre
Se învață adrese MAC
Se transmit BPDU-uri
Forwarding Se transmite traficul normal
Se transmit cadre
Se învață adrese MAC
Se transmit BPDU-uri
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 65
Timpi de tranziție
•Timere de tranziție
•stabilite de root bridge
•Hello time: 2sec
•Forwarding delay: 15sec
•Max Age: 20sec
•timp total de convergență: 50 sec
65
Block
ing
Max Age
(20
sec)
Forward
Delay
(15 sec)
Liste
ning
Forward
Delay
(15 sec
Learn
ing
SYSTEMS
LABORATORY
RL
>o

## Slide 66
Exemplu
66
A B
E
C
D F
Gi0/2 Eth0/1
Gi0/2 Eth0/1
Fa0/5 Fa0/6
Fa0/6 Fa0/5
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
Nume Prioritate MAC
A 16384 00E0.A3C9.6AB8
B 32768 0001.97DA.86E8
C 8192 00D0.BC0C.844D
D 16384 0003.E496.C80E
E 8192 0060.7058.EB2B
F 8192 0060.702E.D0A5
SYSTEMS
50 LABORATORY
RL

## Slide 67
Exemplu
67
A B
E
C
D F
Fa0/5 Fa0/6
Fa0/6 Fa0/5
Gi0/2 Eth0/1
Gi0/2 Eth0/1
Nume Prioritate MAC
A 16384 00E0.A3C9.6AB8
B 32768 0001.97DA.86E8
C 8192 00D0.BC0C.844D
D 16384 0003.E496.C80E
E 8192 0060.7058.EB2B
F 8192 0060.702E.D0A5
1Gbps (4)
10 Mbps (100)
100 Mbps (19)
Root Port
Blocked Port
Designated Port
SYSTEMS
6>€J LABORATORY
RL

## Slide 68
Variante STP
•Deoarece calculele STP durează foarte mult, s-a introdus
RSTP care are o viteză de calcul a arborelui mult mai bună
•Deoarece VLAN-urile separă domeniile de broadcast, deși
există bucle fizice pot să nu fie bucle logice
•Pentru a funcționa în rețele cu VLAN-uri, au fost introduse
variante noi de STP:
•PVST, RPVST (Cisco)
•MSTP (IEEE)
68
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 69
Etherchannel
69
SYSTEMS
6X3 LABORATORY
RcruncLitconnected

## Slide 70
Agregarea legăturilor
•Folosită la nivelul 2 –legătură de date
•Mai multe legături fizice devin o singură legătură la nivel logic
•Evită problemele de convergență din STP și congestiile de
trafic
•Procesul se numește EtherChannel
70
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 71
Etherchannel
•Două sau mai multe interfețe fizice agregate
•La nivel logic văzute ca o singură interfață
•Configurat prin diferite protocoale
71
A B
C
SYSTEMS
TXT LABORATORY
RL

## Slide 72
Terminologie
•Port-Channel/Channel Group –interfețele logice
EtherChannel create prin agregarea legăturilor fizice
•Member interface –interfață fizică aparținând unui channel
group
•Protocol de negociere –protocol folosit pentru stabilirea
unei legături agregate
72
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 73
Avantaje
•Configurare per interfață logică
•Load balancing
•Channel Group-ul este văzut ca un singur link de către STP
•Oferă redundanță
•Lățime de bandă, costuri mici (nu sunt necesare porturi
suplimentare)
73
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 74
Restricții de implementare
•Maximum 8 interfețe fizice într-un Channel Group
•Interfețele fizice din același Channel Group trebuie să fie
identice/aceleași caracteristici
•Viteză
•Duplex
•Mod (trunk/access)
•Allowed VLAN/Access VLAN
•Native VLAN
•Trunking protocol
•Numărul de interfețe logice EtherChannel depind de
platformă
74
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 75
PAgP
•Port Aggregation Protocol –proprietar Ciscp
•Creează Channel Group-uri pe baza negocierilor active
•Pachetele PAgP sunt trimise o dată la 30 de secunde
•Modurile setate pe interfețe trebuie să fie compatibile în
ambele părți ale legăturii fizice
75
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 76
PAgP –moduri de negociere
•On
•Interfața formează un channel fără PAgP
•Nu primește/trimite pachete PAgP
•Recomandat pentru switch-uri cu vendori diferiți
•Desirable
•Interfața este într-o stare de negociere activă
•Inițiază negocieri cu alte interfețe trimițând pachete PAgP
•Auto
•Interfața este într-o stare de negociere pasivă
•Răspunde la pachete PAgP primite, dar nu inițiază negocieri
76
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 77
PAgP -negocieri
77
A B
Fa0/5
Fa0/6
Fa0/5
Fa0/6
SwA SwB Channel Establishment
On On Yes
On Desirable/Auto No
Desirable Desirable Yes
Desirable Auto Yes
Auto Desirable Yes
Auto Auto No
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 78
LACP
•Link Aggregation Control Protocol
•IEEE 802.3ad (mai nou IEEE 802.1AX)
•Funcții similare cu PAgP, doar modurile diferă
78
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 79
LACP –moduri de negociere
•On
•Interfața formează un channel fără LACP
•Nu primește/trimite pachete LACP
•Recomandat pentru switch-uri cu vendori diferiți
•Active
•Interfața este într-o stare de negociere activă
•Inițiază negocieri cu alte interfețe trimițând pachete LACP
•Passive
•Interfața este într-o stare de negociere pasivă
•Răspunde la pachete LACP primite, dar nu inițiază negocieri
79
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 80
LACP -negocieri
80
A B
Fa0/5
Fa0/6
Fa0/5
Fa0/6
SwA SwB Channel Establishment
On On Yes
On Active/Passive No
Active Active Yes
Active Passive Yes
Passive Active Yes
Passive Passive No
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL

## Slide 81
Sumar
81
Port ID
Router-
on-a-
stick
BPDU
STA
Blocked
Port
VLAN
nativ
Trunk
port
VLAN
ID
Subinterfață
Rutare
802.1q
Access
port
VLAN
Root
port
Designated
Port
Bridge
ID
STP
Channel
-Group
PAgP
Negociere
LACP
Ether
Channel
SYSTEMS
9C LABORATORY
RL