## Slide 1: T.1 Архитектура компьютера — процессор
Conf. Univ. Dr. Crețu Vasilii
Цель лекции: ознакомление с историей развития микропроцессоров, их основными характеристиками и общей структурной схемой микропроцессора i8086
Микропроцессорный чип. Функциональные блоки. Центральный процессор. Характеристики микропроцессора. INTEL 8086. АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЦПУ. Описание функциональных блоков. Архитектурные характеристики. Общая структурная схема микропроцессора 8086. Модель программиста ассемблера. Цикл выполнения инструкций. Регистры микропроцессора. Адресация памяти. Сегменттация памяти. Формат инструкции. Режимы адресации.
Студент должен знать: § понятие микропроцессора § основные характеристики микропроцессоров § архитектуру и принципы функционирования i8086
§ модель программиста ассемблера § регистровую структуру микропроцессора i8086
§ сегментацию памяти. Формат инструкции. Режимы адресации

## Slide 2
Микропроцессорный чип Микропроцессор — это «мозг» компьютера. Это центральный процессор, реализованный в виде одной интегральной микросхемы (кристалла, чипа), который считывает инструкции программы, размещенной в основной памяти, декодирует их и выполняет последовательно (одну за другой).
Микропроцессорные чипы взаимодействуют с внешним миром через выводы (пины). В зависимости от направления передачи сигналов они классифицируются следующим образом: - входные выводы - через них микропроцессор принимает сигналы от других функциональных блоков вычислительной системы; - выходные выводы - через них микропроцессор передаёт сигналы другим функциональным блокам; - двунаправленные выводы (ввод/вывод) - через них микропроцессор может как принимать, так и передавать сигналы. В зависимости от типа данных, передаваемых через пины, различают: - адресные выводы; - выводы данных; - управляющие выводы (шины, прерывания, сигнализации и др.) - выводы состояния - выводы питания и массы (заземления)

## Slide 3
Особенности новейших микропроцессоров - Современные микропроцессоры, как правило, основаны на наличии четырёх основных функциональных блоков:
CPU (Central Processing Unit) - центральное процессорное устройство;
FPU (Floating Point Unit) - блок обработки чисел с плавающей запятой;
MMU (Memory Management Unit) - блок управления памятью;
MMX (Multimedia Extensions) - мультимедийныый блок (SIMD-расширения)
Назначение указанных блоков: CPU - выполнение задач общего назначения; FPU - специализированное выполнение арифметических операций с числами с плавающей запятой; MMU - аппаратная поддержка механизмов виртуальной памяти и аппаратная защита памяти; MMX - аппаратная поддержка мультимедийных операций, включая обработку видео- и аудиоданных.
Помимо перечисленных блоков, современные микропроцессоры интегрируют на одном кремниевом кристалле схемы, которые ранее реализовывались как внешние устройства:
    - контроллер памяти cache; - специализированные сопроцессоры периферийных устройств для высокоскоростных операций ввода-вывода; - аппаратную поддержку высокопроизводительной графики; - средства аппаратной поддержки многопроцессорной обработки;
Доступная площадь кремниевой пластины используется в двух основных направлениях: 1. обеспечение аппаратной поддержки реализации сложных операционных систем за счёт внедрения специализированных аппаратных средств и специальных инструкций;
2. повышение эффективности выполнения программ, написанных на языках высокого уровня (HLL - High-Level Languages), за счёт применения более сложных режимов адресации и расширенного набора инструкций.

## Slide 4
АРХИТЕКТУРА И РАБОТА ЦПУ (CPU)
Функциональные компоненты
ЦПУ(центральное процессорное устройство) включает следующие функциональные блоки:
- UAL/АЛУ (Арифметико-логическое устройство , Arithmetic and Logic Unit) - это комбинаторное устройство с двумя входами и одним выходом, выполняющее арифметические и логические операции
- UC/УУ (Устройство управления, Control Unit) - функциональный блок, который управляет последовательным выполнением всех операций, необходимых для исполнения инструкций. Оно генерирует управляющие сигналы для всего процессора, координирует поток данных, согласует скорость работы ЦПУ с памятью и другими компонентами. Деятельность устройства управления синхронизируется тактовым сигналом (clock), частота которого в современных процессорах составляет сотни МГц.
- Регистры - это элементы хранения, предназначенные для временного удержания данных или адресов. Некоторые из них используются для контроля выполнения инструкций (регистр счётчика программ - Program Counter), другие - для вычислений (регистры общего назначения - General Purpose Registers), третьи поддерживают состояние выполняемой программы (регистр состояния - Status Register), отдельные регистры - для формирования адресов памяти (регистры адресов - Address Registers). Регистры - самая быстрая память в системе, так как напрямую связаны с АЛУ.
Передача данных и команд между функциональными блоками микропроцессора выполняется на внутренней шине микропроцессора. Электрические сигналы, с помощью которых микропроцессор отдаёт команды на выполнение операций памяти и других компонентов системы, называются управляющими сигналами (Control Signals). Электрические сигналы, через которые микропроцессор собирает информацию о состоянии компонентов системы, называются сигналами состояния (Status Signals).
INTEL 8086

## Slide 5
Длина (разрядность, количество бит) внутренних регистров обычно согласуется с шириной (количеством линий) шины данных. Это определяет разрядность микропроцессора. Микропроцессоры с фиксированной структурой имеют разрядность 8, 16, 32, 64 бита. Микрокомпьютеры, изготовленные с микропроцессорами типа bit-slice («битовые срезы»), обладают гибкой структурой, и их разрядность является целым кратнным числу бит одной «срезной» микросхемы.
Адресный регистр, а также ширина адресной шины определяют пространство памяти, которое микропроцессор может адресовать напрямую. 16-битная адресная шина позволяет обращатьсяя к 216=65536 уникальным ячейкам памяти, а 20 адресных линий дают возможность адресовать 220=1 048 576 ячеек (мегаоктеты). Инструкция слова содержит ряд битов, выражающих поле кода операции (OPCODE) и поле, соответствующее значению или адресу операнда.
Функционирование ЦПУ Программа, выполняемая микропроцессором, хранится в памяти в закодированном формате. Каждая инструкция кодируется в ранее заданном формате (OPCODE и операнд). Инструкции располагаются в памяти в порядке их выполнения.
Специальный регистр хранит порядок выполнения инструкций по адресу следующей выполняемой инструкции. Это регистр счётчика инструкций (команд), также называемый PC (Program Counter-счётчик программ) или адресный счётчик.
Для запуска программы PC загружает адрес первой команды, которую нужно выполнить. Этот адрес передается в память для считывания кода выполняемой инструкции. Адресный буфер AB (Address Buffer) используется для поддержания адресных строк во время чтения памяти.
Закодированная информация, читаемая из памяти, помещается в буфер данных (DB-Data Buffer).
Линии питания, на которых формируется бинарное адресное слово, образуют адресную шину, а линии, по которым передаются данные при чтении/записи памяти, формируют шину данных.

## Slide 6
Инструкция, считанная из буфера данных, загружается в регистр инструкции (Instruction Register - IR/RI). В то же время счетчик команд (Program Counter - PC) автоматически инкрементируется или обновляется, сохраняя адррес следующей инструкции для выполнения.
IR хранит инструкцию на протяжении всего её существования. Код операции (OPCODE) передаётся в декодер инструкций , который идентифицирует операцию, а затем - в устройство управления (Control Unit - CU). Поле операнда содержит значение, адрес или другую информацию, необходимую для получения его значения. В зависимости от требований содержимое поля может передаваться в вычислительный блок или в устройство управления. Когда вся необходимая информация доступна, устройство управления выполняет инструкцию, и адрес следующей инструкции передаётся из PC для продолжения выполнения программы.

## Slide 7
Описание функциональных устройств
АЛУ - это схема внутри структуры микропроцессора, которая обрабатывает информацию путём выполнения арифметических и логических операций. Это комбинаторная схема с двумя входами и одним выходом, для работы которой требуются регистры временнго хранения как на входах, так и на выходах. Результат операции хранится в одном из входных регистров. Такие регистры называются регистрами аккумуляторного типа.
Счётчик команд (Program Counter - PC) хранит адрес ячейки памяти, содержащей следующую инструкцию для выполнения. Программа хранится в памяти в виде последовательности инструкций, которые микропроцессор должен выполнять последовательно. Когда инструкция выполняется, содержимое PC автоматически увеличивается на единицу, указывая адрес следующей инструкции для выполнения. Существует возможность перезаписать регистр PC, то есть установить значения, отличные от тех, что получаются естественным порядком (прыжки в программе, необходимые для реализации переходов в программе, условных операторов и циклов). Для запуска программы регистр PC загружается адресом начальной инструкции. С помощью команды RESET, применяемой к МИКРОПРОЦЕССОРУ, счётчик команд загружается с фиксированным адресом, установленным производителем, обычно это OOOOH. Команда RESET даётся автоматически при подаче питания на микропроцессор или может быть инициирована извне.
Регистр адресации памяти Address Buffer - AB). Этот буферный регистр памяти, называемый буфером адресации, подключён к шине адресации памяти или к шинам портов ввода-вывода (I/O). Содержимое регистра PC передаётся в выходной буфер, который формирует (передает) бинарное слово на внешней адресной шине, представляющее адрес ячейки памяти или адреса порта ввода-вывода. Буфер адреса может загружаться не только от PC, но и от других элементов микропроцессора. Это означает, что на адресной шине могут появляться адресные слова, отличные от содержимого PC. Некоторые инструкции могут загружать выходные регистры с адресом, полученным из содержимого PC, к которому добавляется или от которого вычитается число, полученное в результате определённых вычислений (часто генерируя несколько вариантов адресации).

## Slide 8
3. Регистр ввода-вывода (буфер ввода/вывода). Через этот буфер ввода-вывода устанавливается соединение между внутренней шиной данных микропроцессора и внешней шиной данных системы, что передаёт потоки данных и инструкции.
4. Регистр инструкций, RI. После того как слово инструкции извлекается из памяти через буфер ввода-вывода на внутреннюю шину микропроцессора, копия этого слова должна быть внесена в регистр инструкций. Регистр RI хранит инструкцию на протяжении всего её выполнения. После копирования инструкции в RI содержимое счётчика адресов автоматически увеличивается на единицу PC+1. Инструкция делится на два поля: поле кода операции (OPCODE) и поле операнда (или адреса операнда). Биты кода операции подаются на декодер инструкций, который затем через управляющее устройство генерирует все управляющие сигналы, необходимые для выполнения инструкции, представленной кодом операции. Адресное поле операнда подается на буфер адресации для формирования адреса в памяти, где находится необходимый для операции операнд. 5. Аккумуляторные регистры. Это регистры внутри структуры микропроцессора, используемые наиболее часто. В них хранятся операнды арифметических или логических выражений. Результат операции, выполненной АЛУ, записывается в один из входных регистров, заменяя старое содержимое регистра. Микропроцессор позволяет выполнять некоторые операции с одним операндом, используя эти регистры: очистка аккумулятора (все биты установлены в 0), установка всех битов со значением 1, сдвиг вправо, сдвиг влево, дополнение содержимого и т.д. 6. Регистр индикаторов состояния (флагов). Под этим названием мы понимаем группу битов (флагов, триггеров), собранных в виде регистра и считываемых одновременно, которые вместе генерируют слово состояния программы PSW (Program Status Words). Биты слова состояния устанавливаются в 1 после тестов, выполняемых во время арифметических и логических операций программы. Набор инструкций также включает условные инструкции (инструкция выполняется только если соответствующий флаг установлен). Условная инструкция используется для реализации ветвления (прыжка) в программе, то есть изменяется естественный порядок чтения инструкций памяти путём загрузки в PC определённого адреса.

## Slide 9
Устройство управления (Unitatea de control) - это часть, которая контролирует корректное функционирование вычислительной системы. Команды, генерируемые блоком управления, получаются путем декодирования инструкций, запросов прерываний (поступающих от элементов микросистемы) и тактового импульса. Способы реализации блока управления: - микропрограммирование. Инструкции - это микропрограммы, состоящие из микроинструкций (записанных в специальную память), выполняемых посредством интерпретации. - аппаратное обеспечение - инструкции выполняются напрямую аппаратным обеспечением. Говорят, что устройство управления кабелированное (жестко запрограммированное управление, реализовано как жесткая логическая схема).
Архитектурные особенности.
Архитектурные характеристики, оказывающие наиболее сильное влияние на эффективность выполнения программ, написанных на языках высокого уровня, включают: • типы данных - поскольку они могут совпадать с типами данных машины; • режимы адресации - они определяют механизм доступа к данным и могут эффективно использоваться для представления сложных структур данных; • набор инструкций- отражает типовые операции, необходимые для выполнения программы. Другие архитектурные особенности микропроцессоров: • организация регистров; • арифметика чисел с плавающей запятой; • прерывания и ловушки; • средства отладки (устранения неполадок).

## Slide 10
Общая схема микропроцессора 8086. Модель программиста ассемблера.
Микропроцессор 8086 состоит из двух компонент: -Устройства исполнения/выполнения(UE); -Устройство интерфейса с шинами (UI) Структура данного микропроцессора является конвейерной, то есть представляет собой структуру типа «сборочная полоса» с двумя сегментами: UE и UI. UE декодирует числовые инструкции, формирует внутренние команды для выполнения вычислений и внешние команды второму блоку. UE содержит 8 ячеек внутренней памяти, называемых регистрами общего назначения. UI вычисляет адреса памяти и ввода/вывода, осуществляет передачу данных между UE и памятью, между UE и устройствами ввода-вывода, а также передаёт числовые коды инструкций, считанных из памяти, в UE. Оба сегмента автономно выполняют собственные последовательности операций, одновременно обмениваясь информацией. Последовательности операций, выполняемых двумя устройствами микропроцессора для выполнения инструкций, называются циклами инструкций для UE и шинными машинными циклами шины для UI.
a) Структура UE
UE включает следующие компоненты: - Арифметико-логическое устройство (АЛУ), выполняющее арифметические и логические операции, сдвиги и вращения. - Временные регистры (RT), которые принимают операнды с внутренней шины и предлагают их в АЛУ. Вместе с АЛУ они образуют автомат. - Регистр флагов F, содержащий индикаторы состояния АЛУ по результатам последней операции; регистр обновляется АЛУ (арифметико-логическим устройством). -Блок управления, который декодирует код текущей инструкции, извлеченной из очереди Q, выполняет операцию и формирует внешниеуправляющие сигналы для UI. UE полностью отделён от внешнего региона, и все задачи, связанные с обменом с внешними устройствами, возлашаются на UI.

## Slide 11
b) Структура интерфейса (UI)
Интерфейс содержит следующие компоненты. 1) Блок интерфейса между шинами, который осуществляет передачи в UE. Он осущствляет следующие циклы
- Циклы записи в память или ввода/вывода (UЕ→MEM, I/О) -Циклы чтения из памяти или ввода/вывода (UЕ←MEM, I/О) 2) Очередь кодов инструкций (Q), которая: -загружается в пользовательском интерфейсе UI кодами инструкций только в тех случаях, когда UE не выполняет функцию передачи данных; - является неактивной, если она заполнена или если запрашиваются передачи по шине; -полностью очищается, если инструкция является инструкцией перехода. 3) Блок вычисления физических адресов, который включает: - сегментные регистры, содержащие сегментный компонент адреса обращаемой ячейки памяти; - регистр указателя текущей инструкции (IP) содержаший смещенную составляющую адреса текущей инструкции; - блок сдвига и сложения для вычисления физического адреса из сегментной и смещенной составляющих.

## Slide 12
Цикл инструкций Выполнение инструкций осуществляется в последовательности шагов, называемой циклом инструкций. Цикл инструкций состоит из нескольких машинных циклов. Ключевой цикл в функционировании любой инструкции - это цикл извлечь-декодировать-выполнить (fetch-decode-execute) Последовательность шагов следующая: 1. Следующая инструкция (указанная PC) передается в регистр инструкций. 2. Значение PC изменяется так, чтобы оно содержало адрес следующей инструкции, подлежащей выполнению. 3. Определяется время выполнения извлеченной инструкции. 4. Если инструкция использует содержимое ячейки памяти, оно извлекается (содержимое). 5. Инструкция выполняется - путем интерпретации - микропрограммой, которая содержится в быстродействующих запоминающих устройствах только для чтения, называемых управляющей памятью (памятью управления), в которой хранятся микроинструкции;
или - непосредственно аппаратными средствами (жестко запрограмированно) 6. Шаг 1 повторяется. Микропроцессор выполняеттакже и другие машинные циклы: - цикл чтения из памяти; - цикл записи в памяти; - цикл вычисления.

## Slide 13
Микропроцессорные регистры
Регистры микропроцессора 8086 имеют разрядность 16 бит и могут быть классифицированы на четыре группы в зависимости от их роли в выполнении инструкций. -регистры общего назначения; -сегментные регистры; -регистр указателя/индикатора текущего IP-адреса инструкции. -регистр флагов, F и регистр IP.
Регистры общего назначения
Регистры общего назначения подразделяются на два набора регистров: -регистры данных: Ax, Bx, Cx, Dx. -регистры адресации: SP, BP, SI, DI.
a) Регистры данных
Существует четыре 16-битных регистра данных: Ax - аккумуляторный регистр; Bx - базовый регистр при адресации данных; Cx - счётчик; Dx – регистр данных. Каждый из этих регистров можно разделить на два 8-битных регистра:
16 biţi | 8 biţi | 8 biţi
Ax | AH | AL
Bx | BH | BL
Cx | CH | CL
Dx | DH | DL

## Slide 14
Регистры данных используются в большинстве арифметических и логических инструкций. Большинство арифметических инструкций используют все регистры одинаково. Существуют также арифметические инструкции, для которых определённые регистры общего назначяения имеют особое применение. Например: Ax - операции ввода/вывода с 16-битными данными, умножение и деление 16-битных чисел; AL - операции ввода/вывода с 8-битными данными, сдвиги, арифметика BCD (BCD, Binary-Coded Decimal-арифметика, где числа представлены в двоично-десятичном коде), умножение и деление 8-битных чисел; AH - умножение и деление 8-битных чисел; Bx - операции с памятью, косвенная адресация, сдвиги; Cx - операции со строками, программные циклы; CL - операции сдвига или вращения более чем на одну позицию; Dx – операции ввода-вывода, косвенная адресация, умножение и деление 16-битных чисел.
b) Регистр адресаций
Существует два типа регистров адресации: 1) Регистры-указатели адресов стека (указатель): -SP (Stack Pointer), содержащий текущий адрес вершины стека; -BP (Base Pointer), содержащий базовый адрес для косвенной адресации стека. 2) Регистры-индексы адресов строк (индекс): -DI (Destination Index) - содержит текущий адрес строки назначения; -SI (Source Index) - содержит текущий адрес строки источника. Регистры адресации также могут использоваться для определённых арифметико-логических инструкций. Регистры указателей содержат смещенные компоненты адресов стека (относительные адреса в текущем сегменте стека). Регистр BP также может использоваться для адресации внутри других сегментов. Регистры-индексы содержат смещённые компоненты переменных адресов (относительные адреса в текущем сегменте данных). Они используются как регистры адресации в инструкциях для передачи или обработки строк символов. В последнем случае регистр SI содержит текущий относительный адрес строки назначения в текущем сегменте данных (DS), а регистр DI - текущий относительный адрес строки источника в дополнительном сегменте данных (ES).

## Slide 15
Сегментные регистры
Адресное пространство памяти, которое может адресовать микропроцессор 8086, разделено на логические сегменты длиной 64 КБ. Существуют четыре сегментных регистра: -CS (Code Segment), содержащий сегментную составляющую адресов кода (инструкций программы); -DS (Data Segment), содержащий сегментную составляющую адресов переменных (текущий сегмент данных); -ES (Extra Segment), содержащий сегментную составляющую адресов переменных (дополнительный сегмент данных); -SS (Stack Segment), содержащий сегментную составляющую адресов данных сегмента стека. Инструкция, подлежащая выполнению, находится в сегменте, адрес которого находится в регистре CS, по относительному адресу, содержащемуся в регистре IP. Содержимое регистра DS определяет текущий сегмент данных. Все обращения к данным в памяти, за исключением тех, что проходят через регистры BP и SP или регистр DI в инструкциях обработки строк, по умолчанию используют сегмент, на который ссылается регистр DS. Содержимое регистра ES определяет дополнительный сегмент данных. Обращения к данным в инструкциях обработки строк по умолчанию используют сегмент, на который ссылается регистр ES. Содержимое регистра SS определяет текущий сегмент стека. Все обращения к данным в памяти через регистры BP и SP по умолчанию используют сегмент, на который ссылается регистр SS.

## Slide 16
Регистры IP и F
Регистр указателя текущей инструкции IP (Instruction Pointer) - это 16-битный регистр, содержащий компонент смещения адреса инструкции в текущем сегменте кода. Программы не имеют прямого доступа к IP, но есть инструкции, которые изменяют его и загружают или скачивают его значение через стек. Регистр флагов F включает биты состояния и управления, также называемые флагами. Эти флаги используются для хранения информации о результатах арифметических и логических операций (OF, SF, ZF, AF, PF, CF) и для хранения управляющей информации микропроцессора (TF, DF, IF). Значения и назначения этих флагов приведены ниже.
-CF (Carry Flag) - флаг переноса; отражает выход переноса из старшего разряда результата арифметических операций. CF=1 означает наличие переноса при операции сложения. Флаг CF также модифицирован при операциях вращения и перемещения. -PF (Parity Plag) - это индикатор чётности; равен 1, если результат чётный. Этот флаг также используется инструкциями десятичной арифмеики. -AF (Auxiliary Carry Flag) - флаг вспомогательного переноса; равен 1, если произошёл перенос из младшей половины байта в старшую половину байта. Используется в инструкциях десятичной арифметики. -ZF (Zero Flag) - это индикатор нуля, значение которого равен 1, если результат операции равен нулю; -SF (Знаковый флаг) - индикатор знака, равен 1, если старший значащий бит результата равен 1, то есть, в представлении чисел в дополнительном коде (дополнение до двух), результат является отрицательным. -OF(Overflow Flag) - флаг арифметического переполнения диапазона представимых значений; равен 1, если величина результата превышает разрядную ёмкость ячейки памяти. -IF (Interrupt Flag) - флаг разрешения прерывания; равен 1, если разрешены маскируемые внешние прерывания, и равен 0, если внешние прерывания запрещены. Следует отметить, что этот флаг не влияет на внутренние прерывания и немаскируемые внешние прерывания. -DF (Direction Flag) - используется инструкциями обработки строк и определяет направление их обработки:
0 — от меньших адресов к большим;
1 — от больших адресов к меньшим. -TF (Trace Flag) - используется для управления пошаговым выполнением инструкций с целью отладки программ. Если TF = 1, после выполнения каждой инструкции генерируется внутренний сигнал прерывания.

## Slide 17
Адресация памяти (обращение к памяти). Сегментация памяти.
Intel 8086 может адресовать пространство основной памяти (ОП) объемом 1 Мбайт. Согласно конвенции Intel, данные, состоящие из нескольких байтов, хранятся таким образом, что наиболее значащий байт размещается по адресу с большим значением, то есть наименее значащий байт хранится по адресу с меньшим значением.
Intel 8086 рассматривает основную память как организованную в виде набора сегментов. Сегмент - это блок памяти размером 64 Кбайт. Каждый сегмент может быть независимо доступен для чтения или записи. Процессоры могут работать в двух режимах: реальный и защищённый. В реальном режиме процессоры обращаются к основной памяти через прямой физический адрес. В защищённом режиме процессоры обращаются к основной памяти как к виртуальной памяти. Виртуальный адрес - это, по сути, имя ячейки памяти, которое процессор преобразует в соответствующий физический адрес. Виртуальный адрес состоит из двух компонент: базового адреса (сегмента) и смещения (смещения). Установленная обозначение логического адреса выглядит так: Сегмент: смещение (Segment:offset) Переход от логического адреса к физическому выполняется следующим образом: Логический адрес → физический адрес Физический адрес = сегмент x 10(+) + смещение Умножая число на десять в шестнадцатеричной системе означает сдвиг влево на одну позицию. Примеры: логический адрес ABC4 : EFB8 физический адрес = ABC40 + EFB8 = BACF8 логический адрес AB00 : CD00 физический адрес = AB000 + CD00 = B7D00 Данный физический адрес рассчитывается в UI в зависимости от режима адресации. Сегментная структура памяти позволяет писать программы, независимые от их положения в памяти, то есть они динамически перемещаемы. Чтобы программа была перемещаема, она должна быть написана так, чтобы она не изменяла свои сегментные регистры и не осуществляла прямые переходы к адресам вне сегмента кода. Это позволяет перемещать программу в любое место доступной памяти, при условии, что сегментные регистры обновляются новым базовым адресом.

## Slide 18
Формат инструкций
Инструкции, закодированные в бинарном виде, могут занимать от 1 до 6 байт памяти. Код инструкции состоит из: - кода операции, занимающего 1 или 2 байта и указывающего/определяющего: - тип операции; - тип операндов (8 или 16 бит); - источник операндов (внутренний или внешний); - место назначения результатов операций АЛУ; - способ/режим вычисления EA (Effective Address, эффективный адрес); - Операнды непосредственного/немедленного типа: данные и адреса.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | OFFSET
COD OPERAŢIE |  |  |  |  |  | D | W | MOD |  | REG |  |  | R/M |  |  | 
Formatul instrucţiunii cu cod pe un octet.
Значения полей кода инструкции : D(Destination) – пункт назначения/направления результата. Определяет, куда будет помещён результат операции в сочетании с полями MOD и R/M. W(Word)– тип передачи. Указывает тип переноса. W = 0 означает передачу на один байт, а W = 1, передачу на 2 байта (1 слово). MOD - это кодирование режима вычисления эффективного адреса или длины смещения.Он используется для определения фактического адреса вместе с полем r/m. MOD = 1 1, поле r/m — это регистровое поле со следующими значениями: MODE = 00, поле смещения отсутствует MODE = 01, поле перемещения имеет 8 бит (низкое) MODE = 10, поле смещения имеет 16 бит.
r/m | registru | 
 | (w=0) cuvânt | (w=1) octet
000 | Ax | AL
001 | Cx | CL
010 | Dx | DL
011 | Bx | BL
100 | SP | AH
101 | BP | CH
110 | SI | DH
111 | DI | BH

## Slide 19
R/M содержит:
-адрес регистра (для MOD=11) -кодировка, используемая для вычисления эффективного адреса (EA).
R/M | Adresa efectivă
000 | BX + SI + deplasament
001 | BX + DI + deplasament
010 | BP + SI + deplasament
011 | BP + DI + deplasament
100 | SI + deplasament
101 | DI + deplasament
110 | BP + deplasament
111 | BP + deplasament
Устройство исполнения (UE) имеет доступ к опосредованным операциям и регистрам; когда нужен операнд памяти, его смещение передаётся в пользовательский интерфейс (UI), и сегментный регистр IC определяет физический адрес операнда в зависимости от режима адресации.

## Slide 20
Типы (режимы) адресаций
Существует, в основном, пять режимов адресации.
Прямая адресация
Эффективный адрес (ЕА, Effective Address) операнда задается смещением, указанным в инструкции.
deplasament
AE
AS
AF
OPERAND
+
MEMORIE
Прямой адрес. AE, эффективный адрес. AS, адрес сегмента. AF, физический адрес.

## Slide 21
      Косвенная адресация через регистры В поле вычисленного адреса не содержится сам операнд, как при прямой адресации, а находится другой адрес операнда.
Cod operaţie
Deplasament
BX
BP
SI
DI
AE
AS
AF
+
OPERAND
Косвенная адресация через регистры.
Синтаксис инструкций в ассемблерном языке использует оператор [ ] для косвенной адресации. Например: фиолетовая ось [bx], перемещается к адресу, содержащемуся в bx.

## Slide 22
      Индексная адресация
Регистр индекса (SI или DI в случае процессоров 8086) также участвует в расчёте адреса.
AE
AS
AF
+
OPERAND
SI
DI
COD OP
MOD R/M
DEPLASAMENT
+
7 07 015
Индексная адресация
Адрес получается из суммы содержимого индексного регистра и смещения, указанного в инструкции. Этот способ индексации в большинстве случаев используется для обращения к элементам массива (вектора). Смещение указывает начало вектора, а регистр индекса выбирает элемент по его относительной позиции в массиве. Поскольку все элементы вектора одинаковой длины, с помощью элементарных арифметических операций на индексном регистре будет выбран любой элемент. Поэтому для индекса можно задать коэффициент масштабирования (scale factor) (1,2,3,4), чтобы он обозначал векторы с компонентами фиксированной длины — 1,2,3,4 байта.
Adresare efectivă
Deplasament
Registru index
+
V[2 ]
V[1 ]
V[0 ]
V[3 ]
V[4 ]
V[5 ]
V[6 ]
Memorie
Ссылка на векторы фиксированной длины в индексной адресации.

## Slide 23
      Непосредственное обращение
В этом случае операнд фактически находится непосредственно в инструкции.
OPERAND
AE
Непосредственная адресация
      Адресация входных/выходных портов
Порты ввода/вывода адресуются по адресу, указанному непосредственно в инструкции.Адрес имеет 8 бит, что обеспечивает возможность работы с 256 адресами.
COD OP
SI
AE sursă
DI
AE destinaţie
Адресация портов ввода-вывода