## Slide 1
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Seminar 3
Insert the Sub Title of Your Presentation

## Slide 2
Exemple de tehnici de măsurare
Documentul de discuție al grupului de acțiune Co-Nanomet privind nanobiotehnologia enumeră și descrie o gamă largă de tehnici de măsurare care utilizează nanotehnologia sau abordează fenomene la nanoscală și sunt utilizate pentru măsurători la nanoscală pe sisteme biologice (Figura .
Tehnicile descrise pot fi grupate oarecum arbitrar în oricare dintre cele două categorii „Analiză și diagnostic” sau „Imagistică”.
Microscopia electronică și microscopia cu fluorescență oferă rezoluții laterale în intervalul 1 nm până la 10 nm, dar pot măsura doar câteva substanțe simultan, din cauza necesității de marcare12) pentru a crea contrast în imagine.
Metodele de spectrometrie de masă (MS), pe de altă parte, sunt tehnici fără marcare.
Câteva metode MS, în special SIMS, oferă, de asemenea, capacitate de imagistică la o rezoluție laterală sub 100 nm pentru probele biologice.
Figura: Rezoluție laterală (indicativă pentru cea mai mică dimensiune a eșantionului utilizată de tehnică) și numărul de substanțe (biologice) care pot fi măsurate într-o singură măsurare pentru unele tehnici de bioanaliză utilizate în mod obișnuit.

## Slide 3
Analiză și diagnosticare
Tehnicile din categoria „Analiză și diagnosticare” sunt utilizate pentru identificarea, detectarea și adesea și cuantificarea substanțelor specifice dintr-o probă biologică. Proba poate fi, de exemplu, o probă de sânge sau urină sau o probă de țesut dintr-o biopsie. Majoritatea metodelor de măsurare necesită una sau mai multe etape de pre-tratare a probei pentru purificare sau izolare înainte de efectuarea măsurătorii, iar multe dintre tehnicile utilizate în mod obișnuit necesită un anumit tip de marcare a substanțelor specifice de interes. Marcarea înseamnă utilizarea de anticorpi sau a altor reactivi chimici care se leagă specific de analitul de interes. Pentru a permite detectarea, etichetele sunt marcate cu grupuri fluorescente sau alte grupuri optic active pentru detectarea optică, cu izotopi sau cu particule coloidale cu proprietăți magnetice sau care acționează ca medii de contrast pentru microscopia electronică.
Mai multe dintre tehnicile de măsurare din categoria „Analiză și diagnostic” nu sunt tehnici evidente la scară nanometrică, dar au fost recent sau sunt în prezent miniaturizate prin utilizarea tehnicilor de nano- și microfabricare pentru a îmbunătăți sensibilitatea detecției și a permite paralelizarea.
Imagistică Tehnicile din categoria „Imagistică” sunt utilizate pentru imagistica distribuției spațiale a substanțelor dintr-o probă biologică sau pentru vizualizarea mai generală a morfologiei sau structurilor probelor biologice în condiții ambientale (de ex, Fig). Acestea sunt de obicei utilizate în cercetarea biologiei celulare, patologie și în scopuri diagnostice. Probele utilizate constau din culturi celulare sau probe de țesut prelevate dintr-o biopsie. O cheie problema este pregătirea probei biologice, care nu ar trebui să modifice sau să distrugă structurile biologice care urmează să fie imagistice. Unele dintre tehnicile imagistice sunt neinvazive (de exemplu, tehnicile bazate pe fluorescență), dar necesită utilizarea de agenți de marcare sau de contrast care sunt administrați probei sau pacientului înainte de măsurare.

## Slide 4
Figura: Imagine de microscopie electronică de transmisie a țesutului pulmonar (superioară). Proba constă dintr-o secțiune subțire de țesut fixat chimic, în care anumite structuri au fost colorate chimic pentru a spori contrastul imaginii.
Imagini de microscopie cu fluorescență ale celulelor PtK2 vii (stânga și dreapta). Imaginea din stânga a fost achiziționată cu microscopie confocală convențională, unde rezoluția laterală este limitată în principal de difracție13. Imaginea din dreapta prezentă îmbunătățirea rezoluției obținută cu tehnica recent dezvoltată de microscopie cu epuizare stimulată a emisiilor (STED), o tehnică particulară de microscopie cu fluorescență

## Slide 5
Exemplul 1: Biosenzori magnetici pentru diagnostic in vitro
Biosenzorii sunt instrumente bazate pe reacții biochimice, în care intensitatea reacției este convertită într-un semnal măsurabil, cum ar fi curentul sau lumina.
Senzorul de glucoză este probabil cel mai important și mai utilizat biosenzor și este folosit ca un instrument eficient în gestionarea bolilor.. Versiunile moderne ale senzorului de glucoză ilustrează modul în care nanotehnologia poate aduce progres și se bazează pe principiile generale prezentate mai jos.
Biosenzorii utilizează anticorpi pentru a detecta și capta diferite tipuri de substanțe de interes într-un fluid (corporal) mai mult sau mai puțin complex. Timp de mulți ani, particulele fluorescente ultrafine (le-am numi acum NP) au fost utilizate ca purtători pentru anticorpii care captează moleculele țintă. Nanoparticulele care au captat analitul țintă se pot lega de o zonă specifică din senzor, care fixează o cantitate de nanoparticule care este legată de concentrația analitului țintă din fluid. Cantitatea de NP poate fi măsurată optic, datorită naturii lor fluorescente. De aproximativ un deceniu, se utilizează particule modificate, care conțin NP (cu diametrul 5 nm - 15 nm), care au proprietăți superparamagnetice (sunt magnetizate doar sub un câmp magnetic). Proprietățile magnetice ale acestor NP le permit să se deplaseze în lichidul probei și să forțeze depunerea lor la sfârșitul etapei de captare pe substratul detectorului, unde particulele care au colectat analitul țintă se vor lega. Acele particule care nu se leagă pot fi spălate de pe substrat la oprirea câmpului magnetic. NP rămase indică cantitatea de analitul țintă, iar cantitatea lor poate fi dedusă din rezultatele, de exemplu, ale măsurătorilor de reflexie internă totală frustrate.
Aspectele metrologice ale procesului descris sunt multiple. Se recunoaște cu ușurință necesitatea calibrării răspunsului optic la cantitatea detectată de analitul țintă.
Snt în joc mai multe probleme de validare a metodei, cum ar fi problemele de robustețe (funcționează aceasta în mediul lichid relevant, adică sângele; este metoda sensibilă la temperatură sau sensibilă la timpul acordat particulelor pentru a capta analitul țintă), selectivitatea (ar putea această metodă să detecteze și alte specii decât cea intenționată?), repetabilitatea și reproductibilitatea, ...

## Slide 6
Implanturi medicale și medicină regenerativă
Diferite tipuri de implanturi medicale sunt utilizate pe scară largă în asistența medicală. Acestea sunt utilizate pentru repararea și restaurarea funcțiilor corpului care au fost pierdute sau afectate din cauza traumelor sau bolilor, de exemplu, în sistemul musculo-scheletic. Dispozitivele de fixare a fracturilor, articulațiile artificiale și implanturile dentare sunt doar câteva exemple care au îmbunătățit calitatea vieții pentru milioane de pacienți. Cerința cheie a materialelor utilizate în implanturi este ca acestea să posede proprietățile necesare pentru a asigura eficacitatea dispozitivului și, mai presus de toate, siguranța pacientului. Fabricarea și utilizarea clinică a implanturilor sunt asociate cu o serie de probleme metrologice, care pot fi ilustrate folosind o articulație artificială de șold (proteză totală de șold, THR) ca exemplu (Figura)....
Un implant artificial de șold este alcătuit din mai multe componente cheie; o primă componentă este tija femurală, care este plasată în femurul pacientului. Tija este fie ancorată direct în os, fie cimentată folosind ciment osos care se întărește în timpul procedurii chirurgicale. Partea superioară a tijei are forma unei bile realizate dintr-un material rezistent la uzură cu un finisaj neted al suprafeței. În osul acetabular este fixată o cupă, de obicei constând dintr-un metal cu o căptușeală interioară din ceramică sau plastic rezistentă la uzură. Prin urmare, cerințele cheie privind materialul aici sunt rezistența mecanică (tija femurală), rezistența la uzură a suprafețelor de articulație (bila și căptușeala cupei) și biocompatibilitatea. Aceasta din urmă este o combinație de proprietăți care duc la o vindecare adecvată a țesuturilor din jurul implantului, fără reacții adverse.

## Slide 7
Este clar că specificația, producția și utilizarea clinică a acestui tip de dispozitiv sunt asociate cu o gamă largă de probleme de măsurare. Topografia suprafeței materialului la o scară de la micrometri până la nanoscală va influența răspunsul țesuturilor și fixarea mecanică a dispozitivului în țesutul gazdă.
De asemenea, influențează suprafața totală din care ionii potențial dăunători pot fi eliberați din material. Pentru suprafețele articulare, rugozitatea suprafeței la scară nanometrică va juca un rol important pentru aspectele tribologice (frecare, lubrifiere și uzură). Topografia suprafeței implanturilor poate fi descrisă cu aceiași parametri ca cei descriși în studiul de caz privind dimensiunea critică și analiza suprafeței structurale.
Cu toate acestea, măsurarea lor este relativ complicată din cauza geometriei adesea relativ complexe a implanturilor.
Pe lângă geometrie și structura suprafeței, compoziția chimică a materialelor implicate va juca un rol important pentru funcția clinică a dispozitivului. Pentru materialele stabile (neresorbabile), răspunsul biologic este determinat de compoziția chimică a celor câțiva nanometri exteriori ai suprafeței materialului.

## Slide 8
Implanturile medicale sunt frecvent modificate la suprafață sau acoperite cu pelicule subțiri folosind diferite tehnici. De exemplu, hidroxiapatita sintetică (HA) - un material ceramic, similar componentei HA naturale a osului natural - poate fi aplicată ca acoperire pentru a îmbunătăți vindecarea osoasă în jurul implanturilor. Caracterizarea suprafețelor modificate sau a peliculelor subțiri se poate face folosind aceleași metode discutate anterior, dar, din nou, măsurătorile sunt uneori mai complicate de geometria implanturilor. Introducerea acoperirilor cu grosimi de ordinul nanometrilor duce, de asemenea, la probleme legate de standardele și ghidurile documentare actuale. De exemplu, conform ghidurilor actuale ale FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) pentru acoperirile HA, puritatea unui acoperire este exprimată în termeni de concentrații maxime permise de impurități, cum ar fi elementele de pământuri rare. Raționamentul din spatele acestui fapt este că în cel mai rău caz, acoperirea este complet degradată, prin urmare, elementele potențial toxice din acoperire vor deveni toate biodisponibile. Pentru acoperirile groase în intervalul 10-100 µm, aceasta înseamnă că impuritățile prezente în concentrații scăzute (10-4%) pot atinge cantități care depășesc limitele, existând riscul de efecte toxice. Cu toate acestea, pentru acoperirile în intervalul nanometric, aceleași concentrații scăzute vor duce la cantități totale mult sub nivelurile de risc stabilite.
O altă problemă metrologică, în special pentru implanturile articulare de șold, este faptul că mișcarea dintre capul femural și cupa acetabulară duce inevitabil la generarea de particule de uzură, cu dimensiuni de la nanometri până la câțiva micrometri. Gradul de generare a particulelor de uzură, distribuția dimensiunii particulelor (și cel mai probabil și a formei) și compoziția chimică a particulelor vor avea un efect asupra țesuturilor care înconjoară dispozitivul. Generarea de particule de uzură este considerată a fi unul dintre factorii care limitează durata de viață funcțională a acestor dispozitive, manifestată ca o creștere a incidenței slăbirii implantului după 15-20 de ani. În dezvoltarea unor combinații de materiale noi și mai bune pentru suprafețele articulare, există, așadar, nevoie de rezultate reproductibile și trasabile ale măsurătorilor privind numărul și dimensiunea particulelor de uzură.
Astfel de metode trebuie să fie realiste, adică să ofere rezultate relevante pentru situația clinică reală, care implică cicluri de sarcină mecanică, geometrii și condiții chimice/de lubrifiere, toate relativ complexe. În plus, trebuie evaluate efectele biologice și posibila toxicitate a particulelor de uzură.

## Slide 9
În final, pot fi menționate câteva exemple de nevoi de măsurare mai generice în acest domeniu. O problemă cheie în dezvoltarea de noi materiale și dispozitive implantabile este relația dintre proprietățile materialelor și răspunsul celular. În ceea ce privește materialele, proprietățile suprafeței (de exemplu, umectabilitatea, rugozitatea) sunt deosebit de importante, iar aspectele metrologice ale caracterizării sunt relativ bine dezvoltate.
În schimb, există o mare nevoie de noi metode pentru studierea și caracterizarea la nivel nanometric a interfeței dintre învelișul materialului implantului și țesutul gazdă.
Complexitatea acestei probleme este sporită de faptul că interfața material-țesut este un sistem dinamic, trecut într-o dezvoltare continuă din momentul inserării implantului până la perioade care se pot extinde la luni și ani. Abordarea acestor întrebări va necesita o dezvoltare continuă a unor noi tehnologii de măsurare și analitice.
Prin urmare, domeniul oferă ample provocări pentru comunitatea metrologiei. Colaborarea strânsă cu oamenii de știință din comunitatea biomedicală va fi esențială pentru a aborda cu succes problemele de măsurare.