## Slide 1
Tema
Contactul Me – Me
Efecte termoelectrice
Contactul p-n

## Slide 2: Cuprinsul temei
Noțiuni generale despre contactul între 2 metale
Contactul metal-semiconductor
Bazele p-n joncțiunii
Bazele contactului Schottky
Polarizarea directă și indirectă a p-n, Me-Sc
Curenții în structurile în contact
Heterojoncțiunile

## Slide 3: Contactul Me-Me: Diferența în lucrul de ieșire
La contactul dintre 2 metale apare o diferență de potențial ΔV (a). Electronii sunt mai energetici în Mo astfel ei tunelează la suprafața Pt (b).
Echilibrul este atins când EF se egalează
Energia, eV

## Slide 4: Emisia termoionică

## Slide 5: Efectele termoelectice
Termoelectricitatea se referă la o clasă de fenomene în care diferența de temperatură creează un potențial electric și viceversa

## Slide 6
Nr purtătorilor difuzați către capătul fierbinte va depinde de tipul metalului, cauzând astfel o diferență de potențial diferită.

## Slide 7: Me-Me contact: Efectul Seebeck (1820)
S = ΔV/ΔT
(S coef Seebeck - este pozitiv când direcție curentului electric coincide cu direcția curentului termic și negativ dacă electronii se acumulează pe partea rece
A demonstrat transformarea energiei termice în electrică!

## Slide 9: Efectul Peltier
Opusul efectului Seebeck
Presupune ca trecerea unui curent electric finit (nenul) printr-un conductor electric izoterm este insotita de prezenta unuiflux de caldura.
Coeficientul Peltier - energia termica cedata sau absorbita reversibil la jonctiunea dintre doua metale traversata de un curent electric
Q = ПAB I = (ПB – ПA) I

## Slide 10: Efectul Thomson
Produce absorbția sau degajarea de căldură, în funcție de sensul curentului si al gradientului de temperatură.
•Poate genera sau absorbi caldură în mod reversibil
Coeficientul Thomson - cantitatea de căldura absorbită sau generată reversibil când unitatea de sarcina electrică traversează două puncte din material a căror temperatură diferă cu un grad /Celsius sau Kelvin/

## Slide 11: Efectul Thomson
Efect pozitiv: curentul curge de la T joasă spre T înaltă – căldura se absoarbe în conductor (Sn, Au, Ag, Zn, Cd, Sb)
Efect negativ: curentul curge de la T joasă spre T înaltă, căldura este eliberată în conductor (Bi, Ni, Pt, Co, Hg)
Efect nul: curentul curge de la T înaltă spre T joasă, sau vise versa dar temperatura nu se degajă (Pb)
Relația dintre coeficienții termoelectrici:
П = ST – relația arată că efectul Seebeck este o combinație intre efectele Peltier și Thomson

## Slide 12
Seebeck Effect (Heat to Electricity):
O diferență de temperatură între două materiale diferite (o joncțiune) generează o forță electromotoare (tensiune).
Peltier Effect (Electricity to Heat):
Trecerea curentului electric printr-o joncțiune a două materiale diferite provoacă absorbția căldurii la un capăt (răcire) și eliberarea acesteia la celălalt capăt (încălzire).
Seebeck și Peltier sunt efecte inverse - unul produce electricitate din căldură, celălalt produce căldură/frig din electricitate.
Thomson Effect (Heat - Electricity in one material):
Generarea/absorbția reversibilă a căldurii are loc într-un singur material care are un gradient de temperatură de-a lungul său atunci când curentul curge prin el. Mecanism: Efectul Thomson este, în esență, un efect Peltier „distribuit” care apare continuu de-a lungul unui singur conductor cu un gradient de temperatură, mai degrabă decât doar la o joncțiune

## Slide 13: Contact Metal- Semiconductor: de ce?

## Slide 14: Necesitatea?
Metalul – Contact metalic
- Conectare la circuite externe
Efectul joncțiunii Me-SC – Influența lucrului dispozitivului
- Pierderea controlului asupra
lucrului dispozitivului

## Slide 15
Rezistivitatea electrică (ρ) este determinată de nivelul de energie (banda) electronilor din nivelele externe al unui atom, stările cristaline și alti factori.

## Slide 16: Formarea pn joncțiunii
SC dopat cu acceptori Concentrații înalte de goluri Concentrații de electroni f. joase Conțin acceptori imobili încărcați negativ și goluri (pozitive) mobile. Sarcina totală = 0 | SC dopat cu donori Concentrații înalte de electroni liberi Concentrații de goluri f. joase Conțin donori imobili încărcați pozitiv și electroni (negativi) liberi - mobili. Sarcina totală = 0

## Slide 17
p-SC - n-SC în contact: nivelele Fermi se egalează.
Se creează o diferență în potențial dintre marginile inferioare ale BC ale n- și p-SC (VCN și VCP) respectiv).
Această diferență de potențial se numește potențial de difuzie (VD) / potențialul încorporat / potențialul de barieră.
Bazele p-n joncțiunii

## Slide 18
Formarea regiunii sărăcite / de polarizare
Echilibrul în absența polarizării
The diffusion forms a dipole charge layer at the p-n junction interface.
There is a “built-in” VOLTAGE at the p-n junction interface that prevents
penetration of electrons into the p-side and holes into the n-side.

## Slide 19: Polarizare directă
Linia punctată - direcția fluxului de electroni.
Electronii - de la borna negativă a sursei către N-SC.
În N-SC purtători majoritari sunt electronii și este ușor pentru electroni să se deplaseze prin N-SC.
La intrarea în regiunea de epuizare (dacă potențialul furnizat este suficient de mare) electronii pot difuza în P-SC unde există un număr mare de goluri de energie mai mică. De aici, electronii pot migra către terminalul pozitiv al sursei, completând circuitul (rezistorul este adăugat pentru a limita fluxul maxim de curent).
Condiția este de asigurat că potențialul furnizat este suficient de mare pentru a depăși efectul regiunii de epuizare. Adică, luăm în considerare că anumită cădere de tensiune va fi în regiunea de epuizare, pentru a obține fluxul de curent.
Acest potențial necesar se numește potențial de barieră sau cădere de tensiune directă.
Si- 0,7 volți. Ge - 0,3 volți,

## Slide 20: Polarizarea inversă
Shockley Equation
IS - is usually a very small current, IS ≈ 10^-17 …10^-13 A
When the voltage V is negative (“reverse” polarity) the exponential term ≈ -1; The diode current is ≈ IS ( very small).
When the voltage V is positive (“forward” polarity) the exponential term
increases rapidly with V and the current is high.

## Slide 21: Caracteristica I-V