## Slide 1
Tema CLASIFICAREA dmoe.
Diode redresoare

## Slide 2: Clasificarea componentelor electronice

## Slide 3: Clasificarea dispozitivelor microelectronice
După numărărul terminalelor:
Cu 2 terminale DIAC. SIDAC Dioda redresoare Dioda Gunn IMPATT Dioda laser Dioda LED Fototranzistor Dioda PIN Dioda Schottky Celula solară Dioda tunel Dioda Zener Fotodetector Varicap / Varactor, | Cu 3 terminale Bipolar transistor Darlington transistor Field-effect transistor (FET) Insulated-gate bipolar transistor (IGBT) Tiristor TRIAC Transistor cu o joncțiune | Cu 4 terminale Hall effect sensor Optocoupler Tetrode transistor | Cu mutiple terminale : Circuite integrate

## Slide 4: Clasificarea DMOE după purtători de sarcină

## Slide 5: Clasificarea dmoe după tipul joncțiunii
Me- SC
SC-SC (p-n, p+-n, p++-n, p-n+ etc)
MOS
MN(itride)OS
O(organic semiconductor)FET

## Slide 6: Clasificarea după nr de joncțiuni
Fără joncțiuni Termorezistor Fotorezistor Traductor de presiune, Traductor de radiație ionizantă, Traductor magnetic Varistor, Varactor Dioda Gunn | 1 joncțiune p-n Dioda redresoare Dioda Zener Fotodioda p-n Fotodioda cu heterojoncțiune Varicap Dioda tunel LED Celula solară Tranzistor cu 1 joncțiune | 2 joncțiuni Tranzistor bipolar TECJ P-i-n fotodioda
3 joncțiuni Tiristor | Me –SC 1 joncțiune Dioda Schottky SC-Me-SC tranzistor | Tranzistoare MOS

## Slide 7: Pro-electron numbering system
2 litere, (literă), nr de serie, (sufix)
1-ma literă : A-Ge, B-Si, C-GaAs, R – material compus
A 2 literă specifică tipul dispozitivului: A- Diodă putere, semnal mică, B – Diod cu capacitate variabilă, C -Tranzistor, putere mică, audiofrevcvență, D- Tranzistor de putere audiofrecvență E –Dioda tunel, F- Tranzistor putere mică frecveță înaltă, G –diverse, H- Diode, senzitive la magnetizm, K- dispozitive cu Hall efect, L- Tranzistor, frecvență înaltă de putere, N- Fotocuplu, P- detector lumină, Q- LED R- comutatoare tip tiristor, diac, unijunctie etc de putere mica, S- Tranzistor, putere mică de comutare, T- de comutare,putere mare, e.g. tiristor, triac, etc. U- Tranzistor, de comutare de putere, W- acustice, X- Diode, multiplicatoare, e.g. varactor, Y- Diode, redresoare Z- Diode, voltage reference
A 3-ia literă – industrial sau professional, dar nu comercial de uz larg (W,X,Y,Z)
Nr de serie (100-9999), Suffix – A (partidă mică), B (medie), C (largă), sau fără

## Slide 8: JIS System (japonez industrial standard
cifre, 2 litere, serial number (suffix)
cifre- nr de pn joncțiuni
Literele: SA: PNP HF transistor SB: PNP AF transistor SC: NPN HF tr-r SD: NPN AF transistor SE: Diodes SF: Thyristors SG: Gunn devices SH: UJT SJ: P-channel FET/MOSFET SK: N-channel FET/MOSFET SM: Triac SQ: LED SR: Rectifier SS: Signal diodes ST: Diodes SV: Varicaps SZ: Zener diodes
Nr serie de la 10 la 9999
Sufix – tipuri de aprobări din Japonia
Producătorii majori au propria clasificare: MJ – Motorolla power, metal case...
MJE – Motorolla power plastic case

## Slide 9: Marcarea în Rusia

## Slide 10
dioda Fleming, redresoare, zener, stabistorul
Diode de impuls

## Slide 11: Clasificarea diodelor SC
După destinație:
După material: Ge, Si, GaAs, GaP, InP , InAs, InSb, SiC,
semiconductori organici........
Dioda | Redresoare | Stabiltron/ Stabistor IMPATT | Varicap | Impuls | Tunel Esaki | Speciale
Proprietatea utilizată a joncțiunii | Asimetria caracteristicii I=f(U) | Străpungerea / UT negative/ avalan;a | Capacitatea barierei C=f(U) | Procese tranzitorii foarte repezi | Efect tunel | Fotodioda Laser Schottky magnetodioda

## Slide 12
Cu contact punctiform
Microaliate
Aliate
Difuzate
Epitaxiale
Mesa-Aliate
Mesa-Difuzate
Planare
Planar-Epitaxiale
Aliat-Difuzate
Mesa-Planare
Mesa-Planar-Epitaxiale
DIODE: clasificarea în tipuri tehnologice

## Slide 13: Obținerea p-n joncțiunii
Metoda de aliere: Un metal care conține dopantul dorit este plasat pe o plachetă SC (e.g., de tip n) și încălzit până se topește, dizolvând suprafața pentru a forma o regiune de tip p la răcire.
Metoda de difuzie: Implică încălzirea unui SC (.g., de tip n) într-o atmosferă care conține impurități de tip opus (e.g., Bor pentru tipul p), provocând difuzia impurităților în suprafață creind joncțiune.
Implantare ionică: Ionii dopanți sunt accelerați de un câmp electric și injectați în substratul semiconductor, oferind o precizie ridicată în controlul adâncimii și al concentrației, utilizată pe scară largă pentru joncțiuni moderne, superficiale.
Metoda joncțiunii crescute: Un monocristal este crescut dintr-o topitură, iar tipul de dopare este schimbat în timpul creșterii prin adăugarea de impurități de tip opus la topitură.
Creștere epitaxială: Straturi de material semiconductor cu concentrații specifice de dopare sunt crescute pe un substrat folosind depunerea chimică de vapori (CVD), permițând structuri stratificate complexe și precise.

## Slide 14: Clasificarea diodelor după putere
Putere mică
I străpungere <0,3A
Putere medie
0,3A< I străpungere <10A
Putere mare
I străpungere > 10A

## Slide 15: Cum de Extins domeniilor de curent și tensiune redresate ?
Pentru redresarea unui curent m.mare ca cel admis de diodă, conectăm m.multe diode de același tip în paralel.
Pentru excluderea diferențelor tehnologice ale rezistenței interne directe, se conectează în serie la fiecare diodă o rezistență adăugătoare mul mai mare ca rezistența diodei.
Pentru redresarea o tensiune m. mai mare ca cea admisă de diodă (Uinversă) – conectăm mai multe diode consecutiv.
Pentru egalarea căderilor de tensiune pe diode - șuntăm fiecare diodă cu o rezistență m. mai mică ca rezistența diodei în sens invers.

## Slide 16: Clasificarea diodelor după frecvența de lucru
De frecvență joasă
Până la 1000 Hz
De frecvență înaltă
1000 Hz – 300 MHz
De impuls
De frecvență foarte înaltă
Cca 300 MHz

## Slide 17: Temperatura de lucru a diodelor
Depinde de materialul SC ( de Eg), dar și de tehnologia fabricării
Pe baza de Si --- -60 + 125 oC
Pe baza de Ge - - 60 + 85 oC
Unele lucrează și la T=10K
Cu cât Eg este mai mica – cu atât ΔEg ca f(T) este mai mare.

## Slide 18
Caracteristica voltamperică și parametrii diodei
VD = Tensiunea aplicată
ID = Curentul prin Diodă.
ID are valori negative pentru alimentare inversă și pozitivă – pentru alimentare directă
IS = curentul de saturație
VBR = Potențialul de străpungere – Breakdown
V = potențialul de barieră
VD
ID
(mA)
(nA)
VBR
~V
IS

## Slide 19
Joncțiunea PN
Steady State1
p
n
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
Na
Nd
Contactul metalurgic
Reginea sărăcită
acceptori ionizați
donori ionizați
Cîmpul electric aplicat - E
+
+
_
_
h+ drift
h+ difuzia
e- difuzia
e- drift
=
=

## Slide 20
Joncțiunea PN
Steady State
P
n
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
Na
Nd
Metallurgical Junction
Space Charge Region
ionized acceptors
ionized donors
E-Field
+
+
_
_
h+ drift
h+ diffusion
e- diffusion
e- drift
=
=
=
=
În absența polarizării externe a p-n joncțiunii, procesele de difuzie și drift echilibrează curentul total al electronilor și golurilor
Space Charge Region: Se mai numește regiunea sărăcită care constă din regiuni poarizate negativ și pozitiv. Nu conține purtători de sarcină liberi, dar numai cei echilibrați. Lățimea acestei regiuni intră în componența formulei pn joncțiunii sub termen deseori de W .
Metallurgical Junction: Interfața dintre p și n semiconductori.
Na & Nd: Reprezintă concentrația sarcinilor din dopanți ionizate De regulă sunt de of 1015 to 1020 cm-3.

## Slide 21
Joncțiunea p-n polarizată
P
n
+
_
Applied Electric Field
Metal Contact
“Ohmic Contact”
(Rs~0)
+
_
Vapplied
I
p-n joncțiunea se consideră polarizată când se aplică potențial din exterior.
Există polarizare directă și inversă.

## Slide 22
mărimile electrice ale diodei semiconductoare si ecuatia de funcţionare
iA
+
-
vA
curent de saturaţie; valori de ordinul nA
tensiune termică;
25mV la T=25oC
Este un element de circuit neliniar
anod
catod

## Slide 23
Parametrii statici de comutare ai diodei semiconductoare
Pentru o joncţiune pn ideală, relaţia curent-tensiune este:
I0 - curentul de saturaţie invers al diodei
unde:
e: sarcina electrică a electronilor (e=1,6∙10-19C)
S: secţiunea transversală prin joncţiune
cdg: coeficientul de difuzie pentru goluri
pm0: concentraţia purtătorilor minoritari
w: grosimea zonei de recombinări
cr - coeficientul de recombinare a golurilor (are valarea 1 pentru Ge, valoarea 2 pentru Si)
UT este tensiunea termica:
unde: K - constanta lui Boltzmann (K= 1,38∙10-23J/K)
T - temperatura absoluta

## Slide 24
Extrapolarea acestei dependențe la U=0 în scară logaritmică permite determinarea comodă a curentului de saturație. Cum baza logaritmului natural nu este comod pentru ingineri, obișnuim să utilizăm variația tensiunii pentru care curentul crește de 10 ori dar nu de e (2,7182) ori de unde rezultă:
- la o diodă de Ge valoarea curentului se multiplică cu 10 la fiecare creștere cu 60 mV a tensiunii
Deoarece la Si m=2
- la o diodă de Si valoarea curentului se multiplică cu 10 la fiecare creștere cu 120 mV a tensiunii

## Slide 25: Caracteristica statică a diodei
Caracteristica statică a didei SC reprezintă dependența curentului prin diodă (curent anodic) de tensiunea dintre anod și catod (tensiunea catodică)
Dioda SC este formată din 1 joncțiune n și 2 contacte ohmice (Me-SC)
Vp =kT/e –tensiunea de prag (, termică de deschidere) (Si, Vp=0,6-0,7 V, Ge, Vp = 0,2 V)
Vs – tensiunea de străpungere
Curentul diodei (ecuația Shockley)
Id = Io exp ((eVd/mkT)-1)=Ioexp (Vd/mVp),
unde m = 1 (Ge) sau 2(Si)
Timpul de revenire
Capacitatea electrică

## Slide 26: Parametrii diodei
Regimul de conducție
Polarizare directă Va ≥ 4kT/e
La T=300 K - formula se simplifică
Obținând Ia = -Io – curent saturație
Io= mcA pentru diode de Ge
Io = nA pentru diode de Si
Deoarece dioda SC este consumator de energie,
caracteristica sa trebuie să treacă prin origine (0)
Curentul direct – curentul de difuzie purtatorilor
de sarcina majoritari
Curentul indirect –cirentul de drift purtatorilor de sarcina minoritari

## Slide 27: Regimuri limită de funcționare
La valori mari ale tensiunii inverse, câmpul electric din regiunea de trecere (de sarcină spaţială) atinge valori mari, imprimând o energie crescută purtătorilor de sarcină care-l străbat.
În urma ciocnirii unui astfel de purtător de sarcină cu atomii reţelei cristaline, se poate produce ruperea unei legături covalente, creând astfel o pereche electron-gol. Aceşti noi purtători de sarcină sunt şi ei antrenaţi de câmpul electric, creând la rândul lor o nouă pereche electron-gol, ș.a.m.d.
Fenomenul poartă numele de multiplicare în avalanşă. Începând de la o anumită valoare a tensiunii inverse (VBR, BReakdown), multiplicarea în avalanșă conduce la creșterea nelimitată a curentului. Cantitativ Ir crește până la Ir = MIo unde empiric
M= 1/ (1-(Vr/Vbr)n n= 3 sau 7
Fenomenul avalanșă poate fi și la conducția directă – de evitat

## Slide 28
Ce influențează în realitate caracteristica directă a unei diode?
Rezistența straturilor diodei (în special rezistența bazei)
Rezistența contactelor metal- semiconductor
Din aceste motive tensiunea pe diodă (pentru același curent) în realitate este mai mare cum ar fi dedusă din formulă generală. această diferență este de zecimi de volți

## Slide 29: Influențe reale la I-V caracteristica
Ce influențează în realitate caractersitica inversă a diodei?
Termogenerarea purtătorilor de sarcină nemijlocit la joncțiunea p-n
Curenții de scurgere de suprafață (nivele energetice de suprafață ce
contribuie activ la generare-recombinare; filmuri moleculare și ionice
ce șuntează joncțiunea p-n în realitate)
DIN ACESTE CONSIDERENTE CURENTUL INVERS ESTE DE
ORDINE MAI MARE CA CEL CALCULAT
Pentru precizarea calcurilor considerați că Is se dublează cu fiecare 5oC
Iar curentul de termogenerare se dublează la fiecare 10oC
Tensiunea de străpungere crește cu 1 mV la fiecare 1 oC

## Slide 30: Metoda dreptei de sarcină
Peste pragul de deschidere, o mică variaţie a tensiunii produce creşteri foarte mari ale curentului. Din acest motiv deschiderea diodei cu o sursă ideală de tensiune (sau cu una avînd rezistenţă internă mică) este cea
mai sigură cale de distrugere a sa: puţin sub tensiunea de deschidere dioda este blocată, puţin peste pragul de deschidere străpungeți dioda. Întodeauna trebuie intercalat în circuit un rezistor pentru limitarea curentului.
-E+Ird+IR=0
Id = I(R)=I=U(R)=(E-U)R
Pentru U=0 Id=I(R)=I=U(R)/R=(E-U)/R=(E-0)R=E/R
Pentru U=E Id=I(R)=I=U(R)/R=(E-U)R=(E-U)/R=0
Obținem 2 pct cu coordonatele
Pct A U=0 I=U/rd=E/R
Pct B U=E I=0

## Slide 31: Determinarea punctului static de funcționare (PSF)
Considerând circuitul de polarizare în c.c. :
Această funcție Id=f(Ud) este o dreaptă, numită dreapta de sarcină, a cărei intersecție cu car-ca V-I este PSF. Se numește static deoarece atât timp cât tensiunea de alimentare și valoarea rezistenței rămân constante – coordonatele PSF Udo și Ido nu se schimbă.
Panta de semnal mic:
Inversul pantei este rezistența diodei la curent continuu
gm = 40.id [mA/V]

## Slide 32: Unele concluzii
Dioda este un dipol care conduce, practic, într-un singur sens: de la A la C
Simbol cu săgeată ca marcare.
La polarizare directă, curentul devine semnificativ la depăşirea tensiunii de prag
de 0.2-0.3 V la diodele cu Ge şi 0.6-0.7 V la diodele cu Si.
În conducţie directă, curentul creşte exponenţial, valoarea sa multiplicându-se cu 10 la fiecare creştere a tensiunii de 60 mV la diodele cu germaniu şi 120 mV la cele cu siliciu.
Pentru variaţii mici putem defini rezistenţa dinamică; de 25 mV/I (Ge) 50 mV/I (Si).
Is nu este chiar nul; - ordinul zecilor de mcA (Ge) şi de ordinul zecilor de nA (Si) Oricum, el este de 103-106 ori mai mic decît cel de conducţie directă.
Dacă tensiunea inversă depăşeste o anumită valoare, dioda se străpunge invers şi curentul devine important. Diodele stabilizatoare (Zener) sunt destinate utilizării în această regiune, tensiunea de străpungere fiind intenţionat adusă la valori mici (3V - 100 V).
-

## Slide 33: Modelarea diodei în circuit c.c.
Ia = Io (exp (e Va/m*kT)-1)
Analizăm comportarea diodei în 2 moduri:
la curenți ce străbat dioda și (b) la tensiunea la bornele diodei
Curentul invers este de 6 ordine mai mic ca curentul direct astfel numim dioda VENTIL ELECTRIC
Tensiunea inversă poate atinge valori de sute volți vs tensiunea directă de zecimi de volți
4 MODELE simplificate liniarizate a caracteristicii diodei
Considerăm valoarea curentului invers = 0, deci Ri este f. mare, de MOhm

## Slide 34: Criteriile acceptate pentru modelele prezentate
Tensiunea prag Vprag este valoarea tensiunii de polarizare directă de la care curentul are valoare semnificativă
Rezistența internă directă Rd oferă informații asupra modului variației a curentului direct Ia funcție de Ua la borne
Modelul liniarizat1: Vprag = 0 și Dioda este blocată dacă Va < 0
MODELUL LINEARIZAT 1A
Dioda este echivalată cu un comutator ideal descris cu ecuațiile
Va=0 pentru Ia > 0 Ia = 0 pentru Va < 0
Vedem, că acest model neglijează căderea de tensiune directă dar și curentul invers.
Dioda astfel modelată nu permite cădere tensiune la curent pozitiv și nici scurgere curent la tensiune negativă.
Avem, deci diodă redusă la scurtcircuit la curent pozitiv, și circuit întrerupt – la tensiune negativă

## Slide 35: Modelul liniarizat 1B
În conducție electrică dioda se echivalează cu o rezistență constantă
Ia = Va/Rd, pentru Va >0
Ia = 0 pentru Va< 0
Admitem: V prag > 0. Dioda este blocată dacă Va < V prag
Cazul IIA) Dioda este echivalentă pe durata conducției cu o sursă ideală de tensiune și descrisă cu ecuațiile
Va=Vprag pentru Ia > 0
Ia=0 pentru Va < Vprag
Astfel de diodă modelată nu permite cădere tensiune când curentul este pozitiv și nici scurgere de curent când tensiunea este mai mică ca tensiunea de prag
Modelul liniarizat cazul IIA

## Slide 36: Modelul liniarizat cazul IIB
Dioda în conducție echivalăm cu o sursă ideală de tensiune, tensiunea de prag Vprag, în serie cu o rezistență echivalentă constantă. Atunci dioda este descrisă de ecuațiile
Ia = (Va-Vprag)/Rd, pentru Va> Vprag
Ia = 0 pentru Va < Vprag

## Slide 37
Compararea valorilor ID pentru 3 diferite modele linearizate ale diodei
 | Ideal Diode Model | Ideal Diode Model with Barrier Potential Voltage | Ideal Diode Model with Barrier Potential and Linear Forward Resistance
ID | 100 mA | 94 mA | 85.5 mA
Parametrii de calcul: tensiunea aplicată - 5 V, potențialul de barieră - 0.3 V,
rezistența liniară directă - 5 Ohmi.

## Slide 38: diodA în regim dinamic la semnal mic
Când aplicăm atât tensiunea de polarizare cât și alternativă (un careva semnal) înseamnă că joncțiunea/dioda lucrează în regim dinamic (variabil, de c.a.)
Astfel apare componenta alternativă a curentului.
Analizăm cazul regimului quasistaționar (de frecvențe joase)
Vedem, că nu lucrăm acum cu un punct static, dar cu o regiune, în care se deplasează acest punct static (de la p.2 la p.1)
Tensiunea aplicată la borne:
Ua(t) = Va + ua(t)b
Componenta varaibilă este: Ua(t) = Ua sin (ωt)

## Slide 39: Rezistența diferențială a diodei
Condiția de semnal mic este îndeplinită dacă amplitudinea respectă restricția Ua << VT unde VT = kT/e
La 300 K este necesar ca Ua <26 mV
La polarizare directă rezistența internă rd are semnificația grafică a pantei tangentei denumită și rezistența dinamică sau diferențială a diodei:
ri = rd dUA/diA = VT/(IA+Io) = Δ uA/ ΔiA
La polarizarea inversă (IA = -Io) - ri este infinită dar practic este de MOhmi

## Slide 40
Rezistența dinamică
Atunci cînd curentul suferă variaţii relative mici D I / I << 1, putem considera că porţiunea de caracteristică pe care se deplasează punctul de funcţionare este practic o linie dreaptă
şi putem introduce rezistenţa dinamică. Rezistența dinamică a diodei este valoarea matematică inversă a pantei (transconductanței) va primi valoarea :
La diodele cu Ge r = 25 mV / I
Iar la cele cu Si r = 50 mV / I
Astfel, chiar la valori mici ale curenţilor (1 mA) rezistenţa
dinamică are valori mici: pentru m = 1, ea este de 25 Ohmi
La curenţi mari (100 mA) rezistenţa dinamică scade devenind,
e.g. numai 0.25 Ohmi.
D I
D U
r = dU d I = mVT / I

## Slide 41: Coeficientul de redresare a diodei
Coeficientul redresare a diodei ideale
Rezistența diferențială
Rezistența la curent continuu
Pe ramura directă RD > rD, iar pe ramura inversă RD < rD.

## Slide 42: Disiparea căldurii
Mecanismul disipării:
Generarea căldurii: Când un curent electric trece prin joncțiunea p-n (în special în polarizare directă sau inversă mare), purtătorii de sarcină se ciocnesc cu rețeaua cristalină, transformând energia electrică în căldură (efect Joule).
Transferul termic: Căldura generată se propagă de la zona fierbinte (joncțiune) către straturile mai reci ale SC (zona de difuzie), apoi către carcasa dispozitivului, prin conducție termică.
Evacuarea în mediu: De la capsulă, căldura este disipată în aerul ambiental prin convecție (mișcarea aerului) și radiație termică (emisia de unde infraroșii).

## Slide 43: Parametrii tipici ai diodei
V
D
I
D
=
I
S
(e
V
D
/
f
T
– 1)
+
–
Dn=25 cm2/sec
Dp=10cm2/sec
Wn=5 mm
Wp=0.7 mm
W2=0.15 mm
W1=0.03 mm
Geometria, doparea și constantele materialului incluse in Is
Coeficientul de difuzie
concentrația purtătorilor de sarcină minoritari

## Slide 44: Junction Built-In Voltage
The Junction Built-In Voltage
  It depends on doping concentration and temperature
  Its TC is negative.

## Slide 45: Width of the Depletion Region
Width of the Depletion Region:
  Depletion region exists almost entirely on the slightly doped side.
  Width depends on the voltage across the junction.

## Slide 46: The p-n Junction Under Forward-Bias Conditions
The total current can be obtained by the diffusion current of majority carriers.

## Slide 47: The p-n Junction Under Forward-Bias Conditions
The saturation current is given by :

## Slide 48: The p-n Junction Under Forward-Bias Conditions
I-V characteristic equation:
  Exponential relationship, nonlinear.
  Is is called saturation current, strongly depends on temperature.
  or 2， in general
  VT is thermal voltage.

## Slide 49: The p-n Junction Under Reverse-Bias Conditions
I-V characteristic equation:
Where Is is the saturation current, it is proportional to ni2 which is a strong function of temperature.
Independent of voltage。

## Slide 50: Curentul prin Diodă
Ecuația unei diode ideale:

## Slide 51: Capacitatea regiunii sărăcite
Due to depletion charges
  VD modifică sarcinile din regiunea sărăcită
  Formează o capacitate Cj
    Sarcina este modulată de tensiunea aplicată
Factorul de idealizare (m) depinde de gradientul joncțiunii

## Slide 52: Capacitatea Echivalentă - I
Linearize diode capacitances
  Cj este funcție neliniară de VD
    Se modifică cu polarizarea
    Dificil de luat în calcul manual
  Instead use equivalent capacitance
    Ne indică cantitatea totală de sarcini la un potențial fix VD
  Equivalent depletion capacitance
    Must be worked out for a given V1V2 transition

## Slide 53: Capacitatea Echivalentă  II
  Capacitatea echivalentă din difuzie
    Must be worked out for currents at given V1V2 transition
Ceq depends on process constants and {V1,V2}
  Example:
    for AD=0.5 m2 Cj0=2 fF/m2, 0=0.64 V and m=0.5
      then Keq0.622 and Ceq1.24 fF/m2 if switched between 0 and -2.5 V
      So unit capacitance Cj 0.9 fF/m2 or Cj 0.45 fF for the total diode area

## Slide 54
în p-n din Si şi Ge: -mecanismul de străpungere tunel când Vs<4·∆E/q
- străpungerea prin avalanşă când Vs > 6·∆E/q
- ambele efecte când 4·∆E/q < Vs < 6·∆E/q
Efectul tunel (Zener). La tensiuni inverse mari, când câmpul în stratul de baraj atinge valoarea de ~106 V/cm în p-n din Ge şi Si apare o creştere bruscă a curentului datorită tunelării bandă-bandă.
Străpungerea datorită instabilităţii termice apare în SC cu Eg îngustă, cum ar fi Ge. La tensiuni inverse mari temperatura p-n creşte datorită degajării de căldură de către I0 invers.
Creşterea T duce la creşterea Io datorită generării termice a purtătorilor intriseci. La rândul său creşterea Io duce la creşterea T...
Io variază cu T conform T^3/2 + γe − ∆E/(kT), unde γ-const.
Caracteristica I-V prezintă o rezistenţă diferenţială negativă (curba 1). În acest caz dioda este distrusă dacă nu se iau măsuri speciale (limitarea curentului prin introducerea unei rezistenţe de valoare mare în serie cu dioda).

## Slide 55: P-N diode Voltage-Temperature Characteristics
A – suprafața joncțiunii p-n perpendiculară fluxului curentului
Na, Nd, Dn, Dp, Ln = (Dnτn)1/2, Lp = Dpτp)1/2, τn timp viață purtători minoritari, τp.- timp viață purtători minoritari