## Slide 1: VARISTOR, STABILITROANE, DE IMPULS, SCHOTTKY,

## Slide 2: VARISTOR Voltaj Dependent Rezistor
MOV –Metal-Oxide Varistor - Dispozitiv electrotehnic din materiale semiconductoare multifaze.
Funcție: Protecție prin limitarea tensiunii (voltage clamping) și absorbția energiei de supratensiune.
Când se aplică un impuls circuitului, curentul de impuls ls, care este determinat de tensiunea de impuls Vs și impedanța de impuls Zs, circulă pentru a limita tensiunea de impuls la tensiunea limită a varistorului Vclamp. Relația poate fi exprimată prin ecuațiile:
Vs = Is × Zs + Vclamp (1)
Vclamp = Vs - Is × Zs (2)
Curentul de impuls Is ≒ Vs / Zs (3) deoarece Vs >> Vclamp.
Astfel, circuitul poate fi protejat de deteriorarea tensiunilor de impuls atâta timp cât are o tensiune de rezistență mai mare decât tensiunea limită maximă. O scădere a rezistenței cu creșterea tensiunii este asociată cu o scădere a rezistenței de contact între granulele de SiC. Aceasta se datorează creșterii neliniare a curentului prin joncțiunile p-n care se formează la aceste contacte, ca urmare a emisiilor de câmp în secțiuni ascuțite ale granulelor, etc.

## Slide 3
Varistorul este un dispozitiv semiconductor pasiv cu două terminale, care este utilizat pentru a asigura protecția circuitelor electrice și electronice.
Spre deosebire de siguranța sau întrerupătorul de circuit care oferă o protecție împotriva supracurentului, varistorul asigură o protecție la supratensiune, prin intermediul unei fixări de tensiune în mod similar cu cea a diodei zener.
Varistorul își schimbă automat valoarea rezistenței cu schimbarea tensiunii pe el, făcându-l un rezistor neliniar dependent de tensiune sau VDR .
În prezent, corpul rezistiv al unui varistor este fabricat din material semiconductor, fiind un tip de rezistor semiconductor cu caracteristici de tensiune și curent simetrice non-ohmice, potrivite atât pentru aplicațiile de tensiune AC, cât și pentru cele DC.

## Slide 4: TMOV – Metal Oxide Varistor with an integrated thermally activated element
Aplicatii: Protecția surselor de alimentare, echipamente de comunicații (routere), electronica auto, filtre de rețea, eliminarea arcurilor electrice.
Tipuri: MOV (pentru energie mare) și MLV (Multi-Layer Varistor, pentru joasă tensiune/ESD).
Materialul de bază SiC fărămițat în granule de 40-300 μm amestecat 26% lut, se coace la 1270 C (numit TIRIT),
sau din sticlă lichidă (75% SiO2+24% Na2O+ H20) + SiH la T=380 C (VILIT) .

## Slide 6: Protecția semiconductorilor și a CI importante împotriva impulsurilor inductive de pornire/oprire și atenuarea scânteei de contact

## Slide 7: Compararea varistor - dioda
Certitudine
Temperaturi înalte de lucru
Dimensiuni mici
Bipolaritate
Timp de închidere mic (2-4 ori mai mic)
Caracteristici de filtrare> la diode capacitatea foarte mica astfel nu au caracteristici de filtrare. Pentru protectia bipolara – trebuie 2 diode!

## Slide 8: Tipuri de străpungere electrică
Junction breakdown can be due to:
tunneling breakdown
avalanche breakdown
One can determine which mechanism is responsible for the breakdown based on the value of the breakdown voltage VBD :
VBD < 4Eg /q → tunneling breakdown
VBD > 6Eg /q → avalanche breakdown
4Eg /q < VBD < 6Eg /q → both tunneling and avalanche mechanisms are responsible
Video: https://youtu.be/EzlSafjMltc

## Slide 9: Dioda Zener
p-n joncțiune puternic dopată
Străpungerea joncţiunii este nedistructivă, caracterizată prin creşterea puternică a curentului invers în condiţiile menţinerii aproare constante a tensiunii inverse. Două efecte determină această comportare: efectul Zener şi efectul multiplicării în avalanşă al purtătorilor.
Efectul Zener este predominant la tensiuni inverse cuprinse între 2,7 V - 5 V. Datorită dopării puternice a zonelor de tip p şi n, bariera de potenţial este redusă chiar şi la tensiuni de polarizare inverse, astfel încât este posibilă trecerea purtătorilor prin p-n.
Efectul multiplicării în avalanşă este predominant la diode cu dopări mai reduse şi determină tensiuni de străpungere de peste 7 V.
Datorită câmpului electric intens la nivelul joncţiunii, electronii sunt puternic acceleraţi şi interacţiunea lor cu atomii din reţea duce la formarea de noi perechi electron-gol. Aceştia determină la rândul lor apariţia de noi purtători, ceea ce duce la "multiplicarea în avalanşă" a purtătorilor de sarcină

## Slide 10
p-n joncțiune de Si puternic dopată
La polarizarea directă, DZ se comportă precum diodele redresoare: tensiunea directă are valoarea de 0,7 V, conform ecuaţiei diodei.
La polarizarea inversă însă, acestea nu conduc curentul decât peste o anumită valoare a tensiunii de alimentare, valoare denumită tensiune Zener; după atingerea acestei valori, DZ va putea să conducă un curent substanţial, dar va limita căderea de tensiune la bornele sale la acea tensiune Zener.
Atât timp când puterea disipată sub formă de căldură nu depăşeşte limita termică a diodei, aceasta nu va fi afectată în niciun fel. DZ sunt confecţionate cu tensiuni Zener de câţiva volţi până la sute de volţi.
Tensiunea Zener variază uşor cu temperatura, dar acestea pot fi folosite cu succes ca dispozitive de stabilizare a tensiunii datorită stabilităţii şi acurateţii lor în funcţionare

## Slide 11: POLARIZAREA CORECTĂ A DIODELOR ZENER
Atenţie! Orientarea DZ faţă de sursa de tensiune în circuitul de mai sus este astfel încât dioda să fie polarizată invers. Acesta este modul corect de conectare a DZ în circuit!
Dacă conectăm DZ la polarizare directă, aceasta s-ar comporta precum o diodă „normală”, iar tensiunea de polarizare directă ar avea o valoare de doar 0,7 V.

## Slide 12: Regiunea de operare a diodei zener
Stabilizatoare de tensiune, regulare de tensiune (șunt), siguranță (protecția dispozitivelor electronice), elemente de referință,
operațiuni de comutare, protecția aparatelor de măsură

## Slide 13
The Zener diode’s breakdown characteristics are determined by the doping process.
Low voltage Zeners (< 5V), operate in the Zener breakdown range.
Those diodes which are designed to operate (> 5V) operate mostly in avalanche breakdown range.
Zeners are available with voltage breakdowns of 1.8V to 200V.
Zener zone
Diode zone
Avalanche
zone
5V.

## Slide 14: Zener Diode – Breakdown Characteristics
Note very small reverse current (before “knee”).
Breakdown occurs @ knee.
Breakdown Characteristics:
VZ remains near constant
VZ provides:
- Reference Voltage
- Voltage Regulation
IZ increases rapidly
IZMAX is achieved quickly
Exceeding IZMAX is fatal

## Slide 15: Zener Diodes – Voltage Regulation
Regulation occurs between:
VZK - knee voltage
to
VZM - Imax

## Slide 16: Zener Diode – Equivalent Circuit
Ideal Zener exhibits a constant voltage, regardless of current draw.
Ideal Zener exhibits
No Resistance characteristics.

## Slide 17: Zener Diode – Equivalent Circuit
Zener exhibits a near constant voltage, varied by current drawn through the series resistance ZZ (zr).
As IZ increases, VZ also increases.

## Slide 18: Zener Diode – Characteristic Curve
VZ results from IZ.
IZ thru ZZ produce this.
See Ex. 3-2

## Slide 19: Zener Diode
Zener diodes have given characteristics such as;
Temperature Coefficients – describes the % VZ for Temp (0C)
  VZ = VZ x TC T  %/oC
  See Ex.3-3 (Vz)
Power Ratings – the Zener incurs power dissipation based on IZ and ZZ  P = IZ2 x ZZ
  Power de-rating factor specifies the reduced power rating for device operating temperatures in excess of the “rated maximum temperature”.
  PD (de-rated) = PD (max) – (mW/0C) T  mW
The data sheet provides this information. See Ex. 3-4 (%/oC)

## Slide 20: Zener Diode – Data Sheet
Power ratings
Temperature ratings
Vz nominal
Impedance
Power derating curves
Temperature coefficients
Zz - Zener impedance

## Slide 21: MATEMATICA MECANISMULUI STABILIZĂRII
În rezultatul nestabilităților se va schimba tensiunea la intrare:
ΔU intr=Δ Ustab +Rlim( ΔUstab/rdif + Δ Usarcină/R sarcină)
De unde aflăm Δ Ustabilitron = Δ U intr ( 1 / (1+Rlim/rdif +Rlim/Rsarcină))
Pentru Rlim >> r dif Δ Ustabilitron << Uintrare
Eficiența stabilizării se caracterizează prin coeficientul de stabilizare
K st = (ΔUintr/Uintr) / (ΔU sarcină/Usarcină)
Influența temperaturii se ia în considerare prin
KTS stabilitron = Δ Ustab/(Ustab ΔT)

## Slide 22: Factorul (coeficientul) de stabilizare
Dacă, la general K sau S = Δ Uin / ΔUies aplicând L. Kirchhoff pe circuitul dat: Uin = iRo + Uies
Diferețiind ecuația și considerând corect că I intrare este practic egal cu Idiodă obținem ΔUin = RoΔIdiodă + ΔU ies.
unde Ro – rezistența de limitare a curentului.
Împărțim ecuația la ΔUies și luând în considerare
ΔUies = Δudiodă iar ri = ΔUdiodă /Δidiodă obținem expresia finală
S = 1 + Ro/rdiodă
Concl. Factorul de stabilizare este mai mare cu cât rexistența internă a DZ este mai mică ca rezistența de limitare a curentului Ro

## Slide 23
Pentru tensiuni < 5V, ce corespunde p-n joncțiunii înguste, deci unde predomină străpungerea tunel KTS este negativ. Pentru tensiuni > 6V (p-n joncțiuni mai late) predomină străpungerea prin avalanșă iar KTS este pozitiv (vezi fig). În acest caz cu creșterea temperaturii mobilitatea sarcinilor scade în p-n joncțiune, deci pentru ionizarea prin avalanșă este necesar un câmp electric mai puternic.
Pentru compensarea oscilațiilor tensiunii cu temperatura se recomandă schema a 2 stabilitroane consecutive dar opuse. Astfel de dispozitive se numesc stabilitroane termocompensate.

## Slide 24
Commonly available Zener diodes are available with breakdown voltages (“Zener voltages”) anywhere from 1.8 to 200 V.

## Slide 25: Aplicații diode Zener
Zener voltage references
Voltage clamps: Limiting signals with Zener diodes

## Slide 26
Voltage translation: Easing the load on a regulator

## Slide 27: Zener Diode - Applications
Voltage Regulation
În acest tip de reglare, rezistența serie și rezistența de sarcină sunt fixe, doar tensiunea de intrare se modifică.
Tensiunea de ieșire rămâne aceeași atâta timp cât tensiunea de intrare este menținută peste o valoare minima
Curentul Zener crește/descrește direct proporțional schimbării tensiunii de intrare.
Curentul Zener va varia pentru a menține constant Vz.
Astfel, tensiunea minimă de pornire
Tensiunea maximă este limitată de curentul maxim Zener:
Iar IL este fixat în condiția: VZ/RL
Deoarece VL = Vz, astfel VImax este
PentruVI < VZ : V0 = VI
Pentru VI > VZ :
este:
Notes: Fig. 3-12 Zener Reg.

## Slide 28: Zener Diode - Applications
Load Regulation
În regimul de reglare a sarcinii, tensiunea de intrare este constantă, iar rezistența sarcinii variază.
O rezistență de sarcină RL prea mică va duce la o valoare VTh < VZ, iar dioda Zener va fi închisă.
Astfel, rezistența minima a sarcinii RL :
Orice rezistența mai mare ca RLmin va ține Zener deschis: Is = IL + IZ
RL va stabili maximumul a IL ca:
VS este căderea de tensiune pe RS:
Pentru RL < RLmin: V0 = VI
Pentru RL > RLmin: V0 = VI – Vs x RS
Notes: Fig. 3-12 Zener Reg.

## Slide 29: LIMITA TERMICĂ ŞI DISTRUGEREA D. ZENER
O temperatură excesivă poate duce la distrugerea diodei, astfel că va trebui să se ţină seama de puterea maximă permisă a diodei la proiectarea circuitelor.
Interesant este faptul că, la distrugerea diodei Zener, datorită căldurii excesive, distrugerea rezultată duce la scurt-circuitarea diodei, nu la deschiderea.
O astfel de diodă „defectă” poate fi detectată foarte uşor, întrucât se comportă precum un conductor electric: căderea de tensiune este aproape zero atât la polarizarea directă cât şi la polarizarea inversă.

## Slide 30: CLASIFICAREA DIODELOR ZENER DUPĂ ATRIBUTE PRIMARE
100 mW
200 mW
225 mW
250 mW
300 mW
350 mW
500 mW
1 W
3 W
5 W
1.8 V
3.3 V
4.7 V
5.1 V
5.6 V
6.2 V
6.8 V
7.5 V
10 V
12 V
15 V
18 V
1 kV
Puterea disipată
U nominală de lucru
Curentul direct
Tensiunea directă
Curentul invers max
200 µA
10 mA
20 mA
30 mA
100 mA
200 mA
250 mA
400 mA
500 mA
1 A
3 A
900 mV
1 V
1.1 V
1.2 V
1.25 V
1.3 V
1.5 V
2 V
2.1 V
3.5 V
900 V
10 nA
50 nA
100 nA
500 nA
1 µA
2 µA
3 µA
5 µA
10 µA

## Slide 31: Diferențe dintre străpungerea zener și prin avalanșă
Străpungerea zener | Străpungerea prin avalanșă
Implică tunelarea cuantică. Curentul este din tunelarea electronilor | Implică impactul ionizării purtătorilor de sarcină Curentul este din multiplicarea/generarea noilor purtători
Are loc în regiuni puternic dopate | Are loc în regiuni slab dopate
Potențialul de străpungerea scade cu temperatura | Potențialul de avalanșă crește cu temperatura
Potențialul de străpungere este la general jos (sub 5-8 V) | Potențialul de străpungere este la general înalt (peste 8 V)
Regiunea sărăcită este îngustă la străpungere | Regiunea sărăcită este largă la străpungere
Observăm creșterea bruscă a curentului la străpungere | Observăm creșterea graduală a curentului la străpungere
Câmpul electric foarte înalt la străpungere | Câmpul electric moderat la străpungere
Cauzat primar de câmp electric puternic | Cauzat primar de coliziune și multiplicare a sarcinilor
Are loc la tensiuni bine determinate | Tensiunea de străpungere nu este determinată (marja largă)
Caracteristica I-V este abruptă Caracteristica I-V reversibilă | Caracteristica I-V este în dezvoltare graduală Nu este total reversibilă dacă este necontrolată
Nu necesită purtători de sarcină cu energie cinetică înaltă | Necesită purtători de sarcină cu energie cinetică înaltă
Are loc la temperaturi joase. Nu cauzează creștere importantă a temperaturii joncțiunii | Are loc la temperaturi mai înalte. Temperatura joncțiunii poate crește substanțial
Utilă ca tensiuni de referințe, în stabilizarea și controlul tensiunilor | Utilă în protecția de supratensiuni a dispozitivelor, în fotodetectoare, măsurători de tensiuni înalte

## Slide 32: stabilitroane de impuls și de precizie înaltă
Unele DZ pot fi utilizate în regim de impuls - diode zener de impuls.
Tip de protecție: gestionează impulsuri tranzitorii de supratensiune, supratensiuni de comutare (până la milisecunde) și descărcări electrostatice (ESD)
Tensiunea de funcționare: de obicei de la 5,6 V la 82 V.
Funcția circuitului: Dincolo de protecție, acestea sunt utilizate pentru reglarea tensiunii, tăierea formei de undă (în circuitele de CA) și deplasarea semnalului.
Pentru utilizarea în cascade critice și echipamente de măsurare, au fost dezvoltate DZ speciale de precizie. Prin conectarea în serie a două sau mai multe joncțiuni p-n, se obține o precizie ridicată și stabilitatea tensiunii de stabilizare la schimbările de curent și de temperatură (αUst ≤ 0,0005% / ∘C).
Pe lângă DZ cu caracteristică asimetrică I - V, sunt produse DZ cu doi anozi cu caracteristică simetrică I - V. Sunt utilizate pentru limitarea bilaterală a tensiunii, pot fi utilizate în același mod ca DZ de referință.

## Slide 33: Stabistorul / НОРМИСТОР
Stabistorul – tip special de diode din Si cu stabilitate foarte înaltă la polarizare directă. Se mai numește Zener în revers (forward reference diode)
Aceste dispozitive sunt special elaborate pentru tensiuni mici de lucru, în interval mare de curenți și cu o stabilizare înaltă la deviații de temperatură.
Stabistorul conține de la 1 la 4 pn joncțiuni
Previne în circuite suprasarcinile, nivelează picurile la oscilațiile de tensiune, rol de siguranță în aparataj de măsură, reglarea de voltaj, sensori, comparatori, de referință, în circuite logice ce solicită stabilizare foarte înaltă a tensiunii

## Slide 34
КС107А — Uст = 0,7 В; КС113А — Uст = 1,3 В; КС119А — Uст = 1,9 В; Д220С — Uст = 0,59 В
Stabilitroanele au tensiunea minimală de stabilizare de până la 3V.
Pentru stabilizarea tensiunii mai mici se utilizează caracteristica directă a diodei a stabistorelor (U st = 0,7...2 V) și practic nu depinde de curent

## Slide 35: Dioda de curent conSTANT/ Constant current diodes
Este cunoscută din anii 1960 ca diodă de reglare a curentului (CRD-current-regulating diode) sau diodă de limitare a curentului (CLD- current-limiting diode) sau diodă conectată la tranzistor (diode-connected transistor).
Funcția principală este regularea tensiunii la un anumit curent.
Dioda este similară unui JFET-tranzistor cu canal n-tip, în care poarta este scurtcircuitată cu sursa,
a căror funcții este analogică Zener diode ca limitatoare de tensiune).
Contrar diodei Zener caractersitica I-V a acestor diode indică un curent constant în interval larg de tensiuni la polarizare directă. Astfel de structură permite obținerea unei impedanțe mari la ieșirea semnalului

## Slide 36: Parametrii Diodei Regulatoare de Curent
The most comon types categorised by nominal regulator of current, maximum limiting voltage, operating voltage, packaging type and power consumption.

## Slide 37: Diode de impuls

## Slide 38: CLASIFICAREA TEHNOLOGICĂ A DIODELOR DE IMPULS
1. Cu contact punctiform
2. Microaliate
3. Aliate
3. Mesa diode
4. Dioda Schottky
Caracteristica statică a acestor diode este asemănătoare cu cea a diodelor cu joncţiune plană, cu deosebirea că în regiunea polarizării inverse curentul nu prezintă un palier, ci creşte continuu cu tensiunea de polarizare inversă.

## Slide 39: Dioda cu contact punctiform
Structura unei astfel de diode constă din o capsulă de sticlă străbătută de doi electrozi metalici. La extremitatea unui electrod se fixează un monocristal de n-Ge, de dimensiuni mici. După asamblarea mecanică, prin trecerea unui impuls de curent scurt, dar puternic, se formează o regiune de tip p în zona contactului dintre firul ascuţit de W şi cristalul Ge. Se constituie astfel o joncţiune pn cu suprafaţă foarte mică, de ordinul 10-4 mm², având de asemenea o capacitate foarte mică (< 1 pF). Din această structură de mică capacitate conchidem:
dioda poate funcţiona foarte bine şi la frecvenţe foarte înalte (Xc >> Ri);
curentul maxim admisibil este mic (mA);

## Slide 40: Diode de semnal (Small signal diode)
Sunt dispozitive SC de dimensiuni foarte mici utilizate în general în circuite electronice cu curenți mici sau frecvențe înalte (radio, TV, circuite digitale). De fapt sunt un tip de diode cu contact punctiform sau cu altă denumire de diode pasivate cu sticlă (Glass Passivate Diode)
Considerând dimensiunile f.mici catodul se marchează cu un pct roșu sau negru. Au curenți și puterea disipată mică:150 mA/500 mW
Sunt deseori comparate apropiat cu dioda redresoare, dar deosebirea mare este frecvența înaltă de lucru și un front al pulsului aproape de ideal – lucru în comutatoare electronice rapide. Caracteristicile acestor diode diferă de la Ge la Si:
Ge – rezistență inversă mică, tensiunea directă de deschidere tot mic – 0,2-0,3 V. dar rezistența directă f. mare din cauza dimensiunii mici a pn joncțiunii. Si – rezistența inversă f. mare cu aceiași mare tensiune de deschidere la polarizare directă de 0,6—o,7 V. Are rezistența directă mică ce conduce la curenți direcți mari și tensiunea inversă mare.

## Slide 41
Dioda impuls se caracterizează prin parametri ce depind de tehnologia confecționării. Cele obținute aliate au timp de restabilire mare.
Cele cu contact punctiform – capacitatea pn mică deci și timpul de comutare f. mic (0,1 mkc) dar curenți direcți și tensiuni reverse tot mici. Mesa-diodele au timp de comutare foarte mare, curenți direcți mari. Diodele Schottky tot au performanțe f. bune.
Diodele impuls -comutatoare.
Parametru important al lor este timpul de restabilire a tensiunii directe și restabilire a rezistenței la polaritate inversă.
O schemă model pentru utilizare ca cheie electronică este în fig.
Dacă la cel puțin o diodă este aplicată tensiune de nivel mic – dioda respectivă se deschide. Curentul de la sursă prin rezistența și dioda deschisă curge spre circuit. În rezultat – tensiunea la ieșire a circuitului este f.mic
Numai în caz când la ambele diode este aplicată tensiune înaltă – diodele sunt închise, curentul este nul, iar la ieșire este tensiune înaltă egală cu tensiunea de la sursă. .

## Slide 42: Dioda Schottky
Dioda Schottky / dioda cu purtători fierbinți - diodă cu
cădere de potențial mică la polarizarea directă și timp de
comutare foarte rapizi.
Potențialul de deschidere a diodei Schottky este de 0,15 – 0,45 V
Metale tipce pentru confecționare: Mo, Pt, Cr, W și semiconductoare de tip n – majoritar.
Metalul acționează ca Anod, iar semiconductorul – ca Catod
Altă diferență importantă este timpul de recuperare inversă (comutarea de la starea ON la starea OFF).
Dacă la p-n diode acest timp este de sute-mii nanosec, aceste diode nu au timp de recuperare inversă, deoarece nu există practic acumulare de sarcină în regiunea sărăcită

## Slide 43: Componentele curentului în p-n și Schottky diode
Unde Фb - înălțimea barierei Schottky, VA – tensiunea aplicată, A – aria contactului Schottky, A – constanta Richardson
Curentul invers de scurgere in Shottky este mult mai mare ca în p-n diodă
Deoarece Schottky dioda este un dispozitiv bazat pe purtători majoritari – frecvența de răspuns este foarte mare comparativ cu p+-n didoe

## Slide 44: Înălțimea barierei Schottky
Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei bariere Schottky este înălțimea barierei Schottky. Valoarea acestei înălțimi a barierei depinde de combinația SC-Me. Înălțimea barierei schottky a contactului ohmic (barieră neredresoare) este foarte mică, în timp ce înălțimea barierei schottky a contactului non-ohmic (bariera redresoare) este mare.
În bariera Schottky neredresoare, înălțimea barierei nu este suficient de mare pentru a forma o regiune de epuizare, astfel regiunea de epuizare este neglijabilă sau absentă în dioda de contact ohmică și oferă o rezistență foarte scăzută la curentul electric..
În bariera Schottky redresoare înălțimea barierei este suficient de mare pentru a forma o regiune de sărăcire. Deci regiunea de sărăcire este prezentă în dioda de contact non-ohmică, care oferă rezistență ridicată la curentul electric
Bariera schottky redresoare se formează atunci când un Me este în contact cu Sc ușor dopat, în timp ce bariera neredresoare se formează când un Me este în contact cu Sc puternic dopat.
Contactul ohmic are o curbă liniară curent-tensiune (I-V), în timp ce contactul non-ohmic are o curbă neliniară curent-tensiune (I-V).

## Slide 45: Benzile energetice ale barierei Schottky
Diagrama benzilor de energie a n-SC și Me este prezentată în figura
(Eo – nivelul vacuumului).
Nivelul de vid este definit ca nivelul de energie al electronilor
aflați în afara materialului. Lucrul de ieșire este energia necesară pentru
a muta un electron de la nivelul Fermi (EF) la nivelul vidului (E0). Lucrul de ieșire este diferit pentru Me și SC. Lucrul de ieșire din Me este mai mare decât dintrun SC. Prin urmare, electronii din n-SC au o energie potențială mai mare decât electronii din Me. Nivelurile de energie ale Me și SC sunt diferite
Nivelul Fermi pe partea n-SCse află deasupra celui din Me.
La contactul Me-SC potențialul de barieră (Vbi) pentru dioda
Schottky care este diferența dintre lucrurile de iașire ale unui
n-SC și Me

## Slide 46: Lucrul diodei Schottky nepolarizată
Me în contact cu n-SC, electronii BC din SC se vor muta de la n-SC la Me pentru a stabili o stare de echilibru. Electronii BC care traversează joncțiunea vor furniza electroni suplimentari atomilor din Me. Ca urmare, atomii de la joncțiunea metalică câștigă electroni suplimentari, iar atomii de la joncțiunea n-SC pierd electroni. Atomii la joncțiunea n-SC devin ioni pozitivi, în timp ce atomii la joncțiunea Me devin ioni negativi. Acești ioni pozitivi și negativi formează regiunea de sărăcire. Deoarece Me are f.mulți electroni liberi, lățimea pe care acești electroni se deplasează în Me este neglijabil subțire în comparație cu lățimea din interiorul n-SC. Deci, potențialul încorporat este prezentă în primul rând în interiorul n-SC. Tensiunea încorporată este bariera văzută de electronii BC ai n-SC atunci când încearcă să se deplaseze în Me. Pentru a depăși această barieră, electronii liberi au nevoie de energie mai mare decât tensiunea încorporată. În dioda Schottky nepolarizată doar un număr mic de electroni va curge de la n-SC către Me. Tensiunea încorporată împiedică fluxul suplimentar de electroni din BC a n-SC în Me Transferul de electroni liberi din n-SC în Me are ca rezultat îndoirea benzii de energie în apropierea contactului.

## Slide 47: Lucrul diodei schottky polarizate direct
​Dacă borna pozitivă este conectată la Me și borna negativă - la n-SC dioda Schottky este polarizată direct.
Când o tensiune de polarizare directă este aplicată diodei Schottky, un număr mare de electroni liberi sunt generați în n-SC și Me.
Cu toate acestea, electronii liberi din n-SC și Me nu pot traversa joncțiunea decât dacă tensiunea aplicată este mai mare de 0,2 volți.
Dacă tensiunea aplicată este mai mare de 0,2 volți, electronii liberi au suficientă energie și depășesc tensiunea încorporată a regiunii de epuizare. Ca rezultat, curentul electric începe să curgă prin dioda Schottky.
Dacă tensiunea aplicată crește continuu, regiunea de epuizare devine foarte subțire și în final dispare

## Slide 48: Dioda schottky polarizată invers
Dacă borna negativă este conectată la Me și borna pozitivă - la n-SC dioda Schottky este polarizată invers.
Când se aplică o tensiune de polarizare inversă diodei Schottky, lățimea de regiunii sărăcite crește. Ca urmare, curentul electric nu mai curge. Cu toate acestea, curge un mic curent de scurgere din cauza electronilor excitați termic din metal.
Dacă tensiunea de polarizare inversă crește continuu, curentul electric crește treptat din cauza barierei slabe. Dacă tensiunea de polarizare inversă crește în mare măsură, are loc o creștere bruscă a curentului electric. Această creștere bruscă a curentului electric determină străpungerea regiunii de sărăcire - poate deteriora permanent dioda.

## Slide 49: Caracteristica I-V a diodei schottky
Caracteristicile V-I (tensiune-curent) ale diodei Schottky sunt prezentate în figura și sunt aproape similare cu diodei de joncțiune P-N.
Cu toate acestea, căderea de tensiune directă a diodei Schottky este foarte scăzută în comparație cu dioda de joncțiune P-N.
Căderea de tensiune directă a diodei Schottky este de 0,2 până la 0,45 volți, în timp ce căderea de tensiune directă a diodei de joncțiune P-N cu siliciu este de 0,6 până la 0,7 volți.
Dacă tensiunea de polarizare directă este mai mare de 0,2 sau 0,3 volți, curentul electric începe să curgă prin dioda Schottky.
În dioda Schottky, curentul de saturație inversă are loc la o tensiune foarte scăzută în comparație cu dioda de Si.

## Slide 50: Avantajele / dezavantajele diodei schottky
Capacitatea de joncțiune mică
Timp recuperare inversă rapid
Densitate de curen înaltă
Cădere de potențial direct – mică. Potențial de închidere mic.
Eficacitate înaltă
Operează la frecvențe înalte
Fond,de semnal nedorit mai mic
DEZAVANTAJUL - Curent invers de saturație înalt