## Slide 1: TRANZISTOARE UNIPOLARE

## Slide 2: TEC sau UNIPOLARE
W. Shockley - 1952: impedanţa foarte mare de intrare, cu toate avantajele practice.
TEC - ul este un rezistor a cărui secţiune / rezistivitate este controlată de un câmp electric, de unde şi denumirea (efect de câmp).
Conducţia electrică are loc într-un “canal” conductiv generat într-un material SC, ale cărui dimensiuni geometrice sau concentraţii de purtători de sarcină pot fi controlate cu ajutorul unui câmp electric (transversal pe direcţia de curgere a curentului), creat între un electrod de comandă numit GRILĂ (POARTĂ) (câmpul electric fiind determinat de potenţialul său), situat în vecinătatea CANALULUI şi VOLUMUL SC în care este format sau indus acesta.
Se reaminteşte legea lui Ohm: R= U/R sau = UxG, unde R = ρ L/S. Practic, câmpul electric acţionează asupra secţiunii canalului (S) sau asupra rezistivităţii, modificându-se R şi în final I.
Curentul curge printr-o zonă SC ( CANAL) între doi electrozi, unul numit SURSĂ - pentru că livreaă purtătorii de sarcină şi celălalt numit DRENĂ – colectează purtătorii de sarcină.

## Slide 3: Clasificarea

## Slide 4: Introducere TEC
TEC:
2 tipuri
  MOSFET/TECMOS: metal-oxide-semiconductor FET
  JFET: Junction FET / TECJ
TECMOS / MOSFET se mai numesc cu grilă izolată .
  Foarte mici
  Proces confectionare simplu
  Putere consumata mica
  Larg utilizate in circuite VLSI (>800 milioane pe un singur IC cip)

## Slide 5: Clasificarea TEC
Conform tipului canalului TEC sunt clasificate în:
  MOSFET /TECMOS
    N channel
    P channel
  JFET /TECJ
    P canal
    N canal
În regim de sărăcire (VG – VS < 0) canalul se îngustează deoarece electronii din el sunt alungați
În regim de îmbogățire (VG – VS >0 canalul se lărgește deoarece electronii din substrat sunt atrași în canal
Enhancement type
Depletion type

## Slide 6
Pe lângă TECJ există un alt tip de TEC a cărui intrare de poartă este izolată electric de canalul principal de transport de curent și, prin urmare, se numește tranzistor cu efect de câmp de poartă izolată. Cel mai comun tip de poartă izolată FET sau IGFET, așa cum este numit uneori, este tranzistorul cu efect de câmp cu semiconductor de oxid de metal sau MOSFET.
Tipul MOSFET de tranzistor cu efect de câmp are o poartă „oxid de metal” (de obicei SiO2, care este izolată electric de canalul principal N sau P al SC.
Această izolație a porții de control face ca rezistența de intrare a MOSFET-ului să fie extrem de mare în regiunea MOhmi și aproape infinită. Deoarece terminalul de poartă este izolat de canalul principal care transportă curentul „„NU curge curent în poartă”” și, ca JFET, MOSFET-ul acționează, de asemenea, ca un rezistor controlat de tensiune. De asemenea, ca și JFET, această rezistență de intrare foarte mare poate acumula cu ușurință sarcini electrice statice mari, ceea ce duce la ușor la străpungerea MOSFET-ului, cu excepția cazului în care sunt manipulate sau protejate cu grijă.

## Slide 7: Simboluri TECMOS
(a) Simboluri generale cu evidențierea terminalului de substrat B
(b) Simboluri simplificate în care substratul este legat la sursă
(c) alte simboluri frecvente

## Slide 8: TEC cu grila izolată (TECMOS)
Vedem că au grila izolată (cu SiO2) faţă de canalul conductor.
Conducţia electrică va avea loc într-un canal conductor între sursă şi drenă. În funcţie de natura acestuia, există două tipuri de TECMOS: cu canal indus; cu canal iniţial.
În esenţă un TECMOS este un condensator ale cărui plăci sunt grila şi substratul, dielectricul condensatorului fiind format din stratul izolator (capacitorul MOS).

## Slide 9: Structura n- MOSFET (n-tip)
L canal = 0.1 … 3 mm
W canal = 0.2 … 100 mm
Grosimea Tox= 2 … 50 nm
Secțiunea transversală a MOSFET

## Slide 10: Structura fizică MOSFET canal n indus
Pentru a avea curent intre terminalele de drena si sursa este necesara formarea unui canal cu purtatori majoritari de tip n

## Slide 11: Cont.

## Slide 12: Formarea canalului în n-MOS
Polarizare absentă la poartă : joncțiunile Sursă –Substrat și Substrat-Drenă sunt polarizate invers – conducție zero.
Polarizare la poartă - formare de canal conductor

## Slide 13
Condensatorul MOS:o structură metal-oxid-SC
Avem substrat SC cu un strat subțire de oxid și un contact metalic superior, denumit și poartă.
Al doilea strat de metal formează un contact ohmic cu partea din spate a SC, denumit și volum. Structura prezentată are p-substrat. Ne vom referi la acesta ca un condensator MOS de tip n, deoarece stratul de inversare conține electroni.
Pentru a înțelege diferitele moduri de polarizare ale unui condensator MOS, considerăm 3 tensiuni de polarizare diferite. Unul subtensiunea substratului, al 2lea între tensiunea substratului și tensiunea de prag, VT și, în final, a 3-ea mai mare decât tensiune de prag VT. Aceste regimuri de polarizare sunt numite mod de funcționare de acumulare, epuizare și inversare.
Distribuțiile de sarcină asociate fiecăruia dintre ele sunt prezentate în Figura alăturată

## Slide 14
Acumularea - la tensiuni negative (UG < UB) în care sarcina negativă de pe poartă atrage goluri din substrat (bază) la interfața oxid-semiconductor.
Epuizarea - la tensiuni pozitive UB >UG <UTh. Sarcina pozitivă de pe poartă respinge golurile mobile în substrat. Prin urmare, SC este epuizat de purtători mobili la interfață și o sarcină negativă, din cauza ionilor acceptori ionizați, rămâne în regiunea sarcinii spațiale.
Tensiunea care separă acumularea de epuizare se mai numește tensiune de bandă plată, VFB.
Inversarea are loc la tensiuni duble peste tensiunea de prag. În inversare, există un strat de inversare încărcat negativ la interfața oxid-SC în exces față de stratul de epuizare. Acest strat de inversare se datorează purtătorilor minoritari, care sunt atrași de interfață de UG pozitivă.
Pe măsură ce crește și mai mult polarizarea porții, lățimea stratului de epuizare abia crește mai mult, deoarece sarcina din stratul de inversare crește exponențial cu potențialul de suprafață

## Slide 15: Diagrame energetice MOS
Diagrama benzilor energetice MOS structurei polarizate în regim de lucru de inversie
Oxidul este caracterizat ca un SC cu Eg foarte mare, care blochează orice flux de purtători între SC- Me (porții). Îndoirea benzii în SC denotă prezența unui strat de epuizare. La interfața oxid-SC, EF este aproape de marginea BC, cum era de așteptat când este o densitate mare de electroni prezenți. Interesant de remarcat este că, deoarece oxidul se comportă ca un izolator ideal, SC este în stare termoechilibru chiar și atunci când la poartă este tensiune.

## Slide 16: Crearea canalului pentru curgerea curentului
Un n canal poate fi indus la top-ul substratului / sub poartă prin aplicarea unui potențial pozitiv la poartă
Canalul este un strat inversat (UNDE?)
Valoarea VGS la care se acumulează un număr suficient de electroni mobili acumulați pentru a forma un canal conductiv se numește potențial de prag (threshold voltage) (Vt)
VGS > VP VDS = 0 ID = 0
Datorită câmpului electric creat de VGB >0, electronii din substrat se adună sub grilă iar golurile de sub grilă sunt respinse. Sub grilă este creată inversie de populație. Apare canal de tip n între D și S. ID = 0 deoarece VDS = 0

## Slide 17: Curentul drenei la potențial mic vDS
Un N-MOS tranzistor cu vGS > Vt și cu valoare mică a vDS are adâncimea (grosimea ) canalului uniformă și n-MOS activează ca o rezistență .
Rezistența canalului este proporțională potențialului efectiv, sau potențialului în exces al porții (vGS – Vt) .
Curentul Drenei este proporțional cu (vGS – Vt) și vDS.

## Slide 18: Cont/ Regiunea liniară
Prin canal trece curent datorită tensiunii VDS>0. Ne aflăm în regiunea liniară VDS < VDSsat.
Canalul se îngustează deoarece electronii din imediata vecinătate sunt captați de regiunea drenei care are potențial pozitiv
ID = β [2(VGS – VP(th)) VDS – V2DS]
ID = (K/2)(W/L) [2(VGS – VP(th)) VDS – V2DS]
VGS > VP
0 < VDS < VDSsat
ID > 0

## Slide 19: Operarea în caz de creștere a vDS
Canalul indus devine trapezoidal.
Rezistența canalului crește cu creșterea vDS .
Curentul drenei este controlat de ambele potențiale
B

## Slide 20: Cont.
Tensiunea VDS a trecut de valoarea VDSsat. Electronii din imediata vecinătate a regiunii drenei sunt captați in regiunea de drenă puternic pozitivată. Canalul devine strangulat lângă drenă. Suntem în regiunea de strangulare sau de saturație sau regiunea activă.
ID practic nu mai depinde de tensiunea drenă – sursă VDS >VDSsat.
ID = β(VGS – VP)2(1+ VDS/VA) ≈ β(VGS-VP)2
sau ID ≈ (K/2)(W/L)(VGS – VP)2
VGS > VP
VDS > VDSsat
ID > 0

## Slide 21: Strangularea canalului
Când VGD = Vt sau VGS - VDS = Vt , canalul se închide
  Stratul inversat dispare la punctul limitrof drenei
  Dar curentul Drenei nu dispare!

## Slide 22: Curentul drenei la strangularea canalului
Electronii trec prin area strangulată foarte repede de aceea curentul continua să se mențină la un nivel mic - similar unui flux de apă la hidrocentrale
Pinched-off channel

## Slide 23: Curentul Drenei la strangularea canalului
Curentul Drenei este saturat și controlat exclusiv de vGS

## Slide 24: Curentul Drenei controlat de vGS
vGS crează canalul.
Creșterea vGS va crește conductanța canalului.
În regiunea de saturație numai vGS controlează curentul drenei.
În regiunea sub potențialul de închidere, curentul drenei depinde exponential de vGS

## Slide 25: n-TEC MOS Caracteristici de transfer
Pentru a înțelege funcționarea TMOS vom studia caracteristicile statice la terminalele TMOS cu canal n
Caracteristicile de transfer iD(vGS)
Carcateristicile de ieșire iD(vDS)

## Slide 26: Caracteristici de transfer

## Slide 27: Caracteristici de transfer și de ieșire

## Slide 28: Caracteristicile de ieșire ale n - MOS
2 regiuni distincte
  Cutoff region
Potențialul polarizare VGS < Vt
iD = 0
Tranzistorul este comutat off.
Și operează în această regiune ca comutator (cheie electronică)
  Triode region
  Saturation region

## Slide 29: Regiunea Triodă
Potențialul polarizare
Grosimea canalului se schimbă de la uniformă ca grosime la trapeziedal.
Curentul Drenei este controlat nu numai de vDS dar și de vGS
process transconductance parameter

## Slide 30: Regiunea (regimul) triodei
La potențial drenă-sursă suficient de mic – TEC MOS operează ca o rezistență liniară

## Slide 31: Regiunea de saturație
Potențialul polarizare
Canalul este strangulat.
Curentul drenei este controlat numai de vGS
Curentul drenei este independent de vDS și se comportă ca o sursă de curent ideală

## Slide 32: Regiunea de Saturatie
Caracteristica de transfer iD–vGS canal imbogățit n-MOS în regim de saturație
Vt = 1 V, k’n W/L = 1.0 mA/V2
Dependență pătratică iD–vGS

## Slide 33: Caracteristici n-(sărăcit) MOS
Expression of characteristic equation
Drain current with
the iD–vGS characteristic in saturation

## Slide 34: Modularea lungimii canalului
Explicație pentru modularea lungimii canalului
Punctul ciupit/tăiat se deplasează la terminalul sursă cu tensiunea vDS crescută.
Lungimea efectivă a canalului a fost redusă
Rezistența canalului a scăzut
Curentul drenei crește odată cu creșterea tensiunii vDS.
Consumul de curent este modificat de modulația lungimii canalului
Pinched-off channel

## Slide 35: Modularea lungimii canalului
Parametrul MOSFET VA depinde de tehnologia procesului și, pentru un proces dat, este proporțional cu lungimea canalului L.

## Slide 36: Modularea lungimii canalului
Tranzistoarele MOS nu se comportă ca o sursă de curent ideală datorită modulării lungimii canalului.
Rezistența de ieșire este finită.
Rezistența de ieșire este invers proporțională cu curentul drenei

## Slide 37: Efectul de volum
În circuitul discret, de obicei, nu există niciun efect de volum datorită conexiunii dintre corp și terminalul sursă.
În circuitul IC, substratul este conectat la cea mai negativă sursă de alimentare pentru circuitul nMOS pentru a menține joncțiunea p-n polarizată inversă
Efectul volumului – tensiunea corpului poate controla iD
Lărgiți stratul de epuizare
Reduceți adâncimea canalului
Tensiunea de prag este crescută
Curentul drenei este redus
Efectul de volum poate cauza degradarea performanței.

## Slide 38: Efectul de temperatură și regiunea străpungerii
Curentul drenei se va micșora cu creșterea temperaturii
Străpungerea / Breakdown
  Avalanche breakdown
  Punched-through
  Gate oxide breakdown

## Slide 39: Efectul capacității porții
MOSFET operates at triode region
MOSFET operates at saturation region
MOSFET operates at cutoff region

## Slide 40: Capacitatea de suprapunere
Overlap capacitance results from the fact that the source and drain diffusions extend slightly under the gate oxide.
The expression for overlap capacitance
Typical value
This additional component should be added to Cgs and Cgd in all preceding formulas

## Slide 41: Capacitatea joncțiunii
Source-body depletion-layer capacitance
drain-body depletion-layer capacitance

## Slide 42: Cazul semnal mare - circuit echivalent
Modelul la semnal mare cu n-MOSFET in regimul de saturație, include o rezistență de ieșire ro.
The output resistance models the linear dependence of iD on vDS

## Slide 43: Model la frecvențe înalte
Circuit echivalent pentru cazul când sursa este conectată la substrat (corp)
Circuit echivalent când Cdb este neglijabil (pentru analiză simplificată)

## Slide 44: Amplificarea în curent
Câștig în curent
Unity-gain frequency

## Slide 45: II. P-MOS & CMOS

## Slide 46: Dispozitive TEC MOS cu canal p
Pentru ce le studiem?
  Sunt utilizate în circuite discrete.
  Sunt importante ca MOS complementare MOS sau CMOS circuite.

## Slide 47: p channel device
Structura
  Substratul este n tip și stratul inversat p tip.
  Purtători mobili sunt goluri.
  Potențialul de prag (Threshold voltage) - negativ.
  Toate tensiunile și curenții sunt opuse celor ale dispozitivului cu n canale.
  Funcționarea fizică este similară cu cea a dispozitivului cu n canale.

## Slide 48: Complementary MOS sau CMOS
Tranzistorul PMOS este format în n mediu.
Este de asemenea posibilă un alt aranjament în care este utilizat un corp de tip n și dispozitivul n este format într-un mediu p.
CMOS este cel mai utilizat dintre toate circuitele analogice și digitale IC.

## Slide 49: Characteristicile p TEC MOS
Simbol de circuit pentru MOSFET-ul de tip îmbunătățire a canalului p.
Simbol modificat cu un vârf de săgeată pe contactul sursă.
Simbol de circuit simplificat pentru cazul în care sursa este conectată la corp.

## Slide 50: TECJ and MESFET

## Slide 51: TEC-J / JFET
Într-un semiconductor (bază) ce are un tip de conductivitate se realizează două zone de conductivitate de tip opus, realizându-se astfel două joncţiuni. Prin contactarea celor două zone de conductivitate de tip opus apare electrodul de poartă (G). Contactarea pe cele două laturi opuse ale bazei duce la obţinerea electrozilor de drenă (D) respectiv sursă (S).
O deosebire esenţială între TB şi TEC - la TB controlul curentului de colector se realizează cu un curent de bază, pe când la TEC controlul curentului de drenă se realizează cu o tensiune aplicată între poartă şi sursă.
Polarizarea joncţiunii G-S este întotdeauna inversă pentru a beneficia de efectul de tranzistor. Polarizarea directă a joncţiuni G-S nu produce efect de tranzistor. La polarizarea directă a joncţiunii curentul prin aceasta va depinde exponenţial de tensiunea aplicată şi dacă acesta nu este limitat va duce la distrugerea joncţiunii, deci a tranzistorului.

## Slide 52
Deoarece canalul este de natură rezistivă, se formează astfel un gradient de tensiune de-a lungul canalului, această tensiune devenind mai puțin pozitivă pe măsură ce trecem de la D la S. Rezultatul este că joncțiunea pn are, prin urmare, o polarizare inversă ridicată la D și o polarizare inversă mai mică la S. Această polarizare determină formarea unui „strat de epuizare” în interiorul canalului, a cărui lățime crește odată cu polarizarea. Amplitudinea curentului care curge prin canal între D-S este controlată de o tensiune aplicată la terminalul G, care este polarizată invers. Într-un JFET cu canal N, această tensiune G este negativă, în timp ce pentru un JFET cu canal P, tensiunea G este pozitivă.

## Slide 53
JFET-urile sunt cunoscute ca dispozitive cu mod de epuizare. Regiunea de epuizare cauzează un gradient de potențial cu grosime variabilă în jurul joncțiunii pn și restricționează fluxul de curent prin canal prin reducerea lățimii sale efective și, astfel, creșterea rezistenței generale a canalului în sine. Vedem, că porțiunea cea mai epuizată regiune este G-D, iar cea mai puțin epuizată G-S.
Canalul JFET va conduce cu UG de polarizare zero (regiunea de epuizare are o lățime aproape zero). Deci, pentru VG = 0 și cu o tensiune mică VDS curentul maxim de saturație (IDSS) va curge prin canal de la D-S, restricționat doar de regiunea mică de epuizare din jurul joncțiunilor. Dacă o tensiune negativă mică (-VGS) este aplicată acum la G - dimensiunea regiunii de epuizare începe să crească, reducând aria efectivă totală a canalului, deci conducția lui, și, astfel, curentul care curge prin acesta - are loc efect de „comprimare”. Deoarece pn este polarizată invers, puțin curent va curge la G . Pe măsură ce (-VGS) devine mai negativă, lățimea canalului conductiv scade până la un curent zero D-S, iar FET este „închis”. Tensiunea la care canalul se închide se mai numește „tensiune de prindere” – pinch-off voltage (VP). În această regiune pinch-off, tensiunea Gate, VGS controlează curentul canalului, iar VDS are un efect mic sau deloc.
Din secțiunea TECJ vedem un canal n-SC cu o p-regiune Gate, difuzată în n-canal, formând o joncțiune pn polarizată invers, iar această joncțiune formează regiunea de epuizare din jurul G atunci când nu se aplică tensiuni externe

## Slide 54
Rezultatul este că FET acționează mai mult ca o rezistență controlată în tensiune, care are rezistență zero când VGS=0 și rezistență maximă „ON” (RDS) atunci când tensiunea G este foarte negativă. În condiții normale de funcționare, poarta JFET este întotdeauna polarizată negativ față de sursă. Este esențial ca tensiunea Gate să nu fie niciodată pozitivă, deoarece dacă este așa, tot curentul canalului va curge către Gate și nu către Sursă, rezultatul fiind deteriorarea JFET.
Pentru a închide canalul:
Nicio tensiune VGS, iar VDS este crescut de la zero.
Nicio tensiune VDS, iar controlul G scade în direcție negativă de la zero.
VDS și VGS se modifică.
Rețineți că TECJ cu joncțiune cu canal P funcționează exact la fel ca TECJ cu canal N de mai sus, cu următoarele excepții:
1). Curentul de canal este pozitiv din cauza purtătorilor - golurilor.
2). Polaritatea tensiunilor de polarizare este inversată.

## Slide 55: Caracteristicile de ieșire I-V a JFET
Caracteristicile de ieșire ale unui n-JFET cu canal N cu poarta scurtcircuitată la sursă sunt date în fig:
Tensiunea VGS aplicată la Gate controlează curentul care curge între terminalele Drain și Source. VGS se referă la tensiunea aplicată între Gate și Source, în timp ce VDS se referă la tensiunea aplicată între Drain și Source.
Deoarece un TECJ - dispozitiv controlat în tensiune, „NICIUN curent nu intră în poartă!”, atunci curentul sursă (IS) care iese din dispozitiv este egal cu curentul de drenaj care intră în acesta și, prin urmare, (ID = IS)..

## Slide 56
Curbelor caracteristice reprezintă cele 4 regiuni diferite de funcționare pentru JFET:
Regiunea ohmică – când VGS = 0, stratul de epuizare al canalului este foarte mic, iar JFET acționează ca o rezistență controlată în tensiune.
Regiunea de tăiere – regiunea de pinch-off, unde tensiunea de poartă, VGS, este suficientă pentru a determina JFET să acționeze ca un circuit deschis, deoarece rezistența canalului este la maxim.
Regiunea de saturație sau activă – JFET devine un bun conductor și este controlat de tensiunea poartă-sursă (VGS), în timp ce tensiunea drenaj-sursă (VDS) are un efect mic sau deloc.
Regiunea de străpungere – VDS este suficient de mare pentru a determina canalul rezistiv al JFET să se străpungă și să lase să treacă un curent maxim necontrolat.
Curentul drenei în regiunea activă:
Rețineți că valoarea curentului de dren va fi între zero (pinch-off) și IDSS (curent maxim). Cunoscând ID VDS, rezistența canalului (RDS) este
gm - câștigul de transconductanță”, deoarece JFET este un dispozitiv controlat în tensiune și care reprezintă rata de modificare a ID în raport cu modificarea UGS

## Slide 57: Moduri de operare a JETF
Sursa comună - (ca emitor comun), intrarea este aplicată la G, iar ieșirea este de la D. Cel mai comun mod de funcționare datorită Z de intrare ridicate și a amplificării bune a tensiunii. În circuit de amplificare semnalul de ieșire este cu 180° „defazat” față de intrare.
Poartă comună (ca baza comună), intrarea este aplicată S, iar ieșirea sa este de la D, poarta fiind conectată la masă (0v). Poarta comună are Z de intrare scăzută, dar o Z de ieșire ridicată. Acest tip de configurație este util în circuite de înaltă frecvență sau în circuite de adaptare a impedanței în care o impedanță de intrare scăzută trebuie adaptată la o impedanță de ieșire ridicată. Semnalul de ieșire este „în fază” cu intrarea.
Dren comun (ca colector comun), intrarea este aplicată la G, iar ieșirea sa este de la S. Are Z de intrare mare, o Z de ieșire mică și un câștig de tensiune aproape unitar. Utili în amplificatoar tampon. Câștigul de tensiune este < 1,0, iar semnalul de ieșire este „în fază”, 0° cu semnalul intrare.

## Slide 58
Principiile de funcționare pentru un JFET cu canal P sunt aceleași ca și pentru JFET cu canal N, cu excepția faptului că polaritatea tensiunilor trebuie inversată.

## Slide 59: MESFET
MESFET-urile (T cu efect de câmp Me-Sc) sunt tranzistoare de înaltă frecvență (45 GHz), fabricate din e.g. GaAs, InF, care utilizează o joncțiune Schottky pentru poartă în loc de o joncțiune p-n (ca JFET-urile) sau un strat de oxid (ca MOSFET-urile).
Sunt dispozitive active, de mare viteză și cu zgomot redus, utilizate frecvent în circuitele cu microunde.

## Slide 60: MESFET
Constă dintr-un canal conductor poziționat între o regiune de contact S și D. Canalul stratului conductiv este un SC slab dopat crescut epitaxial pe un izolator strat bufer.
Un strat puternic dopat (n+) este crescut pe suprafață pentru fabricarea contactelor ohmice la tranzistor. Acest strat este gravat în regiunea canalului. Alternativ, implantarea ionică poate fi utilizată pentru a crea canalul n și regiunile de contact ohmic puternic dopate direct în substratul semiizolant. Două contacte ohmice, S și D, sunt fabricate pe stratul puternic dopat pentru a oferi acces la circuitul extern. Între cele două contacte ohmice, se fabrică un contact redresor sau Schottky. De obicei, contactele ohmice sunt pe bază de Au-Ge, iar contactul Schottky este Ti-Pt-Au.
Fluxul purtătorului de la S la D este controlat de o poartă (G) metalică Schottky. Controlul canalului este prin variația lățimii stratului de epuizare de sub contactul Schottky care modulează grosimea canalului conductor și, prin urmare, curentul.
Diferență cheie – nu există izolator sub poartă peste regiunea activă de comutare.

## Slide 61: Funcționarea MESFET
Este ușor de înțeles luând în considerare mai întâi caracteristicile I-V ale dispozitivului fără contactul de poartă (figura de mai jos).
Aplicăm o polarizare mică între S și D, un curent va circula între S-D. Cu creșterea tensiunii crește, curentul crește liniar cu o rezistență (suma RS, RD, RDS),
Tenisiunea crește în continuare, câmpul electric aplicat devine mai mare ca câmpul electric necesar pentru saturarea vitezei electronilor. În condiții de polarizare mare este o expresie alternativă pentru ID, care leagă curentul direct de parametrii canalului (fără considerarea rezistențelor parazie RS și RD):
Z - lățimea canalului; b(x) - adâncimea efectivă a canalului; q - sarcina electronului; n(x) - densitatea electronilor; v(x) - viteza electronului, funcție de câmpul electric de-a lungul canalului. Dacă v(x) se saturează, și ID se va satura. Acest curent de saturație se numește IDSS

## Slide 62
Acum considerăm prezența electrodului G plasat peste canal, dar fără polarizare a G, VG = 0. O regiune de epuizare formată sub electrodul G reduce adâncimea efectivă a canalului, b(x), și, prin urmare, crește rezistența la curgerea curentului S-D. Adâncimea regiunii de epuizare depinde de căderea de tensiune pe joncțiunea Schottky. Deoarece curentul care curge prin canal este echivalent cu un flux de curent printr-un rezistor distribuit, există o cădere de tensiune mai mare pe capătul D canalului decât la capătul S. Ca rezultat, o adâncime a regiunii de epuizare mai mare pe partea D canalului. Adâncimea neuniformă a canalului are două efecte asupra funcționării MESFET:
(a) există acumulare de electroni pe partea S și o epuizare de electroni pe partea D regiunii de epuizare. Acest dipol de sarcină creează o capacitate de feedback (numită CDC) între D și canal.
(b) în cazul câmpului electric datorat dipolului, acesta se adună la câmpul electric aplicat, determinând apariția condițiilor de saturație la o VD mai mică.

## Slide 63
Prin aplicarea unei polarizări la joncțiunea G, se poate controla adâncimea de epuizare și, prin urmare, rezistența fluxului de curent S-D și curentul de saturație Is Dacă se aplică o polarizare negativă a G suficient de mare, adâncimea regiunii de epuizare va fi egală cu adâncimea canalului, sau canalul va fi deconectat. Această polarizare a G se numește tensiune de deconectare și este dată de
În condiții de pinch-off, curentul de D scade la o valoare foarte mică. Prin urmare, tranzistorul poate acționa ca o rezistență controlată în tensiune sau ca un comutator.
Cea mai importantă caracteristică a MESFET este capacitatea de a crește nivelul de putere al unui semnal cu microunde sau că oferă câștig. Deoarece ID poate fi modificat considerabil prin mici variații ale potențialului G, MESFET pot fi modelate ca o sursă de curent controlată în tensiune.Transconductanța:
Folosind aproximarea pe canal scurt:
unde IS - curentul maxim dacă canalul ar fi complet neepuizat în condiții de viteză saturată
Deoarece IS este proporțional cu adâncimea canalului, iar tensiunea pinch-off VP este proporțională cu pătratul adâncimii canalului, gm este invers proporțional cu adâncimea canalului.
În plus, rețineți că pentru IS și gm mari, rezistențele parazitare RS și RD trebuie reduse la minimum.

## Slide 64
Parametrii utilizaâi pentru MESFET: lățimea de bandă a câștigului, frecvența maximă de oscilație, fmax, și frecvența în care câștigul de putere unilateral al MESFETeste egal cu unu, ft. Prin unele aproximări:
vsat ≈ 6 x 10^10 µm/s (GaAs cu niveluri de dopare de obicei în canal), lungimea porții trebuie să fie mai mică sub 1 µm pentru ca ft > 10 GHz.
Parametrul f max poate fi aproximat ca
Din cele două expresii pentru ft și fmax, este evident că lungimea G ar trebui făcută cât mai mică posibil. Dar, pentru ca poarta să aibă control eficient asupra curentului canalului, lungimea porții L trebuie să fie mai mare decât adâncimea canalului, z, sau L/z > 1. Acest lucru necesită o adâncime a canalului de ordinul a 0,05 - 0,3 µm pentru MESFET (GaAs). Adâncimea mică a canalului impune ca concentrația purtătorilor în canal să fie cât mai mare pentru a menține curent ridicat

## Slide 66: MESFET- AVANTAJE / DEZAVANTAJE
Avantajul cheie al MESFET - Dispozitiv unipolar (influența minoritarilor f.mică, deci frecvența de lucru mare; Deoarece mobilitate electronilor in GaAs este de 20 ori m.mare ca a glurilor – canalul conductiv este totdeauna de n-tip.
Dezavantajul structurii MESFET este prezența G metalice Schottky. Aceasta limitează tensiunea de polarizare directă pe G la tensiunea de activarea diodei Schottky. Această tensiune de activare este de obicei de 0,7V pentru diodele Schottky GaAs. Prin urmare, tensiunea de prag trebuie să fie mai mică decât această tensiune de activare. Ca urmare, este mai dificil să se fabrice circuite care conțin un număr mare de MESFET-uri cu mod de amplificare.

## Slide 67: Difference JFET, MESFET, MOSFET, HEMT
Within FETs, there are four different types of FETs:
Metal-oxide semiconductor FETs - MOSFETs, also known as insulated gate FETs
Junction FET -JFET
Metal-semiconductor FETs –MESFET (MEOSFET)
High electron mobility transistor – HEMT
Tranzistoarele MOSFET, MESFET și HEMT pot funcționa în două moduri diferite: modul de îmbogățire și modul de epuizare. În modul de îmbogățire, aplicarea unei tensiuni de poartă pornește dispozitivul, în timp ce în modul de epuizare, trebuie aplicată o tensiune de poartă pentru a opri dispozitivul.
Polaritatea canalului va determina polaritatea tensiunii de poartă necesară pentru a modula conductanța canalului FET-ului. Rețineți că JFET-urile pot funcționa doar într-un mod - de epuizare.