## Slide 1: TRANZISTOARE UNIPOLARE: JFET, MESFET, MOSFET, HEMT ...

## Slide 2: TEC sau UNIPOLARE
W. Shockley - 1952: impedanţa foarte mare de intrare, cu toate avantajele practice.
TEC - ul este un rezistor a cărui secţiune / rezistivitate este controlată de un câmp electric, de unde şi denumirea (efect de câmp).
Conducţia electrică are loc într-un “canal” conductiv generat într-un material SC, ale cărui dimensiuni geometrice sau concentraţii de purtători de sarcină pot fi controlate cu ajutorul unui câmp electric (transversal pe direcţia de curgere a curentului), creat între un electrod de comandă numit GRILĂ (POARTĂ) (câmpul electric fiind determinat de potenţialul său), situat în vecinătatea CANALULUI şi VOLUMUL SC în care este format sau indus acesta.
Se reaminteşte legea lui Ohm: R= U/R sau = UxG, unde R = ρ L/S. Practic, câmpul electric acţionează asupra secţiunii canalului (S) sau asupra rezistivităţii, modificându-se R şi în final I.
Curentul curge printr-o zonă SC ( CANAL) între doi electrozi, unul numit SURSĂ - pentru că livrează purtătorii de sarcină şi celălalt numit DRENĂ – colectează purtătorii de sarcină.

## Slide 3
Type | Junction FET |  | Metal Oxide Semiconductor FET |  |  | 
 | Depletion Mode |  | Depletion Mode |  | Enhancement Mode | 
Bias | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF
N-channel | 0V | -ve | 0V | -ve | +ve | 0V
P-channel | 0V | +ve | 0V | +ve | -ve | 0V

## Slide 4: TECJ /JFET

## Slide 5: TECJ (cu grila joncțiune)
TECJ cu canal n – mai răspândite
Sunt 3 condiții de operare de bază;
A). VGS = 0, VDS crește la o valoare careva pozitivă;
B). VGS < 0, VDS la o anumită valoare pozitivă;
C). Rezistor controlat de tensiune.
Avem 3 terminale.
Drena și Sursa se conectează la n-canal;
Poarta (G) – se conectează la p-material

## Slide 6: TEC-J / JFET
Într-un semiconductor (bază) ce are un tip de conductivitate se realizează două zone de conductivitate de tip opus, realizându-se astfel două joncţiuni. Prin contactarea celor două zone de conductivitate de tip opus apare electrodul de poartă (G). Contactarea pe cele două laturi opuse ale bazei duce la obţinerea electrozilor de drenă (D) respectiv sursă (S).
O deosebire esenţială între TB şi TEC - la TB controlul curentului de colector se realizează cu un curent de bază, pe când la TEC controlul curentului de drenă se realizează cu o tensiune aplicată între poartă şi sursă.
Polarizarea joncţiunii G-S este întotdeauna inversă pentru a beneficia de efectul de tranzistor.
Polarizarea directă a joncţiuni G-S nu produce efect de tranzistor, - curentul ân acest caz va depinde exponenţial de tensiunea aplicată şi dacă acesta nu este limitat va duce la distrugerea joncţiunii, deci a TECJ.

## Slide 7: A) VGS = 0
Trei lucruri se întâmplă când VGS = 0 și VDS crește de la 0 la o tensiune mai pozitivă:
- Canalul este de natură rezistivă - se formează astfel un gradient de tensiune de-a lungul canalului, această tensiune devenind mai puțin pozitivă de la D spre S. Rezultatul este că joncțiunea pn are o polarizare inversă ridicată la D și o polarizare inversă mai mică la S. Regiunea de epuizare (p-G cu n-canal) se extinde pe măsură ce electronii din n-canal recombină cu golurile din p - G.
- creșterea regiunii de epuizare scade secțiunea canalului n, ceea ce crește rezistența canalului n.
- Dar, chiar dacă rezistența n-canalului crește, curentul (ID) (de la Sursă la Dren) prin n-canal n crește. Acest lucru se datorează faptului că VDS crește.

## Slide 8: Regimul pinch-off
Dacă VGS = 0 și VDS este crescut în continuare la o tensiune mai pozitivă, atunci zona de epuizare devine atât de mare încât îneacă n-canalul lângă regiunea D.
Acest lucru sugerează că curentul din n-canal (ID) ar scădea la 0A, dar se stabilizează la un IDSS.
Mecanism: Cu creșterea VDS polarizarea inversă G-D crește, extinzând regiunea de epuizare până când „înneacă” canalul de lângă D.
Regiunea de saturație (activă): La pinch-off (VDS >=Vp - VGS), creșterea VDS nu mai cauzează creșterea ID, se saturează la un nivel constant ID = IDSS(1-VGS/Vp)^2.
Punct de tranziție: limita unde TECJ se deplasează din regiunea ohmică (liniară) în regiunea de saturație.
Aplicație: regiunea este utilă pentru amplificarea semnalelor și furnizarea de surse de curent constant, deoarece curentul este controlat de tensiunea porții (VGS ) mai degrabă decât de tensiunea drenului.
N-channel resistance
Increasing resistance due to narrowing channel
NOTĂ. Pinch-off-ul nu este același lucru cu regiunea cut-off; în timp ce canalul este restricționat, curentul încă circulă, spre deosebire de regiunea cut-off, unde este suficient de negativ pentru a opri complet dispozitivul.

## Slide 9: B) VGS < 0, VDS la o valoare pozitivă
Când VGS devine mai negativ regiunea de sărăcire se extinde și ID < IDSS
Pinch-off va apărea la o tensiune mai mică (Vp).
• ID scade (ID < IDSS) chiar dacă VDS crește.
• În cele din urmă, ID = 0A. VGS în acest moment se numește Vp sau VGS(off).
• De asemenea, la niveluri ridicate de VDS, JFET-ul se străpunge: ID va crește necontrolat dacă VDS > VDSmax.

## Slide 10: C) Voltage-controlled regime
Regiunea din stânga punctului de pinch-off se numește regiune ohmică. JFET poate fi utilizat ca rezistor variabil, unde VGS controlează rezistența dren-sursă (rd).
Pe măsură ce VGS devine mai negativă, rezistența (rd) crește.
Curentul drenei în regiunea activă:
Rețineți că valoarea curentului de dren va fi între zero (pinch-off) și IDSS (curent maxim). Cunoscând ID VDS, rezistența canalului (RDS) este
gm - câștigul de transconductanță”, deoarece JFET este un dispozitiv controlat în tensiune și care reprezintă rata de modificare a ID în raport cu modificarea UGS

## Slide 11: DC Load line & Q point
VDS = VDD – IDRD (1)
Sub in (1): VDS = 0,
VDD = -IDRD
ID = VDD/RD
Sub in (1): ID = 0
VDS = VDD

## Slide 12: Punct funcționare în repaos
Metoda datelor din circuitul alimentare:
Ridicăm o perpendiculară de la valoarea
VGSq = –VGG
Punctul de funcționare în repaos (Q) va fi intersecția perpendicularei cu caracteristica de transfer
Metoda grafică:
Determinăm caracteristica de transfer
Ecuația VGS = -IDRS va determină dreapta pe această caracteristică
Pentru găsirea a celor 2 puncte pentru construirea unei drepte, aplicăm ID =0A; care ne dă VGS =-IDRS = (0)RS = 0V
Al 2-lea punct necesită ca valoarea VGS (sau ID) să fie aleasă. Alegem valoarea ID egală cu jumătate de la valoarea de saturație:
ID = IDSS/2
VGS = -IDRS = IDSSRS/2

## Slide 13: p-Channel JFETS
JFET-ul cu canal p acționează la fel ca JFET-ul cu canal n, cu excepția faptului că polaritățile și curenții sunt inversate
Pe măsură ce VGS crește mai pozitiv:
• zona de epuizare crește
• ID scade (ID < IDSS) - • în cele din urmă ID = 0A
Rețineți că la niveluri ridicate de VDS, JFET ajunge la străpungere. ID crește necontrolat dacă VDS >VDSmax

## Slide 14: JETF: Moduri de operare
Sursa comună - (ca emitor comun), intrarea este aplicată la G, iar ieșirea este - D. Cel mai comun mod de funcționare datorită Z de intrare mare și amplificării bune a tensiunii. În circuit de amplificare semnalul de ieșire este cu 180°„defazat” de intrare
Poartă comună (ca baza comună), intrarea este aplicată S, iar ieșirea sa este la D, poarta fiind conectată la masă (0v). Poarta comună are Z de intrare scăzută, dar o Z de ieșire ridicată. Acest tip de configurație este util în circuite de înaltă frecvență sau în circuite de adaptare a impedanței în care o impedanță de intrare scăzută trebuie adaptată la o impedanță de ieșire ridicată. Semnalul de ieșire este „în fază” cu intrarea.
Dren comun (ca colector comun), intrarea este aplicată la G, iar ieșirea sa este de la S. Are Z de intrare mare, Z de ieșire mică și un câștig de tensiune aproape unitar. Utili în amplificatoar tampon. Câștigul de tensiune este < 1,0, iar semnalul de ieșire este „în fază”, 0°cu semnalul intrare.

## Slide 15: Caracteristicile de transfer a TECJ
Caracteristica de transfer intrare-ieșire nu este simplă precum era pentru BJT
Într-un BJT, β indica relația dintre I (intrare) și IC.
Într-un JFET, relația dintre VGS (intrare) și ID (ieșire) este mai complicată.
De aici ușor determinăm ID pentru valoarea data a VGS!
Deoarece intrarea JFET (Gate) este acționată în tensiune, câștigul JFET nu poate fi numit câștig de curent, ca la BJT. ID este controlat de UGS, astfel încât graficul arată miliamperi pe volt (mA/V), iar curentul împărțit la tensiune (I/V) este CONDUCTANȚA, panta acestui grafic (câștigul JFET) se numește TRANSCONDUCTANȚĂ FORWARD sau MUTUALĂ, care are simbolul gm. Prin urmare, cu cât valoarea lui gm este mai mare, cu atât amplificarea este mai mare. Observați că VGS este afișat întotdeauna negativ; în realitate, poate fi zero sau puțin peste zero, dar G este întotdeauna mai negativă decât canalul de tip N dintre S-D.
De asemenea, panta curbei în caracteristica de transfer este mai puțin abruptă decât cea a caracteristicii de Conductanță Mutuală pentru un BJT tipic. Aceasta înseamnă că un JFET va avea un câștig mai mic decât cel al unui BJT

## Slide 16: Performanțe JFET vs BJT
Rintrare = 10^10 Mohm comparativ cu 2-3 kOhm la BJT!
O altă caracteristică a JFET-ului care îl face mai potrivit pentru utilizarea la frecvențe foarte înalte decât BJT este absența joncțiunilor în canalul de conducere al JFET. Într-un BJT există două joncțiuni PN care formează condensatoare mici (între B-E și B-C), datorită joncțiunilor PN. Aceste condensatoare limitează performanța la frecvență înaltă, deoarece oferă căi de feedback negativ la frecvențe înalte.
Deoarece JFET este, de fapt, doar o placă de Si între Sursă și Dren, capacitățile parazite care există în BJT, astfel încât performanța la frecvență înaltă este îmbunătățită, făcând JFET utilizabile chiar și la sute de MHz.
VIDEO JFET
https://learnabout-electronics.org/Semiconductors/images/JFET%20Operation.webm

## Slide 17: MESFET
MESFET-urile (T cu efect de câmp Me-Sc) sunt tranzistoare de înaltă frecvență (45 GHz), fabricate din e.g. GaAs, InF, care utilizează o joncțiune Schottky pentru poartă (G) în loc de o joncțiune p-n (ca JFET-urile) sau un strat de oxid (ca MOSFET-urile).
Sunt dispozitive active, de mare viteză și cu zgomot redus, utilizate frecvent în circuitele cu microunde.

## Slide 18: MESFET
Constă dintr-un canal conductor poziționat între o regiune de contact S și D. Canalul stratului conductiv este un SC slab dopat crescut epitaxial pe un izolator strat bufer.
Un strat puternic dopat (n+) este crescut pe suprafață pentru fabricarea contactelor ohmice la tranzistor. Acest strat este gravat în regiunea canalului. Alternativ, implantarea ionică poate fi utilizată pentru a crea canalul n și regiunile de contact ohmic puternic dopate direct în substratul semiizolant. Două contacte ohmice, S și D, sunt fabricate pe stratul puternic dopat pentru a oferi acces la circuitul extern. Între cele două contacte ohmice, se fabrică un contact redresor sau Schottky. De obicei, contactele ohmice sunt pe bază de Au-Ge, iar contactul Schottky este Ti-Pt-Au.
Fluxul purtătorului de la S la D este controlat de o poartă (G) metalică Schottky. Controlul canalului este prin variația lățimii stratului de epuizare de sub contactul Schottky care modulează grosimea canalului conductor și, prin urmare, curentul.
Diferență cheie – nu există izolator sub poartă peste regiunea activă de comutare.

## Slide 19: Funcționarea MESFET
Este ușor de înțeles luând în considerare mai întâi caracteristicile I-V ale dispozitivului fără contactul de poartă (figura de mai jos).
Aplicăm o polarizare mică între S și D, un curent va circula între S-D. Cu creșterea tensiunii crește, curentul crește liniar cu o rezistență (suma RS, RD, RDS),
Tenisiunea crește în continuare, câmpul electric aplicat devine mai mare ca câmpul electric necesar pentru saturarea vitezei electronilor. În condiții de polarizare mare este o expresie alternativă pentru ID, care leagă curentul direct de parametrii canalului (fără considerarea rezistențelor parazie RS și RD):
Z - lățimea canalului; b(x) - adâncimea efectivă a canalului; q - sarcina electronului; n(x) - densitatea electronilor; v(x) - viteza electronului, funcție de câmpul electric de-a lungul canalului. Dacă v(x) se saturează, și ID se va satura. Acest curent de saturație se numește IDSS

## Slide 20
Acum considerăm prezența electrodului G plasat peste canal, dar fără polarizare a G, VG = 0. O regiune de epuizare formată sub electrodul G reduce adâncimea efectivă a canalului, b(x), și, prin urmare, crește rezistența la curgerea curentului S-D. Adâncimea regiunii de epuizare depinde de căderea de tensiune pe joncțiunea Schottky. Deoarece curentul care curge prin canal este echivalent cu un flux de curent printr-un rezistor distribuit, există o cădere de tensiune mai mare pe capătul D canalului decât la capătul S. Ca rezultat, o adâncime a regiunii de epuizare mai mare pe partea D canalului. Adâncimea neuniformă a canalului are două efecte asupra funcționării MESFET:
(a) există acumulare de electroni pe partea S și o epuizare de electroni pe partea D regiunii de epuizare. Acest dipol de sarcină creează o capacitate de feedback (numită CDC) între D și canal.
(b) în cazul câmpului electric datorat dipolului, acesta se adună la câmpul electric aplicat, determinând apariția condițiilor de saturație la o VD mai mică.

## Slide 21
Prin aplicarea unei polarizări la joncțiunea G, se poate controla adâncimea de epuizare și, prin urmare, rezistența fluxului de curent S-D și curentul de saturație Is Dacă se aplică o polarizare negativă a G suficient de mare, adâncimea regiunii de epuizare va fi egală cu adâncimea canalului, sau canalul va fi deconectat. Această polarizare a G se numește tensiune de deconectare și este dată de
În condiții de pinch-off, curentul de D scade la o valoare foarte mică. Prin urmare, tranzistorul poate acționa ca o rezistență controlată în tensiune sau ca un comutator.
Cea mai importantă caracteristică a MESFET este capacitatea de a crește nivelul de putere al unui semnal cu microunde sau că oferă câștig. Deoarece ID poate fi modificat considerabil prin mici variații ale potențialului G, MESFET pot fi modelate ca o sursă de curent controlată în tensiune.Transconductanța:
Folosind aproximarea pe canal scurt:
unde IS - curentul maxim dacă canalul ar fi complet neepuizat în condiții de viteză saturată
Deoarece IS este proporțional cu adâncimea canalului, iar tensiunea pinch-off VP este proporțională cu pătratul adâncimii canalului, gm este invers proporțional cu adâncimea canalului.
În plus, rețineți că pentru IS și gm mari, rezistențele parazitare RS și RD trebuie reduse la minimum.

## Slide 22: Parametrii MESFET
lățimea de bandă a câștigului, frecvența maximă de oscilație, fmax, și frecvența în care câștigul de putere unilateral al MESFETeste egal cu unu, ft.
vsat ≈ 6 x 10^10 µm/s (GaAs cu niveluri de dopare de obicei în canal), lungimea porții trebuie să fie mai mică sub 1 µm pentru ca ft > 10 GHz.
Parametrul f max poate fi aproximat ca
Din cele două expresii pentru ft și fmax, reiese că lungimea G ar trebui cât mai mică posibil. Dar, pentru ca poarta să aibă control eficient asupra curentului canalului, lungimea porții L trebuie să fie mai mare decât adâncimea canalului, z, sau L/z > 1. Acest lucru necesită o adâncime a canalului de ordinul a 0,05 - 0,3 µm pentru MESFET (GaAs). Adâncimea mică a canalului impune ca concentrația purtătorilor în canal să fie cât mai mare pentru a menține curent ridicat

## Slide 23: MESFET- AVANTAJE / DEZAVANTAJE
Avantajul cheie al MESFET - Dispozitiv unipolar (influența minoritarilor f.mică, deci frecvența de lucru mare; Deoarece mobilitate electronilor in GaAs este de 20 ori m.mare ca a glurilor – canalul conductiv este totdeauna de n-tip.
Dezavantajul structurii MESFET este prezența G metalice Schottky. Aceasta limitează tensiunea de polarizare directă pe G la tensiunea de activarea diodei Schottky. Această tensiune de activare este de obicei de 0,7V pentru diodele Schottky GaAs. Prin urmare, tensiunea de prag trebuie să fie mai mică decât această tensiune de activare. Ca urmare, este mai dificil să se fabrice circuite care conțin un număr mare de MESFET-uri cu mod de amplificare.

## Slide 24: MOSFET
Pe lângă TECJ există un alt tip de TEC a cărui intrare de poartă este izolată electric de canalul principal de transport de curent și, prin urmare, se numește tranzistor cu efect de câmp de poartă izolată. Cel mai comun tip de poartă izolată FET sau IGFET, așa cum este numit uneori, este tranzistorul cu efect de câmp cu semiconductor de oxid de metal sau MOSFET.
Tipul MOSFET de tranzistor cu efect de câmp are o poartă „oxid de metal” (de obicei SiO2, care este izolată electric de canalul principal N sau P al SC.
Această izolație a porții de control face ca rezistența de intrare a MOSFET-ului să fie extrem de mare în regiunea MOhmi și aproape infinită. Deoarece terminalul de poartă este izolat de canalul principal care transportă curentul „„NU curge curent în poartă”” și, ca JFET, MOSFET-ul acționează, de asemenea, ca un rezistor controlat de tensiune. De asemenea, ca și JFET, această rezistență de intrare foarte mare poate acumula cu ușurință sarcini electrice statice mari, ceea ce duce la ușor la străpungerea MOSFET-ului, cu excepția cazului în care sunt manipulate sau protejate cu grijă.

## Slide 25: Simboluri TECMOS
(a) Simboluri generale cu evidențierea terminalului de substrat B
(b) Simboluri simplificate în care substratul este legat la sursă
(c) alte simboluri frecvente

## Slide 26: TEC cu grila izolată (TECMOS)
Vedem că au grila izolată (cu SiO2) faţă de canalul conductor.
Conducţia electrică va avea loc într-un canal conductor între sursă şi drenă. În funcţie de natura acestuia, există două tipuri de TECMOS: cu canal indus; cu canal iniţial.
În esenţă un TECMOS este un condensator ale cărui plăci sunt grila şi substratul, dielectricul condensatorului fiind format din stratul izolator (capacitorul MOS).

## Slide 27: Structura n- MOSFET (n-tip)
L canal = 0.1 … 3 mm
W canal = 0.2 … 100 mm
Grosimea Tox= 2 … 50 nm
Secțiunea transversală a MOSFET
Pentru a avea curent între terminalele de drenă și sursă este necesară formarea unui canal cu purtători majoritari de tip n

## Slide 28: Cont.

## Slide 29: Formarea canalului în n-MOS
Polarizare absentă la poartă : joncțiunile Sursă –Substrat și Substrat-Drenă sunt polarizate invers – conducție zero.
Polarizare la poartă - formare de canal conductor

## Slide 30
Condensatorul MOS:o structură metal-oxid-SC
Avem substrat SC cu un strat subțire de oxid și un contact metalic superior, denumit și poartă.
Al doilea strat de metal formează un contact ohmic cu partea din spate a SC, denumit și volum. Structura prezentată are p-substrat. Ne vom referi la acesta ca un condensator MOS de tip n, deoarece stratul de inversare conține electroni.
Pentru a înțelege diferitele moduri de polarizare ale unui condensator MOS, considerăm 3 tensiuni de polarizare diferite. Unul subtensiunea substratului, al 2lea între tensiunea substratului și tensiunea de prag, VT și, în final, a 3-ea mai mare decât tensiune de prag VT. Aceste regimuri de polarizare sunt numite mod de funcționare de acumulare, epuizare și inversare.
Distribuțiile de sarcină asociate fiecăruia dintre ele sunt prezentate în Figura alăturată

## Slide 31
Acumularea - la tensiuni negative (UG < UB) în care sarcina negativă de pe poartă atrage goluri din substrat (bază) la interfața oxid-semiconductor.
Epuizarea - la tensiuni pozitive UB >UG <UTh. Sarcina pozitivă de pe poartă respinge golurile mobile în substrat. Prin urmare, SC este epuizat de purtători mobili la interfață și o sarcină negativă, din cauza ionilor acceptori ionizați, rămâne în regiunea sarcinii spațiale.
Tensiunea care separă acumularea de epuizare se mai numește tensiune de bandă plată, VFB.
Inversarea are loc la tensiuni duble peste tensiunea de prag. În inversare, există un strat de inversare încărcat negativ la interfața oxid-SC în exces față de stratul de epuizare. Acest strat de inversare se datorează purtătorilor minoritari, care sunt atrași de interfață de UG pozitivă.
Pe măsură ce crește și mai mult polarizarea porții, lățimea stratului de epuizare abia crește mai mult, deoarece sarcina din stratul de inversare crește exponențial cu potențialul de suprafață

## Slide 32: Diagrame energetice MOS
Diagrama benzilor energetice MOS structurei polarizate în regim de lucru de inversie
Oxidul este caracterizat ca un SC cu Eg foarte mare, care blochează orice flux de purtători între SC- Me (porții). Îndoirea benzii în SC denotă prezența unui strat de epuizare. La interfața oxid-SC, EF este aproape de marginea BC, cum era de așteptat când este o densitate mare de electroni prezenți. Interesant de remarcat este că, deoarece oxidul se comportă ca un izolator ideal, SC este în stare termoechilibru chiar și atunci când la poartă este tensiune.

## Slide 33: Crearea canalului pentru curgerea curentului
Un n canal poate fi indus la top-ul substratului / sub poartă prin aplicarea unui potențial pozitiv la poartă
Canalul este un strat inversat (UNDE?)
Valoarea VGS la care se acumulează un număr suficient de electroni mobili acumulați pentru a forma un canal conductiv se numește potențial de prag (threshold voltage) (Vt)
VGS > VP VDS = 0 ID = 0
Datorită câmpului electric creat de VGB >0, electronii din substrat se adună sub grilă iar golurile de sub grilă sunt respinse. Sub grilă este creată inversie de populație. Apare canal de tip n între D și S. ID = 0 deoarece VDS = 0

## Slide 34: Curentul drenei la potențial mic vDS
Un N-MOS tranzistor cu vGS > Vt și cu valoare mică a vDS are adâncimea (grosimea ) canalului uniformă și n-MOS activează ca o rezistență .
Rezistența canalului este proporțională potențialului efectiv, sau potențialului în exces al porții (vGS – Vt) .
Curentul Drenei este proporțional cu (vGS – Vt) și vDS.

## Slide 35: Cont/ Regiunea liniară
Prin canal trece curent datorită tensiunii VDS>0. Ne aflăm în regiunea liniară VDS < VDSsat.
Canalul se îngustează deoarece electronii din imediata vecinătate sunt captați de regiunea drenei care are potențial pozitiv
ID = β [2(VGS – VP(th)) VDS – V2DS]
ID = (K/2)(W/L) [2(VGS – VP(th)) VDS – V2DS]
VGS > VP
0 < VDS < VDSsat
ID > 0

## Slide 36: Operarea în caz de creștere a vDS
Canalul indus devine trapezoidal.
Rezistența canalului crește cu creșterea vDS .
Curentul drenei este controlat de ambele potențiale
B

## Slide 37: Cont.
Tensiunea VDS a trecut de valoarea VDSsat. Electronii din imediata vecinătate a regiunii drenei sunt captați in regiunea de drenă puternic pozitivată. Canalul devine strangulat lângă drenă. Suntem în regiunea de strangulare sau de saturație sau regiunea activă.
ID practic nu mai depinde de tensiunea drenă – sursă VDS >VDSsat.
ID = β(VGS – VP)2(1+ VDS/VA) ≈ β(VGS-VP)2
sau ID ≈ (K/2)(W/L)(VGS – VP)2
VGS > VP
VDS > VDSsat
ID > 0

## Slide 38: Strangularea canalului
Când VGD = Vt sau VGS - VDS = Vt , canalul se închide
  Stratul inversat dispare la punctul limitrof drenei
  Dar curentul Drenei nu dispare!

## Slide 39: Curentul drenei la strangularea canalului
Electronii trec prin area strangulată foarte repede de aceea curentul continua să se mențină la un nivel mic - similar unui flux de apă la hidrocentrale
Pinched-off channel

## Slide 40: Curentul Drenei la strangularea canalului
Curentul Drenei este saturat și controlat exclusiv de vGS
vGS crează canalul.
Creșterea vGS va crește conductanța canalului.
În regiunea de saturație numai vGS controlează ID.
În regiunea sub potențialul de închidere, ID=f (exp vGS)

## Slide 41: n-TEC MOS Caracteristici de transfer
Pentru a înțelege funcționarea TMOS vom studia caracteristicile statice la terminalele TMOS cu canal n
Caracteristicile de transfer iD(vGS)
Carcateristicile de ieșire iD(vDS)

## Slide 42: Caracteristici de transfer

## Slide 43: Caracteristici de ieșire

## Slide 44: Caracteristicile de ieșire ale n - MOS
2 regiuni distincte
  Cutoff region
Potențialul polarizare VGS < Vt
iD = 0
Tranzistorul este comutat off.
Și operează în această regiune ca comutator (cheie electronică)
  Triode region
  Saturation region

## Slide 45: Regiunea Triodă
Potențialul polarizare
Grosimea canalului se schimbă de la uniformă ca grosime la trapeziedal.
Curentul Drenei este controlat nu numai de vDS dar și de vGS
La potențial drenă-sursă suficient de mic – TEC MOS operează ca o rezistență liniară
process transconductance parameter

## Slide 46: Regiunea de saturație
Potențialul polarizare
Canalul este strangulat.
Curentul drenei este controlat numai de vGS
Curentul drenei este independent de vDS și se comportă ca o sursă de curent ideală
Caracteristica de transfer iD–vGS canal imbogățit n-MOS în regim de saturație
Vt = 1 V, k’n W/L = 1.0 mA/V2
Dependență pătratică iD–vGS

## Slide 47: Caracteristici n-(sărăcit) MOS
Expression of characteristic equation
Drain current with
the iD–vGS characteristic in saturation

## Slide 48: Modularea lungimii canalului
Explicație pentru modularea lungimii canalului
Punctul ciupit/tăiat se deplasează la terminalul sursă cu tensiunea vDS crescută.
Lungimea efectivă a canalului a fost redusă
Rezistența canalului a scăzut
Curentul drenei crește odată cu creșterea tensiunii vDS.
Consumul de curent este modificat de modulația lungimii canalului
Pinched-off channel

## Slide 49: Modularea lungimii canalului
Parametrul MOSFET VA depinde de tehnologia procesului și, pentru un proces dat, este proporțional cu lungimea canalului L.

## Slide 50: Modularea lungimii canalului
Tranzistoarele MOS nu se comportă ca o sursă de curent ideală datorită modulării lungimii canalului.
Rezistența de ieșire este finită.
Rezistența de ieșire este invers proporțională cu curentul drenei

## Slide 51: Efectul de volum
În circuitul discret, de obicei, nu există niciun efect de volum datorită conexiunii dintre corp și terminalul sursă.
În circuitul IC, substratul este conectat la cea mai negativă sursă de alimentare pentru circuitul nMOS pentru a menține joncțiunea p-n polarizată inversă
Efectul volumului – tensiunea corpului poate controla iD
Lărgiți stratul de epuizare
Reduceți adâncimea canalului
Tensiunea de prag este crescută
Curentul drenei este redus
Efectul de volum poate cauza degradarea performanței.

## Slide 52: Efectul de temperatură și regiunea străpungerii
Curentul drenei se va micșora cu creșterea temperaturii
Străpungerea / Breakdown
  Avalanche breakdown
  Punched-through
  Gate oxide breakdown

## Slide 53: Efectul capacității porții
MOSFET operates at triode region
MOSFET operates at saturation region
MOSFET operates at cutoff region

## Slide 54: Capacitatea de suprapunere
Overlap capacitance results from the fact that the source and drain diffusions extend slightly under the gate oxide.
The expression for overlap capacitance
Typical value
This additional component should be added to Cgs and Cgd in all preceding formulas

## Slide 55: Capacitatea joncțiunii
Source-body depletion-layer capacitance
drain-body depletion-layer capacitance

## Slide 56: Amplificarea în curent
Câștig în curent
Unity-gain frequency

## Slide 57: Difference JFET, MESFET, MOSFET, HEMT
Within FETs, there are four different types of FETs:
Metal-oxide semiconductor FETs - MOSFETs, also known as insulated gate FETs
Junction FET -JFET
Metal-semiconductor FETs –MESFET (MEOSFET)
High electron mobility transistor – HEMT
Tranzistoarele MOSFET, MESFET și HEMT pot funcționa în două moduri diferite: modul de îmbogățire și modul de epuizare. În modul de îmbogățire, aplicarea unei tensiuni de poartă pornește dispozitivul, în timp ce în modul de epuizare, trebuie aplicată o tensiune de poartă pentru a opri dispozitivul.
Polaritatea canalului va determina polaritatea tensiunii de poartă necesară pentru a modula conductanța canalului FET-ului. Rețineți că JFET-urile pot funcționa doar într-un mod - de epuizare.

## Slide 58: Compararea caracteristicilor FET

## Slide 59: II. P-MOS & CMOS

## Slide 60: Dispozitive TEC MOS cu canal p
Pentru ce le studiem?
  Sunt utilizate în circuite discrete.
  Sunt importante ca MOS complementare MOS sau CMOS circuite.

## Slide 61: p channel device
Structura
  Substratul este n tip și stratul inversat p tip.
  Purtători mobili sunt goluri.
  Potențialul de prag (Threshold voltage) - negativ.
  Toate tensiunile și curenții sunt opuse celor ale dispozitivului cu n canale.
  Funcționarea fizică este similară cu cea a dispozitivului cu n canale.

## Slide 62: Dual Gate MOSFET
MOSFET-urile cu dublă poartă provin din MOSFET standard.
Au două terminale de poartă (G), care permit un control mai precis al curentului, făcând MOSFET potrivite pentru circuite de înaltă frecvență.
Terminalul de G suplimentar ajută la îmbunătățirea controlului câștigului, la îmbunătățirea performanței semnalului și la reducerea distorsiunii.
Aceste caracteristici îl fac ideal pentru utilizarea în mixere, amplificatoare de radiofrecvență (RF) și dispozitive de comunicații.

## Slide 63: Complementary MOS sau CMOS
Tranzistorul PMOS este format în n mediu.
Este de asemenea posibilă un alt aranjament în care este utilizat un corp de tip n și dispozitivul n este format într-un mediu p.
CMOS este cel mai utilizat dintre toate circuitele analogice și digitale IC.

## Slide 64: Introducere
În MESFET, JFET... poarta este izolată de canal printr-o barieră creată fie de o barieră Schottky, fie de o joncțiune p-n. Sarcina electrică în canal este asigurată de dopanții din canal, care livrează sarcină electrică, DAR provoacă și împrăștierea lor reducând mobilitatea.
Putem să avem sarcini în canal, dar să evităm împrăștierea dopanților?
Acest lucru este posibil în MOSFET cu Si unde sarcina poate fi indusă prin inversare, dar aceasta nu exclude împrăștierea sarcinilor la suprafață poate reduce mobilitate la jumătate.
Ideal ar fi să existe o heterostructură crescută epitaxial unde inversiunea benzii ar avea loc.

## Slide 65: Structura HEMT
Tranzistorul de înaltă mobilitate electronică (HEMT) este un FET cu heterostructură (Takashi Mimura). Principiul său se bazează pe o heterojoncțiune care constă din cel puțin două materiale SC diferite aduse în contact. Din cauza Eg diferite și a alinierii lor relative una față de cealaltă, discontinuitățile benzilor apar la interfața dintre cele două SC. Aceste discontinuități sunt numite decalaje ale benzilor de conducție și valență ΔEc și ΔEv. Prin alegerea materialelor și compozițiilor adecvate ale acestora, decalajul benzii de conducție poate forma o groapă de potențial triunghiular care confinează electronii în direcție orizontală. În interiorul gropii, electronii se pot mișca doar într-un plan bidimensional paralel cu heterointerfața și, prin urmare, sunt denumiți gaz de electroni bidimensional (2DEG)..
Generalized energy band diagram of HEMTs.
HEMT (high-electron-mobility transistor

## Slide 66
Electronii de la atomii donor din SC cu Eg înaltă se revarsă în BC a SC cu Eg mai mică, creând un strat de dipol. Astfel, va apărea o schimbare de potențial datorită mișcării electronilor și va fi indus un câmp electric între SC. Câmpul electric indus va tinde deplasarea electronilor înapoi în BC a SC cu Eg largă. Procesele de drift și difuzie continuă până la echilibru.
Acum, materialul cu Eg mică nedopat are acum purtători majoritari în exces, ceea ce crește viteza de comutare. Interesant este că SC nedopat cu Eg mic nu are atomi donori care să provoace împrăștiere și asigură astfel o mobilitate ridicată.
Alt aspect interesant este că discontinuitățile benzilor de-a lungul BC și BV pot fi proiectate pentru a controla tipul de purtători în interiorul și în afara HEMT. Această difuzie a purtătorilor duce la acumularea de electroni de-a lungul limitei celor două regiuni din interiorul materialului cu Eg mică. Acumularea de electroni poate duce la un curent foarte mare în HEMT. Electronii acumulați sunt cunoscuți și sub denumirea de 2DEG. Atât BC, cât și BV se curbează în raport cu EF, rezultând o groapă cuantică umplută cu 2DEG și, în cele din urmă, se formează un canal conductiv. Ca rezultat, banda se modifică, produce o groapă cuantică în care electroni sunt prinși

## Slide 67: NMOS, PMOS, CMOS
CMOS - tehnologie de CI care utilizează atât MOSFET de tip N, cât și de tip P pentru a implementa funcții logice. Principalul avantaj al tehnologiei CMOS este consumul său extrem de redus de energie, deoarece se consumă doar la comutarea stărilor.
NMOS și PMOS proiectează în comun funcția logică: aceeași tensiune de intrare este utilizată pentru a activa un MOSFET și a dezactiva celălalt. NMOS este aranjat în rețeaua de tranziție descendentă între ieșire și masă iar PMOS este aranjat în rețeaua de tranziție ascendentă. Această rețea de tranziție ascendentă - descendentă este proiectată astfel încât, atunci când o rețea este activată, cealaltă rețea va fi dezactivată.

## Slide 68: NMOS vs PMOS
Tranzistoarele NMOS utilizează electroni rapizi. Acest lucru îi face buni pentru circuitele digitale de mare viteză. De asemenea, consumă puțină energie la comutare.
Tranzistoarele PMOS utilizează goluri mai lente. Consumă mai puțină energie atunci când sunt oprite. Blochează mai bine zgomotul. Acest lucru îi face buni pentru circuitele analogice și de consum redus de energie.
Tehnologia C(omplementary)MOS utilizează atât NMOS, cât și PMOS.
Category | NMOS | PMOS
Charge Carrier | Electrons (fast) | Holes (slow)
Gate Voltage to Turn ON | Positive (VGS > Vth) | Negative (VGS < Vth)
Switching Speed | Faster | Slower
Power Consumption | Lower at high speed | Slightly higher, better at low dropout
Physical Size | Smaller | Larger
Typical Use | High-speed digital, switches | Power management, analog, switches

## Slide 69: Key differences
 | JFET | MESFET | MOSFET | HEMT
Gate structure | Reverse biased p-n junction DC – 1GHz | Schottky barrier Up to 300 GHz | Oxide insulator Up to 300 kHz | Heterojunction AlGaAs/GaAs Up to 100 GHz (THz)
Input Z | High | Moderate/Low | Extremely high 10^10 - 10^15 Ω | High
Electron mobility | moderate | High (GaAs) | Moderate (Si) | Very high (2D electro gas channel)
Operation | Depletion only | Mostly depletion | Enh / Depl | Enh / Depl
Primary use | Lo-noise, audio | RF, microwave | Power, switching, Ics (VLSI) | High-speed radar, satellite, mobile comm.
Technology | Simple | Complex -GaAs | Very mature (Si) | Complex (MBE)
Functioning | Depletion mode only | in enrichment & depletion mode | in enrichment & depletion mode | in: enrichment & depletion mode
Protection type | Limiting current | Voltage clamping | Most fragile to ESD / Voltage clamping | Fast clamping/ gate drive