## Slide 1: BJT Tranzistoare

## Slide 3
Tranzistorul bipolar (BJT) a fost primul element de amplificare cu corp solid.
1925–1935 (Conceptualizare): Julius Edgar Lilienfeld a brevetat primul concept de tranzistor cu efect de câmp (FET) în 1925, urmat de Oskar Heil în 1935 - la acea vreme nu au fost produse dispozitive funcționale.
1945 – JFET brevetat de Heinrich Welker
1947 (23 Decembrie, Descoperirea): Bardeen și Brattain de la Bell Labs au creat primul transistor funcțional cu contact punctiform folosind Ge
1948 (Anunț public): Bell Labs a anunțat public invenția tranzistorului pe 30 iunie 1948.
1951 (BJT): William Shockley a dezvoltat tranzistorul bipolar de joncțiune, mai stabil și mai ușor de produs, permițând producția în masă.
1953 – primul JFET de George C.Dacey si Ian M.Rise, dar japonezii Nishizawa si Watanabe au solicit breve pentru ceva similar in 1950.
1954 (Tranzistor de Si): Texas Instruments a dezvoltat primul tranzistor comercial de Si, care era mai rezistent la căldură decât Ge.
Decembrie 1959 - dezvoltat MOSFET, inventat de Atalla si Dawon Kahng - care este acum cel mai produs dispozitiv din istorie
1979 – IGBT, K.Yamagami si Y.Akagiri (Mitsubisi Electric.

## Slide 5: Despre BJT…
Are trei secțiuni de SC dopați. Emitor, Colector, Baza care formează două joncțiuni pn între emițător și colector. Deoarece există două joncțiuni pn, prin urmare TB poate fi privit ca o combinație de două diode conectate spate-spate.
Regiunea colectorului - mai largă decât a emițătorului și bazei. În timpul funcționării TB la colector se generează multă căldură, prin urmare colectorul este mai mare pentru a disipa căldura dar si pentru a suporta un potential de strapungere mai mare.
Regiunea Bazei este mult mai subțire decât a emitorului și colectorului, și trebuie să fie mică în comparaţie cu lungimea de difuzie a purtătorilor de sarcină.
În general, joncțiunea E-B este polarizată direct, în timp ce joncțiunea C-B este polarizată invers. Rezistența joncțiunii polarizate direct este foarte mică în comparație cu cea a joncțiunii polarizate invers.
Emitorul este mult mai puternic dopat (N+ sau P+, 10^19 cm-3) ca baza, astfel încât să poată furniza un număr mai mare de purtători de sarcină (electroni sau goluri) la bază. Baza este ușor dopată (P- sau N-, 10^17 cm-3) și foarte subțire, pentru a minimiza recombinarea si trece majoritatea purtătorilor de sarcină injectați de emițător către colector. Concentrația de dopaj a regiunii colectoare este moderată (N- sau P-, 10^15 cm-3)

## Slide 6: Polarizarea BJT...
Polarizarea dublă inversă.
Unim la TBJ două surse de c.c. cu rezistențe de limitare a curentului asociate, - vezi în desen.
Acest circuit este compus din două bucle, una între emitor și bază și a doua între colector și bază.
În bucla B-E, alimentarea emițătorului VEE polarizează invers dioda emitor-bază. Similar, în bucla B-C în care alimentarea colectorului tot polarizează invers dioda colector-bază.
Rezultatul - practic niciun curent nu curge oriunde în circuit.
Dacă cele două surse sunt inversate în polaritate, atunci ambele diode devin polarizate direct și vedem curenți care curg în ambele bucle în funcție de valorile precise ale surselor și ale rezistențelor asociate.

## Slide 7: Polarizarea BJT...
Polarizăm direct dioda emitor-bază și simultan polarizăm invers dioda colector-bază:
Cu o pereche simplă de diode ne-am aștepta ca bucla B-E să arate un curent ridicat, iar bucla B-C să prezinte un curent neglijabil.
Cu un BJT este alt tablou. Ceea ce vedem este un curent mare în ambele bucle, iar acești curenți sunt aproape egali ca mărime. Cum?
Cheia pentru înțelegerea acestei situații este că baza BJT este subțire și ușor dopată. În schimb, modelul cu diodă dublă împarte baza în două bucăți separate de material și asta face toată diferența.
Pentru a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă aici, să aruncăm o privire mai atentă la acest circuit de polarizare direct-invers, dar de data aceasta analizăm diagrama BJT cu polarizările respective:

## Slide 8: Lucrul BJT...
Fluxul de electroni va facilita această explicație: arătăm direcțiile curenților folosind linii întrerupte.
Din partea stângă a diagramei, electronii ies din sursa de curent a emitorului și intră în emitorul N. Aici ei sunt purtători de sarcină majoritari. Epuizarea emitorului la bază creează o barieră energetică, cum era și cu o singură joncțiune PN. Atâta timp cât există un potențial suficient de la sursa emitorului, electronii vor fi împinși în bază. Acești electroni vor încerca să se recombine cu golurile majoritare din bază, totuși, deoarece baza este subțire fizic și ușor dopată, doar un mic procent din electronii injectați vor recombina cu golurile din bază și vor ieși din terminalul de bază înapoi la pământ (IB). Acest curent se numește curent de bază sau curent de recombinare. Între timp, marea majoritate a electronilor rămași (95% - 99%) vor tranzita către regiunea de epuizare a colector-bază și apoi către colector.
Odată ajunși în colector, electronii sunt din nou purtători majoritari și curg înapoi la borna pozitivă a sursei de alimentare a colectorului.

## Slide 9: Compararea diagramelor energetice ale p-n și BJT
Diagrama de energie a BJT este prezentată mai sus. Comparăm aceasta cu diagrama energetică a joncțiunii PN
La prima vedere, poate părea că emitorul și colectorul pot fi schimbate cu pozițiile fără nicio schimbare în funcționare.
În realitate acest lucru nu este posibil deoarece regiunile E și C sunt optimizate și nu sunt identice fizic.
Astfel, plasarea BJT într-un circuit înapoi, cu contactele emitorului și colectorului schimbate, va duce de obicei la un comportament imprevizibil și complex.

## Slide 10: Distribuția curenților n-p-n BJT în mod activ
considerăm funcționarea TB în mod activ
Această situație este ilustrată în Fig. pentru BJT n-p-n.
Două surse de tensiune externă sunt utilizate pentru a stabili condițiile de polarizare necesare pentru funcționarea în modul activ.
Valoarea tensiunii VBE este aleasă astfel, ca să asigure un potențial al bazei de tip p să fie mai mare ca a emitorului de tip n, astfel polarizând direct joncțiunea E-B.
Valoarea tensiunii colector-bază VCB este aleasă astfel ca să asigure ca colectorul de tip n să aibă un potențial mai mare ca al bazei de tip p, astfel polarizând invers joncțiunea C-B.
(Very small reverse current, due to drift of thermally generated minority carriers, are not shown.)

## Slide 11
Emitorul este puternic dopat și are o densitate mare de electroni. Dar baza este subțire, ușor dopată și are o densitate scăzută a golurilor. Deci, fluxul de curent (iE) între joncțiunea emițător-bază polarizată direct se datorează în principal purtătorilor de sarcină care circulă de la E la B. Acest proces emite electroni liberi în bază.
Dintre electronii emiși în B, aproximativ 5% se recombină cu golurile disponibile și evadează prin contactul bazei extern ca iB2, (iB=iB1+iB2 → iB1 se datorează golurilor majoritare). Iar 95% de electroni în bază rămași acționează ca purtători minoritari și sunt transportați în regiunea colectorului de câmpul electric al joncțiunii colector-bază polarizate invers. (fig). Acești electroni sunt apoi colectați de terminalul colectorului mai pozitiv care constituie curentul de colector (ic). Astfel: (iE) = (iB) + (iC)

## Slide 12
Să luăm acum în considerare electronii injectați din E în B. Acești electroni vor fi purtători minoritari în regiunea de bază de tip p. Deoarece baza este de obicei foarte subțire, în stare de echilibru, concentrația excesivă de purtător minoritari (electroni) din bază va avea un profil aproape liniar-drept, așa cum este indicat de linia dreaptă solidă din Fig. Concentrația electronilor va fi cea mai mare (notată cu np(0) la partea emitor) și cea mai mică (zero) la partea colector.
Ca în cazul oricărei joncțiuni p-n polarizate direct concentrația np(0) va fi proporțională cu exp (vBE/VT)
(1)
unde np0 este valoarea în echilibru termic a concentrației purtătorilor minoritari (electroni) în regiunea bazei,
vBE - tensiunea de polarizare directă a B-E,
VT tensiunea termică (aproximativ 25 mV la T=300K).
Motivul pentru concentrația zero la partea C-B este că tensiunea pozitivă a colectorului vCB determină ca electronii din acel capăt să “alunece” în regiunea de sărăcire a joncțiunii C-B.

## Slide 13
Astfel, rezumăm performanța tranzistorului npn după cum urmează:
IE = IC + IB . dar IC >> IB, deci IE ≈ IC .
• Joncțiunea bază-emitor este polarizată direct, deci VBE ≈ 0,7 V (Si).
• Joncțiunea bază-colector este polarizată invers, prin urmare VCB este mare.
• Curentul convențional curge în colector și bază și din emitor.
Definim câțiva parametri de performanță ai tranzistorului.
Raportul dintre Ic / Ie - α (alfa), de obicei > 0,95.
Un parametru mai util este raportul dintre IC / IB - β (beta) și se indică în specificații ale tranzistorului ca hFE (este unul dintre cei patru parametri hibrizi). Este denumit generic câștig de curent (dacă IB este în semnalul de intrare și IC este semnalul de ieșire, atunci β reprezintă coeficientul de amplificare sau câștig de semnal).
Pentru tranzistoarele cu semnal mic, β este de obicei în intervalul de la 100 la 200, deși poate fi mai mare.
Pentru tranzistoarele de putere, β tinde să fie mai mic, de la 25 la 50.
Prezentate ca formule / relații avem:
.

## Slide 14
Curentul colectorului (iC) Curentul bazei (iB) Curentul emitorului (iE)
unde: n =1; Curentul de saturație, 10^-12 < IS < 10^-14 A și potențialul termic VT = 25 mV
Notăm. Că iC este independent de VCB pentru VCB >=0. Astfel, colectorul se comportă ca o sursă ideală de curent continuu, la care curentul este determinat de VBE
Deoarece iC = aiE, iC = biB și a=b(b+1)
Unde b = amplificarea în curent la circuit cu emiter comun, a – amplificarea în circuit cu bază comună
Astfel, curentul emitorului este:

## Slide 15: pnp BJT
Versiunea PNP a BJT este creată prin schimbarea materialului pentru fiecare strat.
Rezultatul este inversul logic al NPN în ceea ce privește direcțiile curentului și polaritățile de tensiuni.
Adică, curentul convențional curge în emitor și din colector și bază (respectând fluxul de electroni al NPN).
În plus, tensiunile pe dispozitiv au polaritatea inversată, de exemplu, VBE ≈ -0,7 V.
Toate celelalte caracteristici rămân neschimbate, astfel încât ecuațiile de mai sus sunt încă aplicabile.
Aproape orice circuit bazat pe NPN are omologul său PNP

## Slide 17: p-n-p- transistor
The following are the major components of current:
IpE - Emitter current due to holes injected from emitter to base. InE - Emitter current due to electrons injected form B to E.
IrB - Base current due to recombination in the base region.
IpC - Collector current due to holes reaching the collector which are injected from the emitter.
ICBO - Reverse saturation current of collector-base junction with emitter open. This current is constituted by the minority carriers crossing the junction. It is also known as leakage current of collector-base junction.
IE = IpE + InE .
IC = - (IpC - ICBO)
IB = -(IrB + InE + ICBO)

## Slide 18: Funcționarea p-n-p BJT
Pentru un transistor curenții care circulă în dispozitiv sunt considerați pozitivi. Prin urmare, pentru un tranzistor p-n-p, curentul de emitor este pozitiv, iar curenții de colector și bază sunt negativi.
La acest tip BJT purtători majoritari sunt golurile.
Regiunea p a emitorului este puternic dopată cu goluri.
Regiunea n a bazei este foarte subţire şi slab dopată cu electroni.
Prin polarizarea directă a joncţiunii BE golurile din E difuzează cu uşurinţă prin joncţiunea BE către B. Aici, un procent foarte mic de goluri recombină cu electronii din bază şi formează curentul de bază.
Prin polarizarea inversă a joncţiunii BC majoritatea golurilor difuzează prin joncţiunea BC şi sunt atraşi către C de către tensiunea de alimentare a colectorului, formându-se astfel curentul de colector.

## Slide 19
Ecuația arată că eficiența injecției E-B poate fi maximizată prin minimizarea InE / IpE. Pentru a obține acest lucru, raportul dintre dopajul E și dopajul B trebuie să fie maxim.
Ecuația arată că factorul de transport prin bază poate fi maximizat prin minimizarea lui IrB. IrB poate fi minimizat prin reducerea dopajului în regiunea bazei și prin reducerea lățimii bazei. Dacă lățimea bazei este comparabilă cu lungimea de difuzie a purtătorilor minoritari (LB), majoritatea purtătorilor de sarcină care sunt injectați de la E la B se recombină în regiunea bazei, iar cei care ajung la colector vor fi foarte puțini. Prin urmare, lățimea bazei trebuie să fie mult mai mică decât lungimea de difuzie a purtătorilor minoritari (WB << LB).
Câștigul de curent comun-bază la scurtcircuit (α) al tranzistorului este definit ca
Pentru un tranzistor bun, α(dc) și α(ac) ≈ 1,0.
În joncțiunea C-B cu polarizare inversă, multiplicarea purtătorului are loc odată cu creștereaVCB, iar factorul de multiplicare (M) crește odată cu creșterea VCB. Multiplicarea avalanșei în regiunea colectorului este dată de

## Slide 20
Câștigul de curent de bază comun (α) este legat de eficiența injecției (γ) și de factorul de transport (αT):
Câștigul de curent al emitorului comun (β) este dat de
Este funcție de α prin :
Deoarece β este maxim atunci când α este maxim (≈ 1,0), α și β ale unui BJT pot fi max prin maximizarea eficienței injecției și a factorului de transport. Pentru aceasta, dopajul emitorului trebuie să fie maxim, dopajul bazei trebuie să fie minim, iar lățimea bazei trebuie să fie minimă.

## Slide 21
Regiunea colectorului
performanța BJT este funcție de parametrii din B și E. Pentru a îmbunătăți viteza de comutare și pentru a reduce capacitatea parazită, rezistența C trebuie să fie cât mai mică posibil. Astfel, doparea C trebuie să fie cât mai mare posibil. Dar acest lucru prezintă o problemă serioasă, cunoscută sub numele de străpungere (punch through). Regiunea B este foarte îngustă, lățimea sa neputând fi mărită cu orice preț. Pe măsură ce polarizarea inversă la joncțiunea C-B crește, stratul de epuizare se extinde din ce în ce mai mult în regiunea B. Dacă dopajul B < ca al C , stratul de epuizare pătrunde mai mult în B, reducând lățimea efectivă a B. Baza se epuizează complet la o tensiune inversă scăzută.
Penetrarea completă a stratului de epuizare în regiunea bazei se numește străpungere (punch through), care este o formă de defecțiune. Tensiunea C-B pierde controlul asupra curentului de colector. Pentru a evita străpungerea prematură (punch through la VCB scăzut), dopajul colectorului trebuie să fie mai mic decât dopajul bazei, astfel încât stratul de epuizare să pătrundă mai mult în regiunea colectorului. Dopajul scăzut al C crește rezistența C, reduce viteza de comutare și crește disiparea de putere.
Acest lucru invocă două cerințe contradictorii pentru doparea colectorului. Pentru a depăși într-o oarecare măsură, doparea colectorului din apropierea bazei este menținută mai mică decât doparea bazei, iar doparea colectorului din afara bazei este menținută mai mare decât doparea bazei. Un profil practic de dopare esteprezentat în Fig. Doparea în colectorul din apropierea bazei este mult mai mică decât cea din bază, ceea ce evită defectarea prematură prin străpungere. În același timp, doparea colectorului este ridicată în afara joncțiunii B-C, ceea ce ajută la reducerea rezistenței efective a colectorului într-o oarecare măsură.
Practical doping profile of BJT

## Slide 22: Benzile energetice N-P-N BJT în mod activ

## Slide 23: Modelul EBERS-MOLL pentru BJT
Constă din 2 diode (p-n joncțiuni) conectate back to back și baza p este comună
Adițional avem 2 surse de curent ce asigură cuplarea între joncțiuni
Aceste diode nu sunt izolate dar sunt interdependente, astfel curentul total printro diodă depinde de a doua diodă deoarece baza diodelor este comună și curentul diodei care trece prin joncțiunea B-E contribuie la curentul care curge prin joncțiunea B-C.
Dacă diodele ar fi izolate complet, ele ar fi caracterizate prin ecuațiile normale ale diodei clasice:

## Slide 24
Când aceste două joncțiuni sunt unite pentru a forma un BJT regiunea bazei este comună
Ideea modelului este că, dacă cunoaștem tensiunile aplicate joncțiunilor – se poate de evaluat curenții diferiți prin structură. Am determinat 3 terminale de curent

## Slide 25: Modelul Ebers-Moll
Modelul Ebers-Moll pentru BJT este un model electric al dispozitivului ca două diode ale căror curenți sunt determinați de legea normală a diodelor, dar cu rapoarte de transfer suplimentare pentru a cuantifica interdependența joncțiunilor, așa cum se arată în Fig.
Două surse de curent dependente sunt utilizate pentru a indica interacțiunea joncțiunilor. Interdependența este cuantificată prin rapoartele de transfer direct și invers αF și αR. Curenții diodelor sunt dați ca:

## Slide 26
Aplicând legile lui Kirghoff găsim curenții terminalelor:
IE = IF – αRIR αF = 0.98 – 0.99 typic
IC = αFIF – IR αR = 0.1 – 0.5 typic
IB = IE - IC
αF- (forward current gain), and
αR - (reverse current gain).
Aceasta ne dă:
numite ecuațiile Ebers-Moll pentru BJT
VT = termal voltage – 26 mV at room temperature

## Slide 27: Moduri de operare
Modelul Ebers-Moll BJT este un model bun al BJT, cu semnal mare și stare staționară, și permite ca starea de conducție să fie ușor determinată pentru diferite moduri de funcționare ale BJT. Modurile de funcționare sunt determinate de modul polarizării joncțiunilor.
Profilurile de sarcină pentru fiecare mod sunt prezentate în Fig.
(a) Mod active direct:
B-E polarizată direct, VBE – pozitiv; exp (^VBE/VT) >> 1,0
B-C polarizată invers, VBC – negativ. exp (^VBC/VT) << 1,0
Atunci, din model obținem:

## Slide 28
Mod activ invers:
B-E polarizată invers; VBE – negative exp (^VBE/VT) << 1,0
B-C polarizată direct, VBC – pozitiv exp (^VBc/VT) >> 1,0
Esențial: BJT conduce în direcția opusă.
Din model obținem:
Acest mod de lucru nu produce amplificare.
Este util în circuite pentru păstrarea curentului în circuite de comutare, e.g TTL.

## Slide 29
Modul Cut-Off
B-E nepolarizată, VBE = 0V B-C polarizată invers, VBC negativ
exp (^VBE/VT) = 1,0 exp (^VBCVT) << 1,0
Atunci:
ce este echivalent cu o conducție foarte joasă între E și C (vezi figura), deci este un circuit deschis

## Slide 30
Mod de saturare
B-E polarizată direct, VBE –pozitiv B-C polarizată direct, VBC – pozitiv
atunci:
În acest caz, cu ambele joncțiuni fiind polarizate direct: VBE ≈ 0,8 V, VBC ≈ 0,7 V; VCE =VBE –VBC = 0,1V
Notând o cădere de 0,1 V pe BJT de la C-E, ce este destul de scăzut, în raport cu curent substanțial BJT.
Astfel, considerăm că BJT are conductivitate foarte mare și acționează ca un comutator închis cu o rezistență sau conductivitate finită.

## Slide 31: Modelul Ebers Moll pentru p-n-p BJT

## Slide 32: Efectul Kirk
Câștigul de curent al unui BJT la curent mai mare scade datorită unui mecanism cunoscut sub numele de efect Kirk. Considerăm pnp BJT. Pe măsură ce polarizarea directă E-B crește, mai mulți purtători de sarcină (goluri) sunt injectați în regiunea B și colectați de regiunea C. În această condiție, aproximarea epuizării este invalidă în joncțiunea C-B. Sarcina pozitivă de pe partea de bază a stratului de epuizare crește, iar sarcina negativă de pe partea C a stratului de epuizare scade din cauza prezenței golurilor, așa cum se arată în Fig. Astfel, pentru un VCB dat, sunt necesari mai puțini donori pe partea n pentru a menține tensiunea la bornele joncțiunii. Prin urmare, stratul de epuizare de pe partea de bază se micșorează, iar lățimea bazei crește, reducând factorul de transport și câștigul de curent. Micșorarea stratului de epuizare de pe partea de bază a joncțiunii C-B din cauza prezenței purtătorilor de sarcină mobili se numește efect Kirk.

## Slide 33: Moduri de polarizare a BJT
Figure 5.1
Two-supply emitter bias, NPN version.
Figure 5.6
PNP two-supply emitter bias circuit.
Figure 5.8
Voltage divider bias.
Figure 5.9
Thevenizing the voltage divider.

## Slide 34: SUMAR MOD ACTIV & SATURARE

## Slide 35: Caracteristicile la mod polarizare a BJT

## Slide 36: Common Emitter (n-p-n) mode
Au amplificare în curent și în tensiune
Caracteristica de intrare input characteristics - similară p-n diodei polarizate direct. Dar, cu creșterea VCB lățimea bazei descrește.
Caracteristica de ieșire este familia curbelor IC și VCE pentru IB parametru constant.
Ca și caracteristicile TB cu baza comună are trei regiuni:
active region - polarizarea inversă a joncțiunii colectorului și polarizarea directă a joncțiunii emitorului.
cut-off region- joncțiunea emitorului polarizată ușor invers, iar curentul colectorului nu este complet tăiat încă.
saturation region ambele joncțiuni polarizate direct.
Input Characteristics | The variation of emitter current(IB) with Base-Emitter voltage (VBE), Keeping Collector Emitter voltage(VCE) constant. | 
Output Characteristics | The variation of collector current(IC) with Collector-Emitter voltage (VCE), Keeping the base current(IB) constant. | 
Current Transfer Characteristics | The variation of collector current(IC) with the base current(IB), Keeping Collector-Emitter voltage (VCE) constant. The resulting current gain has a value greater than 1. | 

## Slide 37: Familia curbelor colectorului
Cel mai interesant la acest set de caracteristici este că există trei regiuni de operare distincte.
În extrema stângă a curbei, curentul crește rapid - este cunoscută drept regiunea de saturație. Punctul de trecere este destul de mic la doar câteva zecimi de volți. Acesta este indicat în fișa de date ca VCE(sat). Regiunea de saturație este utilizată în aplicațiile de comutare a tranzistorilor.
În extrema dreaptă se află o altă regiune în care IC crește rapid - se numește regiunea de străpungere directă. (similar la diode). Tensiunea de străpungere este indicată în fișa datelor ca BVCEO (tensiune colector-emitor cu o bază deschisă). Pentru dispozitivele de uz general, aceasta va fi în intervalul 30 la 60 de volți, dar poate fi mult mai mare.
Între aceste două extreme se află o regiune în care IC este relativ constant, prezentând doar o pantă pozitivă modestă. Aceasta este regiunea de curent (aproximativ) constant (de saturație). Aici recomandăm să funcționeze BJT ca amplificatoarele liniare
IB
Una dintre cele mai utile diagrame ale BJT este familia curentului de colector, IC, față de tensiunea colector-emitor, VCE, la diferite valori de curent de bază, IB.
Pentru a genera aceste curbe, alimentăm terminalul de bază cu o sursă de c.c. care stabilește IB. O sursă de c.c. este atașată la joncțiunea C-E. Aceasta permite varierea VCE. Simultan, urmărim IC rezultat și notăm rezultatul. Rezultă o singură curbă. Curentul de bază IB fiind modificat și alimentarea de c.c. variată din nou pentru o a doua curbă. Acest proces se repetă pentru a crea o familie de curbe.
Curba cea mai de jos rezultă atunci când IB = 0. În mod ideal, IC = 0, dar are loc un curent de scurgere mic. Acesta este de obicei denumit ICEO, adică curentul colector-emitor cu terminalul de bază deschis (adică fără curent de bază).

## Slide 38: Creșterea βeta și a tensiunii Early
Din curbele colectorului, apare întrebarea de ce crește IC cu creșterea VCE?. Datorită creșterii tensiunii VCE ce este responsabilă pentru creșterea tensiunii VCB (prin definiție, VCE = VCB + VBE).
VCB - potențialul de polarizare inversă pe joncțiunea pn colector-bază. Cu creșterea acestui potențial invers regiunea de epuizare la bază- colector se lărgește, pătrunzând și mai mult în bază. Când baza se îngustează efectiv, recombinarea se reduce, reducând astfel IB și crescând efectiv β.
Dacă extrapolăm dreptele IC spre al doilea cadran, acestea se intersectează aprox. într-un punct cu IC=0 numit Tensiunea Early și notată ca VA. Tensiunea Early - parametru în BJT care descrie modul în care Ic variază în funcție de UCE datorită efectului Early (sau modulației lățimii bazei). Reprezintă punctul de tensiune pe axa negativă unde se întâlnesc liniile caracteristice ale colectorului extrapolate, indicând o rezistență de ieșire finită, neideală. Această rezistența de ieșire poate fi exprimată ca VA/IC :

## Slide 39: Common base (Cb n-p-n ) mode
Input Characteristics | The variation of emitter current (IE) with Base-Emitter voltage (VBE), keeping Collector Base voltage (VCB) constant. | 
Output Characteristics | The variation of collector current (IC) with Collector-Base voltage (VCB), keeping the emitter current (IE) constant. | 
Current Transfer Characteristics | The variation of collector current (IC) with the emitter current (IE), keeping Collector Base voltage (VCB) constant. The resulting current gain has a value less than 1. | 
Modul de bază comună (CB) are Amplificare în Tensiune da nu are Amplificare în Curent.
Deoarece joncțiunea E-B este polarizată direct, prin urmare graficul IE vs VEB este similar cu caracteristicile directe ale unei diode p-n. După cum știm, pentru tranzistorii p-n-p IE și VEB sunt pozitive, iar IC, IB, VCB sunt negative.
Acestea sunt trei regiuni din curbe, regiunea de saturație, regiunea activă și regiunea de tăiere (de blocare).
Regiunea activă (normală) este regiunea în care tranzistorul funcționează normal. Aici joncțiunea E-B este polarizată invers.
Regiunea de saturație este regiunea în care ambele joncțiuni E-B și C-B sunt polarizate direct.
Regiunea de blocare este regiunea în care atât joncțiunile emitorului, cât și ale colectorului sunt polarizate invers.

## Slide 40: Common collector (Cc n-p-n ) mode
Input Characteristics | The variation of emitter current (IB) with Collector-Base voltage (VCB), keeping Collector Base voltage(VCB) constant. | 
Output Characteristics | The variation of emitter current (IE) with Collector-Emitter voltage (VCE), keeping the base current(IB) constant. | 
Current Transfer Characteristics | The variation of Emitter current (IE) with the base current(IB), keeping Collector-Emitter voltage (VCE) constant. | 
Common Collector (CC) mode has Current Gain but no Voltage Gain.

## Slide 41: Relationship between DC Currents and Gains
Rețineți că, deși am analizat aici configurațiile tranzistorului bipolar N-P-N, tranzistoarele P-N-P sunt la fel de valide pentru a fi utilizate în fiecare configurație, deoarece calculele vor fi toate aceleași, ca și pentru neinversarea semnalului amplificat. Singura diferență va fi în polaritățile tensiunii și direcțiile curentului.

## Slide 42: Difference between npn & pnp tranzistor
NPN | PNP
One P-type semiconductor is sandwiched between the two N-type semiconductors. | It is made of up two P-type material layers with N-type sandwiched between them.
Curentul ce curge de la colector este generat prin menținerea +Ve | Curentul curge de la emitor la colector și este generat la terminalul emitorului prin menținere unui +ve voltaj.
BJTva comuta în regim ON cu creșterea curentului prin bază | BJT comutează în regim ON când curentul prin bază este lipsă
La reducerea curentului bazei BJT comutează la OFF | La prezența curentului bazei BJT comutează la OFF

## Slide 43: Caracteristicile statice pnp BJT
Regiunea activă normală (RAN), corespunzătoare polarizării directe a joncţiunii EB şi polarizării inverse a joncţiunii CB.
Regiunea de blocare (tăiere), corespunzătoare polarizării inverse a ambelor joncţiuni. Deoarece în acest caz curentul iE este negativ (curentul de saturaţie al joncţiunii EB), curentul iC poate deveni mai mic decât ICB0.
Regiunea de saturaţie, corespunzătoare polarizării directe a ambelor joncţiuni. În această situaţie, rezistenţa internă (dinamică) a joncţiunii CB, rdif = dvCB /diC se va micşora, fapt ce explică panta mare a caracteristicilor.
Caracteristici de ieşire ale TB de tip pnp în conexiune BC
Caracteristici de transfer ale TB de tip pnp în conexiune BC
Un pnp real va prezenta o caracteristică statică de transfer sub forma unui fascicol de curbe (“aproape” drepte), a cărui origine este punctul de ordonată ICB0, pe axa curenţilor iC.
Curbele sunt foarte apropiate între ele, după cum sugerează şi figura
Evident, tg (a) = iC/iE ≈ a

## Slide 44
Caracteristici statice de intrare ale pnp TB în cazul conexiunii B.C
Rezultă următoarele aspecte calitative:
 Fncţionarea în RAN (vCB < 0 în cazul npn TB): obesvăm o uşoară creştere a curentului iE faţă de variaţia vCB;
 Funcţionarea în saturaţie ( vCB ≥ 0 în cazul pnp TB): observăm o micşorare a curentului iE faţă de variaţia vCB;
Aceste variaţii au loc la aceeaşi tensiune vBE.
Deplasarea în jos a caracteristicii în cazul funcţionării în saturaţie poate fi explicată prin micşorarea curentului iE în cazul polarizării directe a joncţiunii CB, datorită injecţiei de goluri din colector în bază, ce generează un curent invers faţă de curentul iE

## Slide 45: Caracteristicile statice în conexiunea EC pentru pnp TB
Regiunea activă normală (RAN), corespunzătoare polarizării directe a joncţiunii EB şi polarizării inverse a joncţiunii CB.
 Regiunea de blocare (tăiere), corespunzătoare polarizării inverse a ambelor joncţiuni. Limita de tăiere este iB=0, caz în care valoarea curentului colector va fi ICE0. Dacă joncţiunea EB se polarizează invers, curentul iB devine negativ (curentul de saturaţie al joncţiunii EB), astfel încât curentul iC poate deveni mai mic decât ICE0. Se defineşte limita blocării profunde iB=-ICB , în caz în care iC=ICB0.
 Regiunea de saturaţie, corespunzătoare polarizării directe a ambelor joncţiuni. În această situaţie, rezistenţa internă (dinamică) a joncţiunii CB,
rd=dvCB/diC se va micşora, fapt ce explică panta mare a caracteristicilor. Limita regiunii de saturaţie este VBC=0 (joncţiunea CB la limita polarizării directe), deşi în practică se lucrează cu valori uşor negative, pentru a preîntâmpina saturarea profundă. În acest caz, valoarea tensiunii –VCEsat va fi cu puţin mai mare decât -Vg

## Slide 46: Caracteristica statică de transfer
. Caracteristica statică de intrare

## Slide 47: Modelul hibrid. Parametrii H. Scheme echivalente de cuadripol

## Slide 48: Transistor Hybrid Model
La c.a. reactanța condensatoarelor de cuplare C1 și C2 este atât de mică încât sunt scurtcircuite virtuale, la fel ca și condensatorul de bypass C3.
Sursa de alimentare (care va avea condensatori de filtru) este, de asemenea, un scurtcircuit în ceea ce privește semnalele de curent alternativ.
Circuitul echivalent este prezentat în diagrama din dreapta. Generatorul de semnal de intrare este afișat ca Vs și impedanța sursei generatoarelor ca Rs. Deoarece RB1 și RB2 sunt acum în paralel, impedanța de intrare va fi RB1 || RB2. Rezistorul colectorului RC apare și de la colector la emitor (deoarece emitorul este ocolit). Vezi mai jos:
Dreptunghiul albastru reprezintă acum circuitul echivalent de c.a. cu semnal mic și începem lucrul la circuitul echivalent hibrid. Modelul hibrid are patru parametri h. „h” înseamnă hibrid, deoarece parametrii sunt un amestec de impedanță, admitanță și unități adimensionale.

## Slide 49
hie – impedanța de intrare (Ohm)
hre - raportul tensiunii de ieșire la cea de intrare (adimensional)
hfe – rata transferului de curent (adimensional)
hoe admitanța de ieșire (Siemen)
Indicele e indică că circuiteul este cu EMITOR comun (hob – baza comună)
Modelul hibrid pentru BJT în modul emitor comun este prezentat mai jos:
Modelul hibrid este potrivit pentru semnale mici la banda medie și descrie acțiunea tranzistorului. Din diagramă pot fi derivate două ecuații, una pentru tensiunea de intrare vbe și una pentru ieșirea ic:
Dacă ib este menținut constant (ib=0), atunci hre și hoe pot fi rezolvate:
vbe = hie ib + hre vce ic = hfe ib + hoe vce
hre = vbe / vce | pentru ib = 0 hoe = ic / vce | pentru ib= 0
De asemenea, dacă vce este menținut constant (vce=0), atunci hie și hfe pot fi rezolvate:
hie = vbe / ib | pentru vce = 0 hfe = ic / ib | pentru vce = 0

## Slide 50
Aceștia sunt cei patru parametri de bază pentru BJT cu emitor comun.
Valorile tipice sunt
hre = 1 x10^-4,
hoe - valoarea tipică 20 uS,
hie de obicei 1k - 20k
hfe poate fi 50 - 750.
Parametrii H - în fișele de date ale tranzistorului.
Tabelul de mai jos indică cei patru parametri h pentru BJT în mod de bază comună, colector comun și emitor comun.
h-parameters of Bipolar Junction Transistor
Parametrii H nu sunt constanți și variază în funcție de T, IC, și UEC. Din acest motiv, la proiectarea circuitului parametrii hibrizi ar trebui măsurați în aceleași condiții ca și circuitul real.

## Slide 51: Darlington pairs
​Uneori, câștigul de curent continuu (β) al BJT este prea mic pentru a comuta direct curentul sau tensiunea de sarcina
Deoarece β= 2(L^2/W^2 un mod de a mări β este tehnologic (micșorarea bazei sau creșterea lungimea de difuzie (L = (Dτ)^1/2) - prin creșterea mobilitatii si timpului de viață)
Altă soluție – prin schemotehnică: astfel încât se folosesc mai multe BJT de comutare.
Aici, un BJT de curent de intrare mic este folosit pentru a comuta „ON” sau „OFF” un tranzistor de ieșire cu gestionarea curentului mult mai mare. Pentru a maximiza câștigul semnalului, cei doi tranzistori sunt conectați în a „Configurație complementară de amplificare a câștigului” sau ceea ce se numește în general „Configurație Darlington” în care factorul de amplificare este produsul celor două tranzistoare individuale.
Câștigul general de curent (β) sau valoarea Hfe
β_total ≈ β₁·β₂ + β₁ + β₂ ≈ β₁·β₂ (when β ≫ 1)

## Slide 52
Caracteristici și avantaje cheie:
Structură: Colectorul primului BJT acționează baza celui de-al doilea BJT de polaritate opusă, cu emițătorii conectați împreună.
Tensiunea de activare mai mică: Trebuie 0,6V să se activeze în comparație cu1,2 V pentru perechile Darlington.
Eficiență îmbunătățită: O tensiune mai mică VCE sat (aproximativ 0,2V) permite o funcționare mai apropiată de șină la șină.
Liniaritate mai mare: Potrivit pentru etajele de ieșire ale amplificatoarelor audio, în special clasa AB, pentru a minimiza distorsiunea crossover.
Câștig ridicat: Oferă un câștig de curent ridicat (b1 x b2)

## Slide 53: Tranzistoare bipolare de drift vs difuzionale
Mecanism de transport:
Tranzistoarele bipolare BJT convenționale se bazează pe difuzie, unde purtătorii de sarcină se deplasează de la o concentrație mare la una mică. Tranzistoarele cu drift utilizează un câmp electric accelerator încorporat (mecanism de drift) pentru a deplasa purtătorii de sarcină mai rapid prin regiunea bazei.
Dopajul bazei (structura):
Bazele BJT standard au un dopaj uniform sau ușor gradat. Tranzistoarele cu drift utilizează o bază cu grad specific (dopaj neuniform) pentru a crea un câmp electric încorporat.
Viteză și răspuns în frecvență:
Tranzistoarele cu drift au timpi de tranzit ai bazei semnificativ mai mici, ceea ce le face mult mai rapide la frecvențe înalte în comparație cu tranzistoarele bipolare BJT convenționale.
Timpul de tranzit ai bazei:
Câmpul electric încorporat într-un tranzistor cu drift trage activ purtătorii de sarcină peste bază, reducând timpul de tranzit la o fracțiune din cel al unui tranzistor bipolar bazat pe difuzie standard.
Aplicații:
Datorită capacităților lor superioare de mare viteză, tranzistoarele cu drift sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile RF de înaltă frecvență, în timp ce tranzistoarele bipolare tradiționale sunt adesea potrivite pentru amplificare la frecvență mai mică sau de uz general.
Concluzie cheie: Tranzistorul drift este, din punct de vedere tehnic, un tip specializat de BJT de mare viteză care utilizează o „bază gradată” pentru a crea un câmp electric intenționat, încorporat, forțând electronii sau golurile să „derive” pe bază în loc să se difuzeze pur și simplu, rezultând dispozitive mai rapide.