## Slide 1: Tema Dioda Gunn Diode cu tranzit de avalanșă: IMPATT,, TRAPATT…

## Slide 2: Introducere
Dioda Gunn - cunoscută și ca transferred electron device (TED) / dioda cu instabilitate în volum.
Este o diodă ce generează oscilații de înaltă frecvență la aplicarea unui câmp electric constant
Este of formă atipică de diodă pentru electronica de frecvențe înalte.
Structura diodei atipică: conține straturi de n-SC dopat, dar care are regiune a caracteristicii I-A de forma N, cu R negativă.
Dioda Gann pe GaAs (sau GaP) frecvența până la 200GHz iar GaN - 3THz.
regiunea activă

## Slide 3
Gunn Efect
Efectul de transfer a electronilor a fost publicat primar de Ridley și Watkins în 1961.
Ulterior - descris și de Hilsum (1962), și JB (Ian) Gunn, care a descoperit independent efectul Gunn in Februarie 1962.
A desoperit un tip de oscilații în n- GaAs dar și o regiune cu rezistența negativă în caracteristica I-V
Notes: A Gunn diode, also known as a transferred electron device (TED), is a form of diode used in high-frequency electronics. It is somewhat unusual in that it consists only of N-doped semiconductor material, whereas most diodes consist of both P and N-doped regions. In the Gunn diode, three regions exist: two of them are heavily N-doped on each terminal, with a thin layer of lightly doped material in between. When a voltage is applied to the device, the electrical gradient will be largest across the thin middle layer. Eventually, this layer starts to conduct, reducing the gradient across it, preventing further conduction.

## Slide 4
Se observă în SC cu BC cu mai multe văi (una - jos și 2 sau mai multe – sus.
Pentru materiale cu Eg directă (e.g. GaAs): vd vs. E atinge un vârf înainte de saturație și scade din nou, după care în final se saturează.
Din cauza acestui vârf, există regiuni în relația Vd vs. E care au: (dVd / dE) < 0 (pentru E suficient de mare)
Acest efect se numește„Rezistență diferențială negativă”sau „Mobilitate diferențială negativă”sau „Conductivitate diferențială negativă”
Mobilitatea electronilor în văile superioare este semnificativ mai mică decât în ​​văile inferioare.
În câmpuri electrice puternice, electronii sunt încălziți (electroni fierbinți), iar unii din ei migrează din văile inferioare către văile superioare, rezultând o scădere a mobilității medii a purtătorilor de curent și a conductivității electrice.
Aceasta duce la o scădere a densității de curent odată cu creșterea E peste anumit câmp critic Ecr.
Effective Mass increases upon transfer under bias
ΔE(GaAs) = 0.31 eV

## Slide 5
Negative Differential Resistance (NDR)
Pentru ca la trecerea dintr-o vale în alta să apară rezistența diferențială negativă trebuie de asigurat următoarele 3 condiții:
Energia medie termică a electronilor să fie mai mică ca diferența de energii dintre valea minimă a BC și celelalte văi din BC, pentru ca în lipsa câmpului electric majoritatea electronilor să rămână în valea minimă a BC
Masele efective și mobilitățile electronilor în valea minimă și de mai sus să fie diferite; electronii din valea minimă trebuie să aibă mobilitate înaltă, masa efectivă joasă și densitatea stărilor joasă comparativ cu electronii din văile de mai sus ale BC.
Diferența de energii dintre văi să fie mai mici ca energia benzii interzise a SC pentru a preveni străpungerea prin avalanșă a SC la trecere electronilor în văile superioare al BC
În valea de jos a BC: J = en1vd = enμ1E (prima pantă pe caracteristică)
Creștem câmpul electric - crește viteza de drift vd – pe lungime de parcurs liber crește energia electronilor la eEλ, cedată parțial fononilor (rețelei cristaline). La creșterea mai departe a E – electronii au suficientă energie să treacă în vale de mai sus a BC, deci crește concentrația electronilor în acea zonă, dar în care crește masa efectivă și scade mobilitatea, ce cauzează micșorarea vitezei de drift.
Astfel apare regiunea rezistenței diferențiale negative – a doua pantă pe caracteristică)

## Slide 6
Dar procesul nu poate asigura trecerea rapidă a tuturor electronilor din prima vale în cea superioară: deoarece în cristal sau la contactele neomice tot timpul există neuniformități ce cauzează apariția câmpurilor locale electrice mai mari ca cel mediu existent in cristal.
Transformarea în aceste microregiuni a electronilor ușori în electroni grei amplifică și mai tare neuniformitatea câmpului electric local. Astfel, nu se poate practic realiza transferul imediat al tuturor electronilor din valea centrală minimă din BC în o vale superioară, deci caracteristica I-V statică întrerupe regiunea cu rezistență diferențială negativă.
Domeniul Gunn este cauzat de faptul că, la o tensiune constantă, o regiune cu câmp electric puternic apare periodic în probă, se deplasează prin ea și apoi dispare.
Această regiune se numește domeniu electric sau domeniu Gunn și formează oscilații de curent în probă.

## Slide 7
Domeniul Gunn apare grație distribuției neuniforme a câmpului electric de-a lungul probei care este instabilă când rezistența diferențială în volum este negativă.
Admitem, că o distribuție neuniformă a concentrației de electroni sub forma unui strat dipolar ar apărea accidental într-un SC: într-o regiune, concentrația a crescut, în timp ce în alta - în aval de fluxul de electroni, - a scăzut (Fig.). Între aceste regiuni încărcate, apare un câmp electric suplimentar ΔE, care se adaugă celui extern, astfel încât câmpul din interiorul stratului dipolar este mai puternic decât în ​​exterior.
Dacă Rdif > 0, deci curentul crește cu creșterea E, atunci curentul din interiorul stratului este, de asemenea, mai puternic decât în ​​exteriorul acestuia. Prin urmare, dintr-o regiune cu densitate de electroni crescută, aceștia ies în cantități mai mari decât intră, drept urmare neomogenitatea formată aleatoriu este absorbită.
Dacă Rdif < 0 - (curentul scade cu creșterea E), atunci densitatea de curent este mai mică acolo unde câmpul este mai puternic (în interiorul stratului. Neomogenitatea formată inițial nu se disipează, ci, dimpotrivă, crește. Căderea de tensiune pe stratul dipolar crește, de asemenea, iar în exteriorul acestuia scade (deoarece tensiunea totală pe probă este dată). În cele din urmă, se formează un câmp electric staționar, domeniu (Gunn) care se mișcă cu viteză constantă. Deoarece domeniul este format din electroni de conducție, acesta se mișcă în direcția de drift a acestora cu o viteză v apropiată de viteza de drift a purtătorilor de sarcină din afara domeniului.

## Slide 8
La marginea anterioară a domeniului există un strat sărăcit (de electroni), la marginea posterioară există un strat îmbogățit (Fig). În afara domeniului, câmpul electric este mai mic decât câmpul critic Ecr. din cauza căruia nu se formează noi domenii. Starea stabilă a probei este o stare cu un singur domeniu.
De obicei, un domeniu apare lângă catod și dispare când ajunge la anod. Pe măsură ce dispare, căderea de tensiune pe domeniu scade și crește corespunzător în restul eșantionului. Pe măsură ce câmpul din afara domeniului crește, crește și curentul din eșantion. Pe măsură ce acest câmp se apropie de Ecr, densitatea de curent j se apropie de jcr. Când câmpul din afara domeniului > Ecr, un nou domeniu începe să se formeze lângă catod, curentul scade, și procesul se repetă. Timpul caracteristic de creștere al perturbațiilor care duc la formarea domeniilor este timp Maxwell τM =ε/4πσd, (ε - permitivitatea cristalului, conductivitatea diferențială σ = enμd, n - concentrația purtătorilor de sarcină, μd <0 - mobilitatea diferențială a purtătorilor, e - sarcina electronilor.
Într-o mostră scurtă, un domeniu staționar s-ar putea să nu se formeze deloc. Se explică prin două motive. (1) creșterea domeniului este împiedicată de difuzia electronilor: un domeniu se formează dacă l >DτM, unde D - coeficientul difuzie a electronilor. (2) pe măsura creșterii domeniului acesta este „dus” în direcția fluxului purtătorilor de sarcină majoritari. Prin urmare, un domeniu staționar va avea timp să se formeze dacă l >VτM. Această condiție este de obicei mai stringentă decât cea anterioară. Astfel, mișcarea domeniilor staționare poate fi observată în probe suficient de lungi, cu o concentrație suficient de mare de purtători de sarcină.

## Slide 9
Gunn Diode
Can operate around NDR point to get an oscillator

## Slide 10
Este important de reținut că eșantionul a trebuit să fie polarizat în regiunea NDR pentru a produce un domeniu Gunn. Odată ce s-a format un domeniu, câmpul electric din restul eșantionului scade sub regiunea NDR și, prin urmare, va inhiba formarea unui al doilea domeniu Gunn.
De îndată ce domeniul este absorbit de regiunea de contact a anodului, câmpul electric mediu din probă crește și formarea domeniului poate avea loc din nou.
Formarea succesivă și driftul domeniilor Gunn prin eșantion duce la oscilații de curent alternativ observate la contacte. În acest mod de operare, numit modul Gunn, frecvența oscilațiilor este dictată în primul rând de distanța pe care trebuie să o parcurgă domeniile înainte de a fi anihilate la anod. Aceasta este aproximativ lungimea regiunii active a eșantionului, L. (stratului intermediar n)
Valoarea polarizării dc va afecta, de asemenea, viteza de drift a domeniului și, în consecință, frecvența.

## Slide 11: PrincipII FORMARE DISPOZITIV
Constă numai din n-SC (NU ARE p-n JONCȚIUNE): stratul de sus (prin implantarea ionică) din n+SC (deci SC degenerat), un strat intermediar subțire de 1-100 μm (cu N =1014-1016 cm-3, deci f. mică), ca un strat tampon (crescut epitaxial pe n-substrat) între stratul activ și substrat iarăși din n+SC degenerat, montat în oricare număr de pachete, în funcție de producător, frecvența și puterea.
Contactele – din Au .
Encapsularea este obligatorie.
Radiator obligatoriu

## Slide 12: GUNN DIODA - AVANTAJE
Zgomot mult mai mic ca la IMPATT diode - semnalele sunt mai clare, ceea ce este important pentru lucruri precum sistemele de comunicații și radar.
interval mare de frecvențe - utile pentru multe aplicații diferite. Această versatilitate este unul dintre motivele pentru care sunt utilizate într-o varietate de sisteme..
Raport max/min a curentului mare.
Frecvențe f. înalte de operare. ceea ce este important pentru trimiterea de semnale pe distanțe lungi. Acestea pot gestiona aceste frecvențe înalte mai ușor decât alte tipuri de dispozitive.
Eficiență înaltă -utilizează mai puțină energie pentru a-și îndeplini sarcinile, ceea ce le face mai eficiente. Acest lucru ajută la economisirea energiei, oferind în același timp performanțe bune.
Design compact și în stare solidă - sunt mici și fabricate din materiale solide, spre deosebire de dispozitivele mai vechi care necesită tuburi vidate mari. Acest lucru le face mai ușor de utilizat în tehnologia modernă, economisind spațiu și făcându-le mai fiabile.
Performanță robustă în medii dure - pot funcționa bine chiar și în condiții dificile, cum ar fi temperaturile extreme. Acest lucru le face utile pentru dispozitivele care trebuie să funcționeze în medii dificile.

## Slide 13: Applications of Gunn Diodes
Oscilatoare cu microunde – pentru generarea de semnale de înaltă frecvență pentru aplicații precum radar, sisteme de comunicații și testarea semnalelor.
Oscilatoare reglabile – în scopuri de testare și calibrare, prin capacitatea de a regla frecvența de funcționare prin variația tensiunii aplicate - utile în oscilatoarele reglabile
Sisteme cu unde milimetrice - datorită capacității lor de a produce oscilații de înaltă frecvență – în tehnologii de comunicații precum comunicațiile prin satelit.
Amplificatoare cu microunde - pentru a amplifica semnalele de înaltă frecvență în sisteme precum radarul și comunicațiile prin satelit.
Generatoare de înaltă frecvență - În sistemele care necesită o generare stabilă de semnal de înaltă frecvență, pentru dispozitive precum sintetizatoarele de semnal.
Modulația frecvenței (FM) și multiplicarea frecvenței - în circuitele de modulație a frecvenței și pentru aplicațiile de multiplicare a frecvenței datorită caracteristicilor lor neliniare care permit un control precis al frecvenței.
Sisteme radar - generează semnale de microunde de înaltă frecvență utilizate pentru detectarea obiectelor la distanță prin reflectarea undelor de pe țintă.

## Slide 14: Limitations of Gunn Diodes to Consider
nu pot atinge cele mai înalte frecvențe.
nu sunt cele mai potrivite pentru gestionarea unor puteri foarte mari.
schimbările extreme de temperatură le pot afecta performanța.
necesită o tensiune precisă, ceea ce face ca designul să fie mai complex.
unele materiale, cum ar fi GaN, le fac mai scumpe.
eficiența lor scade la frecvențe foarte înalte
nivelurile de putere mai mari pot necesita sisteme mai mari sau mai complexe.

## Slide 16: Types of avalanche transit time devices:
IMPATT (IMPact ionization Avalanche Triggered Time- injecția purtătorului dintr-o regiune de câmp înalt unde are loc ionizarea prin impact;
TRAPATT (TRApped Plasma Avalanche Triggered Transit BARITT (BARier Injection Transit Time) emisia ionică printr-o barieră de potențial, QWITT (Quantum Well Injection Transit Time) diode cu mecanisme de injecție cu drift fix (tip MISAWA). TUNNETI injecția prin tunelare

## Slide 17: Ce este efectul de timp de tranzit?
- Orice efect cauzat de timpul de tranzit
În dispozitive de vacuum de microunde, precum și semiconductoare, unele efecte se observă grație timpului de tranzit
Timpul de tranzit cauzează schimbarea fazei între tensiune și curentul prin dispozitivul SC
Când acest efect este important? –
Dacă cauzează o modificare de fază de 180 grade – se manifestă o rezistență negativă
Dacă au loc ambele efecte de avalanșă și de timp de tranzit care cauzează rezistența negativă – ele formează dispozitive de avalanșă cu timp de tranzit

## Slide 18
Read a identificat caracterul adecvat al mecanismelor de ionizare prin impact și multiplicare prin avalanșă pentru injectarea purtătorilor de sarcină fierbinți și a propus dioda IMPATT
Unul dintre parametrii cheie pentru acest dispozitiv este rata de ionizare, adică numărul de perechi electron-gol care sunt generate de un purtător pe unitatea de distanță.
Pentru analiza și proiecta dispozitivul este necesar să se cunoască dependența de „forța motrice” - energia sau câmpul electric într-un model local.
Ratele de ionizare pot fi calculate din structura benzilor folosind simulări Monte Carlo.
Regiuni operare 3-300GHz (în ferestre speciale de
3, 16, 34, 94, 140, 220, 301 GHz)
Generează un nivel înalt de fond de fază grație
procesului de avalanșă (~ 40dB)
Capacitate înaltă de putere

## Slide 19: Caracteristici cheie a IMPATT
Putere/Frecvență ridicată: puterea mare de ieșire, ideale pentru aplicații de înaltă frecvență cu microunde și unde milimetrice (3 GHz până la 300+ GHz).
Mecanism: utilizează o tensiune de polarizare inversă ridicată pentru a provoca ionizare prin impact și străpungee prin avalanșă, cu o schimbare de fază de 180 de grade între curent și tensiune, care creează o rezistență negativă.
Dezavantaje: nivel ridicat de zgomot de fază din cauza procesului de avalanșă.
Aplicații: sisteme radar de putere redusă, alarme de proximitate, oscilatoare cu microunde și emițătoare.
Materiale și structură: fabricate în mod obișnuit din Si, GaAs, InP

## Slide 20: Clasificarea IMPATT
SDR - Single Drifft Region
DDR – Double Drift Region
DAR – Double Avalanche Region
SDR

## Slide 21: DDR
DAR
DDR – Double Drift Region
Double Avalanche Region

## Slide 22: Fluxul purtătorilor în IMPATT
Multiplicarea prin avalanșă are loc întotdeauna la regiuni ale joncțiuni puternic dopate și moderat dopate
Purtătorii driftează în părțile respective după generare datorită aplicării polarizării inverse
Generarea de microunde în IMPATT
Curentul extern datorită purtătorilor în drift întârzie cu 90 grade de pulsul curentului
Pulsul curentului întârzie cu 90 grade în raport cu tensiune de CA
Diferența de fază devine 180 grade între curentul extern și tensiunea de CA aplicat
Rezistența/conductanța negativă care are loc care cauzează oscilațiile de microunde
Eficiența conversiei: conversia CC la radiofrecvență este raportul puterii la CA la ieșire la puterea de CC de la intrare
sau
La frecvențe joase puterea de ieșire este invers proporțională frecvenței, iar la frecvențe înalte – invers proporțională radicalului frecvenței

## Slide 23: Constructia diodei IMPATT
fabricate din Si - mai ieftine și mai ușor de fabricat folosind cresterea epitaxiala a structurilor
Figura de mai jos arată o diodă tipică IMPATT
Contactul din aliaj cu Au este utilizat deoarece
are rezistență ohmică și termică scăzută.
Este o diodă de putere
Frecvența de lucru 3-300 GHz
SiC DDR IMPATT. L = 300 nm, wth = 150 nm and h1 = 200 nm = p⁺, h2 = 125 nm = p, h3 = 125 nm = n, h4 = 200 nm = n⁺7

## Slide 24
Energy band diagram for graphene (Gr)‐SiC DDR IMPATT; CB and VB are conduction and valence bands for Gr
The electric field and noise electric field along the diode length for graphene‐SiC DDR IMPATT

## Slide 25
Compararea măsurătorilor de zgomot computațional pentru IMPATT Grafen-SiC cu IMPATT-uri Si, GaAs și diamant CVD
Model de zgomot corectat cuantic pentru grafen-SiC IMPATT; y0 este poziția maximă a câmpului; n și p sunt concentrațiile de electroni și goluri; D1 și D2 sunt lățimile straturilor de drift la laturile n și p cu două capete de drift (y = 0) și (y = W), „+” indică un dopaj ridicat, „yA” este lățimea avalanșei cu două capete yA1 și yA2.

## Slide 26: Principiul de operare a IMPATT
În dioda Impatt se aplică un gradient de tensiune extrem de înalt (400 kV/cm), ce o joncțiune p-n normală nu poate rezista.
Un astfel de gradient de potențial ridicat, polarizarea inversă a diodei provoacă un flux de purtători minoritari (curent de avalanșă) prin joncțiune.
CA este defazat de aproximativ 180 de grade cu tensiunea aplicată, ceea ce dă naștere la conducție negativă și oscilația este un circuit rezonant.
Creșterea curentului prin avalanșă conduce la străpungerea prin avalanșă a p-n joncțiunii

## Slide 27
În termeni de operare IMPATT dioda poate fi considerată din 2 arii:
Regiunea de avalanșă și Regiunea de drift/transit
Aceste regiuni produc funcții diferite/ Regiunea de avalanșă sau de injectare creează purtători de sarcină care pot fi electroni sau goluri. Regiunea de sărăcire este extrem de subțire!
Regiunea de drift este regiunea de tranzit a purtătorilor prin diodă în funcție de timpul necesar care depinde de grosimea stratului respectiv de tranzit
Străpungerea are loc la p+n în rezultatul tensiunii înalte aplicate și grosimii mici a stratului n creând astfel un gradient de potențial foarte mare. În aceste condiții purtătorii de sarcină minoritari înjectați sunt accelerați foarte puternic. În timpul mișcării cu viteze mari ei se ciocnesc de alți atomi producând perechi e-h – deci multiplicarea sarcinilor (creșterea curentului prin diodă)
Creșterea câmpurilor de CA și CC suprapuse cauzează injectarea purtătorilor în regiune intrinsecă cu scopul driftului spre și prin regiunea n+. Notăm, că electronii și golurile se mișcă în direcții opuse.
GaAs, Si, Ge, InP.

## Slide 28
Fiind un proces de multiplicare, avalanșa nu este instantanee, procesul durează un timp astfel încât impulsul maxim de curent, la joncțiune, să apară cînd tensiunea RF pe diodă este zero și devine negativă (vezi graficul.
Grosimea regiunii de drift trebuie să fie astfel încât pachetul (fluxul) de electroni să fie colectat la anod până când tensiunea de curent alternativ se apropie de 0.
Asigurând astfel o schimbare de fază de 90⁰.
Acest lucru se datorează faptului că grosimea regiunii de drift decide timpul necesar purtătorilor pentru a ajunge la electrodul respectiv.​

## Slide 30
Dezavantaje:
Fond de zgomot mare, curenți de operare mare
Produce si un zgomot fals (AM li FM) mai mare ca la Klistroane) dar mai mare și ca la diode Gunn
Domeniul de ajustare nu este la fel de bun ca la dioda Gunn
Eficiența mai mică ca la TRAPATT
Avantaje diode IMPATT
Frecvențe de lucru 3-100GHz
Capacitate de putere mare cca 10Watt
Este f.bun ca generator de microunde
Poate genera semnale de purtători pentru sisteme de transmitere de date
Ieșirea este mai fiabilă comparativ cu alte diode de microunde, inclusiv la temperaturi înalte
Acționează ca un dispozitiv cu banda îngustă la utilizarea ca amplificator
Sunt economice
Aplicații:
Surse de microunde, oscilatoare microunde
Aplificatoare parametrice cu rezistența negativă
În radare Doppler
Sisteme de alarmare la intruși
Telecomunicații și Radiolocații (banda X)

## Slide 31: Dioda BARITT
BARITT similară IMPATT diodei dar.. folosește emisia termoionică mai mult decât cea de multiplicare prin avalanșă- de aceea și zgomotul de fond este mult mai mic.
La generarea semnalelor de microunde, radare de mică putere cu zgomot mic (pînă la banda de frecvențe X).
Timp de tranzit extins
Dioda BARITT constă din 2 diode unite coadă - coadă, care dau caracteristici asimetrice datorită diferenței dintre cele 2 p-n joncțiuni .
Dispozitivul are zone adesea denumite Emițător, Bază, Zonă intermediară/sărăcită/de Drift și Colector.
Regiunea de tip N este mai mare decât ambele de tip P.
Când emițătorul este conectat la terminalul pozitiv și colectorul este conectat la terminalul negativ, se spune că există polarizare directă.
Dacă tensiunea este apoi crescută până când marginile regiunii de epuizare se întâlnesc, atunci apare o condiție cunoscută sub numele de perforare. Deci, efectul de perforare are loc între aceste regiuni. „Efectul de perforare - efectul care se întâmplă atunci când regiunea de epuizare se extinde de la o joncțiune la cealaltă.
.

## Slide 32
În caracteristicile V-I ale diodei Baritt, putem observa Vpt, care reprezintă tensiunile de trecere.
Aceasta diferă în ambele direcții și poate fi controlată în timpul procesului de fabricație și construcție.

## Slide 33
La polarizarea directă a joncțiunii
La polarizarea inversă a joncțiunii
N condiții de acces W = W1 + W2
Structura BARITT

## Slide 34
Când tensiunea înaltă se aplica diodei, micșorarea potențialului are loc în polarizarea inversă.
Când tensiunea este crescută în continuare până la sfârșitul regiunii de epuizare, are loc perforarea.
Regiunea de epuizare este liberă de purtatori și trecerea purtătorilor are loc aici. După ce purtătorii de sarcină sunt injectați, ei se deplasează la bază cu o viteza de saturație.
După ce purtătorii de sarcină sunt injectați, datorită regiunii de rezistență pozitivă a diodei Baritt, rezultă o formă de undă de curent neideală.
Lățimea curentului terminalului depinde de timpul de activare ON sau timpul de tranzit.

## Slide 35: Dioda BARITT
GENERAREA de microunde în diode BARITT
Purtătorii sunt termoionic injectați peste bariera joncțiunii în prezența câmpului electric de CA
Potențialul crește la maximum
Pickul de curent este întârziat cu T/4 de la potențialul de CA
Curentul exterior indus în circuit când pachetul de sarcini traversează prin regiunea sărăcită polarizată invers
Aceasta ia ¾ din perioada de timp pentru a ajunge la terminalul negativ
Frecvența de lucru
Sau
sau

## Slide 36
Avantaje
Zgomot mai mic datora emisiei termoionice, de ex la nivel de 15 dB
Dezavantaje
Lățimea benzii – înguste
Capacitatea de putere mai mică
Eficiența diodei descrește cu creșterea frecvenței
Aplicații
Mixere, oscilatoare de semnal
Amplificatoare de semnal mic

## Slide 37: Dioda TRAPATT
(1967, Prager)
Este un generator ce produce o putere mare a microundelor cu conversie înaltă a CC la RF (40-60% eficiența)
Polarizarea inversă
Operează în condiții de impuls. Frecvențe operare 3-50 GHz
Frecvența de oscilații este joasă

## Slide 38: Captarea plasmei
plasma cu densitate foarte mare este creată de un câmp electric de avalanșă.
acest lucru face ca căderea drastică a câmpului electric să se producă datorită unei creșteri bruște a conductivității în regiune
purtătorii de plasmă se deplasează foarte lent, adică plasma este captată.
Viteza frontului shok de avalanșă:
Câmpul crește regiunea driftului liber datorită propagării frontului de șhock a cărui viteză este

## Slide 39
Se inițiază un puls electric.
Pct A - câmpul electric uniform în tot eșantionul, are valoare mare dar insuficient inițiere avalanșă. Dioda în A este deschisă (ON) și se comportă ca capacitate lineară care se încarcă cu sarcină grație termogenerării.
B: valoarea câmpului electric este max. Când este generat un număr suficient de purtători, câmpul electric este redus în întreaga regiune de epuizare, determinând scăderea tensiunii de la B la C.
C: Această sarcină ajută avalanșa să continue și se creează o plasmă densă de electroni și goluri. Câmpul este redus în continuare pentru a nu lăsa electronii sau golurile să iasă din stratul de epuizare și captează plasma rămasă.
D: Tensiunea scade în punctul D. Este nevoie de mult timp pentru a extrage plasma, deoarece sarcina totală a plasmei este mare în comparație cu sarcina pe unitatea de timp din curentul extern.
E: În punctul E, plasma este îndepărtată. Sarcinile reziduale ale golurilor și electronilor rămân fiecare la un capăt al stratului de deflecție.
E la F: Tensiunea crește pe măsură ce sarcina reziduală este îndepărtată.
F: În punctul F, toată sarcina generată intern este îndepărtată.
F la G: Dioda se încarcă ca un condensator. În pct G, curentul I=0 pentru o jumătate de perioadă, iar tensiunea rămâne const până la Vs când curentul revine și ciclul se repetă.

## Slide 40
Viteza zonei de avalanșă Vseste reprezentată ca
Unde: J – densitatea curentului
Zona de avalanșă va extrage rapid purtătorii din cea mai mare parte a diodei, iar timpul de tranzit al purtătorilor este reprezentat ca
Unde: Vs - Saturated carrier drift velocity
L = Length of the specimen
Timpul de tranzit calculat aici este timpul dintre injecție și colectare.
Acțiunea repetată crește ieșirea pentru a transforma circuitul într-un amplificator, în timp ce un filtru trece-jos pentru microunde conectat în șunt cu circuitul îl poate face să funcționeze ca un oscilator.

## Slide 41
Dioda TRAPATT poate opera la frecvențe joase deoarece timpul de descărcare a plasmei poate fi considerabil mai mare ca timpul nominal de tranzit al diodei la cîmpuri înalte
Dioda TRAPATT este cunoscută ca dioda mod de operare în timp de tranzit, deoarece timpul dintre injectare și colectare este folosit pentru obținerea o deplasare de fază a curentului favorabilă oscilațiilor.
Construcția și funcționarea diodei Trapatt este derivată și este strâns legată de dioda IMPATT. Are doar o metodă diferită (anomală) de operare a diodei IMPATT

## Slide 42
Dezavantage
Nu poate opera în condiții continue de operare
Zgomot mare de cca 60 dB
Suportă frecvențe submilimetrice
Compararea cu dioda Gunn
TED generează microunde frecvențe radio cu putere relativă joasă
TED nu are p-n joncțiune, astfel frecvența este funcție de sarcină și de frecvența intrinsecă a dispozitivului
TRAPATT permite comutarea foarte rapidă (nanosecunde) a curenților înalți
Puterea TRAPATT – 1,2 kW la 1,2 GHz
Eficiența maximă 75% la 0,6 GHz
Frecvența operare 0,5 GHz – 50 GHz
Dezavantaj al TRAPATT – zgomotul – cca 30 dB
APLICAȚII:
Radare Doppler de putere mică sau oscilatoare locale pentru radare
Sisteme de aterizare avia
Altimetre radio
Tranmițătoare de pulsuri în banda S pentru sisteme de radar cu matrice de fază

## Slide 43: Dioda TUNNETT
Propus de J.Nishizava1 în 1958 pentru 100GHz-1000GHz
Dacă grosimea diodei de timp de tranzit este redusă pentru a crește frecvența de oscilație, fenomenul de avalanșă tinde să dispară și apoi injecția de tunel devine dominantă în joncțiunea p-n polarizată invers.
Cu creșterea frecvenței de operare a diodelor IMPATT injectarea purtătorilor de sarcinâ rezultanți ai efectului de avalanșă trece spre fenomenul mixt de generare din efectul mixt de avalanșă și tunel, deci mecanism de avalanșă-tunel mixt.
In astfel de diode este o regiune foarte înalt dopată și subțire din p++n+ joncțiuni(în altele - p++n+nn+) sunt formate pentru a influența potențialul de trecere de la avalanșă la tunel.
Rezistența negativă diferențială este atinsă prin timpul de tranzit prin regiunea de drift la câmpuri mult mai joase electrice ca la diodele IMPATT.

## Slide 44
Stratul i dintre regiunile p++ și n+nu este necesar și poate fi eliminat.
Doparea regiunii de drift poate fi proiectată pentru a optimiza performanța. Această structură poate funcționa în mai multe moduri, în funcție de grosimea stratului i, xA.
S-a demonstrat că pentru o structură de GaAs, dacă xa > 1.000 A, Ec xA = 1 și are loc o avalanșă, rezultând un dispozitiv IMPATT.
Dacă xA < 500 A, Ec > 10⁶ V/cm, injectarea purtătorilor de sarcină se va face prin tunelare, rezultând un dispozitiv TUNNETT.
Dacă 500 A < xA < 1.000 A, vor fi prezente atât tunelarea, cât și avalanșa, rezultând un dispozitiv MITTAT.
există mai multe moduri de îmbunătățirea performanței unor astfel de dispozitive cu rezistență negativă cu două terminale, și au capacitatea de a genera cantități semnificative de putere în intervalul 100-1.000 GHz.
Astfel de structuri de bază duc, de asemenea, la caracteristici capacitate-tensiune foarte neliniare înainte de apariția străpungerii sau a tunelării și, prin urmare, vor fi varactoare excelente pentru multiplicarea armonicelor, în special atunci când sunt disponibile niveluri scăzute de putere
Structura de bază și profilul câmpului electric la punctul de polarizare pentru un dispozitiv de bază TUNNETT

## Slide 45
Marcarea abreviată | IMPATT Diode | TRAPATT Diode | BARITT Diode
Denumirea | Impact Ionisation Avalanche Transit Time | Trapped Plasma Avalanche Triggered Transit | Barrier Injection Transit Time
Elaborat | RL Johnston --1965 | HJ Prager- 1967 | D J Coleman -1971
Frecvențe de operare | 4GHz - 200GHz | 1 to 3GHz | 4GHz to 8GHz
Principiu de operare | Multiplcarea prin avalanșă | Plasma avalanșă | Emisia Termionică
Puterea de ieșire | 1Watt CW și > 400Watt în puls | 250 Watt la 3GHz , 550Watt la 1GHz | Numai câțiva miliwați
Eficiență | 3% CW și 60% în puls sub 1GHz, mai eficiente și puternice ca Gunn diode de tip Impatt | 35% la 3GHz și 60% în puls de 1GHz | 5% (frecvențe joase) , 20%(frecvențe înalte)
Zgomot | 30dB (mai rău ca diode Gunn) | Foarte înalte NF cca 60dB | Zgomot jos NF cca 15dB
Avantage | · Putere mare comparativ cu alte | Eficiența mai mare ca Impatt ·Puterea disipată f. mică | · Zgomot m.mic ca IMPATT · NF de 15dB la banda C
Disavantage | · zgomot înalt · curent de operare înalt · alogic zgomot la AM/FM | · zgomot înalt la cca 60 dB Frecvența de sus e limitată sub intervalul de mm | · banda de lucru îngustă · putere limitată la mW de la cea de ieșire
Applicații | · Osilatoare cu control de tensiune · radare de mică putere · amplificatoare speciale · rezonatoare cu diode speciale | · microunde · radare pentru aterizare Mecanisme speciale pentru aterizarea avioanelor | · Mixer · Oscillatoare · amplificatoare de semnal mic