## Slide 1
Supraconductibilitatatea
și dispozitive

## Slide 2
Supraconductibilitatea?
fenomen când rezistența electrică devine zero! Sub o temperatură critică
câmpul magnetic este expulzat din material când materialul este răcit sub o careva temperatură critică!

## Slide 3
Modele R= f(T)
Kelvin: electronii sunt înghețați cu scăderea T, astfel rezistivitatea tinde spre infinit
Dewar: rețeau cristalină ingheață, astfel electronii nu vor fi împrăștiați. Rezistivitatea scade spre zero
Matthiesen: Rezistivitatea reziduală apare deoarece metalul nu este pur și sunt și defecte in rețeaua cristalină
1898 – Kelvin a lichefiat Hidrogenul (T = 20,28 K)
1908 - Kamerlingh Onnes a obținut Heliu lichid la presiune normală (T=4,2 K)
1911 - Kamerlingh Onnes a descoperit că Hg solid devine supraconductor la 4,2K
1933:- efectul Meissner (W.Meissner & R.Ochsenfeld descoperă că supraconductorii elimină câmpul magnetic, demonstrând că supraconductivitatea nu este doar absența R, ci o stare magnetică distinctă.
1938 – (P.Kapitsa, John F.Allen, Don Misener: superfluiditatea He-4 (T=2,17K) – capacitatea de a avea viscozitatea zero si de a se urca pe pereții unui recipient
1962: Efectul Josephson - B.Josephson prezice că supracurentul poate curge între doi supraconductori separați de un isolator
1962 - Westinghouse scientists dezvoltă primul cablu supraconductor comercial de niobiu –titan
1986: Supraconductorii de înaltă temperatură: G.Bednorz & K.Müller - materiale ceramice cuprate la T >30K, ceea ce duce la materiale care funcționează peste temperaturile azotului lichid (77K). În prezent recordul este 250K dar la presiuni mari

## Slide 4
El s-a hotărât să lucreze cu Hg care putea fi distilat la temperatura camerei pentru a obţine o probă pură
La temperaturi critice, aproape de 0 K rezistența conductorului scade spre 0 din cauza atomilor ce nu mai vibrează intens. Electronii astfel nu mai intilnesc obstacole să se ciocnească. La temperaturi mici electronii se deplaseaza mai repede si din cauza ca se deplaseaza in perechi!
Supraconductibilitatea depinde și de câmpul magnetic aplicat!

## Slide 5: De ce superconductivitatea?
Mecanism fundamental al superconductivității
Nou fenomen colectiv la temperaturi joase
Aplicații:
În volum - curent fără pierderi practic,
stocare de putere,
levitație magnetică,
magneți cu câmpuri mari,
în medicină MRI
Electronică: SQUID magnetometre
Electronica joncțiunii Josephson

## Slide 6: Impact
ENERGETICĂ:
Generatoare și motoare cu superconductivitate
Distribuirea și transmiterea de putere
Sisteme de stocare a energiei
Magneți pentru centrale de fusiunea
Magneți pentru centrale magneto-hidrodinamice
TRANSPORT:
Mahneți pentru trenuri cu levitației
Magneți pentru automobile
Nave cu electromagneți
MEDICINĂ:
MRI diagnostic

## Slide 7: Statistica Fermi-Dirac & Bose-Einstein
Fermionii- particule elementare cu spinul 1/2 (electroni, protoni, neutroni)
Principiul lui Pauli– fiecare nivel energetic poate fi ocupat cu maximum doi electroni cu spinul opus
Bosonii- particule elementare cu spinul întreg (ex. fotonii, deuteriu,heliu-4...)
Principiul lui Pauli– nu mai este valabil
în această situaţie la temperaturi foarte joase majoritatea particulelor se condensează în starea cu energia cea mai joasă
Aceşti bosoni ar putea fi obţinuţi prin cuplarea a doi electroni care au spinii şi momentele cinetice orbitale opuse. Crearea unei astfel de perechi reduce energia electronilor.
Ruperea perechii (de către un câmp magnetic sau de interacţiunea cu unele impurităţi) conduce la creşterea energiei.

## Slide 8
Aceşti electroni (fermioni) pot interacționa (cupla cîte doi) datorită prezenței unei rețele cristaline și pot forma o pereche bosonică – aceste perechi bosonice se condensează într-o stare fundamentală comună - aşa-numitele perechi Cooper - se află în aceiași stare cuantică, au o comportare colectivă, coerentă cu aceiași fază cuantică, în starea de energie minimă - nu mai pot pierde energie - se mişcă fără rezistenţă
Deși fenomenul este cuantic, explicația poate fi clasică: Un electron dintr-un metal se comportă în mod normal ca o particulă liberă. Electronul este respins de alți electroni datorită sarcinii lor negative, dar atrage și ionii pozitivi care alcătuiesc rețeaua rigidă a metalului. Această atracție distorsionează rețeaua ionica, deplasând ionii ușor spre electron, crescând densitatea de sarcină pozitivă a rețelei din vecinătate. Această sarcină pozitivă poate atrage alți electroni. La distanțe mari, această atracție dintre electroni datorată ionilor deplasați poate depăși repulsia electronilor datorată sarcinii lor negative și îi poate determina să se împerecheze. Explicația riguroasă a mecanicii cuantice arată că efectul se datorează interacțiunilor electron-fonon, fononul fiind mișcarea colectivă a rețelei încărcate pozitiv.
În metale/Sc rezistența este rezultat al împrăștierii electronilor deimpurități și fononi. Într-un supraconductor, împrăștierea perechilor Cooper este interzisă de conservarea energiei, deoarece împrăștierea necesită mai multă energie decât este disponibilă la temperaturi scăzute.
Atât timp cât kT < energia de legătură - curentul poate curge fără pierderi

## Slide 9: Modelul clasic al superconductivității
Un electron în parcursul său prin rețeaua cristalină interacționează cu rețeaua (cationii).
Deformarea rețelei creează o regiune cu sarcină relativ pozitivă care pot atrage alt electron. În timpul oscilației unui foton un electron poate parcurge o distanță de 104 Angstromi.
Al doilea electron va fi atras fără a fi supus forței electrostatice de respingere ș.a.m.d.

## Slide 10: Clasificarea supraconductorilor
Supraconductori de tip I (supraconductori moi)
Proprietăți: de regulă elemente pure (Al, Hg, Pb) cu diamagnetism perfect, eliminând complet câmpurile magnetice (efectul Meissner).
Limitări: temperaturi critice scăzute (<30K) și câmpuri magnetice critice scăzute (Hc), nepotrivite pentru aplicații cu câmpuri înalte.
Tranziție: bruscă de la supraconducție la normală.
Supraconductori de tip II (supraconductori duri)
Proprietăți: de regulă aliaje (niobiu-titan), oxizi complecși (oxid de ytriu, bariu și cupru). Permit penetrarea parțială a câmpului magnetic într-o „stare mixtă” între câmpurile critice inferioare (Hc1) și superioare (Hc2).
Tranziție - graduală
Avantaje: pot rezista la câmpuri magnetice mult mai mari și pot funcționa la temperaturi mai ridicate.
Aplicații: în magneți supraconductori pentru MRI, NMR și acceleratoare de particule.
Clasificări alternative
Supraconductori de înaltă temperatură (HTS): Materiale care pot funcționa peste punctul de fierbere al azotului lichid (77K), adesea aparținând categoriei de tip II.
Convenționali vs. Neconvenționali: convenționali - bine explicați prin teoria BCS (în mare parte de tip I), neconvenționali - (cum ar fi cuprații) funcționează în afara acestui model.

## Slide 11
Efectul rezistenței - virtual – rezistența zero
Efectul impurităților – când impuritățile sunt adăugate la materiale supraconductibile, supraconductibilitatea nu este pierdută, dar temperatura este mai joasă
Efectul presiunii și stresului – unele materiale manifestă supraconductibilitatea la creșterea presiunii in supraconductor, supraconductibilitatea nu dispare, dar temperatura apariției crește
Efectul izotopilor – Tc variază cu masa izotopică – invers proporțională cu rădăcina pătrată a masei izotopice a semiconductorului
Trei parametri, Tc, Hc şi Jc definesc domeniul critic în care un SC poate opera.
Efectul câmpului magnetic – la aplicarea unui câmp magnetic puternic la temperaturi sub Tc, supraconductorul va trece din starea supraconductibilității in starea normală
Câmpul magnetic critic – peste această valoare a câmpului magnetic
extern aplicat, starea supeconducției va fi anulată. Acest câmp magnetic
necesar anulării stării superconducției se numește câmp magnetic critic
Curentul critic - curentul maxim pe care un SC îl poate suporta, înainte
de a trece în stare normală. Dacă curentul este prea mare, supraconductorul
trece în stare normală chiar dacă temperatura este mai
coborâtă decât TC. Cu cât temperatura este mai
coborâtă cu atât curentul poate fi mai mare.

## Slide 12
1933 - fizicienii V. Meissner și R. Oksenfeld au stabilit că un câmp magnetic slab nu pătrunde adânc în superconductor indiferent dacă câmpul a fost pornit înainte sau după trecerea metalului la supraconducție.
La T > Tc a tranziției la starea supraconductoare, în eșantionul plasat într-un câmp magnetic extern, inducția câmpului magnetic din interior va fi diferită de zero. Dacă, fără a opri câmpul magnetic extern, temperatura este redusă treptat, atunci la T= Tc trecerii la starea de supraconductor, câmpul magnetic este împins complet din material, și inducția câmpului magnetic din interior devine egală cu zero.
Acesta este efectul Meissner - ceea ce distinge un supraconductor de un conductor ideal (adică un conductor cu o rezistență mică ce dispare), în care inducția câmpului magnetic în volum rămâne neschimbată atunci când rezistivitatea scade.
În fig. 1 se arată distribuția câmpului magnetic lângă o bilă supraconductoare la temperatură:
Efectul Meissner
B =0
Excluderea câmpului magnetic din volum este manifestarea superdiamagetismului ce apar la trecerea de fază de la conductor la supraconductor, ce cauzează micșorarea exponențailă a câmpului magnetic din volum în raport cu cel de la suprafață

## Slide 16
1962 - Efectul Josephson - un fenomen cuantic în care un supercurent curge între doi supraconductori separați de o barieră izolatoare subțire (o joncțiune Josephson), chiar și fără tensiune aplicată.
Acesta permite curent continuu fără tensiune și curent alternativ oscilant cu o tensiune constantă, crucial pentru senzorii magnetici ultrasensibili (SQUID) și calculul cuantic.
Aspecte cheie:
Tunel Josephson: Perechile Cooper trec printr-o barieră izolatoare subțire (aprox 1-0,1 nm) între doi supraconductori.
Efectul Josephson în curent continuu: Un supracurent constant (Is= Ic sin Ф) curge (fără cădere de tensiune) prin joncțiune în absența unei tensiuni (unde Ф - diferența de fază dintre funcțiile de undă supraconductoare), atâta timp cât curentul se află în intervalul +/- Ic.
Efectul Josephson în curent alternativ: Când o tensiune DC V este aplicată pe joncțiune (sau un curent este mai mare ca Io) , un curent alternativ de înaltă frecvență oscilează la o frecvență f proporțională cu tensiunea (Δf = 2eV/h), unde e - sarcina unei perechi Cooper). (perechile Cooper se accelerează de la prezența tensiunii și primrea energie 2eU)
where 2e/h = 483.6 GHz/mV