## Slide 1: Ghid de lucru în Multisim pentru Lucrările de Laborator la disciplina Electronica Medicală
Elaborat: lect. univ. Iavorschi Anatolie

## Slide 2: Instalarea programului Multisim 2001
- Pentru a iniția instalarea programului
- Știți voi pentru ce
Cred că vă veți lămurio voi cu Serial Number,
Signature și Release Code

## Slide 3: Setări minime ale programului
Cel puțin eu, prefer fonul alb, câmpul de lucru mai mare și vizibilitatea numerelelor circuitelor
Pentru aceasta:
  Options -> Preferences… -> Color: Selectam White Background
  Options -> Preferences… -> Workspace -> Sheet Size: Selectam A3
  Options -> Preferences… -> Show: Bifam Show Node Names

## Slide 4: Crearea circuitul
Alegem și plasăm o rezistență pe circuit pe circuit

## Slide 5: Crearea circuitul
Alegem și plasăm un condensator pe circuit pe circuit

## Slide 6: Crearea circuitul
Alegem și plasăm simbolul mesei de referință pe circuit

## Slide 7: Crearea circuitul
Alegem și plasăm un generator de semnale pe circuit

## Slide 8: Crearea circuitul
Alegem și plasăm un osciloscop pe circuit

## Slide 9: Crearea circuitul
Realizăm toate conexiunile în circuit

## Slide 10: Crearea circuitul
Modificam culorile circuitelor, daca avem nevoie (click dreapta pe nod -> Color...).
De exemplu:
  GND – cu negru
  In – cu albastru
  Out – cu verde

## Slide 11: Crearea circuitul
Redenumim denumirea circuitelor (dublu click pe circuit -> Node name)
De exemplu:
  Intrarea în filtru – In
  Ieșirea din filtru – Out

## Slide 12: Simularea
Prin dublu click deschidem ferestrele parametrilor Generatorului și a Osciloscopului, și facem setările necesare, dacă este nevoie.
Pornim simularea prin apăsarea butonului

## Slide 13: Efectuarea lucrării de laborator
Pentru efectuarea lucrării de laborator vă ghidați de îndrumarul de laborator pentru lucrarea nr. 4, plasat pe platforma ELSE.
Determinați experimental frecvența de tăiere și modificați valorile componentelor pentru a obține ceea de ce aveți nevoie.
Pentru măsurarea tensiunii vârf – vârf și a intervalelor de timp puteți să utilizați cursoarele pe ecranul osciloscopului.

## Slide 14: Analiza de frecvență
Pentru a efectua o analiză de frecvență puteți să parcurgeți pașii următori:
Simulate -> Analyses -> AC Analysis…
Setați frecvența de început (FSTART) și frecvența de sfârșit (FSTOP) care delimitează banda de frecvență în care să se efectueze analiza.
Sweep type: Decade
Verticale scale: Decibel
Number of point....: 10 (sau, cand aveți nevoie de o imagine mai clară puteți să măriți)

## Slide 15: Analiza de frecvență
La pagina „Output variables” selectați variabila din lista variabilelor din circuit (din partea stangă) și apăsați pe „Plot during simulation” ca să apară în lista variabilelor selectate pentru analiză (din partea dreaptă).
Apăsați pe butonul „Simulate”

## Slide 16: Analiza de frecvență
În fereastra apărută, puteți vedea caracteristica de transfer a circuitului construit.
Activând funcția cursoarelor puteți mișca în stânga și în dreapta până găsiți poziția pe axa de frecvență (x1) la care atenuarea indusă de filtru este de – 3 dB (y1)

## Slide 17: Vă mulțumesc pentru atenție
Și sper că informația oferită v-a fost de ajutor.
Cu respect,
Anatolie Iavorschi
+373 68097907
anatol.iavorschi@gmail.com
anatolie.iavorschi@mib.utm.md