## Slide 1: Clasificarea Sistemelor de operare

## Slide 2: Definitie
Un sistem de operare reprezinta un ansamblu de proceduri manuale si de module program cu ajutorul carora se gestioneaza resursele sitemului de calcul si se realizeaza o interfata intre masina fizica si utilizator.

## Slide 3: Componentele sistemului de operare
Nucleul
Nucleul conţine toate programele necesare pentru gestionarea resurselor calculatorului şi pentru controlarea activităţii echipamentelor şi a programelor.
Interfaţa
Interfaţa sistemului de operare defineşte modul în care utilizatorul interacţionează cu sistemul de operare.
Interfaţa asigură comunicarea dintre utilizator şi calculator astfel: – utilizatorul transmite comenzi calculatorului prin intermediul tastaturii sau mouse-ului – calculatorul transmite mesaje utilizatorului prin intermediul monitorului.

## Slide 4: Nucleul (kernel)
Nucleul (kernel) are urmatoarele principale functii:
- asigurarea unui mecanism pentru crearea si distrugerea proceselor;
- realizarea gestionarii proceselor, procesoarelor, memoriei si perifericelor;
- furnizarea unor instrumente pentru mecanismele de sincronizare a proceselor;
- furnizarea unor instrumente de comunicatie care sa permita proceselor sa isi transmita informatii.

## Slide 5: Funcţiile sistemului de operare
– controlează execuţia programelor (încărcarea programelor în memoria internă, lansarea în execuţie şi încheierea execuţiei acestora) – planifică, coordonează şi controlează execuţia mai multor programe după anumite criterii (timp de execuţie, priorităţi etc.) – alocă resursele necesare executării programelor. – efectuează operaţiile de intrare/ieşire. – gestionează sistemul de fişiere. – asigură protecţia programelor de aplicaţii. – detectează şi corectează erorile care apar în procesul de prelucrare. – sesizează evenimentele deosebite care apar în timpul execuţiei şi le tratează adecvat. – asigură interfaţa cu utilizatorul, pentru a-i permite acestuia accesul pentru controlul programului, intervenţia în execuţia unor programe şi examinarea stării sistemului.

## Slide 6: Încărcarea sistemului de operare
Deoarece nucleul sistemului de operare conţine programele necesare pentru gestionarea resurselor calculatorului, el trebuie să fie în permanenţă rezident în memoria internă.
Din această cauză, la începutul fiecărei sesiuni de lucru cu calculatorul trebuie încărcat în memoria internă nucleul sistemului de operare.
Atunci când se porneşte calculatorul, un program numit preîncărcător din memoria ROM iniţializează echipamentele
periferice, identifică configuraţia calculatorului şi caută un suport magnetic pe care să existe un sistem de operare.
Dacă găseşte, încarcă în memoria internă programul numit încărcător care se găseşte la începutul suportului şi îl lansează în execuţie.
Programele sistemului de operare vor încărca la rândul lor în memoria RAM diverse programe utilitare sau programe de aplicaţie şi le vor lansa în execuţie.

## Slide 7: continuare

## Slide 8: Modulul ROM-BIOS
Modulul ROM-BIOS (ROM – Basic Input Output System) conţine programe de sistem esenţiale în funcţionarea unui sistem de calcul, organizate într-o mică bibliotecă de funcţii de intrare/ieşire.
Acestea asigură auto-testarea componentelor hardware, iniţializarea lor, comunicaţia între ele şi asigură încărcarea sistemului de operare de pe un suport de stocare (magnetic, optic) sau din reţea.
Ulterior secvenţei POST (Power-On Self Test) controlul este predat sistemului de operare care va oferi utilizatorului interfaţa pentru comenzi.

## Slide 9: Componentele sistemelor de operare
Majoritatea sistemelor de operare, pentru a raspunde rolului de interfata cu utilizatorii, sunt organizate pe doua niveluri:
-nivelul fizic, care este mai apropiat de partea hardware a sistemului de calcul, interferand cu aceasta printr-un sistem de intreruperi;
-nivelul logic, care este mai apropiat de utilizator, interferand cu acesta prin intermediul unor comenzi, limbaje de programare, utilitare etc.

## Slide 10: categorii de programe
Potrivit acestor doua niveluri, sistemele de operare cuprind in principal doua categorii de programe:
- programe de control si comanda, cu rolul de coordonare si control al tuturor functiilor sistemelor de operare, cum ar fi procese de intrare iesire, executia intreruperilor, comunicatia hardware-utilizator.
- programe de servicii (prelucrari), care sunt executate sub supravegherea programelor de comanda si control, fiind utilizate de programator pentru dezvoltarea programelor sale de aplicatie.

## Slide 11: Partea de serviciu
Un SO este format din doua parti:
partea de control (gestiunea resurselor)
partea de serviciu.
- Partea de serviciu
Partea de serviciu contine instrumente de lucru aflate la dispozitia utilizatorului. Partea de serviciu cuprinde soft aplicativ. Dupa destinatia lor, serviciile pot fi de :
-birotica ;
-baze de date ;
-dezvoltare de aplicatii/programe ;
-retele de calculatoare ;
-produse soft pentru prelucrarea informatiilor din diverse domenii.

## Slide 12: Clasificarea sistemelor de operare.
Sistemele de operare se pot clasifica dupa mai multe tipuri, in functie de anumite criterii. O prima clasificare se face dupa:
1) Modul de introducere a programelor in sistem
Din acest punct de vedere sistemele de operare pot fi:
-SO seriale, in care se accepta introducerea lucrarilor de la un singur dispozitiv de intrare;
-SO paralele, in care introducerea lucrarilor se face de la mai multe dispozitive de intrare;
-SO cu introducerea lucrarilor la distanta.
Exp: sistemele UNIX si WINDOWS sunt paralele si cu introducere la distanta, sistemul MS-DOS este serial.

## Slide 13: continuare
2) Modul de planificare a lucrarilor pentru executie
- SO orientate pe lucrari, care admit ca unitate de planificare lucrarea, alcatuita din unul sau mai multe programe succesive ale aceluiasi utilizator;
- SO orientate pe proces, care admit ca unitate de planificare procesul.
- SO moderne sunt orientate pe proces.
- SO orientate pe lucrari, care admit ca unitate de planificare lucrarea, alcatuita din unul sau mai multe programe succesive ale aceluiasi utilizator;

## Slide 14: continuare
3) Numarul de programe prezente simultan in memorie
-SO cu monoprogramare (cu un singur program in memoria principala la un moment dat);
-SO cu multiprogramare (cu mai multe programe existente, la un moment dat, in memoria principala).
Exp: sistemele UNIX si WINDOWS sunt cu multiprogramare. Sistemul MS-DOS este ceva intre monoprogramare si multiprogramare.

## Slide 15: continuare
4) Gradul de comunicare a proceselor in multiprogramare
Sistemele de operare cu multiprogramare pot fi:
-SO monotasking, in care programele existente in memorie nu comunica si nu-si pot sincroniza activitatile;
- SO multitasking, in care programele existente in memorie au un obiectiv comun si isi sincronizeaza activitatile.
Exp: UNIX si WINDOWS sunt multitasking, MS-DOS este un hibrid.

## Slide 16: continuare
5) Numarul de utilizatori simultani ai SO
- SO monouser ( cu un singur utilizator) ;
- SO multiuser (cu mai multi utilizatori),
Exp : UNIX si WINDOWS sunt multiuser, MS-DOS este monouser.

## Slide 17: continuare
6) Modul de utilizare a resurselor
-SO cu resurse alocate (resursele alocate proceselor sunt alocate acestora pe toata desfasurarea executiei) ;
-SO in timp real (permit controlul executarii proceselor in interiorul unui interval de timp specificat);
SO in timp real sunt utilizate pentru conducerea directa, interactiva, a unui proces tehnologic sau a altei aplicatii. Procesul va transmite catre SO in timp real parametrii procesului iar SO va transmite catre proces deciziile luate.
-SO cu resurse partajate (resursele necesare proceselor sunt afectate acestora periodic, pe durata unor cuante de timp).
Daca resursa partajata este timpul unitatii centrale, SO devine partajat.

## Slide 18: continuare
7) Dupa modul in care se face accesul la resursele sistemului clasificarea sistemelor de operare este urmatoarea:
- accesul direct (caz particular SO in timp real, cand se cere o valoare partajabila maxima a timpului de raspuns) ;
- accesul multiplu (acces la resursele sistemului pentru un mare numar de utilizatori) ;
- time sharing (alocarea timpului se face pe o cuanta de timp) ;
- la distanta (prelucrarea se face asupra unor date distribuite si dispersate geografic).

## Slide 19: continuare
8) Dupa structura lor, sistemele de operare se clasifica in :
-SO modulare , formate din entitati cu roluri bine definite ;
-SO ierarhizate, in care o entitate poate folosi componente de nivel inferior (de exemplu, partea de serviciu poate folosi partea de control);
-SO portabile, pentru care efortul de a trece SO de pe un calculator pe altul este mic, mai mic decat cel de a-l rescrie .
Sistemele UNIX si WINDOWS sunt portabile. Cele mai vechi, de exemplu RSX, nu erau portabile.

## Slide 20: continuare
9) După configuraţia hardware deservită, sistemele de operare sunt:
- Sisteme de operare pentru microcalculatoare
  Sunt puternic interactive.
  Au un limbaj de comandă accesibil şi unele chiar interfeţe grafice.
  Unele dintre ele sunt multiuser şi multitasking.
  Sunt uşor configurabile, oferind proceduri automate pentru instalarea şi încărcarea sistemului de operare.
  Ocupă un spaţiu redus în memoria internă.
  Suportă dezvoltări pentru a permite conectarea în reţele de calculatoare sau ca terminale la sistemele de operare mari.
  Au funcţia de gestionare a informaţiei dezvoltată în direcţia manevrării unui număr mare de fişiere de mici dimensiuni.

## Slide 21: continuare
- Sisteme de operare pentru minicalculatoare.
  Sunt interactive, multiuser şi multitasking.
  Folosesc un limbaj de comandă pentru utilizatori avizaţi.
  Procedurile de instalare sunt mai laborioase.
  Sunt mai rigide în cazul modificării configuraţiei hardware.
  Asigură un sistem de priorităţi de execuţie dezvoltat.
  Oferă un sistem complex de protecţie a informaţiei.

## Slide 22: continuare
- Sisteme de operare pentru calculatoare mainframe.
  Sunt sisteme de operare seriale sau interactive şi multitasking.
  Limbajul de comandă pentru utilizatori este adresat specialiştilor.
  Gestionează un număr mare de echipamente periferice.
  Sunt orientate pentru prelucrări complexe şi pentru volume mari de date.