## Slide 1: Tema 21 TESTE OPTOELECTRONICA

## Slide 2: RECAPITULARE

## Slide 3: Întrebări recapitulare
La efectul de fotoluminiscență excitația apare din:
1. bombardarea cu fascicul de electroni
2. absorbția de fotoni
3. Aplicarea unui cîmp electric puternic altenativ
4. Aplicarea unui câmp electric puternic continuu

## Slide 4: Întrebări recapitulare
La efectul de fotoluminiscență excitația apare din:
1. bombardarea cu fascicul de electroni
2. absorbția de fotoni
3. Aplicarea unui cîmp electric puternic altenativ
4. Aplicarea unui câmp electric puternic continuu

## Slide 5
Catodoluminscența este ca urmare de
1. bombardarea cu fascicul de electroni
2. absorbția de fotoni
3. Aplicarea unui cîmp electric puternic altenativ
4. Aplicarea unui câmp electric puternic continuu

## Slide 6
Electroluminscența este rezultatul:
1. bombardării cu fascicul de electroni
2. absorbției de fotoni
3. Aplicării unui cîmp electric puternic altenativ
4. Aplicării unui câmp electric puternic continuu

## Slide 7
Ce este fluorescența și ce este fosforiscența?
1. Dacå mecanismul de excitație înceteazå, luminescența persistå un interval de timp egal cu timpul de viațå a tranziției între cele douå nivele E1 çi E2.
2. Dacå mecanismul de excitație înceteazå, luminescența persistå persistå un timp mult mai lung.
Alegeți răspunsul corect

## Slide 8
Ce este un fotodector?
1. Orice dispozitiv care transformå semnalele luminoase din domeniul spectrului de radiație opticå în semnale electrice
2. Orice dispozitiv care transformå semnalele electrice în semnale luminoase din domeniul spectrului de radiație opticå
Alegeți răspunsul corect

## Slide 9
Fotodetectorii termici sunt?
1. selectivi
2. Neselectivi

## Slide 10
Principiile de operare ale fotoconductanțelor sunt:
1. IB = IB (Po)
2. R = R0 (Po)
3. I = Io (Po)
Dar a fotodiodei?
Dar a fototranzistorului?

## Slide 11
Care este deosebirea fototranzistorului de fotodiodă?
1. Nu necesită fereastră pentru absorbția luminii incidente
2. Are amplificare internă
3. Mărimea semnalului de ieșire nu depinde de materialul semiconductorului

## Slide 12
O fotodiodă este un
1. Consumator de energie
2. Un generator de energie

## Slide 13
Fotodioda lucrează eficient la
1. Polarizarea directă
2. Polarizarea inversă

## Slide 14
Lucrul fotodiodei este asigurat când lungimea de undă incidentă este
1. Mai mică ca Eg
2. Egală cu Eg
3. Mai mare ca Eg

## Slide 15
Eficiența cuantică interioară este
1. nr. de electroni colectați raportați la nr de fotoni intrați în detector
2. nr. de electroni colectați raportați la nr de fotoni incidenți pe detector
3. Fotocurentul generat raportat la puterea incidentă optică
Dar eficiența cuantică exterioară?
Dar responzivitatea detectorului?

## Slide 16
Originea curentului de întuneric al fotodetectorulu
1. Fotogenerarea la intensități de lumină mici
2. Termogenerarea

## Slide 17
Regimul fotovoltaic al diodei se realizează când
1. Rezistența de sarcină este mult mai mare ca rezistența fotodiodei
2. Rezistența de sarcină este mult mai mică ca rezistența de sarcină
De ce?

## Slide 18
Solicitare de parametri ideali la fotodiodă:
1. liniaritate sau neliniaritate a semnalului de ieșire în raport cu cel de intrare
2. Valori înalte sau mici ale tensiunii maxime inverse
3. Timp de răspuns rapid sau încet
4. Timp de creștere mare sau mic a fotocurentului

## Slide 19
Viteza de răspuns la un semnal optic a fotodiodei depinde de
1. rezistența totală a diodei
2. De capacitatea de barieră a diodei
Nici un răaspuns nu este corect
Ambele raspunsuri sunt corecte

## Slide 20
Influența temperaturii asupra parametrilor de bază ai fotodiodei?
nu, de ce?
da, de ce?

## Slide 21
Ce este pragul de detectare al fotodiodei?
Semnalul de fond în lipsa iluminării raportat la responzivitatea fotodiodei
Responzivitatea fotodiodei raportat la semnalul de fond în lipsa iluminării

## Slide 22
Care este funcția stratului intrinsec în fotodioda Shottky?

## Slide 23
Are sunt deosebirile principale a fotodiodei prin avalanșă de pin dioda?

## Slide 24
Ce strat suplimentar au fotodetectoarele în comparație cu diodele nededicate fotodetectării?

## Slide 25
Numiți deosebirile constructive specifice
1. Fotomultiplicatorulu
2. Fotodetectorului cu cavitate rezonantă
3. Detectorului integrat cu acumulare de sarcină

## Slide 26
Deosebirea LED-ului de fotodiodă
1. lucrează la polarizare directă
2. Lucrează la polarizare inversă
3. Sunt emițătoare de lumină monocromatică
4. Sunt receptoare de lumină monocromatică
5 Durata de exploatare foarte mare

## Slide 27
Pentru a obține o luminozitate practic egală cum trebuie unite în circuit mai multe LED-uri:
Conectare paralel
Conectare serie
Explicați de ce?

## Slide 28
Dezavantajele unirii în serie a mai multor LED-uri sunt:
Dar a unirii în paralel a LED-urilor?
Ce prevede conectarea LED-urilor în matrice?

## Slide 29
Ce este emisie stimulată de radiație optică?
Ce este emisie spontană de radiație optică?

## Slide 30
Radiația spontană optică este coerentă sau necoerentă?
Radiația optică stimulată este coerentă sau necoerentă? De ce?

## Slide 31: Teste
Alegeti coloana de de proprietăți ce corespunde LED-ului,
și care corespunde Diodei Laser
  Radiația stimulată
  Spectru de emisie îngust, liniar
  Coerent
  Putere ieșire înaltă
  Dispozitiv de prag
  Dependență de T puternică
  Eficiența de cuplare cu fibra optică înaltă
  Radiația spontană
  Spectru emisie larg
  Incoerent
  Putere ieșire joasă
  Curentul nu are prag
  Dependență de T slabă
  Eficiența cuplare cu fibra optică joasă

## Slide 32
Pentru a obține unele din condiții ale diodei laser sunt necesare:
1. Realizarea Inversiei populației
2. Realizarea unui rezonator
3. Emisia stimulată
4. Emisia spontană
Alegeți răspunsul (ile) corect(e) și le explicați.

## Slide 33: Teste
Un optocuplor
1. Asigură izolarea circuitului de împământare
2. Cuplează energia de la un circuit la altul
3. Lucrează ca un releu electric
Corect este răspunsul:
1.
2.
3.
4 Toate sunt corecte

## Slide 34
Un optocuplor constă din din un emitor întrun spectru careva, un mediu transparent și
1 Un fotodetector la lungimi de undă respectiv
2.Un LED- detector fotometric
3. Niciuna din cele expuse

## Slide 35
Un fotoemitor trebuie să asigure primar
1. eficiența maximă de eficiență de cuplare cu emitorul
2. Căderea de tensiune la comutare este mai importantă ca eficiența cuantică și lărgimea benzii optice sensibile
3. Ambele răspunsuri sunt corecte

## Slide 36
În calitatea de fotodetector trebuie să utilizați
1. O fotodiodă cu responzivitatea înaltă
2. Un fototranzistor cu joncțiunea baza-colector la la fotodiodă
3. O fotodiodă și un un tranzistor separat pentru amplificarea semnalului curentului fotodiodei
1,2 3 sau toate sunt corecte

## Slide 37
Timpul de răspuns al optocuplorului este
1 Relativ mic
2. Relativ mare
3 Relativ mic și dictat de capacitatea joncțiunii fotodiodei

## Slide 38
Unul din cei mai importanți parametri ai optocuplorului sunt
Comutarea circuitul electric
Izolarea de circuitul electric extern
Rata de transfer a curentului
Timpul de răspuns

## Slide 39
Ce este corect?
1. Fotodioda este dispozitiv cu cea mai rapidă comutare dar cu curent de scurgere mare
2. Fototranzistorul este dispozitiv cu curent de scurgerea foarte mic
3 Fotodioda este dispozitiv cu cea mai rapidă conectare dar cu curent de scurgere foarte mic
4. FotoDarlington tranzistorul are rata de transfer a curentului foarte mică

## Slide 40
Care este diferența între optocuplor și optoizolator?