## Slide 1
REPUBLICA MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI
SECURITATEA LA INCENDII
ÎN CLĂDIRI PUBLICE
colonel Vitali MUTAF
lector universitar
vitali.mutaf@adm.utm.md
vitali.mutaf@mediu.gov.md

## Slide 2
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА
- Закон № 267 от 09.11.1994 «О пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства № 847 от 07.12.2022, «Об утверждении основных правил пожарной безопасности в Республике Молдова»;

## Slide 3
Организационные меры по предотвращению пожара:
a) Устанавливаются и оборудуются места для курения;

## Slide 4
б) устанавливаются места хранения и максимально допустимое количество первичного материала, полуфабрикатов и готовой продукции, которые могут храниться в помещении;
в) устанавливается порядок удаления сгораемых отходов и пыли, хранения рабочей одежды, загрязненной маслами;

## Slide 5
г) устанавливается порядок отключения электрооборудования в случае пожара и по окончанию работы;
д) Регламентируется порядок проведения огневых работ и других пожароопасных работ, порядок проверки и закрытия помещений по окончании работ, действия работников при обнаружении пожара;

## Slide 6
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ
Звонить 112 !!!
Включить систему ручного оповещения о пожаре
Предпринять меры согласно Плану эвакуации персонала и посетителей здания при пожаре

## Slide 7
Руководители объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек), дополнительно к План-схеме эвакуации персонала в случае пожара, обязаны разработать инструкции по действиям персонала для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации людей, согласно которым, минимум раз в полгода должны проводиться практические тренировки со всеми привлекаемыми лицами.

## Slide 8
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВАКУАЦИИ
Турникеты открываются
Затемнённые места подсвечиваются дополнительно

## Slide 11
Тушение по направлению ветра (для пожаров вне помещений)
Ликвидация очага горения (по возможности)
Одновременное тушение несколькими огнетушителями
Тушение до полной ликвидации горения
Последовательное тушение

## Slide 12
Указываем направление и пути подъезда
Оказываем содействие в эвакуации имущества
Методы использования ручных огнетушителей

## Slide 13
СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ

## Slide 16
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЪЕКТЕ:
1. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
2. Удостоверение, подтверждающее прохождение соответствующих курсов (HG Nr. 960 din 08.08.2016);
3. Наличие инструкций по мерам пожарной безопасности;
4. Контракты на обслуживание установок по обнаружению и тушению пожаров (сигнализация, оповещение, тушение, дымоудаление, внутренние и наружные пожарные краны);
5. Наличие актов периодической проверки установок согласно специальным нормам (технический отчёт о проверке электрооборудования, протоколы соответствия газового оборудования, систем вентиляции и дымоходов, протокола проверки на водоотдачу внутренних и наружных пожарных гидрантов, протокола проверки систем обнаружения и тушения пожара;
6. Журнал инструктажа каждого сотрудника о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара, журнал проверки первичных средств пожаротушения (огнетушителей, перекантовки пожарных рукавов, пр. мероприятия);
7. Протокола проверки знаний и проведения практических тренировок.