## Slide 1: Tema: ЗАЩИТА ОТ ЭМП
1. Источники и характеристика ЭМП.
2. Воздействие электромагнитных полей на ОЧ.
3. Нормирование электромагнитных полей. 4. Методы защиты работающих от эМП.

## Slide 2: 1. Источники и характеристика ЭМП
Практически во всех отраслях промышленности и в быту человек широко использует электромагнитную энергию. ЭМ – особая форма материи, посредством которой осуществляется взаимодействие между заряженными частицами.
По происхождению электромагнитная энергия может быть:
- природной;
- и техногенной.
К природным (ЭМП) относятся:
- электрические и магнитные поля земли, излучения солнца и галактик.
Техногенные источники могут быть производственными и бытовыми. К производственным источникам ЭМП относятся: линии электропередач, электросварка, радиолокационные и телевизионные станции, антенны радиосвязи и др.
В быту ЭМП создаются при работе бытовых электроприборов, микроволновых печей, радиотелефонов, компьютеров и др.
Различают следующие дипазонны спектр частот ЭМП:
- низкие частоты (НЧ) до 30 кГц, - высокие частоты (ВЧ) 30 кГц – 30 МГц, - ультравысокие частоты (УВЧ) 30 МГц – 300 МГц, сверхвысокие частоты (СВЧ) 300 МГц – 300 ГГц.

## Slide 3
Интенсивность ЭМП - зависит от мощности генератора и расстояния до него.
На характер распределения ЭМП в помещении влияет наличие металлических предметов и конструкций, а также присутствие людей. Индуцированные в них токи создают в окружающем пространстве ЭМП вторичного излучения, которое накладывается на основное поле.
Вокруг источника излучения волн можно выделить три зоны: ближнюю – зону индукции, промежуточную – зону интерференции, дальнюю – зону излучения.
В зоне индукции интенсивность электрического и магнитного полей оценивается раздельно величинами электрической и магнитной составляющих в В/м и в А/м.
Интенсивность поля в этом случае оценивается величиной плотности потока энергии – количеством энергии, приходящейся на единицу поверхности, и выражается в Вт/м2.

## Slide 4: 2. Воздействие электромагнитных полей на ОЧ
Воздействие ЭМП на ОЧ зависит от длины волны. Наибольшее действие оказывают дециметровые волны, наименьшее – миллиметровые:
- Волны миллиметрового диапазона - поглощаются поверхностными слоями кожи;
- Cантиметрового диапазона – кожей и подкожной клетчаткой;
- Dециметровые – внутренними органами.
Эффект воздействия зависит:
от интенсивности поля; продолжительности контакта.
Тепловой эффект в разных тканях организма зависит от воздействующей частоты. Различные ткани организма имеют разную диэлектрическую проводимость, вследствие чего и нагрев тканей будет неодинаков.

## Slide 5
Электромагнитные волны могут вызывать острые и хронические поражения. Поражения сказываются в нарушениях:
- нервной и сердечно-сосудистой системы;
дыхательной системы;
- и других органов.
Острые поражения встречаются редко. Чаще наблюдаются легкие хронические поражения. Субъективные ощущения при этом – быстрая утомляемость, головные боли, нарушение сна и т. п.
Возможны также:
перегрев организма;
изменение частоты пульса, изменение сосудистых реакций;
нервно-психические расстройства.
Начальные изменения, возникающие в ОЧ под воздействием ЭМП, обратимы.
Более выраженные стадии заболевания могут привести к снижению трудоспособности.

## Slide 6
Степень и характер воздействия ЭМП на ОЧ определяется:
длиной волны;
интенсивностью излучения;
режимом облучения (непрерывный или прерывистый);
продолжительностью воздействия;
размером облучаемой поверхности тела;
индивидуальными особенностями человека;
комбинированным действием совместно с другими факторами производственной среды (повышенная температура окружающего воздуха, наличие рентгеновского излучения, шум и др.).

## Slide 7
ЭМП оказывают тепловое действие, приводят к структурным и функциональным изменениям в ОЧ. При воздействии ЭМП на человека происходит поглощение энергии тканями тела человека. При длине волны, соизмеримой с размерами тела человека или его отдельного органа, образуются стоячие волны в живом организме, что вызывает концентрацию тепловой энергии.
Тепловое воздействие характеризуется повышением температуры тела, локальным нагревом ткани, а также отдельных органов и клеток. Особенно опасен нагрев для органов со слабой терморегуляцией (мозг, глаз, хрусталик глаза, органы кишечного тракта).
Электромагнитные поля:
- изменяют ориентацию клеток или молекул в соответствии с направлением силовых линий поля;
- ослабляют биохимическую активность тела;
- приводят к изменению структуры клеток крови, ее состава, эндокринной системы;
- вызывают катаракту, трофические заболевания (выпадение волос, ломкость ногтей и др.), ожоги, омертвление тканей организма.

## Slide 8: 3. Нормирование электромагнитных полей.
Нормативные документы:
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к ЭМП в производственных условиях», которые устанавливают ПДУ ЭМП для рабочих мест, подвергающихся в процессе трудовой деятельности воздействию постоянного магнитного поля, ЭМП промышленной частоты 50 Гц, ЭМП диапазона частот 10–30 кГц;
Санитарные нормы и правила «Требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека»
Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни электромагнитных излучений радиочастотного диапазона при их воздействии на человека» которые устанавливают ПДУ воздействия на людей электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц.

## Slide 9
Предельно допустимые уровни электромагнитных полей (ПДУ ЭМП) – уровни ЭМП, воздействие которых в течение трудового дня не вызывает у работников заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в процессе работы.
Оценка и нормирование осуществляется по уровню магнитного поля дифференцированно в зависимости от времени воздействия на работника за смену.
Уровень ЭМП оценивается в единицах напряженности магнитного поля Н, А/м.
При необходимости пребывания работников в зонах с различной напряженностью (магнитной индукцией) общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.
Оценка электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) осуществляется раздельно по напряженности электрического поля Е, кВ/м, и напряженности магнитного поля Н, А/м.

## Slide 10
Нормирование ЭМП ПЧ на рабочих местах осуществляется дифференцированно в зависимости от времени пребывания в ЭМП. ПДУ ЭП на рабочем месте в течение всей смены устанавливается 5 кВ/м.
Допустимое время пребывания в ПЧ может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. В остальное рабочее время необходимо находиться вне зоны влияния ПЧ или применять ИСЗ. Допустимое время пребывания в ЭМП не должно превышать 8 ч.
Оценка и нормирование ЭМП диапазона частот 10–30 кГц осуществляется раздельно по напряженности электрического поля Е, В/м, и магнитного поля Н, А/м, в зависимости от времени воздействия. ПДУ напряженности электрического и магнитного полей при воздействии в течение всей смены составляют соответственно 500 В/м и 50 А/м.

## Slide 11
ПДУ напряженности электрического и магнитного полей при продолжительности воздействия до 2 ч за смену составляют соответственно 1000 В/м и 100 А/м.
Оценка воздействия ЭМП на человека осуществляется по следующим параметрам:
- В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность ЭМП РЧ оцениваться значениями напряженности электрического поля (ЭП) Е, В/м, и напряженности магнитного поля (МП) Н, А/м.
- В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМП РЧ оцениваться значениями плотности потока энергии в Вт/м2. ЭЭ за рабочий день (рабочую смену) для работников не должна превышать значений, приведенных в нормах.

## Slide 12: 4. Методы защиты работающих от электромагнитных полей.
Организационные мероприятия при проектировании и эксплуатации оборудования, являющегося источником ЭМП или объектов, оснащенных источниками ЭМП, включают:
выбор рациональных режимов работы оборудования;
выделение зон воздействия ЭМП (зоны с уровнями ЭМП, превышающими предельно допустимые, в которых по условиям эксплуатации не допускается даже кратковременное пребывание работников, должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками);
расположение рабочих мест и маршрутов передвижения работников на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ ЭМП;
ремонт оборудования, являющегося источником ЭМП, должен производиться вне зоны влияния ЭМП от других источников;
соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.

## Slide 13: Инженерно-технические мероприятия
Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение уровней ЭМП на рабочих местах:
путем внедрения новых технологий;
применения средств коллективной и индивидуальной защиты, когда фактические уровни ЭМП на рабочих местах превышают ПДУ, установленные для производственных воздействий.
применением конструкций, снижающих уровни ЭП (50 Гц) путем использования компенсирующего действия разноименных фаз токоведущих частей и экранирующего влияния высоких стоек под оборудование, выполнением шин с минимальным количеством расщепленных проводов в фазе и минимально возможным их провесом и другими мероприятиями.
При заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объектов, включая машины, механизмы и другое оборудование, являющихся источниками ЭМП ПЧ (50 Гц).
Прохождение медицинских осмотров.

## Slide 14: Vă mulțumesc pentru atenție