## Slide 1: Модуль 16: Основы сетевой безопасности
Материалы для инструктора
Введение в сети v7.0 (ITN)
Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

## Slide 2: Модуль 16: Основы сетевой безопасности
Введение в сети v7.0 (ITN)
Notes: Программа сетевой академии Cisco
Введение в сети v7.0 (ИТН)
Модуль 16: Основы сетевой безопасности

## Slide 3: Цели модуля
Название модуля:Основы сетевой безопасности
Цель модуля:Настройте коммутаторы и маршрутизаторы с функциями усиления защиты устройств для повышения безопасности.
Название темы | Тема Цель
Угрозы безопасности и уязвимости | Объясните, почему необходимы базовые меры безопасности на сетевых устройствах.
Сетевые атаки | Выявить уязвимости безопасности.
Смягчение сетевых атак | Определите общие методы смягчения последствий.
Безопасность устройства | Настройте сетевые устройства с функциями усиления защиты для снижения угроз безопасности.
Notes: 3
16- Основы сетевой безопасности
16.0.2- Чему я научусь в этом модуле?

## Slide 4: 16.1 Угрозы безопасности и уязвимости
Notes: 16.0 Основы сетевой безопасности
16.1 Угрозы безопасности и уязвимости

## Slide 5: Угрозы безопасности и уязвимости Типы угроз
Атаки на сеть могут быть разрушительными и могут привести к потере времени и денег из-за повреждения или кражи важной информации или активов. Злоумышленники могут получить доступ к сети через уязвимости программного обеспечения, аппаратные атаки или путем угадывания имени пользователя и пароля. Злоумышленники, которые получают доступ путем изменения программного обеспечения или эксплуатации уязвимостей программного обеспечения, называются субъектами угроз.
После того, как злоумышленник получит доступ к сети, могут возникнуть четыре типа угроз:
  Кража информации
  Потеря данных и манипуляции
  Кража личных данных
  Нарушение обслуживания
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.1 – Угрозы безопасности и уязвимости
16.1.1 – Типы угроз

## Slide 6: Угрозы безопасности и уязвимости Типы уязвимостей
Уязвимость — это степень слабости сети или устройства. Некоторая степень уязвимости присуща маршрутизаторам, коммутаторам, настольным компьютерам, серверам и даже устройствам безопасности. Обычно атакуемым сетевым устройствам являются конечные точки, такие как серверы и настольные компьютеры.
Существует три основных уязвимости или слабости:
Технологические уязвимости могут включать в себя недостатки протокола TCP/IP, недостатки операционной системы и недостатки сетевого оборудования.
  Уязвимости конфигурации могут включать незащищенные учетные записи пользователей, системные учетные записи с легко угадываемыми паролями, неправильно настроенные интернет-службы, небезопасные настройки по умолчанию и неправильно настроенное сетевое оборудование.
  Уязвимости политики безопасности могут включать в себя отсутствие письменной политики безопасности, политики, отсутствие непрерывности аутентификации, отсутствие логического контроля доступа, установку и изменение программного и аппаратного обеспечения, не соответствующие политике, а также отсутствие плана аварийного восстановления.
  Все три этих источника уязвимостей могут сделать сеть или устройство открытыми для различных атак, включая атаки с использованием вредоносного кода и сетевые атаки.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.1 – Угрозы безопасности и уязвимости
16.1.2 – Типы уязвимостей

## Slide 7: Угрозы безопасности и уязвимости Физическая безопасность
Если сетевые ресурсы могут быть физически скомпрометированы, субъект угрозы может запретить использование сетевых ресурсов. Четыре класса физических угроз следующие:
  Аппаратные угрозы -Сюда входит физическое повреждение серверов, маршрутизаторов, коммутаторов, кабельной системы и рабочих станций.
  Экологические угрозы -К ним относятся экстремальные температуры (слишком жарко или слишком холодно) или экстремальные значения влажности (слишком влажно или слишком сухо).
  Электрические угрозы -К ним относятся скачки напряжения, недостаточное напряжение питания (провалы), неконтролируемое питание (шум) и полная потеря мощности.
  Угрозы технического обслуживания -К ним относятся ненадлежащее обращение с ключевыми электрическими компонентами (электростатический разряд), отсутствие критически важных запасных частей, плохая прокладка кабелей и плохая маркировка.
Для решения этих проблем необходимо разработать и реализовать хороший план физической безопасности.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.1 – Угрозы безопасности и уязвимости
16.1.3 – Физическая безопасность
16.1.4 – Проверьте свое понимание – Угрозы безопасности и уязвимости

## Slide 8: 16.2 Сетевые атаки
Notes: 16.0 Основы сетевой безопасности
16.2 Сетевые атаки

## Slide 9: Сетевые атаки Типы вредоносных программ
Malware — это сокращение от Malware Software. Это код или программное обеспечение, специально разработанное для повреждения, нарушения, кражи или совершения «плохих» или незаконных действий в отношении данных, хостов или сетей. Ниже приведены типы вредоносных программ:
  Вирусы -Компьютерный вирус — это тип вредоносного ПО, которое распространяется путем вставки своей копии в другую программу и становится ее частью. Он распространяется с одного компьютера на другой, оставляя инфекции по мере своего перемещения.
  Черви -Компьютерные черви похожи на вирусы тем, что они копируют функциональные копии самих себя и могут наносить тот же тип ущерба. В отличие от вирусов, которым требуется распространение зараженного файла-хоста, черви являются автономным программным обеспечением и не требуют для распространения программы-хоста или помощи человека.
  Троянские кони -Это вредоносное программное обеспечение, которое выглядит легитимным. В отличие от вирусов и червей, троянские кони не размножаются путем заражения других файлов. Они самовоспроизводятся. Троянские кони должны распространяться через взаимодействие с пользователем, например, открытие вложения электронной почты или загрузка и запуск файла из Интернета.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.2 – Сетевые атаки
16.2.1 – Типы вредоносных программ

## Slide 10: Сетевые атаки Разведывательные атаки
Помимо атак вредоносного кода, сети также могут стать жертвой различных сетевых атак. Сетевые атаки можно разделить на три основные категории:
  Разведывательные атаки- Обнаружение и картирование систем, служб или уязвимостей.
  Атаки доступа- Несанкционированное манипулирование данными, доступом к системе или привилегиями пользователей.
  Отказ в обслуживании- Отключение или повреждение сетей, систем или служб.
Для разведывательных атак внешние злоумышленники могут использовать интернет-инструменты, такие какnslookupикто этоутилиты, чтобы легко определить пространство IP-адресов, назначенное данной корпорации или организации. После определения пространства IP-адресов субъект угрозы может затем выполнить ping общедоступных IP-адресов, чтобы определить активные адреса.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.2 – Сетевые атаки
16.2.2 – Разведывательные атаки

## Slide 11: Сетевые атаки Атаки доступа
Атаки с целью получения доступа используют известные уязвимости в службах аутентификации, FTP-сервисах и веб-сервисах для получения доступа к веб-аккаунтам, конфиденциальным базам данных и другой конфиденциальной информации.
Атаки доступа можно разделить на четыре типа:
  Атаки на пароли -Реализовано с использованием грубой силы, троянского коня и анализаторов пакетов.
  Эксплуатация доверия -Злоумышленник использует несанкционированные привилегии для получения доступа к системе, что может поставить под угрозу безопасность цели.
  Перенаправление портов: - Атакующий использует скомпрометированную систему как базу для атак на другие цели. Например, атакующий использует SSH (порт 22) для подключения к скомпрометированному хосту A. Хост A пользуется доверием хоста B, и поэтому атакующий может использовать Telnet (порт 23) для доступа к нему.
  Человек-посередине -Злоумышленник располагается между двумя законными субъектами, чтобы читать или изменять данные, которыми обмениваются две стороны.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.2 – Сетевые атаки
16.2.3 – Атаки доступа

## Slide 12: Сетевые атаки Атаки типа «отказ в обслуживании»
Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS) являются наиболее разрекламированной формой атак и одной из самых сложных для устранения. Однако из-за простоты реализации и потенциально значительного ущерба атаки типа «отказ в обслуживании» заслуживают особого внимания со стороны администраторов безопасности.
DoS-атаки принимают множество форм. В конечном итоге они не позволяют авторизованным лицам использовать сервис, потребляя системные ресурсы. Чтобы помочь предотвратить DoS-атаки, важно быть в курсе последних обновлений безопасности для операционных систем и приложений.
DoS-атаки представляют собой серьезный риск, поскольку они прерывают связь и приводят к значительным потерям времени и денег. Эти атаки относительно просты в проведении, даже неквалифицированным злоумышленником.
DDoS-атака похожа на DoS-атаку, но она исходит из нескольких скоординированных источников. Например, субъект угрозы создает сеть зараженных хостов, известных как зомби. Сеть зомби называется ботнетом. Субъект угрозы использует программу управления и контроля (CnC), чтобы дать указание ботнету зомби провести DDoS-атаку.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.2 – Сетевые атаки
16.2.4 – Атаки типа «отказ в обслуживании»
16.2.5 – Проверьте свое понимание – Сетевые атаки

## Slide 13: Сетевые атаки Лаборатория – Исследование угроз сетевой безопасности
В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи:
  Часть 1: Изучите веб-сайт SANS
  Часть 2: Выявление недавних угроз безопасности сети
  Часть 3: Подробное описание конкретной угрозы безопасности сети
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.2 – Сетевые атаки
16.2.6 – Лаборатория – Исследование угроз безопасности сети

## Slide 14: 16.3 Смягчение последствий сетевых атак
Notes: 16.0 Основы сетевой безопасности
16.3 Смягчение последствий сетевых атак

## Slide 15: Смягчение последствий сетевых атак Подход глубокоэшелонированной защиты
Чтобы смягчить сетевые атаки, вы должны сначала защитить устройства, включая маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и хосты. Большинство организаций используют подход «защита в глубину» (также известный как многоуровневый подход) к безопасности. Это требует комбинации сетевых устройств и служб, работающих в тандеме.
Для защиты пользователей и активов организации от угроз TCP/IP реализовано несколько устройств и служб безопасности:
  VPN
  Межсетевой экран ASA
  ИПС
  ЕКА/ВСА
  ААА-сервер
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.1 – Подход глубокоэшелонированной защиты

## Slide 16: Смягчение последствий сетевых атак Сохраняйте резервные копии
Резервное копирование конфигураций устройств и данных — один из самых эффективных способов защиты от потери данных. Резервное копирование должно выполняться регулярно, как указано в политике безопасности. Резервные копии данных обычно хранятся вне офиса, чтобы защитить резервные носители, если что-то случится с основным объектом.
В таблице приведены рекомендации по резервному копированию и их описания.
Рассмотрение | Описание
Частота | Регулярно выполняйте резервное копирование, как указано в политике безопасности. Полное резервное копирование может занять много времени, поэтому выполняйте ежемесячное или еженедельное резервное копирование с частичным частичным резервным копированием измененных файлов.
Хранилище | Всегда проверяйте резервные копии, чтобы гарантировать целостность данных, а также процедуры восстановления файлов.
Безопасность | Резервные копии следует переносить в утвержденное внешнее хранилище ежедневно, еженедельно или ежемесячно в соответствии с требованиями политики безопасности.
Проверка | Резервные копии должны быть защищены надежными паролями. Пароль необходим для восстановления данных.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.2 Сохраняйте резервные копии

## Slide 17: Смягчение последствий сетевых атак Обновление, обновление и исправление
По мере появления новых вредоносных программ предприятиям необходимо постоянно обновлять антивирусное программное обеспечение.
Самый эффективный способ смягчить атаку червя — загрузить обновления безопасности от поставщика операционной системы и установить исправления на все уязвимые системы.
Одним из решений управления критически важными исправлениями безопасности является обеспечение автоматической загрузки обновлений всеми конечными системами.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.3 – Обновление, обновление и исправление

## Slide 18: Смягчение последствий сетевых атак Аутентификация, авторизация и учет
Службы сетевой безопасности аутентификации, авторизации и учета (AAA или «три А») обеспечивают основную структуру для настройки контроля доступа на сетевых устройствах.
AAA — это способ контролировать, кому разрешен доступ к сети (аутентификация), какие действия они выполняют при доступе к сети (авторизация) и вести учет того, что было сделано, пока они там находятся (учет).
Концепция AAA похожа на использование кредитной карты. Кредитная карта определяет, кто может ее использовать, сколько пользователь может потратить, и ведет учет того, на какие товары пользователь потратил деньги.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.4 – Аутентификация, авторизация и учет

## Slide 19: Смягчение последствий сетевых атак Брандмауэры
Сетевые брандмауэры располагаются между двумя или более сетями, контролируют трафик между ними и помогают предотвратить несанкционированный доступ.
Брандмауэр может разрешить внешним пользователям контролируемый доступ к определенным службам. Например, серверы, доступные внешним пользователям, обычно находятся в специальной сети, называемой демилитаризованной зоной (DMZ). DMZ позволяет сетевому администратору применять определенные политики для хостов, подключенных к этой сети.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.5 - Брандмауэры

## Slide 20: Смягчение последствий сетевых атак Типы брандмауэров
Продукты брандмауэров поставляются в различных формах. Эти продукты используют различные методы для определения того, что будет разрешено или запрещено в доступе к сети. Они включают в себя следующее:
  Фильтрация пакетов- Запрещает или разрешает доступ на основе IP- или MAC-адресов
  Фильтрация приложений- Запрещает или разрешает доступ определенным типам приложений на основе номеров портов
  Фильтрация URL-адресов- Запрещает или разрешает доступ к веб-сайтам на основе определенных URL-адресов или ключевых слов.
  Проверка пакетов с отслеживанием состояния (SPI)- Входящие пакеты должны быть законными ответами на запросы от внутренних хостов. Незапрошенные пакеты блокируются, если это специально не разрешено. SPI также может включать возможность распознавать и отфильтровывать определенные типы атак, такие как отказ в обслуживании (DoS).
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.6 – Типы брандмауэров

## Slide 21: Смягчение последствий сетевых атак Безопасность конечных точек
Конечная точка, или хост, — это отдельная компьютерная система или устройство, выступающее в качестве сетевого клиента. Обычными конечными точками являются ноутбуки, настольные компьютеры, серверы, смартфоны и планшеты.
Обеспечение безопасности конечных устройств — одна из самых сложных задач сетевого администратора, поскольку она связана с человеческой природой. Компания должна иметь хорошо документированные политики, а сотрудники должны знать эти правила.
Сотрудники должны быть обучены правильному использованию сети. Политики часто включают использование антивирусного программного обеспечения и предотвращение вторжений на хост. Более комплексные решения по безопасности конечных точек опираются на контроль доступа к сети.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.3 – Смягчение последствий сетевых атак
16.3.7 – Безопасность конечных точек
16.3.8 – Проверьте свое понимание – Смягчение сетевых атак

## Slide 22: 16.4 Безопасность устройства
Notes: 16.0 Основы сетевой безопасности
16.4 Безопасность устройства

## Slide 23: Безопасность устройства Cisco AutoSecure
Параметры безопасности устанавливаются на значения по умолчанию при установке новой операционной системы на устройство. В большинстве случаев этот уровень безопасности недостаточен. Для маршрутизаторов Cisco функция Cisco AutoSecure может использоваться для обеспечения безопасности системы.
Кроме того, есть несколько простых шагов, которые следует выполнить и которые применимы к большинству операционных систем:
  Имена пользователей и пароли по умолчанию следует немедленно изменить.
  Доступ к системным ресурсам должен быть предоставлен только лицам, имеющим право использовать эти ресурсы.
  По возможности следует отключить и удалить все ненужные службы и приложения.
  Часто устройства, отправленные производителем, лежат на складе в течение определенного периода времени и не имеют установленных последних исправлений. Важно обновить любое программное обеспечение и установить любые исправления безопасности до внедрения.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.1 – Cisco AutoSecure

## Slide 24: Безопасность устройства Пароли
Для защиты сетевых устройств важно использовать надежные пароли. Вот стандартные рекомендации, которым нужно следовать:
  Используйте пароль длиной не менее восьми символов, желательно 10 или более символов.
  Создавайте сложные пароли. Используйте сочетание заглавных и строчных букв, цифр, символов и пробелов, если это разрешено.
  Избегайте паролей, основанных на повторениях, распространенных словарных словах, последовательностях букв или цифр, именах пользователей, именах родственников или домашних животных, биографической информации, такой как даты рождения, идентификационные номера, имена предков или другие легко идентифицируемые фрагменты информации.
  Намеренно неправильно напишите пароль. Например, Smith = Smyth = 5mYth или Security = 5ecur1ty.
  Чаще меняйте пароли. Если пароль непреднамеренно скомпрометирован, окно возможностей для злоумышленника использовать пароль ограничено.
  Не записывайте пароли и не оставляйте их на видном месте, например на столе или мониторе.
На маршрутизаторах Cisco начальные пробелы игнорируются для паролей, но пробелы после первого символа — нет. Поэтому один из методов создания надежного пароля — использовать пробел и создать фразу из многих слов. Это называется парольной фразой. Парольную фразу часто легче запомнить, чем простой пароль. Она также длиннее и ее сложнее угадать.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.2 - Пароли

## Slide 25: Безопасность устройства Дополнительная защита паролем
Чтобы гарантировать, что пароли останутся в секрете на маршрутизаторе и коммутаторе Cisco, можно предпринять несколько шагов, в том числе следующие:
  Зашифруйте все текстовые пароли с помощьюсервис пароль-шифрованиекоманда.
  Установите минимально допустимую длину пароля с помощьюминимальная длина паролей безопасностикоманда.
  Предотвращайте атаки методом подбора пароля с помощьюблокировка входа-для#попытки#в пределах# команда.
  Отключить неактивный доступ привилегированного режима EXEC по истечении указанного периода времени с помощьюexec-тайм-ауткоманда.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.3 – Дополнительная защита паролем

## Slide 26: Безопасность устройства Включить SSH
Настроить устройство Cisco для поддержки SSH можно, выполнив следующие действия:
Настройте уникальное имя хоста устройства. Устройство должно иметь уникальное имя хоста, отличное от имени по умолчанию.
Настройте доменное имя IP. Настройте доменное имя IP сети с помощью команды режима глобальной конфигурации.ip-доменное имя.
Сгенерируйте ключ для шифрования SSH-трафика. SSH шифрует трафик между источником и местом назначения. Однако для этого необходимо сгенерировать уникальный ключ аутентификации с помощью команды глобальной конфигурациикриптографический ключ генерирует модуль общих ключей rsa биты. Модульбитыопределяет размер ключа и может быть настроен от 360 бит до 2048 бит. Чем больше значение бита, тем надежнее ключ. Однако большие значения бит также требуют больше времени для шифрования и расшифровки информации. Минимальная рекомендуемая длина модуля составляет 1024 бита.
Проверьте или создайте запись в локальной базе данных. Создайте запись имени пользователя локальной базы данных, используяимя пользователяглобальная команда конфигурации.
Аутентификация по локальной базе данных. Используйтевойти локальнокоманда конфигурации линии для аутентификации линии VTY по локальной базе данных.
Включить входящие сеансы SSH vty. По умолчанию сеанс ввода не разрешен на линиях vty. Вы можете указать несколько протоколов ввода, включая Telnet и SSH, используятранспортный ввод [ssh | telnet]команда.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.4 - Включить SSH

## Slide 27: Безопасность устройства Отключить неиспользуемые службы
Маршрутизаторы и коммутаторы Cisco начинаются со списка активных служб, которые могут или не могут потребоваться в вашей сети. Отключите все неиспользуемые службы, чтобы сохранить системные ресурсы, такие как циклы ЦП и ОЗУ, и не допустить использования этих служб злоумышленниками.
Тип служб, которые включены по умолчанию, будет зависеть от версии IOS. Например, IOS-XE обычно будет иметь только открытые порты HTTPS и DHCP. Вы можете проверить это с помощьюпоказать все ip портыкоманда.
Версии IOS до IOS-XE используютпоказать открытые порты хоста плоскости управлениякоманда.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.5 – Отключить неиспользуемые службы

## Slide 28: Безопасность устройства Packet Tracer – настройка безопасных паролей и SSH
В этом Packet Tracer вы настроите пароли и SSH:
Администратор сети попросил вас подготовить RTA и SW1 к развертыванию. Перед тем, как их можно будет подключить к сети, необходимо включить меры безопасности.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.6 – Packet Tracer – Настройка безопасных паролей и SSH

## Slide 29: Безопасность устройства Лабораторная работа — Настройка сетевых устройств с помощью SSH
В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи:
Часть 1: Настройка основных параметров устройства
Часть 2: Настройка маршрутизатора для доступа по SSH
Часть 3: Настройка коммутатора для доступа по SSH
Часть 4: SSH из CLI на коммутаторе
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.4 – Безопасность устройства
16.4.7 – Лабораторная работа – Настройка сетевых устройств с помощью SSH

## Slide 30: 16.5 Модуль Практика и Тест
Notes: 16.0 Основы сетевой безопасности
16.5 Модуль Практика и Тест

## Slide 31: Практика и тест по модулю Packet Tracer – безопасные сетевые устройства
В этом упражнении вы настроите маршрутизатор и коммутатор на основе списка требований.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.5 – Практика и тест по модулю
16.5.1 – Packet Tracer – Защищенные сетевые устройства

## Slide 32: Практика и тест по модулю Лабораторная работа – Безопасные сетевые устройства
В этой лабораторной работе вы выполните следующие задачи:
Настройте основные параметры устройства
Настройте основные меры безопасности на маршрутизаторе
Настройте основные меры безопасности на коммутаторе
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.5 – Практика и тест по модулю
16.5.2 – Лабораторная работа – Защищенные сетевые устройства

## Slide 33: Практика и тест по модулю Чему я научился в этом модуле?
После того, как злоумышленник получит доступ к сети, могут возникнуть четыре типа угроз: кража информации, потеря и манипулирование данными, кража личных данных и нарушение обслуживания.
Существует три основных уязвимости или слабости: технологическая, конфигурационная и политика безопасности.
Четыре класса физических угроз: аппаратные, экологические, электрические и связанные с обслуживанием.
Malware — сокращение от malware software. Это код или программное обеспечение, специально разработанное для повреждения, нарушения, кражи или совершения «плохих» или незаконных действий в отношении данных, хостов или сетей. Вирусы, черви и троянские кони — это типы вредоносных программ.
Сетевые атаки можно разделить на три основные категории: разведка, доступ и отказ в обслуживании.
Чтобы смягчить сетевые атаки, сначала необходимо защитить устройства, включая маршрутизаторы, коммутаторы, серверы и хосты. Большинство организаций используют подход «глубокой обороны» к безопасности. Это требует сочетания сетевых устройств и служб, работающих вместе.
Для защиты пользователей и активов организации от угроз TCP/IP реализовано несколько устройств и служб безопасности: VPN, межсетевой экран ASA, IPS, ESA/WSA и сервер AAA.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.5 – Практика и тест по модулю
16.5.3 – Чему я научился в этом модуле?

## Slide 34: Практика и тест по модулю Чему я научился в этом модуле? (Продолжение)
Устройства инфраструктуры должны иметь резервные копии файлов конфигурации и образов IOS на FTP или аналогичном файловом сервере. Если компьютер или маршрутизатор выйдет из строя, данные или конфигурацию можно будет восстановить с помощью резервной копии.
Самый эффективный способ смягчить атаку червя — загрузить обновления безопасности от поставщика операционной системы и исправить все уязвимые системы. Управлять критическими исправлениями безопасности, чтобы убедиться, что все конечные системы автоматически загружают обновления.
AAA — это способ контролировать, кому разрешен доступ к сети (аутентификация), что они могут делать, находясь в сети (авторизация), и какие действия они выполняют при доступе к сети (учет).
Сетевые брандмауэры располагаются между двумя или более сетями, контролируют трафик между ними и помогают предотвратить несанкционированный доступ.
Защита конечных устройств имеет решающее значение для безопасности сети. Компания должна иметь хорошо документированные политики, которые могут включать использование антивирусного программного обеспечения и предотвращение вторжений на хост. Более комплексные решения по безопасности конечных точек опираются на контроль доступа к сети.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.5 – Практика и тест по модулю
16.5.3 – Чему я научился в этом модуле? (Продолжение)
16.5.4 – Тест по модулю – Основы сетевой безопасности

## Slide 35: Практика и тест по модулю Чему я научился в этом модуле? (Продолжение)
Для маршрутизаторов Cisco функция Cisco AutoSecure может использоваться для обеспечения безопасности системы. Для большинства ОС имена пользователей и пароли по умолчанию должны быть немедленно изменены, доступ к системным ресурсам должен быть ограничен только лицами, имеющими право использовать эти ресурсы, а все ненужные службы и приложения должны быть отключены и удалены, когда это возможно.
Для защиты сетевых устройств важно использовать надежные пароли. Парольную фразу часто легче запомнить, чем простой пароль. Она также длиннее и ее сложнее угадать.
Для маршрутизаторов и коммутаторов шифруйте все пароли в открытом виде, устанавливая минимально допустимую длину пароля, предотвращайте атаки методом подбора пароля и отключайте неактивный доступ в привилегированном режиме EXEC по истечении указанного периода времени.
Настройте соответствующие устройства для поддержки SSH и отключите неиспользуемые службы.
Notes: 16 – Основы сетевой безопасности
16.5 – Практика и тест по модулю
16.5.3 – Чему я научился в этом модуле? (Продолжение)
16.5.4 – Тест по модулю – Основы сетевой безопасности

## Slide 36: Модуль 16: Основы сетевой безопасности Новые термины и команды
субъект угрозы
вредоносное ПО
разведывательные атаки
атаки доступа
эшелонированная оборона
аутентификация, авторизация и учет (AAA)
демилитаризованная зона (ДМЗ)
Cisco AutoSecure
парольная фраза
сервис пароль-шифрование
минимальная длина паролей безопасности
блокировка входа-для
exec-тайм-аут
криптографический ключ генерирует модуль общих ключей rsa
имя пользователя пароль | секрет
войти локально
транспортный ввод ssh
показать все ip порты
показать открытые порты хоста плана управления